ÚZEMNÝ PLÁN

VE¼KÉHO ÚZEMNÉHO CELKU

TRENÈIANSKEHO KRAJA

textová•Èas�

obstarávate¾

Krajský úrad v Trenèíne

Odbor životného prostredia

BRATISLAVA
marec 1998

Riešite¼ský kolektív:

Hlavný riešite¾

Ing. Mária Krumpolcová

Zodpovedný riešite¾

Ing. Mária Krumpolcová

urbanizmus

Ing. arch. Želmíra Kalinová

Ing. arch. Silvia Brezníková

Ing. arch. Tibor Skalák

Demografia a bývanie

Ing. Terézia Okšová

Sociálna infraštruktúra

RNDr. Soòa Smiešková

Hospodárska základòa

E.T.E. vos.

Priemysel a stavebníctvo

E.T.E. vos.

Nerastné suroviny

Mgr. Jana Trenèanská

Po¾nohospodárstvo

RNDr. Magdaléna Kuèerová

Ing. Terézia Davidová

Lesné hospodárstvo

Ing. Jan Králik, CSc.

Rekreácia, cestovný ruch a kúpe¾níctvo

RNDr. Soòa Smiešková

Životné prostredie

Mgr. Jana Trenèanská

Ing. Dušan Molnár

RNDr. Magdaléna Kuèerová

Ing. Terézia Davidová

Ing. arch. Želmíra Kalinová

Krajinná štruktúra a ÚSES

Ing. Jan Králik, CSc.

Kultúrne dedièstvo

Ing. arch. Silvia Brezníková

Doprava

Ing. Jaromír Hladký, CSc.

Vodné Hospodárstvo

Ing. Dušan Molnár

Energetika a telekomunikácie

Ing. Karol Kubík

Grafické práce

Beatrix Veselovská

Anna Kuklicová

Mária Derevencová

Písanie

Filoména Vrábliková

Konzultanti

ARCH.EKO, s.r.o.

Ing. arch. Ján Kvasnica

Obsah

1. ÚVOD

2. NÁVRH RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU

2.1 Struèná charakteristika riešeného územia

2.2 Vymedzenie riešeného územia

2.3 Základná urbanistická koncepcia riešenia

2.3.1 Popis a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie riešenia

2.3.2 Návrh priestorového usporiadania územia a návrh zásad jeho využitia

2.4 Medzinárodné a európske súvislosti

2.5 Koncepcia rozvoja sídelnej štruktúry

2.5.1 Sídelná štruktúra

2.6 Základné demografické východiská

2.6.1 Obyvate¾stvo

2.6.2 Bytový fond

2.7 Sociálna infraštruktúra

2.7.1 Školstvo

2.7.2 Zdravotníctvo

2.7.3 Sociálna starostlivos�

2.7.4 Kultúra

2.7.5 Telovýchova a šport

2.8 Hospodárska základòa

2.8.1 Zhodnotenie stavu hospodárstva v širších súvislostiaach

2.8.2 Priemyselná výroba a stavebníctvo

2.8.3 Nerastné suroviny a rašelina

2.8.4 Po¾nohospodárstvo

2.8.5 Lesné hospodárstvo

2.9 Rekreácia a cestovný ruch

2.9.1 Základné východiská a predpoklady rozvoja

2.10 Životné prostredie

2.10.1 Ovzdušie

2.10.2 Voda

2.10.3 Zhodnotenie podzemných vôd pod¾a STN 75 7111 Pitná voda

2.10.4 Pôda

2.10.5 Hluk

2.10.6 Žiarenie

2.10.7 Seizmicita

2.10.8 Zdravotný stav obyvate¾stva

2.11 Odpadové hospodárstvo

2.11.2 Zariadenia na zneškodòovanie odpadov

2.11.3 Zhodnocovanie odpadov

2.11.4 Návrh riešenia nakladania s odpadmi

2.12 Krajinná štruktúra

2.12.1 Ekologické hodnotenie krajinnej štruktúry

2.12.2 Ochrana prírody

2.12.3 Starostlivos� o kultúrne dedièstvo

2.12.4 Priestorové vymedzenie ekologických zón

2.13 Doprava

2.13.1 Širšie dopravné súvislosti riešeného územia

2.13.2 Územný priemet rozvoja dopravných zariadení

2.14 Vodné hospodárstvo

2.14.1 Vodné toky

2.14.2 Ekologicko-vodohospodárske opatrenia

2.14.3 Povodie Váh

2.14.4 Povodie Myjava

2.14.5 Povodie Nitra

2.14.6 Zásobovanie pitnou vodou

2.14.7 Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd

2.15 Energetika

2.15.1 Zásobovanie elektrickou energiou

2.15.2 Zásobovanie zemným plynom

2.15.3 Zásobovanie teplom

2.16 Telekomunikácie a pošta

2.16.1 Telekomunikácie

2.16.2 Pošta

2.17 Komplexné hodnotenie navrhnutého riešenia, najmä environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov

2.17.1 Komplexné vyhodnotenie kvality životného prostredia

2.17.2 Komplexné hodnotenie navrhnutého riešenia, najmä ekologických dôsledkov

2.17.3 Hodnotenie návrhu riešenia z h¾adiska ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov

2.18 Perspektívne použitie po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu pre navrhovaný urbanistický rozvoj

2.18.1 Perspektívne použitie po¾nohospodárskeho pôdneho fondu pre navrhovaný urbanistický rozvoj

2.18.2 Odvody za predpokladané odòatie po¾nohospodárskej pôdy z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu

2.18.3 Perspektívne použitie lesného pôdneho fondu pre navrhovaný urbanistický rozvoj

3. NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA

3.1 Záväzné regulatívy územného rozvoja

3.2 Verejnoprospešné stavby

Úvod

Základné údaje o zadaní podkladov

Uznesením vlády SR è. 287/1995 k správe „Program predkladania územných plánov jednotlivých regiónov Slovenskej republiky ako celku, vrátane zabezpeèenia finanèného krytia“ sa zaèali obstarávate¾ské práce na územných plánoch ve¾kých územných celkov jednotlivých regiónov, ktoré vo väèšine prípadov boli totožné s okresmi pod¾a bývalého územného èlenenia Slovenskej republiky.

Vzh¾adom na nové územnosprávne èlenenie, vláda SR uložila svojím uznesením è. 232/1997 ministrovi životného prostredia SR prepracova� územné plány ve¾kých územných celkov tak, aby boli v súlade s týmto èlenením.

V rámci územia súèasného Trenèianskeho kraja ide o tieto územné plány ve¾kých územných celkov:

Územný plán ve¾kého územného celku „bývalého“ okresu Trenèín (ïalej ÚPN VÚC regiónu Trenèín)

Po prieskumoch a rozboroch bola v súlade s ust. § 2 ods. 4  a § 24 ods. 2 vyhlášky è. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení vyhlášky è. 377/1992 Zb. (ïalej vyhláška è. 84/1976 Zb.) spracovaná urbanistická štúdia vo dvoch alternatívach, v rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu návrhu územného plánu ve¾kého územného celku pod¾a prílohy è. 2 vyhlášky è. 84/1976 Zb.

Urbanistická štúdia bola prerokovaná v súlade s ust. § 25 a 26 vyhlášky è. 84/1976 Zb. s dotknutými orgánmi štátnej správy na regionálnej a rezortnej úrovni, s dotknutými orgánmi samospráv, odbornými organizáciami a verejnos�ou. Po prerokovaní štúdia v súlade s ust. § 24 ods. 2 vyhlášky è. 84/1976 Zb. nahradila koncept riešenia (tzv. redukovaný spôsob spracovania).

Následne boli spracované územné a hospodárske zásady pre ÚPN VÚC regiónu Trenèín ako zadávací dokument pre spracovanie územného plánu, v ktorom v súlade s ust. § 20 ods. 1 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona è. 103/1990 Zb., zákona è. 262/1992 Zb., zákona NR SR è. 136/1995 Z.z. a zákona NR SR è. 199/1995 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR è. 286/1996 Z.z. a zákona NR SR è. 229/1997 Z.z. (ïalej stavebný zákon) boli urèené jeho hlavné ciele a požiadavky pre vypracovanie. Územné a hospodárske zásady (ïalej ÚHZ) boli pod¾a ust. § 20 ods. 3 stavebného zákona a ust. § 20 vyhlášky è. 84/1976 Zb. prerokované a dotknutými obcami, odbornými organizáciami a verejnos�ou a dohodnuté s dotknutými orgánmi štátnej správy na miestnej a rezortnej úrovni.

ÚHZ pre ÚPN VÚC regiónu Trenèín boli schválené uznesením vlády SR è. 891/1996 v súlade s ust. § 20 ods. 6 stavebného zákona.

Spracovate¾om týchto etáp ÚPN VÚC regiónu Trenèín bola projektová kancelária A-Ž Projekt - Ing. Krumpolec, Ing. Krumpolcová.

Územný plán ve¾kého územného celku „bývalého“ okresu Považská Bystrica (ïalej ÚPN VÚC okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava)

Spôsob spracovania bol taktiež tzv. redukovaným spôsobom. Po prieskumoch a rozboroch bola spracovaná urbanistická štúdia, ktorá bola prerokovaná so všetkými dotknutými subjektami a následne bol spracovaný zadávací dokument ÚHZ pre ÚPN VÚC okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava, ktoré boli prerokované, dohodnuté a schválené uznesením vlády SR è. 691/1996.

Spracovate¾om dokumentácie bola projektová a inžinierska kancelária Projekt LV, Považská Bystrica s kolektívom.

Územný plán ve¾kého územného celku okresu Prievidza (ïalej ÚPN VÚC okresu Prievidza)

Postup bol rovnaký. Po prieskumoch a rozboroch bola spracovaná urbanistická štúdia. Po jej prerokovaní boli spracované ÚHZ, ktoré boli prerokované, dohodnuté a schválené uznesením vlády SR è. 733/1996.

Spracovate¾om dokumentácie bola spoloènos� ARCH.EKO, s.r.o. Banská Bystrica.

Územný plán ve¾kého územného celku „bývalého“ okresu Topo¾èany (ïalej ÚPN VÚC regiónu Topo¾èany), ktorý rieši súèasné okresy Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Topo¾èany

Postup spracovania bol taktiež tzv. redukovaným spôsobom. Po prieskumoch a rozboroch bola následne spracovaná urbanistická štúdia spoloènos�ou EKOLAND, s.r.o. Prešov. Štúdia bola prerokovaná so všetkými dotknutými subjektami. ÚHZ pre ÚPN VÚC regiónu Topo¾èany už spracovala architektonická kancelária Zelina, Bratislava. ÚHZ boli prerokované, dohodnuté a následne boli schválené uznesením vlády SR è. 131/1997.

Územný plán ve¾kého územného celku „bývalého“ okresu Senica (ïalej ÚPN VÚC regiónu Senica), ktorý rieši súèasné okresy Senica, Skalica a Myjava

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie prebiehalo v súlade s vyhláškou è. 84/1976 Zb. tzv. klasickým spôsobom. Po prieskumoch a rozboroch boli spracované ÚHZ, ktoré boli prerokované a dohodnuté so všetkými dotknutými subjektami.

Zadávací dokument pre spracovanie územného plánu bol schválený uznesením vlády SR è. 77/1996. Následne v súlade s ust. § 24 ods. 1 vyhlášky è. 84/1976 Zb. bol spracovaný koncept riešenia vo dvoch alternatívach. Koncept bol prerokovaný v súlade s ust. § 25 a § 26 vyhlášky è. 84/1976 Zb.

Spracovate¾om týchto etáp bola odborná projektová organizácia AUREX, s.r.o. Bratislava.

Uznesením vlády SR è. 654/1997 k „Programu prepracovania územných plánov ve¾kých územných celkov v súlade s novým územnosprávnym èlenením“ vláda súhlasila s tým, že zadávacími dokumentami pre územné plány ve¾kých územných celkov v súlade s novým územnosprávnym èlenením Slovenskej republiky sú schválené ÚHZ pre územné plány jednotlivých regiónov Slovenskej republiky.

Z uvedeného vyplýva, že zadávacími dokumentami pre návrh územného plánu ve¾kého územného celku (ïalej ÚPN VÚC) Trenèianskeho kraja sú schválené ÚHZ pre ÚPN VÚC regiónu Trenèín, pre ÚPN VÚC okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava, pre ÚPN VÚC okresu Prievidza, pre ÚPN VÚC regiónu Topo¾èany v èasti týkajúcej sa okresov Bánovce nad Bebravou a Partizánske, pre ÚPN VÚC regiónu Senica v èasti týkajúcej sa okresu Myjava.

Spracovate¾om návrhu ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja je projektová organizácia A-Ž -Projekt Bratislava, Ing. Krumpolec, Ing. Krumpolcová, ktorá bola vybraná obstarávate¾om tejto územnoplánovacej dokumentácie Krajským úradom v Trenèíne v súlade s ustanoveniami zákona NR SR è. 263/1993 Zb. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení neskorších predpisov.

Hlavné ciele riešenia

Základným cie¾om návrhu ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja je pod¾a ust. § 1 stavebného zákona komplexne rieši� funkèné využitie územia, stanovi� zásady jeho organizácie a vecne a èasovo koordinova� jednotlivé èinnosti ovplyvòujúce rozvoj územia v súlade so zabezpeèením trvalého rozvoja všetkých prírodných, civilizaèných a kultúrnych hodnôt v území, najmä so zrete¾om na starostlivos� o životné prostredie a ochranu jeho hlavných zložiek.

Dôvodom obstarania ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja je vypracovanie koncepènej strategickej územnoplánovacej dokumentácie pre koordinovanie a zosúladenie jednotlivých odvetvových rozvojových koncepcií a ich premietnutie do polohy, ktorá zodpovedá rozhodovacej úlohe orgánov Trenèianskeho kraja a jednotlivých okresov.

Hlavnými úlohami ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja sú:

stanovi� spôsob využitia a usporiadania územia

dosiahnu� proporcionálny rozvoj územia kraja a jeho jednotlivých okresov z h¾adiska sociálno-demografického, sídelného, hospodárskeho, kultúrno-spoloèenského, rekreaèného, územno-technického  v súlade s princípmi trvalo udržate¾ného rozvoja

dosiahnu� plnohodnotné zapojenie územia kraja do nadregionálnej, celoštátnej až medzinárodnej štruktúry

vytvori� relatívne rovnocenné podmienky pre obyvate¾ov Trenèianskeho kraja

vymedzi� priestory pre rozvoj sídelnej štruktúry a priestory pre zachovanie súèasnej krajinnej štruktúry

stanovi� limity rozvoja územia z h¾adiska racionálneho využívania a ochrany prírody a krajiny, ochrany životného prostredia a rozvíjania kultúrneho dedièstva

zdôrazni� špecifiká Trenèianskeho kraja a jeho jednotlivých okresov

podpori� vidiecke osídlenie ako základný predpoklad renesancie zamestnanosti v po¾nohospodárstve a zachovania typickej identity krajiny

dosiahnu� prepojenie jednotlivých funkèných systémov osídlenia (bývanie, sociálna infraštruktúra, hospodárstvo, rekreácia) a technickej a dopravnej infraštruktúry do celkového riešenia

navrhnú� opatrenia na dosiahnutie ekologickej stability krajiny

navrhnú� zmeny rozvoja pre dlhodobý výh¾ad rozvoja kraja

stanovi� regulatívy územného rozvoja a verejnoprospešné stavby.

Základné východiskové podklady

Návrh ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja vychádza z týchto základných dokumentov:

Prerokovaná urbanistická štúdia pre ÚPN VÚC regiónu Trenèín

Schválené ÚHZ pre ÚPN VÚC regiónu Trenèín (1996)

Prerokovaná urbanistická štúdia pre ÚPN VÚC okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava

Schválené ÚHZ pre ÚPN VÚC okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava (1996)

Prerokovaná urbanistická štúdia pre ÚPN VÚC okresu Prievidza

Schválené ÚHZ pre ÚPN VÚC okresu Prievidza (1996)

Prerokovaná urbanistická štúdia pre ÚPN VÚC regiónu Topo¾èany

Schválené ÚHZ pre ÚPN VÚC regiónu Topo¾èany (1997)

Schválené ÚHZ pre ÚPN VÚC regiónu Senica (1996)

Prerokovaný koncept riešenia pre ÚPN VÚC regiónu Senica

Koncept riešenia ÚPN VÚC Biele Karpaty

Koncept riešenia ÚPN VÚC Strážovské vrchy

Koncepcia územného rozvoja Slovenska - I. návrh (1994)

Koncepcia územného rozvoja Slovenska - II. návrh (1997)

Schválené Zásady pre realizáciu územného rozvoja Slovenska - II. návrh (1997)

Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR (1992)

Regionálne územné systémy ekologickej stability jednotlivých bývalých okresov týkajúcich sa súèasného Trenèianskeho kraja

Agenda 21

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)

Národný environmentálny akèný program

Krajský environmentálny akèný program (1997)

a ïalšie rôzne odvetvové koncepcie, podklady a materiály jednotlivých rezortov, schválená územnoplánovacia dokumentácia jednotlivých sídelných útvarov.

Obsah a spôsob spracovania vychádza z prílohy è. 2 vyhlášky è. 84/1976 Zb. a Metodického usmernenia MŽP SR z októbra 1997, spracovaného Slovenskou agentúrou životného prostredia, Centrum územného plánovania a environmentálnej regionalizácie Banská Bystrica - stredisko URBION Bratislava.

Zhodnotenie plnenia ÚHZ pre ÚPN VÚC jednotlivých regiónov SR

Hlavné ciele a požiadavky pre vypracovanie ÚPN VÚC stanovili jednotlivé ÚHZ. Vláda SR ako schva¾ujúci orgán ÚPN VÚC svojím uznesním è. 654/1997 súhlasila s tým, aby zadávacím dokumentom, t.j. ÚHZ pre ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja boli schválené ÚHZ pre ÚPN VÚC tých regiónov, ktoré riešia územie kraja.

ÚHZ pre ÚPN VÚC týchto regiónov boli po obsahovej stránke spracované pod¾a prílohy è. 1 vyhlášky è. 84/1976 Zb. boli presne definované Jednotlivé problémové okruhy a navrhnutý spôsob a zásady riešenia územia jednotlivých regiónov. ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja vychádza z týchto schválených zásad, ktoré transformuje do celkového riešenia v súlade s novým územnosprávnym èlenením a požiadavkami obstarávate¾a územnoplánovacej dokumentácie.

Zhodnotenie výsledkov prerokúvania koncepcie riešenia a prerokúvania záväzných zásad s príslušnými orgánmi štátnej správy a obcí, dotknutými organizáciami a verejnos�ou

V rámci obstarávania predchádzajúcich etáp spracovania ÚPN VÚC jednotlivých regiónov SR, t.j. ÚPN VÚC regiónu Trenèín, ÚPN VÚC okresu Považská Bystrica, Púchov a Ilava, ÚPN VÚC okresu Prievidza, ÚPN VÚC regiónu Topo¾èany a ÚPN VÚC regiónu Senica boli tieto etapy prerokované s príslušnými orgánnmi štátnej správy a obcí, s dotknutými organizáciami a verejnos�ou.

V etape urbanistickej štúdie, prípadne konceptu riešenia bola na základe pripomienok vybraná alternatíva koncepcie riešenia pre návrh ÚPN VÚC.

V etape ÚHZ boli všetky pripomienky z prerokúvania vyhodnotené. V rámci prerokúvania ani pri jednej ÚPN VÚC nedošlo k závažnejším pripomienkam, ktoré by bolo potrebné rieši� dohodovacím konaním pod¾a ust. § 136 stavebného zákona. Väèšina pripomienok bola akceptovaná a zapracovaná do materiálov, ktoré boli predmetom schválenia vládou SR. Ostatné pripomienky sú riešené v návrhu ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja, prípadne v zmysle právnych predpisov a metodického usmernenia nie sú predmetom riešenia ÚPN VÚC.

Návrh riešenia územného plánu

Struèná charakteristika riešeného územia

Riešené územie ÚPN VÚC je stanovené územím Trenèianskeho kraja, ktorý bol zriadený pod¾a zákona NR SR è. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. Západnú hranicu riešeného územia tvorí štátna hranica s Èeskou republikou, ktorá klasifikuje tento región ako prihranièný. Na severovýchode susedí Trenèiansky kraj so Žilinským krajom, na juhovýchode s Banskobystrickým krajom a na juhu s Nitrianskym a Trnavským krajom.

Z h¾adiska geomorfológie je riešené územie pomerne èlenité. Pozd¾ž hraníc s Èeskou republikou sa rozprestierajú Biele Karpaty. Z juhu do tejto západnej èasti zasahuje Myjavská pahorkatina a Malé Karpaty, na severe Javorníky. Pod týmito pohoriami sa rozkladajú jednotlivé kotliny Považského podolia. Táto niva Váhu tvorí centrálnu èas� osídlenia.

Strednú èas� riešeného územia vypåòajú Strážovské vrchy, ktoré v južnej èasti prechádzajú do Považského Inovca. Zo západnej èasti sa pohoria zvažujú k Považskému podoliu a z východnej strany do Podunajskej pahorkatiny, Nitrianskej nivy, ktorá tvorí predovšetkým územie okresu Bánovce nad Bebravou a èas� okresu Partizánske. Zo severnej èasti Strážovské vrchy pokraèujú pohorím Sú¾ovské vrchy a Luèanská Fatra.

Východnú èas� riešeného územia tvorí uzavretá medzihorská Hornonitrianska kotlina, ktorá na juhozápade prechádza údolím Nitry do Nitrianskej nivy. Kotliny obklopujú z juhu predhoria a výšiny Tríbeèa a Vtáènika, severnejšie Kremnické hory a Žiar a zo Strážovských vrchov do stredu kotliny vybiehajú výšiny Malej Magury, ktorá odde¾uje horný tok Nitry od jej prítoku Nitrice.

Územie riešené v ÚPN VÚC leží na hlavnej rozvojovej osi Slovenska. Považím prebiehajú koridory dopravnej a technickej infraštruktúry nadregionálneho významu. Trenèiansky kraj má sídelnú štruktúru danú predovšetkým morfológiou územia. Nosná považská sídelná rozvojová os s centrom Trenèín a paralelne s òou sídelná rozvojová os na Hornom Ponitrí sa rozprestiera od Partizánskeho cez Prievidzu až po Nitrianske Pravno. Tieto dve osi sú vzájomne prepojené sídelnou rozvojovou osou od Trenèína cez Bánovce nad Bebravou po Topo¾èany z Nitrianskeho kraja.

V osídlení kraja sa nachádzajú viaceré sídelné formy, vrátane špecifických foriem, ako je kopanièiarske osídlenie na Myjavsku, v podnoží Bielych Karpát a Javorníkov a na Hornej Nitre vo Valaskej Belej. Špecifický ráz osídlenia sa nachádza aj v rámci Strážovských vrchov.

Z h¾adiska hodnotenia hospodárskej základne možno riešené územie klasifikova� ako ve¾mi rôznorodé. Ekonomicky vyspelé je najmä Považie a Horná Nitra. Hospodárska štruktúra kraja je najmenej diverzifikovaná spomedzi jednotlivých krajov Slovenska. Najvyšší podiel má sekundárny sektor (57,60 % zamestnaných), prièom terciálny sektor má 31,98 %-ný podiel na zamestnanosti a primárny 10,42 %-ný podiel. Cez územie kraja prechádzajú významné dopravné trasy - považská dia¾nica ako hlavná dopravná cestná tepna Slovenska a železnièná trasa v smere Bratislava-Košice.

Prírodnú scenériu riešeného územia dotvárajú viaceré kultúrno-historické hodnoty. Napríklad hrady v Trenèíne, Beckove, Èachticiach, Uhrovci, Považskom a Vršatskom Podhradí sú významnými dominantami krajiny. Významným kultúrnym dedièstvom je aj zámok v Bojniciach. Okrem toho sa tu nachádzajú aj národné kultúrne pamiatky v Brezovej pod Bradlom, Myjave a Uhrovci, ktoré sa viažu na najvýznamnejšie historické udalosti Slovenska.

Vymedzenie riešeného územia

Súèasné vymedzenie riešeného územia ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja je tvorené územiami deviatich okresov.

| Okres | Rozloha v km2 | Poèet obyvate¾ov k 31.12.1996 |
| --- | --- | --- |
| Trenèín | 675 | 113663 |
| Bánovce nad Bebravou | 462 | 38657 |
| Ilava | 359 | 62384 |
| Myjava | 326 | 29793 |
| Nové Mesto nad Váhom | 580 | 64353 |
| Partizánske | 301 | 48429 |
| Považská Bystrica | 463 | 65697 |
| Prievidza | 960 | 141321 |
| Púchov | 375 | 45841 |
| Spolu | 4501 | 610135 |

Pod¾a Nariadenia vlády SR è. 258/96, ktorým sa vydáva zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v SR, územia okresov Trenèianskeho kraja sa skladajú z týchto katastrálnych území miest a obcí.

Okres Bánovce nad Bebravou:

| Mesto: | Bánovce nad Bebravou |
| --- | --- |
| Obce: | Borèany, Brezolupy,Cimenná, Èierna Lehota, Dežerice, Dolné Naštice, Dubnièka, Dvorec, Haláèovce, Horné Naštice, Chudá Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Libichava, ¼utov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Peèeòany, Podlužany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Ruskovce, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza, Trebichava, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Ve¾ké Ve¾ké Držkovce, Ve¾ké Hoste, Ve¾ké Chlievany, Vysoèany, Zlatníky, Žitná-Radiša |

Okres Ilava:

| Mestá: | Ilava, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica |
| --- | --- |
| Obce: | Bolešov, Borèice, Èervený Kameò, Dulov, Horná Poruba, Kamenièany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyòa, Vršatské Podhradie, Zliechov |

Okres Myjava:

| Mestá: | Myjava, Brezová pod Bradlom |
| --- | --- |
| Obce: | Brestovec, Bukovec, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava, Vrbovce |

Okres Nové Mesto nad Váhom:

| Mestá: | Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá |
| --- | --- |
| Obce: | Beckov, Bošáca, Brunovce, Dolné Bzince, Èachtice, Èastkovce, Dolné Srnie, Haluzice, Horná Streda, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Hrachovište, Kalnica, Koèovce, Lubina, Lúka, Modrová, Modrovka, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Nová Lehota, Nová Ves nad Váhom, Oèkov, Pobedim, Podolie, Potvorice, Považany, Stará Lehota, Trenèianske Bohuslavice, Vaïovce, Višòové, Zemianske Podhradie |

Okres Partizánske:

| Mesto: | Partizánske |
| --- | --- |
| Obce: | Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolaèno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteòany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Ostratice, Paži�, Skaèany, Turèianky, Ve¾ké Kršteòany, Ve¾ké Uherce, Ve¾ký Klíž, Žabokreky nad Nitrou |

Okres Považská Bystrica:

| Mesto: | Považská Bystrica |
| --- | --- |
| Obce: | Bodiná, Brvnište, Èelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ïurïové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Kostolec, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Poèarová, Podskalie, Preèín, Pružina, Sádoèné, Slopná, Stupné, Sverepec, Udièa, Vrchteplá, Záskalie |

Okres Prievidza:

| Mestá: | Prievidza, Bojnice, Handlová, Nováky |
| --- | --- |
| Obce: | Bystrièany, Cige¾, Èavoj, Èereòany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlžín, Dolné Vestenice, Horná Ves, Horné Vestenice, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kamenec pod Vtáènikom, Kanianka, K¾aèno, Kocurany, Kostolná Ves, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáènikom, Lieš�any, Lipník, Malá Èausa, Malinová, Nedožery-Brezany, Nevidzany, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Suèany, Nitrica, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie pri Novákoch, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Radobica, Ráztoèno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Seè, Šutovce, Temeš, Tužina, Valaská Belá, Ve¾ká Èausa, Zemianske Kosto¾any |

Okres Púchov:

| Mesto: | Púchov |
| --- | --- |
| Obce: | Beluša, Dohòany, Dolná Breznica, Dolné Koèkovce, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, Lazy pod Makytou, Lednica, Lednické Rovne, Lúky, Lysá pod Makytou, Mesteèko, Mojtín, Nimnica, Streženice, Visolaje, Vydrná, Zárieèie, Zubák. |

Okres Trenèín:

| Mestá: | Trenèín, Nemšová, Trenèianske Teplice |
| --- | --- |
| Obce: | Adamovské Kochanovce, Bobot, Dolná Poruba, Dolná Súèa, Drietoma, Dubodiel, Horná Súèa, Horòany, Horné Srnie, Hrabovka, Chocholná-Velèice, Ivanovce, Kostolná-Zárieèie, Krivosúd-Bodovka, Melèice-Lieskové, Mníchova Lehota, Motešice, Neporadza, Omšenie I., Opatovce, Petrova Lehota, Selec, Skala , Soblahov, Svinná, Štvrtok, Trenèianska Teplá, Trenèianska Turná, Trenèianske Jastrabie, Trenèianske Mitice, Trenèianske Stankovce, Trenèianske Teplice, Ve¾ká Hradná, Ve¾ké Bierovce, Zamarovce |

Základná urbanistická koncepcia riešenia

Popis a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie riešenia

Hlavné zásady koncepcie rozvoja ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja rámcovo vychádzajú so schválených jednotlivých ÚHZ ÚPN VÚC v pôvodne vymedzených hraniciach, ktoré v súlade s novým územnosprávnym èlenením sú transformované do celkovej navrhovanej urbanistickej koncepcie kraja.

Základná urbanistická koncepcia riešenia vychádza na jednej strane z územných daností, limitov a potenciálov územia kraja a na druhej strane zo súèasných reálnych podmienok, potrieb jednotlivých okresov, vlastného kraja ako aj z požiadaviek jednotlivých rezortných koncepcií. Riešenie ÚPN VÚC rešpektuje skutoènos�, že v zmysle súèasných platných právnych predpisov jednotlivé obce sú zodpovedné za územný rozvoj svojho katastrálneho územia. Z tohto dôvodu urbanistická koncepcia ÚPN VÚC sa zameriava na návrh nadregionálnych a regionálnych zámerov pre návrhové obdobie do roku 2015, prípadne vytvára predpoklady pre realizáciu zámerov po tomto období, predovšetkým v podobe územnej rezervy.

V návrhu ÚPN VÚC sa uvažuje s vytvorením vyššej úrovne

dopravnej infraštruktúry

v cestnej doprave

z h¾adiska celoštátnych a medzinárodných väzieb s dobudovaním dia¾nice D61

z h¾adiska potrieb kraja a jednotlivých okresov výraznejším funkèným a dopravným prepojením v rámci celého kraja  s posilnením funkèných a dopravných väzieb jednotlivých  okresných miest s krajským sídlom. Ide hlavne o vytvorenie výrazného dopravného prepojenia Trenèína  cez Bánovce nad Bebravou na Prievidzu, zabezpeèenie prepojenia Trenèína s Partizánskym a Myjavou, èím sa zkompaktní základný dopravný skelet kraja.

v železniènej doprave

modernizáciou železnièných tratí

zabezpeèením koridoru pre vysokorýchlostnú železniènú tra�

vo vodnej doprave

rešpektovaním požiadavky splavnenia Váhu s prístavmi v týchto lokalitách: Nové Mesto nad Váhom,Trenèín, Dubnica nad Váhom (v katastri Trenèianska Teplá), Púchov (v katastri obce Beluša), Považská Bystrica

v leteckej doprave

využitím letiska v Trenèíne aj pre civilné úèely

zabezpeèením letiska v Prievidzi na zaradenie do siete letísk regionálneho významu

technickej infraštruktúry

rešpektovaním existujúcej siete energetických rozvodov a jej postupnej dostavby a rekonštrukcie nevyhovujúcich zariadení

zabezpeèením postupnej plynofikácie obcí kraja

zabezpeèením zodpovedajúceho stupòa zásobovania pitnou vodou obyvate¾ov a odkanalizovania obci

ochrany životného prostredia

V návrhu ÚPN VÚC okrem dymanického rozvoja v oblasti dopravy, ktorá podmieòuje rozvoj ostatných funkèných zložiek územia, je nevyhnutné orientova� sa na:

elimináciu negatívnych antropogénnych vplyvov

stabilizáciu krajinného a životného prostredia

obnovu ekologickej rovnováhy

ekologickú transformáciu hospodárstva, hlavne energetiky, chemického priemyslu a �ažby uhlia predovšetkým v oblasti Hornej Nitry

Návrh priestorového usporiadania územia a návrh zásad jeho využitia

Zásady priestorového rozvoja a usporiadania územia ÚPN VÚC kraja sú formulované pre jednotlivé priestorové štruktúry a okresy. V rámci návrhu ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja na základe urbanistických súvislostí a intenzity vzájomných vz�ahov boli vymedzené:

jadrá osídlenia

funkèné priestory

Okres Bánovce nad Bebravou

Okres Bánovce nad Bebravou je novovytvoreným okresom, ktorý vznikol novým územnosprávným èlenením v roku 1996.

Je druhým okresom Trenèianskeho kraja s najmenším poètom obyvate¾ov, avšak s priaznivým demografickým vývojom, èo súvisí s jeho vekovou štruktúrou. Táto tendencia môže pretrváva� za predpokladu stabilizovania ekonomickej základne.

Väèšinu územia zaberajú nížiny Podunajskej pahorkatiny, do ktorej zasahujú zo severu Strážovské vrchy a zo západu Považskú Inovec.

Územie má ve¾mi rozdrobenú sídelnú sie�. Okrem mesta Bánovce nad Bebravou, ktoré je okresným sídlom, s poètom 20 786 obyvate¾ov, sa tu nenachádza ani jedno sídlo s poètom viac ako 2000 obyvate¾ov. Vidiecke rozptýlené osídlenie je reprezentované sídlami nizších ve¾kostných kategórií, väèšinou do 1000 obyvate¾ov. V kategórii 1000 - 1999 obyvate¾ov sa nachádzajú  len dve sídla Rybany a Uhrovec. Celkovo možno konštatova�, že vidiecke sídla zaznamenávajú pokles poètu obyvate¾stva.

Osídlenie je súèas�ou Ponitrianskej sídelnej rozvojovej osi, ktorá prechádza z Trenèína cez Bánovce nad Bebravou do Topo¾èian, Nitry a Komárna.

Centrom osídlenia regionálneho významu je okresné mesto Bánovce nad Bebravou. Pre mesto je typická relatívne diverzifikovaná hospodárska štruktúra, v ktorej dominuje strojársky (VAB Sipox a.s.), odevný (Zornica Banko Fashion a.s.), drevospracujúci a nábytkársky (Dyháreò, BONA a.s.), obuvnícky (Obuvnícke výrobné družstvo, Gabor) potravinársky priemysel.

Mesto má dobré podmienky pre rekreaèné využitie. Plaváreò a kúpalisko využívajú termálny prameò situovaný v miestnej èasti Bánoviec nad Bebravou v Biskupiciach.

Okres vykazuje najvyššiu dynamiku demografického vývoja, s ktorým je potrebné poèíta� najmä v súvislosti s úvahami o štruktúrovaní pracovných príležitostí. Z uvedeného dôvodu je potrebné stabilizova� ekonomické pomery v rozhodujúcich výrobách.

Subregión Podhorie, ktorý vznikol ako dobrovo¾né zoskupenie obcí s rekreaènou funkciou v predhorí Strážovských vrchov-Podlužany, Timoradza, Slatinka nad Bebravou, Slatina nad Bebravou, Šípkov, Trebichava, Èierna Lehota a Krásna Ves, vytvára špecifický prvok okresu.

Cesta 1. triedy s úsekmi rýchlostnej komunikácie medzištátneho a celoštátneho významu je navrhnutá ako prepojenie  z Trenèína cez Bánovce nad Bebravou do Prievidze a  ïalej cez Handlovú do Žiaru nad Hronom. Výh¾adovo sa uvažuje s prepojením Bánoviec nad Bebravou cez Topo¾èany do Nitry. Železnièné prepojenie smeruje z Trenèína cez Bánovce nad Bebravou do železnièného uzla v Chynoranoch.

Okres Ilava

Predstavuje novovytvorený okres, ktorý vznikol z pôvodného územného obvodu Ilava a Dubnica nad Váhom, s okresným sídlom v meste Ilava.

Okres Ilava leží v údolí rieky Váh, prièom zo severu zasahujú do okresu pohoria Bielych Karpát a z juhovýchodnej strany èas� Strážovských vrchov. V okrese sa strieda mestský typ osídlenia, previazaný sie�ou vidieckych sídiel pozd¾ž Váhu, ktorý má formu pásového osídlenia nadväzujúceho na rovnaký typ osídlenia Trenèianskeho okresu. Osídlenie okresu je súèas�ou Považskej hlavnej sídelnej rozvojovej osi. Okrem hlavnej sídelnej rozvojovej osi je nevyhnutné z krajského h¾adiska posilni� význam ved¾ajšej (regionálnej) sídelnej rozvojovej osi, ako aj komunikaènej rozvojovej osi v smere Ilava - Valaská Belá - Nitrianske Rudno - Prievidza.

Okres má špecifické postavenie. Okresné sídlo má 5446 obyvate¾ov, prièom celý okres má 62 283 obyvate¾ov. V súèasnosti je potrebné v tomto okrese poèíta� s rôznymi tokmi obyvate¾ov za administratívnymi a ostatnými službami. V rámci sídelnej štruktúry existujú v okrese okrem okresného sídla ešte dve sídla s významným postavením - Dubnica nad Váhom s poètom 26 168 obyvate¾ov a Nová Dubnica s poètom 12 558 obyvate¾ov, ktoré sú navyše v tesnej blízkosti, èo vytvára vhodné podmienky pre sídelnú de¾bu práce. Obidve sídla sú v znaènej miere poznaèené vplyvmi industrializácie a urbanizácie Slovenska v 50-60 rokoch, èo sa prejavilo na urbanisticko - architektonickej štruktúre sídiel. Nová Dubnica vznikla v roku 1953 ako satelitné mesto pri novovzniknutom priemyselnom komplexe s prevažujúcou funkciou bývania.

Z h¾adiska charakteristiky demografického vývoja má okres priaznivý vývoj vzh¾adom na jeho priaznivú vekovú štruktúru.

Územím okresu prechádzajú hlavné existujúce ako aj uvažované dopravné koridory a koridory technickej infraštruktúry nadregionálneho a regionálneho významu, èo znaène ovplyvòuje územný rozvoj okresu.

Okres Ilava má heterogénnu odvetvovú štruktúru priemyslu, s prevahou zastúpenia strojárskeho priemyslu s �ažiskovými podnikmi Z�S a ZVS a.s.Dubnica nad Váhom,Matador Machinery, a.s. Dubnica nad Váhom. Ïalšími odvetviami sú elektrotechnický priemysel zastúpený - Z�S ELEKTRONIKA, a.s. Nová Dubnica, výroba stavebných hmôt zastúpená Stavomac, s.r.o. SIBAMAC, s.r.o., STAVOSPOL s.r.o., TREMAC s.r.o., Považské Cementárne a.s. Ladce, drevospracujúci priemysel zastúpený podnikom MIER Topo¾èany závod Ilava, firmy JOMITON, INTERSTAV, DORENA,

Okres Myjava

Súèasné vymedzenie okresu Myjava je návratom k stavu pred rokom 1960. V roku 1960 okres Myjava zanikol a spolu s vtedajšími okresmi Senica, Skalica a èiastoène Malacky vznikol bývalý okres Senica. Okres Myjava je vytvorený z bývalého obvodu Myjava s prièlenením štyroch obcí z bývalého obvodu Stará Turá - Hrašné, Kostolné, Krajné a Podkylava.

Svojou rozlohou je tretím najmenším okresom kraja, s najnižším poètom obyvate¾ov. Z h¾adiska charakteristiky demografického vývoja patrí okres spolu s okresom Nové Mesto nad Váhom k okresom s najnepriaznivejším, regresívnym vývojom poètu obyvate¾ov, èoho dôsledkom je nezabezpeèenie prirodzenej reprodukcie obyvate¾stva z vlastných zdrojov okresu.

Osídlenie okresu je silne determinované morfológiou územia. Územie okresu prevažne tvorí Myjavská pahorkatina, severnú èas� vyp¾òajú Biele Karpaty a južnú èas� výbežky Malých Karpát. Pre územie okresu je charakteristický špecifický kopanièiarsky typ osídlenia zasahujúci až do CHKO Biele Karpaty. V okrese sa nachádzajú dve sídla mestského typu. Myjava s poètom 13 282 obyvate¾ov a Brezová pod Bradlom poètom 5 691 obyvate¾ov. V kategórii do 2000 obyvate¾ov sa nachádzajú v okrese tri sídla Brestovec, Krajné, Vrbovce. Okres leží mimo hlavných sídelných rozvojových osí, prièom však aglomeraènými väzbami medzi sídlami Myjava, Stará Turá a Nové Mesto nad Váhom je okres naviazaný na hlavnú Považskú sídelnú rozvojovú os.

Centrom osídlenia okresu je mesto Myjava s poètom 13 282 obyvate¾ov, ktoré je administratívno- správnym sídlom okresu.

Z h¾adiska zabezpeèenia vzájomných medzisídelných väzieb (dochádzka za prácou, za vyššou vybavenos�ou, za kooperaènými ekonomickými väzbami, atï.) je nevyhnutné pre rozvoj okresu Myjava ako aj okresné centrum podstatne vylepši� dopravné napojenie na krajské centrum.

Okres Myjava je charakteristický monoštrukturálnou ekonomiku. V priemyselnom centre Myjava a Brezová pod Bradlom dominantné postavenie má kovospracujúci priemysel, ktorý predstavuje 80-85 % zamestnaných, s doplnkovým potravinárskym a drevospracujúcim priemyslom. Z h¾adiska výkonnosti, efektívnosti a predpokladov rozvoja priemyslu, reprezentovaný nosným podnikom okresného sídla Slovenská armatúrka Myjava, možno charakterizova� ako podnik s nadregionálnym významom.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Novovytvorený okres tvorí územie bývalého obvodu Nové Mesto nad Váhom a èas� bývalého obvodu Stará Turá. Územie okresu vyp¾òa severný výbežok Myjavskej a Trnavskej pahorkatiny, severozápadnú èas� vyp¾òajú Biele Karpaty, v južnej èasti zasahujú do okresu výbežky Malých Karpát a východnú èas� vyp¾òa Považský Inovec. Osou okresu v severojužnom smere je rieka Váh, ktorej niva predstavuje po¾nohospodársky krajinný typ. Pre okres je charakteristický nepriaznivý demografický vývoj.

Osídlenie okresu charakterizujú sídelné pásy lemujúce tok Váhu, pohorie Malých Karpát a Považského Inovca a pás v podhorí medzi Malými a Bielymi Karpatami. Hlavný sídelný pás pozd¾ž Váhu predstavuje hlavnú rozvojovú os nielen okresu a kraja, ale aj èas� hlavnej sídelnej rozvojovej osi v smere Bratislava - Žilina - Košice. Sídelný pás pozd¾ž Váhu sa skladá z troch èastí, ktoré pokraèujú v smere od okresu Pieš�any, prièom nad Novým Mestom nad Váhom sa zbiehajú a pokraèujú v zúženej forme smerom do okresu Trenèín:

západná dudvážska èas� - v okrese od obce Oèkov po Nové Mesto nad Váhom (regionálny význam)

stredná èas� - pozd¾ž Váhu (nadregionálny význam)

východná èas�, medzi úpätím Považského Inovca a ¾avým brehom Váhu - v okrese od obce Modrovka po Beckov (regionálny význam)

Pozd¾ž úpätia Bielych Karpát prebieha sídelný pás regionálneho významu v smere od Holíèa cez Myjavu, Starú Turú, konèiaci v Novom Meste nad Váhom.

Hlavnú sídelnú rozvojovú os umocòujú hlavné dopravné koridory medzinárodného významu, cestné komunikácie - rozostavaná dia¾nica D 61 a komunikácia è.I/61, železnièná tra� Bratislava - Trenèín - Žilina.

Centrom osídlenia okresu je sídlo Nové Mesto nad Váhom s poètom obyvate¾ov 21 629 a doplnkové centrum osídlenia predstavuje Stará Turá s poètom obyvate¾ov 10 626.

Hlavné rozvojové funkcie sídla Nové Mesto nad Váhom predstavujú funkcie administratívno-správne (sídlo novovytvoreného okresu), na ktoré nadväzuje rozvoj ïalších funkcií, napríklad kultúrnej, vzdelávacej ekonomickej. Mesto je priemyselné centrum založené na báze strojárstva, potravinárstva, stavebných hmôt. Má dobrý turisticko-rekreaèný potenciál (rekreaèná zóna Zelená voda, vstupné centrum do Malých a Bielych Karpát, Považského Inovca a Myjavskej pahorkatiny). Okrem toho zázemie sídla predstavuje stret troch tradièných po¾nohospodárskych kultúr - pestovanie vinnej révy, sadovníctvo a pestovanie chme¾u. Rozvojový potenciál sídla vyplýva z výhodnej dopravnej polohy a napojenia na všetky druhy dopravy (po splavnení Váhu aj vodnej dopravy). Rozvoj uvedených funkcií znamená pre sídlo Nové Mesto nad Váhom zaradenie v rámci sídelnej štruktúry ako sídla regionálneho významu s možnos�ou plnenia niektorých nadregionálnych funkcií vzh¾adom na geografickú polohu v Trenèianskom kraji, špecifickú formu osídlenia v jeho zázemí, v podhorí Bielych Karpát a vhodnú polohu jednak v rámci okresu, ako aj vo väzbe na myjavský okres.

Sídlo Stará Turá bude aj v budúcnosti plni� doplnkovú funkciu  v rámci �ažiska osídlenia, prièom vzh¾adom na svoju špecifickú polohu bude slúži� ako centrum pre zabezpeèenie základných a špecifických potrieb vo väzbe na bezprostredné zázemie hlavne kopanièiarskeho osídlenia.

Z vidieckeho osídlenia sa najviac prejavujú sídla vo vážskom páse Horná Streda (1 304 obyv.), Èachtice (3 551 obyv.), Beckov (1 366 obyv.), v podhorí Bielych Karpát sídla Bzince pod Javorinou (1 975 obyv.), Lubina (1 533 obyv.), Moravské Lieskové (2 554 obyv.), Bošáca (1 344 obyv.). Vo vidieckom osídlení hlavne pre kopanièiarske osídlenie v CHKO Biele Karpaty, je potrebné väèšiu pozornos� venova� zabezpeèeniu územia technickou infraštruktúrou, využíva� netradièné formy energie, podporova� také formy vidieckeho turizmu, ktoré budú integrované s ochranou krajiny a prírody a architektonicko-urbanistickou štruktúrou tohto osídlenia, s cie¾om stabilizácie obyvate¾stva.

Okres Nové Mesto nad Váhom je charakteristický monoštrukturálnou ekonomiku. V priemyselnom centre Nové Mesto nad Váhom a Stará Turá dominantné postavenie má strojársky priemysel s nosnými podnikmi VZT Vzduchotechnika a.s. Nové Mesto nad Váhom, Chirana-  Prema a.s. a Premagas, s.r.o. Stará Turá s nadregionálnym významom a predpokladmi rozvoja, ïalej je to potravinársky priemysel v Novom Meste nad Váhom.

Na území okresu sa v súèasnosti vytvoril región Podjavorina, ktorý je rozdelený na tri mikroregióny:

Dolné Srnie, Moravské Lieskové

Bzince pod Javorinou , Lubina

Bošáca, Haluzice, Nová Bošáca, Trenèianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie

Najsilnejšie sídelné väzby sú na susedné okresy, a to v rámci kraja hlavne na okres Trenèín, menej intenzívne sú na Myjavu a mimo kraj na okres Pieš�any.

Okres Partizánske

Okres Partizánske je najjužnejším okresom Trenèianskeho kraja. Je novovytvoreným okresom, ktorý vznikol v roku 1996 z pôvodného územnosprávneho obvodu bývalého okresu Topo¾èany.

Svojou rozlohou je najmenším okresom kraja. Z h¾adiska charakteristiky demografického vývoja má okres nepriaznivý vývoj. V súèasnosti síce pretrváva tendencia priaznivého vývoja prirodzeného prírastku a nízkeho migraèného salda, avšak v roku 2000 možno oèakáva� zmenu vekovej štruktúry, rastu podielu predproduktívneho a poproduktívneho veku.

Osídlenie okresu je determinované predovšetkým morfológiou územia. Hornonitrianska sídelná rozvojová os, ktorá prechádza z Topo¾èian cez Partizánske smerom do Prievidze sa rozkladá v nive Nitry a Nitrice. Juhovýchodnú èas� okresu zaberá pohorie Tríbeèa s CHKO Ponitrie.

Centrom osídlenia je mesto Partizánske s poètom 25 586 obyvate¾ov, ktoré je administratívno-správnym sídlom okresu. Urbanistická štruktúra mesta má osobitnú formu. Pôvodne bolo koncipované ako líniové záhradné mesto. Je významným reprezentantom funkcionalistického urbanistického riešenia z 30-tych rokov nášho storoèia (arch. Karfík).

Súèasná komunikaèná cestná sie� je zameraná najmä na prepojenie na Topo¾èany, s ktorými existujú už z minulosti silné väzby. V súvislosti s novým územnosprávnym èlenením je potrebné posilni� komunikaèné prepojenie na Trenèín a Prievidzu, aj z h¾adiska riešenia potrieb zamestnanosti. Z Partizánskeho je navrhnutý nový koridor cesta nadregionálneho významu I/64 jednak smerom na Nováky a jednak smerom na Topo¾èany, kde sa napája na cestu do  Bánoviec nad Bebravou  a Trenèína. Ïalšia cesta okresu je regionálneho významu, napája Partizánske cez Hradište na rýchlostnú komunikáciu Trenèín - Prievidza.

Železnièná tra� z Trenèína cez železnièný uzol v Chynoranoch smeruje jednak do Partizánskeho a Prievidze alebo do Topo¾èian.

Okres Partizánske je charakteristický monoštrukturálnou ekonomikou. V jeho štruktúre sú dve odvetvia, ktoré sú postihnuté poklesom dynamiky vývoja (výroba stavebných hmôt a potravinársky priemysel). Dominantné postavenie má kožiarsky, obuvnícky a gumárenský priemysel, ktorý v zásade urèuje dynamiku rozvoja okresu, predovšetkým mesta Partizánske (CEBO HOLDING a.s. Partizánske, Koželužne a.s. Bošany)

Okres Považská Bystrica

Novovytvorený okres, ktorý tvorí územie bývalého územného obvodu Považská Bystrica.

Okres Považská Bystrica leží v údolí rieky Váh prièom zo severu zasahujú do okresu pohoria Javorníkov, a z juhovýchodnej strany èas� Strážovských vrchov a Sú¾ovských vrchov.

Územie okresu má rozdrobenú sídelnú sie�. Jediné sídlo so štatútom mesta je Považská Bystrica s poètom 43 036 obyvate¾ov, ktorá je zároveò okresným sídlom. Okrem toho nachádzajú sa v okrese dve sídla s poètom nad 2000 obyvate¾ov Papradno a Udièa. Vo ve¾kostnej kategórii 1 000 - 2 000 obyvate¾ov sa nachádza 7 sídiel - Brvnište, Dolná Mariková, Domaniža, Plevník-Drienové, Preèín, Pružiná, Sverepec. Z demografického h¾adiska možno územie okresu charakterizova� ako územie s priaznivým demografickým vývojom a s imigraèným vplyvom.

V okrese sa strieda mestský typ osídlenia, previazaný sie�ou vidieckych sídiel pozd¾ž Váhu, ktoré má formu pásového osídlenia naväzujúceho na rovnaký typ osídlenia Trenèianskeho, Ilavského, Púchovského okresu, ktoré pokraèuje v smere na Žilinu. Osídlenie okresu je súèas�ou Považskej hlavnej sídelnej rozvojovej osi a spolu s Púchovom tvoria �ažisko osídlenia nadregionálneho významu, prièom v súvislosti s novým územnosprávnym èlenením je nutné posilòova� jeho väzbu na Trenèín, pretože doterajšie väzby boli formované na Žilinu. Vzh¾adom na malú vzdialenos� oboch okresných sídiel a doterajšie väzby je predpoklad, že tu môže prís� k vytvoreniu urèitej sídelnej de¾by práce. Typický fenomén v osídlení tvoria zachovalé historické a krajinné štruktúry v podobe kopanièiarskeho osídlenia v Javorníkoch. Pre okres je charakteristické, že jednoznaène dominuje centrum, takže je možné oèakáva� iba centripetálny tok obyvate¾ov okresu do jeho sídla. V Považskej Bystrici je sústredených 65,6% obyvate¾ov okresu.

Územím okresu prechádzajú hlavné existujúce ako aj uvažované dopravné koridory a koridory technickej infraštruktúry nadregionálneho a regionálneho významu, èo znaène ovplyvòuje územný rozvoj okresu.

Okres Považská Bystrica je charakteristický monoodvetvovou, a monopodnikovou štruktúrou hospodárskej základne. Okrem toho v okrese existuje iba jediné sídlo so založenou hospodárskou základòou a to v okresnom sídle, kde dominantné hospodárske postavenie má strojársky priemysel, ktorý reprezentujú Považské strojárne a.s. Pre podporu diverzifikácie hospodárskej štruktúry okresu a vzh¾adom na charakter osídlenia okresu s prevahou vidieckeho typu osídlenia, je potrebné v týchto sídlach vytvori� podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Územie okresu je významné z h¾adiska akumulácie podzemných vôd. V území sú štyri vodohospodársky významné oblasti a cca 90 % územia okresu je vodohospodársky chránené. Z h¾adiska ochrany prírody patrí územie okresu medzi ve¾mi hodnotné. Do okresu zasahujú dve ve¾koplošné chránené územia - CHKO Kysuce, CHKO Strážovské vrchy. V týchto priestoroch sú vhodné podmienky pre rozvoj agroturistiky v lokalitách s vidieckym kopanièiarskym osídlením.

Okres Prievidza

Okres Prievidza sa nachádza vo východnej èasti Trenèianskeho kraja. Rozlohou je najväèším a poètom obyvate¾ov naj¾udnatejším okresom kraja. Celkovo patrí z h¾adiska rozlohy na 13. a poètom obyvate¾ov na 5. miesto najväèších okresov Slovenskej republiky.

Územie tvorí uzavretá medzihorská Hornonitrianska  kotlina, ktorá údolím rieky Nitry prechádza do Nitrianskej nivy. Kotlinu obklopujú predhoria viacerých pohorí. Reliéf má výraznú výškovú èlenitos�.

Napriek tomu, že v súèasnosti okres má vzh¾adom na hlavné dopravné koridory okrajovú polohu, vznikli tu moderné mestské sídla, z nich najdynamickejšia je Prievidza, ktorá je sídlom okresu. Prievidza je centrom osídlenia regionálneho významu s možnos�ou plnenia niektorých nadregionálnych funkcií. Ïalšími centrami osídlenia sú Nováky, Handlová, Bojnice a Nitrianske Pravno. Špecifickým sídelným prvkom je Prievidza a kúpe¾né mesto Bojnice, ktoré priestorovo vytvárajú takmer jeden celok, avšak sú samostatnými sídlami.

Okres má významné hospodárske postavenie. Je tu vybudovaný najväèší palivovo-energetický komplex na Slovensku, založený na  �ažbe a spa¾ovaní hnedého uhlia a lignitu, na ktorý je naviazaný rad ïalších priemyslových a výrobných odvetví, ako napr. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza, Elektráreò Nováky, Novácke chemické závody, a.s., Nestle Food, s.r.o. Prievidza. V okrese prevažuje II. sektor pred I. a III. V po¾nohospodárstve prevláda živoèíšna výroba nad rastlinnou.

Rýchly rozvoj palivovo-energetického komplexu mal však na druhej strane negatívny až katastrofický vplyv na životné prostredie. Územie okresu, známe ako územie Hornej Nitry, patrí medzi 9 oblastí Slovenska s najviac narušeným životným prostredím a s ve¾mi zlým zdravotným stavom obyvate¾stva. Problémom sú tiež poddolované územia, najmä v priestore medzi Novákmi a Prievidzou, okolie Cíge¾a a Handlovej. Preto základnou myšlienkou návrhu ÚPN VÚC je požiadavka na zlepšenie životného prostredia, komplexná reanimácia prírodných celkov a krajinného prostredia a nosných územných prvkov ekologickej stability.

Nitrianskou kotlinou prechádza hornonitrianska sídelná rozvojová os, ktorá smeruje z Topo¾èian, Partizánskeho cez Prievidzu do Nitrianskeho Pravna.

Územie okresu možno rozèleni� na tri funkèné podpriestory:

Hornonitriansky s mestami Prievidza, Bojnice, Nováky a Nitrianske Pravno

Handlovský s mestom Handlová

Nitricko-rudniansky, s centrami v Dolných Vesteniciach a Nitrianskom Rudne

Základné rozvojové smery sú:

Prievidza - Nováky - Bánovce nad Bebravou - Trenèín

Prievidza - Nováky - Partizánske - Topo¾èany

Prievidza - Handlová - Žiar nad Hronom

Ved¾ajšie rozvojové smery sú:

Valaská Belá - Ilava - Považská Bystrica

Nitrianske Pravno - Rajec - Príbovce

Napriek zlému životnému prostrediu územie má vysoký rekreaèný potenciál - Bojnice-Homôlka, Faèkovské sedlo, Remeta, Osliansky potok, Valaská Belá, Radobica, Nitrianske Rudno, Kanianka, Chalmová. Nachádza sa tu ve¾a lieèivých minerálnych vôd.

Hlavný cestný �ah celoštátneho významu smeruje z Trenèína cez Bánovce nad Bebravou, Prievidzu, Handlovú do Žiaru nad Hronom. Cesta nadregionálneho významu prechádza z Partizánskeho cez Nováky do Prievidze a Nitrianskeho Pravna, ïalej do Turèianskych Teplíc alebo do Žiliny. Z regionálnych ciest je najvýznamnejšia cesta , ktorá cez Nitrianske Rudno vedie do Ilavy. Železnièná tra� z Chynorian smeruje do Prievidze a odtia¾ do Handlovej a Hornej Štubne alebo do Nitrianskeho Pravna.  V Prievidzi sa nachádza letisko regionálneho významu.

Cez územie prechádzajú významné trasy technickej infraštruktúry - skupinový vodovod Turèek, Turèianska, Pohronská a Ponitrianska vetva VTL plynovodu, ïia¾kové rozvody elektrickej energie z transformovne Bystrièany, vzdušné retranslaèné trasy a ïalšie produktovody a plynovody.

V súvislosti s množstvom disponibilného tepla, ktoré vzniká pri výrobe elektrickej energie v ENO Nováky a na druhej strane s potrebou reanimova� poddolované územia sa otvára možnos� vybudova� moderný skleníkový agropriemysel.

Okres Púchov

Okres Púchov vznikol v roku 1996 z pôvodného územnosprávného obvodu okresu Považská Bystrica. Demografické údaje svedèia o miernom náraste obyvate¾stva s dobrou dynamikou rastu, ktorý tvorí zdroj pre emigráciu, ktorá je tu pomerne vysoká.

Nachádza sa v severozápadnej èasti Trenèianskeho kraja pri hraniciach s Èeskou republikou, èo vytvára dobré predpoklady pre cezhraniènú spoluprácu. Prevažná èas� okresu sa rozprestiera na výbežkoch Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov, èas� územia v nive Váhu. Z h¾adiska ochrany prírody patrí územie okresu medzi ve¾mi hodnotné. Do okresu zasahujú tri ve¾koplošné chránené územia - CHKO Kysuce, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Biele Karpaty. V týchto priestoroch sú vhodné podmienky pre rozvoj agroturistiky v lokalitách s vidieckym kopanièiarskym osídlením.

V rieènej nive Váhu nachádza sa aj hlavná koncentrácia osídlenia s centrom v meste Púchov s poètom 18 969 obyvate¾ov. Ïalšími významným sídlom nad 5 000 obyvate¾ov je Beluša (6 035 obyv.), sídlami nad 2 000 obyvate¾ov sú Lednické Rovne (4 060 obyv.) a Lysá pod Makytou (2 161 obyv.). V kategórii sídiel od 1 000 do 2 000 obyvate¾ov sa nachádzajú Dohòany (1 708 obyv.), Dolné Koèkovce (1 164 obyv.), Lazy pod Makytou (1 451 obyv.), Lednica (1 062 obyv.). Územie okresu sa nachádza  na považskej sídelnej rozvojovej osi a spolu s Považskou Bystricou tvoria �ažisko osídlenia nadregionálneho významu, prièom v súvislosti s novým územnosprávnym èlenením je nutné posilòova� jeho väzbu na Trenèín, pretože doterajšie väzby boli formované na Žilinu. Vzh¾adom na malú vzdialenos� s okresným mestom Považská Bystrica a doterajšie väzby je predpoklad, že tu môže prís� k vytvoreniu urèitej sídelnej de¾by práce. Charakteristický fenomén v osídlení tvoria zachovalé historické a krajinné štruktúry v podobe kopanièiarskeho osídlenia v Javorníkoch.

Územie okresu má z h¾adiska dopravy výhodnú polohu. Leží na sieti nadradenej dopravnej infraštruktúry - rozostavaná dia¾nica D1, komunikácia I/49 v smere na ÈR s navrhovaným obchvatom sídla Púchov, železnice a navrhovaná Vážska vodná cesta. Údolím Váhu prebiehajú prevažne všetky �ahy aj technickej infraštruktúry a je tu situovaná prevažná èas� sídiel a priemyselných podnikov.

Okres je charakteristický heterogénnou štruktúrou hospodárskej základne, s rozvinutým chemickým, gumárenským, odevným, sklárskym, potravinárskym a strojárskym priemyselom. Najväèšími priemyselnými podnikmi sú: gumárne Matador, a.s. Púchov, odevný podnik Makyta,  a.s. Púchov, azbestocementový podnik Syenit, a.s. Púchov a sklárne LR Crystal, a.s. Lednické Rovne, Best, a.s. Beluša.

Významné postavenie v okrese majú kúpele Nimnica , ktoré majú celoštátny význam.

Okres Trenèín

Súèasný okres Trenèín tvorí územie bývalého obvodu Trenèín. Z pôvodného okresu Trenèín sa v roku 1996 odèlenil bývalý obvod Nové Mesto nad Váhom, ktorý vytvoril samostatný okres. Nový okres Trenèín sa stal centrom novokonštituovaného Trenèianskeho kraja.

Okres Trenèín sa rozprestiera v údolí rieky Váh, medzi územím Bielych Karpát a Považským Inovcom, s osídlením v nive Váhu a pozd¾ž úpätí pohorí.

Osídlenie v okrese formovali prírodné a civilizaèné danosti. Pre okres je charakteristická po¾nohospodárska a lesná krajina, kde sa strieda mestský typ osídlenia s pomerne husto rozloženou sie�ou vidieckych sídiel pozd¾ž nivy Váhu, tvoriacich pásové osídlenie s riedko osídleným podhorím.

Z h¾adiska demografického vývoja patrí okres k okresom s nárastom obyvate¾stva, aj z dôvodu imigrácie obyvate¾stva, s vyššou dynamikou rastu obyvate¾stva.

Významným determinantom urbanizaèného rozvoja okresu bol priemysel, a to hlavne v sídle Trenèín, ktorý má výhodnú heterogénnu štruktúru priemyslu s prevahou zastúpenia strojárskeho textilneho priemyslu, ïalej v sídle Nemšová sklársky priemysel, Horné Srnie stavebný priemysel.

Sídlo Trenèín s poètom obyvate¾ov 58 872 má dominantné postavenie ako významné administratívno-správne centrum novovytvoreného Trenèianskeho kraja, kultúrno-spoloèenské, vzdelávacie (sídlo novovzniknutej vysokej školy), výstavno-nákupno-obchodné, hospodársko-ekonomické, športové centrum.

Rozvojový potenciál sídla vyplýva z výhodnej dopravnej polohy a napojenia na všetky druhy dopravy (po splavnení Váhu aj vodnej dopravy). Rozvoj uvedených funkcií znamená pre sídlo Trenèín zaradenie v rámci sídelnej štruktúry medzi sídla nadregionálneho významu s možnos�ou plnenia celoštátnych a medzinárodných funkcií s tým, že perspektívne ho treba budova� ako centrum celoštátneho významu.

Špecifické postavenie v okrese, kraji, ako aj z celoštátneho h¾adiska má sídlo Trenèianske Teplice, vzh¾adom na jeho funkciu kúpe¾ného miesta. Bezprostredné zázemie Trenèianskych Teplíc vzh¾adom na osobitný krajinný ráz vytvára v rámci okresu Trenèín špecifický funkèný priestor Trenèiansko-teplickej kotliny, determinovaný prírodnými danos�ami priestoru - výskytu prírodných lieèivých zdrojov, krajinným potenciálom podhorskej lesnej krajiny, s nadregionálnym a regionálnym rekreaèným využitím a charakteristickým vidieckym osídlením. Sídlo Trenèianske Teplice s poètom obyvate¾ov 4 604 je možné rozvíja� ako sídlo subregionálneho významu a vzh¾adom na jeho špecifickú funkciu, v rámci sídelnej štuktúry kraja, môže plni� aj niektoré funkcie regionálneho významu.

Vo vymedzenom funkènom priestore Trenèiansko teplickej kotliny leží sídlo Trenèianska Teplá, ktorá vzh¾adom na svoju výhodnú polohu, pretože leží na hlavných dopravných koridoroch, môže sa rovíja� ako centum subregionálneho významu orientované na rozvoj kontajnerovej dopravy. Na druhej strane môže slúži� ako nástupné centum do Trenèiansko-teplickej kotliny.

Významným sídlom okresu je sídlo Nemšová, ktorá v súèasnosti, vplyvom bezprostrednej väzby na dia¾nicu D61 postupne získava na význame. Sídlo bude plni� funkciu subregionálneho centra pre svoje bezprostredné zázemie, ako aj pri¾ahlé kopanice.

Juhovýchodná èas� okresu ležiaca medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi, územie okolo Svinnej, predstavuje typickú po¾nohospodársko-lesnú krajinu. Z demografického h¾adiska charakterizovanú ako regresívnu. Táto èas� okresu vzh¾adom na polohu, ktorá sa nachádza medzi krajským sídlom Trenèín a okresným sídlom Bánovce nad Bebravou, znaèný urbanistický útlm, si vyžaduje osobitnú pozornos�. Vzh¾adom na vyššie uvedené je možné poèíta� vo výh¾ade s posilnení sídla Svinná funkciami vyššieho významu, èo umožní zníženie migrácie obyvate¾stva za prácou a vybavenos�ou a èiastoène od¾ahèí krajské sídlo.

Okres Trenèín má silné väzby na bezprostredne nadväzné okresy v považskom páse, a to na Nové Mesto nad Váhom, Ilavu (a hlavne Dubnicu nad Váhom vzh¾adom na kooperaèné väzby). V rámci kraja je nevyhnutné dobudova� väzby na okresy Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Prievidza vytvorením kvalitatívne vyššej úrovne dopravnej infraštruktúry t. j. vybudovaním rýchlostnej komunikácie.

Medzinárodné a európske súvislosti

Rozvoj sídelnej štruktúry Trenèianskeho kraja je potrebné rozvíja� v súlade s národnou koncepciou územného rozvoja, ktorou je Koncepcia územného rozvoja Slovenska. Koncepcia sídelného systému Slovenskej republiky ako celku vychádza z dvoch základných premís:

naviazanie na európsku sídelnú sie�

vytvorenie optimálnych podmienok pre harmonický rozvoj všetkých aktivít spoloènosti v súlade s princípmi trvalo udržate¾ného rozvoja.

Nadregionálne vz�ahy vyplývajú z polohy Trenèianskeho kraja v predpokladaných rozvojových koridoroch a jeho postavenia vo vz�ahu ku koncentráciám európskeho trhu. Z toho následne vyplýva aj poloha regiónu na navrhovaných dopravných koridoroch a uvažovaných sídelných osách. V úvahách je možné vychádza� z plánovacích dokumentov EÚ a Rady Európskej únie, a to najmä: Zásad prijatých v roku 1994 Konferenciou ministrov EÚ zodpovedných za územné plánovanie a regionálnu politiku, pod¾a ktorých sa budú rozvíja� práce na Koncepcii rozvoja a usporiadania územia európskeho priestoru (tzv. Európa 2000+).

Koordinaènú úlohu pri vytváraní celoeurópskeho sídelného systému zabezpeèuje konferencia ministrov pre priestorový a územný rozvoj jednotlivých štátov.

Politické zásady európskej politiky územného rozvoja:

územné plánovanie (usporiadanie územia) môže rozhodujúcim spôsobom prispie� k cie¾u hospodárskej a sociálnej súdržnosti

existujúce kompetencie inštitúcií príslušných pre politiku spoloèenstva zostanú nedotknuté. Európska koncepcia územného rozvoja môže u¾ahèi� aj uskutoènenie politík spoloèenstva s priestorovými dôsledkami bez obmedzenia výkonu kompetencií príslušných inštitúcií

hlavný cie¾ je dosiahnutie trvalo udržate¾ného a vyváženého rozvoja

koncepcia územného rozvoja bude vypracovaná s oh¾adom na existujúce inštitúcie a pre jednotlivé èlenské štáty nie je záväzná

bude rešpektovaný princíp subsidiarity

každou krajinou bude európska koncepcia územného rozvoja zoh¾adòovaná iba nato¾ko, ko¾ko bude chcie� prijíma� vo svojej národnej územnoplánovacej politike.

Podstatné ciele európskej koncepcie územného rozvoja:

Hospodárska a sociálna súdržnos�

V súlade so zmluvou EÚ ide o vytvorenie priestoru bez hraníc a podporu vyrovnaného a trvalého hospodárskeho a sociálneho pokroku pri znižovaní rozdielov v rozvojovom stave rôznych regiónov. V intenciách Európa 2000+ je potrebné znižova� nerovnomernosti medzi centrálnymi a periférnymi regiónmi.

Trvalo udržate¾ný rozvoj

Pod¾a definície OSN (Brundtlandovej správy) debatovanej v Riu 1992, obsahuje tento termín nie iba hospodársky rozvoj šetriaci životné prostredie, ktorý zachováva dnešné zdroje pre nasledujúce generácie, ale súèasne obsahuje aj vyvážený územný rozvoj. Tým je daný aj cie¾ pre hospodársku a sociálnu súdržnos�.

Operatívne ciele územného rozvoja

rozvoj hospodárstva a životného prostredia sa musí opiera� o solídnu a vyváženú priestorovú štruktúru a musí vo svoj prospech využíva� rôznos� regionálnej identity

hospodársky rozvoj musí kráèa� spolu so starostlivým zaobchádzaním a znásobovaním kultúrneho a prírodného dedièstva

územnoplánovacia politika musí vzájomne prepája� nasledovné ciele:

rozvojový cie¾ - reštrukturalizácia a posilnenie štrukturálne slabších území Európy, ktoré majú význam pre priestorovú súdržnos� Európskej únie

vyrovnávací cie¾ - cezhranièné prispôsobenie životných a pracovných podmienok medzi územiami s rôznymi rozvojovými úrovòami

zachovávací cie¾ - zachovanie, obnovenie a prepojenie kontinuálneho systému prírodných území do vyváženej a transnárodnej siete vz�ahov

európska koncepcia územného rozvoja má by� na európskej úrovni vodítkom, pozostávajúcim z troch integrovaných èastí:

polycentrického a pod¾a možností vyváženého systému mestských regiónov

výkonnej a životnému prostrediu priaznivej siete infraštruktúry, ktorá posilní súdržnos� priestoru Spoloèenstva

chránených území prírody s odstupòovanými stupòami ochrany pre rôzne funkcie.

Posilnenie konferencie európskeho kontinentu

Musí sa zvýši� dôraz na európsky transnacionálny rozmer riešenia uvedených problémov a k tomu potrebných riešení.

Akèné oblasti:

Vyvážený a polycentrický priestorový rozvoj

Systém miest:

Vo vz�ahu k systému miest a regiónov mala by priestorová politika sledova� nasledovné ciele:

vyvážené mestské prostredie (ve¾ké aglomerácie versus riedko osídlené územia)

kritériá funkènej špecializácie a rôznorodosti namiesto kritéria ve¾kosti

koncentrovaný rozvoj miest v husto osídlených regiónoch mestského charakteru

polycentrický rozvoj miest v riedko osídlených územiach

zamedzi� „roztrúsenému“ osídleniu a ve¾mi nízkej hustote miest

podporova� spoluprácu a de¾bu práce medzi mestami v záujme zabránenia nákladných sú�aží medzi nimi.

Vz�ah medzi mestom a vidiekom:

zachova� rôznorodos� európskej kultúrnej krajiny s množstvom funkcií.

Zabezpeèenie rovnocenného prístupu k infraštruktúram a technickým vedomostiam:

dopravné siete priaznivé voèi životnému prostrediu

infraštruktúry

okrajové polohy.

Šetrné obhospodarovanie a znásobovanie prírodného a kultúrneho dedièstva

Prírodné dedièstvo:

ochrana prírody (krajina, druhy, biotopy)

ochrana podzemných a povrchových vôd

racionálne využívanie surovinových zdrojov

zachovanie èistoty ovzdušia

ochrana pôdy ako základu po¾nohospodárstva a lesného hospodárstva.

Z týchto dokumentov je možno odvodi� možné trendy formovania interregionálnych vz�ahov minimálne v stredoeurópskom merítku aj keï nespornou výhodou týchto dokumentov je skutoènos�, že je možné rozvojové trendy sledova� v celoeurópskom merítku. Práve z tejto celoeurópskej úrovne je možné identifikova� polohu Trenèianskeho kraja vo vz�ahu ku koncentrácii trhov.

Pod¾a vypracovaných analýz Trenèiansky kraj sa nachádza z celoeurópskeho h¾adiska v pásme dostupnosti koncentrovaných trhov od 60-80 mil. obyvate¾ov. To znamená, že vo zvolenej 
5-stupòovej škále hodnotenia regiónov je na druhom mieste. Ak vezmeme do úvahy, že faktor dopravnej dostupnosti je pod¾a prieskumu vykonaného v celoeurópskom merítku fa Healy-Baker na prvom mieste medzi preferovanými lokalizaènými faktormi, Trenèiansky kraj má z exogénnych h¾adísk už v súèasnosti vysoký stupeò ekonomickej atraktivity.

Stupeò ekonomickej atraktivity perspektívne vzrastie polohou Trenèianskeho kraja na uvažovaných európskych dopravných koridoroch koncipovaných Konferenciou ministrov dopráv (Kréta, 1994) a to na:

dopravnom koridore è. 5

(Terst-Bratislava-Žilina-Košice-Užhorod-¼vov)

dopravnom koridore è. 4

(Gdaòsk-Poznaò-Lodž-Bratislava).

Okrem tejto priamej polohy na európskych dopravných koridoroch v dvojhodinovej dostupnosti nadradených dopravných uzlov Bratislava a Nové Zámky-Komárno je ekonomicky atraktívne napojenie Trenèianskeho kraja na:

dopravný koridor è. 4

(Berlín-Praha-Bratislava-Budapeš�-Istanbul, resp. Athény)

dopravné koridory navrhované SRN (alternatíva)

(Amsterdam-Koln-Norimberk-Viedeò-Bratislava v pokraèovaní na Košice a hranicu SR/Ukrajina)

(Paríž-Mníchov-Salzburg-Viedeò-Bratislava s pokraèovaním na Košice a hranicu SR/Ukrajina)

dopravný koridor è. 7 - vodná cesta Dunaj

(transkontinentálna vodná cesta Rýn-Mohan-Dunaj), ktorá umožòuje realizáciou Vážskej vodnej cesty priamu polohu na danom koridore.

Spojením uvedených exogénnych faktorov s vnútornými rozvojovými faktormi, z ktorých najväèšiu váhu má vytvorený priemyselný a výskumný potenciál i relatívne vysoký stupeò kvalifikácie humánnych zdrojov, Trenèiansky kraj z h¾adiska interregionálnych vz�ahov v rámci SR sa zaraïuje medzi regióny s možnos�ou rýchlej adaptácie na trhové podmienky a bude patri� medzi tzv. zdrojové regióny.

V širších interregionálnych vz�ahoch je potrebné perspektívne poèíta� s tým, že dynamizujúcim faktorom bude dostupnos� mestského regiónu Viedeò-Bratislava, ktorý v nadradenej európskej sídelnej sieti je zaraïovaný pod¾a celoeurópskych koncepcií medzi „centrá internacionálneho významu“ sústreïujúce najvýznamnejší výrobný, výskumný a finanèný potenciál v európskom merítku.

Okrem pozitívnych dôsledkov vyplývajúcich z polohy Trenèianskeho kraja, jeho komparatívnych výhod a širších interregionálnych vz�ahov v celoeurópskom, stredoeurópskom a slovenskom merítku je potrebné bra� do úvahy i skutoènosti, ktoré môžu nies� niektoré negatívne tendencie. Prvou z nich je reálna tendencia odèerpávania kvalifikovaných pracovných síl mestským regiónom Viedeò-Bratislava, resp. dobre dostupným jadrom ekonomickej aktivity Európy, ktoré sa súèasne vyznaèuje vysokým stupòom demografickej depresie a relatívne rýchlym znižovaním poètu ekonomicky aktívneho obyvate¾stva.

Riešením je jedine zrýchlenie tempa adaptácie hospodárskej základne kraja podporou vybraných rozvojových projektov a vytváraním rovnocenných životných podmienok atraktívnymi pracovnými príležitos�ami, bývaním a komplexným vybavením územia.

Druhou nezanedbate¾nou skutoènos�ou je poloha regiónu na prieseèníku priestorov demografickej depresie a demografickej aktivity. S rastom atraktivity regiónu je nutné reálne uvažova� s tým, že región sa stane imigraèným územím aj keï s nižšou atraktivitou ako Bratislavský región, resp. mestský región Viedeò-Bratislava. Zdrojom migrácie pracovných síl môžu by� jednak vo¾né pracovné sily zo severných demograficky aktívnych regiónov severného Slovenska, ale aj regiónov východnej a juhovýchodnej Európy, u ktorých proces vyrovnávania hospodárskej úrovne pri jej súèasnom nízkom stupni je rátaný na obdobie 30-40 rokov a má teda generaèný charakter.

V úvahách je možné vychádza� len z globálnych èísiel spracovaných pre EÚ fa Empirica Koln, v ktorých sa predpokladá migrácia u horeuvedených regiónov v poète 4-5 mil. obyvate¾ov, z èoho by sa v štátoch CEFTA mohlo usídli� cca 2 mil. obyvate¾ov. Je zrejmé, že migrujúce obyvate¾stvo bude preferova� prihranièné územia so štátmi EÚ a na nich usídlenie v prihranièných regiónoch SR. Po dlhú dobu môžu pôsobi� administratívne obmedzenia zo strany susediacich štátov - èlenov EÚ.

Z h¾adiska celoeurópskych sídelných štruktúr je žiadúce vytvára� podmienky rozvoja pre všetky kraje SR tak, aby boli pri vzájomnej spolupráci aj medzinárodne konkurencieschopné.

Poloha Trenèianskeho kraja ako hranièného územia urèuje potrebu riešenia širších medzinárodných súvislostí. �ažisko osídlenia kraja je �ažiskom osídlenia pozd¾ž považskej sídelnej rozvojovej osi, ktorá spája viedenskú a sliezsku aglomeráciu, obe európskeho významu, cez ktorú sa prepájajú  tieto �ažiská s moravskými �ažiskami osídlenia v Èeskej republike. Pre vytvorenie cezhraniènej sídelnej spolupráce je potrebné zosú¾aïova� územnoplánovaciu dokumentáciu, ako aj iné koncepèné rozvojové koncepcie Trenèianskeho kraja a rozvojové koncepcie a územné plány jednotlivých miest a obcí s dotknutými regiónmi jednotlivých štátov navzájom.

Návrh ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja je spracovaný v súlade s medzinárodnými dohodami a záväzkami, ktoré Slovenská republika prebrala na seba s cie¾om integrova� sa do európskych štruktúr.

Koncepcia rozvoja sídelnej štruktúry

Súvislosti vo väzbe na Koncepciu územného rozvoja Slovenska

Úlohou Koncepcie územného rozvoja Slovenska (ïalej KURS) je naznaèi� priestorové súvislosti nadregionálneho, celoštátneho a nadštátneho významu. KURS slúži na usmeròovanie a koordinovanie aktivít, ktorých realizácia a prevádzka má vplyv na územný rozvoj Slovenskej republiky.

KURS - II. návrh bol uznesením vlády SR è. 903/1997 zobraný na vedomie a Zásady pre realizáciu územného rozvoja Slovenska schválené ako otvorený dokument pre uplatòovanie rozvojových koncepcií a spolupráce s medzinárodnými inštitúciami na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni. Jeho hlavné využitie je pri spracúvaní ÚPN VÚC, ako koordinaèný podklad rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska ako celku. Jeho ïalšou úlohou je úloha podkladu pre koordináciu priestorových vz�ahov v celoslovenskom merítku.

Vypracovaný II. návrh KURS v súlade s európskou koncepciou územného rozvoja sleduje spomedzi viacerých hlavne nasledovné spoloèné ciele:

znižovanie nerovnomernosti medzi centrálnymi a periférnymi regiónmi

hospodársky rozvoj šetriaci životné prostredie s vyváženým územným rozvojom s rešpektovaním regionálnej identity

koncepcia polycentrického systému mestských regiónov

výkonná sie� infraštruktúry šetriaca životné prostredie

odstupòované chránené územie prírody pre rôzne funkcie

podpora spolupráce a de¾by práce medzi mestami (obcami) v záujme zabránenia nákladných sú�aží medzi nimi

zachovanie rôznorodosti kultúrnej krajiny s množstvom funkcií a existujúcim kultúrnym dedièstvom.

Súèinnos� územného plánovania a regionálnej politiky na regionálnej úrovni sa zabezpeèuje:

vymedzením zhodných územných celkov pre vypracovanie regionálnych územných plánov a koncepcií, resp. programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja

priamou spoluprácou a výmenou rozvojových programov, koncepcií hospodárskeho a sociálneho rozvoja s úèelovými územnotechnickými podkladmi

vypracovaním iniciatívnych návrhov na vecnú a èasovú koordináciu verejných i súkromných investícií.

Sídelné štruktúry

Návrh KURS formuluje celoštátnu koncepciu rozvoja sídelných štruktúr. Koncepcia sídelného systému SR vychádza z dvoch základných myšlienok:

väzba na európsku sídelnú sie�

vytvorenie optimálnych podmienok pre harmonický a šetrný rozvoj všetkých aktivít spoloènosti.

Koncepcia je podmienená nasledujúcimi faktormi:

geomorfologické podmienky

doterajší vývoj

trendy vývoja

sociálno-ekonomické súvislosti.

Sídelnými štruktúrami sa chápu sídelné zoskupenia okolo jednotlivých centier, �ažiská osídlenia a rozvojové osi.

�ažiská osídlenia sa èlenia na:

celoštátneho až medzinárodného významu

nadregionálneho až celoštátneho významu

regionálneho významu

miestneho významu.

Rozvojové osi sa èlenia na:

sídelné osi

komunikaèno-sídelné (prepájacie) osi.

Z h¾adiska priemetu na riešené územie ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja, KURS II. návrh definuje tieto �ažiská osídlenia a rozvojové osi.

�ažisko osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu:

Trenèianske �ažisko osídlenia -

tvorené okresmi Trenèín, Ilava a Nové Mesto nad Váhom s centrom v meste Trenèín.

Žilinsko-martinské �ažisko osídlenia -

tvorené okresmi Žilina, Èadca, Kysucké Nové Mesto, Bytèa, Martin, Turèianske Teplice a z Trenèianskeho kraja Považská Bystrica a Púchov.

�ažisko osídlenia regionálneho významu:

Prievidzské �ažisko osídlenia -

tvorené okresom Prievidza.

Topo¾èianske �ažisko osídlenia -

sa rozprestiera aj na území Trenèianskeho kraja s okresmi Bánovce nad Bebravou a Partizánske.

�ažisko osídlenia miestneho významu:

Myjavské �ažisko osídlenia

Sídelná rozvojová os celoštátneho významu:

Považská sídelná rozvojová os -

Bratislava smerom na Trnavu, Považie až po Žilinu. Súèas�ou tejto osi sú aj územia okresov Nové Mesto nad Váhom, Trenèín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica.

Ponitrianska sídelná rozvojová os -

Trenèín, Bánovce nad Bebravou, Topo¾èany, Nitra, Nové Zámky, Komárno.

Hornonitrianska sídelná rozvojová os -

Topo¾èany, Partizánske, Prievidza, Nitrianske Pravno.

Úlohou ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja je aj v zmysle odporúèaní KURS II. návrh prehodnoti� makroregionálnu sídelnú štruktúru z poh¾adu regionálneho rozvoja, ktorý detailnejšie premieta jednotlivé väzby v osídlení a zároveò premieta aj potreby väzieb z h¾adiska územnosprávneho.

Návrh ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja z h¾adiska formovania sídelnej štruktúry sa stáva podkladom pre tvorbu KURS.

Sídelná štruktúra

�ažiská osídlenia

Na základe hodnotenia sídelných väzieb v rámci návrhu ÚPN VÚC v sídelnej štruktúre Trenèianskeho kraja sú vytypované �ažiská osídlenia ako priestorovo - plošné sídelné systémy, ktoré sú tvorené sie�ou vzájomných vz�ahov jednotlivých miest, vidieckých obcí a vidieckeho priestoru.

V rámci ÚPN VÚC územia Trenèianskeho kraja možno charakterizova� nasledovné priestorové štruktúry (schéma è. 1):

�ažisko osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu predstavuje priestor, ktorý sa vytvára okolo krajského centra Trenèín a okresných sídiel Nové Mesto nad Váhom a Ilava spolu so  sídlom Dubnica nad Váhom, so silnými vzájomnými väzbami týchto významných hospodársko-sídelných centier. Územie �ažiska osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu možno priestorovo vymedzi� v nasledovnej štruktúre:

Košeca, Ilava, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Nemšová, Trenèianska Teplá, Trenèianske Teplice, Trenèín, Skala , Trenèín, Soblahov, Mníchová Lehota, Trenèianska Turná, Trenèianske Stankovce, Drietoma, Chocholná - Velèice, Opatovce, Ve¾ké Bierovce, Adamovské Kochanovce, Melèice - Lieskové, Krivosúd - Bodovka, Štvrtok, Bošáca, Beckov, Moravské Lieskové, Dolné Srnie, Trenèianske Bohuslavice, Nové Mesto nad Váhom, Koèovce, Považany, Potvorice, Brunovce, Horná Streda, Modrovka, Pobedim, Podolie, Èastkovce, Èachtice

�ažisko osídlenia nadregionálneho významu predstavujú priestory, ktoré sa vytvárajú okolo centra Považská Bystrica a okolo centra Prievidza

Považsko - bystricko - púchovské �ažisko osídlenia

KÚRS II. (návrh) zahàòa severnú èas� Trenèianskeho kraja s centrami Považská Bystrica a Púchov do Žilinsko-martinského �ažiska osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu. Vplyvom nového územnosprávneho èlenenia postupne dôjde k oslabeniu súèasných aglomeraèných väzbieb na Žilinu a následne k posilòovaniu väzieb na krajské centrum Trenèín. Vzh¾adom na existujúci potenciál bipolárnych centier Považská Bystrica a Púchov, návrh ÚPN VÚC uvažuje v tomto priestore s formovaním �ažiska osídlenia nadregionálneho významu v nasledujúcom priestorovom vymedzení:

Plavník-Drienové, Považská Bystrica, Visolaje, Beluša, Dolné Koèkovce, Púchov, Nimnica, Streženice, Lednické Rovne.

Prievidzsko-bojnické �ažisko osídlenia

Prievidzské �ažisko osídlenia KÚRS II. (návrh) zaèleòuje medzi �ažiská osídlenia regionálneho významu. Návrh ÚPN VÚC uvažuje s formovaním prievidzsko-bojnického �ažiska osídlenia v kategórii nadregionálneho významu, vzh¾adom na celkovú ve¾kos� centra Prievidza a centra Bojnice celoštátneho až medzinárodného významu, ktoré tvoria bipolárne centrum �ažiska osídlenia, potenciálov demografických, hospodárskych, energetických, prírodných a kultúrno- historických. Prievidzsko-bojnické �ažisko osídlenia sa bude formova� v nasledujúcej priestorovej štruktúre:

Nitrianske Pravno, Pravenec, Poluvsie, Lazany, Nedožery-Brezany, Bojnice, Prievidza, Opatovce nad Nitrou, Kocúrany, Lipník, Malá Èausa, Ve¾ká Èausa, Chrenovec, Ráztoèno, Handlová, Sebedražie, Cíge¾, Nováky, Zemianske Kos�o¾any.

�ažisko osídlenia regionálneho významu tvorí priestor okolo centra Bánovce nad Bebravou, okolo centra Myjava a okolo centra Partizánske

Myjavské �ažisko osídlenia regionálneho významu sa bude formova� v nasledujúcej priestorovej štruktúre: Brestovec, Myjava, Polianka, Priepasné, Brezová pod Bradlom, Bukovec.

KÚRS II. návrh vzh¾adom na doterajšie aglomeraèné väzby zahàòa centrá Bánovce nad Bebravou a Partizánske s ich bezprostredným zázemím do Topo¾èianskeho �ažiska osídlenia regionálneho významu. Návrh ÚPN VÚC, vzh¾adom na súèasné väzby uvažuje s formovaním samostatných �ažísk osídlenia regionálneho významu okolo sídiel Bánovce nad Bebravou a Partizánske.

Bánovecké �ažisko osídlenia sa formuje v nasledujúcej priestorovej štruktúre: Bánovce nad Bebravou, Horné Naštice, Brezolupy, Dolné Naštice, Dvorec,  Dežerice, Ruskovce.

Partizánske �ažisko osídlenia sa môže formova� v nasledujúcej priestorovej štruktúre: Partizánske, Malé Kršteòany, Ve¾ké Kršteòany, Ve¾ké Uherce, Malé Uherce, Brodzany, Paži�.

Centrá �ažísk osídlenia

Obce, ktoré vzh¾adom na svoje polarizaèné a aglomeraèné sily zabezpeèujú obslužnými funkciami obyvate¾stvo bezprostredného zázemia predstavujú centrá �ažísk osídlenia

Koncepcia územného rozvoja Slovenska I. (r. 1994), v rámci definovania sídelného systému Slovenska, vyhodnocovala z celoslovenského poh¾adu jednotlivé sídla hlavne z h¾adiska plnenia funkcie obslužných - terciárnych centier, prítomnosti jednotlivých druhov zariadení sociálnej infraštruktúry, z h¾adiska priestorovej pôsobnosti ako aj z hodnotenia sídiel ako pracoviskových centier. Hodnotenie bolo uskutoènené po úroveò sídla subregionálneho významu. Definova� a charakterizova� sídla lokálneho významu je úlohou územného plánu ve¾kého územného celku.

V rámci vypracovávaných urbanistických štúdií prípadne konceptu riešenia ÚPN VÚC a ÚHZ pre ÚPN VÚC vymedzených v hraniciach pôvodných regiónov, bola sídelná štruktúra upresòovaná a doplnená o výber sídiel lokálneho významu.

V priebehu vypracovávania ÚPN VÚC došlo k zmene územno-správneho èlenenia Slovenska, na základe ktorého vznikli nové okresy aj s novými okresnými sídlami, ktoré zabezpeèujú obsluhu v zmysle zákona 222/1996 Z.z..

Návrh koncepcie rozvoja sídelnej štruktúry ÚPN VÚC na základe uvedených skutoèností prehodnotil sídelnú štruktúru z poh¾adu kraja a zameral sa na definovanie hierarchie sídelných centier, ich vzájomných funkèných väzieb ako aj previazania technickou a dopravnou infraštruktúrou.

Z h¾adiska krajskej úrovne sa odporúèa èleni� centrá osídlenia do týchto hierarchických úrovní:

Centrá �ažísk osídlenia celoštátneho a medzinárodného významu

Centrá �ažísk osídlenia nadregionálneho významu

Centrá �ažísk osídlenia regionálneho významu

Centrá �ažísk osídlenia subregionálneho významu

Centrá osídlenia lokálneho významu

Centrá �ažísk osídlenia celoštátneho a medzinárodného významu

V týchto centrách sa odporúèa podporova� rozvoj a dobudovanie adekvátnymi funkciami celoštátneho a medzinárodného významu predovšetkým v oblasti správy, vedy a výskumu, obchodných a hospodárskych zariadení a vytvára� podmienky a podporova� ich vzájomné prepojenie, ako aj prepojenie na ostatné centrá európskeho významu systémami rýchlej a výkonnej dopravy.

Centrá �ažísk osídlenia nadregionálneho významu

V týchto centrách sa odporúèa podporova� rozvoj nasledovných zariadení:

správy vyššieho významu s nadregionálnou pôsobnos�ou

vyššieho systému vzdelávania nadväzujúceho na stredné vzdelanie s maturitou

školiacich pre ïalšie vzdelávanie a odborné preško¾ovanie a rekvalifikovanie pracovníkov

zdravotníckych a sociálnych s funkciou nadregionálneho poskytovania špecifických služieb

kultúrnych - divadlá, koncertné sály a múzeá

výstavníctva (ve¾trhy) a kongresov

technologických centier a parkov

športových pre sú�aže krajskej a celoštátnej úrovne

nákupných a obchodných centier

vo¾ného èasu, rekreácie a cestovného ruchu s dostatoènými plochami zelene.

Centrá �ažísk osídlenia regionálneho významu

V týchto centrách sa odporúèa usmeròova� a podporova� rozvoj nasledovných zariadení:

správ a súdov okresného významu

vysunutých poboèiek vysokých škôl

stredných škôl s maturitou

špecifických škôl

inštitútov vzdelávania dospelých

zdravotníctva a sociálneho zabezpeèenia

kultúrnych zariadení okresného (regionálneho) a nadregionálneho významu

nákupných a obchodných stredísk

vo¾ného èasu a rekreácie s dostatoènými plochami zelene

priemyslu.

Centrá �ažísk osídlenia subregionálneho významu

V týchto centrách sa pre zabezpeèenie ich funkcie z polohy krajských a okresných úradov odporúèa rozvoj nasledovných zariadení:

stredných odborných a uèòovských škôl

zdravotných stredísk všeobecných lekárov a zubných ambulancií

výrobných služieb

obchodných zariadení s komplexným sortimentom tovarov

vo¾ného èasu a rekreácie s potrebnými plochami zalene.

Centrá �ažísk osídlenia lokálneho významu

Centrá lokálneho významu by mali zabezpeèova� komplexné základné vybavenie pre obyvate¾ov najbližších pri¾ahlých obcí. Doporuèuje sa podporova� predovšetkým rozvoj nasledovných zariadení:

základných škôl

predškolských zariadení

zdravotníckych (všeobecní lekári, zubní lekári, lekáreò)

stravovacích zariadení s možnos�ou ubytovania

pôšt

opravárenských a remeselníckych služieb pre pokrytie základnej potreby

nákupných možností pre pokrytie základnej potreby

zariadení vo¾ného èasu a rekreácie s dostatoènými plochami zelene.

Návrh centier �ažísk osídlenia

Návrh ÚPN VÚC uvažuje s vytváraním a dobudovávaním systémových centier osídlenia na území kraja s cie¾om vytvori� sie� konkurencieschopných sídiel tak, aby sa èo najefektívnejšie využil existujúci sídelný potencial a založená dopravná a technická infraštruktúra v súlade s princípmi trvalo udržate¾ného života.

Centrá nadregionálneho významu s možnos�ou plnenia niektorých celoštátnych funkcií

Na území kraja sa v návrhovom období bude formova� jediné centrum nadregionálneho významu Trenèín, prièom sa predpokladá, že vo výh¾adovom období sa bude formova� ako centrum celoštátneho významu.

Trenèín ako centrum Trenèianskeho kraja vytvára spolu s okresnými sídlami Nové Mesto nad Váhom a Ilava �ažisko osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu, ktoré bude bezprostredne ovplyvòova� a polarizova� rozvoj svojho zázemia.

Vychádzajúc z vysokej koncentrácie sídelno-hospodárskych aktivít, urbanistických súvislostí a intenzity vzájomných vz�ahov v priestore Trenèín-Dubnica nad Váhom, návrh ÚPN VÚC uvažuje s formovaním Trenèína ako jadra osídlenia kraja v nasledovnej priestorovej štruktúre (schéma è.2):

Trenèín v administratívnych hraniciach, Zamarovce, Soblahov, Ve¾ké Bierovce, Trenèianska Turná, Opatovce, Kostolná-Zárieèie, Trenèianska Teplá, Trenèianske Teplice, Nemšová, Skala , Dubnica nad Váhom.

Trenèín sa bude formova� ako centrum:

administratívno-správne Trenèianskeho kraja

kultúrno-spoloèenské

vzdelávacie (sídlo novovzniknutej vysokej školy)

výstavno-nákupno-obchodné

hospodársko-ekonomické

športu

cestovného ruchu

ako dopravný uzol.

Rozvojové nároky v sídle Trenèín je potrebné prednostne orientova� na využitie, prípadne intenzifikáciu existujúcich vo¾ných plôch v rámci zastavaného územia a v prípade ïalších nárokov na rozvojové plochy uprednostni� výstavbu v sídlach zahrnutých do vymedzeného jadra osídlenia kraja. V súlade so v súèasnosti rozpracovaným ÚPN SÚ mesta Trenèín je potrebné pre zabezpeèenie funkcie bývania vychádza� z nasledovných trendov:

zvýšenie podielu nízkopodlažnej zástavby bytových domov

zvýšenie plošného štandardu bytov

zvýšenie štandardu vybavenosti bytov

diferencovanie vybavenosti bytov pod¾a rozdielnych sociálnych skupín obyvate¾ov

pre novú bytovú výstavbu uvažova� s pomerom zastúpenia hromadnej bytovej výstavby a bývaním v rodinných domov 50:50.

Rozvojové plochy pre zabezpeèenie potrieb nízkopodlažnej hromadnej výstavby rozpracovaný ÚPN SÚ mesta uvažuje v mestských èastiach Juh, Biskupice a Kubra, v menšej miere Opatová, Zlatovce, Istebník a Orechové.

Obèiansku vybavenos� mesta Trenèín je potrebné dobudova� na úroveò krajského centra. Zariadenia obèianskej vybavenosti významným podielom participujú na vybavenostných funkciách terciárneho sektoru mesta a reprezentujú ich zariadenia celomestského a nadmestského významu.

Z poh¾adu celoštátnych, ako aj krajských potrieb je potrebné zabezpeèi�:

Trenèiansku univerzitu - vybudovanie komplexného areálu školy, vrátane internátneho zázemia

City Univerzitu

dobudovanie Trenèianskej okresnej nemocnice na krajskú vybudovaním chýbajúcich oddelení traumatológie, geriatrie a infekèného oddelenia

dom dôchodcov režimového typu s kapacitou cca 130-170 miest

dom-penzión pre dôchodcov s kapacitou cca 100-120 miest

dom s opatrovate¾skou službou s kapacitou 90-120 b.j.

divadelnú scénu s kapacitou 300-350 miest

hvezdáreò a planetárium

administratívne centrum úradov štátnej správy

centrálnu mestskú tržnicu

„Shoping centrum“ v lokalite Belá

nové výstavisko s kongresovými priestormi

polyfunkèný motoristický areál, slúžiaci okrem športu najmä pre výcvik vodièov z povolania

komplexný areál vo¾ného èasu, predovšetkým s rekreaèno-športovovou vybavenos�ou

zónu so zvláštnym hospodárskym režimom

HIGH-TECH PARK vo väzbe na budúce sídlo Trenèianskej univerzity

priemyselnú zónu Zámostie vo väzbe na dia¾nièný privádzaè.

Pre plánovaný rozvoj mesta je potrebné zabezpeèi� vybudovanie nových dopravných komunikácií a trasy sietí technickej infraštruktúry:

dia¾nièný privádzaè - úsek dia¾nica D61 - cesta II/507

juhovýchodný obchvat mesta, vrátane podjazdu pod Brezinou - II/507 - I/61

vybudovanie križovatky - juhovýchodný obchvat mesta - cesta I/61

výh¾adové premostenie Váhu (Siho�-Zamarovce)

trolejbusovú tra� so súvisiacimi stavbami

autobusovú stanicu prímestskej a dia¾kovej autobusovej dopravy vo väzbe na železniènú stanicu Trenèín

prístav na Váhu vo väzbe na priemyselnú zónu a dia¾nièný privádzaè

predåženie dráhy letiska a dobudovanie pozemných zariadení pre civilnú dopravu

nadregionálnu cyklistickú trasu pozd¾ž Váhu s väzbou na regionálne trasy

rozšírenie vodovodnej siete v súlade s uvažovaným urbanistickým rozvojom mesta

ÈOV, vrátane kanalizácie na pravom brehu Váhu

kanalizaènú sie� na ¾avej strane Váhu (Opatová, Kubra, Kubrica, Belá, ...), vrátane rozšírenia ÈOV

preložku považského plynovodu v úseku Trenèianska Turná-Trenèín, vrátane vybudovania novej regulaènej stanice pre lokalitu Belá.

Centrá regionálneho významu s možnos�ou plnenia niektorých nadregionálnych funkcií

V rámci návrhového obdobia sa na území kraja budú formova� nasledujúce centrá regionálneho významu s možnos�ou plnenia nadregionálnych funkcií:

Prievidza

Považská Bystrica

Nové Mesto nad Váhom

Prievidza má predpoklad spolu so sídlom Bojnice sa formova� ako bipolárne centrum s funkciou administratívno-správnou, hospodárskou, kultúrno-spoloèenskou. Funkèno-priestorový rozvoj je potrebné rieši� v súlade so schváleným ÚPN SÚ Prievidza. V sídle Prievidza je možné pre funkciu bývania využíva� rozvojové plochy v severnej èasti sídla smerom na Nitrianske Pravno a v lokalite Moèidlá, v lokalite Vlèie kúty je možné formova� polyfunkèné plochy pre podnikate¾ské aktivity v kombinácii so špecifickými formami bývania. Pre rozvoj funkcie výroby sa predpokladá využíva� plochy v juhozápadnej èasti sídla po uvažovaný komunikaèný obchvat.

Vhodné priestory pre prímestskú rekreáciu sú v priestoroch: Prievidza-Púš�, Vlèie kúty, PMZ  pri rieke Nitra, príp. navrhovaný agropark v k.ú. Koš.

Považská Bystrica spolu so sídlom Púchov sa môžu tiež formova� ako bipolárne centrum a súèasne ako samostatné sídla súèasného a novovytvoreného okresu. Okrem toho obidve sídla sú významnými centrami z h¾adiska pracovných príležitostí v priemysle a predstavujú súèasné ako aj potenciálne ekonomické centrá. Funkèno-priestorový rozvoj oboch miest je potrebné rieši� v súlade so schválenými ÚPN SÚ.

V sídle Považská Bystrica rozvoj funkcie bývania a vybavenosti je orientovaný v priestore nadväzne na existujúcu KBV, vo východnej èasti sídla pri komunikácii I/61, prièom vo výh¾adovom období je potrebné rešpektova� rezervné plochy pre tretie tisícroèie v lokalite medzi kanálom a tokom rieky Váh a v lokalite Kvášovský dvor. Z h¾adiska optimálneho rozvoja všetkých funkcií v sídle, je predovšetkým potrebné èo najskôr dorieši� trasovanie dia¾nice D1 a presmerovanie prie�ahu komunikácie I/61 z centrálnej èasti sídla.

Prímestskú rekreáciu pre obyvate¾ov možno rozvíja� predovšetkým v priestoroch s funkciou prímestských zón Manínska úžina, Sú¾ovské skaly, Kalvária, Vàbie.

Nové Mesto nad Váhom sa navrhuje formova� ako mesto s funkciou administratívno-správnou, hospodárskou, kultúrno-spoloèenskou a dopravnou. Funkèno-priestorový rozvoj sídla je potrebné rieši� v súlade so v súèasnosti spracovávaným ÚPN SÚ, ktorý rozvojové plochy pre funkciu bývania a vybavenosti orientuje v severozápadnej èasti sídla a v mestskej èasti Mnešice.

Pre rozvoj prímestskej rekreácie možno využíva� priestory Zelenej Vody a Kálnickej doliny (zimná rekreácia).

Centrá regionálneho významu

Na území kraja sa v návrhovom období uvažuje s rozvojom nasledovných centier osídlenia regionálneho významu:

Bánovce nad Bebravou

Ilava

Dubnica nad Váhom

Myjava

Partizánske

Púchov

Bánovce nad Bebravou možno formova� ako centrum regionálneho významu a súèasne ako sídlo novovytvoreného okresu. Funkèno-priestorový rozvoj sídla rieši v súèasnosti spracovávaná aktualizácia ÚPN SÚ, prièom rozvojové požiadavky pre funkciu bývania sú najmä v lokalite Dolné Ozorovce. V sídle je potrebné poèíta� s posilnením hospodárskej funkcie, s využitím a transformáciou existujúcich priemyselných areálov.

Prímestská rekreácia pre obyvate¾ov má vhodné podmienky pre rozvoj predovšetkým v prímestskej rekreaènej zóne Paži� VN Prusy.

Ilava sa navrhuje formova� ako centrum regionálneho významu a súèasne ako sídlo novovytvoreného okresu. Realizáciou dia¾nice D1 a dia¾nièného privádzaèa dôjde k od¾ahèeniu dopravného za�aženia mesta. Rozvoj sídla rieši schválený ÚPN SÚ, prièom rozvoj funkcie bývania a vybavenosti sa orientuje najmä v priestore medzi dia¾nièným privádzaèom a komunikáciou I/61 a v miestnej èasti Klobušice. V návrhovom období sa uvažuje s posilnením hospodárskej funkcie sídla, prièom pre rozvoj sa uvažuje s využitím priestoru medzi kanálom a železniènou tra�ou.

Dubnicu nad Váhom má predpoklady pre rozvoj ako centrum regionálneho významu, prièom funkèno- priestorový rozvoj sídla rieši schválený ÚPN SÚ s prognóznymi ponukovými možnos�ani rozvoja do roku 2030. Rozvoj funkcie bývania sa orientuje v južnej èasti sídla nadväzne na existujúcu hromadnú bytovú zástavbu a v priestore mestskej èasti Prejta. Pre rozvoj priemyslu (¾ahký) možno využíva� priestory pri dia¾niènom privádzaèi a v severozápadnej èasti pri železniènej trati.

Sídlo Myjava sa môže rozvíja� ako centrum regionálneho významu a súèasne ako sídlo novovytvoreného okresu. Funkèno-priestorový rozvoj sídla rieši v súèasnosti spracovávaný ÚPN SÚ.

Sídlo Partizánske má predpoklady sa rozvíja� ako centrum regionálneho významu a súèasne ako sídlo novovytvoreného okresu. Rozvoj sídla rieši schválený ÚPN SÚ s návrhovým obdobím do roku 2010. Návrh ÚPN VÚC uvažuje s preložkou komunikácie I/64 do polohy mimo intravilán sídla s cie¾om zlepšenia dopravných vz�ahov na krajské sídlo ako aj na sídla Hornej Nitry.

V sídle Púchov je prioritou realizova� preložku komunikácie I/49 a dia¾nièný privádzaè D1. Rozvoj funkcie bývania a vybavenosti sa orientuje v severovýchodnej èasti sídle pri komunikácii II/507 a v lokalita Nové Nosice a Horné Koèkovce. V severnej èasti sídla sú predpoklady pre rozvoj prímestskej rekreaènej zóny Keblie.

Centrá osídlenia subregionálneho významu s možnos�ou plnenia niektorých regionálnych funkcií

Na území kraja sa v návrhovom období uvažuje s rozvojom nasledovných centier osídlenia subregionálneho významu s možnos�ou plnenia niektorých regionálnych funkcií:

Bojnice

Handlová

Nováky

Stará Turá

Trenèianske Teplice

Sídlo Bojnice má charakteristické postavenie vzh¾adom na špecifickú kúpe¾nú funkciu medzinárodného významu, ktorá má vplyv na vysoké nároky na kultúrno-spoloèenskú, športovo- rekreaèno-turistickú a obchodnú vybavenos�. V súèasnosti sa spracúva ÚPN SÚ Bojnice.

Sídlo Handlová sa môže formova� ako sídlo subregionálneho významu s možnos�ou plnenia niektorých regionálnych funkcií, s významnou funkciou hospodárskou a doplnkovou rekreaènou funkciou. Z h¾adiska zachovania a stabilizácie krajinného prostredia je nevyhnutné zabezpeèi� asanáciu, stabilizáciu a reanimáciu plôch a stavieb bane Handlová.

Sídlo Nováky sa môže rozvíja� ako sídlo s významným hospodárskym potenciálom založenom na báze energetického priemyslu, chemického priemyslu, �ažby uhlia a kooperujúcich výrobných èinností a služieb. Priestorovo má znaène obmedzené možnosti rozvoja vzh¾adom na ochranné pásmo uho¾ného ložiska a ochranné pásmo chemicko - energetického komplexu.

Sídlo Stará Turá sa bude vzh¾adom na svoju polohu rozvíja� ako centum zabezpeèujúce vyššiu vybavenos� a pracovné príležitosti pre bezprostredné a širšie zázemie (územie kopaníc). V sídle je potrebné podporova� rozvoj hospodárskej funkcie so špecifickým zameraním - výroba meracích prístrojov a zdravotníckej techniky, ktoré má významné postavenie na vnútroštátnom ako aj zahraniènom trhu.

Sídlo Trenèianske Teplice sa rozvíja ako sídlo so špecifickoiu kúpe¾nou funkciou, prièom vzh¾adom na ich medzinárodný význam je potrebné sa orientova� na zvýšenie a predovšetkým na skvalitnenie kultúrno-spoloèenskej, športovo-rekreaèno-turistickej a obchodno-komerènej vybavenosti. Z h¾adiska možnosti rozvoja, s oh¾adom na geomorfologické danosti územia a architektonický kolorit mesta, je vhodné orientova� sa na nízkopodlažnú zástavbu. Pre návštevníkov kúpe¾ov je možné využíva� prírodné danosti širšieho zázemia sídla v Omšení I. a Dolnej Porube.

Centrá subregionálneho významu

Na území kraja sa v návrhovom období uvažuje s rozvojom nasledovných centier osídlenia subregionálneho významu:

Nitrianske Pravno

Nitrianske Rudno

Nemšová

Nová Dubnica

Trenèianska Teplá

Svinná

Pruské

Ladce

Beluša

Lednické Rovne

Brezová pod Bradlom

Bošany

Sídlo Nitrianske Pravno sa môže formova� ako sídlo subregionálneho významu predovšetkým využívajúce rekreaèný potencial bezprostredného zázemia s doplnkovou funkciou po¾nohospodárskej a lesnej prvovýroby.

Sídlo Nitrianske Rudno je vhodné rozvíja� ako centrum cestovného ruchu využívajúce prírodné danosti vodnej nádrže, prièom je potrebné sa orientova� na zvýšenie štandardu vybavenosti.

Sídlo Nemšová bude sa formova� ako sídlo subregionálneho významu s rozvojom hospodárskych aktivít v sklárskom priemysle a v po¾nohospodárstve.

Sídlo Nová Dubnica je predovšetkým charakteristické svojou monofunkciou, zastúpenou bývaním a príslušnou vybavenos�ou. Funkèno-priestorový rozvoj sídla rieši schválený ÚPN SÚ.

Sídlo Trenèianska Teplá vzh¾adom na jeho výhodný polohový faktor vyplývajúci z väzieb na nadradený dopravný systém má predpoklady pre rozvoj viacerých druhov dopráv. V súvislosti so splavnením Váhu je možné v priestore medzi kanálom a železniènou tra�ou realizova� terminál kombinovanej dopravy.

Sídlo Svinná sa navrhuje formova� ako sídlo subregionálneho významu, prièom je potrebné podporova� rozvoj vybavenosti sídla s cie¾om zníženia emigrácie obyvate¾stva dennej dochádzky za prácou a vybavenos�ou a tým od¾ahèenie krajského sídla.

Sídlo Pruské je vhodné formova� ako sídlo s rekreaènou funkciou, predovšetkým využívajúce rekreaèný potenciál svojho zázemia.

Sídlo Ladce sa môže rozvíja� ako sídlo s významnou hospodárskou funkciou zameranou na výrobu cementu a vápna.

Sídlo Beluša sa môže formova� ako sídlo subregionálneho významu s významnou hospodárskou funkciou zastúpenou strojárskym, drevospracujúcim, odevným priemyslom a po¾nohospodárskou výrobou, ako aj rekreaènou funkciou.

Sídlo Lednické Rovne má predpoklady sa formova� ako sídlo subregionálneho významu s významným sklárskym priemyslom.

Sídlo Brezová pod Bradlom, ako sídlo subregionálneho významu, je potrebné orientova� na posilòovanie aktivít sociálnej infraštruktúry s mestskou a nadmestskou pôsobnos�ou, ako aj nevýrobných hospodárskych aktivít.

Sídlo Bošany, ktoré má predpoklady sa formova� ako sídlo subregionálneho významu s kožiarenským priemyslom.

Centrá lokálneho významu

predstavujú sídla, ktoré zabezpeèujú komplexné základné vybavenie pre obyvate¾ov bezprostredného zázemia.

V okrese Bánovce nad Bebravou sú to:

Uhrovec, Rybany, Ve¾ké Držkovce, Podlužany, Slatina nad Bebravou

V okrese Ilava sú to nasledujúce sídla:

Košeca, Košecké Podhradie, Horná Poruba, Bolešov, Mikušovce

V okrese Myjava sú to nasledujúce sídla:

Krajné, Vrbovce, Brestovec

V okrese Nové Mesto nad Váhom sú to nasledujúce sídla:

Bošáca - Zemianske Podhradie, Moravské Lieskové, Bzince pod Javorinou, Lubina, Koèovce, Považany, Lúka, Èachtice, Podolie, Horná Streda

V okrese Partizánske sú to nasledujúce sídla:

Chynorany, Klátová Nová ves, Žabokreky nad Nitrou, Ve¾ké Uherce

V okrese Považská Bystrica sú to nasledujúce sídla:

Horná Mariková, Dolná Mariková, Papradno, Udièa, Plevník-Drienové, Brvnište, Pružiná, Domaniža, Sverepec, Brvnište

V okrese Prievidza sú to nasledujúce sídla:

Pravenec, Kanianka, Nedožery-Brezany, Lazany, Chrenovec, Rástoèno, Sebedražie, Valaská Belá, Lieš�any, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Lehota pod Vtáènikom, Bystrièany, Os¾any, Zemianske Kosto¾any

V okrese Púchov sú to nasledujúce sídla:

Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou, Dohòany, Lúky, Lednica, Dolné Koèkovce

V okrese Trenèín sú to nasledujúce sídla:

Horné Srnie, Horná Súèa, Dolná Súèa, Drietoma, Motešice, Trenèianske Jastrabie, Trenèianska Turná, Trenèianske Stankovce, Melèice - Lieskové

Sídelné rozvojové osi

Sídelnú kostru Trenèianskeho kraja možno charakterizova� ako dvojosovú so vzájomným prepojením.

nosná považská sídelná rozvojová os sídelného systému - preväzujúca Viedenskú a Sliezskú aglomeráciu

Bratislava - Trnava - Nové Mesto nad Váhom - Trenèín - Dubnica nad Váhom - Ilava - Púchov - Považská Bystrica - Žilina

hornonitrianska sídelná rozvojová os

Nitra - Topo¾èany - Partizánske - Prievidza - Nitrianske Pravno

ponitrianska sídelná rozvojová os prepájajúca považskú sídelnú rozvojovú os a hornonitriansku sídelnú rozvojovú os v smere Trenèín - Bánovce nad Bebravou - Topo¾èany ïalej na Nitru - Komárno

Okrem sídelných rozvojových osí celoštátneho významu možno na území kraja sledova� rozvojové osi regionálneho významu a to v smere:

Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Myjava - Brezová pod Bradlom, ïalej severozápadne pozd¾ž Malých Karpát smerom na Rohožník

Prievidza - Handlová - Žiar nad Hronom

Ilava - Valaská Belá - Nitrianske Rudno -Nováky

Púchov - ÈR

Bánovce nad Bebravou - Nováky - Prievidza

Bánovce nad Bebravou - Partizánske

Komunikaèné koridory

Z porovnania sídelných rozvojových osí, regionálnych a nadregionálnych dopravných tokov vyplýva, že sú prakticky totožné. Dopravná infraštruktúra tvorí najdôležitejší základný koncepèný prvok rozvoja ako aj usmeròovania sídelného systému, preto pri koncepcii sídelných rozvojových osí  ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja využíva existujúci dopravný skelet, prièom v územiach, v ktorých v súèasnosti zatia¾ absentuje, navrhuje ho doplni� príp. transformova� s cie¾om vytvori� efektívny a výkonný dopravný systém.

ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja v záujme využitia existujúcich komunikácii a vytvorenia kvalitatívne vyššej úrovne nadradenej dopravnej infraštruktúry uvažuje so zabezpeèením rýchleho dopravného prepojenia krajského sídla v smere na Bánovce nad Bebravou a Partizánske, èo bude predstavova� významný podnet pre rozvoj štruktúry osídlenia tejto èasti kraja.

Pri riešení železniènej dopravy ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja uvažuje s prepojením Bratislavy a Trenèína v smere na Po¾skú republiku systémom železníc vysokých rýchlostí (VRT). Okrem toho s modernizáciou železnièných tratí v koridoroch:

Bratislava - Trnava - Trenèín - Žilina

Trenèín - Bánovce nad Bebravou - Chynorany,

ktoré zefektívnia a zrýchlia dochádzku za prácou a vybavenos�ou a posilnia formovanie sídelných rozvojových osí pozd¾ž komunikaèných koridorov.

Priestory mimo �ažísk osídlenia

Z h¾adiska vytvorenia priestorovo vyváženého sídelného systému riešeného územia a pre podporu a zachovanie vidieckeho priestoru ako súèasti tohto systému je žiadúce podporova� aj rozvoj mimo �ažísk osídlenia. Predpoklady pre rozvoj vyplývajú z regionálnych špecifík, a to hlavne z potenciálu územia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu hlavne v územiach s kopanièiarskym osídlením, prièom však musia by� integrované s ochranou krajiny a urbanisticko-architektonickou štruktúrou tohto osídlenia. Okrem toho je nevyhnutné vytvára� podmienky pre rozvoj spracovate¾skej výroby založenej na báze využívania miestnych zdrojov až po finalizáciu, podporova� obnovu miestnych tradièných remesiel s cie¾om vytvori� pracovné príležitosti pre miestnych obyvate¾ov a tým zníži� demografickú depresiu.

Z poh¾adu dopravnej infraštruktúry je nevyhnutné toto územie zabezpeèi� výkonnou regionálnou hromadnou dopravou, ktorá zabezpeèí rýchlu dopravu za vyššou vybavenos�ou.

Základné demografické východiská

Obyvate¾stvo

Vývoj obyvate¾stva v dlhodobej retrospektíve

V období r.1890-1991 celkový poèet obyvate¾ov  Trenèianskeho kraja vzrástol z 259,9 tisíc v r. 1890 na 600,6 tisíc v r.1991 a za uvedené 100 roèné obdobie  bol celkový prírastok  340,7 tisíc obyvate¾ov. Najväèšie prírastky obyvate¾stva 226,8 tisíc pripadajú na obdobie r.1950-1991, èo predstavuje takmer 70 % celkových prírastkov za uvedené 100 roèné obdobie.

Na celkových prírastkoch 340,7 tisíc obyvate¾ov sa jednotlivé sídelné štruktúry podielali nasledovne:

|  | prírastok obyvate¾ov v rokoch 1890-1991 |
| --- | --- |
|  | abs. | % |
| mestá spolu | 269,4 | 79,1 |
| vidiecke obce spolu | 71,3 | 20,9 |

Vývoj obyvate¾stva Trenèianskeho kraja v dlhodobej retrospektíve charakterizuje trend nárastu s rozdielnou dynamikou rastu v jednotlivých vývojových etapách:

| rok | poèet obyvate¾ov v tis. |
| --- | --- |
|  | abs. | prírastok |
| 1890 | 259,9 |
|  | 1900 | 283,7 | 23,8 |
| 1910 | 303,7 | 20,0 |
| 1921 | 318,0 | 14,3 |
| 1930 | 339,1 | 21,1 |
| 1950 | 373,8 | 34,7 |
| 1961 | 470,7 | 96,9 |
| 1970 | 515,9 | 45,2 |
| 1980 | 568,5 | 52,6 |
| 1991 | 600,6 | 32,1 |

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo štatistických lexikónov

Vývoj poètu obyvate¾ov v jednotlivých okresoch riešeného územia

| OKRES | KRAJ | 1890 | 1921 | 1950 | 1961 | 1970 | 1981 | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 20672 | 25629 | 25911 | 31421 | 33642 | 37017 | 38474 |
| OKRES | Ilava | 19301 | 21840 | 28770 | 40566 | 47353 | 53879 | 61047 |
| OKRES | Myjava | 28692 | 25918 | 25699 | 28815 | 29331 | 30699 | 30228 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 44104 | 50020 | 52913 | 61455 | 63286 | 64701 | 64630 |
| OKRES | Partizánske | 16481 | 20923 | 29796 | 34881 | 39830 | 46761 | 48157 |
| OKRES | Považská Bystrica | 23020 | 27724 | 38772 | 47696 | 51359 | 56375 | 63033 |
| OKRES | Prievidza | 48006 | 66808 | 68383 | 100254 | 114598 | 128621 | 138537 |
| OKRES | Púchov | 20630 | 25445 | 30625 | 37614 | 40454 | 43669 | 45103 |
| OKRES | Trenèín | 39032 | 53717 | 72884 | 87977 | 96063 | 106776 | 111366 |
| SPOLU | KRAJ | 259938 | 318024 | 373753 | 470679 | 515916 | 568498 | 600575 |
|  | Z TOHO: |
| MESTÁ SPOLU | 74837 | 90507 | 128533 | 177159 | 220778 | 286866 | 344211 |
|  | VIDIECKE OBCE SPOLU | 185101 | 227517 | 245220 | 293520 | 295138 | 281632 | 256364 |

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo štatistických lexikónov

Vývoj prírastkov-úbytkov obyvate¾ov

| prírastok - úbytok obyvate¾stva | index vývoja |
| --- | --- |
| 1890-1950 | 1950-1991 | 1890-1991 | 1890-1950 | 1950-1991 |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 5239 | 12563 | 17802 | 125,3 | 148,5 |
| OKRES | Ilava | 9469 | 32277 | 41746 | 149,1 | 212,2 |
| Okres | Myjava | -2993 | 4529 | 1536 | 89,6 | 117,6 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 8809 | 11717 | 20526 | 120,0 | 122,1 |
| OKRES | Partizánske | 13315 | 18361 | 31676 | 180,8 | 161,6 |
| OKRES | Považská Bystrica | 15752 | 24261 | 40013 | 168,4 | 162,6 |
| OKRES | Prievidza | 20377 | 70154 | 90531 | 142,4 | 202,6 |
| OKRES | Púchov | 9995 | 14478 | 24473 | 148,4 | 147,3 |
| OKRES | Trenèín | 33852 | 38482 | 72334 | 186,7 | 152,8 |
| SPOLU | KRAJ | 113815 | 226822 | 340637 | 143,8 | 160,7 |
|  | Z TOHO: |
| MESTÁ SPOLU | 53696 | 215678 | 269374 | 171,8 | 267,8 |
|  | VIDIECKE OBCE SPOLU | 60119 | 11144 | 71263 | 132,5 | 104,5 |

Vývoj obyvate¾stva v období po roku 1950

V priebehu rokov 1951-1991 celkový poèet obyvate¾ov Trenèianskeho kraja vzrástol o 226,8 tisíc. Z tohto prírastku takmer 43 % sa koncentrovalo v etape r.1951-1960 (96,9 tisíc obyvate¾ov). Po roku 1961 v jednotlivých desa�roèných etapách je sledovate¾ný trend spoma¾ovania nárastu poèetnosti obyvate¾stva v kraji, keï v rokoch 1961-1970 bol prírastok obyvate¾ov 45,2 tisíc,  v r.1970-1980  52,6 tisíc a v r.1980-1990 32,1 tisíc.

V tomto období dynamický rast obyvate¾stva zaznamenali mestské sídla, v ktorých poèet obyvate¾ov vzrástol o 215,7 tisíc, èo predstavuje 95 % všetkých celokrajských prírastkov obyvate¾ov v r.1950-1991.

Vo vidieckom osídlení za obdobie r.1950-1991 pribudlo celkom 11,1 tisíc obyvate¾ov, avšak vývojová krivka v jednotlivých etapách vývoja v tejto štruktúre sídiel bola rozdielna. Kým v r.1950-1960 vidiecke obce vzrástli o 48,3 tisíc obyvate¾ov, v r.1961-1970 vzrástli už len o 1,6 tisíc obyvate¾ov a v ïalších etapách vývoja obyvate¾stvo vidieckych obcí klesalo. V r.1970-1980 bol zaznamenaný úbytok 13,5 tisíc a v r.1980-1990 25,2 tisíc obyvate¾ov.

Vývoj zastúpenia mestského obyvate¾stva na celkovom poète obyvate¾ov:

| OKRES, | KRAJ | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 18,0 | 21,1 | 28,2 | 41,4 | 51,7 |
| OKRES | Ilava | 40,3 | 47,9 | 53,7 | 61,7 | 69,7 |
| Okres | Myjava | 41,5 | 37,7 | 43,4 | 53,8 | 61,8 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 29,6 | 30,9 | 35,5 | 42,0 | 49,2 |
| OKRES | Partizánske | 29,7 | 29,0 | 36,5 | 46,3 | 52,1 |
| OKRES | Považská Bystrica | 38,7 | 40,5 | 44,7 | 54,0 | 63,6 |
| OKRES | Prievidza | 33,7 | 42,7 | 47,8 | 53,7 | 58,2 |
| OKRES | Púchov | 21,4 | 22,7 | 26,0 | 33,5 | 40,6 |
| OKRES | Trenèín | 44,5 | 46,0 | 49,8 | 55,1 | 60,3 |
| SPOLU | KRAJ | 34,4 | 37,6 | 42,8 | 50,5 | 57,3 |

Vývoj poètu obyvate¾ov v mestských a vidieckych sídlach po r. 1950

| 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPOLU | MESTÁ | 128533 | 177159 | 220778 | 286866 | 344211 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 245220 | 293520 | 295138 | 281632 | 256364 |
| SPOLU | KRAJ | 373753 | 470679 | 515916 | 568498 | 600575 |

Vývoj obyvate¾stva v priebehu rokov 1991 - 1995

Na území Trenèianskeho kraja v priebehu rokov 1991-1995 celkový poèet obyvate¾ov vzrástol zo 600,2 tisíc v r.1990 na  609, 8 tisíc v r.1995 a celkový prírastok èinil 9,6 tisíc obyvate¾ov.

Z h¾adiska celkového populaèného vývoja Trenèiansky kraj v priebehu krátkodobej retrospektívy narastal. Rozhodujúcim zdrojom nárastu obyvate¾stva boli prirodzené prírastky, keï z celkového prírastku 9581 obyvate¾ov tvorili prírastky z prirodzeného vývoja 9564 obyvate¾ov, t.j. 99,8 %.

V priemete do jednotlivých okresov Trenèianskeho kraja bola situácia v celkovom vývoji obyvate¾stva diferencovaná. Z celkového poètu 9 okresov zaznamenalo nárast obyvate¾stva 7 okresov (Bánovce nad Bebravou, Ilava, Považská Bystrica, Partizánske,Prievidza, Púchov, Trenèín), avšak v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom celkový poèet obyvate¾ov klesal.

Rozdielnos� vývoja možno sledova� aj v dynamike jednotlivých rastových okresov. Najvyššiu dynamiku rastu zaznamenal okres Považská Bystrica - index rastu 104,2, okresy Ilava, Prievidza a Trenèín rástli indexom 102,0, okres  Púchov indexom 101,4 a okresy Bánovce nad Bebravou a Partizánske indexom 100,6.

Prirodzený vývoj obyvate¾stva

V období rokov 1991-1995 v prirodzenom vývoji obyvate¾stva je evidentný všeobecný trend výrazného znižovania prirodzených prírastkov.

Na území Trenèianskeho kraja rozsah prirodzených prírastkov sa znížil z 2639 obyvate¾ov v roku 1991 na 589 obyvate¾ov v roku 1995 a hrubá miera prirodzených prírastkov poklesla z 0,44 % v roku 1991 na 0,10 % v roku 1995.

Výrazné zníženie prirodzených prírastkov obyvate¾stva v riešenom území ovplyvnil vývoj pôrodnosti obyvate¾stva, ktorá poklesla zo 14,20 promile v roku 1991 na 10,23 promile v roku 1995. Výrazný pokles pôrodnosti v tomto období a pokraèovanie tohto trendu v ïalších rokoch je charakteristický pre celé územie SR.

Porovnanie vývoja miery prirodzených prírastkov s celoslovenským priemerom:

|  | hrubá miera prirodzeného prírastku |
| --- | --- |
|  | 1991 | 1995 |
| Trenèiansky kraj | 0,44 | 0,10 |
| SR | 0,45 | 0,16 |

Údaje o prirodzených prírastkoch poukazujú na takmer identický vývoj v hodnotách prirodzených prírastkov v riešenom území a v celoslovenských podmienkach.

Vývoj prirodzených prírastkov v priemete sledovaných sídelných štruktúr riešeného územia sa prejavil:

v celokrajských reláciách v poklese z 2639 obyvate¾ov v roku 1991 na 589 obyvate¾ov v roku 1995

v  mestských sídlach v poklese prirodzených  prírastkov z 2384 obyvate¾ov v roku 1991 na 1048 obyvate¾ov v  roku 1995

vo vidieckych obciach v zmene prirodzených prírastkov z 255 obyvate¾ov v roku 1991 na úbytok 459 obyvate¾ov v roku 1995.

Vývoj pôrodnosti a prirodzených prírastkov obyvate¾ov pod¾a územno-správnych celkov riešeného územia dokumentujú nasledujúce údaje:

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| POÈ. NAR 1991 | POÈ. NAR 1992 | POÈ. NAR 1993 | POÈ. NAR 1994 | POÈ. NAR 1995 | POÈ. NAR SPOLU |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 511 | 529 | 511 | 470 | 416 | 2437 |
| OKRES | Ilava | 871 | 849 | 894 | 765 | 621 | 4000 |
| OKRES | Myjava | 364 | 310 | 341 | 329 | 257 | 1601 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 810 | 784 | 744 | 667 | 607 | 3612 |
| OKRES | Partizánske | 652 | 626 | 578 | 549 | 446 | 2851 |
| OKRES | Považská Bystrica | 1046 | 998 | 1048 | 883 | 797 | 4772 |
| OKRES | Prievidza | 1946 | 1948 | 1831 | 1626 | 1412 | 8763 |
| OKRES | Púchov | 733 | 671 | 662 | 609 | 565 | 3240 |
| OKRES | Trenèín | 1593 | 1418 | 1380 | 1232 | 1130 | 6753 |
| SPOLU | KRAJ | 8526 | 8133 | 7989 | 7130 | 6251 | 38029 |
|  | Z TOHO: |
|  | MESTÁ | 4871 | 4637 | 4538 | 3933 | 3447 | 21426 |
|  | Vidiecke OBCE | 3655 | 3496 | 3451 | 3197 | 2804 | 16603 |

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| PRIR. PRÍR. 1991 | PRIR. PRÍR. 1992 | PRIR. PRÍR. 1993 | PRIR. PRÍR. 1994 | PRIR. PRÍR. 1995 | PRIR. PRÍR. SPOLU |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 136 | 187 | 147 | 107 | 45 | 622 |
| OKRES | Ilava | 285 | 296 | 355 | 275 | 91 | 1302 |
| OKRES | Myjava | -12 | -56 | -39 | -43 | -105 | -255 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | -32 | 15 | 29 | -38 | -115 | -141 |
| OKRES | Partizánske | 199 | 226 | 145 | 98 | 13 | 681 |
| OKRES | Považská Bystrica | 434 | 399 | 411 | 297 | 178 | 1719 |
| OKRES | Prievidza | 776 | 744 | 640 | 530 | 243 | 2933 |
| OKRES | Púchov | 293 | 197 | 228 | 253 | 117 | 1088 |
| OKRES | Trenèín | 560 | 394 | 317 | 222 | 122 | 1615 |
| SPOLU | KRAJ | 2639 | 2402 | 2233 | 1701 | 589 | 9564 |
|  | Z TOHO: |
|  | MESTÁ | 2365 | 2291 | 2070 | 1576 | 1030 | 9332 |
|  | VIDIECKE OBCE | 274 | 111 | 163 | 125 | -441 | 232 |

| Okres, kraj |
| --- |
| POÈ. NAR 1991 | POÈ. NAR 1992 | POÈ. NAR 1993 | POÈ. NAR 1994 | POÈ. NAR 1995 | POÈ. NAR SPOLU |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 511 | 529 | 511 | 470 | 416 | 2437 |
| MESTO | Bánovce nad Bebravou | 288 | 301 | 266 | 246 | 221 | 1322 |
| SPOLU | vidiecke OBCE | 223 | 228 | 245 | 224 | 195 | 1115 |
| OKRES | Ilava | 871 | 849 | 894 | 765 | 621 | 4000 |
| MESTO | Ilava | 64 | 64 | 73 | 60 | 54 | 315 |
|  | Dubnica nad Váhom | 374 | 380 | 425 | 352 | 283 | 1814 |
|  | Nová Dubnica | 172 | 169 | 165 | 139 | 104 | 749 |
| SPOLU | MESTÁ | 610 | 613 | 663 | 551 | 441 | 2878 |
| SPOLU | vidiecke OBCE | 261 | 236 | 231 | 214 | 180 | 1122 |
| OKRES | Myjava | 364 | 310 | 341 | 329 | 257 | 1601 |
| MESTO | Myjava | 182 | 132 | 159 | 128 | 109 | 710 |
|  | Brezová pod Bradlom | 61 | 72 | 67 | 83 | 60 | 343 |
| SPOLU | MESTÁ | 243 | 204 | 226 | 211 | 169 | 1053 |
| SPOLU | vidiecke OBCE | 121 | 106 | 115 | 118 | 88 | 548 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 810 | 784 | 744 | 667 | 607 | 3612 |
| MESTO | Nové Mesto nad Váhom | 278 | 284 | 257 | 217 | 201 | 1237 |
|  | Stará Turá | 132 | 116 | 101 | 99 | 72 | 520 |
| SPOLU | MESTÁ | 410 | 400 | 358 | 316 | 273 | 1757 |
| SPOLU | vidiecke OBCE | 400 | 384 | 386 | 351 | 334 | 1855 |
| OKRES | Partizánske | 652 | 626 | 578 | 549 | 446 | 2851 |
| MESTO | Partizánske | 356 | 330 | 322 | 283 | 216 | 1507 |
| SPOLU | vidiecke OBCE | 296 | 296 | 256 | 266 | 230 | 1344 |
| OKRES | Považská Bystrica | 1046 | 998 | 1048 | 883 | 797 | 4772 |
| MESTO | Považská Bystrica | 687 | 679 | 675 | 579 | 529 | 3149 |
| SPOLU | vidiecke OBCE | 359 | 319 | 373 | 304 | 268 | 1623 |
| OKRES | Prievidza | 1946 | 1948 | 1831 | 1626 | 1412 | 8763 |
| MESTO | Prievidza | 782 | 778 | 723 | 578 | 524 | 3385 |
|  | Bojnice | 66 | 51 | 51 | 41 | 34 | 243 |
|  | Handlová | 212 | 224 | 228 | 198 | 194 | 1056 |
|  | Nováky | 46 | 53 | 49 | 45 | 41 | 234 |
| SPOLU | MESTÁ | 1106 | 1106 | 1051 | 862 | 793 | 4918 |
| SPOLU | vidiecke OBCE | 840 | 842 | 780 | 764 | 619 | 3845 |
| OKRES | Púchov | 733 | 671 | 662 | 609 | 565 | 3240 |
| MESTO | Púchov | 343 | 276 | 264 | 253 | 223 | 1359 |
| SPOLU | vidiecke OBCE | 390 | 395 | 398 | 356 | 342 | 1881 |
| OKRES | Trenèín | 1593 | 1418 | 1380 | 1232 | 1130 | 6753 |
| MESTO | Trenèín | 738 | 663 | 649 | 590 | 529 | 3169 |
|  | Nemšová | 99 | 91 | 84 | 75 | 71 | 420 |
|  | Trenèianske Teplice | 52 | 46 | 47 | 50 | 42 | 237 |
| SPOLU | MESTÁ | 889 | 800 | 780 | 715 | 642 | 3826 |
| SPOLU | vidiecke OBCE | 704 | 618 | 600 | 517 | 488 | 2927 |
|  | SPOLU | Vidiecke OBCE | 3594 | 3424 | 3384 | 3114 | 2744 | 16260 |
| SPOLU | MESTÁ | 4932 | 4709 | 4605 | 4016 | 3507 | 21769 |
| SPOLU | Kraj | 8526 | 8133 | 7989 | 7130 | 6251 | 38029 |

| OBEC |
| --- |
| PRIR. PRÍR. 1991 | PRIR. PRÍR. 1992 | PRIR. PRÍR. 1993 | PRIR. PRÍR. 1994 | PRIR. PRÍR. 1995 | PRIR. PRÍR. SPOLU |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 136 | 187 | 147 | 107 | 45 | 622 |
| MESTO | Bánovce nad Bebravou | 168 | 196 | 167 | 131 | 98 | 760 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | -32 | -9 | -20 | -24 | -53 | -138 |
| OKRES | Ilava | 285 | 296 | 355 | 275 | 91 | 1302 |
| MESTO | Ilava | -8 | 17 | 27 | 1 | -10 | 27 |
|  | Dubnica nad Váhom | 221 | 223 | 275 | 200 | 137 | 1056 |
|  | Nová Dubnica | 97 | 88 | 63 | 72 | 22 | 342 |
| SPOLU | MESTÁ | 310 | 328 | 365 | 273 | 149 | 1425 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | -25 | -32 | -10 | 2 | -58 | -123 |
| OKRES | Myjava | -12 | -56 | -39 | -43 | -105 | -255 |
| MESTO | Myjava | 45 | 15 | 13 | -7 | -29 | 37 |
|  | Brezová pod Bradlom | 19 | 34 | 25 | 33 | 18 | 129 |
| SPOLU | MESTÁ | 64 | 49 | 38 | 26 | -11 | 166 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | -76 | -105 | -77 | -69 | -94 | -421 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | -32 | 15 | 29 | -38 | -115 | -141 |
| MESTO | Nové Mesto nad Váhom | 94 | 117 | 113 | 57 | 48 | 429 |
|  | Stará Turá | 26 | 37 | 4 | 24 | -13 | 78 |
| SPOLU | MESTÁ | 120 | 154 | 117 | 81 | 35 | 507 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | -152 | -139 | -88 | -119 | -150 | -648 |
| OKRES | Partizánske | 199 | 226 | 145 | 98 | 13 | 681 |
| MESTO | Partizánske | 137 | 167 | 154 | 104 | 38 | 600 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 62 | 59 | -9 | -6 | -25 | 81 |
| OKRES | Považská Bystrica | 434 | 399 | 411 | 297 | 178 | 1719 |
| MESTO | Považská Bystrica | 381 | 401 | 372 | 296 | 223 | 1673 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 53 | -2 | 39 | 1 | -45 | 46 |
| OKRES | Prievidza | 776 | 744 | 640 | 530 | 243 | 2933 |
| MESTO | Prievidza | 507 | 493 | 462 | 318 | 234 | 2014 |
|  | Bojnice | 18 | 7 | -18 | -7 | -7 | -7 |
|  | Handlová | 36 | 91 | 41 | 33 | 28 | 229 |
|  | Nováky | 15 | 3 | 12 | 8 | -7 | 31 |
| SPOLU | MESTÁ | 576 | 594 | 497 | 352 | 248 | 2267 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 200 | 150 | 143 | 178 | -5 | 666 |
| OKRES | Púchov | 293 | 197 | 228 | 253 | 117 | 1088 |
| MESTO | Púchov | 224 | 131 | 130 | 124 | 91 | 700 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 69 | 66 | 98 | 129 | 26 | 388 |
| OKRES | Trenèín | 560 | 394 | 317 | 222 | 122 | 1615 |
| MESTO | Trenèín | 339 | 259 | 221 | 191 | 149 | 1159 |
|  | Nemšová | 59 | 53 | 44 | 24 | 22 | 202 |
|  | Trenèianske Teplice | 6 | -7 | -10 | 7 | 6 | 2 |
| SPOLU | MESTÁ | 404 | 305 | 255 | 222 | 177 | 1363 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 156 | 89 | 62 | 0 | -55 | 252 |
|  | SPOLU | VIDIECKE OBCE | 255 | 77 | 138 | 92 | -459 | 103 |
| SPOLU | MESTÁ | 2384 | 2325 | 2095 | 1609 | 1048 | 9461 |
| SPOLU | KRAJ | 2639 | 2402 | 2233 | 1701 | 589 | 9564 |

Vývoj obyvate¾stva migráciou

Trenèiansky kraj za obdobie r. 1991-1995 z h¾adiska migraèného pohybu má takmer vyrovnanú bilanciu, to znamená, že rozsah vysíd¾ovania a dosíd¾ovania obyvate¾ov do riešeného územia bol takmer identický.

Avšak migraèný pohyb v jednotlivých rokoch bol znaène rozkolísaný. V r.1991 prírastok obyvate¾ov z migrácie sa v r.1992-1993 zmenil na migraèný úbytok, pre ïalšie roky bol charakteristický vývoj s pozitívnym migraèným saldom.

Rozdielnosti vo vývoji migrácie sú zrete¾né aj v jednotlivých územnosprávnych celkoch a v sídelných štruktúrach riešeného územia. Ako emigraèné územia možno charakterizova� najmä okresy Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Púchov. Mierne záporné migraèné saldo preukazujú tiež okresy Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom.

Ako imigraèné územia pôsobili v riešenom území okresy Považská Bystrica a Trenèín s tým, že kým vývoj v okrese Považská Bystrica charakterizuje podstatné znižovanie kladného migraèného salda, v okrese Trenèín vplyv dosíd¾ovania do územia je výrazný v posledných rokoch.

| OKRES,KRAJ |
| --- |
| MIGR. SALDO 1991 | MIGR. SALDO 1992 | MIGR. SALDO 1993 | MIGR. SALDO 1994 | MIGR. SALDO 1995 | MIGR. SALDO SPOLU |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | -83 | -48 | -89 | -138 | -15 | -373 |
| OKRES | Ilava | 35 | 55 | -54 | -28 | -13 | -5 |
| OKRES | Myjava | -76 | 9 | 9 | 2 | 25 | -31 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 51 | -249 | 80 | 63 | -24 | -79 |
| OKRES | Partizánske | -26 | -101 | -142 | -64 | -54 | -387 |
| OKRES | Považská Bystrica | 405 | 210 | 151 | 111 | 21 | 898 |
| OKRES | Prievidza | 70 | -122 | -14 | -19 | -64 | -149 |
| OKRES | Púchov | -244 | -161 | -37 | -26 | -11 | -479 |
| OKRES | Trenèín | -16 | -127 | -12 | 393 | 384 | 622 |
| SPOLU | KRAJ | 116 | -534 | -108 | 294 | 249 | 17 |
|  | Z TOHO: |
|  | MESTÁ | 1094 | 476 | -41 | 738 | 119 | 2386 |
|  | VIDIECKE OBCE | -978 | -1010 | -67 | -444 | 130 | -2369 |

Vývoj migraèného pohybu v priemete do sídelných štruktúr charakterizuje postupné znižovanie vysíd¾ovania obyvate¾ov z vidieckych sídiel do miest. V roku 1995 v štruktúre vidieckych sídiel sa dokonca zmenil úbytok na prírastok obyvate¾stva z migrácie. V kontexte s uvedeným, v r. 1995 pozitívne migraèné saldo zaznamenala štruktúra vidieckych obcí v okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske a Púchov. Špecifickým územím z h¾adiska vývoja migraèného pohybu v priemete do sídelných štruktúr je okres Prievidza, kde dlhodobejšie pôsobí faktor dosíd¾ovania do vidieckych obcí a kladné migraèné saldo charakterizuje štruktúru vidieckych obcí pre všetky roky obdobia 1991-1995.

V súvislosti s uvedeným vývojom v niektorých vidieckych sídlach, resp. okresoch vplyvom mierneho dosídlovania obyvate¾ov dochádza ku stabilizácii, až miernemu nárastu poèetnosti obyvate¾stva.

Migraèný pohyb má rozdielny vplyv aj na celkový populaèný vývoj v jednotlivých mestských sídlach, resp. skupinách mestských sídiel,  ktoré charakterizuje:.

kontinuálny trend vývoja vysíd¾ovania obyvate¾stva v mestských sídlach Nová Dubnica, Stará Turá, Prievidza v priebehu r.1991-1995,

rozkolísaný vývoj migraèného salda v jednotlivých rokoch a celkový úbytok obyvate¾stva z migrácie za obdobie  r.1991-1995 v mestských sídlach Ilava, Bojnice, Nováky, Púchov

migraèný prírastok obyvate¾stva za obdobie r.1991-1995 v mestských sídlach Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Handlová, Trenèín, Trenèianske Teplice, Nemšová

V skupine mestských sídiel, napriek celkovému zníženiu prirodzených prírastkov, urèujúcim zdrojom rastu obyvate¾stva sú prirodzené prírastky. Tieto na celkových prírastkoch obyvate¾stva miest participujú takmer 80 %. Vplyv migrácie ako ïalšieho faktora ovplyvòujúceho celkový populaèný vývoj miest v ostatných rokoch výrazne zoslabol.

Vývoj migraèného salda pod¾a okresov a sledovaných sídelných štruktúr:

| OBEC |
| --- |
| MIGR. SALDO 1991 | MIGR. SALDO 1992 | MIGR. SALDO 1993 | MIGR. SALDO 1994 | MIGR. SALDO 1995 | MIGR. SALDO SPOLU |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | -83 | -48 | -89 | -138 | -15 | -373 |
| MESTO | Bánovce nad Bebravou | 112 | 104 | -20 | 8 | -28 | 176 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | -195 | -152 | -69 | -146 | 13 | -549 |
| OKRES | Ilava | 35 | 55 | -54 | -28 | -13 | -5 |
| MESTO | Ilava | -104 | 3 | -50 | 10 | -16 | -157 |
|  | Dubnica nad Váhom | 363 | 241 | 144 | 40 | 6 | 794 |
|  | Nová Dubnica | -157 | -83 | -78 | -18 | -23 | -359 |
| SPOLU | MESTÁ | 102 | 161 | 16 | 32 | -33 | 278 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | -67 | -106 | -70 | -60 | 20 | -283 |
| OKRES | Myjava | -76 | 9 | 9 | 2 | 25 | -31 |
| MESTO | Myjava | 33 | 40 | 24 | 2 | 67 | 166 |
|  | Brezová pod Bradlom | -31 | -20 | 15 | 62 | -20 | 6 |
| SPOLU | MESTÁ | 2 | 20 | 39 | 64 | 47 | 172 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | -78 | -11 | -30 | -62 | -22 | -203 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 51 | -249 | 80 | 63 | -24 | -79 |
| MESTO | Nové Mesto nad Váhom | 138 | -13 | 137 | 64 | 3 | 329 |
|  | Stará Turá | -85 | -63 | -48 | -26 | -53 | -275 |
| SPOLU | MESTÁ | 53 | -76 | 89 | 38 | -50 | 54 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | -2 | -173 | -9 | 25 | 26 | -133 |
| OKRES | Partizánske | -26 | -101 | -142 | -64 | -54 | -387 |
| MESTO | Partizánske | 60 | 104 | -68 | -23 | -73 | 0 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | -86 | -205 | -74 | -41 | 19 | -387 |
| OKRES | Považská Bystrica | 405 | 210 | 151 | 111 | 21 | 898 |
| MESTO | Považská Bystrica | 614 | 347 | 148 | 218 | 76 | 1403 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | -209 | -137 | 3 | -107 | -55 | -505 |
| OKRES | Prievidza | 70 | -122 | -14 | -19 | -64 | -149 |
| MESTO | Prievidza | 29 | -244 | -281 | -137 | -256 | -889 |
|  | Bojnice | -86 | 7 | -29 | -4 | 3 | -109 |
|  | Handlová | 60 | 43 | 40 | 36 | -23 | 156 |
|  | Nováky | -96 | -24 | -34 | 13 | 74 | -67 |
| SPOLU | MESTÁ | -93 | -218 | -304 | -92 | -202 | -909 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 163 | 96 | 290 | 73 | 138 | 760 |
| OKRES | Púchov | -244 | -161 | -37 | -26 | -11 | -479 |
| MESTO | Púchov | -103 | 6 | 49 | 65 | -35 | -18 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | -141 | -167 | -86 | -91 | 24 | -461 |
| OKRES | Trenèín | -16 | -127 | -12 | 393 | 384 | 622 |
| MESTO | Trenèín | 326 | -1 | -102 | 408 | 376 | 1007 |
|  | Nemšová | 12 | 5 | 46 | 8 | -8 | 63 |
|  | Trenèianske Teplice | -22 | 4 | 81 | 74 | 29 | 166 |
| SPOLU | MESTÁ | 316 | 8 | 25 | 490 | 397 | 1236 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | -332 | -135 | -37 | -97 | -13 | -614 |
|  | SPOLU | VIDIECKE OBCE | -947 | -990 | -82 | -506 | 150 | -2375 |
| SPOLU | MESTÁ | 1063 | 456 | -26 | 800 | 99 | 2392 |
| SPOLU | KRAJ | 116 | -534 | -108 | 294 | 249 | 17 |

Bilancia pohybu obyvate¾stva pod¾a okresov a sledovaných sídelných štruktúr za obdobie r.1990-1995

| OBEC |
| --- |
| POÈ. OBYV. K 31.12.90 | PRIR. PRÍR. 91-95 ABS | PRIR. PRÍR. 91-95 % | MIGR. SALDO SPOLU | CEL. PRIR. OBYV. 91-95 | POÈ. OBYV. 31.12.95 |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 38476 | 622 | 0,32 | -373 | 249 | 38725 |
| MESTO | Bánovce nad Bebravou | 19850 | 760 | 0,77 | 176 | 936 | 20786 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 18626 | -138 | -0,15 | -549 | -687 | 17939 |
| OKRES | Ilava | 60986 | 1302 | 0,43 | -5 | 1297 | 62283 |
| MESTO | Ilava | 5576 | 27 | 0,10 | -157 | -130 | 5446 |
|  | Dubnica nad Váhom | 24318 | 1056 | 0,87 | 794 | 1850 | 26168 |
|  | Nová Dubnica | 12575 | 342 | 0,54 | -359 | -17 | 12558 |
| SPOLU | MESTÁ | 42469 | 1425 | 0,67 | 278 | 1703 | 44172 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 18517 | -123 | -0,13 | -283 | -406 | 18111 |
| OKRES | Myjava | 30224 | -255 | -0,17 | -31 | -286 | 29938 |
| MESTO | Myjava | 13079 | 37 | 0,06 | 166 | 203 | 13282 |
|  | Brezová pod Bradlom | 5556 | 129 | 0,46 | 6 | 135 | 5691 |
| SPOLU | MESTÁ | 18635 | 166 | 0,18 | 172 | 338 | 18973 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 11589 | -421 | -0,73 | -203 | -624 | 10965 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 64644 | -141 | -0,04 | -79 | -220 | 64424 |
| MESTO | Nové Mesto nad Váhom | 20871 | 429 | 0,41 | 329 | 758 | 21629 |
|  | Stará Turá | 10823 | 78 | 0,14 | -275 | -197 | 10626 |
| SPOLU | MESTÁ | 31694 | 507 | 0,32 | 54 | 561 | 32255 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 32950 | -648 | -0,39 | -133 | -781 | 32169 |
| OKRES | Partizánske | 48134 | 681 | 0,28 | -387 | 294 | 48428 |
| MESTO | Partizánske | 24986 | 600 | 0,45 | 0 | 600 | 25586 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 23148 | 81 | 0,07 | -387 | -306 | 22842 |
| OKRES | Považská Bystrica | 62963 | 1719 | 0,55 | 898 | 2617 | 65580 |
| MESTO | Považská Bystrica | 39960 | 1673 | 0,84 | 1403 | 3076 | 43036 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 23003 | 46 | 0,04 | -505 | -459 | 22544 |
| OKRES | Prievidza | 138400 | 2933 | 0,42 | -149 | 2784 | 141184 |
| MESTO | Prievidza | 53280 | 2014 | 0,76 | -889 | 1125 | 54405 |
|  | Bojnice | 5096 | -7 | -0,03 | -109 | -116 | 4980 |
|  | Handlová | 17805 | 229 | 0,26 | 156 | 385 | 18190 |
|  | Nováky | 4356 | 31 | 0,14 | -67 | -36 | 4320 |
| SPOLU | MESTÁ | 80537 | 2267 | 0,56 | -909 | 1358 | 81895 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 57863 | 666 | 0,23 | 760 | 1426 | 59289 |
| OKRES | Púchov | 45094 | 1088 | 0,48 | -479 | 609 | 45703 |
| MESTO | Púchov | 18287 | 700 | 0,77 | -18 | 682 | 18969 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 26807 | 388 | 0,29 | -461 | -73 | 26734 |
| OKRES | Trenèín | 111326 | 1615 | 0,29 | 622 | 2237 | 113563 |
| MESTO | Trenèín | 56706 | 1159 | 0,41 | 1007 | 2166 | 58872 |
|  | Nemšová | 5836 | 202 | 0,69 | 63 | 265 | 6101 |
|  | Trenèianske Teplice | 4436 | 2 | 0,01 | 166 | 168 | 4604 |
| SPOLU | MESTÁ | 66978 | 1363 | 0,41 | 1236 | 2599 | 69577 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 44348 | 252 | 0,11 | -614 | -362 | 43986 |
|  | SPOLU | VIDIECKE OBCE | 256851 | 103 | 0,00 | -2375 | -2272 | 254579 |
| SPOLU | MESTÁ | 343396 | 9461 | 0,55 | 2392 | 11853 | 355249 |
| SPOLU | KRAJ | 600247 | 9564 | 0,32 | 17 | 9581 | 609828 |

Stav poètu obyvate¾ov k 31.12.1995 a k 31.12.1996

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| rok 1995 | rok 1996 | zmena |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 38725 | 38657 | -68 |
| OKRES | Ilava | 62283 | 62384 | 101 |
| OKRES | Myjava | 29938 | 29793 | -145 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 64424 | 64353 | -71 |
| OKRES | Partizánske | 48428 | 48429 | 1 |
| OKRES | Považská Bystrica | 65580 | 65697 | 117 |
| OKRES | Prievidza | 141184 | 141321 | 137 |
| OKRES | Púchov | 45703 | 45841 | 138 |
| OKRES | Trenèín | 113563 | 113660 | 97 |
| SPOLU | KRAJ | 609828 | 610135 | 307 |
|  | Z TOHO: |
| MESTÁ | 355249 | 356003 | 754 |
|  | Vidiecke OBCE | 254579 | 254132 | -447 |

Projekcia obyvate¾stva do roku 2015

ŠÚ SR v r. 1994 vypracoval projekciu obyvate¾stva do r. 2015 pre SR a  pre jednotlivé okresy SR.

V r. 1996 ŠÚ SR vypracoval aktualizovanú Projekciu vývoja obyvate¾stva v Slovenskej republike do r. 2015 pre úroveò SR. Predmetná Projekcia.bola spracovaná s oh¾adom na aktuálny vývoj obyvate¾stva, t.j. prirodzený vývoj obyvate¾stva, predovšetkým však na vývoj poklesu pôrodnosti obyvate¾stva. Nová projekcia vývoja obyvate¾stva bola spracovaná v dvoch variantoch (nízky a vysoký variant, odlišujúcich sa scenárom oèakávaného vývoja súhrnných ukazovate¾ov reprodukcie(.

Vzh¾adom na uvedené skutoènosti, ako aj na nové územno-správne èlenenie SR platné od 24. júla 1996 nie je v súèasnosti k dispozícii oficiálna a aktuálna verzia projekcie pre nové územno-správne celky (kraj, okres).

Z uvedených dôvodov pre úèely Koncepcie územného rozvoja Slovenska - II.návrh (spracovate¾ AUREX, s.r.o.Bratislava v r. 1997) bol vypracovaný odhad vývoja poètu obyvate¾ov pre úroveò jednotlivých krajov SR do r.2015, ktorý vyjadruje založené tendencie demografického vývoja, zoh¾adòuje vekovú štruktúru obyvate¾stva a vývoj plodnosti a úmrtnosti. Odhad bol vypracovaný v dvoch variantoch. Nízky variant v celom období do r.2015 je založený na predpoklade pokraèujúceho poklesu plodnosti a so stagnáciou úmrtnosti. Vysoký variant vychádza z predpokladu zastavenia poklesu plodnosti, resp. jej mierneho nárastu a z mierneho vylepšenia úmrtnostných pomerov. Aj odhad migrácie je spracovaný v dvoch variantoch.

Predpokladaný vývoj obyvate¾stva v Trenèianskom kraji vo výh¾ade do roku 2015

Základné východiská predpokladaného vývoja obyvate¾stva za Trenèiansky kraj

Odhad vývoja obyvate¾stva prirodzeným vývojom a migráciou za územie Trenèianskeho kraja - "Koncepcia územného rozvoja Slovenska - II.návrh 1997:

|  | Vývoj poètu obyvate¾ov v tis. |
| --- | --- |
|  | rok | prirodzeným vývojom |
| s migráciou |
| nízky variant |

vysoký

| variant | nízky variant | vysoký variant |
| --- | --- | --- |
| 1995 | 609,8 | 609,8 | 609,8 | 609,8 |
| 2000 | 613,1 | 613,6 | 611,0 | 612,7 |
| 2005 | 615,9 | 617,7 | 614,0 | 617,0 |
| 2010 | 615,3 | 619,1 | 613,8 | 618,4 |
| 2015 | 609,4 | 615,8 | 605,4 | 613,8 |

Pre úèely spracovania územno-plánovacej dokumentácie Trenèianskeho kraja sa vychádza z vyššie uvedených odhadov vývoja obyvate¾stva prirodzeným vývojom - nízky variant (mierne optimistický), ktorý vychádza z predpokladov zastavenia poklesu plodnosti do r.2000 a stagnácie resp.ve¾mi mierneho rastu po r.2000 a so stagnáciou úmrtnosti po celé výh¾adové obdobie:

Vývoj poètu obyvate¾ov prirodzenou menou do r. 2015

| Rok | Poèet obyvate¾.v tis. |
| --- | --- |
|  | abs. | Index rastu |
| 1995 | 609,8 | 100,0 |
| 2000 | 613,1 | 100,5 |
| 2005 | 615,9 | 101,0 |
| 2010 | 615,3 | 100,9 |
| 2015 | 609,4 | 99,9 |

Vo vývoji obyvate¾stva prirodzenou menou v sledovaných etapách sa na území Trenèianskeho kraja predpokladá mierny nárast do r.2005, a to v rozsahu 6,1 tisíc obyvate¾ov. V ïalšom období možno oèakáva� pokles poèetnosti s výraznejším poklesom po roku 2010. V etape 2005-2015 sa predpokladá úbytok 6,5 tisíc  obyvate¾ov.

Vývoj obyvate¾stva na základe faktora prirodzeného vývoja predstavuje maximálny limitný rámec hodnôt poètu obyvate¾ov  Trenèianskeho kraja aj pre úvahy o predpokladanom vývoji obyvate¾stva jednotlivých okresov.

Na rozdiel od úvah v "Koncepcii územného rozvoja Slovenska - II.návrh 1997, úvaha o celkovom populaènom vývoji nepredpokladá  vysídlovanie obyvate¾stva z územia kraja do ostatných území Slovenska, èo vychádza z hodnotenia súèasných socioekonomických podmienok územia, ako aj vývoja migrácie v najbližšej retrospektíve. Zároveò neuvažuje s faktorom prípadného dosíd¾ovania obyvate¾stva do riešeného územia, nako¾ko odhad vývoja migrácie ako socioekonomického javu, ktorý je spojený s vývojom socioekonomických podmienok tak samotného riešeného územia, ako aj s vývojom v celoslovenských podmienkach, je z polohy súèasného poznania pre dlhodobejší výh¾ad problematický.

Základné východiská pre spracovanie predpokladov vývoja obyvate¾stva Trenèianskeho kraja pod¾a okresov

predpokladaný vývoj obyvate¾stva prirodzeným vývojom za Trenèiansky kraj - nízky variant

Koncepcia územného rozvoja SR - II.návrh a predpokladaný vývoj obyvate¾stva prirodzeným vývojom pod¾a okresov,

demografický potenciál obyvate¾stva v jednotlivých okresoch,

vývoj prirodzených prírastkov obyvate¾stva a najmä natality v najbližšej retrospektíve po r. 1990 v jednotlivých okresoch

vývoj migraèného pohybu obyvate¾stva v priebehu r. 1991-1996 v jednotlivých okresoch

úvaha o vývoji medziokresnej migrácie v rámci kraja, ktorá vychádza z nasledujúcich východísk:

neuvažova� s vysíd¾ovaním obyvate¾stva v okresoch s nepriaznivým demografickým vývojom a s úbytkami obyvate¾stva z prirodzeného vývoja  (Myjava, Nové Mesto nad Váhom) prebiehajúcim už v súèasnom období,

predpoklad vplyvu dosíd¾ovania obyvate¾stva na celkový poèet obyvate¾ov okresu Trenèín, ktorý však bude znamena� vysídlovanie èasti disponibilných zdrojov z iných okresov Trenèianskeho kraja, a ktorý je založený na úvahe potenciálneho dostredivého pôsobenia sociálno-ekonomických a územno-technických podmienok tohto územia, predovšetkým územia krajského sídla,

demografický potenciál pre dosíd¾ovanie do okresu Trenèín predstavuje obyvate¾stvo okresov Považská Bystrica, Prievidza, Partizánske, Púchov,

odhad vývoja emigrácie z potenciálnych okresov je založený na princípe odèerpávania len èasti zdrojov vytváraných z prirodzeného vývoja

Predpokladaný vývoj obyvate¾stva prirodzeným vývojom v okresoch

Rozdielnos� demografických podmienok v jednotlivých okresoch riešeného územia sa prejaví aj v reprodukcii obyvate¾stva vo výh¾ade.

Vo vývoji obyvate¾stva prirodzenou menou  v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom sa oèakáva úbytok  obyvate¾stva v celom sledovanom výh¾adovom období. V okresoch Trenèín a Prievidza na základe prirodzeného vývoja do r.2005 je predpoklad mierneho nárastu poètu obyvate¾ov, v ïalšom období dôjde k postupnému znižovaniu jeho poèetnosti. V okresoch Bánovce nad Bebravou a Ilava sa predpokladá mierny nárast obyvate¾stva do r.2010, v ïalšej etape do r.2015 v dôsledku prirodzeného vývoja celkový poèet obyvate¾ov poklesne. Predpoklad nárastu obyvate¾stva z prirodzeného vývoja poèas celého sledovaného obdobia s tendenciou znižovania rozsahu prirodzených prírastkov je v okresoch Považská Bystrica a Púchov.

Vývoj obyvate¾stva prirodzenou menou

| OKRES, KRAJ | Poèet obyvate¾ov |
| --- | --- |
|  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| OKRES | Bánovce nad Bebr. |
| 38725 | 39076 | 39537 | 39782 | 39690 |
| OKRES | Ilava | 62283 | 62915 | 63460 | 63694 | 63320 |
| OKRES | Myjava | 29938 | 29413 | 28915 | 28319 | 27511 |
| OKRES | Nové Mesto nad V. |
| 64424 | 63930 | 63413 | 62537 | 61164 |
| OKRES | Partizánske |
| 48428 | 48677 | 48831 | 48588 | 47857 |
| OKRES | Považská Bystrica |
| 65580 | 66321 | 67133 | 67905 | 68286 |
| OKRES | Prievidza | 141184 | 142314 | 143127 | 142984 | 141550 |
| OKRES | Púchov | 45703 | 46557 | 47355 | 47840 | 47944 |
| OKRES | Trenèín | 113563 | 113884 | 114149 | 113628 | 112031 |
| SPOLU | KRAJ | 609828 | 613087 | 615920 | 615277 | 609353 |

Vývoj prírastkov - úbytkov obyvate¾ov v sledovaných etapách

| OKRES, KRAJ | Poèet obyvate¾ov |
| --- | --- |
|  | 1995-2005 | 2005-2015 | 1995-2015 |
| OKRES | Bánovce nad Bebr. |
| 812 | 153 | 965 |
| OKRES | Ilava | 1177 | - 140 | 1037 |
| OKRES | Myjava | - 1023 | - 1404 | - 2427 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom |
| - 1011 | - 2249 | - 3260 |
| OKRES | Partizánske |
| 403 | - 974 | - 571 |
| OKRES | Považská Bystrica |
| 1553 | 1153 | 2706 |
| OKRES | Prievidza | 1943 | - 1577 | 366 |
| OKRES | Púchov | 1652 | 589 | 2241 |
| OKRES | Trenèín | 586 | - 2118 | - 1532 |
| SPOLU | KRAJ | 6092 | - 6567 | - 475 |

Vývoj pôrodnosti - hrubá miera pôrodnosti v %o

| OKRES, KRAJ | Vývoj pôrodnosti |
| --- | --- |
|  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| OKRES | Bánovce nad Bebr. |
| 10,7 | 12,6 | 12,7 | 11,6 | 10,2 |
| OKRES | Ilava | 10,0 | 10,4 | 10,7 | 10,2 | 8,9 |
| OKRES | Myjava | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,4 | 7,4 |
| OKRES | Nové Mìsto nad V. |
| 9,4 | 10,1 | 10,0 | 9,3 | 8,3 |
| OKRES | Partizánske |
| 9,2 | 10,6 | 10,5 | 9,5 | 8,2 |
| OKRES | Považská Bystrica |
| 12,2 | 12,9 | 13,2 | 13,2 | 12,2 |
| OKRES | Prievidza | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 9,9 | 8,7 |
| OKRES | Púchov | 12,4 | 13,2 | 12,9 | 12,1 | 11,2 |
| OKRES | Trenèín | 10,0 | 10,4 | 10,3 | 9,6 | 8,4 |
| SPOLU | KRAJ | 10,3 | 11,0 | 11,0 | 10,4 | 9,2 |

Vývoj úmrtnosti - hrubá miera úmrtnosti v %o

| OKRES, KRAJ | Vývoj úmrtnosti |
| --- | --- |
|  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| OKRES | Bánovce nad Bebr. |
| 9.6 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,6 |
| OKRES | Ilava | 8,5 | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 11,2 |
| OKRES | Myjava | 12,1 | 11,8 | 12,4 | 13,2 | 13,9 |
| OKRES | Nové Mesto nad V. |
| 11,2 | 11,4 | 11,9 | 12,7 | 13,4 |
| OKRES | Partizánske |
| 8,9 | 9,5 | 10,3 | 11,3 | 12,1 |
| OKRES | Považská Bystrica |
| 9,4 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,7 |
| OKRES | Prievidza | 8,3 | 8,9 | 9,8 | 10,7 | 11,7 |
| OKRES | Púchov | 9,8 | 9,3 | 9,9 | 10,7 | 11,3 |
| OKRES | Trenèín | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 11,3 | 12,1 |
| SPOLU | KRAJ | 9,3 | 9,7 | 10,4 | 11,2 | 12,0 |

Predpoklad vývoja obyvate¾stva s migráciou v jednotlivých okresoch

Predpokladaný vývoj obyvate¾stva s migráciou v okresoch  je koncipovaný v dvoch variantoch. V priemete do jednotlivých okresov vo vývoji obyvate¾stva v jednotlivých variantoch sa premieta  zámer rozvoja osídlenia v priestore kraja s tým, že:

1. variant uvažuje s vyššou dynamikou rozvoja okresu Trenèín, predovšetkým  mesta Trenèín. Predmetný variant znamená dosídlovanie do okresu Trenèín z ostatných území kraja, najmä z okresov Považská Bystrica, Prievidza, Partizánske, Púchov. Odhad vývoja emigrácie z uvedených potenciálnych okresov je založený na princípe odèerpávania zdrojov vytváraných z prirodzeného vývoja, èo v celkovom populaènom vývoji týchto okresov sa prejaví v stabilizácii poèetnosti obyvate¾stva na úrovni súèasného stavu., resp. v miernom poklese.

v 2.variante sa predpokladá populaèný vývoj jednotlivých okresov na základe prirodzeného vývoja, t.j. bez výraznejšieho vplyvu medziokresnej migrácie. Pri tejto variante celkového vývoja obyvate¾stva v okresoch s relatívne priaznivým demografickým potenciálom a prírastkami obyvate¾ov z prirodzeného vývoja sa predpokladá nárast obyvate¾stva v priebehu celého výh¾adového obdobia (Považská Bystrica, Púchov). V okresoch Ilava, Partizánske, Prievidza a Trenèín sa uvažuje s nárastom v etape do r. 2005, po tomto období poèetnos� obyvate¾stva vzh¾adom na predpokladaný prirodzený vývoj bude klesa�. V celkovom vývoji obyvate¾stva okresov Bánovce nad Bebravou, Myjava a Nové Mesto nad Váhom sa predpokladá kontinuálne znižovanie poèetnosti obyvate¾stva poèas celého sledovaného obdobia s tým, že výraznejší úbytok obyvate¾stva sa oèakáva v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom  ako dôsledok vývoja prirodzenou menou.

Predpoklad vývoja obyvate¾stva s migráciou v okresoch riešeného územia:

|  | Poèet obyvate¾ov |
| --- | --- |
| Okres, Kraj |
| I.variant |
| II.variant |
| 1995 | 2005 | 2015 | 2005 | 2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 39725 | 39000 | 38000 | 39500 | 39000 |
| Ilava | 62283 | 62800 | 62000 | 63500 | 63000 |
| Myjava | 29938 | 28900 | 27500 | 28900 | 27500 |
| Nové Mesto nad Váhom | 64424 | 63400 | 61200 | 63400 | 61200 |
| Partizánske | 48428 | 48000 | 46500 | 48800 | 48000 |
| Považská Bystrica | 65580 | 66000 | 66000 | 67000 | 68000 |
| Prievidza | 141184 | 142000 | 139000 | 143000 | 141000 |
| Púchov | 45703 | 46500 | 46500 | 47300 | 48000 |
| Trenèín | 113563 | 119300 | 122700 | 114500 | 113700 |
| Kraj | 609828 | 615900 | 609400 | 615900 | 609400 |

Predpokladané prírastky-úbytky obyvate¾stva v sledovaných etapách:

|  | Poèet obyvate¾ov v tis. |
| --- | --- |
| Okres, Kraj | I.variant | II.variant |
|  | 1995-2005 | 2005-2015 | 1995-2005 | 2005-2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 275 | -1000 | 775 | -500 |
| Ilava | 517 | -800 | 1217 | -500 |
| Myjava | -1038 | -1400 | -1038 | -1400 |
| Nové Mesto nad Váhom | -1024 | -2200 | -1024 | -2200 |
| Partizánske | -428 | -1500 | 372 | -800 |
| Považská Bystrica | 420 | 0 | 1420 | 1000 |
| Prievidza | 816 | -3000 | 1816 | -2000 |
| Púchov | 797 | 0 | 1597 | 700 |
| Trenèín | 5737 | 3400 | 937 | -800 |
| Kraj | 6072 | -6500 | 6072 | -6500 |

Národnos� a náboženské vyznanie obyvate¾stva

Ku dòu sèítania ¾udu, domov a bytov  3.3.1991 poèetne najväèšou národnos�ou bola slovenská, ku ktorej sa na území Trenèianskeho kraja hlásilo 587,7 tisíc obyvate¾ov, èo tvorilo 97,9 %. K èeskej, moravskej a sliezskej národnosti sa prihlásilo 8,2 tisíc obyvate¾ov t.j. 1,4 %. K rómskej národnosti sa v èase sèítania prihlásilo len 1,5 tisíc osôb (0,25 %) a k maïarskej národnosti 1,3 tisíc osôb (0,2 %).

V územnom rozložení národnostná štruktúra preukazuje urèité väzby na geografickú polohu. Prejavuje sa to v zastúpení obyvate¾stva èeskej, moravskej a sliezskej národnosti v okresoch Trenèín (2,2 %), Nové Mesto nad Váhom (1,7 %), Ilava (1,7 %). Takmer 56 % obyvate¾stva maïarskej národnosti Trenèianskeho kraja je sústredených v okrese Prievidza.

Èo sa týka obyvate¾stva rómskej národnosti, ktoré v r. 1991deklarovalo  svoju národnos�, ide o poèetne malé skupiny obyvate¾stva, ktoré sa koncentrujú najmä v okresoch Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Prievidza.

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| celkový poèet obyvat. | slovenská | èeská, morav. sliezska | maïar-ská | rómska | ostatná |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 38474 | 37775 | 298 | 35 | 320 | 46 |
| OKRES | Ilava | 61047 | 59688 | 1043 | 98 | 80 | 138 |
| OKRES | Myjava | 30228 | 29600 | 437 | 30 | 121 | 40 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 64630 | 62972 | 1102 | 70 | 366 | 120 |
| OKRES | Partizánske | 48157 | 47546 | 366 | 92 | 62 | 91 |
| OKRES | Považská Bystrica | 63033 | 62053 | 751 | 54 | 48 | 127 |
| OKRES | Prievidza | 138537 | 135239 | 1229 | 705 | 363 | 1001 |
| OKRES | Púchov | 45103 | 44453 | 500 | 13 | 47 | 90 |
| OKRES | Trenèín | 111366 | 108379 | 2460 | 173 | 103 | 251 |
| SPOLU | KRAJ | 600575 | 587705 | 8186 | 1270 | 1510 | 1904 |

V štruktúre obyvate¾stva pod¾a náboženského vyznania najvyššie zastúpená bola skupina obyvate¾stva s rímsko-katolíckym vyznaním 62,6 %, obyvate¾stvo, s evanjelickým vyznaním bolo zastúpené 8,8 %. Takmer rovnaké zastúpenie malo obyvate¾stvo bez vyznania 10,0 %. Skupinu obyvate¾stva s nezisteným vyznaním tvorí 18 % a 0,4 % obyvate¾stvo s ostatným vyznaním.

Štruktúra obyvate¾stva pod¾a náboženského vyznania v územnom rozložení pod¾a územno-správnych celkov:

| OBEC, OKRES, KRAJ |
| --- |
| celkový poèet obyvat. | bez vyzna-nia | rímsko-katolíc. | evanjel. | ostatné | nezistené |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 38474 | 2260 | 24872 | 5506 | 146 | 5690 |
| OKRES | Ilava | 61047 | 4963 | 42906 | 916 | 225 | 12037 |
| OKRES | Myjava | 30228 | 4376 | 3343 | 16759 | 322 | 5428 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 64630 | 6301 | 32060 | 13890 | 294 | 12085 |
| OKRES | Partizánske | 48157 | 5233 | 35898 | 696 | 118 | 6212 |
| OKRES | Považská Bystrica | 63033 | 3698 | 48151 | 1002 | 174 | 10008 |
| OKRES | Prievidza | 138537 | 21457 | 81684 | 1717 | 256 | 33423 |
| OKRES | Púchov | 45103 | 1851 | 31318 | 5280 | 181 | 6473 |
| OKRES | Trenèín | 111366 | 10195 | 75941 | 7028 | 547 | 17655 |
| SPOLU | KRAJ | 600575 | 60334 | 376173 | 52794 | 2263 | 109011 |

Pohlavná a veková štruktúra obyvate¾stva

Pohlavná štruktúra obyvate¾stva

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| POÈ. OBYV. MUŽI | POÈ. OBYV. ŽENY | POÈ. OBYV. SPOLU | NA 1000 MUŽOV ŽIEN |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 18920 | 19805 | 38725 | 1046,78 |
| OKRES | Ilava | 30740 | 31543 | 62283 | 1026,12 |
| OKRES | Myjava | 14533 | 15405 | 29938 | 1060,00 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 31445 | 32979 | 64424 | 1048,78 |
| OKRES | Partizánske | 23734 | 24694 | 48428 | 1040,45 |
| OKRES | Považská Bystrica | 32348 | 33232 | 65580 | 1027,33 |
| OKRES | Prievidza | 69720 | 71464 | 141184 | 1025,01 |
| OKRES | Púchov | 22509 | 23194 | 45703 | 1030,43 |
| OKRES | Trenèín | 55342 | 58221 | 113563 | 1052,02 |
| SPOLU | KRAJ | 299291 | 310537 | 609828 | 1037,59 |
|  | Z TOHO: |
|  | MESTÁ | 173427 | 181822 | 355249 | 1047,92 |
|  | VIDIECKE OBCE | 125864 | 128715 | 254579 | 1023,84 |

Stav k 31.12.1995

Súèasná veková štruktúra

Súèasná veková štruktúra obyvate¾stva riešeného územia je odrazom demografického a socioekonomického vývoja predovšetkým v dlhodobom období, avšak nie zanedbate¾ný je aj vplyv demografického vývoja, najmä vplyv vývoja natality, v krátkodobej retrospektíve.

Z poh¾adu hodnotenia vývoja vekovej skladby obyvate¾stva v uplynulom období možno konštatova� tendenciu stárnutia populácie, èo je aj v celoslovenských podmienkach všeobecný vývojový trend .

V porovnaní s vekovým zložením obyvate¾stva v celoslovenskom priemere v èlenení pod¾a základných ekonomických skupín je situácia v Trenèianskom kraji mierne nepriaznivejšia, najmä èo sa týka zastúpenia obyvate¾stva v predproduktívnom a poproduktívnom veku.

V podmienkach samotného riešeného územia rozdielnu kvalitu vekovej štruktúry obyvate¾stva preukazujú jednotlivé územno-správne celky. Z poh¾adu budúcej reprodukcie najpriaznivejšia situácia je v okresoch Ilava, Považská Bystrica, Prievidza (index vitality 132 - 150), menej priaznivé sú podmienky v okresoch Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Púchov, Trenèín (index vitality 110 - 126). V okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom s indexami vitalitami pod hodnotou 100 nie je zabezpeèená jednoduchá reprodukcia, èo potvrdzuje aj súèasný vývoj.

Na rozdielnos� demografických podmienok v územnosprávnych celkoch riešeného územia z h¾adiska reprodukcie v budúcom období poukazujú nasledujúce hodnoty vekového zloženia obyvate¾stva a indexu vitality:

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| PRED. VEK % | PROD. VEK % | POPR. VEK % | INDEX VITALITY |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 22,10 | 59,92 | 17,98 | 122,87 |
| OKRES | Ilava | 23,37 | 61,12 | 15,51 | 150,69 |
| OKRES | Myjava | 19,25 | 59,61 | 21,14 | 91,03 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 19,84 | 59,37 | 20,80 | 95,39 |
| OKRES | Partizánske | 20,86 | 60,62 | 18,53 | 112,58 |
| OKRES | Považská Bystrica | 24,39 | 59,40 | 16,21 | 150,51 |
| OKRES | Prievidza | 21,91 | 61,53 | 16,55 | 132,38 |
| OKRES | Púchov | 22,25 | 60,11 | 17,65 | 126,06 |
| OKRES | Trenèín | 20,94 | 60,09 | 18,98 | 110,31 |
| SPOLU | KRAJ | 21,75 | 60,39 | 17,86 | 121,75 |
|  | Z TOHO: |
|  | MESTÁ | 23,12 | 62,45 | 14,43 | 160,21 |
|  | VIDIECKE OBCE | 19,91 | 57,61 | 22,48 | 88,59 |
| SR |
| 22,3 | 60,2 | 17,5 | 126,9 |

stav k 31.12.1995

index vitality=	   poèet obyvate¾ov v predproduktívnom veku     x 100

poèet obyvate¾ov v poproduktívnom veku

Výraznejšie rozdiely v kvalite demografickej štruktúry obyvate¾stva pod¾a veku sú medzi mestskými a vidieckymi sídlami. Rozvojový demografický potenciál riešeného územia je sústredený v mestách, v ktorých priemerná hodnota indexu vitality je 160,0, prièom vo vidieckych obciach je pod záchovnou hodnotou 100 (v priemere 88,6).

Aj v skupine mestských sídiel je situácia v jednotlivých mestách odlišná, keï z h¾adiska poètu obyvate¾ov menšie mestá Bojnice, Nováky a Trenèianske Teplice majú index vitality hlboko pod hodnotou 100, prièom v skupine miest Bánovce nad Bebravou, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Prievidza je index vitality nad hodnotou 200.

Vekovú štruktúru obyvate¾stva vidieckych obcí všetkých okresov charakterizuje demograficky regresívny vývoj, v ktorých index vitality sa pohybuje v rozpätí 68,2 - 99,04. Priaznivejšia veková štruktúra obyvate¾stva je len v okrese Prievidza, kde hodnota indexu vitality za celú skupinu vidieckych obcí je mierne nad hodnotou 100,0 (104,6).

Na kvalitu vekovej štruktúry obyvate¾stva vyjadrenej indexom vitality pod¾a jednotlivých okresov a sledovaných sídelných štruktúr poukazujú nasledujúce údaje stav ( k 31.12.1995)

| OBEC, OKRES, KRAJ |
| --- |
| POÈ. OBYV. | PRED. VEK | PROD. VEK | POPR. VEK | INDEX VITALITY |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 38725 | 8557 | 23204 | 6964 | 122,87 |
| MESTO | Bánovce nad Bebravou | 20786 | 5383 | 13091 | 2312 | 232,83 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 17939 | 3174 | 10113 | 4652 | 68,23 |
| OKRES | Ilava | 62283 | 14557 | 38066 | 9660 | 150,69 |
| MESTO | Ilava | 5446 | 1118 | 3449 | 879 | 127,19 |
|  | Dubnica nad Váhom | 26168 | 7270 | 16415 | 2483 | 292,79 |
|  | Nová Dubnica | 12558 | 2458 | 7830 | 2270 | 108,28 |
| SPOLU | MESTÁ | 44172 | 10846 | 27694 | 5632 | 192,58 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 18111 | 3711 | 10372 | 4028 | 92,13 |
| OKRES | Myjava | 29938 | 5762 | 17846 | 6330 | 91,03 |
| MESTO | Myjava | 13282 | 2771 | 8219 | 2292 | 120,90 |
|  | Brezová pod Bradlom | 5691 | 1308 | 3619 | 764 | 171,20 |
| SPOLU | MESTÁ | 18973 | 4079 | 11838 | 3056 | 133,48 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 10965 | 1683 | 6008 | 3274 | 74,07 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 64424 | 12779 | 38248 | 13397 | 95,39 |
| MESTO | Nové Mesto nad Váhom | 21629 | 4493 | 13643 | 3493 | 128,63 |
|  | Stará Turá | 10626 | 2381 | 6643 | 1602 | 148,63 |
| SPOLU | MESTÁ | 32255 | 6874 | 20286 | 5095 | 134,92 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 32169 | 5905 | 17962 | 8302 | 71,13 |
| OKRES | Partizánske | 48428 | 10101 | 29355 | 8972 | 112,58 |
| MESTO | Partizánske | 25586 | 5577 | 16158 | 3851 | 144,82 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 22842 | 4524 | 13197 | 5121 | 88,34 |
| OKRES | Považská Bystrica | 65580 | 15998 | 38953 | 10629 | 150,51 |
| MESTO | Považská Bystrica | 43036 | 11482 | 26262 | 5292 | 216,97 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 22544 | 4516 | 12691 | 5337 | 84,62 |
| OKRES | Prievidza | 141184 | 30939 | 86874 | 23371 | 132,38 |
| MESTO | Prievidza | 54405 | 13150 | 35033 | 6222 | 211,35 |
|  | Bojnice | 4980 | 832 | 2916 | 1232 | 67,53 |
|  | Handlová | 18190 | 3829 | 11269 | 3092 | 123,84 |
|  | Nováky | 4320 | 720 | 2637 | 963 | 74,77 |
| SPOLU | MESTÁ | 81895 | 18531 | 51855 | 11509 | 161,01 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 59289 | 12408 | 35019 | 11862 | 104,60 |
| OKRES | Púchov | 45703 | 10167 | 27471 | 8065 | 126,06 |
| MESTO | Púchov | 18969 | 4616 | 11893 | 2460 | 187,64 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 26734 | 5551 | 15578 | 5605 | 99,04 |
| OKRES | Trenèín | 113563 | 23775 | 68236 | 21552 | 110,31 |
| MESTO | Trenèín | 58872 | 12349 | 36480 | 10043 | 122,96 |
|  | Nemšová | 6101 | 1553 | 3643 | 905 | 171,60 |
|  | Trenèianske Teplice | 4604 | 827 | 2729 | 1048 | 78,91 |
| SPOLU | MESTÁ | 69577 | 14729 | 42852 | 11996 | 122,78 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 43986 | 9046 | 25384 | 9556 | 94,66 |
| SPOLU | VIDIECKEOBCE | 254579 | 50518 | 146324 | 57737 | 88,59 |
| SPOLU | MESTÁ | 355249 | 82117 | 221929 | 51203 | 160,21 |
| SPOLU | KRAJ | 609828 | 132635 | 368253 | 108940 | 121,75 |

Vývoj vekovej štruktúry obyvate¾stva regiónu v priebehu rokov 1991 - 1995

Veková štruktúra obyvate¾stva k 3.3.1991

| OBEC, OKRES, KRAJ |
| --- |
| POÈ. OBYV. SPOLU | PRED ABS | PROD ABS | POPR ABS | PRED % | PROD % | POPR % |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 38474 | 9896 | 21766 | 6812 | 25,7 | 56,6 | 17,7 |
| OKRES | Ilava | 61047 | 16175 | 35966 | 8906 | 26,5 | 58,9 | 14,6 |
| OKRES | Myjava | 30228 | 6734 | 17100 | 6394 | 22,2 | 56,6 | 21,2 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 64630 | 14584 | 36620 | 13426 | 22,6 | 56,7 | 20,7 |
| OKRES | Partizánske | 48157 | 11743 | 28095 | 8319 | 24,4 | 58,3 | 17,3 |
| OKRES | Považská Bystrica | 63033 | 16581 | 36251 | 10201 | 26,3 | 57,5 | 16,2 |
| OKRES | Prievidza | 138537 | 34810 | 82006 | 21721 | 25,2 | 59,2 | 15,6 |
| OKRES | Púchov | 45103 | 11191 | 26253 | 7659 | 24,8 | 58,2 | 17,0 |
| OKRES | Trenèín | 111366 | 26714 | 64088 | 20564 | 24,0 | 57,6 | 18,4 |
| SPOLU | KRAJ | 600575 | 148428 | 348145 | 104002 | 24,7 | 58,0 | 17,3 |
|  | Z TOHO: |
| MESTÁ | 344211 | 93275 | 205495 | 45443 | 27,1 | 59,7 | 13,2 |
|  | VIDIECKE OBCE | 256364 | 55155 | 142650 | 58559 | 21,5 | 55,6 | 22,9 |

Na zmeny vo vekovej štruktúre obyvate¾stva v Trenèianskom kraji pod¾a základných ekonomických skupín a sledovaných územno-správnych celkov a sídelných štruktúr poukazuje nasledujúce hodnotenie:

Prírastok - úbytok obyvate¾ov v r.1991 - 1995

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| spolu | predprod.vek | produk. vek | poprod. vek |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 251 | - 1339 | 1438 | 152 |
| OKRES | Ilava | 1236 | -1618 | 2100 | 754 |
| OKRES | Myjava | -290 | -972 | 746 | -64 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | -206 | -1805 | 1628 | -29 |
| OKRES | Partizánske | 271 | -1642 | 1260 | 653 |
| OKRES | Považská Bystrica | 2547 | -583 | 2702 | 428 |
| OKRES | Prievidza | 2647 | -3871 | 4868 | 1650 |
| OKRES | Púchov | 600 | -1024 | 1218 | 406 |
| OKRES | Trenèín | 2197 | -2939 | 4148 | 988 |
| SPOLU | KRAJ | 9253 | -15793 | 20108 | 4938 |
|  | Z TOHO: |
|  | MESTÁ | 11038 | -11156 | 16434 | 5760 |
|  | VIDIECKE OBCE | -1785 | -4637 | 3674 | -822 |

Výrazné zmeny vo vekovej štruktúre obyvate¾stva boli zaznamenané v uplynulých rokoch 1991-1995. V tomto období na území Trenèianskeho kraja bol znaèný úbytok obyvate¾stva v predproduktívnom veku pri súèasnom poèetnom náraste obyvate¾stva v produktívnom veku a  náraste obyvate¾stva v poproduktívnom veku. Vývoj v jednotlivých okresoch sa vyznaèuje urèitými odlišnos�ami. V okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom v skupine v poproduktívnom veku poèet obyvate¾ov stagnoval, resp.mierne klesal.

Úbytok obyvate¾stva v predproduktívnom veku v poète cca 16,0 tisíc je dôsledkom výrazného zníženia pôrodnosti.

Nárast poèetnosti obyvate¾ov v produktívnom veku, (+ 20,0 tisíc) bol podstatne vyšší ako celkový prírastok obyvate¾ov (+ 9,0 tísíc), èo ovplyvnila založená veková štruktúra obyvate¾stva v minulých obdobiach, v rámci ktorej boli významné presuny obyvate¾stva zo skupiny obyvate¾stva v predproduktívnom veku  do produktívnej vekovej skupiny.

V ekonomickej skupine obyvate¾stva v poproduktívnom veku nárast  obyvate¾stva sa koncentroval v mestských sídlach. Štruktúra vidieckych sídiel zaznamenala mierny úbytok obyvate¾ov v poproduktívnom veku.

Predpokladaný vývoj vekovej štruktúry

Vývoj obyvate¾stva v predproduktívnom veku bude determinovaný predovšetkým predpokladaným vývojom pôrodnosti obyvate¾stva, ale aj vývojom migrácie, èo v priebehu celého výh¾adového obdobia do roku 2015 bude znamena� pokraèovanie znižovania poèetnosti a zastúpenia obyvate¾stva v tejto vekovej skupine. Uvedený predpoklad vývoja s pomerne znaèným znižovaním poètu obyvate¾ov vo veku 0-14 rokov bude ma� dopad na znižovanie dopytu na kapacity v predškolských a školských zariadeniach.

Predpoklad vývoja obyvate¾stva v predproduktívnom veku za územie Trenèianskeho kraja:

| etapa | prírastok-úbytok obyvate¾ov v tis. |
| --- | --- |
| 1995-2005 | -29,3 |
| 2005-2015 | - 8,3 |
| 1995-2015 | - 37,6 |

Vo vývoji obyvate¾stva v produktívnom veku v etape do roku 2005 sa odrazí vplyv jestvujúcej vekovej štruktúry obyvate¾ov v náraste poèetnosti obyvate¾ov, ako aj v zastúpení tejto ekonomickej skupiny na celkovom poète obyvate¾ov. V ïalších etapách do r. 2015 dôjde k presunu poèetnej skupiny obyvate¾ov z produktívneho do poproduktívneho veku a poèetnos� a zastúpenie obyvate¾stva v produktívnom veku bude postupne klesa�. Predpokladaný vývoj obyvate¾stva v produktívnom veku ako urèujúceho zdroja pracovných síl bude v jednotlivých vývojových etapách sledovaného obdobia diferencovane pôsobi� na situáciu trhu práce.

Predpoklad vývoja obyvate¾stva v produktívnom veku za Trenèiansky kraj:

| etapa | prírastok-úbytok obyvate¾ov v tis. |
| --- | --- |
| 1995-2005 | 23,2 |
| 2005-2015 | - 23,7 |
| 1995-2015 | - 0,5 |

V ekonomickej skupine obyvate¾stva v poproduktívnom veku možno oèakáva� poèas celého sledovaného budúceho obdobia nárast poèetnosti a zastúpenia obyvate¾stva, prièom intezívnejší nárast sa predpokladá v období po roku 2005. V súvislosti s uvedným vývojom možno oèakáva� zvýšenie požiadaviek na sociálnu sféru.

Vývoj obyvate¾stva v poproduktívnom veku za Trenèiansky kraj:

| etapa | prírastok-úbytok obyvate¾ov v tis. |
| --- | --- |
| 1995-2005 | 12,2 |
| 2005-2015 | 25,5 |
| 1995-2015 | 37,7 |

Predpoklad vývoja vekovej štruktúry obyvate¾stva (po migrácii) v priemete okresov Trenèianskeho kraja:
Rok 1995 - východiskový stav

| OKRES, KRAJ | POÈET OBYVAT. | PRED. VEK ABS. | PROD. VEK ABS. | POPR. VEK ABS. | PRED. VEK % | PROD. VEK % | POPR. VEK % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebrav. | 38725 | 8557 | 23204 | 6964 | 22,1 | 59,92 | 17,98 |
| Ilava | 62283 | 14557 | 38066 | 9660 | 23,37 | 61,12 | 15,51 |
| Myjava | 29938 | 5762 | 17846 | 6330 | 19,25 | 59,61 | 21,14 |
| Nové Mesto nad Váh. | 64424 | 12779 | 38248 | 13397 | 19,84 | 59,37 | 20,8 |
| Partizánske | 48428 | 10101 | 29355 | 8972 | 20,86 | 60,62 | 18,53 |
| Považská Bystrica | 65580 | 15998 | 38953 | 10629 | 24,39 | 59,4 | 16,21 |
| Prievidza | 141184 | 30939 | 86874 | 23371 | 21,91 | 61,53 | 16,55 |
| Púchov | 45703 | 10167 | 27471 | 8065 | 22,25 | 60,11 | 17,65 |
| Trenèín | 113563 | 23775 | 68236 | 21552 | 20,94 | 60,09 | 18,98 |
| KRAJ | 609828 | 132635 | 368253 | 108940 | 21,75 | 60,39 | 17,86 |

Rok 2005

| OKRES, KRAJ | I.variant | II.variant |
| --- | --- | --- |
|  | POÈET OBYV. | PRED. VEK | PROD. VEK | POPR. VEK | POÈET OBYV. | PRED. VEK | PROD. VEK | POPR. VEK |
| Bánovce nad Bebrav. | 39000 | 7120 | 24680 | 7200 | 39500 | 7200 | 25000 | 7300 |
| Ilava | 62800 | 10300 | 41300 | 11200 | 63500 | 10400 | 41730 | 11370 |
| Myjava | 28900 | 4080 | 18380 | 6440 | 28900 | 4080 | 18380 | 6440 |
| Nové Mesto nad Váh. | 63400 | 9870 | 39470 | 14060 | 63400 | 9870 | 39470 | 14060 |
| Partizánske | 48000 | 7680 | 30480 | 9840 | 48800 | 7810 | 30990 | 10000 |
| Považská Bystrica | 66000 | 13000 | 42050 | 10950 | 67000 | 13160 | 42700 | 11140 |
| Prievidza | 142000 | 23150 | 91300 | 27550 | 143000 | 23300 | 91950 | 27750 |
| Púchov | 46500 | 9020 | 28830 | 8650 | 47300 | 9160 | 29300 | 8840 |
| Trenèín | 119300 | 19100 | 75000 | 25200 | 114500 | 18340 | 71970 | 24190 |
| KRAJ | 615900 | 103320 | 391490 | 121090 | 615900 | 103320 | 391490 | 121090 |

Rok 2015

|  | I.variant. | II.variant |
| --- | --- | --- |
| OKRES, KRAJ | POÈET OBYV. | PRED. VEK | PROD. VEK | POPR. VEK | POÈET OBYV. | PRED. VEK | PROD. VEK | POPR. VEK |
| Bánovce nad Bebrav. | 38000 | 6650 | 22990 | 8360 | 39000 | 6800 | 23580 | 8620 |
| Ilava | 62000 | 9360 | 38190 | 14450 | 63000 | 9500 | 38760 | 14740 |
| Myjava | 27500 | 3600 | 16720 | 7180 | 27500 | 3600 | 16720 | 7180 |
| Nové Mesto nad Váh. | 61200 | 8820 | 36500 | 15880 | 61200 | 8820 | 36500 | 15880 |
| Partizánske | 46500 | 6830 | 28000 | 11670 | 48000 | 7060 | 28880 | 12060 |
| Považská Bystrica | 66000 | 12540 | 40390 | 13070 | 68000 | 12900 | 41600 | 13500 |
| Prievidza | 139000 | 20710 | 84650 | 33640 | 141000 | 20910 | 85850 | 34240 |
| Púchov | 46500 | 8460 | 27700 | 10340 | 48000 | 8700 | 28600 | 10700 |
| Trenèín | 122700 | 18100 | 72600 | 32000 | 113700 | 16780 | 67250 | 29670 |
| KRAJ | 609400 | 95070 | 367740 | 146590 | 609400 | 95070 | 367740 | 146590 |

Vývoj vekovej štruktúry obyvate¾stva v okresoch Trenèianskeho kraja pod¾a základných ekonomických skupín v relatívnych hodnotách:

| OKRES, KRAJ | r.1995 | r.2005 | r.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRED. VEK % | PROD. VEK % | POPR. VEK % | PRED. VEK % | PROD. VEK % | POPR VEK % | PRED. VEK % | PROD. VEK % | POPR. VEK % |
| Bánovce nad Bebravou | 22,1 | 59,9 | 18,0 | 18,3 | 63,3 | 18,5 | 17,5 | 60,5 | 22,0 |
| Ilava | 23,4 | 61,1 | 15,5 | 16,4 | 65,8 | 17,9 | 15,1 | 61,5 | 23,3 |
| Myjava | 19,3 | 59,6 | 21,1 | 14,1 | 63,6 | 22,3 | 13,1 | 60,8 | 26,1 |
| Nové Mesto nad Váhom | 19,8 | 59,4 | 20,8 | 15,6 | 62,3 | 22,2 | 14,4 | 59,6 | 25,9 |
| Partizánske | 20,9 | 60,6 | 18,5 | 16,0 | 63,5 | 20,5 | 14,7 | 60,2 | 25,1 |
| Považská Bystrica | 24,4 | 59,4 | 16,2 | 19,7 | 63,8 | 16,6 | 19,0 | 61,2 | 19,8 |
| Prievidza | 21,9 | 61,5 | 16,6 | 16,3 | 64,3 | 19,4 | 14,9 | 60,9 | 24,2 |
| Púchov | 22,3 | 60,1 | 17,7 | 19,4 | 62,0 | 18,6 | 18,2 | 59,6 | 22,3 |
| Trenèín | 20,9 | 60,1 | 19,0 | 16,0 | 62,8 | 21,1 | 14,8 | 59,2 | 26,1 |
| KRAJ | 21,8 | 60,4 | 17,9 | 16,8 | 63,6 | 19,6 | 15,6 | 60,3 | 24,1 |

Vzdelanostná štruktúra obyvate¾stva

Pre hodnotenie vzdelanostnej úrovne obyvate¾stva bol použitý ukazovate¾ zastúpenia obyvate¾stva s dosiahnutým najvyšším vzdelaním, t.j. s úplným stredným vzdelaním s maturitou a s vysokoškolským vzdelaním z poètu obyvate¾ov vo veku 15 rokov a viac .

V Trenèianskom kraji pod¾a údajov zo sèítania z roku 1991 malo 24,7 % obyvate¾ov úplné stredné vzdelanie s maturitou a 6,5 % obyvate¾ov vysokoškolské vzdelanie. V porovaní s hodnotami v celoslovenskom priemere je situácia v Trenèianskom kraji nepriaznivejšia èo sa týka zastúpenia skupiny obyvate¾ov s vysokoškolským vzdelaním, ktoré v SR malo 7,8 % obyvate¾stva.

Rozdielos� vzdelanostnej úrovne obyvate¾stva preukazujú jednotlivé okresy riešeného územia, èo v zásade odráža štruktúru hospodárskej základne jednotlivých regiónov. Najvyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných osôb má okres Trenèín (8,8 %), èo je viac ako celoslovenský priemer. Viac ako 7 % vysokoškolsky vzdelaných obyvate¾ov majú okresy Ilava a Považská Bystrica, 6,1 % okresy Nové Mesto nad Váhom a Prievidza. V okresoch Partizánske a Púchov je podiel vysokoškolsky vzdelaných nad 5 % a v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava tento podiel nedosahuje hodnotu 5 %.

Podobná situácia je aj v zastúpení obyvate¾stva s úplným stredným vzdelaním s maturitou a vyšším stredoškolským vzdelaním. V okresoch Trenèín a Ilava je podiel tejto skupiny obyvate¾stva 27 %, v okrese Považská Bystrica 25,8 % a v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza a Púchov je cca 24 %. Najnižší podiel je v okresoch Bánovce nad Bebravou a Myjava (cca 21 %).

Vzdelanostný potenciál riešeného územia sa koncentruje v hospodárskych a spoloèenských centrách, v ktorých je sústredených až 80 % vysokoškolsky vzdelaných obyvate¾ov a takmer 70 % obyvate¾ov s úplným stredným vzdelaním.

Znaèné rozdiely vo vzdelanostnej úrovni obyvate¾stva sú aj v samotnej skupine mestských sídiel. Najvyššiu úroveò vzdelania majú mestá Trenèín, Bojnice, Nová Dubnica, Trenèianske Teplice, v ktorých podiel obyvate¾ov s úplným stredným a vysokoškolským vzdelaním sa pohybuje okolo hodnoty 47 %. Ïalšiu skupinu tvoria mestá Dubnica nad Váhom , Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov , v ktorých podiel osôb s úplným stredným a vysokoškolským vzdelaním sa pohybuje v rozpätí 38,4 - 42,3 %. V ostatných mestách je tento podiel nižší  (24,0 - 35,8 %) , prièom najnižšie hodnoty sú v mestách Handlová (24,0 %), Nemšová (26,4%),

Pre vidiecke zázemie je charakteristické relatívne vysoké zastúpenie obyvate¾ov s najnižším vzdelaním, v èom sa pravdepodobne premieta tiež vyššie zastúpenie skupiny najstarších obyvate¾ov a ich nižšieho vzdelania.

Na vzdelanostnú úroveò obyvate¾stva riešeného územia pod¾a jednotlivých okresov a v mestských a vidieckych sídlach poukazujú nasledujúce údaje:

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| základ. a bez vzdelania | uèòovské a stredné bez maturity | stredné s maturitou | vysoko-školské | obyvat. spolu 15 rokov a viac | % obyv. s maturi tou |

%

| obyv. s vysokošk. vzdel. |
| --- |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 11010 | 10030 | 6179 | 1359 | 28578 | 21,6 | 4,8 |
| OKRES | Ilava | 14867 | 14591 | 12217 | 3197 | 44872 | 27,2 | 7,1 |
| OKRES | Myjava | 9832 | 7497 | 5004 | 1161 | 23494 | 21,3 | 4,9 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 19934 | 15381 | 11687 | 3044 | 50046 | 23,4 | 6,1 |
| OKRES | Partizánske | 14927 | 10885 | 8658 | 1944 | 36414 | 23,8 | 5,3 |
| OKRES | Považská Bystrica | 16884 | 14142 | 12007 | 3419 | 46452 | 25,8 | 7,4 |
| OKRES | Prievidza | 38426 | 34092 | 24898 | 6311 | 103727 | 24,0 | 6,1 |
| OKRES | Púchov | 13218 | 10962 | 8038 | 1694 | 33912 | 23,7 | 5,0 |
| OKRES | Trenèín | 28598 | 25664 | 22978 | 7412 | 84652 | 27,1 | 8,8 |
| SPOLU | KRAJ | 167696 | 143244 | 111666 | 29541 | 452147 | 24,7 | 6,5 |
|  | Z TOHO: |
| MESTÁ SPOLU | 75510 | 77513 | 75506 | 23570 | 252099 | 30,0 | 9,4 |
|  | VIDIECKE OBCE SPOLU | 92186 | 65731 | 36160 | 5971 | 200048 | 18,1 | 3,0 |

Zdroj: Údaje zo sèítania ¾udu, domov a bytov k 3.3.1991na stav územného èlenenia obcí a ich èastí k r. 1991

Ekonomická aktivita obyvate¾stva

Pod¾a údajov zo sèítania ¾udu v roku 1991 bolo v Trenèianskom kraji 301340 ekonomicky aktívnych osôb, z toho 141395 žien. Ekonomicky aktívne obyvate¾stvo tvorilo celkom 50,2 % všetkých obyvate¾ov, èo je mierne vyššia hodnota v porovnaní s ekonom. aktivitou v SR (49,6 %).

V jednotlivých okresoch riešeného územia sa miera ekonomickej aktivity pohybovala v rozpätí 49,5 - 50,9 %. Ekonomickú aktivitu obyvate¾stva na hranici slovenského priemeru mali okresy Považská Bystrica a Prievidza, v ïalších okresoch bola ekonomická aktivita vyššia, prièom najvyššia hodnota bola v okrese Trenèín, èo v zásade ovplyvòovala vyššia zamestnanos� žien.

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| Ek. aktív. obyvate¾. spolu | Ek. akt. obyvat. muži | Ek. akt. obyvat. ženy | % ek. akt. spolu | % ek. akt. muži | % ek. akt. ženy | Odchádzka za prácou |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 19145 | 10184 | 8961 | 49,8 | 54,0 | 45,7 | 8946 |
| OKRES | Ilava | 30982 | 16330 | 14652 | 50,8 | 55,0 | 47,6 | 15589 |
| OKRES | Myjava | 15266 | 8064 | 7202 | 50,5 | 54,9 | 46,3 | 5355 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 32236 | 17154 | 15082 | 49,9 | 54,4 | 45,6 | 13537 |
| OKRES | Partizánske | 24442 | 12867 | 11575 | 50,8 | 54,5 | 47,1 | 9588 |
| OKRES | Považská Bystrica | 31175 | 16637 | 14538 | 49,5 | 53,4 | 45,6 | 11849 |
| OKRES | Prievidza | 68612 | 36840 | 31772 | 49,5 | 53,5 | 45,6 | 36577 |
| OKRES | Púchov | 22813 | 12295 | 10518 | 50,6 | 55,1 | 46,2 | 10545 |
| OKRES | Trenèín | 56669 | 29574 | 27095 | 50,9 | 54,5 | 47,4 | 22141 |
| SPOLU | KRAJ | 301340 | 159945 | 141395 | 50,2 | 54,1 | 46,2 | 134127 |
|  | Z TOHO |
| MESTÁ SPOLU | 177363 | 91414 | 85949 | 51,5 | 54,2 | 48,9 | 45553 |
|  | VIDIECKE OBCE SPOLU | 123977 | 68531 | 55446 | 48,4 | 54,0 | 42,8 | 88574 |

Zdroj: Sèítanie ¾udu, domov a bytov k 3.3.1991. V údajoch za mestá a vidiecke obce sú premietnuté územné zmeny v obciach a ich èastiach, ktoré boli uskutoènené po r. 1991

Nasledujúci preh¾ad poukazuje na rozsah a mieru zapojenia obyvate¾ov v produktívnom a poproduktívnom veku do pracovného procesu a na rozloženie ekonomicky aktívneho obyvate¾stva v riešenom území (3.3.1991):

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| Ek. aktív. obyvat. z prod. veku | Ek. aktív. obyvat. z poprod. veku | % ek. aktív. z prod. veku | % ek. aktív. z poprod. veku |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 18624 | 521 | 85,6 | 7,6 |
| OKRES | Ilava | 30387 | 595 | 84,5 | 6,7 |
| OKRES | Myjava | 14688 | 578 | 85,9 | 9,0 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 31160 | 1076 | 85,1 | 8,0 |
| OKRES | Partizánske | 23792 | 650 | 84,7 | 7,8 |
| OKRES | Považská Bystrica | 30716 | 459 | 84,7 | 4,5 |
| OKRES | Prievidza | 67432 | 1180 | 82,2 | 5,4 |
| OKRES | Púchov | 22364 | 449 | 85,2 | 5,9 |
| OKRES | Trenèín | 54805 | 1864 | 85,5 | 9,1 |
| SPOLU | KRAJ | 293968 | 7372 | 84,4 | 7,1 |

Väèšie rozdiely v ekonomickej aktivite obyvate¾stva sú medzi štruktúrou mestských sídiel a vidieckych obcí. V zásade sú ovplyvòované rozdielnou mierou zamestnanosti žien a zamestnanos�ou obyvate¾ov v poproduktívnom veku. V dôsledku sociálno-ekonomických opatrení (legislatívnych) a prebiehajúcich procesov ekonomickej transformácie podiel obyvate¾ov v dôchodkovom veku na trhu práce klesá.

Súèasný stav ekonomickej aktivity

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| Ekonomicky aktívne obyvate¾stvo |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 18443 |
| OKRES | Ilava | 30804 |
| OKRES | Myjava | 13600 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 31411 |
| OKRES | Partizánske | 23805 |
| OKRES | Považská Bystrica | 31613 |
| OKRES | Prievidza | 67729 |
| OKRES | Púchov | 21947 |
| OKRES | Trenèín | 53898 |
| SPOLU | KRAJ | 293250 |

Zdroj: Národný úrad prác, Krajský úrad práce Trenèín

Stav poètu ekonomicky aktívnych obyvate¾ov v mesiaci september 1997

Kým v r. 1991 bolo v sèítaní ¾udu uvedených 301, 3 tisíc ekonomicky aktívnych, súèasný poèet ekonomicky aktívnych osôb je o cca 8,0 tisíc osôb nižší, a to napriek skutoènosti, že poèet obyvate¾ov v produktívnej vekovej skupine narastá (v priebehu r. 1991-1995 bol prírastok v predmetnej vekovej skupine 20,1 tisíc obyvate¾ov).

Predpokladaný vývoj ekonomickej aktivity obyvate¾stva

Úvaha o vývoji ekonomickej aktivity obyvate¾stva vychádza z predpokladaného vývoja hodnôt miery zapojenia obyvate¾ov do pracovného procesu, ktorých medzné intervaly sú stanovené invariantne pre oba uvažované varianty vývoja obyvate¾stva nasledovne:

|  | miera ekonomickej aktivity v % |
| --- | --- |
|  | 1991 | 2005 | 2015 |
| z produkt. veku | 84,4 | 78,0-80,0 | 78,0-80,0 |
| z poprodukt.veku | 7,1 | 5,0 | 5,0 |

Na základe uvedených hodnôt predpokladanej miery zapojenia obyvate¾ov do pracovného procesu a predpokladaného vývoja vekovej štruktúry obyvate¾stva bola kvantifikovaná úvaha o vývoji ekonomicky aktívneho obyvate¾stva pod¾a jednotlivých územno-správnych celkov:

Variant 1

| okres,kraj | Poèet ekonomicky aktívnych osôb v tis. |
| --- | --- |
|  | 1991 | 1995 | 2005 | 2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 19,2 | 18,5 | 19,6 - 20,1 | 18,4 - 18,8 |
| Ilava | 31,0 | 30,8 | 32,8 - 33,6 | 30,5 - 31,3 |
| Myjava | 15,3 | 13,6 | 14,7 - 15,0 | 13,4 - 13,7 |
| Nové Mesto nad Váhom | 32,2 | 31,4 | 31,4 - 32,3 | 29,3 - 30,0 |
| Partizánske | 24,4 | 23,8 | 24,3 - 24,9 | 22,4 - 23,0 |
| Považská Bystrica | 31,2 | 31,6 | 33,3 - 34,2 | 32,2 - 33,0 |
| Prievidza | 68,6 | 67,7 | 72,6 - 74,4 | 67,7 - 69,3 |
| Púchov | 22,8 | 21,9 | 22,9 - 23,5 | 22,1 - 22,7 |
| Trenèín | 56,6 | 53,9 | 59,8 - 61,3 | 58,2 - 59,7 |
| Trenèiansky kraj | 301,3 | 293,2 | 311,4 - 319,3 | 294,2 - 301,5 |

Variant 2

| okres,kraj | Poèet ekonomicky aktívnych osôb v tis. |
| --- | --- |
|  | 1991 | 1995 | 2005 | 2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 19,2 | 18,5 | 19,9 - 20,4 | 18,8 - 19,3 |
| Ilava | 31,0 | 30,8 | 33,1 - 34,0 | 31,0 - 31,7 |
| Myjava | 15,3 | 13,6 | 14,7 - 15,0 | 13,4 - 13,7 |
| Nové Mesto nad Váhom | 32,2 | 31,4 | 31,4 - 32,3 | 29,3 - 30,0 |
| Partizánske | 24,4 | 23,8 | 24,7 - 25,3 | 23,1 - 23,7 |
| Považská Bystrica | 31,2 | 31,6 | 33,8 - 34,7 | 33,1 - 34,0 |
| Prievidza | 68,6 | 67,7 | 73,1 - 74,9 | 68,7 - 70,4 |
| Púchov | 22,8 | 21,9 | 23,3 - 23,9 | 22,9 - 23,4 |
| Trenèín | 56,6 | 53,9 | 57,4 - 58,8 | 53,9 - 55,3 |
| Trenèiansky kraj | 301,3 | 293,2 | 311,4 - 319,3 | 294,2 - 301,5 |

Vývoj celkovej miery ekonomickej aktivity v celokrajskom priemere:

| Celková miera ekonomickej aktivity v % |
| --- |
| 19911 | 19952 | 2005 | 2015 |
| 50,2 | 48,1 | 50,6-51,8 | 48,3-49,5 |

1Sèítanie ¾udu k 3.3.1991, 2Pod¾a údajov o poète ekonomicky aktívnych osôb" Národný úrad prác, Krajský úrad práce Trenèín  Stav poètu ekonomicky aktívnych obyvate¾ov v mesiaci september 1997

Vývoj ekonomickej aktivity a poètu ekonomicky aktívnych osôb vo výh¾ade bude ovplyvòovaný predovšetkým vývojom celkového poètu obyvate¾stva a jeho vekovej štruktúry. V tomto kontexte a vzh¾adom na predpokladaný nárast poètu obyvate¾ov v produktívnom veku ako urèujúceho zdroja pracovných síl bude potrebné poèíta� predovšetkým ku koncu r. 2005 s prírastkami ekonomicky aktívnych osôb.

V ïalšom období sa predpokladá postupný poèetný presun obyvate¾ov produktívneho veku do skupiny poproduktívneho veku, v dôsledku èoho sa znížia zdroje pracovných síl a následne aj celková miera ekonomickej aktivity.

V priebehu rokov 1995-2005 vo väzbe na prírastky obyvate¾ov v produktívnom veku a vyššie formulovaných vstupných predpokladov o miere ekonomickej aktivity možno oèakáva� v Trenèianskom kraji prírastok 18,2 - 26,0 tisíc ekonomicky aktívnych osôb. S uvedenými prírastkami ekonomicky aktívnych osôb je potrebné uvažova� pri rozvoji hospodárskych aktivít a tvorbe podmienok pre rozvoj pracovných príležitostí. V období 2005-2015 je predpoklad úbytku 17,3-17,8 tisíc ekonomicky aktívnych osôb.

Predmetná úvaha je založená na stabilizácii dôchodkového veku obyvate¾ov na úrovni súèasného stavu. Nevyjadruje prípadné posuny dôchodkovej vekovej hranice smerom k vyššiemu veku, ktorých prípadná realizácia v budúcom období sa odrazí na výraznejšom náraste ekonomicky aktívneho obyvate¾stva.

Vo väzbe na navrhované varianty vývoja obyvate¾stva pod¾a jednotlivých okresov Trenèianskeho kraja sú vo vývoji poètu ekonomicky aktívneho obyvate¾stva odhadované nasledujúce zmeny:

|  | Prírastok-úbytok ekonomic.aktívnych osôb v tis. |
| --- | --- |
| OKRES, KRAJ | variant I | variant 2 |
|  | 1995-2005 | 2005-2015 | 1995-2005 | 2005-2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 1,2 - 1,7 | - 1,3 - -1,3 | 1,4 - 1,9 | - 1,0 - -1,0 |
| Ilava | 2,0 - 2,8 | - 2,3 - -2,3 | 2,3 - 3,2 | - 2,2 - -2,2 |
| Myjava | 1,1 - 1,4 | - 1,3 - -1,3 | 1,1 - 1,4 | - 1,3 - -1,3 |
| Nové Mesto nad Váhom | 0,0 - 0,9 | - 2,2 - -2,3 | 0,0 - 0,9 | - 2,2 - -2,3 |
| Partizánske | 0,5 - 1,1 | - 1,8 - -1,9 | 0,9 - 1,5 | - 1,6 - -1,6 |
| Považská Bystrica | 1,7 - 2,6 | - 1,2 - -1,2 | 2,2 - 3,1 | - 0,7 - -0,8 |
| Prievidza | 4,9 - 6,7 | - 4,9 - -5,1 | 5,4 - 7,2 | - 4,4 - -4,6 |
| Púchov | 1,0 - 1,5 | - 0,8 - -0,8 | 1,4 - 1,9 | - 0,5 - -0,5 |
| Trenèín | 5,8 - 7,3 | - 1,5 - -1,6 | 3,5 - 4,9 | - 3,4 - -3,5 |
| Kraj | 18,2 - 26,0 | - 17,3- -17,8 | 18,2 - 26,0 | - 17,3- -17,8 |

V kontexte s predpokladaným vývojom ekonomicky aktívneho obyvate¾stva v priemete okresov Trenèianskeho kraja v etape do r.2005 možno predpoklada�, že �ažiskovými okresmi v Trenèianskom kraji v náraste ekonomicky aktívneho obyvate¾stva v oboch uvažovaných variantoch budú okresy Trenèín a Prievidza. V uvedených okresoch sa koncentruje v I.variante 53,8-58,8 % a v 2.variante 46,5-48,9 % celkových predpokladaných celokrajských prírastkov ekonomicky aktívnych osôb. Z ïalších okresov väèší nárast sa odhaduje v okresoch Ilava a Považská Bystrica, mierny nárast (do 2,0 tisíc ekonomicky aktívnych osôb) sa predpokladá v okresoch Bánovce nad Bebravou, Púchov, Myjava a Partizánske. V okrese Nové Mesto nad Váhom sa odhaduje stabilizácia, resp. minimálny prírastok ekonomicky aktívnych osôb. Tieto skutoènosti predpokladaného vývoja nárastu ekonomicky aktívnych osôb v jednotlivých územno-správnych celkoch Trenèianskeho kraja bude potrebné zoh¾adòova� pri tvorbe programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

V ïalšom období s výh¾adom do r.2015 celkový poèet ekonomicky aktívnych osôb sa bude  znižova� vo všetkých okresoch riešeného územia s tým, že celkový pokles k r.2015 sa odhaduje na úroveò stavu z roku 1995.

Evidovaná nezamestnanos�

Ku koncu septembra 1997 bolo na území Trenèianskeho kraja 25,1 tisíc evidovaných nezamestnaných, èo predstavuje 7,5 % evidovaných nezamestnaných na území SR. Zároveò v tomto období bolo v evidovanej ponuke takmer 3,6 tisíc pracovných miest, t.j. 13,4 % z celkovej evidovanej ponuky vo¾ných pracovných miest v SR.

V podmienkach SR je situácia na trhu práce z h¾adiska nezamestnanosti v Trenèianskom kraji priaznivá, keï Trenèiansky kraj v miere nezamestnanosti zaberá v SR po Bratislavskom kraji 2.pozíciu.

V jednotlivých okresoch Trenèianskeho kraja je však situácia v uspokojovaní dopytu na trhu práce rozdielna. Pokia¾ okres Trenèín vykazuje mieru nezamestnanosti 4,7 %, okres Bánovce nad Bebravou 11,4 % a okres Partizánske až 14,5 %. Ostatné okresy vykazujú mieru nezamestnanosti v rozpätí 6,9 -9,9 %.

OKRES, KRAJ

evidovaná nezamestnanos�

| abs.1 | miera nezam. v % 1 |
| --- | --- |

evidovan. nezamest.

| abs.2 | miera nezamest. v % 2 | vo¾né pracovné miesta 2 | Vyplat. objem príspev. K 30.6.1997 v tis. Sk |
| --- | --- | --- | --- |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 1854 | 10,1 | 2102 | 11,4 | 416 | 31 429 |
| OKRES | Ilava | 2483 | 8,1 | 2409 | 7,8 | 553 | 14 928 |
| OKRES | Myjava | 1130 | 8,3 | 1306 | 9,6 | 123 | 22 136 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 2049 | 6,5 | 2176 | 6,9 | 215 | 8 524 |
| OKRES | Partizánske | 2842 | 11,9 | 3461 | 14,5 | 98 | 17 193 |
| OKRES | Považská Bystrica | 2770 | 8,8 | 2757 | 8,7 | 687 | 17 671 |
| OKRES | Prievidza | 6610 | 9,8 | 6685 | 9,9 | 830 | 33 838 |
| OKRES | Púchov | 1767 | 8,1 | 1875 | 8,5 | 251 | 51 265 |
| OKRES | Trenèín | 2319 | 4,3 | 2366 | 4,7 | 418 | 13 285 |
| SPOLU | KRAJ | 23824 | 8,1 | 25137 | 8,6 | 3591 | 210 269 |
|  | SR | . |
| . | 12,95 |
| 2 104 742 |

1 Stav k 30.6.1997,2 Stav k 30.9.1997

Odhad vývoja nezamestnanosti na území Trenèianskeho kraja:

|  | 30.9.1997 | 2005 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| miera nezamestnanosti | 8,6 | 8,0 | 6,0 |
| poèet nezamestnaných v tis. | 25,1 | 24,9 - 25,5 | 17,7 -18,1 |

Pracujúci v národnom hospodárstve

V hospodárskej základni celého Trenèianskeho kraja prevláda zamestnanos� vo výrobných odvetviach priemysel a stavebníctvo (50,4%). Podobná situácia je vo väèšine okresov (Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza a Púchov). Len v okresoch Myjava a Trenèín dominuje zamestnanos� v ostatných odvetviach, v okrese Považská Bystrica je z tohto poh¾adu zastúpenie uvedených skupín takmer vyrovnané.

OKRES, KRAJ

Spolu

Po¾,les.,

| rybol. | Priem., staveb. | Ostatné odvetvia. |
| --- | --- | --- |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 12169 | 1595 | 6718 | 3856 |
| OKRES | Ilava | 21635 | 958 | 11872 | 8805 |
| OKRES | Myjava | 3497 | 350 | 969 | 2178 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 21518 | 1874 | 11183 | 8461 |
| OKRES | Partizánske | 16221 | 1122 | 9471 | 5628 |
| OKRES | Považská Bystrica | 26193 | 811 | 12748 | 12634 |
| OKRES | Prievidza | 54122 | 3056 | 28639 | 22427 |
| OKRES | Púchov | 18791 | 892 | 11098 | 6801 |
| OKRES | Trenèín | 51754 | 3803 | 21236 | 26715 |
| SPOLU | KRAJ | 225900 | 14461 | 113934 | 97505 |

Zdroj: ŠÚ SR: Pracujúci v národnom hospodárstve pod¾a OKEÈ - jediné a ved¾ajšie zamestnanie k r 1996.

Údaje o poète pracovníkov zahròujú všetkých pracovníkov, t.j. s 20 a viac pracovníkov, malé podniky, súkromní podnikatelia a živnostníci do 20 pracovníkov.

Zastúpenie jednotlivých odvetví v %:

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| Spolu | Po¾, les., rybol. | Priem., staveb. | Ostatné odvetvia |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 100,0 | 13,1 | 55,2 | 31,7 |
| OKRES | Ilava | 100,0 | 4,4 | 54,9 | 40,7 |
| OKRES | Myjava | 100,0 | 10,0 | 27,7 | 62,3 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 100,0 | 8,7 | 52,0 | 39,3 |
| OKRES | Partizánske | 100,0 | 6,9 | 58,4 | 34,7 |
| OKRES | Považská Bystrica | 100,0 | 3,1 | 48,7 | 48,2 |
| OKRES | Prievidza | 100,0 | 5,7 | 52,9 | 41,4 |
| OKRES | Púchov | 100,0 | 4,7 | 59,1 | 36,2 |
| OKRES | Trenèín | 100,0 | 7,4 | 41,0 | 51,6 |
| SPOLU | KRAJ | 100,0 | 6,4 | 50,4 | 43,2 |

V prepoèítaní na 100 bývajúcich obyvate¾ov je situácia v poète pracovníkov jednotlivých okresov nasledujúca:

OKRES, KRAJ

Spolu

Po¾, les.,

| rybol. | Priem., staveb. | Ostatné odvetvia |
| --- | --- | --- |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 31,4 | 4,1 | 17,3 | 10,0 |
| OKRES | Ilava | 34,7 | 1,5 | 19,1 | 14,1 |
| OKRES | Myjava | 11,7 | 1,2 | 3,2 | 7,3 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 33,4 | 2,9 | 17,4 | 13,1 |
| OKRES | Partizánske | 33,5 | 2,3 | 19,6 | 11,6 |
| OKRES | Považská Bystrica | 39,9 | 1,2 | 19,4 | 19,3 |
| OKRES | Prievidza | 38,3 | 2,2 | 20,2 | 15,9 |
| OKRES | Púchov | 41,1 | 1,9 | 24,3 | 14,9 |
| OKRES | Trenèín | 45,6 | 3,3 | 18,6 | 23,5 |
| SPOLU | KRAJ | 37,0 | 2,3 | 18,7 | 16,0 |

Hodnoty intenzity zamestnanosti poukazujú, že v rámci riešeného Trenèianskeho kraja nepriaznivá situácia je predovšetkým v okrese Myjava (11,7 pracovníka/100 obyvate¾ov). Avšak aj v okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske je uvedená hodnota pomerne nízka, keï v jednotlivých okresoch sa pohybuje v rozpätí 31,4 - 33,5 pracovníka/100 obyvate¾ov. Z tohto poh¾adu najvyššiu hodnotu intenzity zamestnanosti 45,6 pracovníka/100 obyvate¾ov vykazuje okres Trenèín, ïalej okres Púchov (41,1%) a okres Považská Bystrica (39,9%).

Aj nasledujúce porovnanie poètu ekonomicky aktívneho obyvate¾stva a poètu pracujúcich v národnom hospodárstve poukazuje na situáciu v riešenom území Trenèianskeho kraja:

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| Ekon. aktívne obyvate¾stvo1 | Poèet pracujú- cich v NH2 |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 18443 | 12169 |
| OKRES | Ilava | 30804 | 21635 |
| OKRES | Myjava | 13600 | 3497 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 31411 | 21518 |
| OKRES | Partizánske | 23805 | 16221 |
| OKRES | Považská Bystrica | 31613 | 26193 |
| OKRES | Prievidza | 67729 | 54122 |
| OKRES | Púchov | 21947 | 18791 |
| OKRES | Trenèín | 53898 | 51754 |
| SPOLU | KRAJ | 293250 | 225900 |

Zdroj 1Národný úrad práce Evidovaní nezamestaní k mesiacu september 1997

2ŠÚ SR: Pracujúci v národnom hospodárstve pod¾a OKEÈ - jediné a ved¾ajšie zamestnanie k r 1996.

Údaje o poète pracovníkov zahròujú všetkých pracovníkov, t.j. s 20 a viac pracovníkov, malé podniky, súkromní podnikatelia a živnostníci do 20 pracovníkov.

Predmetné bilanèné porovnanie za územie kraja poukazuje na nevyváženos� poètu ekonomicky aktívnych osôb a poètu pracujúcich v riešenom území s rozdielom cca 67, tisíc osôb. Z toho èas� osôb (cca 25,0 tisíc) sú evidovaní nezamestnaní, èas� tvoria neevidované nezamestnané osoby a èas� ekonomicky aktívnych osôb rieši odchádzkou za prácou mimo územie Trenèianskeho kraja.

Pri rozvoji hospodárskych aktivít a tvorbe podmienok pre rozvoj pracovných príležitostí je potrebné poèíta� s oèakávaným prírastkom 18,2 - 26,0 tisíc ekonomicky aktívnych osôb,  a to predovšetkým v etape do r.2005.

Bytový fond

Ku dòu sèítania ¾udu, domov a bytov (k 3.3.1991) na území Trenèianskeho kraja bol k dispozícii nasledovný bytový fond:

| OBEC, OKRES, KRAJ |
| --- |
| Byty celkom | z toho trvale obývané | v tom v rodinn. domoch abs. | % bytov v rodinn. domoch | neobýv. byty abs. | % neobýv. bytov |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 13628 | 11860 | 6359 | 53,6 | 1768 | 13,0 |
| MESTO | Bánovce nad Bebravou | 6158 | 5933 | 1012 | 17,1 | 225 | 3,7 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 7470 | 5927 | 5347 | 90,2 | 1543 | 20,6 |
| OKRES | Ilava | 19949 | 18624 | 7376 | 39,6 | 1325 | 6,6 |
| MESTO | Ilava | 1783 | 1672 | 712 | 42,6 | 111 | 6,2 |
|  | Dubnica nad Váhom | 7662 | 7391 | 1216 | 95,1 | 271 | 3,5 |
|  | Nová Dubnica | 4318 | 4217 | 776 | 18,4 | 101 | 2,3 |
| SPOLU | MESTÁ | 13763 | 13280 | 2704 | 20,4 | 483 | 3,5 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 6186 | 5344 | 4672 | 87,4 | 842 | 13,6 |
| OKRES | Myjava | 11704 | 10119 | 5429 | 53,7 | 1585 | 13,5 |
| MESTO | Myjava | 4441 | 4277 | 1184 | 27,7 | 164 | 3,7 |
|  | Brezová pod Bradlom | 2041 | 1806 | 433 | 24,0 | 235 | 11,5 |
| SPOLU | MESTÁ | 6482 | 6083 | 1617 | 26,6 | 399 | 6,2 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 5222 | 4036 | 3812 | 94,4 | 1186 | 22,7 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 23662 | 20719 | 11809 | 57,0 | 2943 | 12,4 |
| MESTO | Nové Mesto nad Váhom | 7101 | 6852 | 1326 | 19,4 | 249 | 3,5 |
|  | Stará Turá | 3789 | 3479 | 906 | 26,0 | 310 | 8,2 |
| SPOLU | MESTÁ | 10890 | 10331 | 2232 | 21,6 | 559 | 5,1 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 12772 | 10388 | 9577 | 92,2 | 2384 | 18,7 |
| OKRES | Partizánske | 16379 | 14918 | 7962 | 53,4 | 1461 | 8,9 |
| MESTO | Partizánske | 8659 | 8303 | 2437 | 29,4 | 356 | 4,1 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 7720 | 6615 | 5525 | 83,5 | 1105 | 14,3 |
| OKRES | Považská Bystrica | 21721 | 19243 | 9799 | 50,9 | 2478 | 11,4 |
| MESTO | Považská Bystrica | 12987 | 12282 | 3126 | 25,5 | 705 | 5,4 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 8734 | 6961 | 6673 | 95,9 | 1773 | 20,3 |
| OKRES | Prievidza | 46877 | 42736 | 20086 | 47,0 | 4141 | 8,8 |
| MESTO | Prievidza | 17075 | 16634 | 2281 | 13,7 | 441 | 2,6 |
|  | Bojnice | 1654 | 1554 | 1110 | 71,4 | 100 | 6,1 |
|  | Handlová | 6355 | 5947 | 1419 | 23,9 | 408 | 6,4 |
|  | Nováky | 1488 | 1392 | 640 | 46,0 | 96 | 6,5 |
| SPOLU | MESTÁ | 26572 | 25527 | 5450 | 21,3 | 1045 | 3,9 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 20305 | 17209 | 14636 | 85,1 | 3096 | 15,2 |
| OKRES | Púchov | 15293 | 13599 | 7685 | 56,5 | 1694 | 11,1 |
| MESTO | Púchov | 5865 | 5593 | 1261 | 22,5 | 272 | 4,6 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 9428 | 8006 | 6424 | 80,2 | 1422 | 15,1 |
| OKRES | Trenèín | 37035 | 34394 | 16114 | 46,9 | 2641 | 7,1 |
| MESTO | Trenèín | 19411 | 18675 | 4115 | 22,0 | 736 | 3,8 |
|  | Nemšová | 1686 | 1567 | 975 | 62,2 | 119 | 7,1 |
|  | Trenèianske Teplice | 1650 | 1582 | 348 | 22,0 | 68 | 4,1 |
| SPOLU | MESTÁ | 22747 | 21824 | 5438 | 24,9 | 923 | 4,1 |
| SPOLU | VIDIECKE OBCE | 14288 | 12570 | 10676 | 84,9 | 1718 | 12,0 |
|  | SPOLU | VIDIECKE OBCE | 92586 | 77506 | 67787 | 87,5 | 15080 | 16,4 |
| SPOLU | MESTÁ | 113662 | 108706 | 24832 | 22,8 | 4956 | 4,4 |
| SPOLU | KRAJ | 206248 | 186212 | 92619 | 49,7 | 20036 | 9,7 |

Poznámka: V preh¾ade o stave bytového fondu sú zoh¾adnené zmeny v územnom èlenení obcí a ich èastí, ku ktorým došlo po r. 1991 (obce Brodzany a Malé Uherce odèlenené od mesta Partizánske)

Z celkového trvale obývaného bytového fondu riešeného územia sa takmer 50 % nachádza v rodinných domoch, prièom forma bývania v rodinných domoch sa sústreïuje vo vidieckych sídlach, kde je realizovaných 73,2 % bytového fondu riešeného územia.

Neobývané byty tvoria 9,7 % z celkového bytového fondu Trenèianskeho kraja, prièom vo vidieckych sídlach podiel neobývaných bytov dosahuje až 16,4 %, resp. vo vidieckych sídlach je koncentrovaných 75 % (15000) neobývaných bytov riešeného územia. V skupine mestských sídiel bolo evidovaných takmer 5000 neobývaných bytov a predovšetkým tento bytový fond predstavuje potenciál pre návrat do trvale obývaného bytového fondu.

V priemete do jednotlivých okresov riešeného územia vysoký podiel neobývaných bytov  je v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava , Nové Mesto nad Váhom (12,4 - 13,5 %), èo spôsobuje neobývanos� bytov vo vidieckych sídlach. Najnižší podiel neobývaných bytov vykazujú okresy Ilava, Trenèín, Prievidza a Partizánske (6,6 - 8,9 %).

Najèastejšími dôvodmi neobývanosti bytov sú ich schátralos�, rôzne prestavby a rekonštrukcie, zmeny vlastníckych vz�ahov, neodovzdané byty. Èas� neobývaných bytov predstavuje potenciál pre prírastky trvalo obývaného bytového fondu. Avšak rozhodujúca èas� bytov je neobývaná z dôvodu využitia pre rekreáciu, resp. druhé bývanie, nespôsobilos� pre bývanie prípadne bez udania dôvodu.

Charakteristika trvale obývaného bytového fondu

Veková štruktúra trvale obývaného bytového fondu vplyvom bytovej výstavby a prestavby  objektového fondu v uplynulých rokoch je priaznivá, èo potvrdzujú nasledujúce údaje o rozsahu a podiele bytov postavených v príslušnej etape:

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| Trvale obýv. byty celkom | 1899-abs. | 1919 % |

1920- abs.

|  | 1970 % | 1971- abs. | 1990 % |
| --- | --- | --- | --- |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 11860 | 753 | 6,4 | 5685 | 47,9 | 5422 | 45,7 |
| OKRES | Ilava | 18624 | 800 | 4,3 | 8452 | 45,4 | 9372 | 50,3 |
| OKRES | Myjava | 10119 | 1669 | 16,5 | 4283 | 42,3 | 4167 | 41,2 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 20719 | 2702 | 13,0 | 10036 | 48,5 | 7981 | 38,5 |
| OKRES | Partizánske | 14918 | 841 | 5,7 | 7254 | 48,6 | 6823 | 45,7 |
| OKRES | Považská Bystrica | 19243 | 731 | 3,8 | 8522 | 44,3 | 9990 | 51,9 |
| OKRES | Prievidza | 42736 | 2420 | 5,7 | 20722 | 48,5 | 19594 | 45,8 |
| OKRES | Púchov | 13599 | 687 | 5,1 | 6910 | 50,8 | 6002 | 44,1 |
| OKRES | Trenèín | 34394 | 2130 | 6,2 | 17139 | 49,8 | 15125 | 44,0 |
| SPOLU | KRAJ | 186212 | 12733 | 6,8 | 89003 | 47,8 | 84476 | 45,4 |
|  | Z TOHO: |
| MESTÁ SPOLU | 109156 | 2626 | 2,4 | 44960 | 41,2 | 61570 | 56,4 |
|  | VIDIECKE OBCE SPOLU | 77056 | 10107 | 13,1 | 44043 | 57,2 | 22906 | 29,7 |

Zdroj: Údaje zo sèítania ¾udu, domov a bytov k 3.3.1991na stav územného èlenenia obcí a ich èastí k r. 1991

Po roku 1945 bolo na území Trenèianskeho kraja postavených 82,7 % všetkých bytov, z toho podiel bytov postavených v poslednom 20-roènom období, t.j. po r. 1970 tvorí takmer 55 %.

Najstarší bytový fond postavený do r.1919 je zastúpený len 6,8 % (12,7 tisíc bytov). Veková štruktúra bytového fondu v jednotlivých okresoch nepreukazuje výraznejšie rozdiely s výnimkou okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom, kde podiel najstarších bytov je rádovo vyšší.

Na podrobnejšiu vekovú štruktúru bytového fondu a na dynamiku výstavby bytov v období po roku 1945 na území Trenèianskeho kraja poukazujú nasledujúce údaje:

| etapa výstavby | poèet bytov | èistý prírastok bytov v roènom priemere |
| --- | --- | --- |
|  | abs. | % |
| do r.1899 | 6486 | 3,5 |
| . |
| 1900-1919 | 6247 | 3,4 |
| . |
| 1920-1945 | 19402 | 10,4 |
| . |
| 1945-1970 | 69601 | 37,4 |
| 2776 |
| 1971-1980 | 47875 | 25,7 |
| 4788 |
| 1981-1990 | 36601 | 19,6 |
| 3660 |
| spolu | 186212 | 100,0 |
| . |

Rozsiahla nová bytová výstavba, modernizácia a rekonštrukcia bytového fondu, ako aj odpad nevyhovujúceho bytového fondu v uplynulých rokoch mali vplyv na výrazné zvýšenie štandardu bývania a úroveò technickej vybavenosti bytov.

Z celkového poètu cca 186,2 tisíc trvale obývaných bytov má kvalitu I.a II. kategórie viac ako 162,0 tisíc bytov, t.j. 87,0 %. Byty podštandardné, t.j. byty III. a IV. kategórie v poète cca 24,2 tisíc sa na celkovom bytovom fonde podielajú 13 % a ich rozhodujúca èas� sa nachádza vo vidieckych sídlach (20,8 tisíc), t.j. takmer 86 %.

Podiel bytov III. a IV. kategórie na celkovom bytovom fonde dosahuje vo vidieckych sídlach 27,0 %, v mestských sídlach len 3,2 %. Poèet podštandardných bytov je vyšší v porovnaní s poètom bytov v najstaršej vekovej kategórii (do r.1919(. V zásade predstavuje potenciál pre odpad bytov, resp. disponibilný bytový fond pre rekonštrukciu a modernizáciu v budúcom období.

OKRES, KRAJ

Trvale obýv. byty celkom

I.

| kateg. abs. | II. kateg. abs. | III. kateg. abs. | IV. kateg. abs. | % bytov I.+II. kateg. | % bytov III.+IV. kateg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 11860 | 8610 | 1274 | 725 | 1251 | 83,3 | 16,7 |
| OKRES | Ilava | 18624 | 15469 | 1411 | 369 | 1375 | 90,6 | 9,4 |
| OKRES | Myjava | 10119 | 7267 | 906 | 579 | 1367 | 80,8 | 19,2 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 20719 | 14992 | 2042 | 1118 | 2567 | 82,2 | 17,8 |
| OKRES | Partizánske | 14918 | 11901 | 1546 | 413 | 1058 | 90,1 | 9,9 |
| OKRES | Považská Bystrica | 19243 | 14433 | 1376 | 738 | 2696 | 82,2 | 17,8 |
| OKRES | Prievidza | 42736 | 36630 | 2405 | 1276 | 2425 | 91,3 | 8,7 |
| OKRES | Púchov | 13599 | 9952 | 1070 | 697 | 1880 | 81,1 | 18,9 |
| OKRES | Trenèín | 34394 | 27513 | 3170 | 1417 | 2294 | 89,2 | 10,8 |
| SPOLU | KRAJ | 186212 | 147067 | 15200 | 7332 | 16913 | 87,0 | 13,0 |
|  | Z TOHO: |
| MESTÁ SPOLU | 109156 | 98180 | 7525 | 1018 | 2433 | 96,8 | 3,2 |
|  | VIDIECKE OBCE SPOLU | 77056 | 48587 | 7675 | 6314 | 14480 | 73,0 | 27,0 |

Zdroj: Údaje zo sèítania ¾udu, domov a bytov k 3.3.1991na stav územného èlenenia obcí a ich èastí k r. 1991

Ve¾kostná štruktúra bytového fondu

Vo ve¾kostnej štruktúre bytového fondu Trenèianskeho kraja prevládajú byty nižších ve¾kostných kategórií (1-2 izbové), ktoré sa na celkovom poète trvale obývaných bytov podielajú 41,4 %. 3-izbové byty sú zastúpené 38,3 % a byty 4 a viacizbové 20,3 %.

Pomerne znaèné rozdiely vo ve¾kostnej štruktúre bytov sú v jednotlivých okresoch riešeného územia. Pokia¾ v okrese Myjava najmenšie byty (1-2 izbové) tvoria až 50 % bytového fondu a v okrese Považská Bystrica 48,7 %, v okrese Partizánske len 34,1 %, v okrese Trenèín 38,6 %, a v okrese Prievidza 39,2 %.

Zastúpenie ve¾kostných kategórií bytov nie je jednoznaène viazané na formy bývania, keï v mestách podiel 1-izbových bytov je 11,1 % a v skupine vidieckych obcí 13,2 %. Výraznejšie sa vplyv formy bývania prejavuje u bytov väèších ve¾kostných kategórií, nako¾ko väèšie byty (4 a viac izbové) v skupine mestských sídiel s prevládajúcou formou bývania bytových domoch sú zastúpené len 15,5 % a v skupine vidieckych obcí s dominujúcou formou bývania v rodinných domoch 
27,2 %.

Ve¾kostná kategorizácia bytov je jedným z indikátorov pre úvahy o potrebe bytov aj vo vz�ahu k vývoju ve¾kostnej štruktúry domácností. Súèasný bytový fond, ktorý v celokrajských podmienkach charakterizuje takmer 80 %-né zastúpenie 1-3 izbových bytov, prièom v mestách je tento podiel až 85 %, nemá ve¾kostné parametre pre úvahy o viacgeneraènom bývaní.

Na rozmiestnenie trvale obývaných bytov v jednotlivých okresoch Trenèianskeho kraja pod¾a ve¾kostných kategórií poukazujú nasledujúce údaje:

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| Trvale obýv. byty celkom | 1 obyt miest. | 2 izby | 3 izby | 4 izby | 5 a viac izieb |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 11860 | 1472 | 3518 | 4567 | 1450 | 853 |
| OKRES | Ilava | 18624 | 2441 | 5489 | 7245 | 2255 | 1194 |
| OKRES | Myjava | 10119 | 1452 | 3643 | 3332 | 1136 | 556 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 20719 | 2428 | 5975 | 7938 | 2934 | 1444 |
| OKRES | Partizánske | 14918 | 1431 | 3657 | 6447 | 2048 | 1335 |
| OKRES | Považská Bystrica | 19243 | 3281 | 6097 | 6981 | 2121 | 763 |
| OKRES | Prievidza | 42736 | 3907 | 12858 | 16128 | 5523 | 4320 |
| OKRES | Púchov | 13599 | 1970 | 4205 | 4809 | 1757 | 858 |
| OKRES | Trenèín | 34394 | 3842 | 9419 | 13809 | 4511 | 2813 |
| SPOLU | KRAJ | 186212 | 22224 | 54861 | 71256 | 23735 | 14136 |
|  | Z TOHO: |
|  | MESTÁ SPOLU | 109156 | 12070 | 32779 | 47364 | 11699 | 5244 |
|  | VIDIECKE OBCE SPOLU | 77056 | 10154 | 22082 | 23892 | 12036 | 8892 |

Zdroj: Údaje zo sèítania ¾udu, domov a bytov k 3.3.1991na stav územného èlenenia obcí a ich èastí k r. 1991

Zastúpenie bytov v jednotlivých ve¾kostných kategóriach:

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| 1 obyt miest. | 2 izby | 3 izby | 4 a viac izieb |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 12,4 | 29,7 | 38,5 | 19,4 |
| OKRES | Ilava | 13,1 | 29,5 | 38,9 | 18,5 |
| OKRES | Myjava | 14,4 | 36,0 | 32,9 | 16,7 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 11,8 | 28,8 | 38,3 | 21,1 |
| OKRES | Partizánske | 9,6 | 24,5 | 43,2 | 22,7 |
| OKRES | Považská Bystrica | 17,1 | 31,6 | 36,3 | 15,0 |
| OKRES | Prievidza | 9,1 | 30,1 | 37,7 | 23,1 |
| OKRES | Púchov | 14,5 | 30,9 | 35,4 | 19,2 |
| OKRES | Trenèín | 11,2 | 27,4 | 40,1 | 21,3 |
| SPOLU | KRAJ | 11,9 | 29,5 | 38,3 | 20,3 |
|  | Z TOHO: |
|  | MESTÁ SPOLU | 11,1 | 30,0 | 43,4 | 15,5 |
|  | VIDIECKE OBCE SPOLU | 13,2 | 28,6 | 31,0 | 27,2 |

Zdroj: Údaje zo sèítania ¾udu, domov a bytov k 3.3.1991na stav územného èlenenia obcí a ich èastí k r. 1991

Ukazovatele úrovne bývania  pod¾a jednotlivých územnosprávnych celkov:

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| % bytov s vodov. v byte | % bytov prípoj. na verej. kanal. | Priem. celkov. plochy na 1 byt v m2 | Priem. obytnej plochy na 1 byt v m2 | Poèet cenz. domácností na 100 bytov | Poèet obyvate¾. na 1 byt | Poèet bytov na 1000 obyvate¾. |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 91,3 | 47,1 | 71,4 | 44,7 | 109,7 | 3,24 | 308,3 |
| OKRES | Ilava | 93,6 | 67,3 | 68,0 | 43,2 | 110,2 | 3,28 | 305,1 |
| OKRES | Myjava | 90,6 | 51,3 | 68,9 | 42,6 | 113,3 | 2,99 | 334,8 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 88,9 | 47,0 | 71,1 | 45,2 | 114,0 | 3,12 | 320,6 |
| OKRES | Partizánske | 94,5 | 47,4 | 74,1 | 47,6 | 110,6 | 3,23 | 309,8 |
| OKRES | Považská Bystrica | 88,4 | 51,9 | 63,0 | 40,1 | 110,4 | 3,28 | 305,3 |
| OKRES | Prievidza | 96,6 | 62,0 | 72,8 | 46,7 | 110,5 | 3,24 | 308,5 |
| OKRES | Púchov | 90,0 | 43,7 | 67,4 | 42,3 | 111,3 | 3,32 | 301,5 |
| OKRES | Trenèín | 90,0 | 58,6 | 71,4 | 45,7 | 114,2 | 3,24 | 308,8 |
| SPOLU | KRAJ | 93,0 | 79,6 | 70,3 | 44,7 | 111,5 | 3,23 | 310,1 |
|  | Z TOHO: |
| MESTÁ SPOLU | 98,5 | 88,7 | 66,9 | 42,5 | 107,8 | 3,15 | 317,1 |
|  | VIDIECKE OBCE SPOLU | 85,2 | 7,7 | 75,1 | 47,8 | 116,8 | 3,33 | 300,6 |

Zdroj: Údaje zo sèítania ¾udu, domov a bytov k 3.3.1991na stav územného èlenenia obcí a ich èastí k r. 1991

Vývoj bytového fondu v r. 1991-1996

Pod¾a údajov poskytnutých Krajskou správou ŠÚ SR v Trenèíne týkajúcich sa prírastkov a úbytkov bytov v období r. 1991-1996 bol vývoj bytového fondu nasledujúci:

Vývoj prírastkov bytov

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| r.1991 | r.1992 | r.1993 | r.1994 | r.1995 | r.1996 | Spolu |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 79 | 35 | 63 | 52 | 41 | 83 | 353 |
| OKRES | Ilava | 307 | 141 | 157 | 41 | 43 | 29 | 718 |
| OKRES | Myjava | 79 | 87 | 52 | 20 | 45 | 8 | 291 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 41 | 203 | 206 | 142 | 42 | 32 | 666 |
| OKRES | Partizánske | 163 | 164 | 139 | 37 | 23 | 101 | 627 |
| OKRES | Považská Bystrica | 331 | 161 | 184 | 146 | 37 | 124 | 983 |
| OKRES | Prievidza | 843 | 413 | 364 | 235 | 89 | 292 | 2236 |
| OKRES | Púchov | 343 | 259 | 87 | 82 | 139 | 97 | 1007 |
| OKRES | Trenèín | 468 | 207 | 503 | 249 | 163 | 214 | 1804 |
| SPOLU | KRAJ | 2654 | 1670 | 1755 | 1004 | 622 | 980 | 8685 |

Vývoj úbytku bytov

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| r.1991 | r.1992 | r.1993 | r.1994 | r.1995 | r.1996 | Spolu |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 11 | 7 | 22 | 3 | 4 | 2 | 49 |
| OKRES | Ilava | 8 | 6 | 18 | 11 | 7 | 7 | 57 |
| OKRES | Myjava | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 3 | 9 | 10 | 8 | 6 | 2 | 38 |
| OKRES | Partizánske | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 32 |
| OKRES | Považská Bystrica | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 13 | 32 |
| OKRES | Prievidza | 98 | 35 | 32 | 74 | 9 | 17 | 265 |
| OKRES | Púchov | 14 | 14 | 13 | 8 | 12 | 4 | 65 |
| OKRES | Trenèín | 17 | 15 | 32 | 1 | 4 | 7 | 76 |
| SPOLU | KRAJ | 166 | 104 | 136 | 120 | 51 | 58 | 635 |

Bilancia pohybu trvale obývaných bytov

| OKRES, KRAJ |
| --- |
| Poèet bytov k 3.3. 1991 | Prírastky bytov 1991-1996 | Úbytky bytov 1991-1996 | Stav bytov k 31.12.1996 |
| OKRES | Bánovce nad Bebravou | 11860 | 353 | 49 | 12164 |
| OKRES | Ilava | 18624 | 718 | 57 | 19285 |
| OKRES | Myjava | 10119 | 291 | 21 | 10389 |
| OKRES | Nové Mesto nad Váhom | 20719 | 666 | 38 | 21347 |
| OKRES | Partizánske | 14918 | 627 | 32 | 20194 |
| OKRES | Považská Bystrica | 19243 | 983 | 32 | 20194 |
| OKRES | Prievidza | 42736 | 2236 | 265 | 44707 |
| OKRES | Púchov | 13599 | 1007 | 65 | 14541 |
| OKRES | Trenèín | 34394 | 1804 | 76 | 36122 |
| SPOLU | KRAJ | 186212 | 8685 | 635 | 194262 |

Scenár bytového fondu

Pri spracovaní prepokladaného vývoja bytového fondu a stanovenia kvantitatívnej potreby bytov boli zoh¾adnené nasledujúce faktory a východiská:

Predpokladaný vývoj obyvate¾stva s migráciou.

Predpokladaný vývoj poètu a priemernej ve¾kosti cenzovej domácnosti je jedným z urèujúcich vstupov pre úvahy o vývoji bytového fondu a potrebe novej bytovej výstavby, nako¾ko vývoj poètu cenzových domácností nie je úmerný vývoju celkového poètu obyvate¾ov, ale z demografických faktorov je ovplyvnený najmä vývojom vekovej štruktúry obyvate¾stva. V dlhodobejšom vývoji sa prejavuje rýchlejším rastom poètu cenzových domácností v porovnaní s poètom obyvate¾ov, resp.nárastom poètu cenzových domácností pri úbytku poètu obyvate¾ov, a tým aj sústavným znižovaním priemernej ve¾kosti cenzovej domácnosti. Vzh¾adom na založené objektívne skutoènosti v demografickom a spoloèenskom vývoji (rast neúplných cenzových domácnosti, domácností jednotlivcov, znižovanie priemernej ve¾kosti rodiny vzh¾adom na znižovanie pôrodnosti...) možno predpoklada�, že súèasná priemerná ve¾kos� cenzových domácností (v celokrajskom priemere 2,89 osôb) sa bude naïalej postupne znižova�.

Pod¾a poslednej Projekcie vývoja domácností v SR a okresoch do roku 2015, ktorú spracoval ŠÚ SR (január 1996) sa v bývalých okresoch Považská Bystrica, Prievidza, Senica, Topo¾èany, Trenèín, ktoré v súèasnosti predstavujú tažiskové územie Trenèianskeho kraja predpokladá vývoj cenzových domácností nasledovne:

Vývoj priemernej ve¾kosti cenzovej domácnosti:

| okres | 1991 | 1995 | 2005 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Považská Bystrica | 2,99 | 2,98 | 2,95 | 2,93 |
| Prievidza | 2,93 | 2,90 | 2,82 | 2,74 |
| Senica | 2,80 | 2,73 | 2,63 | 2,54 |
| Topo¾èany | 2,94 | 2,87 | 2,75 | 2,60 |
| Trenèín | 2,79 | 2,71 | 2,58 | 2,42 |

Vzh¾adom na skutoènos�, že uvedená Pojekcia cenzových domácností bola spracovaná vo väzbe na Projekciu obyvate¾stva z r.1994 a pre bývalé územno-správne celky, pre úèely predmetnej úlohy bol vypracovaný odhad vývoja cenzových domácností vo väzbe na predpokladaný vývoj obyvate¾stva Trenèianskeho kraja pod¾a jednotlivých okresov:

Predpokladaný vývoja priemernej ve¾kosti cenzovej domácnosti:

| OKRES, KRAJ | Priemerná ve¾kos� cenz.domác. |
| --- | --- |
|  | 1991 | 2005 | 2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 2,96 | 2,80 | 2,62 |
| Ilava | 3,02 | 2,89 | 2,81 |
| Myjava | 2,64 | 2,60 | 2,53 |
| Nové Mesto nad Váhom | 2,74 | 2,63 | 2,54 |
| Partizánske | 2,92 | 2,78 | 2,61 |
| Považská Bystrica | 2,97 | 2,85 | 2,78 |
| Prievidza | 2,93 | 2,82 | 2,74 |
| Púchov | 2,98 | 2,85 | 2,78 |
| Trenèín | 2,83 | 2,65 | 2,54 |
| Kraj | 2,89 | 2,76 | 2,66 |

Vývoj poètu cenzových domácností:

| OKRES, KRAJ | I.variant | II.variant |
| --- | --- | --- |
|  | 1991 | 2005 | 2015 | 1991 | 2005 | 2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 13011 | 13930 | 14500 | 13011 | 14120 | 14880 |
| Ilava | 20200 | 21730 | 22060 | 20200 | 21980 | 22450 |
| Myjava | 11469 | 11120 | 10870 | 11469 | 11120 | 10870 |
| Nové Mesto nad Váhom | 23616 | 24100 | 24100 | 23616 | 24100 | 24100 |
| Partizánske | 16502 | 17270 | 17820 | 16502 | 17580 | 18420 |
| Považská Bystrica | 21235 | 23160 | 23740 | 21235 | 23540 | 24500 |
| Prievidza | 47222 | 50360 | 50750 | 47222 | 50720 | 51540 |
| Púchov | 15138 | 16310 | 16730 | 15138 | 16600 | 17300 |
| Trenèín | 39292 | 45020 | 48330 | 39292 | 43240 | 44840 |
| Kraj | 207685 | 223000 | 228900 | 207685 | 223000 | 228900 |

Prírastky cenzových domácností:

| OKRES, KRAJ | I.variant | II.variant |
| --- | --- | --- |
|  | 1991-2005 | 2005-2015 | 1991-2015 | 1991-2005 | 2005-2015 | 1991-2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 919 | 570 | 1489 | 1109 | 760 | 1869 |
| Ilava | 1530 | 330 | 1860 | 1780 | 470 | 2250 |
| Myjava | -349 | -250 | -599 | -349 | -250 | -599 |
| Nové Mesto nad Váhom | 484 | - | 484 | 484 | - | 484 |
| Partizánske | 768 | 550 | 1318 | 1078 | 840 | 1918 |
| Považská Bystrica | 1925 | 580 | 2505 | 2305 | 960 | 3265 |
| Prievidza | 3138 | 390 | 3528 | 3498 | 820 | 4318 |
| Púchov | 1172 | 420 | 1592 | 1462 | 700 | 2162 |
| Trenèín | 5728 | 3310 | 9038 | 3948 | 1600 | 5548 |
| Kraj | 15315 | 5900 | 21215 | 15315 | 5900 | 21215 |

V kontexte s vyššie uvedenými predpokladmi v priebehu r. 1991-2015 celkový poèet obyvate¾ov Trenèianskeho kraja sa zvýši o cca 8,8 tisíc a celkový poèet cenzových domácností o 21,2 tisíc, v ktorých budú prevláda� 1-2 èlenné domácnosti.

Miera chceného spolužitia cenzových domácností.

Súèasná miera spolužitia v celokrajskom priemere je 111,5 cenzových domácností na 100 trvale obývaných bytov (stav k 3.3.1991(. Pre výh¾adové etapy sa uvažuje s postupným znižovaním miery spolužitia cenzových domácností, èo sa v celokrajskom priemere prejaví v hodnote108,0 k r.2005 a 106,0 k r. 2015. Predpoklad vývoja miery spolužitia cenzových domácností bol formulovaný pre jednotlivé okresy diferencovane a zoh¾adòuje rozdielnu mieru spolužitia v súèasnom stave.

Priemerná obývanos� bytov.

Predpokladaný vývoj priemernej obývanosti bytov zoh¾adòuje tendenciu postupného znižovania priemernej ve¾kosti cenzovej domácnosti a uvažovanú mieru spolužitia domácnosti nasledovne:

Predpoklad vývoja obývanosti bytov

| OKRES, KRAJ | Priemerný poèet obyv.na 1 byt |
| --- | --- |
|  | 1991 | 1996 | 2005 | 2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 3,24 | 3,18 | 3,00 | 2,75 |
| Ilava | 3,28 | 3,23 | 3,09 | 2,95 |
| Myjava | 2,99 | 2,87 | 2,78 | 2,63 |
| Nové Mesto nad Váhom | 3,12 | 3,01 | 2,89 | 2,72 |
| Partizánske | 3,23 | 3,12 | 2,97 | 2,74 |
| Považská Bystrica | 3,28 | 3,25 | 3,05 | 2,92 |
| Prievidza | 3,24 | 3,16 | 3,02 | 2,88 |
| Púchov | 3,32 | 3,15 | 3,05 | 2,92 |
| Trenèín | 3,24 | 3,15 | 2,92 | 2,72 |
| Kraj | 3,23 | 3,14 | 2,98 | 2,82 |

Rozsah odpadu bytového fondu.

V úvahách o odpade bytového fondu vo výh¾adovom období možno predpoklada� že, znaèný rozsah odpadu bytového fondu bol realizovaný v minulých obdobiach, èi už z dôvodov fyzického dožitia alebo z dôvodov vyvolaných asanácií pre výstavbu obytných súborov KBV v mestských sídlach alebo prechodom trvale obývaných bytov do kategórie neobývaných bytov vo vidieckych obciach. Vzh¾adom na súèasnú kvalitu bytového fondu (veková štruktúra, vybavenos� bytov...), rešpektovanie vlastníckych vz�ahov  odpad bytov z dôvodov asanácií bude minimálny. V tejto súvislosti pri obnove jestvujúceho bytového a domového fondu sa v budúcnosti budú preferova� formy rekonštrukcie a prestavby a zvyšovanie plošného a vybavenostného štandardu bytov.

V súèasnom období v štruktúre dôvodov odpadu bytov participuje tiež transformácia bytov pre iné funkcie ( v uplynulých rokoch predovšetkým vo vidieckych sídlach pre úèely rekreácie) najmä v mestských sídlach, predovšetkým v ich centrách, kde rozvoj vybavenostných a komerèných aktivít sa realizuje aj zaberaním bytového fondu. Z poh¾adu budúceho vývoja nie je možné tento vývojový trend odhadova�, avšak nie je žiadúce, aby ïalej pokraèoval (nedostatok bytov, znižovanie kvality sociálneho prostredia v centrách miest...).

Pre stanovenie rozsahu odpadu bytového fondu ÚPN VÚC vychádza z vekovej štruktúry bytov s tým, že pre odpad bytov sú uvažované najstaršie byty postavené v období do r. 1919 v poète 12,7 tisíc, èo predstavuje cca 50 % bytov III. a IV. kategórie. Uvažovaný rozsah odpadu bytov predstavuje pre výh¾adové obdobie priemerný roèný odpad 0,27 %. Podstatná èas� (takmer 80%) týchto bytov sa nachádza vo vidieckych obciach. Odpad bytového fondu vo vidieckych obciach v prevažnej miere bude zrejme znamena� zmenu funkcie trvalého bývanie na rekreaèné, resp. II. bývanie. Vo väzbe na rozdielnu vekovú štruktúru bytového fondu v jednotlivých okresoch je rozsah a podiel odpadu bytového fondu diferencovaný.

Predpokladaný odpad bytového fondu:

| OKRES, KRAJ | 1991-1996 | 1997-2005 | 2005-2015 | 1997-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| abs. | % z r.1996 |
| Bánovce nad Bebravou | 49 | 250 | 500 | 750 | 0,25 |
| Ilava | 57 | 260 | 540 | 800 | 0,17 |
| Myjava | 21 | 550 | 1120 | 1670 | 0,66 |
| Nové Mesto nad Váhom | 38 | 900 | 1800 | 2700 | 0,52 |
| Partizánske | 32 | 280 | 560 | 840 | 0,23 |
| Považská Bystrica | 32 | 240 | 490 | 730 | 0,15 |
| Prievidza | 265 | 800 | 1600 | 2400 | 0,22 |
| Púchov | 65 | 220 | 460 | 680 | 0,20 |
| Trenèín | 76 | 700 | 1430 | 2130 | 0,25 |
| Kraj | 635 | 4200 | 8500 | 12700 | 0,27 |

Poznámka: Úbytok bytov v r. 1991-1996 štatisticky evidovaný - zdroj karty MOŠ

Kvantifikácia úvahy vývoja bytového fondu

Na základe predpokladov výh¾adového vývoja poètu obyvate¾ov Trenèianskeho kraja a vyššie formulovaných a predpokladov vývoja obývanosti bytov je kvantifikovaný nasledovný vývoj bytového fondu:

Vývoj stavu bytového fondu:

| Poèet bytov k roku |
| --- |
| OKRES, KRAJ |
|  | I.variant | II. variant |
|  | 1991 | 1996 | 2005 | 2015 | 2005 | 2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 11860 | 12164 | 13000 | 13820 | 13170 | 14200 |
| Ilava | 18624 | 19285 | 20320 | 21000 | 20560 | 21360 |
| Myjava | 10119 | 10389 | 10400 | 10450 | 10400 | 10450 |
| Nové Mesto nad Váhom | 20719 | 21347 | 21950 | 22500 | 21950 | 22500 |
| Partizánske | 14918 | 15513 | 16160 | 16970 | 16440 | 17540 |
| Považská Bystrica | 19243 | 20194 | 21650 | 22600 | 21980 | 23300 |
| Prievidza | 42736 | 44707 | 47020 | 48260 | 47370 | 48960 |
| Púchov | 13599 | 14541 | 15250 | 15900 | 15510 | 16450 |
| Trenèín | 34394 | 36122 | 40850 | 45100 | 39220 | 41840 |
| Kraj | 186212 | 194262 | 206600 | 216600 | 206600 | 216600 |

Èisté prírastky bytov

|  | Poèet bytov k r. |
| --- | --- |
| OKRES, KRAJ | I.variant | II.variant |
|  | 1997-2005 | 2005-2015 | 1997-2015 | 1997-2005 | 2005-2015 | 1997-2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 836 | 820 | 1656 | 1310 | 1030 | 2036 |
| Ilava | 1035 | 680 | 1715 | 1936 | 800 | 2075 |
| Myjava | 11 | 50 | 61 | 81 | 50 | 61 |
| Nové Mesto nad Váhom | 603 | 550 | 1153 | 1231 | 550 | 1153 |
| Partizánske | 647 | 810 | 1457 | 1522 | 1100 | 2027 |
| Považská Bystrica | 1456 | 950 | 2406 | 2737 | 1320 | 3106 |
| Prievidza | 2313 | 1240 | 3553 | 4634 | 1590 | 4253 |
| Púchov | 709 | 650 | 1359 | 1911 | 940 | 1909 |
| Trenèín | 4728 | 4250 | 8978 | 4826 | 2620 | 5718 |
| Kraj | 12338 | 10000 | 22338 | 20188 | 10000 | 22338 |

Pre celé územie Trenèianskeho kraja a pre obdobie r.1997-2015 uvažovaná hodnota èistého prírastku bytov v priemere na rok predstavuje cca 1,2 tisíc bytov, a to pri úbytku 0,7 tisíc obyvate¾ov v r. 1997-2015. Kvantifikovaná úvaha (do r. 2015) o vývoji bytového fondu zoh¾adòuje cie¾ vytvára� podmienky nielen pre prírastky obyvate¾ov, ale aj pre prírastky cenzových domácností. To znamená, že odhaduje objektívnu potrebu bytov. Predmetná úvaha sa vo vývoji ukazovate¾ov úrovne bývania prejaví nasledovne:

| OKRES, KRAJ | Poèet bytov na 1000 obyv. |
| --- | --- |
|  | 1991 | 1996 | 2005 | 2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 308 | 315 | 333 | 364 |
| Ilava | 305 | 309 | 324 | 339 |
| Myjava | 335 | 349 | 360 | 380 |
| Nové Mesto nad Váhom | 321 | 332 | 346 | 368 |
| Partizánske | 310 | 320 | 337 | 365 |
| Považská Bystrica | 305 | 307 | 328 | 342 |
| Prievidza | 308 | 316 | 331 | 347 |
| Púchov | 302 | 317 | 328 | 342 |
| Trenèín | 309 | 318 | 342 | 367 |
| Kraj | 310 | 318 | 335 | 355 |

Kvantifikovaný rozsah novej bytovej výstavby za územie Trenèianskeho kraja a pre obdobie r.1997-2015 zoh¾adòuje potrebu bytov pre prírastky obyvate¾ov, prírastky cenzových domácností ako aj náhradu za uvažovaný odpad bytového fondu. Predpoklad potreby novej bytovej výstavby pre obdobie r.1997-2015 v rozsahu 35,0 tisíc bytov predstavuje v roènom priemere 1,8 tisíc bytov, prièom v etape do r. 2005 priemerná roèná potreba bytov v novej bytovej výstavbe predstavuje 1,8 tisíc a v etape 2005-2015 1,85 tisíc. Predpoklad potreby novej bytovej výstavby pod¾a jednotlivých okresov riešeného územia je uvedený v nasledujúcom preh¾ade:

Nová bytová výstavba

|  | Poèet bytov k r. |
| --- | --- |
| OKRES, KRAJ | I.variant | II.variant |
|  | 1997-2005 | 2005-2015 | 1997-2015 | 1997-2005 | 2005-2015 | 1997-2015 |
| Bánovce nad Bebravou | 1086 | 1320 | 2406 | 1256 | 1530 | 2786 |
| Ilava | 1295 | 1220 | 2515 | 1535 | 1340 | 2875 |
| Myjava | 561 | 1170 | 1731 | 561 | 1170 | 1731 |
| Nové Mesto nad Váhom | 1503 | 2350 | 3853 | 1503 | 2350 | 3853 |
| Partizánske | 927 | 1370 | 2297 | 1207 | 1660 | 2867 |
| Považská Bystrica | 1696 | 1440 | 3136 | 2026 | 1810 | 3836 |
| Prievidza | 3113 | 2840 | 5953 | 3463 | 3190 | 6653 |
| Púchov | 929 | 1110 | 2039 | 1189 | 1400 | 2589 |
| Trenèín | 5428 | 5680 | 11108 | 3798 | 4050 | 7848 |
| Kraj | 16538 | 18500 | 35038 | 16538 | 18500 | 35038 |

Sociálna infraštruktúra

V rámci sociálnej infraštruktúry je špecifická pozornos� venovaná najmä trom základným zložkám - školstvu, sociálnej starostlivosti a zdravotníctvu a taktiež sú vyhodnotené aj súèasné podmienky a trendy rozvoja zariadení kultúry, telovýchovy a športu.

Vzh¾adom na rozsiahlos� problematiky obèianskej vybavenosti je v súlade s metodickým usmernením zvolené ako rozhodujúce kritérium  regionálny a nadregionálny význam. �ažisko analýz a návrhov sa sústreïuje na vyššiu a špecifickú školskú, sociálnu, zdravotnícku, kultúrnu, telovýchovnú a športovú vybavenos�, v ich zastúpení pod¾a nových územnosprávnych celkov - okresov.

Školstvo

Súèasnú situáciu v zariadeniach predškolskej výchovy v Trenèianskom kraji informatívne charakterizuje nasledujúci preh¾ad pod¾a okresov:

Materské školy

| okres | Poèet zariadení | Poèet tried | Poèet žiakov | Poè.žiakov na 1000 obyv.1/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou | 29 | 58 | 1209 | 31,2 |
| Ilava | 28 | 78 | 1780 | 28,6 |
| Myjava | 22 | 46,5 | 957 | 32,0 |
| Nové Mesto nad Váhom | 35 | 82 | 1870 | 29,0 |
| Partizánske | 28 | 74 | 1538 | 31,8 |
| Považská Bystrica | 36 | 102,5 | 2350 | 35,8 |
| Prievidza | 63 | 184 | 4416 | 31,3 |
| Púchov | 28 | 66 | 1470 | 32,2 |
| Trenèín | 56 | 147 | 3475 | 30,6 |
| Trenèiansky kraj | 325 | 838 | 19065 | 31,2 |

Prameò: Krajský úrad - Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry v Trenèíne, školský rok 1996/97

1/ Prepoèítaný ukazovate¾ na poèet obyvate¾ov k 31.12.1995

V porovnaní s prepoèítaným celokrajským ukazovate¾om v poète žiakov MŠ na 1000 obyvate¾ov vychádza najpriaznivejšia situácia v okrese Považská Bystrica a najmenej priaznivá v okrese Ilava.

Súèasné rozmiestnenie základných škôl a žiakov v Trenèianskom kraji pod¾a okresov vychádza takto:

Základné školy

| Okres | Poèet zariadení | Poèet tried | Poèet žiakov | Poè.žiakov na 1000 obyv.1/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou | 20 | 197 | 4780 | 123,4 |
| Ilava | 20 | 302 | 7343 | 117,9 |
| Myjava | 16 | 158 | 3804 | 127,1 |
| Nové Mesto nad Váhom | 25 | 297 | 6724 | 104,4 |
| Partizánske | 20 | 243 | 5643 | 116,5 |
| Považská Bystrica | 23 | 350 | 8750 | 133,4 |
| Prievidza | 50 | 745 | 17522 | 124,1 |
| Púchov | 18 | 227 | 5374 | 117,6 |
| Trenèín | 40 | 508 | 11764 | 103,6 |
| Trenèiansky kraj | 232 | 3027 | 71704 | 117,6 |

Prameò: Krajský úrad - Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry v Trenèíne, školský rok 1996/97

Najpriaznivejšia situácia vychádza opä� v okrese Považská Bystrica, najmenej priaznivá v porovnaní s celokrajským priemerom je situácia v okrese Trenèín.

Návrh rozvoja základných aj materských škôl spadá do kompetencie okresných úradov a rieši sa v nižších stupòoch spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

Stredné školstvo

Regionálny význam má �ažiskovo stredné školstvo, ktoré spadá do kompetencie krajského úradu. Sústavu stredných škôl tvoria gymnáziá, stredné odborné školy a stredné odborné uèilištia.

V školskom roku 1996/97 bolo v Trenèianskom kraji celkom 97 stredných škôl, na ktorých študovalo 42 113 žiakov. V prepoète na 1000 obyvate¾ov vychádza 69,1 žiakov stredných škôl.

Sústavu stredných škôl Trenèianskeho kraja tvorilo v školskom roku 1996/97:

17 gymnázií, v ktorých študovalo 7 266 žiakov

33 stredných odborných škôl, s poètom 12 384 žiakov

47 stredných odborných uèilíš�, s poètom 22 463 žiakov.

Zaško¾ovanie žiakov v jednotlivých druhoch stredných škôl Trenèianskeho kraja možno porovna� s celoslovenskou situáciou v školskom roku 1996/97:

| Druh školy | Podiel jednotlivých druhov stredných škôl (%) |
| --- | --- |
|  | Trenèiansky kraj | SR |
| Gymnáziá | 17,5 | 23,4 |
| Stredné odborné školy | 34,0 | 37,0 |
| Stredné odborné uèilištia | 48,5 | 39,6 |
| Spolu | 100,0 | 100,0 |

Prameò: Ústav informácií a prognóz školstva (Sie� G, SOŠ, SOU 1996/97); Koncepcia územného rozvoja Slovenska - II. návrh, MŽP SR 1997

Z porovnania vychádza v Trenèianskom kraji potreba zvýši� možnos� zaško¾ovania najmä na gymnáziách, èo je tiež v súlade s narastajúcim záujmom detí aj rodièov o úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou v poslednom období. Uvedenú skutoènos� vyjadruje aj nasledujúci preh¾ad v doterajšom vývoji a prognózy ukazovate¾ov stredných škôl pod¾a predpokladov Ministerstva školstva SR:

| Druh | % zaškolenia žiakov v jednotlivých typoch stredných škôl |
| --- | --- |
| školy | rok |
|  | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| Gymnáziá | 18,9 | 20,7 | 22,0 | 23,1 | 24,4 | 25,6 | 26,8 | 28,0 |
| SOŠ | 29,8 | 33,8 | 35,8 | 36,2 | 36,4 | 36,4 | 36,7 | 37,4 |
| SOU | 51,3 | 45,5 | 42,2 | 40,7 | 39,2 | 38,0 | 36,5 | 34,6 |
| Spolu | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Krajský úrad - Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry v Trenèíne v súèasnom období spracováva dlhodobú úlohu perspektívnej siete škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti, ktorá bude vychádza� z analýzy súèasnej siete. Ukonèenie úlohy je naplánované v decembri 1998.

Podrobné údaje o strednom školstve v èlenení pod¾a jednotlivých druhov škôl, ich rozloženie pod¾a okresov, jednotlivých miest a vidieckych obcí obsahuje Príloha è. 1

Územné rozmiestnenie jednotlivých druhov stredných škôl pod¾a okresov Trenèianskeho kraja:

| Kraj, okres, mestá, vidiecke sídla | Gymnáziá | Stredné odborné školy | Stredné odborné uèilištia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | školy | žiaci | školy | žiaci | školy | žiaci |
| Trenèiansky kraj spolu | 17 | 7266 | 33 | 12384 | 47 | 22463 |
| Bánovce nad Bebravou | 1 | 381 | 1 | 504 | 2 | 945 |
| Ilava | 2 | 739 | 3 | 1274 | 3 | 2416 |
| Myjava | 1 | 376 | 2 | 737 | 3 | 799 |
| Nové Mesto nad Váhom | 2 | 611 | 4 | 1730 | 5 | 2357 |
| Partizánske | 1 | 516 | 2 | 629 | 2 | 717 |
| Prievidza | 4 | 1692 | 9 | 2777 | 12 | 5717 |
| Považská Bystrica | 1 | 630 | 3 | 1421 | 5 | 2208 |
| Púchov | 1 | 525 | 4 | 1004 | 4 | 2258 |
| Trenèín | 4 | 1796 | 5 | 2308 | 11 | 5046 |
| Mestá | 17 | 6768 | 30 | 11884 | 42 | 20841 |
| Vidiecke sídla | - | - | 3 | 500 | 5 | 1622 |

Prameò: Krajský úrad - Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry v Trenèíne, školský rok 1996/97

Poèet žiakov stredných škôl na 1 000 obyvate¾ov pod¾a okresov:

| Bánovce nad Bebravou | 47,3 | Prievidza | 72,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilava | 71,1 | Považská Bystrica | 64,9 |
| Myjava | 63,9 | Púchov | 82,9 |
| Nové Mesto nad Váhom | 72,9 | Trenèín | 80,6 |
| Partizánske | 38,4 | Trenèiansky kraj | 69,1 |

K 30.9.1996 študovalo v SR na stredných školách v prepoète 63,7 žiakov na 1 000 obyvate¾ov (pod¾a KURS II.návrh 1997). Celkove Trenèiansky kraj vychádza priaznivejšie. Nižšie hodnoty ako je celokrajský ukazovate¾ dosahujú iba dva okresy Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Naopak, nadpriemerné hodnoty z celoslovenského i celokrajského poh¾adu dosahujú okresy Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Púchov a Trenèín. Ako priemerný stav možno hodnoti� situáciu v okresoch Myjava a Považská Bystrica.

Z h¾adiska riešenia územnoplánovacej dokumentácie ve¾kého územného celku - kraja je rozhodujúce posúdenie zastúpenia tzv. vyššej školskej vybavenosti predovšetkým v mestských sídelných útvaroch i ostatných sídlach, tvoriacich sídelnú sie� kraja. Z tohto aspektu chýbajú v súèasnom období gymnáziá v mestách Ilava, Stará Turá, Bojnice, Nemšová, Trenèianske Teplice, z ktorých študenti navštevujú tieto zariadenia v blízkych mestách Trenèín, Myjava a Prievidza. Stredné odborné školy sa nevyskytujú v mestách Nová Dubnica, Bojnice, Nemšová a Trenèianske Teplice. Stredné odborné uèilištia chýbajú v mestách Ilava, Nová Dubnica, Nemšová a Trenèianske Teplice. Posúdenie lokalizácie stredných odborných škôl aj z h¾adiska ve¾kosti spádového územia bude zrejme súèas�ou už spomínanej úlohy vytvorenia perspektívnej siete stredných škôl v Trenèianskom kraji.

Trendy vo vývoji stredného školstva

Z dlhodobého prognostického h¾adiska sa poèíta s tým, že poèet novoprijímaných žiakov z príslušnej populácie na gymnáziá sa bude naïalej zvyšova� a predpokladá sa, že sa priblíži k hranici 30 %-ného podielu z príslušnej populácie v roku 2015.

Stredné odborné školy patria k dynamicky sa rozvíjajúcemu druhu stredných škôl, ktoré by pod¾a prognózy školstva v SR mali v budúcnosti prijíma� až 35-37 % príslušnej populácie. Významné postavenie budú ma� obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické a sociálne akadémie, resp. pedagogické a kultúrne akadémie. Poèíta sa so zriaïovaním vyšších odborných škôl.

Koncepcia obsahu odborného vzdelávania a prípravy v SOU bude vychádza� zo štátom uznávaných povolení, živností a ekonomických èinností. V zmysle pripravovaného školského zákona a pripravovanej novely zákona è. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve budú môc� SOU popri krajských úradoch zriaïova� so súhlasom aj právnické osoby, cirkev a náboženské spoloènosti.

Konkrétne rozvojové zámery školských zariadení obsahuje Správa o rozpracovaní a zabezpeèení uvažovaných infraštrukturálnych projektov, MŽP SR, október 1997.

Pre Trenèiansky kraj sú to nasledujúce konkrétne projekty:

| Okres | P. è. | Názov a lokalita | Stupeò prípravy | Finanè. zabezp. (mil.Sk) | Èasové etapy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpo-èet KÚ | do roku 2000 | do roku 2005 | po roku 2005 |
| Bánovce n/B. |
| Rekonštrukcia a dostavba SPŠ, Bnovce nad Bebravou | projekt | 41,0 | x | x |
|  | Myjava |
| Gymnázium Myjava - prístavba komplexu | zámer | 26,0 | x |
| Púchov |
| Škola úžitkového výtvarníctva, Led-nické Rovne |
| 10,0 | x |
| Trenèín |
| 8-roèné športové gymnázium Tren-èín - telocvièòa |
| 38,0 | x |
| Dobudovanie Gymnázia ¼. Štúra, Trenèín |
| 50,0 | x |

Na okresnej úrovni sa uvažuje s prístavbou Obchodnej akadémie v meste Partizánske.

Vysoké školstvo

Založenie Trenèianskej univerzity so štyrmi fakultami (Fa)

Fa mechatroniky

Fa špeciálnych technológií

Fa spoloèensko-ekonomických vz�ahov

Fa priemyselných technológií so sídlom v Púchove

vytvára zastúpenie slovenského vysokého školstva v meste Trenèín. Táto univerzita bola zriadená pod¾a koncepcie rozvoja VŠ. Jej založenie výrazne posilòuje špecifickú vybavenos� krajského mesta Trenèín.

Mimo systému slovenského vysokého školstva bola v rámci programu pomoci Európe v meste Trenèín vybudovaná poboèka CITY UNIVERSITY Bellevue, štát Washington, USA.

Okrem uvedenej samostatnej Trenèianskej univerzity a poboèky CITY UNIVERSITY fungujú v Trenèianskom kraji detašované pracoviská, resp. bakalárske štúdium:

Ekonomická univerzita, Bratislava

Obchodná Fa

bakalárske štúdium v Prievidzi

Slovenská technická univerzita, Bratislava

Fa elektrotechniky a informatiky

detašované pracovisko v Trenèíne

Fa materiálovo-technologická

detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom a v Partizánskom

Chemicko-technologická Fa

detašované pracovisko v Púchove

Strojnícka Fa, Bratislava

detašované pracovisko v Trenèíne

Žilinská univerzita

Fa riadenia

bakalárske štúdium v Prievidzi

bakalárske štúdium v Považskej Bystrici

Technická univerzita, Košice

Fa baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

v Prievidzi.

Popri krajskom meste Trenèín sa vysokoškolská výuèba zabezpeèuje aj v mestách Púchov, Prievidza, Partizánske a Dubnica.

Jedným z hlavných cie¾ov v oblasti vysokých škôl je výrazné zvýšenie úrovne vysokoškolskej vedy a vzdelávania, ako aj zaèleòovanie našich vysokých škôl do kontextu európskeho školstva. V èasovom horizonte do roku 2010-2015 je to cie¾ dosiahnu� 30 %-ný podiel študentov prijímaných na VŠ z príslušných populaèných roèníkov.

Príloha è. 1

Údaje o strednom školstve v Trenèianskom kraji - školský rok 1996/97

| Kraj, okres, mestá, vidiecke sídla | Gymnáziá | Stredné odborné školy | Stredné odborné uèilištia | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | školy | žiaci | školy | žiaci | školy | žiaci | školy | žiaci |
| Trenèiansky kraj spolu | 17 | 7266 | 33 | 12384 | 47 | 22463 | 97 | 42113 |
| Bánovce n/B. | 1 | 381 | 1 | 504 | 2 | 945 | 4 | 1830 |
| Ilava | 2 | 739 | 3 | 1274 | 3 | 2416 | 8 | 4429 |
| Myjava | 1 | 376 | 2 | 737 | 3 | 799 | 6 | 1912 |
| Nové Mesto n/V. | 2 | 611 | 4 | 1730 | 5 | 2357 | 11 | 4698 |
| Partizánske | 1 | 516 | 2 | 629 | 2 | 717 | 5 | 1862 |
| Prievidza | 4 | 1692 | 9 | 2777 | 12 | 5717 | 25 | 10186 |
| Pov. Bystrica | 1 | 630 | 3 | 1421 | 5 | 2208 | 9 | 4259 |
| Púchov | 1 | 525 | 4 | 1004 | 4 | 2258 | 9 | 3787 |
| Trenèín | 4 | 1796 | 5 | 2308 | 11 | 5046 | 20 | 9150 |
| Mestá | 17 | 6768 | 30 | 11884 | 42 | 20841 | 89 | 39991 |
| Bánovce n/B. | 1 | 381 | 1 | 504 | 2 | 945 | 4 | 1830 |
| Ilava | - | - | 1 | 6á | - | - | 1 | 68 |
| Dubnica n/V. | 1 | 515 | 1 | 923 | 2 | 1681 | 4 | 3119 |
| Nová Dubnica | 1 | 224 | - | - | - | - | 1 | 224 |
| Myjava | 1 | 376 | 1 | 606 | 2 | 566 | 4 | 1548 |
| Nové Mesto n/V. | 2 | 611 | 2 | 974 | 4 | 2063 | 8 | 3648 |
| Stará Turá | - | - | 2 | 756 | 1 | 294 | 3 | 1050 |
| Partizánske | 1 | 516 | 2 | 629 | 1 | 620 | 4 | 1765 |
| Pov. Bystrica | 1 | 630 | 3 | 1421 | 5 | 2208 | 9 | 4259 |
| Prievidza | 2 | 890 | 5 | 1438 | 8 | 4159 | 15 | 6487 |
| Bojnice | - | - | - | - | 1 | 305 | 1 | 305 |
| Handlová | 1 | 304 | 3 | 936 | 1 | 473 | 5 | 1713 |
| Nováky | 1 | 498 | 1 | 403 | 1 | 399 | 3 | 1300 |
| Púchov | 1 | 525 | 3 | 918 | 3 | 2082 | 7 | 3525 |
| Trenèín | 4 | 1796 | 5 | 2308 | 11 | 5046 | 20 | 9150 |
| Nemšová | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trenèian.Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vidiecke sídla | - | - | 3 | 500 | 5 | 1622 | 8 | 2122 |
| Lednické Rovne | - | - | 1 | 86 | 1 | 176 | 2 | 262 |
| Pruské | - | - | - | - | 1 | 735 | 1 | 735 |
| Ladce | - | - | 1 | 283 | - | - | 1 | 283 |
| Brezová p/Bradlom | - | - | 1 | 131 | 1 | 233 | 2 | 364 |
| Bošany | - | - | - | - | 1 | 97 | 1 | 97 |
| Pravenec | - | - | - | - | 1 | 381 | 1 | 381 |

Prameò: Krajský úrad - Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry v Trenèíne, školský rok 1996/97

Zdravotníctvo

Vyššiu zdravotnícku vybavenos� regionálneho významu reprezentujú nemocnice s poliklinikami a samostatné nemocnice, ktoré patria pod rezort Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdravotnícke zariadenia sú usporiadané do siete, ktorú urèuje Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s krajskými úradmi, s okresnými úradmi a orgánmi miestnej samosprávy. Pod¾a § 3 zákona è. 277/1994 Z.z. štát garantuje odbornos�, plynulos�, sústavnos� a dostupnos� zdravotnej starostlivosti.

Medzi zdravotnícke zariadenia patria aj štátne zdravotné ústavy, ktoré sa výrazne podie¾ajú na preventívnej ochrane zdravia ¾udí. Zriaïovate¾om týchto zariadení v zmysle zákona NR SR è. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ¾udí je Ministerstvo zdravotníctva SR. V Trenèianskom kraji sú zriadené:

ŠZÚ Trenèín

ŠZÚ Považská Bystrica

ŠZÚ Prievidza.

Perspektívna sie� lôžkových zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike ustanovuje druhy, typy a ve¾kos�, vnútorné èlenenie, rozmiestnenie a spádové územie nemocníc, ako aj druhy, ve¾kos� a rozmiestnenie špecializovaných zariadení ústavnej starostlivosti v tom stave vývoja, aký sa má dosiahnu� do roku 2005.

Do siete zdravotníckych zariadení lieèebnej a preventívnej zdravotníckej starostlivosti sú zahrnuté  štátne zdravotnícke zariadenia a z neštátnych zdravotníckych zariadení tie, ktoré sú v zmluvnom vz�ahu so Všeobecnou zdravotnou pois�ovòou alebo inou zdravotnou pois�ovòou pod¾a osobitných predpisov. Zdravotnícke zariadenia, s ktorými sa v perspektívnej sieti nepoèíta, nemožno zruši� alebo reprofilova� na zdravotnícke zariadenia iného druhu (inej kategórie), pokia¾ nebude zabezpeèená potrebná zdravotnícka starostlivos� v súlade s perspektívnou sie�ou zdravotníckych zariadení pre aglomeráciu obyvate¾stva žijúceho na spádovom území týchto zariadení.

V rámci budovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v predchádzajúcich desa�roèiach neúmerne narástol poèet akútnych nemocnièných postelí v porovnaní s poètom sociálnych postelí v lieèebniach pre dlhodobo chorých a v iných poste¾ových zdravotníckych zariadeniach s podstatne nižšími nárokmi na prevádzkové náklady. Vzh¾adom na to, že aj priemerné využitie postelí v nemocniciach prejavuje v poslednom desa�roèí klesajúcu tendenciu, bolo by potrebné v súlade s domácimi a zahraniènými skúsenos�ami pristúpi� k úprave perspektívnej siete zdravotníckych zariadení.

Pri vypracúvaní perspektívnej siete nemocníc sa osobitne zoh¾adòovali údaje a èinitele týkajúce sa:

predpokladaného nárastu poètu obyvate¾ov a zmien štruktúry obyvate¾ov pod¾a veku a pohlavia

oèakávaných zmien v štruktúre chorobnosti obyvate¾ov

štatistických údajov o dåžke ošetrovacieho èasu a využití postelí na odborných oddeleniach jednotlivých nemocníc

perspektívneho rozvoja komunikaènej siete

postupnej reprofilácie a zrušenia niektorých nemocníc .

V sieti sú nemocnice zaradené do troch typov. Nemocnice a nemocnice s poliklinikou I. typu budú poskytova� zdravotnú starostlivos� na spádovom území s poètom 30 až 50 tisíc obyvate¾ov, nemocnice s poliklinikou II. typu na spádovom území s poètom do 200 tisíc obyvate¾ov a nemocnice s poliklinikou III. typu, vrátane fakultných nemocníc, na spádovom území, na ktorom žije spravidla viac ako pol milióna obyvate¾ov. Niektoré klinické pracoviská budú ma� aj celoslovenskú pôsobnos�.

Návrh uvažuje s úpravou siete odborných lieèebných ústavov a lieèební v súlade s potrebami obyvate¾stva. So zrete¾om na prognózu demografického vývoja, ktorá predpokladá zvýšenie absolútneho a relatívneho podielu osôb vyšších vekových skupín na celkovom poète obyvate¾ov v Slovenskej republike, najvyšší prírastok postelí treba zabezpeèi� v lieèebniach pre dlhodobo chorých. Z iných odborných lieèebných ústavov sa javí potrebným v rámci reprofilácie a investiènej výstavby zdravotníckych zariadení zvýši� najmä kapacitu rehabilitaèných a dolieèovacích ústavov a psychiatrických lieèební.

Sie� lieèební pre dlhodobo chorých a geriatrických centier od 1.12.1997:

| TRENÈIANSKY KRAJ | Poèet postelí |
| --- | --- |
| Okres | Bánovce nad Bebravou | 50 |

Orientaèná relácia 1 poste¾/1000 obyvate¾ov v lieèebniach pre dlhodobo chorých sa naplní do roku 2005 na 44 %.

Perspektívna sie� psychiatrických lieèební:

| TRENÈIANSKY KRAJ | Poèet postelí |
| --- | --- |
| Okres | Trenèín | 100 |

Orientaèná relácia v psychiatrických nemocniciach a v psychiatrických lieèebniach 1 poste¾/1000 obyvate¾ov sa naplní do roku 2005 na 61 %.

Navrhované konkrétne projekty a zámery rozvoja zdravotníckych zariadení v Trenèianskom kraji pod¾a okresov:

| Okres | Názov a lokalita | Stupeò prípra- | Finanè. zabezp. (mil.Sk) | Èasové etapy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vy | Rezort. rozpoè. | Rozpo-èet KÚ | do r. 2000 | do r. 2005 | po r. 2005 |
| Trenèín | NsP Trenèín - rekoštrukcia | projekt | 18,0 | - | x |
|  | - rekon. a dostavba | zámer | 152,0 | - |
| x |
| - výst.psychiatr.pavilónu | zámer | 100,0 | - |
|  | x |
| Myjava | NsP Myjava - prístavba pavilónu | projekt | - | 15,0 | x |
| Partizánske | NsP Partizánske - rekonštruk. kotolne a kúrenia | projekt | - | 5,0 | x |
| Pov.Bystrica | NsP P.Bystrica - rekonštr. a dostavba | projekt | 130,0 | - | x |
|  | - rek. a dostav.areálu | zámer | 25,0 | - |
|  | x |
| Prievidza | NsP Prievidza-Bojnice - dostavba | projekt | 284,5 | - | x |
|  | - rek.monobloku a rozvodov IS | projekt | 538,6 | - |
| x |

Prameò: Správa o rozpracovaní a zabezpeèení uvažovaných infraštrukturálnych projektov v SR, MŽP SR, október 1997

Na okresnej úrovni - v okrese Partizánske sa uvažuje s rekonštrukciou rehabilitaèného pavilónu NsP Partizánske v etape do roku 2000.

Kúpe¾níctvo

Významné miesto v systéme starostlivosti o zdravie obyvate¾ov majú kúpe¾né lieèebne, ktoré sa viažu na výskyt prírodných lieèivých zdrojov. Kúpe¾né miesta sú prírodné lieèebné kúpele s kúpe¾nými lieèebòami (zariadeniami), ktoré sú pod¾a zákona NR SR è. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti zdravotnícke zariadenia, ktoré zriaïuje Ministerstvo zdravotníctva SR.

Hlavnou funkciou prírodných lieèivých kúpe¾ov je poskytovanie kúpe¾nej starostlivosti pod¾a indikaèného zoznamu. Až následne môžu by� využité ich ïalšie funkcie, a to rehabilitaèno-regeneraèná a preventívna (v rámci kúpe¾ného turizmu).

Na území Trenèianskeho kraja sa nachádzajú tri kúpe¾né miesta s prírodnými lieèivými zdrojmi:

kúpe¾né miesto Trenèianske Teplice

kúpe¾né miesto Bojnice

kúpe¾né miesto Nimnica.

Rozvoj kúpe¾ných miest treba v nižších stupòoch územnoplánovacej dokumentácie rieši� v súlade so zákonom NR SR è. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, s príslušnými vykonávacími predpismi a štatútmi kúpe¾ných miest. Nový štatút pre kúpe¾né miesto Bojnice bol vydaný v roku 1995, v roku 1996 získalo nový štatút kúpe¾né miesto Trenèianske Teplice a v roku 1997 aj kúpe¾né miesto Nimnica.

Zásady pre riešenie kúpe¾níctva v kúpe¾nom mieste Trenèianske Teplice (pod¾a schválených ÚHZ ÚPN VÚC regiónu Trenèín):

Vytvori� samostatné balneologické centrá s nasledovnými funkciami:

dobudova� balneoterapiu Sina o rehabilitaèno-regeneraèné zariadenie s väzbou na ubytovacie kapacity centra kúpe¾ov so zameraním na lieèbu indikovaných ochorení

vytvori� vhodným spojením komplex LD Krym a hotel Jalta, dobudova� hotel Jalta o rehabilitaèné a regeneraèné vybavenie so zameraním na lieèbu indikovaných ochorení

v priestore vstupu do vnútorného kúpe¾ného územia medzi nákupným strediskom a kaštie¾om zváži� dobudovanie kapacity s rekondièno-regeneraèným programom vyššieho štandardu s kongresovou vybavenos�ou ako spoloènú investíciu mesta, kúpe¾ov a podnikate¾ských subjektov regiónu.

Rekonštruova� a modernizova� kúpe¾nú dvoranu pre potreby kultúrno-spoloèenského centra kúpe¾ov.

Reprofilova� areál kúpaliska Zelená Žaba na rehabilitaèné centrum kúpe¾ného miesta.

Vyrieši� dopravný systém tak, aby bola vylúèená motorová doprava z centra kúpe¾ov.

Vyššiu vybavenos� obchodného a zábavného zamerania umiestni� v centrálnej mestskej zóne.

Celé vnútorné kúpe¾né územie je potrebné udržiava� ako park esteticko-funkèného charakteru s pešou prevádzkou.

Vo vhodných polohách vnútorného kúpe¾ného územia rozvinú� vybavenos� pre rehabilitáciu v prírode a vo¾ný èas klientov.

Príloha è.2

Vybrané zdravotnícke zariadenia v Trenèianskom kraji  - rok 1997

| Kraj, okresy, mestá, vidiecke sídla | Nemocnice a nemocnice s poliklinikou |
| --- | --- |

Kúpe¾né lieèebne

|  | Štátne zdravotné |
| --- | --- |
|  | Zariadenia | Poèet lôžok | Poè. kúpe¾. miest | Poèet lôžok | ústavy |
| Trenèiansky kraj | 9 | 4085 | 3 | 2200 | 3 |
| Bánovce nad Bebravou | 1 | 214 |
|  | Ilava | 1 | 295 |
|  | Myjava | 1 | 276 |
|  | Nové Mesto nad Váhom | 1 | 162 |
|  | Partizánske | 1 | 282 |
|  | Považská Bystrica | 1 | 669 |
|  | 1 |
| Prievidza | 1 | 957 | 1 | 500 | 1 |
| Púchov | - | - | 1 | 300 |
|  | Trenèín | 2 | 1230 | 1 | 1400 | 1 |
| Mestá | 9 | 4097 | 3 | 2200 | 3 |
| Bánovce nad Bebravou | 1 | 214 |
|  | Ilava | 1 | 295 |
|  | Dubnica nad Váhom | - | - |
|  | Nová Dubnica | - | - |
|  | Myjava | 1 | 276 |
|  | Nové Mesto nad Váhom | 1 | 162 |
|  | Stará Turá | - | - |
|  | Partizánske | 1 | 282 |
|  | Považská Bystrica | 1 | 669 |
|  | 1 |
| Prievidza | 1 | 957 |
|  | 1 |
| Bojnice | (1) | - | 1 | 500 |
|  | Handlová | (1) | - |
|  | Nováky | - | - |
|  | Púchov | - | - |
|  | Nimnica | - | - | 1 | 300 |
|  | Trenèín | 1 | 1077 |
|  | 1 |
| Nemšová | - | - |
|  | Trenèianske Teplice | 1 | 165 | 1 | 1400 |

Prameò: KURS II návrh; Spracované UŠ a KR okresov Senica, Považská Bystrica, Prievidza a Trenèín

Sociálna starostlivos�

Pod¾a § 27 zákona NR SR è. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy, ktorým sa dopåòa zákon SNR è. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpeèenia v znení neskorších predpisov, sú v pôsobnosti krajských úradov zariadenia:

ústavy sociálnej starostlivosti (ústavy pre dospelých mentálne, telesne a zmyslovo postihnutých, ústavy pre mládež telesne a mentálne postihnutú, domovy dôchodcov, domovy - penzióny pre dôchodcov)

detské domovy.

Okresné úrady zriaïujú a kontrolujú nasledujúce zariadenia pre poskytovanie sociálnych služieb:

domovy pre matky s de�mi, osobitné zariadenia na výkon pestúnskej starostlivosti, stanice opatrovate¾skej služby pre deti, azylové centrá a prechodné ubytovne (pre obèanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc a pre spoloèensky neprispôsobených obèanov), zariadenia opatrovate¾skej služby pre zdravotne postihnutých obèanov a starých obèanov (najmä stanice opatrovate¾skej služby - SOS, zariadenia opatrovate¾skej služby pre dlhodobý pobyt a zariadenia pre denný pobyt).

Obce zriaïujú a kontrolujú zariadenia:

samostatné jedálne s vlastnou kuchyòou pre dôchodcov, kluby dôchodcov, strediská osobnej hygieny a práèovne opatrovate¾skej služby.

Súèasný stav v zariadeniach sociálnej starostlivosti je podrobne charakterizovaný v prílohe è. 3, ktorá uvádza zariadenia pod¾a údajov krajského úradu - odboru sociálnych vecí v èlenení na zariadenia v kompetencii krajského úradu, okresných úradov a neštátnych zariadení s príspevkom na prevádzku z krajského úradu. Sociálne zariadenia v kompetencii obcí sa riešia v nižších stupòoch územnoplánovacej dokumentácie.

Celkove v súèasnom období sa prevádzkuje 69 sociálnych zariadení s kapacitou 3 810 miest na území Trenèianskeho kraja, èo pri poète obyvate¾ov 609 828 k 31.12.1995 predstavuje 6,3 miest na 1 000 obyvate¾ov kraja.

V pôsobnosti krajského úradu sú zriadené zariadenia:

10 ústavov sociálnej starostlivosti (ÚSS) pre dospelých a mládež s kapacitou 826 miest

24 domovov dôchodcov a domovov - penziónov pre dôchodcov s kapacitou 1 998 miest

11 detských domovov s kapacitou 560 miest.

Krajský úrad prispieva na prevádzku 6-tich neštátnych zariadení s kapacitou 161 miest, z toho je:

1 zariadenie ÚSS pre dospelých a mládež s 24 miestami

3 domovy dôchodcov a domovy - penzióny pre dôchodcov s 95 miestami

1 detský domov s 30 miestami

1 protidrogové resocializaèné zariadenie s 12 miestami.

V pôsobnosti okresných úradov sa nachádzajú sociálne zariadenia:

3 domovy pre matky s de�mi s kapacitou 11 miest

10 zariadení opatrovate¾skej služby so 195 miestami

2 azylové centrá s kapacitou 35 miest

2 stanice opatrovate¾skej služby pre deti s 15 miestami

1 zariadenie pre deti detských domovov s 9 miestami.

V súèasnom období sa pokraèuje v dostavbe domova dôchodcov v Trenèíne s kapacitou 175 miest, domova dôchodcov v Bzinciach pod Javorinou s kapacitou 45 miest.

Územné rozloženie jednotlivých druhov sociálnych zariadení v kompetencii KÚ pod¾a okresov Trenèianskeho kraja:

| Kraj, okres, mestá, vidiecke sídla spolu | ÚSS pre dospelých a mládež | Domovy dôchodcov + domovy penzióny pre dôchodcov | Detské domovy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zariad. | Miesta | Zariad. | Miesta | Zariad. | Miesta |
| Trenèiansky kraj | 10 | 826 | 24 | 1998 | 11 | 560 |
| Bánovce nad Bebravou | - | - | 1 | 90 | - | - |
| Ilava | 2 | 325 | 3 | 285 | 1 | 60 |
| Myjava | - | - | 1 | 150 | 1 | 24 |
| Nové Mesto nad Váhom | 2 | 158 | 3 | 185 | 1 | 20 |
| Partizánske | - | - | 2 | 154 | 1 | 24 |
| Prievidza | 2 | 56 | 3 | 374 | 2 | 60 |
| Považská Bystrica | 1 | 102 | 4 | 258 | 1 | 60 |
| Púchov | 1 | 35 | 3 | 258 | 1 | 60 |
| Trenèín | 2 | 150 | 4 | 244 | 3 | 252 |
| Mestá | 5 | 166 | 13 | 1287 | 8 | 450 |
| Vidiecke sídla | 5 | 660 | 11 | 711 | 3 | 110 |

V porovnaní s inými druhmi vyššieho obèianskeho vybavenia sa sociálne zariadenia vo väèšej miere viažu na vidiecke sídla.

Územné rozloženie neštátnych sociálnych zariadení s príspevkom KÚ na prevádzku pod¾a okresov Trenèianskeho kraja:

| Kraj, okres, mestá, vidiecke sídla spolu | ÚSS pre dospelých a mládež | DD+ D-penzióny pre dôchodcov | Detské domovy | Protidrogové resocializaèné zariadenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zar. | Mies. | Zar. | Mies. | Zar. | Mies. | Zar. | Mies. |
| Trenèiansky kraj | 1 | 24 | 3 | 95 | 1 | 30 | 1 | 12 |
| Bánovce nad Bebravou | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - |
| Partizánske | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - |
| Prievidza | 1 | 24 | - | - | - | - | 1 | 12 |
| Považská Bystrica | - | - | - | - | 1 | 30 | - | - |
| Trenèín | - | - | 1 | 28 | - | - | - | - |
| Mestá | 1 | 24 | 2 | 78 | 1 | 30 | - | - |
| Vidiecke sídla | - | - | 1 | 17 | - | - | 1 | 12 |

Územné rozloženie sociálnych zariadení v pôsobnosti okresných úradov pod¾a okresov Trenèianskeho kraja:

| Kraj, okres, mestá, vidiecke sídla spolu | Domovy pre matky s de�mi | Zar.opatrov. služby pre star.obèan. | Azylové centrá | Stanice opatr. služby pre deti | Zar. pre deti detských domovov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zar. | Mies. | Zar. | Mies. | Zar. | Mies. | Zar. | Mies. | Zar. | Mies. |
| Trenèiansky kraj | 3 | 11 | 10 | 195 | 2 | 35 | 2 | 15 | 1 | 9 |
| Nové Mesto n/V. | - | - | 5 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| Partizánske | 1 | 2 | 1 | 18 | - | - | 1 | 5 | - | - |
| Prievidza | 1 | 5 | - | - | 1 | 15 | 1 | 10 | - | - |
| Považ. Bystrica | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - |
| Púchov | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| Trenèín | 1 | 4 | 3 | 91 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| Mestá | 3 | 11 | 4 | 117 | 2 | 35 | 2 | 15 | 1 | 9 |
| Vidiecke sídla | - | - | 6 | 78 | - | - | - | - | - | - |

Pre vzájomné porovnanie situácie v celkovej vybavenosti sociálnymi zariadeniami pod¾a okresov sú ako porovnate¾ný ukazovate¾ prepoèítané miesta v sociálnych zariadeniach celkom, pripadajúce na 1 000 obyvate¾ov okresu:

| Kraj, okres | Sociálne zariadenia celkom | Poèet miest na |
| --- | --- | --- |
|  | Celk. poè.zar. | Celk. poè. miest | 1000 obyv. |
| Trenèiansky kraj | 69 | 3810 | 6,3 |
| Bánovce nad Bebravou | 2 | 107 | 2,8 |
| Ilava | 6 | 670 | 10,8 |
| Myjava | 2 | 174 | 5,8 |
| Nové Mesto nad Váhom | 11 | 432 | 6,7 |
| Partizánske | 7 | 253 | 5,2 |
| Považská Bystrica | 8 | 470 | 7,2 |
| Prievidza | 12 | 556 | 4,0 |
| Púchov | 6 | 370 | 8,1 |
| Trenèín | 15 | 778 | 6,7 |

V porovnaní s celokrajským priemerom vychádzajú nadpriemerné okresy Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov a Trenèín. Menej priaznivá je situácia v okresoch Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Myjava a Partizánske, ktoré z h¾adiska prepoèítaného ukazovate¾a vychádzajú nižšie, ako je celokrajský priemer. Toto hodnotenie však vyžaduje posúdenie z h¾adiska viacerých aspektov (napr. poèet žiadostí o umiestnenie v sociálnych zariadeniach a pod.).

Sie� sociálnych zariadení má z h¾adiska obsluhy obyvate¾ov spravidla širší územný dopad, prekraèujúci niekedy rámec obsluhy v rámci územnosprávnych celkov.

Trendy vo vývoji rozvoja zariadení sociálnej starostlivosti v Trenèianskom kraji:

Situáciu v sociálnej starostlivosti o starých obèanov treba rieši� urýchlením dostavby rozostavaných zariadení (Trenèín, Bzince pod Javorinou a pod.).

Zvýšenú pozornos� treba venova� zariadeniam pre mentálne postihnutých dospelých (okres Trenèín).

Treba podpori� rozvoj netradièných a nových druhov sociálnych služieb a zariadení, dobudova� zariadenia typu azylových domovov, penzióny pre matky s de�mi a tehotné ženy; aj za úèasti neštátnych objektov (charitatívne organizácie, dobrovo¾né spoloèenské a záujmové združenia a pod.).

Treba podporova� vznik menších zariadení sociálnej starostlivosti v každom sídle, v ktorom sa vyskytuje vhodný vo¾ný objekt, ale aj výstavbu menších, prevádzkovo menej nároèných objektov.

Koncepciu rozvoja sociálnych zariadení Trenèianskeho kraja v súèasnom období má rozpracovanú Odbor sociálnych vecí KÚ v Trenèíne. Konkrétne rozvojové zámery sociálnych zariadení obsahuje Správa o rozpracovaní a zabezpeèení uvažovaných infraštrukturálnych projektov, MŽP SR, október 1997.

Pod¾a sústredených zámerov a projektov na úrovni okresov a kraja ide o nasledujúce konkrétne akcie:

| Okres | P. è. | Názov a lokalita | Stupeò prípravy | Finanè. zabezp. (mil.Sk) | Èasové etapy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpo-èet KÚ | do roku 2000 | do roku 2005 | po roku 2005 |
| Ilava |
| SOS Mikušovce | zámer | 6,0 | x |
| ÚSS Slavnica - rek.budovy A | projekt | 5,0 |
| x |
|  | Myjava |
| Dom pre matky s de�mi Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia | zámer | 5,0 |
| x |
|  | Nové M. n/V. |
| Azylové centrum pre bezdomovcov Stará Turá | zámer | 5,0 | x |
| Azylové centrum pre bezdomovcov Stará Turá | projekt | 5,0 |
| x |
|  | Prievidza |
| Centrum sociál. služieb Nitrianske Pravno - rekonštr. zar. pre psy-chiatrických klientov | zámer | 15,2 | x |
| ÚSS Handlová - rekonštrukcia | zámer | 20,0 | x |
| ÚSS Valaská Belá - prístavba | zámer | 4,0 | x |
| CSS Nitrianske Pravno - rek. zar. pre psychiatr. pacientov | zámer | 11,8 |
| x |
|  | SOS Cíge¾ | zámer | 7,0 |
|  | x |
| Pov.Bystrica |
| ÚSS Dolný Lieskov - sanácia objektu | zámer | 2,0 |
| x |
|  | Centrum sociál. služieb P.Bystrica | projekt | 25,0 |
| x |
|  | Púchov |
| DD Lednické Rovne - rek.podkrovia | zámer | 1,0 |
|  | Azylový dom pre matky s de�mi Púchov | zámer | 7,0 |
|  | x |
| Trenèín |
| DD Trenèín-Juh | projekt | 30,0 | x |
| ÚSS Trenèín - chránené bývanie | zámer | 5,0 |
| x |
|  | SOS Omšenie I. - rekonštrukcia | projekt | 4,5 |
| x |
|  | ÚSS pre mentálne postihnutých mužov Trenèín | zámer | 50,0 |
|  | x |

Prameò: Správa o rozpracovaní a zabezpeèení uvažovaných infraštrukturálnych projektov, MŽP SR, október 1997

Ïalšie zámery a projekty rozvoja sociálnej vybavenosti na okresnej úrovni sú:

| Okres | P. è. | Názov a lokalita | Stupeò prípravy | Finanè. zabezp. (mil.Sk) | Èasové etapy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpo-èet KÚ | do roku 2000 | do roku 2005 | po roku 2005 |
| Bánovce nad Bebravou |
| Domov pre matky s de�mi s kapacitou 10 miest | zámer |
| x |
| Azylové centrum pre bezdomovcov a spoloèensky neprispôsobených obèanov s kapacitou 20 miest | zámer |
| x |
| Stanica opatrovate¾skej služby pre starých obèanov (15-30 miest) | zámer |
| x |
| Myjava |
| Domov dôchodcov - prístavba s kapacitou 40 lôžok, Myjava | zámer |
| Nové Mesto nad Váhom |
| Zariadenie sociálnych služieb (DD a opatrovate¾skej služby) | štúdia |

Príloha è. 3

Trenèiansky kraj - sociálne zariadenia v kompetencii KÚ - rok 1997

| Kraj, okres, mestá, vidiecke sídla | ÚSS pre dospe-lých a mládež | Domovy dôchod-cov + domovy-penzióny pre dô-chodcov | Detské domovy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zariad. | Miesta | Zariad. | Miesta | Zariad. | Miesta |
| Trenèiansky kraj spolu | 10 | 826 | 24 | 1998 | 11 | 560 |
| Bánovce nad Bebravou | - | - | 1 | 90 | - | - |
| Ilava | 2 | 325 | 3 | 285 | 1 | 60 |
| Myjava | - | - | 1 | 150 | 1 | 24 |
| Nové Mesto nad Váhom | 2 | 158 | 3 | 185 | 1 | 20 |
| Partizánske | - | - | 2 | 154 | 1 | 24 |
| Prievidza | 2 | 56 | 3 | 374 | 2 | 60 |
| Považská Bystrica | 1 | 102 | 4 | 258 | 1 | 60 |
| Púchov | 1 | 35 | 3 | 258 | 1 | 60 |
| Trenèín | 2 | 150 | 4 | 244 | 3 | 252 |
| Mestá | 5 | 166 | 13 | 1287 | 8 | 450 |
| Bánovce nad Bebravou | - | - | 1 | 90 | - | - |
| Ilava | - | - | - | - | 1 | 60 |
| Dubnica nad Váhom | - | - | 2 | 230 | - | - |
| Nová Dubnica | - | - | 1 | 55 | - | - |
| Myjava | - | - | 1 | 150 | 1 | 24 |
| Nové Mesto nad Váhom | 1 | 20 | - | - | 1 | 20 |
| Stará Turá | - | - | - | - | - | - |
| Partizánske | - | - | 1 | 130 | - | - |
| Považská Bystrica | - | - | 2 | 210 | - | - |
| Prievidza | 2 | 56 | 1 | 110 | - | - |
| Bojnice | - | - | 1 | 22 | 1 | 24 |
| Handlová | - | - | - | - | 1 | 36 |
| Púchov | 1 | 35 | 2 | 216 | 1 | 60 |
| Trenèín | 1 | 55 | 1 | 74 | 2 | 226 |
| Nemšová | - | - | - | - | - | - |
| Trenèianske Teplice | - | - | - | - | - | - |
| Vidiecke sídla | 5 | 660 | 11 | 711 | 3 | 110 |
| Beckov | - | - | 1 | 90 | - | - |
| Kostolná-Zárieèie | - | - | 1 | 70 | - | - |
| Skala - Dolná Súèa | - | - | 1 | 80 | - | - |
| Horné Srnie | - | - | 1 | 20 | - | - |
| Nová Bošáca | - | - | 1 | 50 | - | - |
| Bzince pod Javorinou | - | - | 1 | 45 | - | - |
| Zem. Podhradie | 1 | 138 | - | - | - | - |
| Adam. Kochanovce | 1 | 95 | - | - | 1 | 26 |
| Horná Mariková | - | - | 1 | 30 | - | - |
| Nitrianske Pravno | - | - | 1 | 242 | - | - |
| Pruské | 1 | 75 | - | - | - | - |
| Chynorany | - | - | 1 | 24 | - | - |
| Lednické Rovne | - | - | 1 | 42 | - | - |
| Slavnica | 1 | 250 | - | - | - | - |
| Domaniža | - | - | - | - | 1 | 60 |
| Lieskov | 1 | 102 | - | - | - | - |
| Papradno | - | - | 1 | 18 | - | - |
| Ve¾ké Uherce | - | - | - | - | 1 | 24 |

Prameò: Krajský úrad - Odbor sociálnych vecí v Trenèín

Príloha è. 4

Trenèiansky kraj - neštátne sociálne zariadenia - príspevok na prevádzku z krajského úradu

| Kraj, okres, mestá, vidiecke sídla spolu | ÚSS pre dospelých a mládež | DD+ D-penzió-ny pre dô-chodcov | Detské domovy | Protidrogové resocializaè-né zariadenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zar. | Mies. | Zar. | Mies. | Zar. | Mies. | Zar. | Mies. |
| Trenèiansky kraj | 1 | 24 | 3 | 95 | 1 | 30 | 1 | 12 |
| Bánovce nad Bebravou | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - |
| Partizánske | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - |
| Prievidza | 1 | 24 | - | - | - | - | 1 | 12 |
| Považská Bystrica | - | - | - | - | 1 | 30 | - | - |
| Trenèín | - | - | 1 | 28 | - | - | - | - |
| Mestá | 1 | 24 | 2 | 78 | 1 | 30 | - | - |
| Partizánske | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - |
| Považská Bystrica | - | - | - | - | 1 | 30 | - | - |
| Prievidza | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| Trenèín | - | - | 1 | 28 | - | - | - | - |
| Vidiecke sídla | - | - | 1 | 17 | - | - | 1 | 12 |
| Kšinná | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - |
| Koš |
| - | - | - | - | - | 1 | 12 |

Prameò: Krajský úrad - Odbor sociálnych vecí v Trenèíne

Príloha è. 5

Trenèiansky kraj - sociálne zariadenia v kompetencii okresných úradov

| Kraj, okres, mestá, vidiecke sídla spolu | Domovy pre matky s de�mi | Zar.opatrov. služby pre star.obèan. | Azylové centrá | Stanice opatr. služby pre deti | Zar. pre deti detských domovov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z | M | Z | M | Z | M | Z | M | Z | M |
| Trenèiansky kraj | 3 | 11 | 10 | 195 | 2 | 35 | 2 | 15 | 1 | 9 |
| Nové Mesto n/V. | - | - | 5 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| Partizánske | 1 | 2 | 1 | 18 | - | - | 1 | 5 | - | - |
| Prievidza | 1 | 5 | - | - | 1 | 15 | 1 | 10 | - | - |
| Považ. Bystrica | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - |
| Púchov | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| Trenèín | 1 | 4 | 3 | 91 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| Mestá | 3 | 11 | 4 | 117 | 2 | 35 | 2 | 15 | 1 | 9 |
| Nové Mesto n/V. | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Stará Turá | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Partizánske | 1 | 2 | 1 | 18 | - | - | 1 | 5 | - | - |
| Pov.Bystrica | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - |
| Prievidza | 1 | 5 | - | - | 1 | 15 | 1 | 10 | - | - |
| Trenèín | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| Nemšová | 1 | 4 | 1 | 32 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| Vidiecke sídla | - | - | 6 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| Trenèianska Teplá | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Èachtice | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Považany | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Koèovce | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Svinná | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Beluša | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - |

Prameò: Krajský úrad - Odbor sociálnych vecí v Trenèíne

Kultúra

Centrami vyššej kultúrnej vybavenosti v súèasnom období sú predovšetkým krajské mesto Trenèín a v rôznej miere okresné mestá, ako aj ïalšie mestá kraja.

Celkove sa v súèasnom období na území Trenèianskeho kraja nachádza:

1 štátna krajská knižnica v Trenèíne

3 okresné knižnice (v pôvodných okresných mestách)

17 mestských knižníc

1 galéria v Trenèíne

3 okresné múzeá

3 regionálne kultúrne centrá

11 rôznych múzeí.

Trenèiansky kraj nemá stálu divadelnú scénu. Profesionálne divadelné podujatia sa realizujú v Dome armády v Mestskom kultúrnom stredisku v Trenèíne. Dramaturgia a pestros� všetkých divadelných žánrov vychádza z analýzy potrieb návštevníkov a dostatoène ich pokrýva. Divadelná sála Domu armády svojím technickým vybavením, kapacitou sály i estetickou úrovòou zodpovedá požiadavkám stálej divadelnej scény, zároveò Dom armády plní funkciu Trenèianskeho kongresového centra.

Z h¾adiska lokalizácie vyššej kultúrnej vybavenosti pod¾a okresov (príloha è. 6) možno konštatova� v súèasnom období jej viac-menej rovnomerné sústredenie v pôvodných troch okresných mestách - Trenèín, Prievidza a Považská Bystrica. Zriadenie stálej divadelnej scény v Trenèíne by posilnilo funkciu krajského mesta. Tento projekt je pod¾a názoru KÚ - odboru kultúry finanène ve¾mi nároèný.

Predpoklady a trendy ïalšieho rozvoja:

Treba podporova� ïalší rozvoj zariadení vyššej kultúrnej vybavenosti v mestských sídlach i v ostatných sídlach s vhodnými objektami.

Založenú sie� knižníc a ostatných kultúrnych zariadení treba stabilizova�.

Potenciál pamiatkového stavebného fondu je vhodné využíva� predovšetkým pre kultúrnu a spoloèenskú vybavenos� vyššieho štandardu.

Regionálne kultúrne centrá je záujem rozšíri� do všetkých okresných miest.

Navrhované projekty a zámery v oblasti kultúry:

| Okres | P. è. | Názov a lokalita | Stupeò prípravy | Finanèné zabezp. (mil.Sk) | Èasové etapy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezort. rozpoèet | Rozpo-èet KÚ | do r. 2000 | do r. 2005 | po r. 2005 |
| Bánovce n/B. |
| Kšinná-Závada - ¾udová architektúra | zámer | - | 20,0 | x | x |
|  | Uhorské Podhradie - hrad | zámer | - | 50,0 | x | x |
|  | Ilava |
| Dubnica - kaštie¾ | realizácia | - | 100,0 | x | x |
|  | Klobušice - park, revitali-zácia | zámer | - | - |
|  | x |
| Nové Mesto n/V. |
| Beckov - hrad | projekt | - | 30,0 | x |
| Èachtice - hrad | zámer | - | 30,0 | x | x |
|  | Lubina-Roh - pomník | zámer | - | 2,0 |
| x |
|  | Nová Bošáca-Španie - ná-hrobník |
| - | 1,0 |
| x |
|  | Nová Bošáca-Grúò - ná-hrobník |
| - | 1,0 |
| x |
|  | Partizánske |
| Sádok - rímsko-katolícky kostol | zámer | - | 10,0 | x |
| Klátova Nová Ves-Sádok - revitalizácia kameòolo-mu | zámer | - | - |
| x |
|  | Pov. Bystrica |
| Považské Podhradie - hrad |
| - | 20,0 | x | x |
|  | Prievidza |
| Poruba - rímsko-katolícky kostol |
| - | 10,0 | x |
| Prievidza - Dom kultúry F. Madvu | projekt | - | 20,0 | x |
| Bojnice - revitalizácia jad-ra mesta | zámer | - | - |
| x |
|  | Púchov |
| Lazy pod Makytou - ¾udo-vá architektúra | zámer | - | 30,0 | x | x |
|  | Púchov - revitalizácia mestského parku | zámer | - | - |
| x |
|  | Trenèín |
| Trenèín - meštianska ar-chitektúra | zámer | - | 100,0 | x | x |
|  | Trenèín - galéria M. Ba-zovského | projekt | 34,4 | - | x |
| Trenèín - Mièátkovec | projekt | 8,0 | - | x |
| Trenèín - rekultivácia zele-ne MPR | zámer | - | - |
| x |
|  | Trenèín - revital. lesopar-ku Brezina s pamät. SNP | zámer | - | - |
| x |

Prameò: Krajský úrad - Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry v Trenèíne, školský rok 1996/97

Ako ïalšie zámery a projekty rozvoja v oblasti kultúry na okresnej úrovni sa uvažujú:

| Okres | P. è. | Názov a lokalita | Stupeò prípravy | Finanè. zabezp. (mil.Sk) | Èasové etapy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpo-èet KÚ | do roku 2000 | do roku 2005 | po roku 2005 |
| Partizánske |
| Vodný hrad (obnova parku), Partizánske-Šimonovany | zámer, štúdia |
| x |
| Dom kultúry, realizácia |
|  | x |
| Ilava |
| Park v Dubnici nad Váhom | zámer |
|  | x |

Príloha è. 6

Vybrané kultúrne zariadenia v Trenèianskom kraji

| Kraj, okresy, mestá, vidiecke | Knižnice | Galérie | Múzeá | Reg. centrá | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sídla | Št. kraj. | Okr. | Mest. |
| Okr. | Iné |

|  | Trenèian.kraj | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 11 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bánovce n/B. | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
|  | Ilava | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
|  | Myjava | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
|  | Nové M. n/V. | - | - | 2 | - | - | 4 | - |
|  | Partizánske | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
|  | Pov.Bystrica | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | Prievidza | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Púchov | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
|  | Trenèín | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
|  | Mestá | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 |
|  | Bánovce n/B. | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Ilava | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Klobušice-Múzeum obch. |
| Dubnica n/V. | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Nová Dubnica | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Nové M. n/V. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Literár.odd.Trenè.múzea |
| Stará Turá | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Myjava | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Múzeum SNR |
| Brezová p/Brad. | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Partizánske | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Pov.Bystrica | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | Považ.kult.centr. v P.Bys. |
| Prievidza | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | Hornonitrianske kultúr. centrum v Prievidzi |
| Bojnice | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Zámok Bojnice |
| Handlová | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Nováky | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Púchov | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Trenèín | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Trenèianske štátne kultúrne centrum v Trenèíne |
| Nemšová | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Trenè.Teplice | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Vidiecke sídla | - | - | - | - | - | 7 | - |
|  | Beckov | - | - | - | - | - | 1 | - | Kúria Ambrovec - expozícia z dejín Beckova a beckovskýcvh rodákov |
| Èachtice | - | - | - | - | - | 1 | - | Spolok Tatrín |
| Uhrovec | - | - | - | - | - | 1 | - | Rodný dom ¼. Štúra a A. Dubèeka |
| Bzince p/J. | - | - | - | - | - | 1 | - | Múzeum ¼. Podjavorinskej |
| Košariská | - | - | - | - | - | 1 | - | Rodný dom generála M. R. Štefánika |
| Brodzany | - | - | - | - | - | 1 | - | Múzeum A. S. Puškina |
| Lednické Rovne | - | - | - | - | - | 1 | - | Múzeum skla |

Prameò: Krajský úrad - Odbor kultúry v Trenèíne

Telovýchova a šport

Trenèiansky kraj má orientaène nasledujúce zastúpenie vybraných zariadení telovýchovy a športu:

18 športových štadiónov

16 krytých športových hál

5 krytých zimných štadiónov

9 krytých plaveckých bazénov + 1 vo výstavbe (Trenèín)

1 jazdiareò

2 motokrosové trate

1 športové letisko

1 strelnicu

5 kolkární.

V súèasnom období sa zariadenia vyššej telovýchovnej a športovej vybavenosti regionálneho a nadregionálneho významu sústreïujú predovšetkým v okresoch Trenèín a Prievidza, èo do poètu vybraných zariadení, ale aj do okresov Ilava a Nové Mesto nad Váhom. Z h¾adiska štruktúry majú bohatšie zastúpenie zariadení okresy Považská Bystrica a Púchov.

Napriek tomu, zariadenia vyššieho významu s celoroèným využitím vykazujú deficit (hlavne telocviène, športové haly, kryté bazény):

Trendy rozvoja:

Treba podporova� rozvoj vyššej telovýchovnej a športovej vybavenosti so zameraním na celoroèné využitie

zastreši� otvorené zimné štadióny v mestách Myjava, Partizánske, Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom

v záujme rozvoja podmienok pre rekreaèný šport vybudova� Vážsku cyklo-magistrálu a jej napojenie na medzinárodné, celoslovenské, ale aj regionálne cyklo-magistrály.

Príloha è. 7

Vybrané zariadenia telovýchovy a športu v Trenèianskom kraji

| Kraj, okresy, mestá, | Zariadenia regionálneho a nadregionálneho významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| vidiecke sídla | Šport. štadióny | Šport. haly kryté | Zimné štad. kryté | Plav. baz. kryté | Jaz-diarne | Motokros. trate | Auto-drom | Šport. letis. | Strel-nice | Kryté kolkár. | Areály zdravia |
|  | Trenèianèiansky kraj | 18 | 16 | 5 | 10+(1) | 1 | 2 | (1) | 3 | 2 | 5 | 1 |
|  | Bánovce n/B. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Ilava | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
|  | Myjava | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Nové M. n/V. | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Partizánske | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
|  | Pov.Bystrica | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  | Prievidza | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Púchov | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Trenèín | 4 | 3 | 1 | (1) | - | - | (1) | 1 | - | - | - | Krytá plav.vo výst.;plán.autodrom |
| Mestá | 18 | 16 | 5 | 10+(1) | - | - | (1) | 2 | 1 | 8 | 1 |
|  | Bánovce n/B. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Ilava | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Dubnica n/V. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Nová Dubnica | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Nové M. n/V. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Stará Turá | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Otvorený zimný štadión |
| Myjava | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | Otvorený zimný štadión |
| Partizánske | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | Otvorený zimný štadión |
| Pov.Bystrica | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Prievidza | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Bojnice | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Handlová | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Nováky | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Púchov | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Trenèín | 3 | 2 | 1 | (1) | - | - | (1) | 1 | - | 1 | 1 | Krytá plaváreò vo výstavbe |
| Nemšová | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Trenè.Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Vidiecke sídla | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
|  | Motešice | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Sverepec | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Vaïovce | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Domaniža | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

Prameò: Krajský úrad - Odbor školstva, telovýchovy a športu v Trenèíne; aktualizované údaje OÚ

Hospodárska základòa

Zhodnotenie stavu hospodárstva v širších súvislostiaach

Vo vývoji hospodárstva SR boli v roku 1994 zaznamenané priaznivé makroekonomické tendencie. V roku 1995 sa nastúpený trend hospodárskeho rastu dynamizoval a dosiahol maxima v 3. štvr�roku 1995. Pozitívne makroekonomické tendencie pretrvávali aj v roku 1996, prièom dosahovaná dynamika hospodárskeho rastu sa postupne spoma¾ovala. Pokles dynamiky hospodárskeho rastu zaznamenaný od 3. štvr�roka 1995 pokraèoval aj v 1. štvr�roku 1997. V druhom štvr�roku 1997 bol tento trend vystriedaný nárastom dynamiky hospodárskeho rastu. Preh¾ad vývoja vybraných makroekonomických ukazovate¾ov, pod¾a údajov Štatistického úradu SR v období 1993 - 1997 v èlenení za jednotlivé štvr�roky, je uvedený v nasledujúcej tabu¾ke.

Vývoj základných makroekonomických ukazovate¾ov v Slovenskej republike

| Ukazovate¾ | Obdobie | Štvr�roky | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Prírastok hrubého domáceho produktu v % v porovnate¾ných cenách x) |

1993

1994

1995

1996

1997

- 3,9

3,7

5,7

7,3

5,8

- 2,4

5,3

6,5

6,9

6,2

- 4,3

5,2

7,7

6,9

- 4,1

5,4

7,4

6,7

- 3,7

4,9

6,8

6,9

Miera inflácie v % xx)

1993

1994

1995

1996

1997

20,4

14,7

11,3

6,1

6,3

23,5

13,9

10,6

6,2

6,2

27,0

12,3

8,8

5,2

25,1

11,7

7,2

5,4

25,1

11,7

7,2

5,4

Miera nezamestnanosti v %

(v priemere za obdobie) xxx)

1993

1994

1995

1996

1997

11,4

15,0

15,0

13,5

13,5

12,1

14,4

13,7

12,4

12,7

13,3

14,6

13,4

12,3

14,0

14,5

12,9

12,2

12,7

14,6

13,8

12,6

Saldo obchodnej bilancie v mld. Sk xxxx)

1993

1994

1995

1996

1997

2,1

- 1,2

4,3

- 13,8

- 16,2

- 5,7

8,0

5,2

- 11,4

- 16,8

- 1,0

8,7

6,1

- 9,6

- 15,8

8,9

- 6,2

- 29,5

- 20,4

24,4

9,4

-64,3

Saldo štátneho rozpoètu v mld. Sk

1993

1994

1995

1996

1997

- 11,0

- 6,0

- 4,1

- 3,5

- 3,5

- 3,8

- 4,5

4,2

- 2,6

- 9,7

- 1,1

- 6,7

- 3,0

- 7,3

- 7,1

- 5,7

- 5,4

- 12,2

- 23,0

- 22,9

- 8,3

- 25,6

x)údaje za rok 1994 sú predbežné a vychádzajú zo štv�roèných vybraných ukazovate¾ov HDP, ako porovnate¾né sú použité priemerné ceny roku 1995

xx) posledný mesiac príslušného obdobia oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V rokoch 1993 až 1996 vývoj spotrebite¾ských cien je sledovaný na základe štruktúry maloobchodného obratu a výdavkov obyvate¾stva za rok 1989 od roku 1997 vychádza zo štruktúry výdavkov domácností v roku 1995 na základe štatistiky rodinných úètov

xxx) pod¾a údajov Národného úradu práce

xxxx) údaje za rok 1996 a 1997 sú predbežné. Saldo za 2. štvr�rok 1997 pod¾a ukonèeného colného konania do konca júla 1997

Od roku 1993 sa v hospodárstve spoma¾oval pokles tvorby zdrojov. Tento proces pokraèoval v roku 1994 a prejavil sa v zastavení klesajúcej tendencie tvorby hrubého domáceho produktu. V roku 1994 vzrástol hrubý domáci produkt, pod¾a zaznamenaných údajov, na 4,9%. Tendencia jeho rastu pretrváva aj v roku 1995 a vykázala medziroèný prírastok v bežných cenách v hodnote 7,4%. Za rok 1995 sa vytvoril hrubý domáci produkt vypoèítaný produkènou metódou na základe štatistických výkazov vyjadrený v porovnate¾ných cenách v objeme 416,7 mld. Sk a oproti roku 1994 vzrástol o 6,8%. Uvedený výsledok bol dosiahnutý rastom produkcie vo väèšine hospodárskych èinností. V roku 1996 pokraèoval rast HDP, vytvorený hrubý domáci produkt predstavoval v porovnate¾ných cenách 443,3 mld. Sk a oproti roku 1995 vzrástol o 6,9%. Pod¾a predbežných výsledkov sa v 1. polroku 1997 vytvoril hrubý domáci produkt v bežných cenách v objeme 306,2 mld. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol o 9,7%.

Od roku 1994 je zaznamenaný systematický trend poklesu inflácie. V decembri 1994 bola zaznamenaná miera inflácie meraná prírastkom indexu spotrebite¾ských cien na úrovni 11,7% a v porovnaní s decembrom 1993 poklesla o 13,4 bodu. Miera inflácie zaznamenaná v roku 1995 sa naïalej znižovala a v decembri 1995 predstavovala hodnotu 7,2% a v porovnaní s decembrom 1994 poklesla o 4,5 bodu. Medziroèná inflácia zaznamenaná v decembri 1996 predstavovala hodnotu 5,4% a oproti decembru roku 1995 ïalej poklesla o 1,8 bodu. V roku 1996 boli v trende poklesu inflácie zaznamenané dva menšie výkyvy, v druhom polroku 1996 (nárast inflácie oproti 1. štvr�roku 1996 o 0,1 bodu) a v štvrtom štvr�roku 1996 (nárast inflácie oproti tretiemu štvr�roku 1996 o 0,2 bodu). V 1. štvr�roku 1997 narástla inflácia oproti koncu roka 1996 o 0,9 bodu na hodnotu 6,3% a v druhom štvr�roku 1997 sa znížila a zaznamenala hodnotu 6,2% (pokles o 0,1 bodu).

Na vývoj hospodárstva inflaène pôsobil v roku 1993 a 1994 aj schodok štátneho rozpoètu. V roku 1993 dosiahol hodnotu 23,0 mld. Sk a predstavoval 6,8% hrubého domáceho produktu. Rozpoètové hospodárenie za rok 1994 bolo ukonèené schodkom štátneho rozpoètu v objeme 22,9 mld. Sk. Pozitívnym trendom v roku 1994 je zníženie jeho podielu na hrubom domácom produkte o 1,1 bodu na 5,7%. Ku koncu roka 1995 dosiahol schodok štátneho rozpoètu 8,3 mld. Sk, èo predstavovalo pokles oproti roku 1994 o 3,6 bodu na hodnotu 1,6% HDP. Hospodárenie štátneho rozpoètu Slovenskej republiky ku koncu roka 1996 bolo ukonèené schodkom vo výške 25,6 mld. Sk, jeho podiel na hrubom domácom produkte vzrástol na hodnotu 4,4% a v porovnaní s rokom 1995 vzrástol o 2,8 bodu. Hospodárenie štátneho rozpoètu v 1. polroku 1997 bolo ukonèené schodkom v hodnote 13,2 mld. Sk a jeho podiel na vytvorenom hrubom domácom produkte predstavoval hodnotu 4,3%.

K podstatnému rastu miery nezamestnanosti (stanovenej v priemere za obdobie) na hodnotu 12,7% prišlo v roku 1993. Na konci roka 1994 narástla nezamestnanos� o 0,9 bodu na hodnotu 14,6%. Ku koncu roka 1995 bol zaznamenaný pokles nezamestnanosti o 0,8 bodu na hodnotu 13,8%. V roku 1996 pokraèoval trend znižovania miery nezamestnanosti. Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v roku 1996 prestavovala hodnotu 12,6% a oproti roku 1995 poklesla o 1,2 bodu (pod¾a výberového zis�ovania pracovných síl poklesla na 10,9% o 1,9 bodu). K nárastu miery nezamestnanosti prišlo v 1. štvr�roku 1997 na hodnotu 13,5% (nárast oproti štvrtému štvr�roku 1996 o 1,3%). Miera nezamestnanosti v 1. polroku 1997 prestavovala hodnotu 12,7%.

Oživenie výroby v roku 1994 bolo vyvolané najmä zvýšením zahranièného dopytu. V roku 1994 prišlo k pozitívnemu zvratu obchodnej bilancie Slovenskej republiky. Na zlepšení stavu obchodnej bilancie SR sa podie¾ali: rast exportu a niektoré opatrenia zdražujúce dovoz a zavedenie povinnej certifikácie. Vysoké záporné saldo obchodnej bilancie v roku 1993, ktoré predstavovalo 20,4 mld. Sk bolo vystriedané kladným v roku 1994 a predstavovalo hodnotu 24,4 mld. Sk. V roku 1995 sa dosiahlo nižšie kladné saldo obchodnej bilancie v porovnaní s rokom 1994 a predstavovalo hodnotu 9,4 mld. Sk. V roku 1996 prišlo k výraznému zhoršeniu zahraniènoobchodnej bilancie a prehåbeniu nerovnováhy medzi dovozom a vývozom, (ktorá bola zaznamenaná už v 4. štvr�roku 1995), èo sa prejavilo záporným saldom vo výške 64,3 mld. Sk. Exportná výkonnos� hospodárstva meraná podielom vývozu výrobkov a služieb na HDP poklesla oproti roku 1995 na 57,5%. Dovozná nároènos� hrubého domáceho produktu meraná podielom dovozu výrobkov a služieb na HDP sa oproti roku 1995 zvýšila na hodnotu 68,5%. V období 1. polroka 1997 pokraèovalo prehlbovanie nerovnováhy medzi dovozom a vývozom, ktoré sa prejavilo rastom záporného salda obchodnej bilancie na hodnotu 33 mld. Sk. Dovozná nároènos� meraná podielom dovozu výrobkov a služieb na HDP v 1. polroku 1997 dosiahla hodnotu 69,2%. Exportná výkonnos� hospodárstva meraná podielom vývozu výrobkov a služieb na vytvorenom HDP dosiahla v 1. polroku 1997 hodnotu 59,5%.

Mnohé makroekonomické ukazovatele charakterizujúce vývoj hospodárstva Slovenskej republiky zaznamenali v období rokov 1994 - 1997 pozitívne trendy. Prírastok hrubého domáceho produktu a mieru inflácie možno z h¾adiska zložitosti obdobia transformácie hospodárstva hodnoti� výrazne pozitívne. Menej pozitívne trendy v porovnaní so zaznamenanými trendami vývoja hore uvedených ukazovate¾ov boli dosiahnuté v znižovaní miery nezamestnanosti, ktorá sa od roku 1994 znižuje, ale menším tempom poklesu a jej výslednú priemernú hodnotu v druhom štvr�roku 1997 na úrovni 12,7% možno považova� za relatívne vysokú. Vývoj salda štátneho rozpoètu dosiahnutého v roku 1995 možno považova� za uspokojivý. Nepriaznivý zvrat vo vývoji tohto ukazovate¾a zaznamenaný v roku 1996 možno považova� za neuspokojivý s oh¾adom na dosiahnutú absolútnu hodnotu záporného salda štátneho rozpoètu, ktorá predstavovala v roku 1996 hodnotu 25,6 mld. Sk, èo sa negatívne premietlo do rastu jeho podielu na hrubom domácom produkte. Nepriaznivý vývoj pokraèoval aj v 1. polroku 1997, kde zaznamenané záporné saldo štátneho rozpoètu predstavovalo hodnotu 13,2 mld. Sk. Vývoj salda obchodnej bilancie zaznamenal v uplynulom období dva zvraty, v 2. štvr�roku 1994 pozitívny zvrat a v 4. štvr�roku 1995 negatívny zvrat, ktorý pokraèoval aj v roku 1996. Súèasný vývoj tohto ukazovate¾a za 1. polrok 1997 možno považova� za neuspokojivý, premietajúci sa v raste záporného salda obchodnej bilancie.

Strednodobé tendencie vývoja hospodárstva

Výsledky hospodárstva najvyspelejších krajín G 7 a Európskej Únie v období 1992-1993 naznaèujú ukonèenie hospodárskej recesie. Pri zoh¾adnení Uruguajského kola GATT, ktorého výsledkom bolo podpísanie Marakešskej dohody, možno oèakáva� konjunktúru vo vývoji svetového hospodárstva do roku 2000, ktorá by sa mala pozitívne premietnu� do hospodárstva Slovenskej republiky.

Strednodobé tendencie vývoja hospodárstva SR, ktoré sú naznaèené v nasledujúcej tabu¾ke, boli zhodnotené projektom LINK, realizovaným Európskou hospodárskou komisiou pri OSN ( tlaè EC.AD/R.83/Add.2).

Strednodobé tendencie vývoja hospodárstva v SR

| Ukazovate¾ | Obdobie |
| --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Rast hrubého domáceho produktu v % | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 4,6 |
| Rast inflácie v % | 4,0 | 6,0 | 7,3 | 4,5 |
| Rast exportu v % | 8,2 | 5,4 | 4,9 | 4,6 |
| Rast importu v % | 8,2 | 4,9 | 4,4 | 4,6 |

Predpokladaný vývoj hospodárstva SR naznaèený projektom LINK je èiastoène podhodnotený. Vývoj a výsledky hospodárstva Slovenskej republiky za rok 1994 až 1997 naznaèujú, že hospodárstvo SR sa nachádza v etape konjunktúry, prièom rozvojový potenciál SR zostáva využitý asi na jednu tretinu možností slovenského hospodárstva. Predikcia vývoja niektorých základných ukazovate¾ov hospodárstva SR v roku 1997 je uvedená v nasledujúcej tabu¾ke.

Predpokladaný vývoj vybraných ukazovate¾ov hospodárstva SR v roku 1997

| Ukazovate¾ | 1997 |
| --- | --- |
| Rast hrubého domáceho produktu v % | 6,0 |
| Rast priemerného evidenèného poètu pracovníkov v hospodárstve v % | 0,1 |
| Miera nezamestnanosti v priemere za obdobie v % | 12,8 |
| Miera inflácie v % (na báze spotrebite¾ských cien) | 6,5 |
| Rast produkcie v priemysle v % | 3,5 |
| Rast produkcie v stavebníctve v % | 3,6 |
| Rast hrubého obratu v po¾nohospodárstve v % | 0,8 |

Dlhodobé predpoklady vývoja hospodárstva a požiadavky pre konvergenciu a integráciu SR do Európskej menovej únie

Dlhodobým cie¾om slovenského hospodárstva je jeho integrácia do Európskej únie. Realizácia národného konvergenèného programu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie z h¾adiska vývoja a podmienok hospodárstva je definovaná Maastrichtskou zmluvou, ktorá urèuje nasledujúce hospodárske kritériá pre vstup do Európskej menovej únie:

Kritérium cenovej stability je splnené, ak miera inflácie za posledné tri roky nebola vyššia o viac ako 1,5 bodu nad mierou inflácie troch èlenských štátov s najnižšou mierou inflácie. Na základe vývoja hospodárstva v roku 1996 bola v SR zaznamenaná inflácia v hodnote 5,4%, èo predstavuje asi trikrát väèšiu infláciu v porovnaní s kritériom pre vstup do EMÚ.

Kritérium trvalo udržate¾ného stavu verejných investícií, resp. vyváženosti rozpoètu, je splnené za podmienok, že štát nevykazuje nadmerný deficit a roèný deficit neprekroèí 3% HDP a štátny dlh nesmie by� vyšší ako 60% HDP. Súèasná hospodárska konjunktúra napomáha štátom zvyšova� daòové príjmy a znižova� sociálne výdaje, a tým konsolidova� štátne rozpoèty. Na základe vývoja hospodárstva Slovenskej republiky vykázal podiel salda štátneho rozpoètu na celkovom rozpoète pokles z 5,7% HDP v roku 1994 na 1,6% HDP v roku 1995 a nárast v roku 1996 na hodnotu 4,4% HDP. V 1. polroku 1997 predstavoval tento podiel hodnotu 4,3% HDP. Uvedené kritérium môže SR v strednodobej trajektórii splni�.

Kritérium stability meny v rámci Európskeho menového systému bude splnené za predpokladu, že štát udrží normálnu šírku pásma výmenných kurzov bez výraznejšieho napätia po dobu dvoch rokov. Pri udržaní úrovne makroekonomických a peòažných indikátorov môže by� v Slovenskej republike toto kritérium splnené.

Kritérium konvergencie dlhodobých úrokových sadzieb je splnené za predpokladu, že v priebehu posledného roka je nominálna dlhodobá úroková sadzba vyššia o 2% ako úroková sadzba troch štátov s najnižšou mierou inflácie. Uvedené kritérium je možné splni� do roku 2000 za predpokladu, že rast hrubého domáceho produktu v SR bude prevyšova� rast HDP Európskej únie a budú udržané trendy ostatných makroekonomických a finanèných indikátorov.

Integrácia hospodárstva Slovenskej republiky do Európskej únie predpokladá, že v období do roku 2000 sa budú zmenšova� rozdiely medzi SR a štátmi, ktoré vytvoria Európsky menový systém, èo je možné zabezpeèi� vhodnou hospodárskou, menovou a finanènou politikou, prejavujúcou sa v znižovaní rozdielov v základných makroekonomických ukazovate¾och. Uvedený stav vyžaduje maximálne využitie hospodárskeho rastu, ktorý musí prevýši� hospodársky rast štátov Európskej únie, alebo dokonca krajín združených v OECD, v období do roku 2000, predovšetkým na zníženie rastu inflácie, záporného salda štátneho rozpoètu a zníženie úrokovej miery na hodnotu konzistentnú so štátmi, ktoré budú tvori� Európsky menový systém. Dosiahnu� tento stav v nasledujúcich troch rokoch je ve¾mi nároènou úlohou hospodárskej stratégie a politiky Slovenskej republiky.

Analýza a zhodnotenie vývoja jednotlivých sektorov hospodárstva

Vývoj hospodárstva v období 1994 – 1. polrok 1997 možno zhodnoti� pomocou porovnania hospodárskych výsledkov nefinanèných organizácií s poètom 25 a viac pracovníkov. Údaje o poète podnikov, poète stratových a ziskových organizácií, hospodárskom výsledku podnikov, priemernom poète pracovníkov a priemernej mesaènej mzde sú uvedené v nasledujúcej tabu¾ke a sú èerpané z údajovej základne ŠÚ SR.

Porovnanie hospodárskych výsledkov nefinanèných organizácií s 25 a viac pracovníkmi v období rokov 1994 –1997

| Obdobie | Poèet podnikov nad 25 zamestnancov | Poèet stratových a ziskových podnikov |
| --- | --- | --- |

Straty a zisky podnikov

v mil. Sk.

Sumár strát a ziskov

| v mil. Sk. | Priemerný poèet pracovníkov v stratových a ziskových podnikoch |
| --- | --- |

Priemerná mesaèná mzda v stratových a ziskových podnikoch

| v Sk |
| --- |
| rok 1994 | 4 973 | 2 432 | -31 747 | 30 029 | 518 875 | 5 344 |
| 2 541 | 61 773 |
| 699 348 | 6 701 |
| rok 1995x) | 5 737 | 2 436 | -29 144 | 42 761 | 519 913 | 6 301 |
| 3 301 | 71 904 |
| 670 675 | 7 733 |
| rok 1996 | 6 629 | 3 644 | -51 569 | 33 552 | - | - |
| 2 985 | 85 121 |
| - | - |
| 1. polrok | 6 366 | 2 876 | -24 429 | 19 682 | - | - |
| 1997 xx) |
| 3 490 | 44 111 |
| - | - |
| Index 1.pol.1997/ | - | - | 117,3 | 86,2 | - | - |
| 1.pol.1996 |
| - | 101,1 |
| - | - |
| Index | 115,6 | 149,6 | 176,9 | 78,5 | - | - |
| 1996/ 1995 |
| 90,4 | 118,4 |
| - | - |
| Index | 115,4 | 100,2 | 91,8 | 142,4 | 100,2 | 117,9 |
| 1995/ 1994 |
| 129,9 | 116,4 |
| 95,9 | 115,4 |

x) v roku 1995 boli zahrnuté medzi hospodárske organizácie aj príspevkové organizácie

xx)údaje za rok 1997 sa hodnotia v súbore organizácií s 20 a viac pracovníkmi

Organizácie s poètom 25 a viac pracovníkov, vytvárajúce os hospodárstva SR, ukonèili hospodárenie za rok 1996 s výnosmi vyjadrenými v bežných cenách v hodnote 1 217,4 mld. Sk so ziskom v hodnote 33 552 mil. Sk, s vytvorenou pridanou hodnotou 250 775 mil. Sk. V porovnaní s rokom 1995 narástli výnosy týchto organizácií o 14,6%, pri poklese sumárnych ziskov o 21,5% a náraste pridanej hodnoty o 2,1%. Dosiahnuté výsledky hospodárstva Slovenskej republiky v roku 1996 možno s oh¾adom na pokles ziskov a relatívne nízky nárast pridanej hodnoty oproti nárastu výnosov považova� za neuspokojivé. Evidenèný poèet nefinanèných organizácií s 25 a viac pracovníkmi narástol v roku 1996 na hodnotu 6 629, èo predstavovalo zvýšenie oproti roku 1995 o 15,6%.

Hospodárenie nefinanèných organizácií s poètom 20 a viac pracovníkov bolo ukonèené v 1. polroku 1997 výnosmi v hodnote 621 951 mil. Sk, so ziskom v hodnote 19 682 mil. Sk a vytvorenou pridanou hodnotou 129 556 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výnosy vzrásli o 9,4% pri poklese ziskov o 13,8% a raste vytvorenej pridanej hodnoty o 1,9%. Nepriaznivý stav vývoja výkonnosti a efektívnosti hospodárstva pokraèoval aj v 1. polroku 1997 a prejavil sa v relatívnom znižovaní výnosov hospodárstva, pri ïalšom poklese ziskov a relatívne nízkym rastom pridanej hodnoty.

V národnom hospodárstve v roku 1996 pôsobilo 2 985 ziskových organizácií a ich vykázaný zisk predstavoval 85 121 mil. Sk a 3 644 stratových organizácií, v ktorých hodnota strát dosiahla 51 569 mil. Sk. Zisky ziskových organizácií v roku 1995 predstavovali 71 904 mil. Sk a v roku 1996 vzrástli o 18,4%. Straty stratových organizácií vzrástli v roku 1996 na 51 569 mil. Sk o 76,9%, oproti roku 1995, keï predstavovali 29 144 mil. Sk. Podiel poètu ziskových organizácií v národnom hospodárstve na celkovom poète organizácií v roku 1996 predstavoval 45,0% a vykázal pokles o 12,5 bodu v porovnaní s rokom 1995. V hospodárstve Slovenskej republiky bol zaznamenaný rast poètu stratových organizácií v období rok 1996/rok 1995 o 49,6% a pokles poètu ziskových organizácií o 9,6% na hodnotu 2 985.

V roku 1996 sa v národnom hospodárstve vytvoril zisk v objeme 63 665 mil. Sk po zahrnutí finanèného sektora. Z celkového zisku vytvorili nefinanèné organizácie s 25 a viac pracovníkmi (vrátane príspevkových organizácií) 51 779 mil. Sk zisku, èo predstavovalo 81,3% celkového zisku a finanèné organizácie vytvorili zisk v objeme 11886 mil. Sk, èo predstavuje 18,7% celkového zisku. V období rok 1996/1995 poklesli zisky nefinanèných organizácií s 25 a viac pracovníkmi (vrátane príspevkových organizácií) o 7,1% a narástli zisky finanèných organizácií, ktoré boli v období roka 1995 stratové.

V období 1. polroku 1997 vzrástli zisky ziskových organizácií na hodnotu 44 111 mil. Sk (a oproti rovnakému obdobiu minulého roka vykázali nárast o 1,0%) a vzrástli straty stratových organizácií na hodnotu 24 429 mil. Sk (nárast o 17,3%). Dôsledkom tohto vývoja poklesol celkový zisk nefinanèných organizácií v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 o 13,8%. Z hore uvedenej situácie vyplýva, že dôchodková situácia organizácií sa v 1. polroku 1997 v porovnaní s 1. polrokom 1996 naïalej zhoršovala. Hospodársky výsledok finanèných a nefinanèných organizácií (vrátane odhadu za živnostníkov) v 1. polroku 1997 predstavoval 36 064 mil. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 7,4%. Nefinanèné organizácie vytvorili zisk v hodnote 32 892 mil. Sk a ich zisk oproti 1. polroku 1996 vzrástol o 0,9%. V 1. polroku 1997 vytvorili finanèné organizácie zisk v hodnote 3 172 mil. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka ich zisk vzrástol o 218,2%. Z hore uvedenej analýzy vyplýva, že v 1. polroku zisky nefinanèných organizácií ostali prakticky nezmenené, pri raste ziskov finanèných organizácií o 218,2%. Rast ziskov finanèných organizácií prispel k rastu ziskov celého hospodárstva.

Výsledky hospodárenia nefinanèných organizácií za rok 1996 a 1. polrok 1997 v rozdelení na jednotlivé sektory sú uvedené v nasledujúcej tabu¾ke.

Hospodárske výsledky nefinanèných organizácií s 25 a viac pracovníkmi so zahrnutím príspevkových organizácií v roku 1996 a s 20 a viac pracovníkmi v 1. polroku 1997

| Sektor | Poèet stratových a ziskových podnikov |
| --- | --- |

Straty a zisky podnikov

v mil. Sk.

Sumár strát a ziskov

| v mil. Sk. |
| --- |
|  | 1996 | 1. polrok 1997 | 1996 | 1. polrok 1997 | 1996 | 1. polrok 1997 |
| Po¾nohospodárstvo a | 819 | 884 | - 7 137 | - 3 975 | - 2 622 | - 3 051 |
| po¾ovníctvo | 448 | 306 | 4 515 | 924 |
| Lesníctvo, rybolov a | 21 | 16 | - 364 | - 211 | 73 | 46 |
| chov rýb | 8 | 27 | 437 | 257 |
| �ažba nerastných | 18 | 12 | - 419 | - 505 | 760 | 443 |
| surovín | 15 | 26 | 1 179 | 948 |
| Spracovate¾ský | 1050 | 752 | - 26 502 | - 9 934 | - 326 | 5 214 |
| priemysel | 871 | 1196 | 26 175 | 15 148 |
| Výroba a rozvod | 15 | 18 | - 969 | - 703 | 19 639 | 7 679 |
| elektriny, plynu a vody | 24 | 22 | 20 608 | 8 382 |
| Stavebníctvo | 338 | 263 | - 2 954 | - 1 222 | 2 369 | 1 730 |
|  | 357 | 516 | 5 323 | 2 952 |
| Obchody, opravy motorových | 517 | 314 | - 4 311 | - 2 382 | 6 103 | 3 633 |
| vozidiel a spotrebného tovaru | 572 | 491 | 10 414 | 6 015 |
| Hotely a reštaurácie | 93 | 55 | - 476 | - 213 | 212 | 29 |
|  | 48 | 88 | 686 | 242 |
| Doprava, sklady a spoje | 158 | 104 | - 3 846 | - 3 570 | 3 731 | 1 351 |
|  | 103 | 153 | 7 577 | 4 921 |
| Nehnute¾nosti, prenájom, | 331 | 205 | - 2 654 | - 976 | 4 007 | 2 422 |
| služby a výskum | 299 | 379 | 6 661 | 3 398 |
| Školstvo | 164 | 166 | - 726 | - 272 | - 509 | - 167 |
|  | 145 | 140 | 217 | 105 |
| Zdravotníctvo, a | 30 | 5 | - 173 | - 30 | 275 | 279 |
| sociálna starostlivos� | 9 | 36 | 448 | 309 |
| Ostatné verejné, sociálne a osobné služby |

90

86

82

110

-1 039

879

- 436

| 510 | - 160 | 74 |
| --- | --- | --- |
| Spolu | 3 644 | 2 876 | -51 569 | -24 429 | 33 552 | 19 682 |
|  | 2 985 | 3 490 | 85 121 | 44 111 |

Priemerný nárast výnosov v hospodárstve SR v roku 1996 predstavoval 14,6%. Nadpriemerný nárast výnosov v roku 1996 boli dosiahnutý v odvetviach nehnute¾ností, prenajímaní, obchode a službách nárast o 158,3%, v hoteloch a reštauráciách nárast o 38,7%, vo výrobe strojných zariadení nárast o 25,7% v stavebníctve nárast o 25,6%, a vo výrobe dopravných prostriedkov nárast o 23,0%. Pokles výnosov v období rokov 1996/1995 bol zaznamenaný v odvetví spracovania kože a výrobe kožených výrobkov pokles o 13,9%, v spracovaní dreva a výrobe výrobkov z dreva pokles o 2,6% a stagnácia výnosov bola zaznamenaná v odvetví výroby kovov a kovových výrobkov. V ostatných odvetviach hospodárstva bol zaznamenaný nárast výnosov.

Priemerný nárast pridanej hodnoty v hospodárstve Slovenska v roku 1996 predstavoval 2,1%. Najväèší nárast pridanej hodnoty v období rokov 1996/1995 bol zaznamenaný v odvetví ve¾koobchodu, maloobchodu, opravách motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru o 38,6%, v hoteloch a reštauráciách o 31,1%, v ostatných verejných a sociálnych službách o 25,7%, v nehnute¾nostiach, prenájme a obchodných službách o 15,5%, vo výrobe dopravných prostriedkov o 15,1%, v stavebníctve o 14,5% a v �ažbe nerastných surovín o 14,8%. Najväèší pokles pridanej hodnoty bol zaznamenaný v odvetviach výroby koksu, rafinovaných výrobkov a jadrových palív pokles o 22,3%, v odvetví spracovania dreva a výroby výrobkov z dreva o 12,1%, vo výrobe celulózy, papiera a výrobkov z papiera, vydavate¾stve a tlaèi o 11,4%, vo výrobe strojných zariadení o 7,5%. V období rokov 1996/1995 poklesla pridaná hodnota v polovici odvetví spracovate¾ského priemyslu a priemysel ako celok zaznamenal pokles pridanej hodnoty o 0,5%.

Priemerný nárast výnosov v hospodárstve Slovenskej republiky v období 1. polrok 1997/ 1. polrok 1996 predstavoval 9,4%. Najväèší nárast výnosov bol zaznamenaný v odvetví výroby koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových palív, ktorý predstavoval 40,8%, v odvetví výroby optických a elektrických zariadení, kde nárast predstavoval 26,1%, v odvetví stavebníctva bol zaznamenaný nárast výnosov o 23,9%. Pokles výnosov bol zaznamenaný v odvetví nehnute¾ností, prenájme, v obchode a službách a predstavoval zníženie o 15,5%, v odvetví textilnej a odevnej výroby predstavoval zníženie o 7,8%, vo výrobe dopravných prostriedkov o 2,4% a vo výrobe strojných zariadení o 1,0%.

Priemerný nárast pridanej hodnoty v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 predstavoval 1,9%. Najvyšší nárast pridanej hodnoty bol dosiahnutý v odvetviach výroby koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových palív, kde nárast predstavoval 133,4% (a bol dosiahnutý pri vysokom náraste ziskov a výnosov), v odvetví stavebníctva nárast predstavoval 26,1%, vo výrobe strojov a zariadení nárast predstavoval 19,5%, v odvetví výroby celulózy, papiera a výrobkov z papiera, kde nárast predstavoval 14,5% a vo výrobe inde neklasifikovanej nárast predstavoval 14,3%. Najväèší pokles pridanej hodnoty bol dosiahnutý v odvetviach spracovania kože a výroby výrobkov z kože, kde pokles predstavoval 25,9%, v odvetví obchodu, prenajímaní, nehnute¾nostiach a obchodných službách bol zaznamenaný pokles o 22,6%, v odvetví výroby a rozvodu elektriny plynu a vody bol zaznamenaný pokles o 12,8% a vo výrobe výrobkov z gumy bolo zaznamenané zníženie o 7,3% a podobne.

V roku 1996 sa situácia v hospodárstve Slovenskej republiky zhoršovala a možno ju charakterizova� spomalením rastu výkonnosti hospodárstva sprevádzanú poklesom jeho efektívnosti. Rast výnosov hospodárstva zaznamenaný na makroekonomickej úrovni v roku 1996, ktorý predstavoval 14,6% sa adekvátnou mierou nepremietol do rastu pridanej hodnoty (jej zaznamenaný nárast predstavoval hodnotu 2,1%), èo svedèí o zhoršovaní efektívnosti hospodárstva v roku 1996. V 1. polroku 1997 bol zaznamenaný relatívny pokles v raste výnosov, ktorý predstavoval nárast výnosov o 9,4%, pri raste pridanej hodnoty o 1,9%, èo svedèí o ïalšom spomalení dynamických charakteristík vývoja hospodárstva.

Zisk vytvorený v podnikoch hospodáriacich so ziskom, po odèítaní strát stratových organizácií, v roku 1996 predstavoval 33 552 mil. Sk a oproti roku 1995 poklesol o 21,5%. Na celkovom zisku ziskových organizácií, ktorý predstavoval 85 121 mil. Sk, sa najviac podie¾ala výroba a rozvod elektriny, plynu a vody, ktorej zisk predstavoval 19639 mil. Sk (23,1% zo zisku ziskových organizácií), spracovate¾ský priemysel, ktorý vykázal stratu 326 mil. Sk, vo ve¾koobchode a maloobchode bol dosiahnutý zisk 6 103 mil. Sk (7,2%), v doprave, skladovaní a spojoch predstavoval vytvorený zisk 3 731 mil. Sk (4,4%) a v nehnute¾nostiach a prenájme sa dosiahol zisk 4 007 mil. Sk (4,7%).

K relatívne najväèšiemu nárastu zisku medzi ziskovými organizáciami, v porovnaní rok 1996 s rokom 1995, prišlo v po¾nohospodárstve a po¾ovníctve, kde zisk ziskových organizácií narástol o 248,4%, vo výrobe strojov a zariadení bol zaznamenaný nárast ziskov o 154,1%, v lesníctve a po¾ovníctve o 103,3%, v spracovaní dreva a výrobe výrobkov z dreva o 101,7%, vo výrobe optických a elektronických zariadení o 101,2%. Zisky sa najviac znížili v ziskových podnikoch v odvetviach výroby celulózy, papiera, vydavate¾stve a tlaèi, pokles zisku o 40,9%, vo výrobe chemických výrobkov a chemických vlákien o 17,5%, vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody o 13,8%.

K relatívne najväèšiemu nárastu strát medzi stratovými organizáciami v roku 1996 v porovnaní s rokom 1995 prišlo v odvetví výroby chemických výrobkov a chemických vlákien, kde narástli straty o 311,9%, vo výrobe kovov a kovových výrobkov narástli straty o 228,4% a celkom v spracovate¾skom priemysle vzrástli straty o 196,5%.

Zisk ziskových organizácií po odpoèítaní strát stratových organizácií v 1. polroku 1997 predstavoval 19 682 mil. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesol o 16,1%. K relatívne najväèšiemu nárastu ziskov medzi ziskovými organizáciami v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 prišlo v odvetví výroby koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových palív, kde zisky vzrástli o 140,5% (aj vplyvom ukonèenia plánovaných odstávok v roku 1996), v odvetví ve¾koobchodu, maloobchodu, opravách motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru, kde zisky vzrástli o 29,8%, v odvetví dopravy, skladovania, pôšt a telekomunikácií narástli zisky o 23,8%, v odvetví výroby elektrických a optických zariadení narástli zisky a 24,7% a pod. K relatívne najväèšiemu nárastu strát prišlo v odvetví výroby dopravných prostriedkov, kde rast strát predstavoval 141,6%, v odvetví �ažby nerastných surovín straty vzrástli o 136,0%, v odvetví spracovania kože a výroby výrobkov z kože straty vzrástli o 105,7% a podobne.

Z analýzy vyplýva, že na spomalenom raste hospodárstva sa najvýraznejšie podie¾al spracovate¾ský priemysel, ktorého zisky a straty boli prakticky rovnaké a odvetvie v roku 1996 uzavrelo bilanciu stratou v hodnote 326 mil. Sk. Straty v roku 1996 rástli prakticky vo všetkých rezortoch spracovate¾ského priemyslu. Pre porovnanie v 1. polroku 1997 poklesli straty medzi stratovými organizáciami v odvetví výroby strojov a zariadení, v odvetví výroby ostatných nekovových minerálnych výrobkov a v odvetví výroby chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien. V ostatných odvetviach priemyslu rástli straty stratových organizácií.

Z h¾adiska dosahovaného trendu vývoja ziskov a strát v jednotlivých odvetviach hospodárstva možno hodnoti� rok 1994 ako rok, v ktorom bola zaznamenaná prvá etapa konjunktúry hospodárstva, keï bol dosiahnutý iba rast ziskov ziskových organizácií a straty stratových organizácií v porovnaní s rokom 1993 zostali prakticky nezmenené. Vývoj v roku 1995 možno charakterizova� ako druhú etapu kojunktúry hospodárstva sprevádzanú rastom ziskov ziskových organizácií a poklesom strát stratových organizácií. Zaznamenaný vývoj hospodárstva v roku 1995 bol charakteristický postupným prenášaním konjunktúry aj do stratových organizácií, èo možno považova� za pozitívny trend vtedajšieho vývoja.

Z analýzy ziskov na mikroúrovni (reprezentovanej podnikovou úrovòou) vyplýva, že v roku 1996 poklesol poèet ziskových organizácií o 9,6% pri raste ich ziskov o 18,4% a narástol poèet stratových organizácií o 49,6% pri raste ich strát o 76,9%, èo sa negatívne premieta v dôchodkovej situácii podnikov a v roztváraní nožníc medzi ziskovými a stratovými organizáciami, ale aj v znižovaní poètu ziskových podnikov, ktoré reprezentujú zdravé jadro hospodárstva. Z horeuvedenej analýzy vyplýva, že zaznamenaný vývoj hospodárstva v roku 1996 na mikroúrovni možno hodnoti� ako výrazne neuspokojivý a bolo by potrebné hlbšou analýzou stanovi� príèiny tohto stavu a prija� opatrenia na zvrátenie neuspokojivého vývoja hospodárstva zaznamenaného v roku 1996. Z analýzy ziskov a strát hospodárskych organizácií dosahovaných v 1. polroku 1997 vyplýva, že zisky ziskových organizácií oproti 1. polroku 1996 vzrástli o 1,0% a straty stratových organizácií vzrástli o 17,3%. Vývoj hospodárstva na mikroúrovni zaznamenaný v 1. polroku 1997 má èrty èiastoèných pozitívnych zmien oproti roku 1996, ktoré možno charakterizova� spomalením procesu roztvárania nožníc medzi ziskovými a stratovými organizáciami.

Celkovo možno hodnoti� vývoj v 1. polroku 1997 ako etapu stagnácie, charakteristickú prakticky zanedbate¾ným rastom ziskov ziskových organizácií, pri raste strát stratových organizácií. Relatívny pokles rastu výkonnosti hospodárstva sa v 1. polroku 1997 negatívne premietol aj do poklesu jeho ziskovosti.

Analýza a zhodnotenie stavu hospodárstva v jednotlivých krajoch a predpoklady jeho vývoja

Celková hrubá produkcia podnikov do 24 pracovníkov, s 25 a viac pracovníkmi so zahrnutím fyzických osôb (bez finanèného sektoru, štátnej správy a bez nepriamych daní) za rok 1996 predstavoval v SR 1 475 560 mil. Sk a v porovnaní s rokom 1995 vykázala nárast o 11,9% pri raste medzispotreby na hodnotu 950 524 mil. Sk (rast o 22,4%) a raste pridanej hodnoty na hodnotu 525 036 mil. Sk (rast o 12,8%).

Celková hrubá produkcia v organizáciách do 19 pracovníkov a v organizáciách s 20 a viac pracovníkmi so zahrnutím živnostníkov, finanèného sektora a netrhových služieb predstavovala v 1. polroku 1997 hodnotu 781 936 mil. Sk a oproti rovnakému obdobiu roku 1996 vzrástla o 10,5%, pri raste medzispotreby na hodnotu 504 332 mil. Sk (rast o 11,2%) a raste pridanej hodnoty na hodnotu 277 604 (nárast o 9,1%).

Vývoj hospodárstva v roku 1996 možno charakterizova� ako neuspokojivý s oh¾adom na výrazný rast medzispotreby oproti zaznamenanému rastu hrubej produkcie a dosahovanému rastu pridanej hodnoty. Tento stav sa negatívne premietol vo vývoji výkonnosti, ale najmä efektívnosti hospodárstva Slovenskej republiky. Situáciu v 1. polroku možno charakterizova� relatívnym poklesom výkonnosti pri konštantnom náraste pridanej hodnoty. S oh¾adom na vysoké hodnoty medzispotreby zaznamenané v roku 1996 a ich rast v 1. polroku 1997, klesá aj efektívnos� hospodárstva v 1. polroku 1997.

Stav hospodárstva v roku 1996 v jednotlivých krajoch a ich podiel na produkcii Slovenska možno zhodnoti� pomocou ukazovate¾ov hrubého obratu, medzispotreby a pridanej hodnoty. (Nasledujúce údaje zahròujú podniky do 24 zamestnancov, s 25 a viac zamestnancami, fyzické osoby a v uvedených údajoch nie sú zahrnuté údaje za finanèný sektor, štátnu správu a nepriame dane). Údaje zaznamenané v roku 1996 v hore uvedenom èlenení za jednotlivé kraje a ich podiel na SR sú uvedené v nasledujúcej tabu¾ke. Údaje sú spracované za predpokladu, že hospodárstvo bývalého okresu Rožòava je rozèlenené medzi Košický a Banskobystrický kraj v pomere 6:4, hospodárstvo bývalého okresu Spišská Nová Ves je rozèlenené medzi Košický a Prešovský kraj v pomere 1:1, hospodárstvo bývalého okresu Galanta je rozèlenené medzi Trnavský a Nitriansky kraj v pomere 6:4, bývalý okres Topo¾èany je rozdelený medzi Trenèiansky a Nitriansky kraj v pomere 1:1 a hospodárstvo bývalého Senického okresu je rozèlenené medzi Trnavský, Trenèiansky a Bratislavský kraj v pomere 6:3:1.

Zložky tvoriace hrubý domáci produkt vytvorený za rok 1996 a 1. polrok 1997 vyjadrené v bežných cenách v rozpise na jednotlivé kraje

Kraj

Podiel kraja na SR v %

Hrubá produkcia

v mil. Sk

Medzispotreba

v mil. Sk

Pridaná hodnota

v mil. Sk

|  | 1996 | 1. polrok 1997 | 1996 | 1. polrok 1997 | 1996 | 1. polrok 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bratislavský | 427 477 | 249 559 | 268 663 | 158 619 | 158 814 | 90 940 |
|  | 29,0 | 31,9 | 28,3 | 31,5 | 30,2 | 32,8 |
| Trnavský | 125 373 | 66 018 | 76 994 | 40 053 | 48 378 | 25 965 |
|  | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 9,2 | 9,4 |
| Trenèiansky | 134 136 | 72 633 | 86 398 | 45 899 | 47 739 | 26 736 |
|  | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,6 |
| Nitriansky | 131 297 | 72 489 | 84 517 | 46 814 | 46 781 | 25 657 |
|  | 8,9 | 9,3 | 8,9 | 9,3 | 8,9 | 9,3 |
| Žilinský | 149 137 | 74 743 | 100 302 | 50 527 | 48 834 | 24 214 |
|  | 10,1 | 9,6 | 10,6 | 10,0 | 9,3 | 8,7 |
| Banskobystrický | 143 972 | 72 651 | 87 567 | 43 325 | 56 407 | 29 326 |
|  | 9,8 | 9,3 | 9,2 | 8,6 | 10,7 | 10,6 |
| Prešovský | 133 355 | 58 107 | 81 664 | 37 127 | 51 683 | 20 980 |
|  | 9,0 | 7,4 | 8,6 | 7,4 | 9,8 | 7,6 |
| Košický | 201 033 | 115 736 | 147 063 | 81 968 | 53 973 | 33 768 |
|  | 13,6 | 14,8 | 15,5 | 16,3 | 10,3 | 12,2 |
| SR spolu * | 1 475 560 | 781 936 | 950 516 | 504 332 | 525 042 | 277 604 |

* malé odchýlky jednotlivých ukazovate¾ov sú spôsobené zaokrúh¾ovaním

* údaje za 1. polrok 1997 sú predbežné so zahrnutím finanèného sektora a pod¾a skutoèného rozdelenia organizácií v rámci nového územnosprávneho èlenenia

Z h¾adiska výkonnosti hospodárstva dosiahnutej v 1. polroku 1997 možno kraje Slovenskej republiky rozdeli� na tri skupiny pod¾a dosahovanej hodnoty hrubej produkcie:

kraje s vyššou ako priemernou výkonnos�ou hospodárstva SR reprezentované Bratislavským a Košickým krajom

kraje s o málo nižšou (cca 20%) ako priemernou výkonnos�ou hospodárstva reprezentované Žilinským, Banskobystrickým, Trenèianskym a Nitrianskym krajom

kraje s výrazne nižšou ako priemernou výkonnos�ou hospodárstva reprezentované Trnavským a Prešovským krajom

Efektívnos� hospodárstva jednotlivých krajov možno vyjadri� vzájomným pomerom medzi hrubou produkciou, medzispotrebou a pridanou hodnotou. Údaje charakterizujúce efektívnos� hospodárstva v hore uvedenom èlenení vzájomných pomerov sú zahrnuté v nasledujúcej tabu¾ke.

Vývoj efektívnosti hospodárstva v jednotlivých krajoch SR v roku 1996 a 1. polroku 1997

Kraj

Hrubá produkcia

Medzispotreba

Pridaná hodnota

|  | 1996 | 1. polrok 1997 | 1996 | 1. polrok 1997 | 1996 | 1. polrok 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bratislavský | 1 | 1 | 0,628 | 0,636 | 0,372 | 0,354 |
| Trnavský | 1 | 1 | 0,614 | 0,607 | 0,386 | 0,393 |
| Trenèiansky | 1 | 1 | 0,644 | 0,632 | 0,356 | 0,368 |
| Nitriansky | 1 | 1 | 0,644 | 0,646 | 0,356 | 0,354 |
| Žilinský | 1 | 1 | 0,673 | 0,676 | 0,327 | 0,324 |
| Banskobystrický | 1 | 1 | 0,608 | 0,596 | 0,392 | 0,404 |
| Prešovský | 1 | 1 | 0,612 | 0,639 | 0,388 | 0,361 |
| Košický | 1 | 1 | 0,732 | 0,708 | 0,268 | 0,292 |
| Spolu | 1 | 1 | 0,644 | 0,645 | 0,356 | 0,355 |

Efektívnos� hospodárstva jednotlivých krajov v 1. polroku 1997 možno zhodnoti� pod¾a ukazovate¾a reprezentujúceho podiel pridanej hodnoty na 1 Sk vytvorenej hrubej produkcie. Z h¾adiska dosahovanej efektívnosti hospodárstva možno jednotlivé kraje rozdeli� do nasledovných skupín:

kraje s výrazne vyššou ako nadpriemernou efektívnos�ou hospodárstva SR, kde  možno zahrnú� Banskobystrický a Trnavský kraj

kraje s nadpriemernou efektívnos�ou hospodárstva reprezentované Trenèianskym a Prešovským krajom

kraje s priemernou efektívnos�ou hospodárstva, kde možno zahrnú� Bratislavský a Nitriansky kraj

kraje s podpriemernou efektívnos�ou hospodárstva, kde patria Žilinský a Košický kraj

Z analýzy vyplýva, že kraje Slovenskej republiky s oh¾adom na faktory výkonnosti a efektívnosti hospodárstva môžeme rozdeli� do nasledovných skupín:

kraje s vysokou výkonnos�ou a priemernou efektívnos�ou, kde možno zahrnú� Bratislavský kraj

kraje s vysokou výkonnos�ou a výrazne podpriemernou efektívnos�ou, kde možno zahrnú� Košický kraj

kraje s nižšou ako priemernou výkonnos�ou a nadpriemernou efektívnos�ou, kde patria Banskobystrický a Trenèiansky kraj

kraje s nižšou ako priemernou výkonnos�ou a priemernou efektívnos�ou, kde možno zahrnú� Nitriansky kraj

kraje s nižšou ako priemernou výkonnos�ou a výrazne podpriemernou efektívnos�ou, kde patrí Žilinský kraj

kraje s výrazne podpriemernou výkonnos�ou a nadpriemernou efektívnos�ou, kde možno zaradi� Trnavský a Prešovský kraj

Analýza a zhodnotenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva v Trenèianskom kraji

S oh¾adom na absolútnu hodnotu vytvorenej hrubej produkcie v 1. polroku 1997 je Trenèiansky kraj na 5. mieste a v raste hrubej produkcie v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 zastáva 2. pozíciu medzi krajmi SR. Hrubá produkcia Trenèianskeho kraja v 1. polroku 1997 predstavovala hodnotu 72 633 mil. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1996 vykázala rast o 13,9%. Priemerná hrubá produkcia na jeden kraj predstavovala 97 742 mil. Sk a priemerný rast hrubej produkcie v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 za SR predstavoval 10,5%. Hrubá produkcia Trenèianskeho kraja v 1. polroku 1997 je o 25,7% nižšia ako priemer tohto ukazovate¾a prepoèítaný na jeden kraj SR a jeho rast v období 1. polrok 1997 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol o 4,1% nižší ako trend rastu hrubej produkcie za SR prepoèítaný na jeden kraj. Podiel hrubého obratu Trenèianskeho kraja na hrubej produkcii za SR v 1. polroku 1997 predstavoval 9,3%.

V medzispotrebe zastáva Trenèiansky kraj 5. pozíciu medzi okresmi SR a èo sa týka jej nárastu v období 1. polrok 1997 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1996 je na 4. mieste. Medzispotreba Trenèianskeho kraja v 1. polroku 1997 vykázala hodnotu 45 899 mil. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1996 narástla o 7,9%. Priemerná hodnota medzispotreby prepoèítaná na jeden kraj SR v 1. polroku 1997 predstavovala 63 042 mil. Sk a priemer rastu medzispotreby za SR v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 predstavoval 11,2%. Medzispotreba v Trenèianskom kraji v 1. polroku 1997 je o 27,2% nižšia ako priemer tohto ukazovate¾a prepoèítaného na jeden kraj SR a jej nárast v období 1. polroku 1997 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1996 bol o 47,2% nižší ako rast medzispotreby za SR, prepoèítanej na jeden kraj. Podiel medzispotreby Trenèianskeho kraja na medzispotrebe za SR predstavuje 9,1%.

V ukazovateli tvorby pridanej hodnoty bol Trenèiansky kraj na 4. pozícii v SR a èo sa týka jej nárastu za 1. polrok 1997 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1996 zastával 1. prieèku medzi krajmi SR. Pridaná hodnota vytvorená v Trenèianskom kraji v období 1. polroka 1997 predstavovala 26 734 mil. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1996 vzrástla o 26,0%. Priemer pridanej hodnoty za SR na jeden kraj predstavoval 34 701 mil. Sk a priemerný rast pridanej hodnoty v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 predstavoval 9,1%. Pridaná hodnota vytvorená v Trenèianskom kraji v 1. polroku 1997 je o 23,0% nižšia ako priemer tohto ukazovate¾a prepoèítaného na jeden kraj SR a jej nárast v Trenèianskom kraji v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 bol o 91,1% vyšší ako rast pridanej hodnoty za SR prepoèítanej na jeden kraj. Podiel pridanej hodnoty Trenèianskeho kraja na pridanej hodnote za SR predstavuje 9,6%.

Charakteristiku a efektívnos� Trenèianskeho kraja v porovnaní s údajmi za Slovensko možno zhodnoti� pomocou nasledujúcej analýzy. V 1. polroku 1997 možno statický stav hospodárstva Trenèianskeho kraja vyjadri� vzájomným pomerom medzi hrubou produkciou, medzispotrebou a pridanou hodnotou. Z 1 Sk vytvorenej hrubej produkcie v Trenèianskom kraji pripadalo 0,632 Sk na medzispotrebu a 0,368 Sk na pridanú hodnotu. Trenèiansky kraj vykazuje lepšie hodnoty ako priemerné hodnoty týchto ukazovate¾ov za SR, ktoré sa dosiahli v 1. polroku 1997 a možno ich charakterizova� tak, že na 1 Sk vytvorenej hrubej produkcie za SR pripadlo 0,645 Sk na medzispotrebu a 0,355 Sk na pridanú hodnotu. Pre porovnanie dynamiky vývoja hospodárstva v 1. polroku 1997 možno uvies�, že z 1 Sk vytvoreného hrubého obratu v Trenèianskom kraji pripadlo 0,379 Sk na medzispotrebu a 0,621 Sk na pridanú hodnotu. Trenèiansky kraj vykázal výrazne lepšie hodnoty ako priemerné hodnoty týchto ukazovate¾ov za SR, ktoré sa dosiahli v 1. polroku 1997, kde na 1 Sk vytvoreného hrubého obratu pripadlo 0,688 Sk na medzispotrebu a 0,312 Sk na pridanú hodnotu. Z porovnania údajov o pridanej hodnote vyplýva, že v sledovanom období sa výrazne zvýšila efektívnos� hospodárstva Trenèianskeho kraja a poklesla efektívnos� hospodárstva Slovenskej republiky ako celku.

V absolútnej hodnote hrubej produkcie zastáva Trenèiansky kraj 5. pozíciu a v dynamických charakteristikách jej vývoja za 1. polrok 1997 2. pozíciu v medzikrajovom porovnaní. V rámci porovnania absolútnych hodnôt medzispotreby zastával Trenèiansky kraj za 1. polrok 1997 5. pozíciu a v dynamických charakteristikách jej vývoja zastával Trenèiansky kraj 4. pozíciu v porovnaní s ostatnými krajmi. V absolútnych hodnotách pridanej hodnoty zastával Trenèiansky kraj za 1. polrok 1997 v medziokresnom porovnaní 4. pozíciu a v jej raste v 1. polroku 1997 zastával 1. pozíciu v medzikrajovom porovnaní.

Z analýzy vyplýva, že v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 rast hrubej produkcie Trenèianskeho kraja, oproti rastu hrubej produkcie prepoèítanej na jeden kraj SR, bol o 3,4 bodu vyšší. Hodnota medzispotreby rástla o 3,3 bodu pomalšie ako hodnota medzispotreby prepoèítaná na jeden kraj SR a rast pridanej hodnoty bol o 16,9 bodu vyšší ako rast pridanej hodnoty prepoèítanej na jeden kraj SR. Zaznamenané hospodárske výsledky v absolútnej hodnote výkonnosti Trenèianskeho kraja zaostávajú za priemerom prepoèítaným na jeden kraj SR a dynamické charakteristiky vývoja hrubej produkcie, medzispotreby a pridanej hodnoty dokumentujú výrazný nárast efektívnosti hospodárstva kraja. Prakticky dve tretiny hodnoty rastu hrubej produkcie zaznamenanej v 1. polroku 1997 sa premietli do rastu vytvorenej pridanej hodnoty kraja (62,1%) a na medzispotrebu pripadol nárast o 37,9%. Zaznamenaný vývoj hospodárstva Trenèianskeho kraja v 1. polroku možno považova� za ve¾mi dobrý. Dosiahnutý vysoký rast pridanej hodnoty pri nižšom raste medzispotreby a o málo vyššom raste hrubej produkcie oproti rastu týchto ukazovate¾ov za SR prepoèítaných na jeden kraj svedèí o dynamickom rozvoji výkonnosti a hospodárskej efektívnosti kraja reprezentovanej zmenou kvantitatívnych charakteristík vývoja hospodárstva kraja na zmeny kvalitatívne, èo je v zhode so stratégiou trvale udržate¾ného rozvoja spoloènosti. Uvedený trend hospodárskeho rozvoja kraja sa prejavil vo zvýšenej ziskovosti efektívnych podnikov, èo pri vhodnej stratégii udržania ziskov v kraji povedie priamo k rozvojovým impulzom hospodárstva ziskových podnikov a nepriamo, formou odvodu daní, do impulzov rozvoja kraja.

Z toho vyplýva, že Trenèiansky kraj patrí medzi kraje s nižšou ako priemernou výkonnos�ou a nadpriemernou efektívnos�ou hospodárstva v SR. Pri udržaní trendov rastu výkonnosti a efektívnosti hospodárstva v dlhšom èasovom období možno oèakáva� zlepšenie postavenia kraja v medzikrajovom porovnaní.

Zhodnotenie stavu a predpoklady vývoja hospodárstva v Trenèianskom kraji a jeho okresoch

Stav hospodárstva v Trenèianskom kraji v 1. polroku 1997 a jeho podiel na produkcii hospodárstva v Slovenskej republike možno zhodnoti� pomocou ukazovate¾ov produkcie v èlenení po¾nohospodárstvo, priemysel a stavebníctvo. (Nasledujúce údaje zahròujú podniky do 19 zamestnancov, s 20 a viac zamestnancami, fyzické osoby a v uvedených údajoch nie sú zahrnuté údaje za finanèný sektor, štátnu správu a nepriame dane). Údaje v hore uvedenom èlenení za Trenèiansky kraj a jeho podiel na SR sú uvedené v nasledujúcej tabu¾ke.

Produkcia v po¾nohospodárstve, priemysle a stavebníctve v Trenèianskom kraji v 1. polroku 1997 vyjadrená v bežných cenách.

| Kraj | Tržby za predaj po¾nohospodárskych výrobkov v mil. Sk | Výroba tovaru v priemysle v mil. Sk | Objem stavebnej produkcie v mil. Sk |
| --- | --- | --- | --- |
| Trenèiansky kraj | 1 334 | 30 121 | 2 513 |
| Podiel kraja na SR v% | 10,3 | 10,9 | 8,1 |

V tržbách za po¾nohospodársku produkciu zastáva Trenèiansky kraj v medzikrajovom porovnaní v 1. polroku 1997 4. pozíciu a dosahovanú úroveò tržieb v po¾nohospodárstve v hodnote 1 334 mil. Sk možno z h¾adiska podmienok kraja považova� za uspokojivú. Podiel kraja na produkcii po¾nohospodárstva SR predstavuje 10,3% a možno ho považova� za významný.

Vo výrobe tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 zastával Trenèiansky kraj 3. pozíciu v medzikrajovom porovnaní. Výroba tovaru v priemysle predstavovala v 1. polroku 1997 hodnotu 30 121 mil. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástla o 0,6%. Priemerný nárast tohto ukazovate¾a v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 za Slovenskú republiku predstavoval 3,5%. Absolútne hodnoty výroby tovaru v priemysle možno považova� za uspokojivé a dosahované dynamické charakteristiky jej vývoja sú nižšie o 2,9 bodu ako priemerné hodnoty tohto ukazovate¾a dosahované v hospodárstve SR a prepoèítané na jeden kraj SR. V porovnaní dynamických charakteristík vývoja výroby tovaru v priemysle medzi krajmi SR je potrebné poznamena�, že v troch krajoch vývoj tohto ukazovate¾a predstavoval zníženie. V súèasnosti dosahovaný vývoj dynamiky výroby tovaru v priemysle Trenèianskeho kraja možno považova� za primeraný a v dlhšom èasovom období bude potrebné sledova� vývoj tohto ukazovate¾a s oh¾adom na to, že priemysel sa podstatnou èas�ou podie¾a na výkonnosti hospodárstva Trenèianskeho kraja. Podiel kraja vo výrobe tovaru v priemysle SR predstavuje 10,9%.

Objem stavebnej produkcie Trenèianskeho kraja v 1. polroku 1997 predstavoval 2 513 mil. Sk a oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 7,7%. Rast tohto ukazovate¾a za SR predstavoval 8,8% a podiel Trenèianskeho kraja na stavebnej produkcii za SR predstavoval 8,1%. Z dosahovaných výsledkov vyplýva, že najmä v absolútnych hodnotách objemu stavebnej produkcie má Trenèiansky kraj rezervy.

Z h¾adiska absolútnej hodnoty výkonnosti hospodárstva možno jednotlivé okresy Trenèianskeho kraja rozdeli� do nasledovných skupín:

okresy výrazne prevyšujúce výkonnos�ou hospodárstva priemerné hodnoty výkonnosti hospodárstva kraja prepoèítané na jeden okres, kde možno zaradi� okresy Prievidza, Púchov a Trenèín

okresy s vyššou ako priemernou výkonnos�ou hospodárstva, kde možno zahrnú� okres Nové Mesto nad Váhom

okresy s nižšou ako priemernou výkonnos�ou hospodárstva, medzi ktoré možno zahrnú� okresy Ilava a Považská Bystrica

okresy s výrazne nižšou ako priemernou výkonnos�ou hospodárstva, medzi ktoré patria okresy Myjava, Bánovce nad Bebravou a Partizánske

Stav hospodárstva Trenèianskeho kraja a jeho okresov, slabé a silné stránky ich sektorov, možno charakterizova� pomocou preh¾adu o produkcii a službách. Údaje o produkcii a službách za 1. polrok 1997 v okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenèín v èlenení výroba tovaru v priemysle, objem stavebnej produkcie, preprava tovaru cestnou dopravou, maloobchodný predaj a tržby a ostatné trhové služby sú zhrnuté v nasledujúcej tabu¾ke. (Nasledujúce údaje zahròujú podniky na území kraja a okresov s 20 a viac zamestnancami).

Preh¾ad o produkcii a službách v Trenèianskom kraji a jeho okresoch za 1. polrok 1997

| Okres | Výroba tovaru v priemysle v mil. Sk | Objem stavebnej produkcie v mil. Sk |
| --- | --- | --- |

Preprava tovaru cestnou dopravou

| v tis. ton | Maloobchodný predaj v mil. Sk | Tržby a ostatné trhové služby v mil. Sk |
| --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou | 1 266 | 142 | 17 962 | 387 | 49 |
| Ilava | 2 097 | 141 | 661 636 | 687 | 213 |
| Myjava | 1 286 | 31 | - | 468 | 59 |
| Nové Mesto nad Váhom | 3 120 | 139 | 33 705 | 636 | 225 |
| Partizánske | 991 | 116 | 3 673 | 996 | 91 |
| Považská Bystrica | 1 634 | 464 | 98 258 | 1 621 | 121 |
| Prievidza | 5 810 | 876 | 295 208 | 2 119 | 314 |
| Púchov | 4 887 | 98 | 20 225 | 542 | 168 |
| Trenèín | 4 137 | 506 | 1 330 135 | 2 725 | 830 |
| Trenèiansky kraj spolu | 25 228 | 2 513 | 2 460 802 | 10 181 | 2 070 |
| SR spolu | 236 345 | 30 943 | 11 339 820 | 135 393 | 44 953 |

Výroba tovaru v priemysle za 1. polrok 1997 predstavovala v Trenèianskom kraji 25 228 mil. Sk a jej podiel na výrobe tovaru v SR predstavoval 10,7%. Priemerná hodnota výroby tovaru v priemysle prepoèítaná na jeden okres Trenèianskeho kraja predstavovala 2 803 mil. Sk. Z medziokresného porovnania v rámci Trenèianskeho kraja vyplýva, že okresy Prievidza, Púchov, Trenèín a Nové Mesto nad Váhom dosahujú nadpriemerné hodnoty v tomto ukazovateli. Nižšie ako priemerné hodnoty vo výrobe tovaru sú dosahované v okresoch Ilava a Považská Bystrica. V absolútnych hodnotách tohto ukazovate¾a výrazne zaostávali okresy Bánovce nad Bebravou, Myjava a Partizánske. V týchto okresoch by bolo potrebné prija� opatrenia na podporu výkonnosti priemyslu.

Objem stavebnej produkcie v Trenèianskom kraji v 1. polroku 1997 predstavoval 2 513 mil. Sk a jej podiel na úhrnnej stavebnej produkcii za SR predstavoval hodnotu 8,1%. Priemerná hodnota objemu stavebnej produkcie prepoèítaná na jeden okres v 1. štvr�roku 1997 predstavovala hodnotu 279 mil. Sk. Nadpriemerné hodnoty v tomto ukazovateli boli dosiahnuté v 1. polroku 1997 v okresoch Prievidza, Trenèín a Považská Bystrica. Neuspokojivé výsledky v tomto ukazovateli boli dosiahnuté vo všetkých ostatných okresoch Trenèianskeho kraja. Z tohto dôvodu je potrebné preskúma� príèiny zaostávania týchto okresov a prija� opatrenia na zvrátenie neuspokojivého vývoja v objeme stavebnej produkcie v zaostávajúcich okresoch Trenèianskeho kraja.

Preprava tovaru cestnou dopravou v Trenèianskom kraji v 1. polroku 1997 predstavovala 2 461 tis. ton a jej podiel na preprave tovaru cestnou dopravou v SR predstavuje 21,7%. Nadpriemerné hodnoty v tomto ukazovateli boli dosiahnuté v okresoch Trenèín, Ilava a Prievidza. V ostatných okresoch Trenèianskeho kraja boli dosiahnuté v tomto ukazovateli menej uspokojivé výsledky. Dosahované výsledky v preprave tovaru cestnou dopravou v 1. polroku 1997 v Trenèianskom kraji ako celku môžeme považova� za ve¾mi dobré a podie¾ajúce sa svojím príspevkom na výkonnosti hospodárstva kraja.

Maloobchodný predaj v Trenèianskom kraji v 1. polroku 1997 predstavoval 10 181 mil. Sk a jeho podiel na maloobchodnom predaji za SR predstavoval 7,5%. V porovnaní s ostatnými krajmi zaznamenal Trenèiansky kraj v 1. polroku 1997 v maloobchodnom predaji neuspokojivé výsledky a v absolútnych hodnotách tohto ukazovate¾a je posledným krajom v Slovenskej republike. Z medziokresného porovnania v rámci Trenèianskeho kraja vyplýva, že lepšie ako priemerné hodnoty prepoèítané na jeden okres kraja boli dosiahnuté v okresoch Trenèín, Prievidza a Považská Bystrica. V ostatných okresoch možno dosiahnuté výsledky v tomto ukazovateli považova� za neuspokojivé. Bolo by potrebné hlbšie analyzova� príèiny vo vývoji tohto ukazovate¾a a prija� opatrenia na podporu maloobchodného predaja v Trenèianskom kraji.

Objem tržieb a ostatných trhových služieb v Trenèianskom kraji v 1. polroku 1997 predstavoval 
2 077 mil. Sk a ich podiel na tržbách a ostatných trhových službách zaznamenaných v tom istom období v SR predstavoval 4,6%. Trenèiansky kraj dosahoval v 1. polroku 1997 v tomto ukazovateli výrazne neuspokojivé výsledky a v medzikrajovom porovnaní zastával poslednú prieèku v SR. Lepšie ako priemerné hodnoty v tomto ukazovateli prepoèítané na jeden okres Trenèianskeho kraja boli dosiahnuté v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Ilava. V ostatných okresoch boli dosiahnuté neuspokojivé výsledky v tržbách a ostatných trhových službách. Z hore uvedenej analýzy vyplýva, že je potrebné prija� opatrenia orientované na nárast tohto ukazovate¾a v Trenèianskom kraji.

Stav transformácie vlastníckych vz�ahov v hospodárstve Trenèianskeho kraja

Ku koncu 1. polroka 1997 pôsobilo v SR 50 297 organizácií zameraných na tvorbu ziskov. V Trenèianskom kraji pôsobilo 4 929 organizácií zameraných na tvorbu ziskov a ich podiel na SR predstavoval 9,8%. Z nich v prevažujúcom súkromnom vlastníctve pôsobilo 4 770, èo predstavuje 96,8% a vo verejnom vlastníctve 159. Z celkového poètu 4 770 organizácií v prevažujúcom súkromnom vlastníctve, so zahrnutím družstevného vlastníctva, bolo 547 organizácii (11,5%) v medzinárodnom spoluvlastníctve a 372 organizácií (7,8%) vo výluènom zahraniènom vlastníctve. V poète registrovaných organizácií patrí Trenèiansky kraj v medzikrajovom porovnaní na 6. miesto v Slovenskej republike. Poèet registrovaných fyzických osôb v Trenèianskom kraji ku koncu 1. polroka 1997 predstavoval 24 938 a ich podiel na SR predstavoval 9,5%. V poète registrovaných fyzických osôb patrí Trenèiansky kraj v medzikrajovom porovnaní na posledné miesto v SR.

Z analýzy vyplýva, že v poète registrovaných organizácií, ale najmä registrovaných fyzických osôb má Trenèiansky kraj znaèné rezervy v porovnaní s ostatnými krajmi SR.

Vývoj zamestnanosti a priemernej mesaènej mzdy v Trenèianskom kraji a jeho okresoch

Zamestnanos� v SR vyjadrená ako priemerný evidenèný poèet pracovníkov vo fyzických osobách v organizáciách s 20 a viac pracovníkmi v 1. polroku 1997 predstavovala 1447588 pracovníkov. Údaje o vývoji zamestnanosti a priemernej mesaènej mzde v Trenèianskom kraji a jeho okresoch sú uvedené v nasledujúcej tabu¾ke.

Vývoj zamestnanosti a priemernej mesaènej mzdy v Trenèianskom kraji a jeho okresoch

Okres

Zamestnanos�

| poèet osôb | Priemerná mesaèná mzda v Sk. |
| --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou | 9 024 | 7 164 |
| Ilava | 15 289 | 8 136 |
| Myjava | 7 970 | 7 789 |
| Nové Mesto nad Váhom | 14 168 | 8 056 |
| Partizánske | 13 055 | 6 783 |
| Považská Bystrica | 12 578 | 7 492 |
| Prievidza | 34 418 | 8 578 |
| Púchov | 15 527 | 8 796 |
| Trenèín | 33 978 | 7 809 |
| Trenèiansky kraj | 156 005 | 7 982 |
| Spolu za SR | 1 447 588 | 8 769 |

Podiel zamestnanosti Trenèianskeho kraja na zamestnanosti v SR v 1. polroku 1997 v podnikoch s 20 a viac pracovníkmi predstavoval 10,8%. Zamestnanos� vyjadrená ako evidenèný poèet zamestnancov vo fyzických osobách predstavovala v Trenèianskom kraji 156 005 osôb. Priemerná mesaèná mzda vykázaná v Trenèianskom kraji v 1. polroku 1997 predstavovala 7 982 Sk a je o 787 Sk (9,0%) nižšia ako zaznamenaná priemerná mesaèná mzda dosahovaná v 1. polroku 1997 v SR. Vyššie ako priemerné mzdy prepoèítané na jeden okres kraja boli dosiahnuté v okresoch Púchov, Prievidza, Ilava a Nové Mesto nad Váhom a najnižšie mzdy sú dosahované v okrese Partizánske.

Evidovaná nezamestnanos� v SR, pod¾a údajov úradu práce, predstavovala v 1. polroku 1997 v SR hodnotu 319 921 nezamestnaných a oproti 1. štvr�roku 1997 poklesla o 1,1%. Vyplatený objem príspevkov v nezamestnanosti v SR za 1. polrok 1997 predstavoval 2 105 mil. Sk a miera nezamestnanosti v SR k 30. 6. 1997 dosiahla hodnotu 12,3%.

Návrh hlavných smerov rozvoja hospodárstva Trenèianskeho kraja

Navrhovaný rozvoj hospodárstva Trenèianskeho kraja vychádza z analýzy a predpokladov rozvoja hospodárstva SR a Trenèianskeho kraja v uplynulom období a z predpokladov daných rozvojom hospodárstva v širšom európskom regióne. Rozvoj hospodárstva v SR a Trenèianskom kraji s oh¾adom na jeho charakter vychádza z predpokladov pôsobenia vo¾ných trhových síl a súèasnej medzinárodnej politickej situácie ako aj danej štruktúry hospodárstva Trenèianskeho kraja a možnosti jeho uplatnenia sa v medzikrajovej a medzinárodnej delbe práce.

Navrhovaný rozvoj hospodárstva Trenèianskeho kraja sa zakladá na raste absolútnych hodnôt jeho výkonnosti a udržaní, respektíve raste absolútnych hodnôt jeho efektívnosti. Tento základný cie¾ rozvoja hospodárstva je možné dosiahnu� pri udržaní rastu vývoja hrubej produkcie zaznamenanej v 1. polroku 1997 a dosahovaného podielu pridanej hodnoty, respektíve medzispotreby na hrubej produkcii v 1. polroku 1997 v dlhšom èasovom období. V hospodárstve Trenèianskeho kraja boli v 1. polroku 1997 dosiahnuté vyššie rastové charakteristiky výkonnosti a efektívnosti hospodárstva ako v hospodárstve Slovenskej republiky pri prepoète na jeden kraj. Tieto pozitívne trendy rastu bude potrebné udrža� v dlhšom èasovom období.

Navrhovaný rozvoj hospodárstva je potrebné založi� na èerpaní jeho vnútorných rezerv a na procese zmeny jeho štruktúry. Z h¾adiska sektorálnej štruktúry hospodárstva je potrebné využi� vnútorné rezervy priemyslu, reprezentované najmä nižšou výkonnos�ou priemyslu v zaostávajúcich okresoch Trenèianskeho kraja. Ïalej je možné využi� pomerne ve¾ké rezervy kraja v sektore stavebníctva. Zvýšenie jeho výkonnosti a podielu na hospodárstve kraja by sa pozitívne premietlo do rastu výkonnosti a efektívnosti hospodárstva Trenèianskeho kraja. V preprave tovaru cestnou dopravou dosahuje Trenèiansky kraj výborné výsledky a podiel tohto sektoru prispieva k hospodárskej výkonnosti a efektívnosti kraja. V sektore po¾nohospodárstva sú v kraji dosahované pomerne dobré výsledky s oh¾adom na pôdno-klimatické podmienky. Najväèšou rezervou hospodárstva je maloobchodný predaj a tržby a ostatné trhové služby, ktoré sú v kraji na ve¾mi nízkej úrovni. Budúci rozvoj hospodárstva Trenèianskeho kraja je potrebné popri èerpaní jeho vnútorných zdrojov zamera� na zmenu štruktúry hospodárstva posunom z primárnych výrobných èinností do terciálnej sféry reprezentovanej obchodom a službami. Zo skúseností v ostatných krajoch Slovenska vyplýva, že rast terciálnej sféry je charakteristický rastom poètu organizácií zameraných na tvorbu ziskov a rastom zamestnanosti medzi živnostníkmi a zamestnancami. V týchto ukazovate¾och má Trenèiansky kraj v porovnaní s ostatnými krajmi SR výrazné rezervy. Zvýšenie podielu terciálnej sféry na hospodárstve Trenèianskeho kraja sa premietne do rastu jeho výkonnosti a efektívnosti.

Záverom možno konštatova�, že navrhované smery rozvoja hospodárstva Trenèianskeho kraja, zamerané na èerpanie vnútorných rezerv zaostávajúcich sektorov a najmä na zmenu jeho štruktúry, sa v budúcnosti premietnu do rastu výkonnosti a efektívnosti hospodárstva kraja ako celku, ktorý bude sprevádzaný rozvojom zamestnanosti a hospodárskych aktivít v kraji najmä v oblasti obchodu a služieb a pomalším rastom aktivít ostatných sektorov hospodárstva. Navrhované hlavné smery rozvoja hospodárstva kraja by bolo potrebné hlbšie rozpracova� do stratégie a politiky rozvoja hospodárstva Trenèianskeho kraja, èo však nie je úlohou ÚPN VÚC.

Návrh opatrení vyplývajúcich z analýzy a zhodnotenia hospodárskych podmienok a návrhu rozvoja hospodárstva Trenèianskeho kraja

Vypracova� štúdiu rozvoja hospodárstva kraja, ktorá by slúžila ako podklad pre spracovanie zodpovedajúcej hospodárskej politiky rozvoja kraja a jeho okresov a analyzovala by stav a vývoj hospodárstva a reagovala aj na úroveò èerpania vnútorných zdrojov tvorby hrubého obratu a jeho sektorové a odvetvové napåòanie. Vypracovaná štúdia odhalí rezervy v jednotlivých sektoroch a odvetviach hospodárstva a prijatá hospodárska politika okresu zabezpeèí, pomocou primeraných nástrojov, ïalší rast výkonnosti a efektívnosti hospodárstva kraja.

Sledova� vývoj absolútnych hodnôt a dynamických charakteristík vývoja výkonnosti a efektívnosti hospodárstva Trenèianskeho kraja a na základe ich vývoja prijíma� opatrenia zamerané na usmeròovanie a dosiahnutie dynamického nárastu výkonnosti a efektívnosti hospodárstva Trenèianskeho kraja.

S cie¾om zabezpeèenia a vytvorenia harmonického a teritoriálne vyváženého rozvoja hospodárstva prija� opatrenia na podporu a na ïalšie zlepšenie postavenia zaostávajúcich sektorov hospodárstva a zaostávajúcich okresov Trenèianskeho kraja.

Na základe navrhovaných smerov rozvoja hospodárstva vytvori� podmienky pre zmenu štruktúry hospodárstva v Trenèianskom kraji, podporením rozvoja zaostávajúcej terciálnej sféry, ktorá sa premietne do rastu výkonnosti a efektívnosti hospodárstva kraja a bude sprevádzaná rastom zamestnanosti a rastom poètu malých a stredných organizácií zameraných na tvorbu ziskov a nárastom poètu podnikate¾ov a fyzických osôb a vytvorením nových pracovných príležitostí pre nich a ich zamestnancov.

Priemyselná výroba a stavebníctvo

Vývoj priemyslu Trenèianskeho kraja

1. Analýza a zhodnotenie hospodárskych výsledkov priemyselných podnikov v Slovenskej republike

Do skupiny priemyslu boli zahrnuté podniky na �ažbu nerastných surovín, podniky spracovate¾ského priemyslu a podniky na výrobu a rozvod elektriny, plynu a vody. (Všetky tabu¾kové údaje uvedené v nasledujúcom texte sú èerpané zo štatistických správ o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR publikovaných ŠÚ SR).

Výroba tovaru v priemysle v SR v roku 1994 v bežných cenách predstavovala 413,3 mld. Sk a v porovnaní s rokom 1993 vzrástla o 12,3%. Výroba tovaru v priemysle v roku 1995 predstavovala 497,2 mld. Sk a oproti roku 1994 vzrástla o 16,9%. Podiel výroby podnikov v prevažujúcom súkromnom vlastníctve na celkovej výrobe podnikov v priemysle v roku 1995 predstavoval 321,4 mld. Sk (64,4%) a oproti roku 1994 vzrástol o 4,2%. Výroba tovaru v priemysle v roku 1996 predstavovala 531 798 mil. Sk a oproti roku 1995 vzrástla, v bežných cenách, o 7,0% a v stálych cenách o 2,5%. Z hore uvedenej analýzy vyplýva, že v roku 1996 prichádza k spomaleniu trendu rastu výroby tovaru v priemysle. V 1. polroku 1997 vzrástla výroba tovaru v priemysle oproti rovnakému obdobiu roku 1996 v bežných cenách o 3,5%, èo svedèí o ïalšom spomalení trendu rastu tohto ukazovate¾a.

Na konci roka 1995 pracovalo v priemysle SR celkom 621,1 tis. pracovníkov, vyjadrených ako priemerný evidenèný poèet pracovníkov a ich poèet vzrástol oproti koncu roka 1994 o 4,1%. Na konci roka 1996 pracovalo v priemysle Slovenska celkom 621,3 tis. pracovníkov vyjadrených ako priemerný evidenèný poèet pracovníkov a ich poèet sa oproti koncu roka 1995 prakticky nezmenil (rast o 200 pracovníkov). V 1. polroku 1997 pracovalo v priemysle spolu 611,1 tis. pracovníkov a ich poèet sa oproti rovnakému obdobiu roku 1996 znížil o 1,5%. Z hore uvedenej analýzy vyplýva, že v 1. polroku 1997 prišlo k zníženiu poètu pracovníkov v priemysle. Niektoré vybrané ukazovatele charakterizujúce ve¾kostnú štruktúru priemyselných podnikov v SR sú uvedené v nasledujúcej tabu¾ke.

Ve¾kostná štruktúra priemyselných podnikov v roku 1996

| Ve¾kostná skupina podnikov | Priemyselná produkcia | Priemerný poèet pracovníkov | Priemerná mesaèná mzda |
| --- | --- | --- | --- |
| pod¾a poètu pracovníkov | Index 96/95 | Štruktúra | Index 96/95 | Štruktúra | 1996 v Sk | Index reálnej |
| 1996 v % | Zmena oproti roku 1995 |
| 1996 v % | Zmena oproti roku 1995 |
| mzdy v % |
| do 10 | 135,3 | 1,9 | 0,5 | 147,0 | 1,9 | 0,6 | - | - |
| 11 - 24 | 91,4 | 2,9 | - 0,4 | 94,6 | 3,6 | - 0,2 | - | - |
| 25 - 99 | 124,0 | 5,7 | 1,0 | 115,9 | 7,3 | 1,0 | 8 127 | 115,2 |
| 100 - 499 | 105,5 | 19,1 | 0,5 | 101,8 | 23,2 | 0,4 | 7 841 | 113,7 |
| 500 a viac | 100,2 | 59,5 | -1,4 | 96,1 | 52,0 | - 2,1 | 8 978 | 115,2 |
| Živnostníci odhad | 100,3 | 10,8 | 0,0 | 102,8 | 12,0 | 0,3 | - | - |
| SR spolu | 102,5 | 100 | 0,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 8 583 | 114,6 |

Z ve¾kostnej štruktúry podnikov vyplýva, že najdynamickejšie sa rozvíjali priemyselné podniky do 10 pracovníkov a ich podiel na produkcii Slovenska predstavoval 1,9% a oproti roku 1995 sa zvýšil o 0,5 bodu a potom priemyselné podniky od 25 – 99 pracovníkov, ich podiel na produkcii priemyslu Slovenska v roku 1996 predstavoval 5,7% a oproti roku 1995 vzrástol o 1,0 bodu. K poklesu priemyselnej produkcie v roku 1996 prišlo v podnikoch s 11 – 24 pracovníkmi (pokles o 0,4 bodu) a ich podiel na produkcii priemyslu Slovenska predstavoval 2,9% a znížil sa o 0,4 bodu.

Z hore uvedenej analýzy vyplýva, že priemyselná produkcia relatívne najviac narástla v podnikoch do 10 pracovníkov a v podnikoch od 25 – 99 pracovníkov a v porovnaní rokov 1996/1995 bola prakticky konštantná v podnikoch nad 500 zamestnancov.

Priemerný evidenèný poèet pracovníkov vzrástol v období rokov 1996/1995 v podnikoch do 10 pracovníkov o 47,0% a v podnikoch s 25 – 99 pracovníkmi o 15,9%. K najväèšiemu poklesu poètu pracovníkov v období rokov 1996/1995 prišlo v organizáciách od 11 – 24 pracovníkov, kde pokles predstavoval 5,4% pracovníkov a v organizáciách nad 500 pracovníkov, kde pokles predstavoval 3,9%. Najdynamickejšie rástli platy v organizáciách s 500 a viac pracovníkmi, kde nárast platov predstavoval 15,2% a v podnikoch od 25 – 99 pracovníkov, kde zaznamenaný nárast platov predstavoval 15,2%.

Od roku 1997 prišlo k zmene v štatistických triedach rozdelenia ve¾kosti podnikov a údaje za 1. polrok 1997 nie sú porovnate¾né s údajmi publikovanými v predchádzajúcom období. V 1. polroku 1997 bol zaznamenaný nárast priemyselnej produkcie v podnikoch do 10 pracovníkov o 12,1% a v podnikoch s 20 – 49 pracovníkmi a v podnikoch s 50 - 249 pracovníkmi zhodne o 8,9% a priemerný evidenèný poèet pracovníkov vzrástol najviac v skupine s 20 – 49 pracovníkmi (nárast o 9,0%) a najväèší pokles pracovníkov bol zaznamenaný v skupine podnikov od 10 – 19 pracovníkov pokles o 11,2% a v skupine podnikov s 250 a viac pracovníkmi, kde pokles priemerného evidenèného poètu pracovníkov predstavoval 4,1%.

V organizáciách priemyslu s 25 a viac pracovníkmi v roku 1995 pracovalo v SR
521 211 pracovníkov a v porovnaní s rokom 1994 sa ich poèet zvýšil o 0,2%. Z tohto množstva pracovníkov v priemysle pripadalo na �ažbu nerastných surovín 20 434 pracovníkov (3,9%) a ich poèet sa oproti roku 1994 znížil o 4,3%, na spotrebite¾ský priemysel 457 077 pracovníkov (87,7%) a ich poèet oproti roku 1994 vzrástol o 1,2% a na výrobu a rozvod elektriny, plynu a vody pripadlo 43 698 pracovníkov (8,4%) a ich poèet oproti roku 1994 poklesol o 2,0%.

V organizáciách priemyslu s 25 a viac pracovníkmi v SR v roku 1996 pracovalo 513 988 pracovníkov a ich poèet sa oproti roku 1995 znížil o 3,2% pri raste poètu pracovníkov v odvetví �ažby nerastných surovín o 1,6% na hodnotu 21 228 pracovníkov, pri poklese poètu pracovníkov spracovate¾ského priemyslu o 3,8% na hodnotu 448 502 pracovníkov a raste poètu pracovníkov v odvetví výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody na hodnotu 44 258 pracovníkov (nárast o 1,0%).

V roku 1997 prišlo k zmene v štatistických triedach rozdelenia ve¾kosti podnikov a priemysel sa hodnotí v skupine podnikov s 20 a viac pracovníkmi. V 1. polroku 1997 v organizáciách priemyslu s 20 a viac pracovníkmi pracovalo 487 456 pracovníkov a ich poèet sa oproti 1. polroku 1996 znížil o 3,2%, pri raste poètu pracovníkov v priemysle �ažby nerastných surovín o 0,9%, pri poklese poètu pracovníkov v spracovate¾skom priemysle o 4,4% a raste poètu pracovníkov v odvetví výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody o 1,5%.

Z analýzy vyplýva, že v období rokov 1995 – 1. polrok 1997 narástol poèet pracovníkov v odvetví �ažby nerastných surovín a v odvetví výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody a klesal podiel pracovníkov v spracovate¾skom priemysle. Celkovo poèet pracovníkov zamestnaných v priemysle v uvedenom období vykazoval systematický pokles.

Porovnanie vývoja priemerného poètu pracovníkov v ziskových a stratových organizáciách priemyslu v rokoch 1995 a 1994 je uvedené v nasledujúcej tabu¾ke.

Vývoj priemerného poètu pracovníkov v ziskových a stratových podnikoch jednotlivých odvetví priemyslu v rokoch 1994 a 1995

| Odvetvia priemyslu | Priemerný poèet pracovníkov |
| --- | --- |
|  | 1995 | 1994 | Rozdiel 1995 – 1994 |
|  | ziskové podniky | stratové podniky | ziskové podniky | stratové podniky | ziskové podniky | stratové podniky |
| �ažba nerastných surovín | 15 009 | 5 425 | 5 813 | 5 493 | - 804 | - 68 |
| Spracovate¾ský priemysel | 275 432 | 181 645 | 272 220 | 179 341 | + 3 212 | + 2 304 |
| Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody | 41 422 | 2 276 | 40 822 | 3 739 | + 600 | - 1 463 |

Porovnanie výsledkov hospodárenia v ziskových a stratových organizáciách v èlenení priemysel �ažby nerastných surovín, spracovate¾ský priemysel a priemysel zameraný na výrobu a rozvod elektriny, plynu a vody v období 1995 – 1. polrok 1997 je uvedený v nasledujúcich tabu¾kách. V rokoch 1995 – 1996 v organizáciách s 25 a viac pracovníkmi a v 1. polroku 1997 v organizáciách s 20 a viac pracovníkmi.

Porovnanie výsledkov hospodárenia ziskových a stratových podnikov v odvetví �ažby nerastných surovín v rokoch 1995 až 1. polrok 1997

| Obdobie | �ažba nerastných surovín | Poèet podnikov | Zisk v mil. Sk | Priemerný poèet pracovníkov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ziskové podniky | 18 | 1 246 | 15 009 |
| rok 1995 | stratové podniky | 14 | - 141 | 5 425 |
|  | spolu | 32 | 1 105 | 20 434 |
|  | ziskové podniky | 15 | 1 179 | - |
| rok 1996 | stratové podniky | 18 | - 419 | - |
|  | spolu | 33 | 760 | 21 228 |
|  | ziskové podniky | 26 | 948 | - |
| 1.polrok 1997 | stratové podniky | 12 | - 505 | - |
|  | spolu | 38 | 443 | 21 324 |

Porovnanie výsledkov hospodárenia ziskových a stratových podnikov v odvetví spracovate¾ského priemyslu v rokoch 1995 až 1. polrok 1997

| Obdobie | Spracovate¾ský priemysel | Poèet podnikov | Zisk v mil. Sk | Priemerný poèet pracovníkov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ziskové podniky | 740 | 22 904 | 275 432 |
| rok 1995 | stratové podniky | 896 | - 14 877 | 181 645 |
|  | spolu | 1 636 | 8 027 | 457 077 |
|  | ziskové podniky | 871 | 26 175 | - |
| rok 1996 | stratové podniky | 1 050 | - 26 501 | - |
|  | spolu | 1 921 | - 326 | 448 502 |
|  | ziskové podniky | 1 196 | 15 148 | - |
| 1. polrok 1997 | stratové podniky | 752 | - 9 934 | - |
|  | spolu | 1 948 | 5 214 | 431 411 |

Porovnanie výsledkov hospodárenia ziskových a stratových podnikov v odvetví výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody v rokoch 1995 až 1. polrok 1997

| Obdobie | Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody | Poèet podnikov | Zisk v mil. Sk | Priemerný poèet pracovníkov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ziskové podniky | 22 | 23 913 | 41 422 |
| rok 1995 | stratové podniky | 11 | - 37 | 2 276 |
|  | spolu | 33 | 23 876 | 43 698 |
|  | ziskové podniky | 24 | 20 608 | - |
| rok 1996 | stratové podniky | 15 | - 969 | - |
|  | spolu | 39 | 19 639 | 44 258 |
|  | ziskové podniky | 22 | 8 382 | - |
| 1.polrok 1997 | stratové podniky | 18 | - 703 | - |
|  | spolu | 40 | 7 679 | 44 721 |

Z porovnania priemerného poètu pracovníkov v ziskových a stratových organizáciách priemyslu a vývoja ziskov a strát v týchto organizáciách vyplýva, že v odvetví �ažby nerastných surovín v roku 1995, napriek nárastu ziskov v ziskových organizáciách na 1 246 mil. Sk, èo je rast oproti roku 1994 o 30,2%, sa v nich znížil poèet pracovníkov o 804 (pokles o 5,1%), zatia¾ èo v stratových organizáciách oproti roku 1994 poklesli straty na 141 mil. Sk (pokles o 3,7%), pri znížení poètu pracovníkov o 68 (pokles o 1,2%). V odvetví �ažobného priemyslu bol v roku 1995 zaznamenaný pomerne výrazný pokles poètu pracovníkov ziskových organizácií napriek zvýšeným výnosom a ziskom dosahovaným v týchto organizáciách. Za neuspokojivý vývoj v tomto odvetví možno považova� najmä malý pokles zamestnanosti v stratových organizáciách �ažobného priemyslu. V roku 1996 poklesli zisky ziskových organizácií v tomto odvetví o 5,4% a vzrástli straty stratových organizácií o 297,2%. Výsledkom tohto nepriaznivého vývoja v roku 1996 bol zaznamenaný pokles sumáru ziskov a strát na hodnotu 760 mil. Sk a oproti roku 1995 poklesol o 35,5%. Vývoj priemyslu v odvetví �ažby nerastných surovín v roku 1996 možno považova� za výrazne neuspokojivý. V tomto roku v odvetví �ažby nerastných surovín bol zaznamenaný pokles ziskov ako celku, ale aj pokles ziskov ziskových organizácií. V 1. polroku 1997 prišlo k zmenám v rozdelení štatistických tried a hodnotili sa podniky s poètom 20 a viac pracovníkov. Zaznamenaný nepriaznivý vývoj z roku 1996 v odvetví �ažby nerastných surovín sa èiastoène zmenil v 1. polroku 1997, keï zisky ziskových organizácií predstavovali 948 mil. Sk a oproti 1. polroku 1996 vzrástli o 50,5% a straty stratových organizácií v tom istom období vzrástli o 136,0%. Napriek èiastoènému zlepšeniu ziskovosti tohto odvetvia, èo možno považova� za pozitívny trend, prišlo aj k negatívnemu javu reprezentovanému roztváraním nožníc medzi ziskovými a stratovými organizáciami tohto odvetvia.

V odvetví spracovate¾ského priemyslu vzrástli v roku 1995 zisky ziskových organizácií na 22 904 mil. Sk pri raste poètu pracovníkov o 3 212 (rast o 1,2%), zatia¾ èo v stratových organizáciách dosiahli straty 14 877 mil. Sk a oproti roku 1994 poklesli o 9,8%  a vzrástol poèet pracovníkov stratových organizácií spracovate¾ského priemyslu na 181 645 (rast o 2 304 pracovníkov, nárast o 1,6%). Uvedený vývoj rastu poètu zamestnancov stratových organizácií spracovate¾ského priemyslu možno považova� za výrazne neuspokojivý. V roku 1996 prišlo k nepriaznivému vývoju v odvetví spracovate¾ského priemyslu reprezentovanému výrazným nárastom strát stratových organizácií (nárast oproti roku 1995 o 78,1%) pri poklese ziskov ziskových organizácií o 14,3%. Uvedená situácia sa premietla v tom, že spracovate¾ský priemysel ako celok vykázal v roku 1996 stratu v hodnote 326 mil. Sk, èo možno považova� za výrazne neuspokojivý jav vtedajšieho vývoja. V roku 1997 prišlo k zmenám v rozdelení štatistických tried podnikov a organizácie sa zaèali hodnoti� v triede podnikov s 20 a viac pracovníkmi. Nepriaznivá situácia v dôchodkovej situácii podnikov v spracovate¾skom priemysle zaznamenaná v roku 1996 sa v 1. polroku 1997 èiastoène zlepšila tým, že neprišlo k ïalšiemu roztváraniu nožníc medzi ziskovými a stratovými podnikmi, keï zisky ziskových podnikov vzrástli o 5,8% a straty stratových podnikov vzrástli o 4,6%, èo sa prejavilo rastom sumárnych ziskov v spracovate¾skom priemysle v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 o 7,7%.

V odvetví výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody bol v roku 1995 zaznamenaný nárast zisku ziskových organizácií na hodnotu 23 913 mil. Sk, rast oproti roku 1994 predstavoval 2,0% pri raste poètu zamestnancov ziskových organizácií v roku 1995 na 41 422  o 600 pracovníkov, èo predstavuje rast oproti roku 1994 v tomto ukazovateli o 1,5%, zatia¾ èo straty v stratových organizáciách poklesli na 37 mil. Sk (o 33,7%), pri poklese pracovníkov v roku 1995 na 2 276 a oproti roku 1994 tento pokles predstavoval zníženie o 1 463 pracovníkov (pokles o 39,1%). Vývoj ziskovosti a zamestnanosti v tomto odvetví v roku 1995 možno považova� za uspokojivý. V roku 1996 prišlo k poklesu ziskov ziskových organizácií v tomto odvetví priemyslu o 13,8% a rastu strát stratových organizácií v tomto odvetví 25,2 – násobne a straty stratových organizácií dosiahli hodnotu 969 mil. Sk. V 1. polroku 1997 prišlo k ïalšiemu poklesu ziskov ziskových organizácií v tomto odvetví o 28,2% a nárastu strát stratových organizácií o 73,2%. Výsledkom tohto stavu je celkový pokles ziskov vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody na hodnotu 7 679 mil. Sk, èo predstavuje pokles oproti 1. polroku 1996 o 31,9%. Uvedený vývoj v tomto odvetví zaznamenaný v roku 1996 možno považova� za neuspokojivý a tento vývoj pokraèoval aj v 1. polroku 1997.

Z hodnotenia všetkých troch odvetví vyplýva, že v roku 1996 prišlo k roztváraniu nožníc medzi ziskovými a stratovými organizáciami v priemysle a tento trend pokraèoval v zmiernenej forme aj v 1. polroku 1997. Na konci roka 1997 možno oèakáva� v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, menší nárast ziskov odvetvia �ažby nerastných surovín ako celku, èiastoèné zlepšenie dôchodkovej situácie ziskových podnikov spracovate¾ského priemyslu a rast strát stratových organizácií v tomto odvetví a zhoršenie dôchodkovej situácie podnikov na výrobu a rozvod elektriny, plynu a vody. Uvedený stav si vyžaduje hlbšiu analýzu príèin vývoja dôchodkovosti a výkonnosti priemyslu v rokoch 1996 a v 1. polroku 1997 a je potrebné po vykonaní analýzy prija� systém opatrení, ktoré by boli zapracované do celkovej stratégie rozvoja priemyslu v Slovenskej republike.

Výsledky hospodárenia priemyselných podnikov s 25 a viac zamestnancami dosiahnuté v roku 1995 sú uvedené v nasledujúcej tabu¾ke. V roku 1995 predstavovali výnosy priemyslu 581 117 mil. Sk, z nich výnosy �ažby nerastných surovín predstavovali 12 177 mil. Sk (podiel na výnosoch priemyslu 2,1%), výnosy spracovate¾ského priemyslu predstavovali 454 306 mil. Sk (podiel na výnosoch priemyslu 78,2%) a výnosy výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody predstavovali 
114 634 mil. Sk (podiel na výnosoch priemyslu 19,7%). Nárast výnosov v priemysle v období rok 1995/rok 1994 predstavoval 15,0% a bol prakticky dosiahnutý rastom výnosov v spracovate¾skom priemysle (rast o 19,6%) pri zvýšených výnosoch v �ažbe (rast o 3,0%) a pri vyrovnaných výnosoch vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody, ktoré zaznamenali rast o 0,9%. V porovnaní rok 1995/rok 1994 sa pri raste výnosov priemyslu o 15,0% a raste pridanej hodnoty o 15,5% zvýšil zisk o 42,4%. Na základe hore uvedených výsledkov možno vývoj v priemysle Slovenskej republiky v roku 1995 považova� za výrazne pozitívny.

Hospodárske výsledky nefinanèných organizácií priemyslu s 25 a viac pracovníkmi za rok 1996 a s 20 a viac pracovníkmi v 1. polroku 1997

| Odvetvie priemyslu | Poèet stratových a ziskových podnikov | Straty a zisky podnikov v mil. Sk | Sumár strát a ziskov v mil. Sk | Výnosy v mil. Sk | Pridaná hodnota v mil. Sk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 |

1. a 2. Q

| 1997 | 1996 |
| --- | --- |

1. a 2. Q

| 1997 | 1996 |
| --- | --- |

1. a 2. Q

| 1997 | 1996 |
| --- | --- |

1. a 2. Q

| 1997 | 1996 |
| --- | --- |

1. a 2. Q

| 1997 |
| --- |
| �ažba nerastných surovín | 18 15 |

12

| 26 | - 419 1 179 |
| --- | --- |

505

| 948 | 760 | 443 | 13 712 | 6 675 | 6 011 | 3 131 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spracovate¾ský priemysel spolu |

1 050

871

752

| 1 196 | - 26 501 26 171 |
| --- | --- |

- 9 934

| 15 148 | - 326 | 5 214 | 496 435 | 260 093 | 103 839 | 56 564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba potravín nápojov a spracovanie tabaku |

172

132

120

| 214 | - 2 826 4 918 |
| --- | --- |

- 1 300

| 2 461 | 2 092 | 1 161 | 84 623 | 42 184 | 14 889 | 7 141 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Textilná a odevná výroba |

96

86

93

| 111 | - 1 015 647 |
| --- | --- |

- 540

| 341 | - 368 | - 199 | 19 080 | 8 785 | 6 211 | 3 129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spracovanie kože a výroba kožených výrobkov | 38 29 |

31

| 48 | - 931 176 |
| --- | --- |

- 686

| 144 | - 760 | - 541 | 7 513 | 3 305 | 1 774 | 752 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spracovanie dreva a výrobkov z dreva | 53 41 |

55

| 72 | - 765 363 |
| --- | --- |

- 303

| 232 | - 403 | - 71 | 8 224 | 4 553 | 2 038 | 1 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera, vydavate¾stvo, tlaè |

54

51

37

| 79 | - 1 302 3 672 |
| --- | --- |

- 596

| 1 631 | 867 | 1 035 | 31 698 | 17 057 | 7 874 | 4 858 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba koksu rafinovaných ropných produktov, jadrových palív, chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien | 25 21 |

19

| 32 | - 1 282 5 220 |
| --- | --- |

- 276

| 3 532 | 3 938 | 3 256 | 83 888 | 47 125 | 15 628 | 8 593 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba výrobkov z gumy a plastov |

31

28

19

| 50 | - 311 1 235 |
| --- | --- |

- 109

| 591 | 924 | 482 | 23 065 | 11 707 | 4 761 | 2 312 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | 63 41 |

42

| 82 | - 2 512 1 486 |
| --- | --- |

- 635

| 962 | - 1 026 | 327 | 22 822 | 11 115 | 6 514 | 3 435 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba kovov a kovových výrobkov | 131 116 |

99

| 190 | - 2 724 3 062 |
| --- | --- |

- 1 228

| 1 352 | 338 | 124 | 84 365 | 46 003 | 17 682 | 9 050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba strojov a zariadení | 122 84 |

102

| 125 | - 7 428 2 101 |
| --- | --- |

- 894

| 1 063 | - 5 327 | - 919 | 45 777 | 22 543 | 9 605 | 5 953 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba elektrických a optických zariadení | 66 62 |

63

| 85 | - 2 313 1 968 |
| --- | --- |

- 243

| 527 | - 365 | 106 | 28 609 | 17 475 | 6 865 | 3 825 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba dopravných prostriedkov | 30 23 |

21

| 31 | - 2 437 1 865 |
| --- | --- |

- 703

| 8 382 | - 572 | 169 | 44 041 | 22 112 | 7 198 | 3 652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba inde neklasifikovaná |

169

157

53

| 77 | - 649 965 |
| --- | --- |
| 316 | 284 | 12 730 | 6 127 | 2 800 | 1 659 |
| Výroba, rozvod elektriny plynu a vody | 15 24 |

18

| 22 | - 969 20 608 |
| --- | --- |
| 19 639 |
| 127 030 | 71 290 | 37 636 | 18 278 |
| Priemysel spolu 1996 |

1 083

910

- 27 889

| 47 962 |
| --- |
| 20 073 |
| 637 177 |
| 147 486 |
|  | Priemysel spolu 1. polrok 1997 |

752

1 196

- 9 934

15 148

7 679

338 058

77 973

Pre porovnanie rok 1995

| Priemysel spolu 1995 | 921 780 |
| --- | --- |
| -15055 48 063 |
| 33 017 |
| 581 117 |
| 148 194 |

Z porovnania výsledkov dôchodkovosti jednotlivých druhov priemyslu v období rokov 1996/1995 vyplýva, že v roku 1996 prišlo k poklesu celkovej ziskovosti v priemysle �ažby nerastných surovín o 35,5%. V spracovate¾skom priemysle v roku 1996 výrazne narástli straty stratových podnikov, ktoré v absolútnej hodnote prevýšili zisky ziskových podnikov. Zisky ziskových podnikov vzrástli v roku 1996 o 56,8% a straty stratových podnikov v tom istom období vzrástli o 78,1%. Vývoj v podnikoch na výrobu a rozvod elektriny, plynu a vody možno v roku 1996 charakterizova� poklesom celkových ziskov o 17,7%.

Z hospodárskych výsledkov priemyselných podnikov vyplýva, že v roku 1995 poklesli straty stratových organizácií s 25 a viac pracovníkmi na hodnotu 15 055 mil. Sk a oproti roku 1994 bol zaznamenaný pokles ich strát o 12,1%. Zaznamenaný pokles strát možno považova� za dobrý trend vývoja svedèiaci o ïalšej etape v dynamizácii vývoja zlepšovania hospodárskych výsledkov priemyselných podnikov v roku 1995. V roku 1996 sa dôchodková situácia podnikov výrazne zhoršila, keï sa v priemysle ako celku prejavil pokles ziskovosti v absolútnej hodnote o 39,2%, pri raste výnosov priemyselných podnikov o 9,7% a poklese pridanej hodnoty o 0,5%. Hore uvedený pokles ziskovosti priemyslu bol spôsobený faktorom rastu strát stratových podnikov, ktorý vykázal nárast o 85,2% a faktorom poklesu ziskov ziskových organizácií priemyslu o 0,2%. Tento nepriaznivý stav je ešte zvýraznený aj poklesom globálnej efektívnosti hospodárenia podnikov, ktoré možno dokladova� rastom výnosov pri poklese vytvorenej pridanej hodnoty. Nepriaznivá situácia bola zaznamenaná najmä v odvetví spracovate¾ského priemyslu, kde v roku 1995 bol vykázaný sumárny zisk v hodnote 8 027 mil. Sk a v roku 1996 strata v hodnote – 326 mil. Sk (èo predstavuje zhoršenie o 8,5 mld.). Nepriaznivá situácia vo vývoji dôchodkovosti podnikov v roku 1996 sa negatívne premietla aj v príjmovej položke štátneho rozpoètu formou relatívne malého zníženia príjmov štátneho rozpoètu aj cestou reálnych odvodov ziskových priemyselných podnikov v položke daò z príjmu právnických osôb (zníženie v období rokov 1996/1995 predstavovalo 0,2%), ale najmä potenciálne, keï pri zaznamenanom raste výnosov mohol primerane vzrás� poèet ziskových organizácií a ich zisky (ako tomu bolo v roku 1995), èo by sa premietlo v raste ziskov ziskových organizácií a pri odvodoch potenciálnym nárastom príjmov štátneho rozpoètu. Nepriaznivý faktor roztvárania nožníc medzi ziskovými a stratovými organizáciami zaznamenaný v roku 1996 sa touto formou premieta popri neuspokojivom vývoji hospodárstva na podnikovej úrovni aj potenciálnym znížením štátneho rozpoètu na makroúrovni. Stav v dôchodkovej situácii podnikov v odvetví priemyslu v roku 1996 možno považova� za výrazne neuspokojivý.

S výnimkou výroby inde neklasifikovanej rástli v roku 1996 straty stratových organizácií vo všetkých odvetviach spracovate¾ského priemyslu. Najväèší nárast strát bol dosiahnutý v stratových podnikoch výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody, kde straty vzrástli násobkom 25,2, ïalej v stratových podnikoch odvetvia výroby dopravných prostriedkov násobkom 6,0, v stratových podnikoch chemického priemyslu a priemyslu spracovania ropy, výroby koksu a jadrových palív násobkom 4,1, vo výrobe ostatných nekovových materiálov násobkom 3,3, v �ažbe nerastných surovín násobkom 2,9 a pod.

Najvýraznejší pokles ziskov ziskových podnikov v roku 1996 bol zaznamenaný v odvetví výroby celulózy, papiera a vydavate¾stve a tlaèi, kde sa dosiahol pokles ziskov o 41,9%, vo výrobe koksu, rafinovaných ropných produktov, jadrových palív a chemikálií bol zaznamenaný pokles o 17,5%, èo bolo spôsobené najmä plánovanými odstávkami výrobných zariadení. Najväèší nárast ziskov bol zaznamenaný v ziskových organizáciách na výrobu strojov a zariadení o 154,1%, v odvetví spracovania dreva a výrobkov z dreva  o 101,7% a vo výrobe elektrických a optických zariadení o 101,2%.

Na základe výsledkov hospodárenia v roku 1996 medzi podniky s najvyšším investièným potenciálom patria podniky energetiky Slovenský plynárenský priemysel, Slovenské elektrárne, Západoslovenské energetické závody, Východoslovenské energetické závody. V odvetví hutníctva a strojárstva VSŽ, Tatravagónka, Chirana Prema, Drôtovòa. V chemickom a farmaceutickom priemysle Slovnaft, Slovakofarma, Matador, Duslo, Chemlon, Novácke chemické závody, Skloplast, Biotika, Plastika, Chemolak. V potravinárskom a tabakovom priemysle Slovak International Tabak, Palma-Tumys, Juhocukor, St. Nikolaus, Trnavský cukrovar. V drevospracujúcom a papierenskom priemysle SCP Ružomberok, JCP Štúrovo, Buèina a niektoré podniky polygrafického a sklárskeho priemyslu - Neografia, Slovenská Grafia, Grafobal, Skloobal, LR Crystal.

V roku 1997 prišlo k zmenám v štatistických triedach rozdelenia ve¾kosti podnikov a údaje za 1. polrok 1997 sú hodnotené v organizáciách s 20 a viac pracovníkmi. V 1. polroku 1997 bol zaznamenaný nárast výnosov priemyslu na hodnotu 338 058 mil. Sk a výnosy vzrástli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 9,6%, pri raste pridanej hodnoty na hodnotu 77 973 mil. Sk (nárast o 0,9%), poklesli zisky na hodnotu 13 336 mil. Sk (pokles o 19,3%). Hore uvedené výsledky dokazujú, že nepriaznivý vývoj v priemysle zaznamenaný v roku 1996 v zmiernenej forme pokraèuje aj v 1. polroku 1997, keï rast ziskov ziskových organizácií predstavoval hodnotu 4,6% a zaznamenaný rast strát v stratových organizáciách predstavoval 5,8%. Trend vývoja priemyslu v 1. polroku 1997 sa neprejavil zvyšovaním nárastu roztvárania nožníc medzi ziskovými a stratovými organizáciami, èo možno považova� za pozitívny trend vývoja. Na základe vývoja priemyslu v 1. polroku 1997 možno predpoklada�, že po zhodnotení roka 1997 budú dosiahnuté blízke výsledky v hodnotách ukazovate¾ov dosiahnutých v roku 1996 a celkový vývoj priemyslu v roku 1997 bude možno hodnoti� ako neuspokojivý s pozitívnym charakterom zastavenia ïalšieho nárastu v roztváraní nožníc medzi ziskovými a stratovými organizáciami.

V 1. polroku 1997 poklesli straty v stratových organizáciách v odvetví výroby strojov a zariadení o 49,6%, v odvetví výroby ostatných nekovových materiálov o 9,0%. V ostatných odvetviach priemyslu bol zaznamenaný nárast strát stratových organizácií a v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 predstavoval 10,1% a v tom istom období poklesli zisky ziskových organizácií o 8,1%, èo možno považova� za neuspokojivý vývoj v priemysle.

Výrazný pokles ziskov bol v 1. polroku 1997 zaznamenaný v ziskových podnikoch v odvetví výroby kovov a kovových výrobkov, kde pokles ziskov predstavoval 38,1%, v odvetví výroby a rozvodu elektriny plynu a vody, kde pokles ziskov predstavoval 28,1%, v odvetví výroby výrobkov z gumy a plastov pokles ziskov predstavoval 14,6%, vo výrobe potravín, nápojov a tabaku, kde pokles predstavoval 10,7%, vo výrobe dopravných prostriedkov pokles ziskov predstavoval 8,1% a v textilnej a odevnej výrobe, kde pokles ziskov predstavoval 7,3% a podobne.

Z analýzy priemyslu vyplýva, že v odvetvovej štruktúre priemyslu majú najvyšší podiel odvetvia s vysokou surovinovou a energetickou nároènos�ou výroby a s nižším podielom pridanej hodnoty. V spracovate¾skej výrobe dominujú odvetvia výroby kovov a kovových výrobkov, výroba potravín, nápojov a spracovania tabaku a rafinérska a petrochemická výroba, výroba vlákien a chemická výroba.

Proces reštrukturalizácie hospodárstva stagnuje, respektívne sa pohybuje nežiaducim smerom, nárastom významnosti a produkcie odvetví s vysokou energetickou a surovinovou nároènos�ou a nižším podielom pridanej hodnoty po spracovaní, èo nie je v zhode s cie¾mi hospodárskej politiky SR. V porovnaní štruktúry vývozu a štruktúry priemyselnej produkcie sa táto skutoènos� ešte zvýrazòuje.

Z analýzy vyplýva, že v priemyselných organizáciách je potrebné rieši� otázky stratových podnikov a ich primeraného poètu, aplikáciou zákona o bankrotoch trvalo neefektívnych podnikov, pri zoh¾adnení sociálnej únosnosti týchto bankrotov. Ïalej je potrebné rieši� zastavenie nárastu strát priemyselných podnikov, prijatím aktívnej politiky podporujúcej rozvoj priemyslu na základe vypracovanej vhodnej priemyselnej politiky štátu.

Analýza a zhodnotenie stavu priemyslu v jednotlivých krajoch SR a predpoklady jeho vývoja

Výroba tovaru v priemysle v podnikoch s 25 a viac pracovníkmi, vrátane odhadu za živnostníkov v roku 1996 predstavovala 531 798 mil. Sk a oproti roku 1995 vzrástla o 2,5%. Výroba tovaru v organizáciách priemyslu  vrátane odhadu za živnostníkov v 1. polroku 1997 predstavovala v bežných cenách 30 121 mil. Sk a oproti 1. polroku 1996 vzrástla o 3,5%. Stav priemyslu v jednotlivých krajoch Slovenska možno zhodnoti� pomocou ukazovate¾a výroby tovaru v priemysle. (Nasledujúce údaje zahròujú podniky s 25 a viac pracovníkmi vrátane odhadu za živnostníkov).

Údaje v nasledujúcej tabu¾ke sú za rok 1995 a 1996 zostavené na základe štatistických správ o vývoji základných makroekonomických ukazovate¾ov a spracované za predpokladu, že hospodárstvo bývalého okresu Rožòava je rozèlenené medzi Košický a Banskobystrický kraj v pomere 6:4, hospodárstvo bývalého okresu Spišská Nová Ves je rozèlenené medzi Košický a Prešovský kraj v pomere 1:1, hospodárstvo bývalého okresu Galanta je rozèlenené medzi Trnavský a Nitriansky kraj v pomere 6:4, bývalý okres Topo¾èany je rozdelený medzi Trenèiansky a Nitriansky kraj v pomere 1:1 a hospodárstvo bývalého Senického okresu je rozèlenené medzi Trnavský, Trenèiansky a Bratislavský kraj v pomere 6:3:1. Údaje za 1. polrok 1997 sú prevzaté priamo zo štatistiky v èlenení pod¾a sídla priemyselných organizácií v jednotlivých krajoch.

Porovnanie vývoja výroby tovaru v priemysle za roky 1995, 1996 a 1. polrok 1997 v jednotlivých krajoch pri ich vyjadrení v bežných cenách

Kraj

Výroba tovaru v priemysle v mil. Sk

| %porovnanie SR spolu | Rast výroby tovaru v období 1996/1995 | Rast výroby tovaru v období 1. polrok 1997/1. polrok1996 |
| --- | --- | --- |
| Podiel na SR | 1995 | 1996 | 1. polrok 1997 | Vyjadrený v % | Vyjadrený v % |
| Banskobystrický | 49 001 | 55 006 | 28 481 | 12,3 | - 2,2 |
|  | 9,5 | 10,3 | 10,3 |
| Bratislavský | 128 695 | 137 008 | 75 142 | 6,5 | 6,0 |
|  | 24,8 | 25,8 | 27,1 |
| Košický | 88 940 | 78 232 | 44 183 | - 12,0 | 9,6 |
|  | 17,2 | 14,7 | 16,0 |
| Nitriansky | 47 192 | 48 910 | 24 749 | 3,6 | - 0,8 |
|  | 9,1 | 9,2 | 8,9 |
| Trenèiansky | 56 598 | 59 649 | 30 121 | 5,4 | 0,6 |
|  | 10,9 | 11,6 | 10,9 |
| Trnavský | 45 415 | 47 425 | 23 440 | 4,4 | 7,3 |
|  | 8,8 | 8,9 | 8,5 |
| Prešovský | 47 856 | 46 913 | 21 170 | - 2,0 | - 1,7 |
|  | 9,2 | 8,8 | 7,6 |
| Žilinský | 54 946 | 58 657 | 29 832 | 6,8 | 0,7 |
|  | 10,6 | 11,0 | 10,8 |
| SR spolu x) | 518 643 | 531 800 | 277 177 | 2,5 | 3,5 |

x) drobné odchýlky sú spôsobené chybami pri zaokrúh¾ovaní

Z celkového porovnania jednotlivých krajov vyplýva, že z h¾adiska absolútnych hodnôt výkonnosti priemyslu v roku 1996 a v 1. polroku 1997 ich možno rozdeli� na tri skupiny:

kraje s nadpriemerným výkonom priemyslu,

kraje s nižším ako priemerným výkonom priemyslu,

kraje s výrazne podpriemerným výkonom priemyslu.

Do prvej skupiny krajov s nadpriemernou výkonnos�ou priemyslu patria dva kraje: Bratislavský a Košický. Èo sa týka absolútnej hodnoty výroby tovaru v priemysle oba kraje v sledovanom období výrazne prevýšili priemernú hodnotu tohto ukazovate¾a dosahovanú v priemysle SR a prepoèítanú na jeden kraj. Bratislavský kraj dosiahol v roku 1996 tretiu najvyššiu dynamiku rastu výroby tovaru v priemysle a zaznamenal 2,5 - krát vyššiu dynamiku rastu tohto ukazovate¾a v porovnaní s hodnotou dynamiky rastu výroby tovaru dosahovanou v rovnakom období v priemysle Slovenskej republiky a prepoèítanou na jeden kraj. V 1. polroku 1997 zaznamenal Bratislavský kraj zhodne 3. pozíciu v dynamike rastu tohto ukazovate¾a v medziokresnom porovnaní. Košický kraj dosiahol v období roku 1996 výrazný pokles výroby tovaru v priemysle. Dynamika poklesu tohto ukazovate¾a je 5 - krát vyššia ako rast tohto ukazovate¾a dosahovaného v hospodárstve SR. Na základe výsledkov podrobnejšej analýzy príèin vývoja tohto ukazovate¾a v Košickom kraji v roku 1996 je potrebné prija� opatrenia na zvrátenie tohto nepriaznivého stavu. V 1. polroku 1997 sa vývoj tohto ukazovate¾a v Košickom kraji zmenil a kraj zastával v dynamike rastu tohto ukazovate¾a 1. pozíciu v medzikrajovom porovnaní a jeho rast v sledovanom období bol skoro 3- krát vyšší ako priemerný rast tohto ukazovate¾a prepoèítaný na jeden kraj v SR.

V druhej skupine krajov s nižšou ako priemernou výkonnos�ou sú zaèlenené tri kraje: Trenèiansky, Žilinský a Banskobystrický, ktoré dosiahli v priebehu roka 1996 aj v 1. polroku 1997 absolútne hodnoty výroby tovaru v priemysle o nieèo nižšie ako priemerné hodnoty rastu výroby tovaru v priemysle prepoèítané na jeden kraj. V dynamike rastu výroby tovaru v priemysle dosahoval Trenèiansky kraj v roku 1996 4. pozíciu. Dynamika rastu tohto ukazovate¾a v porovnaní s vývojom tohto ukazovate¾a v SR prepoèítaným na jeden kraj bola 2 - krát vyššia. V 1. polroku 1997 sa dynamika rastu tohto ukazovate¾a v Trenèianskom kraji spomalila a kraj zastával vo vývoji tohto ukazovate¾a 5. pozíciu a jeho hodnota je nižšia ako priemerná hodnota tohto ukazovate¾a dosiahnutá v priemysle a prepoèítaná na jeden kraj. Pozitívny vývoj bol dosiahnutý aj v dynamike rastu výroby tovaru v priemysle v priebehu roka 1996 v Žilinskom kraji, kde tento ukazovate¾ dosiahol 2. najvyšší rast, ktorý bol skoro 3 - krát vyšší ako vývoj v tomto ukazovateli dosahovaný v priemysle SR. V 1. polroku sa tento rast v Žilinskom kraji spomalil a je 5-krát nižší ako rast tohto ukazovate¾a dosahovaný v priemysle SR prepoèítaný na jeden kraj. Najlepšie výsledky s oh¾adom na dynamiku rastu výroby tovaru v roku 1996 dosiahol Banskobystrický kraj, ktorý v tomto ukazovateli dosiahol 5 - krát vyššiu dynamiku rastu v porovnaní s dynamikou rastu výroby tovaru v priemysle SR. V 1. polroku 1997 sa pozitívny vývoj tohto ukazovate¾a zaznamenaný v roku 1996 zvrátil a Banskobystrický kraj dosahoval najhoršie výsledky reprezentované najvyšším poklesom tohto ukazovate¾a medzi krajmi SR.

Tretia skupina obsahuje tri kraje: Nitriansky, Trnavský a Prešovský kraj a ich hospodárska výkonnos� výrazne zaostáva za ostatnými krajmi Slovenska, najmä v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle zaznamenaných v roku 1996 a v 1. polroku 1997. S výnimkou Trnavského kraja, ktorý zaznamenal výrazný nárast vo vývoji tohto ukazovate¾a v 1. polroku 1997 (v raste tohto ukazovate¾a zastával 2. pozíciu v medzikrajovom porovnaní), ostatné kraje vykázali pokles v 1. polroku 1997 vo vývoji tohto ukazovate¾a. Bolo by potrebné analyzova� príèiny tohto stavu a prija� opatrenia na zvýšenie absolútnych hodnôt, ale aj dynamických charakteristík rastu výroby tovaru v priemysle v zaostávajúcich krajoch.

Z hore uvedenej analýzy vyplýva, že v priebehu roku 1996 a v 1. polroku 1997 sa naïalej roztvárali nožnice medzi priemyselne výkonnými a výrazne zaostávajúcimi krajmi SR a ich rozdelenie sa zvýrazòovalo a prehlbovalo. Pri udržaní tohto trendu vývoja v nasledujúcom období možno oèakáva� ïalšie prehlbovanie tohto stavu, ktorý sa v strednodobom horizonte môže negatívne prejavi� stagnáciou hospodárskeho a sociálneho rozvoja v zaostávajúcich krajoch s výraznými dopadmi premietajúcimi sa v tvorbe a ochrane životného prostredia (napríklad v nevyváženosti využívania územia SR) a negatívami v oblasti sociálnej (v úrovni zamestnanosti a nezamestnanosti) a v oblasti demografickej (zvýšeným tlakom na odchod aktívneho obyvate¾stva zo zaostávajúcich krajov) a podobne.

Analýza a zhodnotenie výkonnosti priemyslu v Trenèianskom kraji

S oh¾adom na absolútnu hodnotu výroby tovaru v priemysle v roku 1996 je Trenèiansky kraj na 3. mieste a v raste výroby tovaru priemyslu v období rok 1996/rok 1995 zastáva kraj 4. pozíciu v medzikrajovom porovnaní. Výroba tovaru priemyslu Trenèianskeho kraja v roku 1996 predstavovala 59 469 mil. Sk a v porovnaní s rokom 1995 jej hodnota vzrástla o 5,4%. Priemerná hodnota výroby tovaru priemyslu prepoèítaná na jeden kraj SR v roku 1996 predstavoval 66 475 mil. Sk a v porovnaní s rokom 1995 vykazovala nárast o 5,4%. Výroba tovaru Trenèianskeho kraja v roku 1996 je o 10,3% nižšia ako priemerné hodnoty tohto ukazovate¾a dosahované v tom istom období v priemysle SR prepoèítané na jeden kraj. Nárast výroby tovaru v priemysle v Trenèianskom kraji v období rokov 1996/1995 bol o 2,9 bodu vyšší ako priemerný rast hodnoty výroby tovaru dosahovaný v tom istom období a prepoèítaný na jeden kraj SR. Podiel výroby tovaru priemyslu Trenèianskeho kraja na výrobe tovaru v priemysle za Slovensko v roku 1996 predstavoval 11,6% a oproti roku 1995 vykázal nárast o 0,7 bodu.

Z analýzy vyplýva, že absolútna hodnota výroby tovaru priemyslu Trenèianskeho kraja v roku 1996 predstavovala 59 649 mil. Sk a oproti absolútnej hodnote výroby tovaru prepoèítanej na jeden kraj je o 10,3% nižšia. Zaznamenaná dynamika rastu výroby tovaru v priemysle Trenèianskeho kraja v roku 1996 bola o 2,9 bodu vyššia ako priemerné hodnoty rastu výroby tovaru priemyslu zaznamenané v tom istom období a prepoèítané na jeden kraj SR.

Na základe dosahovaných výsledkov v roku 1996 vo výrobe tovaru v priemysle si Trenèiansky kraj udržal svoju 3. pozíciu v absolútnych hodnotách tohto ukazovate¾a v medzikrajovom porovnaní aj v 1. polroku 1997. V dynamických charakteristikách vývoja tohto ukazovate¾a prišlo v 1. polroku 1997 k spomaleniu jeho rastu, èo sa prejavilo poklesom Trenèianskeho kraja na 5. pozíciu v dynamických charakteristikách vývoja tohto ukazovate¾a v medzikrajovom porovnaní. Výroba tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 predstavovala 30 121 mil. Sk a oproti porovnate¾nému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástla o 0,8%. Výroba tovaru v priemysle SR v 1. polroku 1997 prepoèítaná na jeden okres predstavovala 34 647 mil. Sk a oproti porovnate¾nému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástla o 3,5%. Výroba tovaru v priemysle v 1. polroku 1997, v Trenèianskom kraji je o 13,1% nižšia ako priemerná hodnota tohto ukazovate¾a v SR prepoèítaná na jeden kraj. Zaznamenaná dynamika rastu výroby tovaru v priemysle v Trenèianskom kraji je 6-krát nižšia ako priemerná hodnota tohto ukazovate¾a zaznamenaná v priemysle SR prepoèítaná na jeden kraj. Podiel výroby tovaru v priemysle Trenèianskeho kraja na výrobe tovaru v priemysle zaznamenanom v 1. polroku 1997 v Slovenskej republike predstavoval 10,9% a oproti roku 1996 poklesol o 0,7 bodu.

Z h¾adiska zaznamenaného vývoja priemyslu možno Trenèiansky kraj v sledovanom období hodnoti�, v ukazovateli absolútnych hodnôt výroby tovaru v priemysle, ako kraj o nieèo nižšou ako priemernou absolútnou výkonnos�ou priemyslu a zároveò s vyššou ako priemernou dynamikou rastu tohto ukazovate¾a v roku 1996 v Slovenskej republike. V 1. polroku 1997 sa rast priemyselnej produkcie Trenèianskeho kraja výrazne spomalil a poklesol pod úroveò priemerného rastu výkonnosti priemyslu zaznamenaného v SR a prepoèítaného na jeden kraj. Zaznamenaný stav v dynamických charakteristikách vývoja tohto ukazovate¾a v 1. polroku 1997 v Trenèianskom kraji možno považova� za neuspokojivý. Tento stav sa premietol do zníženia podielu kraja vo výrobe tovaru v priemysle, na výrobe tovaru v priemysle Slovenskej republiky v 1. polroku 1997 (pokles v podiele predstavoval 0,7 bodu). Vývoj výroby tovaru v priemysle v Trenèianskom kraji možno považova� za dobrý a pri udržaní trendu jeho rastu nad úrovòou priemerného rastu prepoèítaného na jeden kraj (ako tomu bolo v roku 1996) v dlhšom èasovom období možno oèakáva� rast jeho výkonnosti sprevádzaný zvýšeným rozvojom následných hospodárskych aktivít v kraji. S oh¾adom na vývoj tohto ukazovate¾a v 1. polroku 1997, ktorý bol neuspokojivý, je potrebné sledova� jeho vývoj v dlhšom èasovom období a v prípade jeho zníženého rastu hlboko pod úroveò priemerného rastu tohto ukazovate¾a (ako tomu bolo v 1. polroku 1997), respektíve v prípade jeho záporných hodnôt, bude potrebné prija� opatrenia na zvrátenie tohto vývoja, ktorý by sa mohol v dlhšom èasovom období negatívne premietnu� do spomaleného rozvoja priemyslu respektíve jeho stagnácie, prípadne až do poklesu jeho výkonnosti. Záverom možno konštatova�, že Trenèiansky kraj má všetky predpoklady a dobrú východiskovú pozíciu pre primeraný rast výkonnosti a efektívnosti priemyslu, ale napriek pomerne dobrým výsledkom zaznamenaným v uplynulom období má dostatoèné rezervy pre vyšší rast výkonnosti aj hospodárskej efektívnosti priemyslu.

Analýza a zhodnotenie priemyslu v jednotlivých okresoch Trenèianskeho kraja

Trenèiansky kraj tvorený okresmi Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenèín je územím s rôznorodou a nevyrovnanou koncentráciou priemyselných podnikov.

Vzájomné porovnanie ukazovate¾ov výroby tovaru v priemysle v jednotlivých okresoch Trenèianskeho kraja v organizáciách s 20 a viac pracovníkmi je zhrnuté v nasledujúcej tabu¾ke.

Výroba tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 v jednotlivých okresoch Trenèianskeho kraja

| Okres | Výroba tovaru v priemysle v mil. Sk | Podiel okresu na výrobe tovaru v priemysle Trenèianskeho kraja v % | Podiel okresu na výrobe tovaru v priemysle SR v % |
| --- | --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou | 1 266 | 5,0 | 0,5 |
| Ilava | 2 097 | 8,3 | 0,9 |
| Myjava | 1 286 | 5,1 | 0,5 |
| Nové Mesto nad Váhom | 3 120 | 12,4 | 1,3 |
| Partizánske | 991 | 3,9 | 0,4 |
| Považská Bystrica | 1 634 | 6,5 | 0,7 |
| Prievidza | 5 810 | 12,0 | 2,5 |
| Púchov | 4 887 | 19,4 | 2,1 |
| Trenèín | 4 137 | 16,4 | 1,8 |
| Trenèiansky kraj | 25 228 | 100,0 | 10,7 |
| SR spolu | 236 348 | - | - |

Z h¾adiska výkonnosti priemyslu možno jednotlivé okresy Trenèianskeho rozdeli� do troch skupín:

okresy s nadpriemernou výkonnos�ou priemyslu

okresy s nižšou ako priemernou výkonnos�ou priemyslu

okresy s výrazne zaostávajúcou výkonnos�ou priemyslu

Medzi okresy s nadpriemernou výkonnos�ou patria štyri okresy Trenèianskeho kraja: Prievidza, Púchov, Trenèín a Nové Mesto nad Váhom. Z nich dominantné, z h¾adiska výrazne vyššej výkonnosti priemyslu ako je priemerná výkonnos� prepoèítaná na jeden okres Trenèianskeho kraja, sú okresy Prievidza a Púchov.

Do druhej skupiny patria okresy Ilava a Považská Bystrica. Vo výkonnosti priemyslu zaostávajú za priemerom výkonnosti priemyslu Trenèianskeho kraja prepoèítaného na jeden okres.

Do skupiny okresov výrazne zaostávajúcich za priemernými výkonmi priemyslu v kraji prepoèítanými na jeden okres patria okresy Myjava, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. V týchto okresoch bude potrebné pomocou vhodných opatrení podpori� výkonnos� priemyslu.

Výroba tovaru v priemysle v podnikoch s 20 a viac pracovníkmi v 1. polroku 1997 v Trenèianskom kraji predstavovala 25 228 mil. Sk a oproti 1. polroku 1996 poklesla o 0,1%. Výroba tovaru v priemysle v SR v 1. polroku 1997 predstavovala hodnotu 236348 mil. Sk a oproti 1. polroku 1996 vzrástla o 3,0%.

Vývoj priemyslu v jednotlivých okresoch a ich podiel na výrobe kraja a SR v ukazovate¾och výroby tovaru v priemysle možno hodnoti� nasledovne.

Okres Bánovce nad Bebravou

V absolútnej hodnote výroby tovaru v priemysle patrí okres Bánovce nad Bebravou na 8. pozíciu v medziokresnom porovnaní v rámci kraja a èo sa týka dynamických charakteristík jej rozvoja zastáva 6. pozíciu v rámci Trenèianskeho kraja.

V absolútnej hodnote výroby tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 zaznamenal okres hodnotu 
1 266 mil. Sk a v porovnaní s 1. polrokom 1996 jeho hodnota poklesla o 8,1%. Hodnota tohto ukazovate¾a v Trenèianskom kraji predstavovala 25 228 mil. Sk a oproti 1. polroku 1996 poklesla o 0,1%. Priemerná hodnota tohto ukazovate¾a v Trenèianskom kraji prepoèítaná na jeden okres predstavovala 2 803 mil. Sk a jej pokles v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 predstavoval 2,8 mil. Sk. Z analýzy vyplýva, že pod¾a absolútnych hodnôt výroby tovaru v priemysle okres Bánovce nad Bebravou vykazuje v tomto ukazovateli o 54,8% nižšie hodnoty ako priemerné hodnoty dosiahnuté v Trenèianskom kraji v 1. polroku 1996 prepoèítané na jeden okres. Èo sa týka dynamických charakteristík vývoja hodnoty tohto ukazovate¾a, okres Bánovce nad Bebravou v poklese výroby tovaru v priemysle prevyšuje o 8,0 bodov pokles tohto ukazovate¾a dosahovaného v Trenèianskom kraji a prepoèítaného na jeden okres. Podiel okresu Bánovce nad Bebravou na výrobe tovaru v priemysle Trenèianskeho kraja predstavuje 5,0% a na výrobe tovaru v priemysle za Slovensko 0,5%.

Z analýzy vyplýva, že v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle patrí okres Bánovce nad Bebravou medzi výrazne zaostávajúce okresy Trenèianskeho kraja a v dynamickom vývoji tohto ukazovate¾a významne zaostáva za priemernými hodnotami dosiahnutými v Trenèianskom kraji a prepoèítanými na jeden okres.

Okres Ilava

V absolútnej hodnote výroby tovaru v priemysle je okres Ilava na 5. pozícii v medziokresnom porovnaní v rámci Trenèianskeho kraja a v dynamických charakteristikách vývoja tohto ukazovate¾a v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 zastáva okres zhodne 5. pozíciu v medziokresnom porovnaní. V absolútnej hodnote výroby tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 vykázal okres hodnotu 2 097 mil. Sk a v porovnaní s 1. polrokom 1996 jeho hodnota poklesla o 2,6%. V absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 dosahuje okres Ilava o 25,2% nižšie hodnoty ako priemerné hodnoty tohto ukazovate¾a dosahované v Trenèianskom kraji a prepoèítané na jeden okres. V dynamických charakteristikách vývoja tohto ukazovate¾a zaznamenal okres Ilava väèší pokles tohto ukazovate¾a v porovnaní s dynamikou poklesu tohto ukazovate¾a zaznamenanou vo výrobe tovaru v priemysle Trenèianskeho kraja prepoèítanou na jeden okres o 2,5 bodu. Podiel okresu Ilava na výrobe tovaru v priemysle Trenèianskeho kraja predstavuje 8,3% a na výrobe tovaru v priemysle za Slovensko 0,9%.

Z analýzy vyplýva, že okres Ilava dosahuje nižšie ako priemerné výsledky v absolútnej hodnote výroby tovaru v priemysle v rámci kraja a že pod¾a dynamiky vývoja tohto ukazovate¾a v okrese Ilava bol zaznamenaný vyšší pokles tohto ukazovate¾a ako priemerné hodnoty poklesu tohto ukazovate¾a dosahované v Trenèianskom kraji a prepoèítané na 1 okres.

Okres Myjava

V absolútnej hodnote výroby tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 zastával okres Myjava 7. pozíciu v medziokresnom porovnaní v rámci kraja a èo sa týka dynamických charakteristík vývoja zastával okres 8. pozíciu v medziokresnom porovnaní.

V absolútnej hodnote výroby tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 vykázal okres hodnotu 
1 286 mil. Sk a v porovnaní s 1. polrokom 1996 jeho hodnota poklesla o 12,1%. Okres Myjava v absolútnej hodnote výroby tovaru v priemysle zaznamenal nižšie hodnoty o 54,1% ako priemerné hodnoty tohto ukazovate¾a dosahované v Trenèianskom kraji a prepoèítané na jeden okres. V dynamických charakteristikách vývoja výroby tovaru v priemysle zaznamenal okres Myjava pokles a v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 dosahoval okres o 12,0 bodu nižšie hodnoty v tomto ukazovateli ako priemerné hodnoty zaznamenané vo výrobe tovaru v priemysle dosahované v Trenèianskom kraji a prepoèítané na jeden okres. Podiel okresu Myjava na výrobe tovaru v priemysle Trenèianskeho kraja predstavuje 5,1% a na výrobe tovaru v priemysle za Slovensko hodnotu 0,5%.

Z analýzy vyplýva, že okres Myjava v absolútnej hodnote výroby tovaru v priemysle výrazne zaostáva za priemernými hodnotami v tomto ukazovateli a poklesom v 1. polroku 1997 dosiahol výrazne neuspokojivé výsledky.

Okres Nové Mesto nad Váhom

V absolútnej hodnote výroby tovaru v priemysle je okres Nové Mesto nad Váhom na 4. pozícii a v dynamických charakteristikách jej rastu v 1. polroku 1997 zaznamenal okres 1. pozíciu v medziokresnom porovnaní v rámci Trenèianskeho kraja.

Absolútna hodnota výroby tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 predstavovala 3 120 mil. Sk a oproti 1. polroku 1996 vzrástla o 13,3%. Okres Nové Mesto nad Váhom v absolútnej hodnote výroby tovaru prevyšuje o 13,3% priemerné hodnoty tohto ukazovate¾a dosahované v Trenèianskom kraji a prepoèítané na jeden okres. V dynamických charakteristikách vývoja výroby tovaru v priemysle v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 zaznamenal okres o 13,4 bodu vyššie hodnoty ako priemerné hodnoty tohto ukazovate¾a prepoèítané na jeden okres Trenèianskeho kraja. Podiel okresu Nové Mesto nad Váhom na výrobe tovaru v priemysle Trenèianskeho kraja predstavuje 12,4% a na výrobe tovaru v priemysle za Slovensko hodnotu 1,3%.

Z analýzy vyplýva, že okres  Nové Mesto nad Váhom zaznamenal v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle dobré výsledky a v dynamických charakteristikách ich vývoja zaznamenal najlepšie výsledky v rámci Trenèianskeho kraja. Vysledky okresu v priemysle v 1. polroku 1997 možno považova� za ve¾mi dobré.

Okres Partizánske

V absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle je okres Partizánske na 9. pozícii a v dynamických charakteristikách jej vývoja tiež na 9. pozícii v medziokresnom porovnaní v rámci Trenèianskeho kraja.

Absolútna hodnota výroby tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 predstavovala 991 mil. Sk a oproti 1. polroku 1996 poklesla o 13,9% (pokles o 160 mil. Sk), zatia¾ èo absolútna hodnota výroby tovaru v priemysle v Trenèianskom kraji prepoèítaná na jeden okres poklesla o 0,1% (2,8 mil. Sk). Okres Partizánske v absolútnych hodnotách výroby tovaru zaznamenal o 64,7% nižšie ako priemerné hodnoty tohto ukazovate¾a dosahované v Trenèianskom kraji a prepoèítané na jeden okres. V dynamických charakteristikách vývoja výroby tovaru v priemysle v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 zaznamenal okres o 13,8 bodu nižšie hodnoty ako priemerné hodnoty tohto ukazovate¾a prepoèítané na jeden okres Trenèianskeho kraja. Podiel okresu Partizánske na výrobe tovaru v priemysle Trenèianskeho kraja predstavuje 3,9% a na výrobe tovaru v priemysle za Slovensko hodnotu 0,4%.

Zaznamenané výsledky v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle ako aj dynamické charakteristiky ich vývoja v 1. polroku 1997 možno považova� za výrazne neuspokojivé.

Okres Považská Bystrica

Okres Považská Bystrica v rámci absolútnych hodnôt výroby tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 zastával 6. pozíciu a v dynamických charakteristikách jej vývoja zastával 4. pozíciu v medziokresnom porovnaní v rámci Trenèianskeho kraja.

Výroba tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 predstavovala v okrese Považská Bystrica 1 634 mil. Sk a v porovnaní s 1. polrokom 1996 vzrástla o 5,6%. V dynamických charakteristikách výroby tovaru v priemysle v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 zaznamenal okres Považská Bystrica nárast o 87 mil. Sk, zatia¾ èo vo výrobe tovaru v priemysle v období 1. polrok 1997 bol zaznamenaný v Trenèianskom kraji, po prepoète tohto ukazovate¾a na jeden okres, pokles o 0,1% (2,8 mil. Sk). V absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle zaznamenal okres Považská Bystrica o 41,7% nižšie ako priemerné hodnoty tohto ukazovate¾a zaznamenané v Trenèianskom kraji a prepoèítané na jeden okres. V dynamických charakteristikách vývoja výroby tovaru v priemysle v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 zaznamenal okres nárast o 5,7 bodu oproti vývoju dynamických charakteristík výroby tovaru v priemysle Trenèianskeho kraja prepoèítaných na jeden okres. Podiel okresu Považská Bystrica na výrobe tovaru v priemysle Trenèianskeho kraja predstavuje 6,5% a na výrobe tovaru v priemysle za Slovensko hodnotu 0,7%.

Zaznamenané absolútne hodnoty vývoja výroby tovaru v priemysle možno považova� za neuspokojivé, ale dynamické charakteristiky vývoja zaznamenané v 1. polroku 1997 v okrese Považská Bystrica možno hodnoti� ako dobré.

Okres Prievidza

Okres Prievidza z h¾adiska priemyslu patrí medzi najvýznamnejšie okresy Trenèianskeho kraja. Jeho podiel na výrobe tovaru v priemysle kraja predstavuje 23,0%. V absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle zastáva okres Prievidza 1. pozíciu a v dynamických charakteristikách ich vývoja 3. pozíciu v medziokresnom porovnaní v rámci Trenèianskeho kraja.

V absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 zaznamenal okres Prievidza hodnotu 5 810 mil. Sk a v porovnaní s 1. polrokom 1996 jeho hodnota vzrástla o 6,5%. V dynamických charakteristikách výroby tovaru v priemysle dosahoval o 6,6 bodu vyššie hodnoty ako priemerné hodnoty vývoja tohto ukazovate¾a dosiahnuté v Trenèianskom kraji prepoèítané na jeden okres. V absolútnej hodnote predstavoval rast výroby tovaru v priemysle hodnotu 355 mil. Sk. Pokles tohto ukazovate¾a v Trenèianskom kraji prepoèítaný na jeden okres predstavoval hodnotu 2,8 mil. Sk. Rast výroby tovaru v okrese Prievidza je výrazne vyšší ako pokles výroby tovaru v Trenèianskom kraji prepoèítaný na jeden okres. Podiel okresu Prievidza na výrobe tovaru v priemysle za Slovensko predstavuje hodnotu 2,5%.

Z hore uvedenej analýzy vyplýva, že okres Prievidza dosahuje najvyššie hodnoty v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle a prevyšuje priemerné hodnoty kraja prepoèítané na jeden okres o 107,3%. Dosahované výsledky okresu Prievidza v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle a ich dynamických charakteristikách vývoja možno považova� za ve¾mi dobré.

Okres Púchov

Okres Púchov z h¾adiska priemyslu patrí medzi významnejšie okresy Trenèianskeho kraja. Jeho podiel na výrobe tovaru v priemysle kraja predstavuje 19,4%. V absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle zastáva okres Púchov 2. pozíciu a v dynamických charakteristikách ich vývoja 7. pozíciu v medziokresnom porovnaní v rámci Trenèianskeho kraja.

V absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 predstavoval okres Púchov hodnotu 4 887 mil. Sk a v porovnaní s 1. polrokom 1996 jeho hodnota poklesla o 11,9%. V dynamických charakteristikách výroby tovaru v priemysle dosahoval o 11,8 bodu nižšie hodnoty ako priemerné hodnoty vývoja tohto ukazovate¾a zaznamenané v Trenèianskom kraji a prepoèítané na jeden okres . V absolútnej hodnote predstavoval pokles výroby tovaru v priemysle hodnotu 660 mil. Sk. Pokles tohto ukazovate¾a v Trenèianskom kraji prepoèítaný na jeden okres predstavoval hodnotu 2,8 mil. Sk. Pokles výroby tovaru v priemysle v okrese Púchov je výrazne vyšší ako pokles výroby tovaru v Trenèianskom kraji prepoèítaný na jeden okres. Podiel okresu Púchov na výrobe tovaru v priemysle za Slovensko predstavuje hodnotu 2,1%.

Z hore uvedenej analýzy vyplýva, že okres Púchov dosahuje druhé najvyššie hodnoty v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle a prevyšuje priemerné hodnoty kraja prepoèítané na jeden okres o 74,3%. V 1. polroku 1997 prišlo v okrese Púchov k výraznému zníženiu dynamických charakteristík vývoja výroby tovaru v priemysle a je potrebné hlbšie analyzova� príèiny tohto stavu a prija� opatrenia na zvrátenie zaznamenaného neuspokojivého vývoja. Dosahované výsledky okresu Púchov v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle možno považova� za dobré, ale dynamické charakteristiky ich vývoja sú výrazne neuspokojivé. Bolo by potrebné analyzova� príèiny tohto stavu a prija� opatrenia orientované na podporu dynamických charakteristík vývoja priemyslu v okrese.

Okres Trenèín

Okres Trenèín z h¾adiska priemyslu patrí medzi významné okresy Trenèianskeho kraja. Jeho podiel na výrobe tovaru v priemysle kraja predstavuje 16,4%. V absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle zastáva okres Trenèín 3. pozíciu a v dynamických charakteristikách ich vývoja 2. pozíciu v medziokresnom porovnaní v rámci Trenèianskeho kraja.

V absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle v 1. polroku 1997 predstavoval okres  Trenèín hodnotu 4 137 mil. Sk a v porovnaní s 1. polrokom 1996 jeho hodnota vzrástla o 8,6%. V dynamických charakteristikách výroby tovaru v priemysle dosahoval o 8,7 bodu vyššie hodnoty ako priemerné hodnoty vývoja tohto ukazovate¾a v Trenèianskom kraji prepoèítané na jeden okres. V absolútnej hodnote predstavoval rast výroby tovaru v priemysle hodnotu 328 mil. Sk. Pokles tohto ukazovate¾a v Trenèianskom kraji prepoèítaný na jeden okres predstavoval hodnotu 2,8 mil. Sk. Rast výroby tovaru v okrese Trenèín je výrazne vyšší ako pokles výroby tovaru v Trenèianskom kraji prepoèítaný na jeden okres. Podiel okresu Trenèín na výrobe tovaru v priemysle za Slovensko predstavuje hodnotu 1,8%.

Z hore uvedenej analýzy vyplýva, že okres Trenèín dosahuje vysoké hodnoty v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle a prevyšuje priemerné hodnoty kraja prepoèítané na jeden okres o 47,6%. Dosahované výsledky okresu Trenèín v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle a ich dynamických charakteristikách vývoja možno považova� za ve¾mi dobré.

Z h¾adiska absolútnych hodnôt a dynamických charakteristík vývoja výroby tovaru v priemysle vykazovaných v 1. polroku 1997 možno porovna� a zhodnoti� výkonnos� jednotlivých okresov Trenèianskeho kraja a vývoj zmien ich výkonnosti. Na základe hore uvedeného porovnania týchto velièín možno zhodnoti� a rozdeli� jednotlivé okresy Trenèianskeho kraja do nasledujúcich skupín:

okresy s najvyššou výkonnos�ou a nadpriemerným rastom výkonnosti, kde možno zaradi� okres Prievidzu

okresy s najvyššou výkonnos�ou a nadpriemerným poklesom výkonnosti, kde možno zaradi� okres Púchov

okresy s nadpriemernou výkonnos�ou a s najvyšším rastom výkonnosti priemyslu, kde patria okresy Trenèín a Nové Mesto nad Váhom

okresy s nižšou ako priemernou výkonnos�ou priemyslu a nadpriemerným rastom ich výkonnosti, kde patrí okres Považská Bystrica

okresy s nižšou ako priemernou výkonnos�ou priemyslu a nadpriemerným poklesom ich výkonnosti, kde možno zaradi� okres Ilava

okresy s výrazne nižšou ako priemernou výkonnos�ou priemyslu a výrazne nadpriemerným poklesom ich výkonnosti, kde možno zaradi� okresy Myjava, Bánovce nad Bebravou a Partizánske.

Priestorová, ve¾kostná a odvetvová štruktúra priemyslu Trenèianskeho kraja

Priestorová a ve¾kostná štruktúra priemyslu sa v Trenèianskom kraji odvíja od zdrojov územia reprezentovaných najmä potenciálom surovinových zdrojov a distribúciou pracovných síl. Rozmiestnenie priemyslu v Trenèianskom kraji je orientované pozd¾ž dvoch paralelných komunikácií severovýchodnej orientácie vedúcich údolím Váhu a údolím Nitry a ich spojnice komunikáciou vedúcou údolím Bebravy.

V Trenèianskom kraji sa nachádza 72 podnikov spracovate¾ského priemyslu zamestnávajúcich nad 200 pracujúcich v priemysle na jeden podnik. Z nich 23 zamestnáva nad 1 000 pracovníkov v priemysle na jeden podnik. V kraji sa nachádzajú tri ve¾ké podniky zamestnávajúce od 4 000 – 
4 999 pracovníkov na jeden podnik a tri ve¾mi ve¾ké podniky zamestnávajúce nad 5 000 pracovníkov na jeden podnik.

V Trenèianskom kraji sa nachádza 25 významnejších priemyselných centier a možno ich rozdeli� pod¾a štruktúry priemyslu a poètu zamestnancov v priemysle na šes� základných skupín:

významnejšie ve¾ké priemyselné centrá zamestnávajúce nad 10 000 pracovníkov v priemysle, kde patria centrá v Trenèíne, Dubnici nad Váhom a Púchove

ve¾ké priemyselné centrá s rozvinutou štruktúrou priemyslu alebo poètom zamestnancov v rozmedzí 5 000–7 500, kde možno zaradi� centrá v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou a v Považskej Bystrici

významnejšie stredne ve¾ké priemyselné centrá s rozvinutejšou štruktúrou, resp. poètom zamestnancov v intervale 2 000–4 000, kde patrí Myjava, Stará Turá, Nováky, Prievidza a Nové Mesto nad Váhom, Handlová

menšie stredné centrá s poètom zamestnancov 1 000 – 2 000 v priemysle, kde možno zaradi� Dolné Vestenice, Nemšovú, Lednické Rovne, Bošany a Brezovú pod Bradlom

významnejšie malé centrá priemyslu s 500–1 000 zamestnancami, kde patria Nová Dubnica, Pravenec a Zemianske Kosto¾any

malé centrá priemyslu s poètom pracovníkov v intervale 200 – 500 zamestnancov, kde možno zaradi� Èereòany, Horné Srnie, Ladce, Trenèiansku Teplú, Valaskú Belú a Belušu

Popri týchto centrách, ktoré sú dôležité pre rozvoj priemyslu Trenèianskeho kraja, prípadne majú aj vyšší význam, je priemysel lokálneho významu rozmiestnený v ïalších mikrocentrách s poètom do 200 zamestnancov v priemysle. Tieto mikrocentrá dotvárajú štruktúru priemyslu kraja ako celku a pôsobia najmä v adsorbcii vo¾ných pracovných síl v malých mestách a obciach.

Preh¾ad odvetvovej štruktúry priemyslu a jej rozdelenie pod¾a zamestnanosti v priemyselných centrách Trenèianskeho kraja

Významnejšie ve¾ké priemyselné centrá:

V priemyselnom centre Trenèín dominuje odevný priemysel, ktorý zamestnáva 50 % pracovníkov v priemysle a je doplnený strojárskym priemyslom s 26 % zamestnaných v priemysle, textilným priemyslom s 15 % zamestnaných a potravinárskym priemyslom, ktorý zamestnáva 6 % pracovníkov priemyslu. Zvyšok zamestnancov priemyslu tohto centra je zamestnaný v nábytkárskom priemysle a výrobe šperkov.

V priemyselnom centre v Dubnici nad Váhom je prakticky monoodvetvová štruktúra priemyslu zameraná na strojárstvo s 87 % zamestnaných v priemysle a je doplnená hutníctvom s 10 % zamestnaných v priemysle.

V priemyselnom centre v Púchove sú významne zastúpené dve odvetvia: gumárenský priemysel zamestnávajúci 47 % pracovníkov priemyslu a odevný priemysel zamestnávajúci 46 % pracovníkov priemyslu. Ostatní pracovníci v priemysle sú zamestnancami potravinárskeho priemyslu a priemyslu výroby stavebných materiálov.

Ve¾ké priemyselné centrá:

V Považskej Bystrici dominuje strojársky priemysel a centrum má prakticky monoodvetvovú štruktúru priemyslu. V strojárskom priemysle je zamestnaných 98 % pracovníkov priemyslu a zvyšok pracovníkov je zamestnaných najmä v potravinárskom priemysle.

V priemyselnom centre v Partizánskom dominuje obuvnícky priemysel, 82 % zamestnaných, ktorý je doplnený strojárskym priemyslom s 10 % zamestnaných a zbytok zamestnancov predstavujú zamestnanci potravinárskeho priemyslu.

Priemyselné centrum v Bánovciach nad Bebravou zamestnáva 45 % pracovníkov v strojárskom priemysle a 31 % v odevnom priemysle. Tieto dve základné odvetvia sú doplnené nábytkárskym priemyslom a priemyslom spracovania dreva, ktoré zamestnávajú spolu 14 % pracovníkov priemyslu a priemyslom spracovania kože a výrobkov z kože, ktoré zamestnáva 8 % pracovníkov priemyslu. Zvyšok tvorí potravinársky priemysel.

Významnejšie stredne ve¾ké priemyselné centrá:

V priemyselnom centre Myjava dominuje kovospracujúci priemysel, ktorý predstavuje 80 % zamestnaných v  priemysle doplòuje ho najmä potravinársky priemysel.

V priemyselnom centre Handlová dominuje priemysel �ažby nerastných surovín, hnedého uhlia a zamestnáva 95 % pracovníkov priemyslu. Je potrebné rieši� otázky spojené s monoodvetvovou štruktúrou v tomto centre.

V priemyselnom centre Stará Turá dominuje strojársky priemysel zameraný na výrobu prístrojov, ktorý zamestnáva 95 % pracovníkov priemyslu v centre a je doplnený kovospracujúcim priemyslom.

V priemyselnom centre Nováky dominuje chemický priemysel, ktorý zamestnáva 77 % pracovníkov a je doplnený kovospracujúcim priemyslom, ktorý zamestnáva 12 % a strojárskym priemyslom, ktorý zamestnáva 10 % pracovníkov priemyslu.

V priemyselnom centre v Prievidzi je dobre rozvinutá štruktúra priemyselných odvetví. Potravinársky priemysel zamestnáva 27 % pracovníkov, obuvnícky priemysel 20 % zamestnancov, nábytkársky priemysel 17 % pracovníkov, elektrotechnický priemysel 16 % pracovníkov, kovospracujúci priemysel 16 % pracovníkov a polygrafický priemysel 5 % pracovníkov.

V priemyselnom centre Nové Mesto nad Váhom dominuje strojársky priemysel zamestnávajúci 65 % zamestnancov, ktorý je doplnený potravinárskym priemyslom, predstavujúcim 16 % zamestnaných v priemysle a kovospracujúcim priemyslom s 15 % zamestnaných pracovníkov priemyslu. V centre je lokalizovaný priemysel výroby plastických hmôt, ktorý zamestnáva 3 % pracovníkov priemyslu.

Menšie stredné priemyselné centrá:

V priemyselnom centre Dolné Vestenice dominuje gumárenský priemysel a zamestnáva viac ako 95 % pracovníkov priemyslu.

V priemyselnom centre Nemšová dominuje sklársky priemysel, ktorý zamestnáva nad 95 % pracovníkov v priemysle.

V priemyselnom centre Lednické Rovne dominuje sklársky priemysel a zamestnáva nad 95 % pracovníkov priemyslu.

V priemyselnom centre Bošany dominuje kožiarenský priemysel, ktorý zamestnáva nad 95 % pracovníkov priemyslu.

V priemyselnom centre Brezová pod Bradlom dominuje kovospracujúci priemysel s 85 % zamestnaných a je doplnený nábytkárskym a drevospracujúcim priemyslom s 15 % zamestnaných v priemysle.

Významnejšie menšie priemyselné centrá:

V priemyselnom centre Nová Dubnica dominuje elektrotechnický priemysel so 61 % zamestnaných a strojársky priemysel s 30 % zamestnaných a dopåòa ich potravinársky priemysel.

V priemyselnom centre Pravenec dominuje nábytkársky priemysel, ktorý zamestnáva nad 95 % pracovníkov priemyslu.

V priemyselnom centre Zemianske Kosto¾any dominuje priemysel spracovania stavebných hmôt, ktorý zamestnáva nad 95 % pracovníkov priemyslu centra.

Malé priemyselné centrá:

Malé centrá priemyslu sa vyznaèujú prakticky monoodvetvovou štruktúrou priemyslu väèšinou s jedným dominantným priemyselným podnikom.

V priemyselnom centre Èeròany dominuje sklársky priemysel, ktorý zamestnáva nad 95 % pracovníkov priemyslu.

V priemyselnom centre Horné Srnie dominuje priemysel výroby stavebných hmôt - výroba cementu a zamestnáva nad 95 % pracovníkov priemyslu.

V priemyselnom centre Ladce dominuje priemysel výroby stavebných hmôt - cementu, ktorý zamestnáva nad 95 % pracovníkov priemyslu.

V priemyselnom centre Valaská Belá dominuje sklársky priemysel a zamestnáva nad 95 % pracovníkov priemyslu.

V priemyselnom centre Beluša dominuje strojársky priemysel a zamestnáva nad 95 % pracovníkov priemyslu.

V priemyselnom centre Trenèianska Teplá dominuje potravinársky priemysel, ktorý zamestnáva nad 95 % pracovníkov v priemyselnom centre.

Z analýzy vyplýva, že odvetvová štruktúra priemyslu Trenèianskeho kraja je primerane diverzifikovaná. V Trenèianskom kraji dominuje z h¾adiska poètu zamestnancov sedem odvetví priemyslu: strojársky priemysel (s 32,2 % zamestnaných kraja), odevný priemysel (13,8 %), priemysel �ažby hnedého uhlia (9,2 %), obuvnícky priemysel (7,6 %), gumárenský priemysel (6,9 %), kovospracujúci priemysel (6,3 %) a potravinársky priemysel (5,6 %). Týchto sedem odvetví predstavuje 81,6 % zamestnancov v priemysle Trenèianskeho kraja. Tieto odvetvia sú doplnené sklárskym priemyslom (s 3,5 % zamestnaných v priemysle v kraji), chemickým priemyslom (3,0 %), drevospracujúcim a nábytkárskym priemyslom (2,7 %), priemyslom výroby elektrickej energie a tepla (2,7 %) a kožiarskym priemyslom (2,0 %). Uvedené odvetvia zamestnávajú 13,9 % pracovníkov v priemysle Trenèianskeho kraja. Ostatné priemyselné odvetvia sú z h¾adiska poètu zamestnancov zanedbate¾né a zamestnávajú spolu 4,5 % pracovníkov priemyslu Trenèianskeho kraja.

Najmenší podiel v priemysle z h¾adiska poètu zamestnancov majú odvetvia výroby a spracovania stavebných hmôt, sklársky priemysel, priemysel spracovania kože, nábytkársky a drevospracujúci priemysle.

Ve¾kostná štruktúra priemyslu je posunutá v smere k väèším podnikom, o èom svedèí aj 23 ve¾kých podnikov nad 1 000 zamestnancov v priemysle Trenèianskeho kraja. Ve¾kostná štruktúra podnikov kraja by si vyžadovala väèšie množstvo stredných podnikov, ktoré by dotvárali priemyselnú štruktúru kraja a pôsobili ako potenciálny zdroj a zásobáreò v súèasnosti vo¾ných pracovných síl, ktoré vznikli v procese revitalizácie a reštrukturalizácie priemyslu kraja.

Zásadnými problémami priemyslu Trenèianskeho kraja vyplývajúcimi z odvetvovej štruktúry priemyselných centier je malá diverzifikácia priemyslu v jednotlivých centrách, mnohé z nich majú prakticky monoodvetvový charakter. Druhým problémom je zastúpenie prakticky len jedného  väèšieho podniku v centre - monopodniková priemyselná štruktúra centra.

Centrá s monoodvetvovou a monopodnikovou štruktúrou vykazujú vyšší potenciál nestability. Ak je v centre jeden dominantný podnik a je zastúpené len jedno odvetvie, potom v prípade akýchko¾vek hospodárskych, respektíve odbytových problémov, podnik zaène uvo¾òova� pracovné sily a niet ich èím v centre viaza� a vzniká neprimerane vysoké sociálne napätie v centre prejavujúce sa vysokou úrovòou nezamestnanosti a pod.

Tieto problémy sa potenciálne môžu vyskytova� v menšej miere vo ve¾kých centrách, ale vyskytujú sa najmä v stredných a malých priemyselných centrách Trenèianskeho kraja. Z uvedeného dôvodu je potrebné podporova� diverzifikáciu podnikov a jednotlivých druhov priemyslu v centrách, èím sa zabezpeèí, že ostatné prosperujúce odvetvia a podniky odèerpajú uvo¾nenú pracovnú silu z problémových odvetví a podnikov.

Výkonnos�, hospodárska efektívnos� a predpoklady rozvoja podnikov v Trenèianskom kraji

Výkonnos� a hospodársku efektívnos� podnikov možno zhodnoti� pomocou ukazovate¾ov hrubého obratu, pridanej hodnoty a ziskov. Prosperujúce podniky Trenèianskeho kraja pri riešení svojej technickej, technologickej a environmentálnej zadåženosti vytvárajú pole pre rad následných aktivít a prosperita hospodárstva regiónu bude v znaènej miere závisie� od stupòa adsorbcie týchto aktivít a ziskov v regióne.

Ziskové podniky na základe pokrytia svojej vnútornej zamestnanosti vytvoria cez svojich zamestnancov rozvoj v odvetviach obchodu a služieb, èím vyvolajú aktivity, ktoré sa premietnu v tvorbe nových pracovných miest. Tento efekt sa premietne priamo v teritóriu pôsobnosti podniku. Avšak väèší podiel rozvoja následných aktivít je možné dosiahnu� maximalizáciou adsorbcie zisku ziskových podnikov v kraji. Tento efekt pôsobiaci na dynamiku hospodárskeho rozvoja kraja je rádovo významnejší ako efekt pôsobiaci cez platy zamestnancov prosperujúcich podnikov.

Pod¾a analýz výkonnosti, efektívnosti a predpokladov rozvoja priemyslu je v Trenèianskom kraji 13 perspektívnych priemyselných centier:

Považská Bystrica, Púchov, Trenèín, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Stará Turá, Nováky, Prievidza, Dolné Vestenice, Myjava, Nemšová, Lednické Rovne, Nové Mesto nad Váhom.

Ostatné priemyselné centrá sa rozvíjajú menej efektívne a vykazujú stagnáciu, resp. pokles výkonov priemyslu a z toho vyplývajúcimi problémami so zníženou zamestnanos�ou v priemysle prejavujúcou sa zvýšenou mierou nezamestnanosti v centrách a ich širšom spádovom okolí.

Priemysel �ažby a spracovania nerastných surovín

�ažba nerastných surovín sa v Trenèianskom kraji odvíja od pomerne širokej surovinovej základne, ktorá je tvorená ložiskami lignitu v oblasti od Novák k Prievidzi, ložiskami vápenca a surovín na prípravu cementárskych slinkov v oblastiach Horné Srnie a Ladce, ložiskami kvalitných pieskov pre sklársky priemysel v Lednických Rovniach, Nemšovej, Valaskej Belej a Èereòanoch.

Priemysel �ažby nerastných surovín je v Trenèianskom kraji rozsiahly a podie¾a sa výraznou mierou na výkonoch priemyslu a celkovej výkonnosti hospodárstva kraja.

Na území kraja sa �ažia:

fosílne palivá - lignit �ažený v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s. Prievidza v Bani Handlová, Cíge¾ a Nováky nemá vysoké kvalitatívne charakteristiky pod¾a výhrevnosti, obsahu síry a ostatných zlúèenín. Súèasná úroveò �ažby lignitu je determinovaná najmä záujmom o túto komoditu na trhu a existenciou závodu na jeho efektívne spracovanie v blízkosti lokality jeho �ažby v Elektráròach Nováky

stavebný kameò - v kraji sa vyskytujú viaceré ložiská kameniva, dekoraèného kameòa a štrkopieskov a hornín obsahujúce drahé kovy. �ažba stavebného kameòa je v kolízii so záujmami ochrany prírody a tvorby krajiny vytváraním zmien v krajine (revitalizácia územia po �ažbe)

kremièité piesky sa �ažia na výrobu v sklárskom priemysle, ktorý je rozvinutý v Lednických Rovniach, Nemšovej, Valaskej Belej a Èereòanoch. Realizovaná �ažba pieskov a výroba skla má v kraji tradíciu a dobré predpoklady pre budúci rozvoj a nemá príliš ve¾ké negatívne dopady na životné prostredie a tvorbu krajiny. Èiastoèné problémy sa vyskytujú v emisiách plynných škodlivín zo závodov

tehliarske íly - na základe rastu výroby v stavebníctve, možno predpoklada�, že sa v budúcnosti �ažba ílov zvýši v zhode s požiadavkami na výrobu tehál v Trenèianskom kraji. Z h¾adiska ochrany životného prostredia sa vyskytujú problémy v tehelniach s emisiami vznikajúcimi v procese vypa¾ovania tehál a s negatívami �ažby vplývajúcimi na tvorbu krajiny.

Priemyselné podniky zamerané na �ažbu nerastných surovín, energetiku a spracovate¾ský priemysel lokalizované v Trenèianskom kraji

V Trenèianskom kraji sa nachádza nieko¾ko významných priemyselných podnikov. V súèasnom období, v období transformácie priemyslu, je však problematické uvádza� aktuálne údaje o presnom názve a poète zamestnaných. Z týchto dôvodov v návrhu ÚPN VÚC sa uvádzajú niektoré vybrané priemyselné podniky.

okres Bánovce nad Bebravou

VAB Sipox, a.s. Bánovce nad Bebravou je podnikom strojárskeho priemyslu a výroby motorových vozidiel vrátane ich motorov. Je 8. najvýznamnejším podnikom kraja s obratom 1,2 mld. Sk a je 89. najvýznamnejším podnikom v SR. Podnik exportoval v roku 1996 v hodnote 994 mil. Sk a je 31. najväèším exportérom v SR. Podnik má všetky predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Zornica Banko Fashion, a.s. Bánovce nad Bebravou v roku 1996 zamestnávala 1 255 pracovníkov v odevnom priemysle. Obrat firmy v roku 1996 dosiahol 276 mil. Sk. Export firmy v roku 1996 predstavoval 192 mil. Sk. Podnik má dobré predpoklady pre budúci rozvoj.

ELMOS, a.s. Bánovce nad Bebravou zamestnával 280 pracovníkov v nábytkárskom priemysle. Podnik bol založený koncom roka 1996.

BEBA Invest, s.r.o. Bánovce nad Bebravou zamestnával 270 pracovníkov v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle. Podnik má všetky predpoklady udrža� si svoju pozíciu na trhu.

Obuvnícke výrobné družstvo Bánovce nad Bebravou zamestnávalo 290 pracovníkov v obuvníckom priemysle. Podnik produkuje primerané zisky a má predpoklady pre budúci rozvoj.

ETERNA, s.r.o. Bánovce nad Bebravou je podnikom s 260 zamestnancami, ktorý bol založený 1.8.1997 a je zameraný na odevnú výrobu.

Gábor, ktorý vyrába zhruba 1,2 mil. párov obuvi roène.

Milsy, a.s. Bánovce nad Bebravou - spracovate¾ mlieka a mlieènych výrobkov. Dosahuje dobré hospodárske výsledky, zamestnáva 140 zamestnancov.

okres Ilava

Závody �ažkého strojárenstva Dubnica nad Váhom zamestnávali 5 800 pracovníkov v strojárenskej výrobe a je zameraný na výrobu špeciálnych úèelových strojov a zariadení. Podnik vykazuje v súèasnosti stagnáciu.

ZVS, a.s. Dubnica nad Váhom zamestnávali 680 pracovníkov v strojárenskej výrobe pri výrobe strojov a zariadení.

Z�S NOVA, a.s. Nová Dubnica zamestnávala 380 pracovníkov v strojárenskom priemysle na výrobu strojov a zariadení. Podnik dosahuje primeraný obrat a má predpoklady na rozvoj.

Z�S Elektronika, a.s. Nová Dubnica zamestnávala 390 pracovníkov v elektrotechnickom priemysle a je zameraný na výrobu meracích, kontrolných a testovacích zariadení. Podnik má predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

V súèasnosti je fúzia Z�S NOVA a Z�S Elektronika.

Slovak-Fala, a.s. Košeca, ktorého hlavnou výrobnou náplòou je výroba náterových látok a anorganických pigmentov.

RIEKER - obuvnícka firma.

Považská cementáreò, a.s. Ladce zamestnávala okolo 300 pracovníkov v priemysle výroby stavebných hmôt. Obrat podniku predstavoval 774 mil. Sk a v roku 1996 ukonèil podnik hospodárenie so ziskom 6,4 mil. Sk.

Matador Machinery, a.s. Dubnica nad Váhom v roku 1996 zamestnával 1 034 pracovníkov v strojárskom priemysle vo výrobe strojov a zariadení najmä na spracovanie gumy a plastov. V roku 1996 podnik exportoval v hodnote 30 mil. Sk. S oh¾adom na väzby k podniku Matador, a.s. Púchov má všetky predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

okres Myjava

Kodreta, s.r.o. Myjava zamestnávala 270 pracovníkov v kovospracujúcom priemysle na výrobe zámkov a kovaní. Obrat firmy predstavoval 160 mil. Sk.

Slovenská armatúrka Myjava, a.s. zamestnáva okolo 3 005 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Podnik vyrába bytové armatúry, príslušenstvá k motorovým vozidlám a výlisky z plastických hmôt. Výrobný program podniku je stabilizovaný a podnik má predpoklady z dlhodobého h¾adiska udržova� svoju hospodársku výkonnos� a vytvára� dostatoèné zisky. Problémy podniku z h¾adiska tvorby a ochrany životného prostredia sa prejavujú hlavne v oblasti zneèis�ovania vôd, najmä z procesov galvanického pokovovania a oplachovania. Realizovaná technológia vyžaduje špeciálny režim v oblasti nakladania s odpadmi - likvidácia kalov s obsahom �ažkých kovov.

PFS, a.s. Brezová pod Bradlom zamestnávala 364 pracovníkov v roku 1996 v kovospracujúcom priemysle na výrobu pletiva, pružín a skrutiek. V uplynulom období podnik významne znížil svoju zamestnanos� a obrat. Budúcnos� podniku v znaènej miere závisí od jeho presadenia sa na zahranièných trhoch.

Kanapa, s.r.o. Brezová pod Bradlom zamestnávala 302 pracovníkov v nábytkárskom priemysle pri výrobe kresiel a sedadiel. Podnik má s oh¾adom na dostupnos� vhodnej drevnej suroviny dobré predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

okres Nové Mesto nad Váhom

Chirana–Prema, a.s. Stará Turá je 5. najvýznamnejším podnikom v Trenèianskom kraji. V podniku v roku 1996 pracovalo 2 601 pracovníkov. Tržby podniku v roku 1996 predstavovali 1,5 mld. Sk a podnik je 66. najvýznamnejším podnikom v SR. V roku 1996 podnik exportoval za 833 mil. Sk a je 40. najvýznamnejším exportérom v SR. Podnik ukonèil hospodárenie v roku 1996 so ziskom 16 mil. Sk. Z h¾adiska budúceho rozvoja má podnik predpoklady na dynamický rozvoj v budúcnosti.

VZT–Vzduchotechnika, a.s. Nové Mesto nad Váhom v roku 1996 zamestnávala 1 266 pracovníkov v strojárskom priemysle vo výrobe ve¾kých chladiarenských a klimatizaèných zariadení. Obrat podniku v roku 1996 predstavoval 466 mil. Sk a organizácia ukonèila hospodárenie so ziskom 12 mil. Sk. Export podniku v roku 1996 predstavoval 207 mil. Sk. Podnik má všetky predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Obal–Vogel & Noot, a.s. Nové Mesto nad Váhom je podnik vyrábajúci drobné obaly z ¾ahkých kovov, zamestnáva 380 pracovníkov v priemysle. Obrat podniku v roku 1996 predstavoval 661 mil. Sk a podnik ukonèil hospodárenie so ziskom 59 mil. Sk.

Milex, a.s. Nové Mesto nad Váhom v roku 1996 zamestnával 271 pracovníkov v potravinárskom priemysle. Podnik je 16. najvýznamnejším podnikom v kraji a jeho obrat v roku 1996 predstavoval 850 mil. Sk a v roku 1996 ukonèil hospodárenie so ziskom 9 mil. Sk. Jeho export v roku 1996 predstavoval 6 mil. Sk.

Premex, s.r.o. Stará Turá zamestnávala 420 pracovníkov v strojárskej výrobe presných meracích a testovacích prístrojov. Z h¾adiska dosahovaného obratu a zahranièného obchodu podniku, možno predpoklada�, že v budúcnosti sa bude dynamicky rozvíja�.

Premagas, s.r.o. Stará Turá v roku 1996 zamestnával 619 pracovníkov vo výrobe meracích, kontrolných a testovacích prístrojov. Obrat podniku v roku 1996 predstavoval 685 mil. Sk. Podnik ukonèil hospodárenie v roku 1996 so ziskom 69 mil. Sk. Organizácia exportovala v roku 1996 v hodnote 554 mil. Sk a je 55. najvýznamnejším exportérom v SR. Podnik má všetky predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

NOKO, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom zamestnávalo 270 pracovníkov v potravinárskom priemysle a je zameraný na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny. Podnik dosahuje primeraný obrat aj zisky a má všetky predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

VUMA, a.s. Nové Mesto nad Váhom zamestnávala 390 pracovníkov v strojárskom priemysle vo výrobe strojov na špeciálne úèely. Podnik dosahuje primeraný obrat a má predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Henkel-Palma, ktorý je závodom bratislavského materského podniku. V roku 1996 zamestnával 245 pracovníkov.

okres Partizánske

Cebo Holding Slovakia, a.s. Partizánske sa zameriava na výrobu topánok a zamestnával v roku 1996 5 418 pracovníkov. Obrat podniku v roku 1996 prestavoval 1,2 mld. Sk a je 88. najvýznamnejším podnikom v SR. Podnik oproti roku 1995 znížil export o 30,9 %. Hospodársky výsledok podniku za rok 1996 nie je dostupný.

Koželužne Bošany zamestnávali 1 260 pracovníkov v priemysle výroby a spracovania kože. Z h¾adiska recesie odvetvia kožiarskeho priemyslu v súèasnosti možno predpoklada� stagnáciu podniku a prípadne pokles jeho obratu v blízkej budúcnosti. Budúcnos� podniku sa bude odvíja� od h¾adania nových trhov mimo územia SR.

CEBO Agro Group Partizánske zamestnávalo 260 pracovníkov v potravinárskom priemysle v konzervovaní mäsa. Podnik má všetky predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Partizánske strojárne, a.s. Partizánske zamestnávali 680 pracovníkov v strojárenskom priemysle zameranom na výrobu strojov a zariadení.

okres Považská Bystrica

Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica je 4. najvýznamnejším podnikom kraja. Podnik zamestnával 3 993 pracovníkov v roku 1996 a jeho obrat predstavoval 1,8 mld. Sk a je 54. najvýznamnejším podnikom v SR. Jeho export v roku 1996 predstavoval 605 mil. Sk a bol 52. najväèším exportérom v SR. Údaje o hospodárskych výsledkoch podniku za rok 1996 nie sú k dispozícii. V roku 1997 prišlo k zmene štátneho podniku na akciovú spoloènos�. Namiesto oborového závodu 01 Fermet, š.p. vznikli Považské strojárne Fermet, a.s., namiesto OZ 08 Letecké motory, š.p. vznikli Považské strojárne letecké motory, a.s. a namiesto OZ 02 VOJUS, š.p. vznikli Považské strojárne VOJUS, a.s. (1993). V rámci revitalizácie sa znížil poèet pracovníkov týchto podnikov.

Považské strojárne Ložiská, a.s. Považská Bystrica je podnik strojárskeho priemyslu zamestnávajúci okolo 320 pracovníkov vo výrobe ložísk. Podnik bol založený v roku 1995 a v roku 1996 jeho obrat predstavoval 469 mil. Sk a ukonèil hospodárenie so ziskom 1,1 mil. Sk. Podnik má dobré predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

okres Prievidza

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza spolu s Elektráròou Nováky tvoria významný palivo energetický komplex kraja. Súèasná hospodárska efektívnos� je daná ich vzájomnou previazanos�ou, ako aj blízkos�ou �ažby hnedého uhlia a jeho spracovania v Elektráròach Nováky a to z dôvodu nízkych dopravných nákladov, ktoré výraznou mierou prispievajú k efektívnosti oboch podnikov. Hornonitrianske bane Prieividza, a.s. Prievidza v roku 1996 zamestnávali 8 293 pracovníkov a predstavovali z h¾adiska poètu zamestnancov najväèší podnik Trenèianskeho kraja a 6. najväèší podnik z h¾adiska zamestnanosti v SR. Hornonitrianske uho¾né ložiská produkujú 80% z celkovej �ažby uhlia na Slovensku a väèšina vy�aženého uhlia sa spracováva v Elektráròach Nováky. Hornonitrianske Bane, a.s. sú 6. najvýznamnejším podnikom kraja, z h¾adiska ve¾kosti obratu, ktorý v roku 1996 predstavoval 1,3 mld. Sk a 78. najvýznamnejším podnikom v SR, zisk v roku 1996 predstavoval 41 mil. Sk.

Elektráreò Nováky je významným výrobcom elektrickej energie na báze spa¾ovania hnedého uhlia a lignitu prevažne z domácej �ažby. Základnú výrobnú bázu tvoria tri výrobné jednotky ENO - A, B a C. V ENO A je ukonèená desulfurizácia a denitrifikácia spalín. V ENO B sa buduje spa¾ovanie vo fluidnom lôžku, ktoré zabezpeèí zvýšenú efektívnos� využitia vyrobeného tepla a zníži emisie nežiadúcich produktov spa¾ovania a ENO C má do roku 1998 výnimku a plánovanú životnos� má do roku 2005. Plánuje sa jej prestavba na paroplynový cyklus.

Novácke chemické závody, a.s. sú podnikom chemického priemyslu a druhým najvýznamnejším podnikom v Trenèianskom kraji, jeho obrat v roku 1996 predstavoval 3,5 mld. Sk a je 29. najvýznamnejším podnikom v SR. Novácke chemické závody exportovali v roku 1996 za 2,3 mld. Sk a sú 14. najvýznamnejším exportérom v SR. Podnik má všetky predpoklady pre budúci rozvoj.

Nestle Food, s.r.o. Prievidza je podnik potravinárskeho priemyslu a v roku 1996 zamestnával 464 pracovníkov. Z h¾adiska obratu je 11. najvýznamnejším podnikom kraja a 96. podnikom v SR. Hospodársky výsledok podniku v roku 1996 predstavoval stratu 43 mil. Sk. Podnik exportoval v roku 1996 v hodnote 387 mil. Sk a je 74 najvýznamnejším exportérom v SR. Bolo by potrebné analyzova� príèiny stratovosti tohto podniku.

Vegnum, a.s. Dolné Vestenice zamestnávala v roku 1996 1 038 pracovníkov v gumárenskom priemysle. Obrat podniku v roku 1996 predstavoval 880 mil. Sk a podnik vyprodukoval zisk v hodnote 13 mil. Sk. V roku 1996 podnik exportoval významnú èas� svojej produkcie a export predstavoval hodnotu 590 mil. Sk a je 53. najväèším exportérom v SR. Podnik má všetky predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Contitech - Vegum, s.r.o. Dolné Vestenice v roku 1996 zamestnávala 274 pracovníkov v gumárenskom priemysle. Obrat podniku v roku 1996 dosiahol 257 mil. Sk a export firmy predstavoval 160 mil. Sk. Podnik má dobré predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Strojárne Prievidza, a.s. Prievidza zamestnávali 380 pracovníkov v strojárskom priemysle vo výrobe kovových konštrukcií a ich èastí. Pod¾a dosahovaných výsledkov podniku možno predpoklada�, že v budúcnosti môže prís� k jeho rozvoju.

Royal chrystal, a.s. Malinec je od 1.10.1997 nadobúdate¾om.

Xandra Crystal, s.r.o. Èereòany zamestnávala 320 pracovníkov v sklárskom priemysle vo výrobe skla a sklárskych výrobkov. Budúcnos� podniku sa bude odvíja� od stratégie jeho nového nadobúdate¾a.

Krištá¾, sklárske výrobné družstvo Valaská Belá zamestnávalo 380 pracovníkov v sklárskom priemysle vo výrobe dutého skla. Podnik má predpoklady pre udržanie svojej zamestnanosti a obratu v budúcnosti.

Porobetón, a.s. Zemianske Kosto¾any zamestnával 310 pracovníkov v priemysle spracovania stavebných surovín pri výrobe stavebných prvkov z betónu. Z h¾adiska dosahovaného obratu má podnik predpoklady zachova� si svoje postavenie na trhu.

LARF, s.r.o. Nováky zamestnával 340 pracovníkov v strojárskej výrobe pri výrobe kovových výrobkov. Podnik patrí medzi menšie podniky Trenèianskeho kraja a dosahuje primeraný obrat.

Vojenský opravárenský podnik, š.p. Nováky zamestnával 420 pracovníkov v strojárenskom priemysle pri výrobe a oprave špeciálnych strojov. Podnik dosahuje dobré hospodárske výsledky a má predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Yazaki Debnár Slovakia, s.r.o. Prievidza zamestnával 380 pracovníkov v strojárskom priemysle vo výrobe elektrických zariadení pre motorové vozidlá. Podnik má napriek nižšiemu obratu predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Tatra nábytkáreò, a.s. Pravenec zamestnávala 860 pracovníkov v nábytkárskom priemysle. Obrat podniku v roku 1996 predstavoval 640 mil. Sk a podnik má dobré východiskové podmienky pre rozvoj v budúcnosti.

Cebo Agro Group, s.r.o. Prievidza - spracovate¾ mäsa a mäsových výrobkov. Hospodári so ziskom a zamestnáva 270 zamestnancov.

Obuvnícky závod Jaspol, a.s. Prievidza v roku 1996 zamestnával 620 pracovníkov v obuvníckom priemysle. Obrat podniku predstavoval 170 mil. Sk. Podnik má dobrú východiskovú pozíciu pre rozvoj v budúcnosti.

okres Púchov

Matador, a.s. Púchov zamestnáva 4 604 pracovníkov v gumárenskom priemysle. Podnik je zameraný na výrobu pneumatík a z h¾adiska obratu v roku 1996, ktorý predstavoval 7,9 mld. Sk je najvýznamnejším podnikom kraja a 14. najvýznamnejším podnikom z h¾adiska obratu v SR. Zisk podniku predstavoval v roku 1996 404 mil. Sk a je 14. najväèší v SR. Podnik je 5. najväèším exportérom svojej výroby v SR a jeho export prestavuje 6,4 mld. Sk. Podnik má všetky predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Makyta, a.s. Púchov zamestnávala v roku 1996 4 266 pracovníkov v odevnom priemysle. Obrat podniku v roku 1996 predstavoval 1,0 mld. Sk. Export podniku v roku 1996 predstavoval 673 mil. Sk a je 48. najvýznamnejším exportérom v SR. Údaje o ziskovosti podniku nie sú dostupné.

LR Crystal, a.s. Lednické Rovne v roku 1996 zamestnávala 1 270 pracovníkov v sklárskom priemysle. Obrat podniku v roku 1996 bol 620 mil. Sk. Podnik èas� svojej výroby exportuje a má predpoklady pre budúci rozvoj.

Púchovský mäsový priemysel, a.s. Púchov zamestnával 380 pracovníkov v potravinárskom priemysle. V roku 1996 dosahoval podnik obrat 380 mil. Sk a má všetky predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Styl Mode Sipox, a.s. Púchov zamestnával 280 pracovníkov v odevnom priemysle a výrobe ošatenia. Podnik má predpoklady udrža� so svoje postavenie na trhu.

Best, a.s. Beluša zamestnávala 360 pracovníkov v strojárenskom priemysle pri výrobe úèelových strojov a zariadení. Obrat podniku v roku 1996 predstavoval 32 mil. Sk.

okres Trenèín

Ozeta, a.s. Trenèín je tretím najvýznamnejším podnikom v kraji a v roku 1996 zamestnával 5 767 pracovníkov v odevnom priemysle. Obrat podniku v roku 1996 predstavoval 1,9 mld. Sk a tým sa zaradil ako 50. najvýznamnejší podnik v SR. V roku 1996 vyprodukoval podnik stratu v hodnote 35,8 mil. Sk. Podnik exportoval v roku 1996 tovar v hodnote 1,7 mld. Sk a je 21. najvýznamnejším exportérom v SR. Podnik má všetky predpoklady na rozvoj v budúcnosti.

Skloobal, a.s. Nemšová je 9. najvýznamnejším podnikom v Trenèianskom kraji a v roku 1996 zamestnával 1 097 pracovníkov v sklárskom priemysle. Obrat podniku v roku 1996 predstavoval 1,2 mld. Sk a je 90. najvýznamnejším podnikom v SR. Zisk podniku za rok 1996 predstavoval 
151 mil. Sk a je 29. najvýznamnejším podnikom v SR. Export podniku predstavoval hodnotu 
495 mil. Sk a podnik je 61. najvýznamnejším exportérom v SR. Podnik má všetky predpoklady pre budúci rozvoj.

Merina, a.s. Trenèín je 14. najvýznamnejším podnikom Trenèianskeho kraja a v roku 1996 zamestnával 1 500 pracovníkov v textilnom priemysle. Obrat podniku v roku 1996 predstavoval 861 mil. Sk a podnik v roku 1996 ukonèil hospodárenie so ziskom 13 mil. Sk. Merina, a.s. exportovala v hodnote 451 mil. Sk a je 65. najvýznamnejším exportérom v SR. Podnik má všetky predpoklady pre rozvoj.

TOS, a.s. Trenèín je 15. najvýznamnejším podnikom kraja a v roku 1996 zamestnával 1 476 pracovníkov v strojárenskom priemysle vo výrobe obrábacích strojov. Podnik v roku 1996 zaznamenal obrat v hodnote 860 mil. Sk a ukonèil hospodárenie so ziskom 10 mil. Sk. Podnik je významným exportérom a hodnota exportu v roku 1996 predstavoval 769 mil. Sk a je 41. najvýznamnejším exportérom v SR. Podnik má dobré predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Považský cukrovar, a.s. Trenèianska Teplá je podnik potravinárskeho priemyslu zameraný na výrobu cukru. Podnik zamestnával 420 pracovníkov a dosahuje primeraný obrat. Podnik má predpoklady pre udržanie svojej pozície na trhu.

Old Herold Firm, a.s. Trenèín zamestnával 431 pracovníkov v potravinárskom priemysle zameranom na výrobu destilovaných alkoholických nápojov a kvasníc. Podnik dosahuje primeraný obrat a má predpoklady udrža� si svoju pozíciu na trhu. Èas� svoje produkcie exportuje.

Cemmac, a.s. Horné Srnie zamestnával 380 pracovníkov v priemysle výroby stavebných hmôt a je zameraný na výrobu cementu. Podnik má predpoklady pre rozvoj v budúcnosti.

Kara Slovakia – WT, s.r.o. Trenèín zamestnávala 310 pracovníkov v odevnom priemysle vo výrobe a farbení kožušín a výrobe kožušinového tovaru. Podnik má všetky predpoklady na rozvoj v budúcnosti.

Letecké opravovne, š.p. Trenèín zamestnávali 620 pracovníkov v strojárenskom priemysle. Podnik má stabilizovanú výrobu a všetky predpoklady na udržanie svojho postavenia na trhu a dobrú východiskovú pozíciu pre rozvoj.

NAZA, s.r.o. Trenèín zamestnávala 280 pracovníkov v nábytkárskom priemysle. Obrat podniku predstavuje 140 mil. Sk a podnik má predpoklady udrža� si svoje postavenie na trhu.

Považský cukrovar, a.s. Trenèianska Teplá - v roku 1996 bol priemerný evidenèný stav zamestnancov 198.

Laugospol, a.s. Trenèín - bývalé Zsl pekárne a cukrárne, š.p. Trenèín - zamestnával 151 zamestnancov a hospodári so stratou.

Firma Marián Vlk - Maroš, Trenèín - spracovate¾ mäsa a mäsových výrobkov - hospodári so ziskom a zamestnáva 166 zamestnancov.

Z�S Metalurgia, a.s. zamestnávali 1 260 pracovníkov v hutníckom priemysle v spracovaní surového železa a ocele.

Konstrukta-Defenea, a.s. Trenèín v roku 1990 zamestnávala 345 pracovníkov v strojárenskom priemysle. Podnik má všetky predpoklady pre rozvoj.

Konstrukta-Industry, a.s. Trenèín zamestnávala 620 pracovníkov v strojárenstve vo výrobe ostatných úèelových strojov a zariadení. Podnik dosahuje primeraný obrat a má predpoklady pre rozvoj.

V okrese sa vyskytujú ïalšie menšie podniky zamestnávajúce menej ako 200 pracovníkov na jeden podnik, ako sú: Kovotex, výrobné družstvo invalidov Trenèín, Zlatokov, s.r.o. Trenèín, Nitratex, výrobné družstvo tkáèske Svinná.

Návrh rozvoja priemyslu Trenèianskeho kraja

Rozvoj priemyslu Trenèianskeho kraja a jeho okresov sa odvíja od zdrojov územia a potenciálu využitia pracovných síl a predpokladov vyplývajúcich z dobudovania infraštruktúry. Predkladaný návrh rozvoja priemyslu je spracovaný pre kraj s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých okresov aj s oh¾adom na vlastné podmienky rozvoja a zaznamenané výsledky priemyslu v uplynulom období vyjadrené v statických a dynamických ukazovate¾och výroby tovaru v priemysle. Navrhovaný rozvoj priemyslu Trenèianskeho kraja je spracovaný za použitia analýzy vývoja priemyslu v kraji a jeho jednotlivých okresoch a na základe predpokladov rozvoja charakterizovaných domácimi podmienkami reprezentovanými rozvojom hospodárstva a vývojom na trhu v SR, ako aj na základe predikcie vývoja hospodárstva v zahranièí, najmä v Európskej únii. Návrh rozvoja je spracovaný aj s oh¾adom na jestvujúcu štruktúru priemyselných odvetví v SR, Trenèianskom kraji a jeho okresoch a možnosti presadenia sa jednotlivých podnikov na domácich a zahranièných trhoch. Pre budúci rozvoj kraja je vybratý variant dynamického rozvoja výkonnosti a efektívnosti priemyslu.

Scenár budúceho vývoja priemyslu v Trenèianskom kraji, variant dynamického vývoja výkonnosti priemyslu

Základnú podmienku dynamického rozvoja výkonnosti priemyslu Trenèianskeho kraja bude možno realizova� len za predpokladu zabezpeèenia vyššieho rastu hrubej produkcie priemyslu v nasledujúcom období oproti rastu hrubej produkcie priemyslu zaznamenanej v SR a prepoèítanej na jeden kraj. V roku 1996 bola v Trenèianskom kraji dosiahnutá vyššia dynamika rastu hrubej produkcie v priemysle (o 2,9 bodu) ako dynamika rastu hrubej produkcie priemyslu dosahovanej v SR a prepoèítanej na jeden kraj. V roku 1996 bola zaznamenaná nižšia dynamika rastu výroby tovaru v priemysle. V 1. polroku 1997 dynamika rastu hrubej produkcie bola nižšia o 2,7 bodu ako dynamika rastu tohto ukazovate¾a dosiahnutá v SR a prepoèítaná na jeden kraj. Stav dosiahnutý v 1. polroku 1997 vo vývoji dynamiky rastu priemyslu možno považova� za neuspokojivý a prejavil sa poklesom podielu priemyslu kraja na priemysle SR o 0,7 bodu. Vývoj výkonnosti priemyslu v 1. polroku 1997 si vyžaduje spracova� a prija� aktívnu priemyselnú politiku kraja, ktorá by umožnila využi� vnútorné rezervy jestvujúcich odvetví a navrhla potenciálne odvetvia, ktoré by bolo potrebné v kraji rozvinú� do vyššej výkonnosti a efektívnosti.

V Trenèianskom kraji bol aj v 1. polroku zaznamenaný rast výkonnosti priemyslu na úrovni 0,8 %, èo je spôsobené najmä stupòom diverzifikácie priemyselných odvetví kraja. Úroveò diverzifikácie priemyslu kraja je daná tromi silnými odvetviami: strojárenstvo, odevný priemysel, priemysel �ažby hnedého uhlia a doplnená štyrmi rozvinutými odvetviami: odevný priemysel, obuvnícky priemysel, kovospracujúci a potravinársky priemysel zabezpeèila potenciálne predpoklady pre dynamický rast. Avšak niektoré nosné odvetvia priemyslu kraja ako odevný priemysel, obuvnícky a priemysel �ažby hnedého uhlia zaznamenali v SR stagnáciu, resp. recesiu, èo sa prejavilo aj v nižšej dynamike rastu výkonnosti priemyslu kraja. Straty rastu výkonnosti týchto odvetví boli v SR kompenzované rastom výkonnosti strojárenstva a chemického priemyslu zaznamenaného v 1. polroku 1997.

Ïalším z významných problémov priemyselných centier Trenèianskeho kraja je vysoký podiel centier s monoodvetvovou a monopodnikovou štruktúrou prejavujúci sa nízkym stupòom diverzifikácie priemyslu v centrách, èo sa môže prejavi� vyššou potenciálnou úrovòou ich nestability. V navrhovanej priemyselnej politike kraja je potrebné prija� opatrenia zamerané na postupný rast diverzifikácie priemyselných odvetví v priemyselných centrách a tým odstráni� monopodnikový a monoodvetvový charakter niektorých centier Trenèianskeho kraja (napr. Dubnica nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Myjava, Stará Turá ).

Rozvoj priemyslu Trenèianskeho kraja sa môže v budúcnosti vyvíja� dvoma podvariantami. Bez spracovania aktívnej priemyselnej politiky kraja je pravdepodobnejší variant pomalšieho rozvoja výkonnosti priemyslu kraja, ktorý sa premietne do relatívne nižšieho rozvoja celého hospodárstva Trenèianskeho kraja.

Scenár dynamického vývoja priemyslu, pre ktorý návrh ÚPN VÚC vytvára územné podmienky, vyžaduje sústredi� rozvoj priemyslu Trenèianskeho kraja do všetkých troch sektorov priemyslu, priemyslu �ažby nerastných surovín, do palivo energetického priemyslu a do sektoru spracovate¾ského priemyslu, ktoré sú v kraji organicky previazané. Návrh budúceho rozvoja priemyslu kraja sa odvíja od zabezpeèenia prosperity väèšiny zo siedmych významných odvetví priemyslu kraja reprezentovaný strojárskym, odevným, palivo energetickým, obuvníckym, gumárenským, kovospracujúcim a potravinárskym priemyslom. Popri rozvoji priemyslu v týchto odvetviach sa odporúèa ïalej rozvinú� výkonnos� priemyslu najmä v sklárskom, drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle, ktoré s oh¾adom na tradície a dostupnos� surovinových zdrojov v kraji majú zatia¾ pomerne nízky podiel na výrobe tovaru v priemysle. Štruktúra priemyslu kraja založená na rozvoji vo všetkých troch sektoroch priemyslu s výraznými výkonmi v priemysle doplnená desiatimi odvetviami, ktoré môžu zaznamena� primeraný rozvoj je uspokojivá a má všetky predpoklady pre udržanie výkonnosti priemyslu a primeranej zamestnanosti v Trenèianskom kraji .

Návrh opatrení v priemysle Trenèianskeho kraja a jeho okresoch

Predkladaný návrh opatrení zabezpeèí dynamický rozvoj výkonnosti a efektívnosti priemyslu Trenèianskeho kraja a prispeje k rastu výkonnosti hospodárstva kraja.

Monitorova� a sledova� stav vývoja absolútnych hodnôt výroby tovaru v priemysle a dynamic-kých charakteristík vývoja tohto ukazovate¾a v Trenèianskom kraji a jednotlivých okresov a prija� opatrenia za úèelom zlepšenia výkonnosti a efektívnos� priemyslu kraja.

Prija� aktívnu priemyselnú politiku v Trenèianskom kraji orientovanú na rast dynamických ukazovate¾ov hrubej produkcie, resp. výroby tovaru v priemysle, premietajúcu sa v raste statických, ale najmä dynamických charakteristík vývoja priemyslu a zabezpeèujúcu aj rozšírenie súèasnej nevyhovujúcej monoodvetvovej a monopodnikovej štruktúry priemyslu v niektorých centrách kraja.

Analyzova� príèiny a dôvody zaostávania niektorých okresov v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle.

Prija� opatrenia pre podporu vzniku siete malých priemyselných podnikov v kraji, ktorá by bola základòou pre vznik efektívnych stredných priemyselných podnikov a tým rieši� otázku tvorby nových pracovných príležitostí a zvýšenia podielu jednotlivých okresov na výrobe tovaru v priemysle SR. Dobudova� ve¾kostnú štruktúru podnikov kraja najmä rastom poètu malých a stredných priemyselných podnikov.

Pokraèova� v revitalizácii strojárskeho priemyslu kraja.

Udrža� výkonnos� a zvýši� efektívnos� palivo energetického komplexu kraja reprezentovaného dvomi podnikmi Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza a Elektrárne Nováky. Zamera� zvýšenú pozornos� na riešenie problematiky tohto odvetvia vo väzbe na potenciálnu možnos� ukonèenia prevádzky ENO-C v elektrárni ENO-Zemianske Kosto¾any a s tým súvisiace problémy smerujúce k útlmu �ažby uhlia. Už súèasná situácia bez jej aktívneho riešenia s oh¾adom na prakticky monoodvetvovú štruktúru determinuje hospodársky rozvoj tejto èasti kraja a prejavuje sa vysokou úrovòou potenciálnej hospodárskej a sociálnej nestability. Pri riešení týchto problémov je potrebné zintenzívni� úzku spoluprácu celoštátnych, krajských a okresných orgánov a organizácií, ktorých základným cie¾om bude zabezpeèi� podmienky pre dynamický hospodársky a sociálny rozvoj tejto èasti Trenèianskeho kraja.

Udrža� výkonnos� a efektívnos� gumárenského priemyslu a zabezpeèi� rast výkonnosti odvetvia najmä cestou exportu jeho produkcie.

Venova� zvýšenú pozornos� kožiarskemu a obuvníckemu priemyslu s cie¾om jeho stabilizácie a vytvára� podmienky pre jeho budúci rozvoj.

Zabezpeèi� vyššiu konkurencieschopnos� odevného a obuvníckeho priemyslu na domácich trhoch a v zahranièí a zabezpeèi� rast oboch odvetví najmä na základe rastu ich exportu.

Podpori� rozvoj drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu s oh¾adom na tradície oboch odvetví v kraji a potenciál domácich surovinových zdrojov.

Venova� zvýšenú pozornos� rozvoju sklárskeho priemyslu rastom jeho výkonnosti a rastom jeho exportnej schopnosti.

Priblíži� výkonnos� a efektívnos� priemyslu jednotlivých okresov Trenèianskeho kraja a harmonicky využíva� celé územie kraja.

Udrža� respektíve zvýši� výkonnos� a efektívnos� väèšiny ve¾kých podnikov kraja nad 1 000 pracovníkov v priemysle.

Pri lokalizácii nových priemyselných podnikov využíva� predovšetkým disponibilné plochy v intraviláne obcí v existujúcich priemyselných areáloch, prípadne uvažova� s možným využitím uvo¾nených areálov po¾nohospodárskych dvorov z po¾nohospodárskej funkcie pre rozvoj hospodárskych aktivít.

Pri transformácii priemyslu, najmä energetického, chemického a pri �ažbe surovín, dba� na zásadu zlepšovania stavu životného prostredia.

Vytvára� podmienky pre príliv zahranièného kapitálu do vybraných priemyslových odvetví.

Stavebníctvo

Vývoj stavebníctva v Trenèianskom kraji a jeho okresoch

V období po roku 1989 patrilo odvetvie stavebníctva k rezortom, ktoré zaznamenali výrazné znižovanie výkonov na základe zníženej investiènej èinnosti v SR, èo sa premietlo v rozpade hlavne ve¾kých a stredných stavebných organizácií s dopadom na výrazné znižovanie zamestnanosti v tomto odvetví. V rokoch 1994 a najmä 1995 sa zaznamenal pomalý nárast výkonov stavebníctva, ktorý však nie je ekvivalentný úrovni konjunktúry hospodárstva SR. V roku 1996 prišlo k podstatnému rastu stavebnej produkcie. Objem stavebnej produkcie v roku 1996 v SR v organizáciách s poètom pracovníkov do 24, v organizáciách s poètom 25 a viac pracovníkov a pri zoh¾adnení odhadu za živnostníkov predstavoval 61,3 mld. Sk a oproti roku 1995 vzrástol o 4,4%. V 1. polroku 1997 predstavoval objem stavebnej produkcie v SR 30,9 mld. Sk a oproti 1. polroku 1996 vzrástol o 8,8 %.

Postavenie Trenèianskeho kraja v stavebníctve v rámci Slovenska možno najlepšie zhodnoti� pomocou ukazovate¾a objemu stavebnej produkcie a jeho podielu na objeme stavebnej produkcie Slovenska.

Objem stavebnej produkcie Trenèianskeho kraja v 1. polroku 1997 predstavoval 2 513 mil. Sk a oproti 1. polroku 1996 vzrástol o 7,7 %. Jeho podiel na objeme stavebnej produkcie Slovenska predstavoval 8,1%. V rámci absolútnych hodnôt stavebnej produkcie dosiahnutých v 1. polroku 1997 sa Trenèiansky kraj nachádza na 5. pozícii v medzikrajovom porovnaní a èo sa týka dynamických charakteristík jeho vývoja v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 zastáva Trenèiansky kraj 4. pozíciu v Slovenskej republike. Objem stavebnej produkcie Trenèianskeho kraja v 1. polroku 1997 bol o 35,0 % nižší ako priemerná hodnota tohto ukazovate¾a dosahovaná v SR a prepoèítaná na jeden kraj.

Z analýzy vyplýva, že Trenèiansky kraj má rezervy v objeme stavebnej produkcie a preto je potrebné podrobnejšie analyzova� súèasný stav a prija� opatrenia na podporu rozvoja stavebníctva v kraji. Rast objemu stavebnej produkcie za 1. polrok 1997 na úrovni 7,7 % bol o 1,1 bodu nižší, ako rast stavebnej produkcie dosahovaný v hospodárstve SR a prepoèítaný na jeden kraj. Rast stavebnej produkcie Trenèianskeho kraja v období 1. polrok 1997/1. polrok 1996 predstavoval 179 mil. Sk a možno ho považova� za primeraný. Vývoj stavebníctva v jednotlivých okresoch Trenèianskeho kraja je zhrnutý v nasledujúcej tabu¾ke.

Vývoj stavebníctva v okresoch Trenèianskeho kraja v 1. polroku 1997

| Okres | Objem stavebnej produkcie v mil. Sk | Podiel okresu na objeme stavebnej produkcie Trenèianskeho kraja v % | Podiel okresu na objeme stavebnej produkcie v SR v % |
| --- | --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou | 142 | 5,7 | 0,5 |
| Ilava | 141 | 5,6 | 0,5 |
| Myjava | 31 | 1,2 | 0,1 |
| Nové Mesto nad Váhom | 139 | 5,5 | 0,4 |
| Partizánske | 116 | 4,6 | 0,4 |
| Považská Bystrica | 464 | 18,5 | 1,5 |
| Prievidza | 876 | 34,9 | 2,8 |
| Púchov | 98 | 3,9 | 0,3 |
| Trenèín | 506 | 20,1 | 1,6 |
| Trenèiansky kraj | 2 513 | 100,0 | 8,1 |
| SR spolu | 30 943 | - | - |

Z medziokresného porovnania objemu stavebnej produkcie v rámci Trenèianskeho kraja vyplýva, že výkony stavebníctva v jednotlivých okresoch kraja sú nevyvážené a jednotlivé okresy možno rozdeli� do nasledovných skupín:

okresy s nadpriemernou výkonnos�ou stavebníctva, kde patria okresy Prievidza, Trenèín a Považská Bystrica

okresy s nižšou ako priemernou výkonnos�ou stavebníctva, kde možno zaradi� okresy Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske

okresy s výrazne nižšou ako priemernou výkonnos�ou stavebníctva, kde patria okresy Púchov a najmä Myjava.

Z analýzy vyplýva, že tri okresy (Prievidza, Trenèín a Považská Bystrica) zaradené do prvej skupiny v 1. polroku 1997 realizovali 73,5 % výkonov stavebníctva Trenèianskeho kraja, štyri okresy druhej skupiny (Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske) výrazne zaostávajú a realizovali 21,4 % výkonov stavebníctva Trenèianskeho kraja a posledné dva okresy (Púchov a Myjava) realizovali len 5,1 % výkonov stavebníctva kraja. Neuspokojivý stav vo vývoji výkonov v stavebnej produkcii bol zaznamenaný v okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske a najmä Púchov a Myjava. Pre zlepšenie výkonnosti stavebníctva Trenèianskeho kraja bude potrebné prija� aktívnu politiku rozvoja tohto odvetvia a opatrenia podporujúce nárast absolútnych hodnôt stavebnej produkcie a ich dynamických charakteristík rozvoja.

Na území kraja sa nachádzajú tieto najvýznamnejšie podniky zabezpeèujúce:

výrobu stavebných látok - CEMMAC, a.s. Horné Srnie, Kameòolomy Nové Mesto nad Váhom, Porobetón, a.s. Zemianske Kosto¾any, Ypor, s.r.o. Zemianske Kosto¾any, Prefabetón Koš, Syenit Púchov, Považská cementáreò, a.s. Ladce, PREMAL, s.r.o. Dubnica nad Váhom

stavebnú výrobu - Pozemné stavby, a.s. Trenèín, VOD - EKO, a.s. Trenèín, Keramoprojekt, a.s. Trenèín, Keraming, v.o.s. Trenèín, Stavokov, s.r.o. Trenèín, Krutek, a.s. Trenèianske Teplice, Temont, v.d. Trenèianske Teplice, INTERBAU Prod.Trade, s.r.o. Nemšová, INAMO, s.r.o. Trenèín, Hydrostav OZ Oce¾ové konštrukcie Trenèianske Bohuslavice, Hydrastav - OZ Doprava Trenèianske Bohuslavice, Hydrostav OZ systémového debnenia Trenèín, Stabilit Nové Mesto nad Váhom, TREWIN, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Dekora, v.d. Trenèín, MODEST, s.r.o. Bánovce nad Bebravou, Adest Rybany, Garel Rybany, Bance stav Bánovce nad Bebravou, V.J.K., s.r.o. Partizánske, DomArt, s.r.o. Bojnice, Priemstav, š.p. Prievidza, Banské stavby Prievidza, OSP, a.s. Prievidza, Stavomontáže Sipox, a.s. Prievidza, Stavomac Dubnica nad Váhom, Sibamac, a.s. Dubnica nad Váhom, Pozemné stavby, s.r.o. Púchov, Pozemné stavby, a.s. Považská Bystrica, Torus, a.s. Považská Bystrica, HMS - Bau, s.r.o. Zemianske Kosto¾any, Torus - marketing, s.r.o. Považská Bystrica.

Návrh opatrení vyplývajúcich z podmienok a hospodárskych výsledkov stavebníctva v Trenèianskom kraji a jeho okresoch

Rozpracova� a prija� aktívnu politiku rozvoja stavebníctva v Trenèianskom kraji orientovanú na zvýšenie objemu stavebnej produkcie v kraji, ktoré sa premietne v raste podielu Trenèianskeho kraja na objeme stavebnej produkcie Slovenskej republiky.

Analyzova� príèiny a dôvody nízkej absolútnej hodnoty ukazovate¾a objemu stavebnej produkcie v okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske a najmä Púchov a Myjava a prija� opatrenia podporujúce rast objemu stavebnej produkcie v zaostávajúcich okresoch Trenèianskeho kraja.

Podpori� vznik siete malých stavebných organizácií vo všetkých zaostávajúcich okresoch, ale najmä v okresoch Púchov a Myjava, ako potenciálnych zárodkov vzniku prosperujúcich stredných stavebných organizácií, ktoré by zabezpeèili v blízkej budúcnosti efektívny rozvoj stavebníctva v Trenèianskom kraji premietajúci sa v raste objemu stavebnej produkcie jednotlivých okresov.

Udrža�, respektíve zvýši� výkonnos� stavebníctva v prosperujúcich okresoch Trenèianskeho kraja.

Nerastné suroviny a rašelina

Zhodnotenie územia z h¾adiska hospodárskeho využitia nerastných surovín

Energetické suroviny

Z energetických surovín sa na území Trenèianskeho kraja vyskytuje a �aží hnedé uhlie, ktoré z h¾adiska celoštátnych a regionálnych záujmov patrí medzi najvýznamnejšie. Hornonitrianske bane, a.s. Prievidza so svojimi závodmi v Cigli, Handlovej a Novákoch prechádzajú postupnou transformáciou palivoenergetického komplexu, pri ktorom je predpoklad negatívneho dopadu na odvetvie �ažby uhlia.

Dlhodobý pokles zamestnanosti (20 - 25 rokov) v tomto odvetví je riešený:

odchodom baníkov do dôchodku

prechodom do náhradných výrob a èoraz aktuálnejšie využívanie kvalifikovaných odborníkov na práce v podzemí pre výstavbe dia¾nic, železníc

náhradnými programami - zámery pre využitie kalov a iných druhotných surovín.

Zásoby prírodných nerastných palivoenergetickýkch surovinových zdrojov sú v obmedzených množstvách, patria medzi tie, ktoré tvoria súèas� surovinových vstupov do podnikov, vyrábajúcich energiu. Súèasne využívané ložiská umožòujú objemom vy�ažite¾ných zásob exploatáciu ešte na nieko¾ko desiatok rokov. S rozšírením zásob možno uvažova� iba v bezprostrednom okolí existujúcich súèasných ložiskových území.

Útlmový program spôsobil rapídny pokles �ažby od roku 1990 po rok 1993, po òom sa �ažba stabilizovala na základe uznesenia vlády SR è. 270/1993.

Z bilanèných zásob vo¾ných (Baòa Cige¾, Nováky a Handlová) v množstve 154 296 tis. t sa vy�ažilo v roku 1996  3 002 tis. t, èo možno považova� za optimálnu �ažbu. Aj v ïalších rokoch sa poèíta s exploatáciou na uvedených baniach.

Nerudné suroviny

Z nerudných surovín sa v Trenèianskom kraji vyskytuje vápenec vysokopercentný, sialitická surovina a vápnitý slieò, vápenec ostatný, dolomit, dekoraèný kameò, stavebný kameò, štrkopiesky a piesky a tehliarske suroviny.

Ložisko vysokopercentného vápenca s vápencom ostatným je overené na lokalite Èachtice I. v okrese Nové Mesto nad Váhom. Na perspektívnom ložisku sú overené bilanèné zásoby v kategórií Z2 a Z3.

Sialitické suroviny na výrobu portlantského cementu sú zastúpené na ložisku Horné Srnie v okrese Trenèín a Ladce - Butkov v okrese Ilava. Vhodné sú i na po¾nohospodárske úèely (mletý vápenec). �ažba a spracovanie surovín z týchto ložísk presahuje svojím významom rámec regiónu.

Stavebný kameò. Geologické možnosti pre zabezpeèenie surovinových zdrojov pre výrobu stavebných hmôt sú ve¾mi široké. Dominantné postavenie v tejto skupine majú vápenec a dolomity stredného, vrchného triasu v Strážovských vrchoch, v Považskom Inovci a v Malých Karpatoch. Rôzne petrografické typy vápencov sú zastúpené i v celom úseku bradlového pásma, kde boli v minulosti založené poèetné �ažobne miestneho významu (pre malý rozsah bradiel nie sú vhodné pre priemyselné využitie). Pre výrobu stavebného kameòa sú vhodné: Podlužany - lom Medzná I., Tunežice, ne�ažené ložisko dolomitu Košariská, Èachtice, ne�ažené ložisko Nové Mesto nad Váhom - Zongor (èas� zásob vhodná na výrobu vápna pre cukrovary a jemnú keramiku), Malé Kršteòany, Hradište, Dolný Kamenec - Kamenec pod Vtáènikom, Malá Lehota, Horné Vestenice, Podhradie pri Novákoch, Ráztoèno - Remeta, Mníchova Lehota, Rožòové Mitice, Trenèianske Mitice - Kostolné Mitice, Krivosúd - Bodovka. �ažené kamenivo možno využíva� do betónov, omietok, na výrobu prefabrikátov, na netuhé vozovky za predpokladu drvenia a triedenia na zrnitostné frakcie.

Štrkopiesky. Sú akumulované v údolnej nive pozd¾ž celého toku rieky Váh. V prirodzenom stave sú štrky vhodné do násypov, na podsypy, na drenáže a filtraèné vrstvy, na spevnenie krajníc a stabililzáciu zemín. Tvoria dobre zastúpenú skupinu vïaka skutoènosti, že v roku 1970 boli overované poèetné ložiská štrkopieskov vhodných pre výstavbu dia¾nice. Z nich pod¾a "Bilancií zásob výhradných ložísk nerastných surovín SR sa využíva ložisko Beluša - Lednické Rovne. Využívanie ostatných ložísk štrkopieskov je závislé na vyriešení stretov záujmov, prevažne s intenzívne obrábanou po¾nohospodárskou pôdou.

Tehliarske suroviny. V území VÚC Trenèianskeho kraja sú to najmä kvartérne sedimenty spolu so zvetralinami starších geologických útvarov. Najvýznamnejší je vrchný horizont, tvorený sedimentami eolického pôvodu. V riešenom území sa vyskytujú na ložiskách: Ilava, Tuchyòa - Pruské, Myjava, Nadlice - Livinske Opatovce, Partizánske, Nitrianske Pravno, Prievidza, Malá Èausa, Skalská Nová Ves, Trenèianska Turná, Zamarovce. Na ložiskách sú evidované znaèné bilanèné zásoby. �ažba v roku 1996 prebiehala iba na ložisku Partizánske, èo je dôsledok utlmenej stavebnej èinnosti.

Preh¾ad výhradných ložísk nerastných surovín za kraj Trenèín za jednotlivé okresy pod¾a "Bilancií zásob výhradných ložísk SR k 1.1.1997" (Geologická služba SR, Bratislava, jún 1997) je uvedený v tabu¾kách:

Vysvetlivky k preh¾adu výhradných ložísk nerastných surovín:

DP - dobývací priestor

CHLÚ - chránené ložiskové územie

GS SR - Geologická služba SR

Prvý ståpec tabu¾ky oznaèený symbolom ZV - zaradenie ložísk pod¾a stavu využitia s èíselným vyjadrením 1 - 6 s nasledovným významom:

Ložisko s rozvinutou �ažbou - rozvojové s dlhodobou perspektívou �ažby.

Ložisko s útlmovou �ažbou, na ktorom k doh¾adnej dobe (najneskôr 10 rokov) dôjde k zastaveniu �ažby.

Ložisko vo výstavbe s preskúmanými zásobami, na základe ktorých prebieha niektorá fáza výstavby (poèínajúc projekciou).

Ložisko s definitívne, resp. doèasne zastavenou �ažbou.

Ložisko ne�ažené - perspektívne na ktorom sa uvažuje v doh¾adnej dobe s výstavbou �ažobne a �ažbou.

Ložisko ne�ažené - neperspektívne, s ktorého využitím sa v doh¾adnej dobe neuvažuje.

Preh¾ad ložísk nevyhradených nerastov

Nerast: Stavebný kameò

| Názov ložiska; Organizácia | Stav k 1.1.1996 | �ažba | Stav k 1.1.1997 | merná jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| okres: Bánovce nad Bebravou |
| Podlužany - Zlobiny; PREFA - STAV, spol. s r.o., | 0,0 | 32,0 | 0,0 | tis. t |
| Topo¾èany |
| okres: Ilava |
| Malý Kolaèín; Doprastav, a.s., OZ Žilina | 97,0 | 51,0 | 46,0 | tis. m3 |
| Bohunice | Údaje nie sú k dispozícii |
| okres: Nové Mesto nad Váhom |
| Beckov; GS SR | 1040,0 | 0,0 | 1040,0 | tis. m3 |
| Ježovec - Modrová; PDP Modrovka | 9,0 | 2,0 | 7,0 | tis. m3 |
| okres: Partizánske |
| Klátova Nová Ves; | 10549,0 | 0,0 | 10549,0 | tis. m3 |
| Turèianky; RD Klátova Nová Ves | 0,0 | 0,0 | 0,0 | tis. m3 |
| okres: Považská Bystrica |
| Plevník; GS SR | 146,0 | 0,0 | 146,0 | tis. m3 |
| Sádoèné; RD Domaniša | 50,0 | 0,0 | 50,0 | tis. t |
| okres: Prievidza |
| Horná Ves; GS SR | 1922,0 | 0,0 | 1922,0 | tis. m3 |
| ¼ubín - Bystrièany; GS SR | 887,0 | 0,0 | 887,0 | tis. m3 |
| Nitrianske Rudno; obec Nitrianske Rudno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | tis. m3 |
| Nová Lehota - Šechvaldská dolina; GS SR | 7695,0 | 0,0 | 7695,0 | tis. m3 |
| Studenec; Urbárske spoloèenstvo Valaská Belá | 49,0 | 0,0 | 49,0 | tis. m3 |
| Vyšehradné I.; ŠM Nitrianske Pravno | 35,0 | 3,0 | 32,0 | tis. t |
| Vyšehradné II. | Údaje nie sú k dispozícii |
| Ráztoèno I. - Ráztoènianske Lazy | Údaje nie sú k dispozícii |
| okres: Púchov |
| Lazy pod Makytou; Lesostav, š.p., Žilina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | tis. m3 |
| Mojtín; TORUS - SP, a.s., Považská Bystrica | 39,0 | 0,0 | 39,0 | tis. t |
| Podhorie; GS SR | 1967,0 | 0,0 | 1967,0 | tis. m3 |
| Zárieèie - Klecenec | Údaje nie sú k dispozícii |
| okres: Trenèín |
| Dolná Súèa; GS SR | 4482,0 | 0,0 | 4482,0 | tis. m3 |
| Hrehuš v D. Súèi; OÚ Dolná Súèa | 35,0 | 0,0 | 35,0 | tis. m3 |
| Skala; Doprastav, a.s., OZ Žilina | 1325,0 | 61,0 | 1264,0 | tis. m3 |

Nerast: Štrkopiesky

| Názov ložiska; Organizácia | Stav k 1.1.1996 | �ažba | Stav k 1.1.1997 | merná jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| okres: Bánovce nad Bebravou |
| Uhrovské Podhradie; PD Uhrovec | 0,0 | 13,4 | 0,0 | tis. t |
| okres: Ilava |
| Košeca - Medzi Váhy; PD Košeca | Údaje nie sú k dispozícii |
|  | okres: Nové Mesto nad Váhom |
| Beckov - Prúdiky; GS SR | 4554,0 | 0,0 | 4554,0 | tis. m3 |
| Beckov - Prúdiky; Kameòolomy, spol. s r.o., | 4554,0 | 0,0 | 4554,0 | tis. m3 |
| Nové Mesto nad Váhom |
| Koèovce; Urbárska spoloènos� Koèovce | 4,0 | 0,0 | 4,0 | tis. m3 |
| Považany; PD Považie Považany | 390,0 | 1,0 | 389,0 | tis. m3 |
| Zelená voda I; Kameòolomy, spol. s r.o., | 548,0 | 127,0 | 421,0 | tis. m3 |
| Nové Mesto nad Váhom |
| Zemník Beckov; Doprastav, a.s., Zvolen | 741,0 | 150,0 | 591,0 | tis. m3 |
| Nová Ves | Údaje nie sú k dispozícii |
| Potvorice - Siho� | Údaje nie sú k dispozícii |
| Horná Streda | Údaje nie sú k dispozícii |
| okres: Partizánske |
| Chynorany I; GS SR | 306,0 | 0,0 | 306,0 | tis. m3 |
| Chynorany II; GS SR | 1020,0 | 0,0 | 1020,0 | tis. m3 |
| Partizánske; GS SR | 1210,0 | 0,0 | 1210,0 | tis. m3 |
| okres: Považská Bystrica |
| Sverepec - Somarica | Údaje nie sú k dispozícii |
| Malé Lednice | Údaje nie sú k dispozícii |
| okres: Prievidza |
| Chrenovec - Brusno; Agrospol PPD Prievidza | 237,0 | 1,0 | 236,0 | tis. m3 |
| Malá Èausa | Údaje nie sú k dispozícii |
| okres: Púchov |
| Visolaje | Údaje nie sú k dispozícii |
| okres: Trenèín |
| Ivanovce; Doprastav, a.s., Zvolen | 188 | 20 | 168 | tis. m3 |
| Kostolná; Doprastav, a.s., Zvolen | 0 | 0 | 0 | tis. m3 |
| Opatovce; Obec Kostolná - Zárieèie | 210 | 130 | 80 | tis. m3 |
| Skalská Nová Ves; PD Skalka nad Váhom | 62 | 62 | 0 | tis. m3 |
| Ujazd; Doprastav, a.s., Zvolen | 165 | 145 | 20 | tis. m3 |
| Zemník Váh C Skalka n/V; Doprastav, a.s., | 257 | 248 | 9 | tis. m3 |
| Bratislava |
| Nozdrkovce | Údaje nie sú k dispozícii |
| Trenèianske Biskupice - Bobrovník | Údaje nie sú k dispozícii |
| Krivosúd - Bodovka | Údaje nie sú k dispozícii |

Nerast: Tehliarske suroviny

| Názov ložiska; Organizácia | Stav k 1.1.1996 | �ažba | Stav k 1.1.1997 | merná jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| okres: Bánovce nad Bebravou |
| Hlinište - Cimenná; Ladislav Rumler - IMPRUL | 10,0 | 0,0 | 10,0 | tis. m3 |
| okres: Myjava |
| Myjava | Údaje nie sú k dispozícii |
| okres: Partizánske |
| Žabokreky nad Nitrou; GS SR Bratislava | 8739,0 | 0,0 | 8739,0 | tis. m3 |
| okres: Prievidza |
| Malinová - sever; GS SR Bratislava | 4596,0 | 0,0 | 4596,0 | tis. m3 |
| okres: Púchov |
| Brezie - Beluša; OLMI Žilina | 42,0 | 0,0 | 42,0 | tis. m3 |
| okres: Trenèín |
| Tehelòa Kadleèík Trenèianske Stankovce; | 3,6 | 1,0 | 2,6 | tis. m3 |
| Štefan a Ján Kadleèík, výroba tehál, |
| Trenèianske Stankovce |

Je potrebné upozorni�, že zaradenie ložísk nie je predmetom návrhu ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja, ale organizácie spravujúcej ložisko. �ažobné zámery vrátane otvárania �ažby na malých lokalitách, resp. obnovenie �ažby je potrebné komplexne zváži� a posúdi� z viacerých h¾adísk a na základe toho stanovi� priority záujmov (ochrany prírody, ochrany pôdneho fondu, ochrany vodohospodárskych záujmov resp. záujmov využívania príslušnej suroviny).

Ochrana ložísk nerastných surovín

Jedným z hlavných cie¾ov riešenia ÚPN VÚC Trenèianského kraja v oblasti nerastných surovín je zabezpeèenie ochrany ložísk nerastných surovín tak, aby navrhovanými riešeniami nebolo narušené iba súèasné, resp. výh¾adové využitie.

Z h¾adiska využívania ložísk nerastov ako i ich ochrany má zásadný význam rozdelenie ložísk na výhradné ložiská, ktoré tvoria nerastné bohatstvo vo vlastníctve štátu (§ 5 zák. è. 44/1988 v znení zák. SNR è. 498/1991 Zb.) a ložiská nevýhradné, ktoré sú súèas�ou pozemku (§ 7 citovaného zákona).

V zmysle uvedených právnych predpisov je potrebné na území VÚC Trenèianskekho kraja chráni� všetky výhradné ložiská nerastných surovín (dobývacie priestory, chránené ložiskové územia, preskúmané ložiska výhradných nerastov bez navrhnutej ochrany).

V riešenom území majú všetky výhradné ložiská nerastov urèené dobývacie priestory, resp. chránené ložiskové územia, okrem ložiska dolomitov na lokalite Košariská a ložiska vápenca na lokalite Mojtín - Strážovské pohorie, preto i týmto bude potrebné stanovi� CHLÚ, resp. dobývací priestor.

Vplyv �ažby nerastných surovín na životné prostredie

�ažba nerastných surovín predstavuje významný a územne rozsiahly vplyv na životné prostredie a vytvára zároveò konflikt so záujmami ochrany prírody a krajiny.

Komplex prírodného prostredia Trenèianskeho kraja má urèitý potenciál v kvalite aj kvantite prírodných zložiek od nížinných alúvii cez pahorkatiny až po pohoria. Tento komplex je negatívne ovplyvnený antropogénnou èinnos�ou v súvislosti s využívaním nerastných surovín.

Medzi najväèšie zásahy exploatácie nerastných surovín do životného prostredia patria zmena reliéfu a záber pôdneho fondu. Vhodnými rekultivaènými prácami po ukonèení �ažby je možné jej negatívne vplyvy minimalizova�, prípadne úplne odstráni�.

Najrozsiahlejší negatívny zásah do prírodného aj obytného prostredia má banská èinnos� �ažby hnedého uhlia na ložiskách Handlová a Nováky. Z hlbinnej �ažby je haldami a poklesmi terénu ovplyvòovaný reliéf, znižovaním hladiny podzemných vôd a èerpaním banských vôd režim hydrosféry, exhalátmi z horenia atmosféra, poklesmi a navršovaním háld pedosféra a celým komplexom znehodnocovaných vplyvov fytosféra, zoosféra aj mikrosféra.

V riešenom území došlo aj k stretu záujmov �ažby s pamiatkovou ochranou, napr. v obci Koš pri ochrane kostola svätého Andreja Apoštola, ktorý bol v roku 1990 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Vzh¾adom na zmenené �ažobné kapacity pre baòu Nováky, pod ktorú patrí aj oblas� obce Koš �ažba nebude dosahova� predpokladaný objem a tak je predpoklad, že èas� obce nachádzajúca sa medzi železniènou tra�ou a riekou Handlovka bude podrúbaná najskôr po roku 2 030.

Ešta väèšou mierou rušivých vplyvov na prírodné prostredie sa vyznaèuje povrchová �ažba. Podiela sa zo všetkých aktivít èloveka najvýraznejšie na dynamických premenách krajiny. Transformáciou horninového prostredia a zmenou reliéfu výrazne ovplyvòuje predovšetkým profil litosféry, ovplyvòuje kvalitu ovzdušia, deformuje režim hydrosféry, devastuje celý priestor pedosféry, kontamináciou alebo až znièením fytocenóz a zoocenóz. V území Trenèianskeho kraja je výskyt tohto negatívneho vplyvu v lokalitách �ažby stavebného kameòa v Podlužanoch, Èachticiach, Malých Kršteòanoch, Dolnom Kamenci - Kamenec pod Vtáènikom, Horných Vesteniciach, Mojtíne - Beluši, Rožòových Miticiach, Trenèianskych Miticiach, s podstatne menšou intenzitou pôsobenia v �ažobných priestoroch štrkopieskov a tehliarských hlín.

Ložiská rašeliny

V zmysle Banského zákona sa rašelina nepovažuje za nerast, preto jej ložiská sú uvedené v osobitnom preh¾ade.

V Trenèianskom kraji je len málo nálezísk rašeliny. Najväèším a roz�aženým je ložisko rašeliny Partizánske - miestna èas� Ve¾ké Bielice a Malé Bielice v okrese Partizánske.

Preh¾ad ložísk rašeliny

| Por. èíslo | Mapa è. | Obec | Názov ložiska | Výmera v ha | Zásoba v m3 | Návrh na využitie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| okres Partizánske |
| 1 | 24 | Ve¾ké Bielice | Ve¾ké Bielice | 8,0 | 130.000 | Roz�ažené za úèelom |
| èas� Malé Bielice |
| výroby kompostov, možnos� využitia aj na |
| balneologické úèely |
| okres Považská Bystrica |
| 2 | 7 | Domaniža | Domaniža | 1,5 | 8.000 | Ponecha� v súèasnom stave |
| 3 | 7 | Domaniža | Domaniža | 1,5 | 14.000 | Ponecha� v súèasnom stave |
| 4 | 7 | Domaniža | Domaniža | 2,0 | 22.000 | Ponecha� v súèasnom stave |
| 5 | 7 | Domanižská Lehota | Domaniža | 0,7 | 4.200 | Ponecha� v súèasnom stave |
| 6 | 7 | Sádoèné | Domaniža | 2,0 | 18.000 | Ponecha� v súèasnom stave |
| 7 | 7 | Sádoèné | Sádoèné | 1,0 | 10.000 | vhodné do kompostov |
| 8 | 6 | Trstie, Pružina | Riedka | 0,6 | 5.500 | vhodné do kompostov |
| 9 | 6 | Trstie | Trstie | 3,0 | 14.000 | Ponecha� v súèasnom stave |
| okres Prievidza |
| 10 | 13 | Nitrianske Pravno | Nitrianske Pravno | 1,0 | 6.000 | vhodné do kompostov |
| 11 | 13 | Malinová | Malinová | 1,0 | 7.500 | vhodné do kompostov |
| 12 | 19 | Lazany | Lazany | 0,6 | 3.000 | vhodné do kompostov |
| okres Trenèín |
| 13 | 17 | Rožòové Mítice | Rožòové Mítice | 0,8 | 8.305 | vhodné do kompostov |

Poznámka: Návrh na využitie ložísk je interpretácia výsledkov prieskumu ložísk rašeliny na Slovensku

Po¾nohospodárstvo

Význam a postavenie agropotravinárskeho komplexu na Slovensku

Základnou hybnou silou rozvoja sústav hospodárenia na pôde bola potreba zabezpeèi� obyvate¾stvo dostatkom potravín. Táto požiadavka bola u nás úspešne plnená najmä v posledných dvoch desa�roèiach, aj vïaka rozvoju strojárskeho a chemického priemyslu.

V prípade po¾nohospodárstva SR nemožno opusti� urèitý stupeò intenzívnej rastlinnej výroby a nemožno potraviny v širokom rozsahu ani dováža�. Musia sa h¾ada� také spôsoby hospodárenia v sústave rastlinnej výroby, ktoré naplnia požiadavky trhu v množstve a v kvalite a  budú tiež rešpektova� ekologické h¾adiská a zabezpeèova� zdravotne nezávadné potraviny.

Východisko je v uplatòovaní a vedeckom riadení umelých agroekosystémov s dobre fungujúcou akumuláciou a recyklizáciou organickej hmoty, menej závislých na vstupoch dodatkovej energie, ale viac podmieòovaných úrovòou agronomického manažmentu.

V snahe pestova� široký sortiment plodín sa v minulosti nevhodné pestovate¾ské podmienky pre niektoré plodiny kompenzovali zvýšenými vstupmi vo forme agrochemikálií a inými intenzifikaènými faktormi. Týka sa to najmä podhorských a horských oblastí, kde sa takýmito sústavami hospodárenia narobilo najviac škôd v krajinnom prostredí. Zrejme tu nebude rastlinná výroba v súèasnej skladbe konkurencieschopná, a preto nepochybne dôjde k jej reštrukturalizácii, ako to predpokladá agrárny program Koncepcia a zásady pôdohospodárskej politiky, MP SR 1993. Pri realizácii zmien vo výrobnom zameraní bude treba vzia� do úvahy aj iné, než produkèné zretele.

Participácia po¾nohospodárstva a potravinárstva na národnej ekonomike je pod¾a Správy o po¾nohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 1997 (MP SR Bratislava, 1997) nasledovná:

|  | Ukazovate¾ 1995 | Podiel na HDP % 1996 |
| --- | --- | --- |
| HDP spolu | 100,00 | 100,00 |
| Z toho: |
| pôdohospodárstvo | 5,62 | 5,19 |
| po¾nohospodárstvo | 5,09 | 4,74 |
| priemysel spolu | 28,57 | 26,28 |
| výroba potravín a pochutín | 2,90 | 2,85 |
| stavebníctvo | 4,63 | 4,73 |
| služby trhové a netrhové | 53,30 | 54,85 |
| ostatné | 7,88 | 8,95 |
| Podiel dotácií do po¾nohospodárstva na HDP | 1,40 | 1,23 |
| Podiel po¾nohospodárstva na: |
| medzispotrebe | 4,68 | 4,65 |
| obstaraných investíciách | 3,44 | 2,80 |
| pridanej hodnote | 5,82 | 5,74 |
| zamestnanosti | 6,17 | 5,60 |
| priemernej mzde1/ | 81,10 | 80,70 |
| salde zahranièného obchodu | 2/ | 19,60 |

Zdroj: ŠÚ SR, prepoèty VÚEPP

1/ vrátane po¾ovníctva, rybolovu a lesného hospodárstva

2/ v roku 1995 záporné saldo po¾nohospodárstva bolo o 24 % vyššie ako v národnom hospodárstve

Z vývoja vybraných ukazovate¾ov po¾nohospodárstva vo vz�ahu k národnému hospodárstvu vyplývajú nasledovné tendencie:

podiel po¾nohospodárstva na HDP má klesajúcu medziroènú tendenciu

podiel medzispotreby v po¾nohospodárstve na celkovej medzispotrebe mierne poklesol napriek tomu, že došlo k jej medziroènému nárastu (o 21 %)

podiel po¾nohospodárstva na pridanej hodnote poklesol o 0,08 boda

podiel po¾nohospodárstva na celkových investíciách má klesajúcu tendenciu (0,64 boda)

vývoj cien po¾nohospodárskych výrobkov zaostáva za vývojom cien vstupov do po¾nohospo-dárstva a úrovòou spotrebite¾ských cien

po¾nohospodárska zamestnanos� participovala na celkovej zamestnanosti 5,6 % s mierne znižujúcim sa (0,60 boda) medziroèným podielom

priemerná mzda v primárnom sektore dosiahla 80,7 %-nú úroveò priemernej mzdy v národnom hospodárstve

zahranièný obchod s po¾nohospodárskymi a potravinárskymi komoditami sa v roku 1996 podie¾al 19,6 % na celkovom pasívnom salde zahranièného obchodu

efektívnos� vkladov do po¾nohospodárstva je v dôsledku podhodnotenia úhrady nákladov nepriaznivejšia ako u väèšiny odvetví národného hospodárstva.

Nezastupite¾ná bioenergetická - bioprodukèná a ochranná funkcia pôd v krajine, resp. v životnom prostredí vo významnej miere ovplyvòuje aj územný rozvoj štátu. Pretože gradácia tejto funkcie pôd je na území Slovenska priestorove neobyèajne zložitá, znásobuje to jej význam v koncepcii územného rozvoja.

V celej histórii vývoja územia je vz�ah medzi jeho osídlením a ochranou relatívne najprodukènejšej èasti pôd vždy protikladný: Lokality najvýhodnejšie pre osídlenie majú v prevažnej väèšine prípadov aj najúrodejšie pôdy, prièom spoloènos�, ktorá ich osíd¾uje, ale i po¾nohospodársky využíva, je zároveò závislá od efektívnosti ich po¾nohospodárskeho využitia. Táto skutoènos� sa nedá zanedba� ani v súèasnej dobe. Ochrana vlastností pôd a ich adekvátnej plochy vo vz�ahu k spotrebe po¾nohospodárskych produktov, je nielen obsahom „Celosvetovej pôdnej charty OSN“, ale postupne i obsahom súèasných a perspektívnych právnych predpisov týkajúcich sa pôd. Základom je Koncepcia a zásady po¾nohospodárskej politiky.

Perspektívny vývoj po¾nohospodárskeho pôdneho fondu SR je možné v normálnych podmienkach charakterizova� snahou spoloènosti o zachovanie tak produkèných funkcií týchto pôd, ale aj ekologických, krajinnotvorných i sociálnych funkcií po¾nohospodárskych pôd. K takejto tendencii sú dostatoèné dôvody vnútroštátne, ale dajú sa predpoklada� aj pod¾a tendencií medzinárodného vývoja a z vývoja využívania a ochrany pôd v krajinách s vyspelým po¾nohospodárstvom a podobnou štruktúrou pôdneho fondu ako je v SR. To však vyžaduje uplatnenie dotaènej politiky a je teda závislá od situácie v národnom hospodárstve. Vývoj využívania pôd sa najviac zmení v horských a inak extrémnych oblastiach. V oblastiach s najprodukènejšími pôdami sa významnejšie nezmenia.

Porovnanie úrovne po¾nohospodárstva Trenèianskeho kraja s celoslovenskou úrovòou a ostatnými krajmi

Jednou z možností vyjadrenia produkènej schopnosti pôd je cena pôdy. Priemerná cena pôdy v Trenèianskom kraji a v SR a percento zornenia sú:

| Okres, kraj, SR | Priemerná cena v Sk |
| --- | --- |
|  | p.p./ha | o.p./ha | TTP/ha | % o.p. z p.p. |
| Bánovce nad Bebravou | 41944 | 48327 | 16190 | 80,14 |
| Ilava | 26602 | 45432 | 9240 | 47,97 |
| Myjava | 21373 | 23835 | 15969 | 68,70 |
| Nové Mesto nad Váhom | 39386 | 48104 | 18466 | 70,58 |
| Partizánske | 57217 | 60147 | 27920 | 90,91 |
| Považská Bystrica | 12142 | 20477 | 7571 | 35,42 |
| Prievidza | 23896 | 35187 | 12956 | 49,21 |
| Púchov | 16633 | 26886 | 11050 | 35,26 |
| Trenèín | 29112 | 40005 | 13145 | 59,45 |
| Trenèiansky kraj | 30606 | 41708 | 13375 | 60,82 |
| Slovenská republika | 38600 | 52706 | 12566 | 64,86 |

Zdroj: VÚEPP - bonitaèná banka dát

Priemerná cena po¾nohospodárskej a ornej pôdy je nižšia v Trenèianskom kraji a tiež priemerné zornenie kraja (% OP z PP) je nižšie ako celoslovenský priemer. Iba v priemernej cene trvalých trávnych porastov prevyšuje kraj celoslovenský priemer.

Pod¾a štúdie vyjadrenia produkènej schopnosti (bonity po¾nohospodárskej pôdy, ktoré spracoval Výskumný ústav pôdnej úrodnosti v roku 1996) nepatrí Trenèiansky kraj medzi najprodukènejšie. Kvalita po¾nohospodárskej pôdy je vyjadrená odstupòovaním bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) porovnate¾ného produkèného potenciálu do 9 skupín pod¾a Sadzobníka základných odvodov, ktorý je Prílohou nariadenia vlády SR è. 152/1996 Z.z. Osobitne chránené sú najlepšej bonity s vysokou produkènou schopnos�ou, ktoré predstavujú pôdy zastúpené pod¾a kódu BPEJ v skupinách 1.-4. v zmysle cit. Sadzobníka. Vyskytujú sa v každom okrese, no ojedinelejšie ako v juhozápadných a južných okresoch Slovenska. Najkvalitnejšie pôdy zaradené do 1. skupiny BPEJ sa vyskytujú iba v okrese Nové Mesto nad Váhom, Trenèín a Partizánske. Pôdy zaradené do 2. skupiny sa už vyskytujú v 7-mich okresoch okrem okresu Púchov a Považská Bystrica. Pôdy zaradené do 3.-9. skupiny sa vyskytujú vo všetkých okresoch s prevahou stredne produkèných plôch.

Úroveò po¾nohospodárstva v Trenèianskom kraji pod¾a jednotlivých okresov výstižne vyjadrujú ekonomicko-finanèné ukazovatele za po¾nohospodársku prvovýrobu pod¾a okresov, krajov a za SR.

Poèet ziskových a stratových podnikov pod¾a krajov

| Kraj | Ziskové podniky | Stratové podniky |
| --- | --- | --- |
|  | Poèet podnikov |

Vytvorený zisk

v mil.Sk

Po¾nohos-pod.pôda

| v tis.ha | Poèet podnikov |
| --- | --- |

Vytvorená strata

| v mil.Sk | Po¾nohos-pod.pôda v tis.ha |
| --- | --- |
| Trenèiansky | 51 | 136 | 64 | 55 | -243 | 77 |
| Podiel v % | 8,06 | 12,82 | 6,67 | 9,37 | 8,59 | 8,68 |
| SR spolu | 633 | 1059 | 962 | 587 | -2830 | 886 |

Zdroj: Informaèné listy CD MP SR, VÚEPP

V Trenèianskom kraji je viac stratových ako ziskových podnikov. Viac ziskových ako stratových podnikov majú iba kraje Bratislavský, Trnavský a Nitriansky.

Ekonomicko-finanèné ukazovatele

za po¾nohospodársku prvovýrobu (v Sk.ha-1 p.p)

| Kraj - okres | Výnosy | Náklady | Hospodársky výsledok | Pridaná hodnota | Poèet podnikov 1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | Index 96/95 | 1995 | 1996 | Index 96/95 | 1995 | 1996 | Rozdiel 96-95 | 1995 | 1996 | Index 96/95 | Ziskové | Stratové | Spolu |
| Bánovce n/B. | 30252 | 35431 | 89,9 | 31369 | 34823 | 85,2 | -1117 | 608 | 1724 | 8674 | 10378 | 91,9 | 7 | 4 | 11 |
| Ilava | 39962 | 44209 | 111,8 | 40417 | 44298 | 110,7 | - 454 | - 90 | 365 | 8758 | 9938 | 114,6 | 3 | 4 | 7 |
| Myjava | 29617 | 27753 | 113,7 | 33776 | 30291 | 108,8 | -4159 | -2538 | 1621 | 5102 | 6083 | 144,7 | 5 | 8 | 13 |
| Nové Mesto n/V. | 30266 | 31073 | 99,9 | 30721 | 32078 | 101,6 | - 455 | -1005 | - 550 | 8921 | 9283 | 101,2 | 10 | 11 | 21 |
| Partizánske | 38268 | 55705 | 121,2 | 37162 | 53628 | 120,1 | 1106 | 2077 | 971 | 13241 | 18080 | 113,7 | 4 | 1 | 5 |
| Považ.Bystrica | 19697 | 11380 | 53,3 | 20831 | 14390 | 63,7 | -1134 | -3010 | -1875 | 1343 | - 473 | - 32,5 | 2 | 4 | 6 |
| Prievidza | 30626 | 29878 | 104,1 | 33148 | 32658 | 105,1 | -2521 | -2781 | - 259 | 7457 | 7039 | 100,7 | 8 | 10 | 18 |
| Púchov | 21480 | 34871 | 162,0 | 22375 | 31921 | 142,4 | - 894 | 2950 | 3844 | 6086 | 10094 | 165,5 | 5 | 1 | 6 |
| Trenèín | 49029 | 54079 | 106,2 | 48237 | 54368 | 108,5 | 793 | - 289 | -1082 | 14353 | 14973 | 100,5 | 7 | 12 | 19 |
| Trenèiansky kraj | 33862 | 37056 | 106,6 | 34786 | 37817 | 105,9 | - 923 | - 760 | 163 | 9096 | 9940 | 106,4 | 51 | 55 | 106 |
| SR spolu | 26544 | 27832 | 105,6 | 27766 | 28793 | 104,5 | -1222 | - 961 | 262 | 7072 | 7045 | 100,4 | 634 | 588 | 1222 |

za po¾nohospodársku prvovýrobu (v mil.Sk):

| Kraj - okres | Výnosy | Náklady | Hospodársky výsledok | Pridaná hodnota | Poèet podnikov 1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | Index 96/95 | 1995 | 1996 | Index 96/95 | 1995 | 1996 | Rozdiel 96-95 | 1995 | 1996 | Index 96/95 | Ziskové | Stratové | Spolu |
| Bánovce n/B. | 527 | 473 | 89,9 | 546 | 465 | 85,2 | - 19 | 8 | 28 | 151 | 139 | 91,9 | 7 | 4 | 11 |
| Ilava | 410 | 458 | 111,8 | 414 | 459 | 110,7 | - 5 | - 1 | 4 | 90 | 103 | 114,6 | 3 | 4 | 7 |
| Myjava | 377 | 428 | 113,7 | 429 | 467 | 108,8 | - 53 | - 39 | 14 | 65 | 94 | 144,7 | 5 | 8 | 13 |
| Nové Mesto n/V. | 801 | 800 | 99,9 | 813 | 825 | 101,6 | - 12 | - 26 | - 14 | 236 | 239 | 101,2 | 10 | 11 | 21 |
| Partizánske | 486 | 589 | 121,2 | 472 | 567 | 120,1 | 14 | 22 | 8 | 168 | 191 | 113,7 | 4 | 1 | 5 |
| Považ.Bystrica | 122 | 65 | 53,3 | 129 | 82 | 63,7 | - 7 | - 17 | - 10 | 8 | - 3 | - 32,5 | 2 | 4 | 6 |
| Prievidza | 768 | 800 | 104,1 | 832 | 874 | 105,1 | - 63 | - 74 | - 11 | 187 | 188 | 100,7 | 8 | 10 | 18 |
| Púchov | 198 | 321 | 162,0 | 206 | 294 | 142,4 | - 8 | 27 | 35 | 56 | 93 | 165,5 | 5 | 1 | 6 |
| Trenèín | 1218 | 1294 | 106,2 | 1199 | 1301 | 108,5 | 20 | - 7 | - 27 | 357 | 358 | 100,5 | 7 | 12 | 19 |
| Trenèiansky kraj | 4907 | 5229 | 106,6 | 5041 | 5336 | 105,9 | -134 | -107 | 27 | 1318 | 1403 | 106,4 | 51 | 55 | 106 |
| SR spolu | 48688 | 51431 | 105,6 | 50930 | 53206 | 104,5 | -2242 | -1775 | 467 | 12972 | 13018 | 100,4 | 634 | 588 | 1222 |

Zdroj: Informaèné listy CD MP SR, VÚEPP

Zhodnotenie po¾nohospodárstva pod¾a jednotlivých okresov Trenèianskeho kraja

Po¾nohospodárstvo predstavuje dôležitý zdroj výživy pre obyvate¾ov kraja i zdroj surovín pre priemysel. Z hospodárskeho h¾adiska svojím významom neprekraèuje celkove regionálnu úroveò. Nadregionálneho významu je pestovanie chme¾u a na poprednom mieste je chov hospodárskych zvierat. Ove¾a vyššie treba hodnoti� podiel pri vytváraní krajinného prostredia, na ochrane prírodných daností, na zvyšovaní obytnej pohody sídiel a funkènosti ostatných urbanistických štruktúr. Po¾nohospodársky obrábaná krajina spolu s lesmi má nezastupite¾né miesto pri stabilizácii životného prostredia a pri zabezpeèovaní podmienok trvalo udržate¾ného života.

Agropotravinársky komplex kraja nesie na sebe znaky celoslovenského stavu a vývoja po¾nohospodárstva. Situácia v òom je zložitá vzh¾adom na produkciu, odbytové možnosti, ale i územné usporiadanie. Výraznejšie poklesla stratovos� v podnikaní na po¾nohospodárskej pôde, ale pri nedostatku investícií rastie opotrebovanos� základných výrobných prostriedkov a hlavne stavebných fondov.

Po¾nohospodárstvo je úzko späté s materiálnym, sociálnym a kultúrnym rozvojom vidieka, a preto návrh jeho ïalšieho rozvoja by sa mal orientova� predovšetkým na zachovanie životaschopnosti vidieckeho osídlenia prostredníctvom rozvoja zamestnanosti a infraštruktúry. Zdôrazòuje sa aj mimoprodukèná funkcia po¾nohospodárstva a rozvoja agroturistiky. Územný rozvoj kraja ovplyvòuje bioprodukèná a ochranná funkcia pôdy.

Využitie po¾nohospodárskeho pôdneho fondu

Trenèiansky kraj sa vyznaèuje znaènou èlenitos�ou územia. Je zaradený pre potreby návrhu reštrukturalizácie po¾nohospodárstva založenom na ekologických princípoch prevažne do nasledovných pôdno-ekologických podoblastí (PEPO) a regiónov PER:

| È. | PEPO | È. | PER |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Podunajská rovina | 214 | Dolnovážska niva |
| 22 | Podunajská pahorkatina | 221 | Trnavská pahorkatina |
| 222 | Nitrianska pahorkatina |
| 41 | Kotliny nižšieho stupòa | 415 | Považský úval |
| 42 | Kotliny stredne vyššieho stupòa | 421 | Hornonitrianska kotlina |
| 44 | Pohoria a vrchoviny flyšového pásma | 441 | Biele Karpaty, Myjavská pahorkatina |
| 46 | Nižšie pohoria | 461 | Malé Karpaty |
| 462 | Považský Inovec |
| 463 | Tribeè |
| 464 | Strážovské vrchy. |

Pestré prírodné podmienky, znaèná èlenitos� územia a s òou spojená svahovitos�, nerovnomerná håbka pôdy a obsah skeletu spôsobujú nerovnomernú kvalitu po¾nohospodárskeho pôdneho fondu.

Druhy pozemkov v Trenèianskom kraji

| Druh pozemku (kultúra) | Výmera |
| --- | --- |
|  | v ha |

v %

z po¾noh. pôdy

v %

| z celk. výmery |
| --- |
| Orná pôda | 105448 | 56,31 |
|  | Chme¾nice | 820 | 0,44 |
|  | Vinice | 69 | 0,04 |
|  | Záhrady | 8358 |
| Ovocné sady | 2920 |
| Trvalé trávne porasty | 69640 |
| Po¾nohospodárska pôda celkom | 187255 | 100,0 | 41,6 |
| Lesné pozemky | 220173 |
| 48,9 |
| Vodné plochy | 6226 |
| 1,4 |
| Zastavané plochy | 19723 |
| 4,4 |
| Ostatné plochy | 16693 |
| 3,7 |
| Celkom | 450070 |
| 100,0 |

Zdroj:	Štatistická roèenka o pôdnom fonde v SR pod¾a údajov katastra nehnute¾ností k 1. januáru 1997

V zastúpení druhov pozemkov medzi jednotlivými okresmi kraja sú však znaèné rozdiely v závislosti od polohy. Medzi príhorské a horské regióny s vyššou lesnatos�ou (nad 50 %) patria okresy Považská Bystrica, Prievidza, Ilava a Bánovce nad Bebravou. S prevládajúcim po¾nohospodárskym využitím sú iba okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske s prevládajúcim pahorkatinným a nížinným charakterom.

Druhy pozemkov v jednotlivých okresoch

| Druh pozemku | Okres |
| --- | --- |
|  | Bá-novce | Ilava | Myjava | Nové Mesto n/V. | Parti-zán-ske | Považ. Bystrica | Prievi-dza | Púchov | Trenèín |
| Orná pôda | 14573 | 5630 | 11880 | 18788 | 11783 | 6179 | 16000 | 4302 | 16313 |
| Chme¾nice | 34 | - | 31 | 322 | 51 | - | - | - | 382 |
| Vinice | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - |
| Záhrady | 719 | 512 | 1169 | 1324 | 703 | 526 | 1472 | 616 | 1317 |
| Ovocné sady | 314 | 304 | 593 | 651 | 142 | 36 | 552 | 141 | 187 |
| Trvalé trávne porasty | 3827 | 6719 | 5327 | 8413 | 1405 | 6534 | 17703 | 8702 | 11010 |
| Po¾nohospodárska pôda | 19467 | 13165 | 19000 | 29567 | 14084 | 13275 | 35727 | 13761 | 29209 |
| Lesné pozemky | 23933 | 18638 | 10818 | 21878 | 13459 | 28772 | 52408 | 19748 | 30519 |
| Vodné plochy | 425 | 603 | 215 | 923 | 398 | 1047 | 799 | 739 | 1077 |
| Zastavané plochy | 1661 | 1882 | 1795 | 3083 | 1616 | 2260 | 2670 | 1064 | 3692 |
| Ostatné plochy | 706 | 1564 | 821 | 2548 | 559 | 931 | 4378 | 2220 | 2966 |
| Celkom | 46192 | 35852 | 32649 | 57999 | 30116 | 46285 | 95982 | 37532 | 67463 |

Zdroj: Štatistická roèenka o pôdnom fonde v SR k 1.1.1991

Vo výmere po¾nohospodárskej pôdy na obyvate¾a 0,3069 a výmere ornej pôdy na obyvate¾a je Trenèiansky kraj na predposlednom mieste (nižšie výmery má už len Bratislavský kraj). Hodnoty Trenèianskeho kraja sú nižšie ako celoslovenský priemer výmery po¾nohospodárskej pôdy na obyvate¾a 0,4544 a ornej pôdy na obyvate¾a 0,2743.

Odòatie po¾nohospodárskej pôdy z PPF sa v posledných rokoch znaène obmedzuje sprísnením ochrany po¾nohospodárskej pôdy v zmysle zákona SNR è. 307/1992 Z.z. Úbytky po¾nohospodárskej pôdy v celom kraji v roku 1996 pod¾a Štatistickej roèenky o pôdnom fonde orientovali sa predovšetkým na výstavbu, a to priemyselnú (4 ha), obèiansku a bytovú (6 ha), po¾nohospodársku (2 ha), no hlavne na iné investièné úèely (90 ha). Zalesnilo sa 9 ha a pre iné úèely ubudol 1 ha po¾nohospodárskej pôdy. Základná štruktúra po¾nohospodárskeho pôdneho fondu sa od roku 1990 výrazne nezmenila. Pokraèoval pozvo¾ný úbytok výmery PPF, najmä ornej.

Zornenie dosahuje v Trenèianskom kraji priemerne 56,3 %. Najvyššie zornenie po¾nohospodárskej pôdy je v okrese Partizánske (83,7 % z po¾nohospodárskej pôdy), Bánovce nad Bebravou (74,9 %) a Nové Mesto nad Váhom. Výrazne najnižšie zornenie po¾nohospodárskej pôdy má okres Púchov (31,3 % z po¾nohospodárskej pôdy). Možno oèakáva�, že pokles výmery ornej pôdy bude pokraèova�, a to hlavne zmenou spôsobu využitia degradovanej ornej pôdy a pôdy s ve¾mi nízkou úrodnos�ou. Tieto zmeny sú podporované aj dotaènou politikou (dotácie na podporu trvalej zmeny druhu pozemku - zatrávnenie, zalesnenie).

Výrazné je zatrávnenie, t.j. podiel trvalých trávnych porastov na po¾nohospodárskej pôde. V Trenèianskom kraji dosahuje 37,1 %, èo je vyššie ako celoslovenský priemer (34,4 %). Najviac TTP je v okrese Prievidza, kde ich výmera dosahuje 17 703 ha, t.j. 49,6 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy okresu a 25,4 % z výmery TTP kraja. Ve¾mi vysoké zastúpenie TTP je tiež v okrese Trenèín, t.j. 11 010 ha, èo predstavuje 37,7 % z po¾nohospodárskej pôdy. Najnižšie zatrávnenie je v okrese Partizánske (1405 ha, 10 % z výmery PPF). Trvalé trávne porasty majú významné postavenie v krmovinárstve ako zdroj potravy pre živoèíšnu výrobu i v krajinotvorbe a ochrane prírody ako ekostabilizaèný faktor.

Špeciálne kultúry - chme¾nice, vinice a ovocné sady - predstavujú svojou výmerou 3 809 ha v kraji iba nepatrný podiel z po¾nohospodárskej pôdy (2 %). Mnohé ovocné sady a vinice sú prestárle a extenzívne obhospodarované, ktorých výmera klesá. Pomerne stabilizovanú plochu majú chme¾nice. V snahe zlepši� tento nepriaznivý stav poskytuje MP SR dotácie na predvýsadbovú prípravu, rekonštrukciu a zakladanie nových ovocných sadov, viníc a ïalších špeciálnych kultúr.

Vinice sa pestujú iba v okrese Nové Mesto nad Váhom na výmere 69 ha. Chme¾nice zaberajú síce iba nepatrnú výmeru - 820 ha, t.j. 0,2 % z po¾nohospodárskej pôdy kraja, no dôležité sú z celoslovenského h¾adiska. Chme¾nice Trenèianskeho kraja patria do významnej pieš�ansko-topo¾èianskej výrobnej oblasti a predstavujú 63,2 % výmery chme¾níc SR. Najväèšie pestovate¾ské plochy chme¾u sú v okrese Trenèín  (382 ha) a Nové Mesto nad Váhom (322 ha). Ovocné sady zaberajú v kraji 2 920 ha. Výraznejšie sú zastúpené v okresoch Nové Mesto nad Váhom (651 ha), Myjava (593 ha) a Prievidza (522 ha).

Ochrana po¾nohospodárskeho pôdneho fondu

Na ochranu po¾nohospodárskeho pôdneho fondu je vytvorené primerané právne prostredie. Ochrana PPF pred odòatím po¾nohospodárskej pôdy na nepo¾nohospodárske úèely je riešená zákonom è. 307/1992 Zb. o ochrane PPF. Ïalším opatrením je nariadenie vlády o základných sadzbách odvodov za odòatie po¾nohospodárskej pôdy z PPF è. 152/1996 Z.z. Uplatòovanie týchto opatrení viedlo nielen k zníženiu úbytku pôdy, ale aj k prísunu finanèných prostriedkov do Štátneho fondu ochrany a zve¾aïovania PPF, z ktorých väèšina bola vynaložená na zúrodòovacie a ochranné opatrenia.

Na ochranné a zve¾aïovacie investície s cie¾om ochrany pôdneho fondu a podzemných vôd a tiež na údržbu a opravy hlavných melioraèných zariadení vo vlastníctve štátu a v správe podnikov povodí boli poskytnuté finanèné prostriedky. Tieto opatrenia priamo ovplyvòujú riešenie ochrany životného prostredia v po¾nohospodárskej krajine a prispievajú k udržaniu ekologickej rovnováhy.

V súèasnosti, keï sa kladú zvýšené nároky na rentabilitu výroby, je žiadúce uvažova� o redukcii orných pôd s nízkou úrodnos�ou (submarginálne pôdy a pôdy s vypoèítanou potenciálnou eróziou vyššou ako 30 t/ha/rok). Ide väèšinou o pôdy s vyšším stupòom svahovitosti. Formou dotácií sa podporujú opatrenia na zmenu kultúry cez zatrávòovanie a zalesòovanie.

Hydromeliorácie

Hydromelioraèná výstavba t.j. závlahy, odvodnenie, vodné nádrže a úpravy tokov sa považujú z h¾adiska ochrany PPF ako intenzifikaèný faktor po¾nohospodárskej pôdy a tiež dôvod sprísnenej ochrany PPF pod¾a § 7 zákona è. 307/1992 Zb.

Pod¾a údajov Výskumného ústavu závlahového hospodárstva (Bratislava, 1997) sú v Trenèianskom kraji pod¾a jednotlivých okresov vybudované nasledovné závlahy (11 940 ha) a odvodnenie 
(34 072 ha).

| Okres | Závlahy | Odvodnenie |
| --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou | 485 | 8423 |
| Ilava | 1260 | 906 |
| Myjava | 94 | 2453 |
| Nové Mesto nad Váhom | 4894 | 2253 |
| Partizánske | 1462 | 3166 |
| Považská Bystrica | 205 | 1755 |
| Prievidza | 1916 | 6614 |
| Púchov | 177 | 2161 |
| Trenèín | 1447 | 6341 |

Najviac závlah je vybudovaných v okrese Nové Mesto nad Váhom (4 894 ha). Sú to poväèšine ve¾koplošné závlahy okolo Váhu. Najväèšia výmera 6 614 ha odvodòovaných plôch je v okrese Prievidza. Sú vybudované väèšinou roztrúsene v horských a podhorských oblastiach. Treba klás� dôraz na zavlažovanie èistou vodou.

Z h¾adiska dnešného poznania, ekonomických, ekologických dôvodov a tiež majetkoprávnych vz�ahov je budovanie nových hydromelioraèných stavieb nereálne. V budúcnosti pôjde väèšinou o obnovu a sfunkènenie už existujúcich stavieb.

Obmedzujúce faktory využitia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Obmedzenia týkajúce sa využitia PPF a po¾nohospodárskej výroby v chránených územiach prírody a krajiny ustanovuje zákon NR SR o ochrane prírody a krajiny è. 287/1994 Z.z. Chránené krajinné oblasti v riešenom území Trenèianskeho kraja, ktoré treba predovšetkým rešpektova� popri okrem ostatných chránených prírodných území, sú nasledovné:

CHKO Biele Karpaty		- okresy Nové Mesto nad Váhom, Trenèín

CHKO Malé Karpaty		- okres Nové Mesto nad Váhom

CHKO Kysuce		- okres Považská Bystrica

CHKO Strážovské vrchy	- okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza

CHKO Ponitrie		- okresy Prievidza, Partizánske.

Pri zabezpeèovaní ochrany pôd pred zneèis�ovaním z po¾nohospodárskej výroby sa musí venova� zvýšená starostlivos� ochrane vôd v pásmach hygienickej ochrany podzemných a povrchových vodných zdrojov (v kraji Trenèín sú PHO 1o, PHO 2o vonkajšie, PHO 2o vnútorné) pod¾a Smernice Ministerstva po¾nohospodárstva a výživy SSR è. 5000/1982-OŽP o ochrane vôd pred po¾nohospodárskym zneèis�ovaním a Smernice MPVž SSR è. 5001/1982-OŽP o manipulácii a hnojení hnojovicou a likvidácii silážnych štiav. Nariadenie vlády SSR è. 13/1987 o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd. V Trenèianskom kraji  sa nachádza èas� CHVO Strážovské vrchy, do ktorej patria okresy Trenèín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica a CHVO Beskydy-Javorníky, do ktorej patria okresy Púchov a Považská Bystrica) poukazuje medziiným na potrebu zosúladi� hospodárske a iné záujmy s požiadavkami ochrany povrchových a podzemných vôd.

Uvedené smernice a nariadenia, ktoré do urèitej miery obmedzujú (usmeròujú) po¾nohospodársku èinnos� v území, sa týkajú hlavne využívania pôdneho fondu, štruktúry plodín, protierozívnych opatrení, melioraèných zásahov, výstavby objektov živoèíšnej výroby, uskladnenia, ošetrovania a používania organických hnojív, konzervovania krmív silážovaním a likvidácie silážnych štiav, skladovania a používania priemyselných hnojív, skladovania a používania pesticídov, manipulácie s ropnými látkami a ich skladovania.

Ostatné prípadné obmedzenia týkajúce sa osídlenia prírodných a lieèivých zdrojov, ciest, elektrických vedení sú uvedené v príslušných kapitolách a stanú sa súèas�ou osobitných sústav obhospodarovania.

V súlade so Správou o po¾nohospodárstve a potravinárstve v SR by sa organické po¾nohospodárstvo, ktoré sa odporúèa v územiach s obmedzeným hospodárením, malo realizova� na 5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy, èo v okrese Trenèín predstavuje 9 360 ha.

Organické spôsoby hospodárenia na po¾nohospodárskej pôde patria medzi zámery environmentálnej politiky, ktoré sú konkretizované v Koncepcii a zásadách agrárnej politiky SR. Na Slovensku sa do júna 1997 organické (ekologické, alternatívne) po¾nohospodárstvo uplatòovalo cca na výmere 28 800 ha. Jeho väèšiemu rozšíreniu v súèasnosti bránia nielen problémy infraštruktúry (chýbajú špecializované mlyny, pekárne), ale aj pomerne vysoká cena výrobkov, preto sa prakticky celá produkcia exportuje.

Po¾nohospodárska výroba

Na po¾nohospodárskom pôdnom fonde hospodária nasledovné po¾nohospodárske subjekty:

| Sektor | Sektorový preh¾ad o plochách kultúr v ha k 1.1.1997 |
| --- | --- |
|  | Poèet závodov | Po¾nohospod. pôda | Orná pôda |
| Štátny sektor |
| Š¾achtite¾ské a semenárske podniky rastlinnej výroby | 6 | 744 | 655 |
| Plemenárske podniky | 3 | 2525 | 997 |
| Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky | 1 | 35 | 35 |
| Školské hospodárstva po¾nohospodár. odborných uèilíš� | 1 | 1 | - |
| Hydinárstvo a rybárstvo | 4 | 4 | - |
| Ovocinársky ŠM Stupava - LIKO | 4 | 1080 | 605 |
| Štátne majetky | 17 | 29165 | 15276 |
| Pozemkový fond | 8 | 21 | 6 |
| Verejný sektor |
| Ostatné podniky (závody) verejného sektoru | 1175 | 3562 | 1654 |
| Akciové a ïalšie spoloènosti | 692 | 3901 | 3377 |
| Cirkvi | 79 | 46 | 10 |
| Družstevný sektor |
| Po¾nohospodárske družstvá | 87 | 128611 | 79207 |
| Záhumienky po¾nohospodárskych družstiev | (19789) | 3236 | 1344 |
| Spoloèné po¾nohospodárske podniky | 7 | 37 | 3 |
| Súkromný sektor |
| Samostatne hospodáriaci ro¾níci (vrátane držite¾ov po¾nohosp.pôdy a les. pozem. nad 0,1 ha) | 35721 | 11231 | 5659 |
| Spoloèné majetky urbariátov a komposesorátov | 16 | 130 | 3 |

Zdroj:	Štatistická roèenka o pôdnom fonde SR k 1.1.1997, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava 1997

Po roku 1989 nastal búrlivý proces privatizácie a transformácie. Dopad na po¾nohospodárstvo je hlavne v rozde¾ovaní po¾nohospodárskych podnikov a v drobení pozemkov. Mala by sa nájs� správna miera medzi ve¾ko a malovýrobným hospodárením. Preh¾ad o poète podnikate¾ských subjektov prvovýroby a èlenenie po¾nohospodárskych subjektov pod¾a ve¾kosti po¾nohospodárskej pôdy uvádza nasledovná tabu¾ka:

Preh¾ad o poète podnikate¾ských subjektov prvovýroby

| Okres | PD | a.s. | s.r.o. | ŠM | SHR | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Po-èet |

Výmera

| p.p./o.p. | Po-èet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | Po-èet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | Po-èet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | Po-èet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | výmera |
| --- | --- |
| Bánovce nad | 10 | 13256,0 | - | - | 2 | 4677,7 | - | - | 3 | 64,1 | 17997,8 |
| Bebravou |
| 9842,2 |
| - |
| 4240,3 |
| - |
| 64,1 | 14146,6 |
| Ilava | 5 | 8749,2 | - | - | 2 | 1174,5 | - | - | 4 | 533,3 | 10457,0 |
| 4212,9 |
| - |
| 121,14 |
| - |
| 48,3 | 4382,3 |
| Myjava | 10 | 14153,3 | 1 | 35,8 | 1 | 144,8 | 1 | 331,0 | 13 | 745,2 | 15410,1 |
| 9114,1 |
| 35,8 |
| 144,8 |
| 101,0 |
| 658,0 | 10053,7 |
| Nové Mesto | 14 | 17040,0 | 1 | 159,4 | 7 | 6593,5 | 1 | 466,7 | 6 | 406,98 | 24666,6 |
| nad Váhom |
| 12231,0 |
| 159,4 |
| 3738,6 |
| 430,3 |
| 393,68 | 16953,0 |
| Partizánske | 4 | 10545,8 | - | - | 1 | 1904,0 | - | - | 7 | 645,8 | 13095,6 |
| 9357,6 |
| - |
| 1744,0 |
| - |
| 645,8 | 11747,4 |
| Považská | 2 | 1635,3 | - | - | 4 | 2672,6 | - | - | 17 | 4973,5 | 9281,4 |
| Bystrica |
| 322,9 |
| - |
| 1205,0 |
| - |
| 1868,7 | 3396,6 |
| Prievidza | 6 | 9021,7 | 4 | 7205,39 | 6 | 7123,4 | 3 | 2947,34 | 12 | 3559,1 | 29857,0 |
| 5218,7 |
| 4429,39 |
| 2757,5 |
| 943,29 |
| 2465,7 | 15814,6 |
| Púchov | 2 | 5311,8 | - | - | 4 | 5056,7 | - | - | 3 | 1214,0 | 11582,5 |
| 1361,5 |
| - |
| 1810,6 |
| - |
| 365,5 | 3537,6 |
| Trenèín | 15 | 17932,2 | 2 | 3150,13 | 4 | 3417,0 | - | - | 2 | 146,8 | 24646,1 |
| 10631,4 |
| 1279,6 |
| 1923,1 |
| - |
| 145,0 | 13979,1 |
| Kraj spolu | 68 | 97645,3 | 8 | 10550,7 | 31 | 32764,0 | 5 | 3745,0 | 67 | 12289,0 | 156995 |
| 62292,2 |
| 5904,1 |
| 17685,0 |
| 1474,6 |
| 6654,8 | 94011,0 |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

Èlenenie po¾nohospodárskych subjektov pod¾a ve¾kosti po¾nohospodárskej pôdy:

| Okres | Do 50 ha | 50-100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | nad 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. |
| Bánovce n/B. | 3 | SHR | - | - | 1 | PD | 2 | PD | 4 | PD | 1 | PD | 2 | PD |
|  | - | - | - | - | 1 | s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | s.r.o. |
| Ilava | 2 | SHR | - | - | 1 | PD | 1 | s.r.o. | 2 | PD | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 1 | s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 1 | SHR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Myjava | 1 | a.s. | 1 | SHR | 1 | PD | 3 | PD | 1 | PD | 1 | PD | 3 | PD |
|  | 11 | SHR | - | - | 2 | s.r.o. | 1 | SHR | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 1 | ŠM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nové Mesto n/V. | 1 | s.r.o. | 1 | SHR | 1 | ŠM | 7 | PD | 2 | PD | 4 | PD | 1 | PD |
|  | 4 | SHR | - | - | 1 | a.s. | 1 | s.r.o. | 3 | s.r.o. | 1 | s.r.o. | - | - |
|  | - | - | - | - | 2 | SHR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partizánske | 2 | SHR | 2 | SHR | 3 | SHR | - | - | 1 | PD | 1 | PD | 2 | PD |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | s.r.o. | - | - |
| Považská Bystrica | 4 | SHR | 1 | SHR | 9 | SHR | 3 | SHR | 1 | PD | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 1 | PD | 3 | s.r.o. | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | 1 | s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prievidza | 1 | s.r.o. | 1 | SHR | 1 | s.r.o. | 3 | PD | 1 | PD | 1 | ŠM | 2 | PD |
|  | 6 | SHR | - | - | 1 | ŠM | 1 | s.r.o. | 1 | SHR | 1 | a.s. | 2 | s.r.o. |
|  | - | - | - | - | 1 | a.s. | 1 | ŠM | 1 | a.s. | - | - | 1 | a.s. |
|  | - | - | - | - | 2 | SHR | 2 | SHR | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | 1 | a.s. | - | - | - | - | - | - |
| Púchov | - | - | - | - | 2 | SHR | 1 | s.r.o. | 1 | PD | - | - | 1 | PD |
|  | - | - | - | - | - | - | 1 | SHR | 2 | s.r.o. | - | - | 1 | s.r.o. |
| Trenèín | 1 | PD | - | - | 2 | PD | 1 | PD | 6 | PD | 4 | PD | 1 | PD |
|  | 1 | SHR | - | - | 1 | SHR | 1 | s.r.o. | 3 | s.r.o. | - | - | 1 | a.s. |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | a.s. | - | - | - | - |
| Kraj spolu | 37 | - | 6 | - | 38 | - | 33 | - | 30 | - | 17 | - | 18 | - |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

V Trenèianskom kraji prevažnú väèšinu po¾nohospodárskej pôdy obhospodarujú po¾nohospodárske družstvá, t.j. 68,7 % a štátne majetky 15,6 %.

Pri pride¾ovaní pozemkov pôvodným vlastníkom sa treba snaži�, aby nenarúšali organizáciu PPF 
(§ 7, ods. 1, bod a) zákona 307/1992 Z.z.), najmä pokia¾ ide o malé výmery pozemkov. Na jedného samostatne hospodáriaceho ro¾níka (vrátane užívate¾ov nad 0,1 ha) pripadá 0,314 ha.

V zmysle zákona è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách boli v Trenèianskom kraji k 15.10.1997 spracované a rozpracované registre pôvodného stavu (RPS), registre vlastníckych práv (RVP), zjednodušené registre pôvodného stavu (ZRPS), registre obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a projekty pozemkových úprav.

Rastlinná výroba

Rozmanité prírodné podmienky kraja majú dopad na rastlinnú výrobu. V Trenèianskom kraji sú zastúpené všetky štyri výrobné oblasti: kukurièná, repárska, zemiakárska a horská. Klimatické a pedologické podmienky dávajú predpoklad k dosahovaniu vysokých úrod, najmä v okresoch Partizánske a Nové Mesto nad Váhom a v južných èastiach okresov Trenèín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza a v rovinných, kotlinových a pahorkatinových èastiach všetkých okresov.

Odrazom hospodárenia je štrukturálna skladba hlavných plodín.

Percentuálne zastúpenie plodín na ornej pôde v Trenèianskom kraji

| Plodina | Optim.výmera |
| --- | --- |

%

z o.p.

Vým.

skut. r.96

%

z o.p.

Vým.

skut. r.97

%

z o.p.

Vým.

skut. r.98

%

z o.p.

Vým.

výh¾.

r.2000

%

| z o.p. |
| --- |
| Ozimná pšenica | 26793,1 | 28,5 | 28287,6 | 30,1 | 27066,4 | 28,8 | 26793,1 | 28,5 | 26793,1 | 28,5 |
| Ozimná raž | 26793,1 | 1,5 | 1553,0 | 1,7 | 1349,7 | 1,4 | 26793,1 | 1,5 | 26793,1 | 1,5 |
| Ozimný jaèmeò | 2820,3 | 3,0 | 2470,0 | 2,6 | 2853,0 | 3,0 | 2820,3 | 3,0 | 2820,3 | 3,0 |
| Jarný jaèmeò | 12503,5 | 13,3 | 10087,9 | 10,7 | 12379,0 | 13,2 | 12503,5 | 13,3 | 10087,9 | 13,3 |
| Ovos | 2002,4 | 2,1 | - | - | 1982,0 | 2,1 | 2002,4 | 2,1 | 2002,4 | 2,1 |
| Triticale | 1222,1 | 1,3 | 1207,8 | 1,3 | 1275,7 | 1,4 | 1222,1 | 1,3 | 1222,1 | 1,3 |
| Kukurica na zrno | 940,1 | 1,0 | 11171,0 | 11,9 | 1181,6 | 1,3 | 940,1 | 1,0 | 940,1 | 1,0 |
| Repka | 7708,9 | 8,2 | 8919,0 | 9,5 | 8029,8 | 8,5 | 7708,9 | 8,2 | 7708,9 | 8,2 |
| Slneènica | 282,0 | 0,3 | 248,0 | 0,3 | 255,0 | 0,3 | 282,0 | 0,3 | 282,0 | 0,3 |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

Zo špeciálnej rastlinnej výroby je zastúpené chmeliarstvo a ovocinárstvo. Chme¾ sa pestuje na ploche 820 ha (0,44 % z po¾nohospodárskej pôdy) v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske a Trenèín Najväèšie pestovate¾ské plochy sú v okrese Trenèín (382 ha) a Nové Mesto nad Váhom (322 ha). Tieto chme¾nice patria do pieš�ansko-topo¾èianskej výrobnej oblasti. V okresoch Trenèín a Nové Mesto nad Váhom sa dosahujú najlepšie hektárové výnosy.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR prijalo uznesenia k rozvojovému programu výroby chme¾u v SR, v ktorých prijalo opatrenia:

pre zabezpeèenie vyšších výnosov a kvality chme¾u podporova� obnovu roène minimálne o 70 ha

prehodnoti� rozšírenie možnosti pestovania chme¾u o ïalšie obce a v overovacích pokusoch zisti� vhodnos� pestovania

orientova� pozornos� predovšetkým na likvidáciu prestárlych chme¾níc a následne kvalitnú predvýsadbovú rekultiváciu, prípadne výstavbu nových konštrukcií

vzh¾adom na menej priaznivé podmienky v okresoch Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Myjava sa v nich nepoèíta s obnovou a rozšírením.

Vinice sa nachádzajú iba v okrese Nové Mesto nad Váhom na ploche 69 ha (0,04 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy). Sú okrajovou polohou malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Sprievodnou plodinou vinohradov sú jedlé gaštany. V budúcnosti sa uvažuje založi� súvislé výsadby gaštanov, tzv. gaštanice.

Ovocné sady sa pestujú v kraji na ploche 2 920 ha (1,56 % z po¾nohospodárskej pôdy okresu). Najviac ovocných sadov je v okrese Nové Mesto nad Váhom (651 ha), Myjava (593 ha) a Prievidza (552 ha). Ovocinárstvo v Myjavskej pahorkatine (okres Nové Mesto nad Váhom, Myjava) a na Hornej Nitre (okresy Prievidza, Partizánske) má dlhodobú tradíciu a v Bojniciach (Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín) a Ostraticiach (FRUCTOP - SHR) aj solídnu výskumnú a š¾achtite¾skú základòu. V Ostraticiach sa dopestuje 80-90 % celoslovenskej produkcie ovocných výpestkov. Ako jediná firma pestujú tolerantné a bezvirózne podpníky. Majú teda nadregionálny i medzinárodný význam.

Ovocinárstvo má v kraji charakter extenzívnej malovýroby s prevažnou orientáciou na jablone. Pre intenzívne ovocinárstvo údajne nie sú konkurencieschopné pôdno-ekologické ani klimatické podmienky. Výnimkou je èiastoène okres Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Prievidza. Významné je tiež pestovanie malín (40 ha) a lieèivých rastlín.

Zeleninárstvo ako tradièná súèas� každej vidieckej usadlosti, ale aj záhradiek pri domoch v mestách sa v posledných rokoch rozšírilo do záhradkárskych osád. Ve¾kovýroba nie je na potrebnej úrovni.

Živoèíšna výroba

Nové podmienky a smery v ekonomike a ekológii vyžadujú revíziu doterajších systémov hospodárenia i v živoèíšnej výrobe s èo najprírodnejšou a hlavne najefektívnejšou produkciou.

Charakteristickým znakom po¾nohospodárstva v okresoch Prievidza, Trenèín, Nové Mesto nad Váhom je výrazná prevaha živoèíšnej produkcie. Najviac oviec sa chová v okrese Púchov. Chovom oviec a kôz v okrese Trenèín sa výskumne a chovate¾sky a koncepène zaoberá Výskumný ústav živoèíšnej výroby - Stanica chovu a š¾achtenia oviec a kôz v Trenèíne. Chov hydiny je pomerne stabilizovaný.

Z h¾adiska územno-technických predpokladov a využitia územia je potrebné venova� pozornos� nevyužitým alebo èiastoène využitým hospodárskym dvorom v dôsledku zníženia stavov hospodárskych zvierat, vymiestòovania živoèíšnej výroby alebo zrušenia chovu hospodárskych zvierat. Niektoré areály sú v likvidácii, v asanácii, iné v rekonštrukcii za úèelom doplnenia chovov alebo zmeny na inú funkciu.

Vzh¾adom na ochranu životného prostredia na základe súèasných stavov hospodárskych zvierat a pod¾a Pokynov na posudzovanie stavieb po¾nohospodárskej ve¾kovýroby z h¾adiska starostlivosti o životné prostredie (Vestník MPVž SSR, roè. VI., è. 5, r. 1974) a Smernice è. 5000 - OŽP o ochrane vôd pred po¾nohospodárskym zneèis�ovaním ÚPN VÚC stanovil nasledovné ve¾kokapacitné farmy a ich pásma hygienickej ochrany:

| Okres Prievidza: | SPP Koš Al Hadi (ošípané), VVO Koš - SHR (ošípané), RDP Koš Grolmus (HD), SHR Koš (ošípané), PD Horná Nitra-Brezany (HD), POPD - SHR Dolné Vestenice-Nitrianske Suèany (HD), POPD Dolné Vestenice-Nitrica (ošípané), PD Horná Ves (HD). |
| --- | --- |
| Okres Trenèín: | Agrokombinát, a.s. Ve¾ké Bierovce (ošípané), Agrokombinát, a.s. Ve¾ké Bierovce (hydina), PD Trenèín-Soblahov, Opatovce (Ošípané), PD Melèice-Lieskové, Ivanovce (HD, hydina), PD Trenèianska Turná, Trenèianska Turná (HD, ošípané), PD Drietoma, Drietoma (HD, hydina), PD Dolná Súèa (HD), PD Chocholná-Velèice, Velèice (HD), PD Nemšová-Vlára-K¾úèové (HD). |
| Okres Nové Mesto n/Váhom: | PD Pobedim, Pobedim (HD, ošípané), PDP Tematín, Modrovka (HD), PD Kalnica, Kalnica (HD). |
| Okres Partizánske: | PŽV Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou (hydina), PD Chynorany, Žabokreky nad Nitrou (HD), PDP Ve¾ké Uherce, Ve¾ké Uherce (ošípané, ovce, HD), PD Klátova Nová Ves, Janova Ves (HD), PD Klátova Nová Ves, Bošany (HD). |
| Okres Púchov: | Púchov-Hloža (ošípané), Púchov-Vieska (hydina). |

V ostatných okresoch je chov hospodárskych zvierat na malokapacitných farmách. Pod¾a toho, èi sa nachádza živoèíšna farma v intraviláne alebo extraviláne, treba urèi� i opatrenia na odstránenie negatívneho pôsobenia prachu, hluku a zápachu z po¾nohospodárskej èinnosti (viï Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obcí SR, MPVž SSR, 1992).

Najproblematickejším z h¾adiska ochrany životného prostredia sa javí okolie Ve¾kých Bieroviec v okrese Trenèín, kde je sústredený ve¾kokapacitný chov ošípaných, hydiny a hovädzieho dobytka. Nachádza sa v pásme hygienickej ochrany vodného zdroja 2o. Pôvodná kapacita objektov pre ošípané bola 22 000 ks výkrmu. Terajší stav je 14 400 a predpokladaný 16 000-18 000 ks ošípaných. V materiáli Koncepèné rozpracovanie stratégie, zásad a priorít štátnej environmentálnej politiky na podmienky okresu Trenèín sa uvádza, že ve¾kofarma výkrmu ošípaných nemá doriešenú likvidáciu exkrementov, èo podstatne zneèis�uje spodné vody, pôdu i ovzdušie. Kvôli tomu bol odstavený vodný zdroj a ohrozená je akos� povrchových vôd Váhu.

Po¾nohospodárske organizácie urobili zatia¾ nasledovné opatrenia: znížili stav hospodárskych zvierat, vybudovali vlastnú ÈOV, urobili technické a technologické opatrenia v záujme ochrany životného prostredia. Na ÈOV Agrokombinátu Ve¾ké Bierovce by sa mal pravidelne vykonáva� vodohospodársky dozor. Lagúny, ktoré vznikali vyvážaním exkrementov na ornú pôdu sú už 15 rokov zlikvidované. Na revitalizovanej ornej pôde sa pestuje kukurica, obiloviny a s najlepšími výsledkami vzh¾adom na odèerpávanie dusíka z pôdy, lucerna. Stav životného prostredia v okolí Agrokombinátu Ve¾ké Bierovce je na základe vyjadrenia (z novembra 1997) Štátneho zdravotného ústavu - oddelenie preventívneho pracovného lekárstva v pôdohospodárstve uspokojivý.

Negatívny dopad na životné prostredie znásobuje sústredenie viacerých ve¾kofariem v blízkom okolí Ve¾kých Bieroviec: PD Trenèín-Soblahov, hospodársky dvor Opatovce - 5 000 ošípaných, ktorý sa nachádza v PHO 2o vodných zdrojov a PD Melèice-Lieskové, hospodársky dvor Ivanovce - 400 dojníc a 550 ks ostatného hovädzieho dobytka.

Ïalším problematickým je v okrese Prievidza k.ú. Koš s jeho okolím, kde je vysoká koncentrácia chovu hospodárskych zvierat, najmä ošípaných (17 529 ks - stav k 30.12.1997). Hospodári tu ro¾nícke družstvo podie¾níkov Koš. Najväèší chov je vo ve¾kovýkrmni ošípaných VVO Koš - Rybnikár (7 880 ks) a v SPP Koš-Al Hadi (7 700 ks). V ich blízkosti je na jednej lokalite ešte hospodárstvo Koš-Grolmus (695 HD, 306 ošípaných) a SHR Ing. Pitner Koš (1 949 ošípaných). Nastáva tu kumulovaný vplyv chovov hospodárskych zvierat na životné prostredie a osídlenie, ktorý dopåòajú blízke malokapacitné farmy Sebedražie, Lehota a Cíge¾. Problém sa rieši. Odsúhlasená je už Štúdia stavby Komplexné riešenie odpadového hospodárstva RDP Koš, Environmental Institute, s.r.o. Koš, 1997. Dôležité je dorieši� finanèné zabezpeèenie stavby.

V okrese Prievidza sú ïalšie pozoruhodné strety medzi živoèíšnou výrobou a ochranou životného prostredia. V PHO vodného zdroja 2o vonkajšieho je ve¾kofarma ošípaných v POPD Dolné Vestenice, hospodárstvo Nitrica (3 765 ks). V PHO prírodných lieèivých zdrojov minerálnych vôd sú ve¾kofarmy v k.ú. Koš a farma hovädzieho dobytka v PD Horná Nitra, hospodárstvo Brezany (771 HD, 425 ošípaných). Problematická je tiež farma hovädzieho dobytka a oviec na ŠM Kostolná Ves, hospodárstvo Kostolná Ves hoci je malokapacitná (306 HD, 255 oviec), lebo je nevhodne umiestnená nad potokom a spôsobuje jeho zneèistenie.

V okrese Púchov je problematicky umiestnená ve¾kofarma ošípaných Púchov-Hloža, V+R, s.r.o. s kapacitou 5 000 ks s otvoreným obratom stáda a s ustajnením na pilinách a ve¾kofarma hydiny Púchov-Vieska-Janek, s.r.o. - nosnice, výkrm brojlerov a moriek s podstie¾kovým ustajnením, pretože sa nachádzajú v blízkosti Váhu na styku dvoch chránených vodohospodárskych oblastí - Strážovské vrchy a Javorníky.

Nová po¾nohospodárska úèelová výstavba sa v celom kraji nepredpokladá. Zastavi� by sa mala ïalšia redukcia a likvidácia chovov hospodárskych zvierat a následná redukcia po¾nohospodárskych objektov a areálov, do ktorých boli v minulosti vložené vysoké investície. Najmä v oblastiach s vyššou produkciou krmovín, kde je možné väèšie za�aženie, by sa mal podpori� hlavne chov hovädzieho dobytka a oviec.

Zamestnanos� v po¾nohospodárstve

Od roku 1989 poklesla zamestnanos� v po¾nohospodárstve na Slovensku cca o 228,6 tis. osôb (prep. poèty). V roku 1996 pracovala v po¾nohospodárstve cca 1/3 poètu pracovníkov v roku 1989 (36,6 %). Pokraèuje presun pracovníkov z podnikov s 25 a viac pracovníkmi do malých organizácií (predovšetkým obchodných spoloèností do 24 pracovníkov). Poèet pracovníkov v týchto malých organizáciách nie je ale tak zásadný, aby zvrátil celkový pokles pracovných síl v po¾nohospodárstve a bude naráža� nielen na hranice racionálneho hospodárenia s pracovnými silami a tým i na produktivitu živej práce, ale na druhej strane (po zastavení ekonomickej stagnácie) na požiadavky zvyšovania zamestnanosti vidieckej populácie.

Ïalšími relevantnými faktormi vysokého poklesu zamestnanosti je znižovanie a pokles výroby a odchod pracovníkov. V prípade pokraèujúcich úbytkov zamestnanosti vzniká nebezpeèie ohrozenia reprodukcie pracovných síl v tomto sektore národného hospodárstva.

V Trenèianskom kraji je obdobná situácia. Poèet zamestnancov prvovýroby stále klesá. V roku 2000 sa predpokladá v celom kraji 10 770 zamestnancov, èo je pokles v porovnaní s rokom 1997 o
1 136 zamestnancov.

Prepojenie po¾nohospodárskej prvovýroby a spracovate¾ského priemyslu, služby prvovýroby a agroturistika

V súèasnom období privatizácie a transformácie sa presadila zásada užšieho prepojenia po¾nohospodárskej prvovýroby a nadväzujúceho spracovate¾ského priemyslu. Menšie spracovate¾ské prevádzky sú v každom okrese okrem okresu Púchov. Sú to bitúnky na spracovanie mäsových výrobkov, pekárne, liehovary, konzervárne, mlyny, cukrárne, cukrovary, výroba sýtených nealko-nápojov, výroba krekerov, slížov, zmrzlinových kornútkov, tortových oplátok, nákup a predaj potravín, výroba - spracovanie a mrazenie ovocia a zeleniny, výroba kvasníc, výroba prútených košov, pasterizaèné linky na spracovanie a balenie mlieka (v PD Poriadie a PD Bukovec v okrese Myjava sú zatia¾ len inštalované a treba dokonèi� výstavbu spracovate¾ského závodu s menšou kapacitou).

V súvislosti s rozvojom mikroregiónu Podhorie v okrese Bánovce nad Bebravou sa uvažuje s rozšírením podnikate¾ských aktivít prostredníctvom AFG, s.r.o. nasledovne:

Slatina nad Bebravou	- výroba cestovín a spracovanie mlieka

Èierna Lehota	- výroba sirupov a intenzívny chov rýb

Trebichava	- intenzívny chov rýb a vidiecka turistika

Krásna Ves	- výroba chleba a peèiva, výroba liehových nápojov a pálenice

Podlužany	- sušiareò ovocia a zeleniny, výroba rastlinných olejov, výroba ingre		  diencií do potravín.

Služby prvovýroby sú zabezpeèované iba ojedinele. V okrese Partizánske sú Agroslužby, s.r.o. Ve¾ké Uherce, ktoré zabezpeèujú požièiavanie a opravy strojov. V okrese Trenèín je ACHP - agrochemický podnik so sídlom v Trenèíne s aplikaèným strediskom v Trenèianskych Bohuslaviciach. V okrese Prievidza poskytuje služby Centrum rozvoja záhradníctva, s.r.o. Prievidza, t.j. skleníkové hospodárstvo s pestovaním zeleniny a škôlkou, Po¾nonákup, a.s. Hornonitran Prievidza a v Nitrianskom Pravne riadi súkromne Ing. Šípková skladovanie a predaj chemikálií.

Po¾nohospodárstvo je späté s materiálnym, sociálnym a kultúrnym rozvojom vidieka, a preto návrh jeho ïalšieho rozvoja by sa mal orientova� predovšetkým na zachovanie životaschopnosti vidieckeho osídlenia prostredníctvom rozvoja zamestnanosti a infraštruktúry. Zdôrazòuje sa aj mimoprodukèná funkcia po¾nohospodárstva. K urèitej stabilizácii agropotravinárskeho komplexu, hlavne pokia¾ ide o odbyt jeho produktov, môže prispie� i rozvoj agroturistiky. Agroturistika sa rozvíja pomaly v každom okrese Trenèianskeho kraja okrem okresov Trenèín, Prievidza a Myjava.

V okrese Ilava vznikla spoloènos� pre trvalo udržate¾ný rozvoj - poboèka Biele Karpaty (obec Èervený Kameò, Mikušovce, Vršatské Podhradie, Krivoklát), ktorá vypracovala program rozvoja obcí s prvoradou ochranou PPF a LPF pri estetizácii a humanizácii sídiel. Agroturistika sa rozbieha v oblasti Zliechova (okres Ilava), v PD Mesteèko (okres Púchov), v Dolnej a Hornej Maríkovej (okres Považská Bystrica), v Ostraticiach (okres Partizánske) - súkromná firma FRUCTOP zabezpeèuje ubytovanie, výlety, školenia, v Haluziciach a Starej Lehote (okres Nové Mesto nad Váhom) a v oblasti mikroregiónu Podhorie (okres Bánovce nad Bebravou), kde by sa agroturistika mala rozvíja� súbežne s rozvojom podnikate¾ských spracovate¾ských aktivít. V severozápadnej èasti okresu Prievidza (k.ú. Valaská Belá, Temeš, Èavoj) a v juhozápadnej èasti (k.ú. Os¾any, Horná Ves, Radobica) je snaha udrža� malebnos� vrchárskej krajiny, ale len za predpokladu, že sa vráti jej pôvodná funkcia - dnes už moderné malé gazdovské hospodárenie. Táto krajina neznesie žiadne formy ve¾kovýroby, ani pasenie ve¾kých stád dobytka, oviec èi kôz.

Okres Bánovce nad Bebravou

Agropotravinársky komplex patrí v súèasnosti na území okresu Bánovce nad Bebravou k zložitým sektorom èo do jeho produkcie, odbytových možností, ale i územného usporiadania. I napriek pretrvávajúcemu nedostatku disponibilného kapitálu výraznejšie poklesla stratovos� v podnikaní na po¾nohospodárskej pôde.

Na území okresu v rámci mikroregiónu Podhorie je vypracovaný návrh podnikate¾ských aktivít, nielen v po¾nohospodárskej prvovýrobe pri zoh¾adnení špecifík mikroregiónu, ale aj zdôraznila sa najmä oblas� ¾udských zdrojov. Pritom sa zdôrazòuje súèinnos� a spolupráca zo strany obcí, po¾nohospodárskych družstiev a podnikate¾ských subjektov.

K urèitej stabilizácii tohoto sektora, hlavne pokia¾ ide o odbyt jeho produktov, môže prispie� i rozvoj agroturistiky. Tá má ve¾mi dobré podmienky predovšetkým v obciach mikroregiónu Podhorie.

Územný rozvoj okresu Bánovce nad Bebravou ovplyvòuje aj bioprodukèná a ochranná funkcia pôd. To znásobuje jej význam najmä z h¾adiska vz�ahu medzi rozvojom sociálno-ekonomických aktivít a ochranou produkèných pôd.

V okrese Bánovce nad Bebravou tvorí po¾nohospodárska pôda 42,14 % z celkovej výmery územia. Pod¾a druhov pozemkov je výmera nasledovná:

| Druh pozemku | Výmera v ha | % |
| --- | --- | --- |
| z po¾nohos-podárskej pôdy | z celkovej výmery |
| Orná pôda | 14573 | 74,86 | 31,55 |
| Chme¾nice | 34 | 0,17 | 0,07 |
| Vinice | - | - | - |
| Záhrady | 719 | 3,69 | 1,56 |
| Ovocné sady | 314 | 1,62 | 0,68 |
| Trvalé trávne porasty | 3827 | 19,66 | 8,28 |
| Po¾nohospodárska pôda | 19467 | 100,00 | 42,14 |

Zdroj: Štatistická roèenka o pôdnom fonde v SR pod¾a údajov katastra nehnute¾ností k 1. januáru 1997

Stupeò zornenia pre tento pôdny fond je 74%.

Z celkovej evidovanej výmery chme¾níc obhospodaruje PPD Rybany 14 ha a MVL Agro, s.r.o. v k.ú. Libichava 20 ha. S rozširovaním výmery chme¾níc sa v okrese predbežne neuvažuje.

Z evidovanej výmery ovocných sadov sa intenzívne využívajú na výmere 117 ha v katastrálnom území  Miezgovce (MVL Agro, s.r.o. Bánovce nad Bebravou). Na zvyšnej výmere ide o extenzívne využívanie. Vzh¾adom na súèasné odbytové možnosti, i keï pri ovocných sadoch ide o dlhodobejší zámer, sa s rozširovaním výmery ovocných sadov neuvažuje.

Pri úvahách o ïalšom využívaní pôdneho fondu sa zdôraznila priestorová diferenciácia stanovištných podmienok a produkèný potenciál po¾nohospodárskych pôd na celom území okresu. Ten bol na základe pôdno-ekologickej regionalizácie (Výskumný ústav pôdnej úrodnosti Bratislava 1994) zaradený do dvoch pôdno-ekologických podoblastí, a to:

Podunajskej pahorkatiny, kde prevládajú spraše, lokálne sprašové hliny, èernozeme a hnedozeme. Agroklimatický región je teplý, ve¾mi suchý, pahorkový

nižších pohorí, kde ide o zvetraliny kyslých hornín a kambizeme kyslé. Agroklimatický región je pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinný až mierne chladnýa mierne vlhký.

Predpokladá sa v nich nasledujúca typologicko-produkèná kategória (TPK) po¾nohospodárskych pôd (v %):

| Typologicko-produkèná kategória | Podunajská pahorkatina (%) | Nižšie pohoria (%) |
| --- | --- | --- |
| Orné pôdy: |
| produkèné až najprodukènejšie | 87,7 | 15,0 |
| málo produkèné až stredne produkèné | 7,9 | 23,3 |
| Striedavé polia: |
| stredne produkèné polia a produkèné lúky | 0,6 | 1,2 |
| menej produkèné polia a produkèné lúky | 0,3 | 3,9 |
| málo produkèné polia a produkèné lúky | 0,9 | 6,9 |
| Trávne porasty: |
| produkèné | 0,9 | 12,9 |
| málo produkèné | 1,5 | 30,9 |
| Nevhodné | 0,2 | 5,6 |

Zdroj: Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Návrh štruktúry po¾nohospodárskych kultúr a osevu plodín v rozdielnych pôdno-ekologických podoblastiach (MP SR 1994) udáva nasledujúci podiel jednotlivých druhov pozemkov:

Druh pozemku

Súèasný stav

| % z po¾nohosp. | Pôdno-ekologické podoblasti % po¾nohosp. pôdy pod¾a jednotlivých variantov |
| --- | --- |
|  | pôdy | Podunajská pahorkatina | Nižšie pohoria |
| Orná pôda | 74,86 | 82,0 - 87,5 | 31,8 - 40,3 |
| Vinice, chme¾nice, záhrady a sady | 5,48 | 7,6 - 8,1 | 5,3 - 6,0 |
| Trvalé trávne porasty | 19,66 | 4,4 - 10,2 | 54,4 - 62,1 |

Zdroj: Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Ukazuje sa, že v tomto smere nebude potrebné z h¾adiska racionálneho využívania produkèného potenciálu a typologicko-produkèných kategórií pôd realizova� podstatné zmeny v štruktúre po¾nohospodárskych kultúr.

Hydromeliorácie

Pod¾a údajov Výskumného ústavu závlahového hospodárstva Bratislava (1997) sú na území okresu Bánovce nad Bebravou vybudované odvodnenia na výmere 8 423 ha, èo je 43,26 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy. Závlahy sú vybudované na výmere 485 ha. Ide o menšie stavby lokálneho charakteru.

Organizácia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Z celkovej výmery po¾nohospodárskej pôdy, ktorú eviduje Okresný úrad (OÚ) - odbor katastrálny k 1.1.1997 sa v rámci podnikate¾ských subjektov obrába 92,12 %, t.j. 17 933 ha takto:

| Subjekt | Poèet | Výmera v ha | % z celkovej výmery |
| --- | --- | --- | --- |
| Po¾nohospodárske družstvá (PD) | 11 | 13256 | 73,92 |
| Spoloènosti s.r.o. | 2 | 4677 | 26,08 |

Zdroj: Pod¾a údajov MP SR, KO Trenèín, okres Bánovce nad Bebravou, 1997

Okrem týchto subjektov hospodária na pôde traja súkromne hospodáriaci ro¾níci (SHR) na podstatne menších výmerách.

Keïže transformácia v po¾nohospodárstve nie je zatia¾ ukonèená, možno v tejto oblasti oèakáva� urèité zmeny, hlavne pokia¾ ide o poèet subjektov hospodáriacich na pôde alebo vo výmere obhospodarovanej pôdy.

Projekty pozemkových úprav v zmysle zákona è. 330/1991 Zb. neboli zatia¾ ukonèené ani v jednom katastrálnom území. Z poh¾adu súèasného stavu poznania nie je možné urèi�, kedy sa ukonèia pre všetky k.ú. v okrese.

Obmedzujúce faktory využitia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Zákonné obmedzenia pre intenzívne hospodárenie predstavujú pozemky nachádzajúce sa v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody a na území CHVO Strážovské vrchy, ktoré zasahujú do okresu Bánovce nad Bebravou. Tieto územia sú vhodné pre organické systémy hospodárenia.

V súlade so „Správou o po¾nohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 1996“ by sa organické po¾nohospodárstvo malo realizova� na 5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy, èo v okrese Bánovce nad Bebravou predstavuje 970 ha po¾nohospodárskej pôdy.

Po¾nohospodárska výroba

Rastlinná výroba

Rastlinná výroba prekonáva v súèasnosti znaèné odbytové problémy, èo sa prejavilo i na zmene štruktúry osevných plôch. Rastlinná výroba sa špecializuje na výrobu obilovín, olejnín, cukrovej repy a krmovín pre živoèíšnu výrobu.

Návrh osevu plodín v porovnaní so súèasným stavom je nasledovný:

| Plodina | % z výmery ornej pôdy |
| --- | --- |
|  | Súèasný stav | Optimálna | Návrh pod¾a variantov |
| výmera | Podunajská pahorkatina | Nižšie pohoria |
| Obiloviny | 48,50 | 48,16 | 42,6 - 48,1 | 44,0 - 47,0 |
| Kukurica - zrno | 3,0 | 3,10 | 12,7 - 13,3 | - |
| Olejniny | 7,33 | 7,55 | 4,8 - 6,0 | 4,9 - 6,5 |
| Okopaniny | 3,43 | neudáva | 1,6 | 4,4 - 7,1 |
| Strukoviny | - | neudáva | 4,0 - 5,2 | 3,5 - 5,0 |
| Jednoroèné krmoviny | 19,50 | neudáva | 8,9 - 9,0 | 10,9 - 14,2 |
| Viacroèné krmoviny | 21,21 | neudáva | 12,9 - 16,3 | 20,0 - 23,5 |
| Zelenina | - | neudáva | 2,2 - 2,7 | 1,5 - 1,7 |

Zdroj:	Súèasný stav pod¾a údajov MP SR, KO Trenèín, pracovisko Bánovce nad Bebravou, 1997

Optimálna výmera:	MP SR, KO Trenèín

Návrh:	Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov,  			ekonomických  a  právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Zmeny v štruktúre rastlinnej výroby výrazne ovplyvnili poèetnos� a využitie hospodárskych objektov. Ubudli kapacitne väèšie manipulaèné strediská na pozberovú úpravu plodín a skladovacie kapacity v po¾nohospodárskej prvovýrobe.

Živoèíšna výroba

Živoèíšna výroba sa v okrese orientuje na chov hovädzieho dobytka a chov ošípaných, ktorých stavy oproti roku 1996 mierne poklesli. Zlepšilo sa však využívanie ich úžitkových vlastností.

Stavy hospodárskych zvierat sú nasledovné:

| Kategória | 30.9.1996 | 30.9.1997 | Index |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stav | Hustota/100 ha | Stav | Hustota/100 ha |  |
|  | (ks) | PPF | Or. p. | (ks) | PPF | Or. p. |
|  | Hovädzí dobytok | 8684 | 48,7 | - | 8105 | 45,4 | - | 93 |
| Ošípané | 18157 | - | 128,5 | 17359 | - | 122,9 | 95 |
| Ovce | 846 | 4,7 | - | 540 | 3,0 | - | 63 |

Zdroj: Pod¾a údajov MPSR, Krajský odbor Trenèín, 1997

V okrese je významný š¾achtite¾ský chov slovenského strakatého dobytka na PD Pravotice a š¾achtite¾ský chov ošípaných na PPD Rybany.

Strediská živoèíšnej výroby sú na území okresu priestorovo rovnomerne rozložené, v súèasnosti s menšími kapacitami Na území okresu sa v súèasnosti nenachádza žiadna farma s výraznou koncentráciou hospodárskych zvierat (tzv. ve¾kokapacitná), ktorá by mohla ma� negatívny úèinok na okolité životné prostredie

Zamestnanos� v po¾nohospodárstve

V okrese Bánovce nad Bebravou je pod¾a údajov MP SR, Krajský odbor Trenèín   zamestnaných 
1 160 pracovníkov. Ich poèet poklesol oproti roku 1996 o 141 pracovníkov. Relatívna zamestnanos� na 100 ha po¾nohospodárskej pôdy je pod¾a toho istého zdroja 5,96, èo je zhruba na úrovni celoslovenského priemeru. Na jedného zamestnanca pripadá 12,20 ha po¾nohospodárskej pôdy a 15,94 ha ornej pôdy.

V porovnaní s ostatnými ekonomickými odvetviami národného hospodárstva, po¾nohospodárstvo vykazuje najväèšie tempo a intenzitu znižovania zamestnanosti. V ïalšom období sa predpokladá miernejšie tempo znižovania agrárnej zamestnanosti tak, aby poèet pracovníkov v roku 2000 dosiahol 1 120. Tým  sa dosiahne na 1 pracovníka 16,08 ha po¾nohospodárskej pôdy a 12,64 ha ornej pôdy. Oèakáva sa skôr zmena vnútrorezortných proporcií.

Prepojenie po¾nohospodárskej prvovýroby a spracovate¾ského priemyslu

V súèasnom období privatizácie sa presadila zásada užšieho prepojenia po¾nohospodárskej prvovýroby a nadväzujúceho spracovate¾ského priemyslu, a tiež s podnikmi biologických a technických služieb.

Pri podnikoch po¾nohospodárskej prvovýroby vznikli spracovate¾ské závody s menšou výrobnou kapacitou, napr. bitúnok pri MLV Agro, s.r.o. v k.ú. Horné Ve¾ké Držkovce alebo pálenica pri PD Uhrovec v k.ú. Závada.

V súvislosti s rozvojom mikroregiónu Podhorie sa uvažuje s rozšírením podnikate¾ských aktivít prostredníctvom AFG, s.r.o. takto:

Slatina nad Bebravou: výroba cestovín a spracovanie mlieka

Èierna Lehota: výroba sirupov a intenzívny chov rýb

Trebichava: intenzívny chov rýb a vidiecka turistika

Krásna Ves: výroba chleba a peèiva, výroba liehových nápojov a pálenica

Podlužany: sušiareò ovocia a zeleniny, výroba rastlinných olejov, výroba ingrediencií do potravín.

Okres Ilava

Po¾nohospodárstvo je úzko späté s materiálnym, sociálnym a kultúrnym rozvojom vidieka. Návrh jeho ïalšieho rozvoja i v rámci územnoplánovacej dokumentácie sa preto opiera o zachovanie životaschopnosti vidieckeho osídlenia prostredníctvom rozvoja zamestnanosti a infraštruktúry. Zdôrazòuje sa i mimoprodukèná funkcia po¾nohospodárstva. Príkladom môže by� i program Spoloènosti pre trvalo udržate¾ný život, poboèka Biele Karpaty, ktorý v obciach „spod skál“ (Èervený Kameò, Mikušovce, Vršatské Podhradie, Krivoklát) vypracoval program ich rozvoja s prvoradou ochranou po¾nohospodárskeho a lesného pôdneho fondu pri estetizácii a humanizácii spomenutých sídiel.

K urèitej stabilizácii tohoto sektora, hlavne pokia¾ ide o odbyt jeho produktov, môže prispie� i rozvoj agroturistiky, ktorá sa zaèína rozbieha� v oblasti Zliechova. Pre rozvoj agroturistických aktivít majú podmienky i ïalšie obce okresu.

Na území okresu Ilava tvorí po¾nohospodárska pôda 36,72 % z celkovej výmery územia. Pod¾a druhov pozemkov je výmera nasledovná:

| Druh pozemku | Výmera v ha | % |
| --- | --- | --- |
| z po¾nohospodárskej pôdy | z celkovej výmery |
| Orná pôda | 5630 | 42,76 | 15,70 |
| Vinice | - | - | - |
| Chme¾nice | - | - | - |
| Záhrady | 512 | 3,89 | 1,43 |
| Ovocné sady | 304 | 2,31 | 0,85 |
| Trvalé trávne porasty | 6719 | 51,04 | 18,74 |
| Po¾nohospodárska pôda | 13165 | 100,0 | 36,72 |

Zdroj: Štatistická roèenka o pôdnom fonde v SR pod¾a údajov katastra nehnute¾ností k 1. januáru 1997

Pre tento pôdny fond je charakteristický vyšší podiel trvalých trávnych porastov, ktorý tvorí 51,04 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy.

Ovocné sady sú intenzívne využívané v katastrálnom území  Pruské (v prenájme fyzickej osoby) na výmere 188 ha spolu so skladovacími kapacitami a v k.ú. Košeca na výmere 80 ha. Pre znaèné odbytové �ažkosti nie je vylúèená možnos� ich postupného extenzívneho využívania.

Pri úvahách o ïalšom využívaní pôdneho fondu sa zdôraznila priestorová diferenciácia stanovištných podmienok a produkèný potenciál po¾nohospodárskych pôd na celom území okresu. Ten bol na základe pôdno-ekologickej regionalizácie (Výskumný ústav pôdnej úrodnosti Bratislava 1994) zaradený do dvoch pôdno-ekologických podoblastí, a to:

kotlín nižšieho stupòa, kde ide o sprašové a polygenetické hliny, hnedozeme a pseudogleje s mozaikou pararendzín a kambizemí. Agroklimatický región je teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny

pohorí a vrchovín západnej èasti flyšového pásma. Ide o zvetraliny flyšových hornín, kde prevládajú kambizeme typické až oglejené, menej rendziny. Agroklimatický región je mierne chladný, mierne vlhký až chladný, vlhký.

Predpokladá sa v nich nasledujúca typologicko-produkèná kategória (TPK) po¾nohospodárskych pôd (v %):

| Typologicko-produkèná kategória | Kotliny nižšieho stupòa | Pohoria a vrchoviny západnej èasti flyšového pásma |
| --- | --- | --- |
| Orné pôdy: |
| produkèné až najprodukènejšie | 32,2 | 7,5 |
| málo produkèné až stredne produkèné | 47,2 | 22,2 |
| Striedavé polia: |
| stredne produkèné polia a produkèné lúky | 2,0 | 0,1 |
| menej produkèné polia a produkèné lúky | 2,1 | 6,1 |
| málo produkèné polia a produkèné lúky | 0,5 | 11,9 |
| Trávne porasty: |
| produkèné | 11,0 | 19,6 |
| máloprodukèné | 3,6 | 30,5 |
| Nevhodné | 0,5 | 1,8 |

Zdroj: Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Návrh štruktúry po¾nohospodárskych kultúr a osevu plodín v rozdielnych pôdno-ekologických podoblastiach (MP SR 1994) udáva nasledujúci podiel jednotlivých druhov pozemkov:

Druh pozemku

Súèasný stav

| % z po¾nohosp. | Pôdno-ekologické podoblasti % po¾nohosp. pôdy pod¾a jednotlivých variantov |
| --- | --- |
|  | pôdy | Kotliny nižšieho stupòa | Pohoria a vrchoviny západnej èasti flyšového pásma |
| Orná pôda | 42,76 | 70,1 - 79,9 | 24,2 - 33,5 |
| Vinice, chme¾nice | - | - | - |
| Záhrady a sady | 6,20 | 5,9 | 4,4 |
| Trvalé trávne porasty | 51,04 | 14,2 - 24,0 | 62,4 - 71,4 |

Zdroj: Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Ukazuje sa, že v tomto smere nebude potrebné z h¾adiska racionálneho využívania produkèného potenciálu a typologicko-produkèných kategórií pôd realizova� podstatné zmeny v štruktúre po¾nohospodárskych kultúr.

Hydromeliorácie

Pod¾a údajov Výskumného ústavu závlahového hospodárstva Bratislava (1997) sú na území okresu Ilava vybudované odvodnenia na výmere 906 ha a závlahy na výmere 1 260 ha. Ide o menšie stavby lokálneho charakteru.

Organizácia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Z celkovej výmery po¾nohospodárskej pôdy, ktorú eviduje Okresný úrad - odbor katastrálny k 1.1.1997 sa vrámci podnikate¾ských subjektov obrába 79,4 %, t.j. 10 457 ha takto:

| Subjekt | Poèet | Výmera v ha | % z celkovej výmery |
| --- | --- | --- | --- |
| Po¾nohospodárske družstvá (PD) | 5 | 8749 | 83,7 |
| Spoloènosti s.r.o. | 3 | 1175 | 11,2 |
| Súkromne hospodáriaci ro¾níci (SHR nad 50 ha) | 4 | 533 | 5,1 |

Zdroj: MP SR, Krajský úrad Trenèín, pracovisko Ilava, 1997

Keïže transformácia v po¾nohospodárstve nie je zatia¾ ukonèená, možno v tejto oblasti oèakáva� urèité zmeny, hlavne pokia¾ ide o poèet subjektov hospodáriacich na pôde alebo vo výmere obhospodarovanej pôdy.

Je potrebné poveda�, že urèitá výmera po¾nohospodárskej pôdy, prevažne vo vyšších polohách, sa neobrába a postupne zarastá samonáletom. Preto bude potrebné túto problematiku rieši� v rámci projektov pozemkových úprav zmenou kultúry medzi po¾nohospodárskym a lesným pôdnym fondom a ostatnými plochami pôdneho fondu.

Projekty pozemkových úprav v zmysle zákona è. 330/1991 Zb. neboli zatia¾ ukonèené ani v jednom katastrálnom území. Z poh¾adu súèasného stavu poznania nie je možné urèi�, kedy sa ukonèia pre všetky k.ú. v okrese. Závisí to od rozpoètu MP SR na nasledujúce roky. Vykonávajú sa len registre pôvodného stavu vlastníctva k pozemkom (ZRPS, RVT, ROEP) alebo sa vyèleòujú pôvodné a náhradné pozemky.

Obmedzujúce faktory využitia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Zákonné obmedzenia pre intenzívne hospodárenie predstavujú pozemky nachádzajúce sa v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody, na území CHVO Strážovské vrchy a tiež na území CHKO Biele Karpaty, ktoré zasahujú do okresu Ilava. Tieto územia sú vhodné pre organické systémy hospodárenia.

V súlade so „Správou o po¾nohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 1996“ by sa organické po¾nohospodárstvo malo realizova� na 660 ha po¾nohospodárskej pôdy.

Po¾nohospodárska výroba

Rastlinná výroba

Rastlinná výroba prekonáva v súèasnosti znaèné odbytové, ale i výrobné problémy, èo sa prejavilo aj na zmene štruktúry osevných plôch. Okrem obilovín sa rastlinná výroba orientuje na výrobu olejnín, ale predovšetkým krmovín.

Návrh osevu plodín v porovnaní so súèasným stavom je nasledovný:

| Plodina | % z výmery ornej pôdy |
| --- | --- |
|  | Súèasný stav | Optimálna | Návrh pod¾a variantov |
| výmera | Kotliny nižšieho stupòa | Pohoria a vrchoviny |
| Obiloviny | 47,6 | 49,6 | 41,7 - 45,2 | 42,0 - 47,1 |
| Kukurica - zrno | 1,5 | 3,1 | 6,4 - 8,4 | - |
| Olejniny | 8,4 | 7,3 | 5,2 - 5,7 | 5,2 - 7,7 |
| Okopaniny | 1,2 | neudáva | 4,3 - 6,5 | 5,1 - 9,8 |
| Jednoroèné krmoviny | 17,6 | neudáva | 10,5 - 11,9 | 11,8 - 14,4 |
| Viacroèné krmoviny | 23,4 | neudáva | 18,4 - 21,8 | 20,3 - 29,5 |
| Zelenina | 0,3 | neudáva | 1,6 - 2,0 | 0,9 - 1,4 |

Zdroj:	Súèasný stav pod¾a údajov MP SR, KO Trenèín, pracovisko Ilava, 1997

Optimálna výmera:	MP SR, KO Trenèín

Návrh:	Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane  ekologických  aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Živoèíšna výroba

V okrese Ilava, ako v jedinom z okresov Trenèianskeho kraja, vzrástli oproti predchádzajúcemu obdobiu stavy hovädzieho dobytka a oviec, naopak, mierne poklesli stavy ošípaných. Zlepšilo sa tiež využívanie ich úžitkových vlastností.

Stavy hospodárskych zvierat sú nasledovné:

| Kategória | 30.9.1996 | 30.9.1997 | Index |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stav | Hustota/100 ha | Stav | Hustota/100 ha | % |
|  | (ks) | PPF | Or. p. | (ks) | PPF | Or. p. |
|  | Hovädzí dobytok | 4889 | 42,1 | - | 5044 | 43,4 | - | 103 |
| Ošípané | 9355 | - | 183,3 | 8948 | - | 175,3 | 95 |
| Ovce | 3102 | 26,7 | - | 3230 | 27,8 | - | 104 |

Zdroj: Pod¾a údajov MPSR, Krajský odbor Trenèín, 1997

Na území okresu sú strediská živoèíšnej výroby priestorovo rovnomerne rozložené, v súèasnosti s menšími kapacitami  Na území okresu sa v súèasnosti nenachádza žiadna farma s výraznou koncentráciou hospodárskych zvierat (tzv. ve¾kokapacitná), ktorá by mohla ma� negatívny úèinok na okolité životné prostredie.

V okrese sa okrem oviec, ktoré sú sústredené v k.ú. Košeca, Èervený Kameò a Zliechov zaèína rozbieha� aj chov kôz, a to predovšetkým v Zliechove.

Pre budúce obdobie sa predpokladá vymiestni� ošípané z hospodárskeho dvora Dubnica nad Váhom a Klobušice, prípadne ich využi� na inú funkciu a na druhej strane posilni� plemenný chov ošípaných na farme Slavnica.

Zamestnanos� v po¾nohospodárstve

V okrese Ilava je v po¾nohospodárskej prvovýrobe pod¾a údajov MP SR, Krajský odbor Trenèín (rok 1997) zamestnaných celkom 820 pracovníkov. Ich poèet poklesol oproti roku 1996 o 29. Relatívna zamestnanos� na 100 ha po¾nohospodárskej pôdy je pod¾a toho istého zdroja 6,23, èo je nad celoslovenský priemer. Na jedného zamestnanca pripadá 12,8 ha po¾nohospodárskej pôdy a 5,34 ha ornej pôdy.

Poèet zamestnancov by mal v roku 2000 dosiahnu� 810. Poèet ha po¾nohospodárskej pôdy na 1 pracovníka by mal by� 12,9 a ornej pôdy 5,41 (pod¾a MP SR, Krajský odbor Trenèín, 1997).

Prepojenie po¾nohospodárskej prvovýroby a spracovate¾ského priemyslu

Pri podnikoch po¾nohospodárskej prvovýroby vznikli spracovate¾ské závody s menšou výrobnou kapacitou, napr. mliekáreò s výrobou syrov na Agrofarme Èervený Kameò, bitúnok so spracovávaním mäsa na PD Bolešov a PD Košeca a výroba syrov na Agrodulov, s.r.o. Dulov. Ukazuje sa, že podniky po¾nohospodárskej prvovýroby s vybudovanou kapacitou na spracovanie svojich produktov a napojené na vlastnú obchodnú sie� sú ekonomicky silnejšie.

Okres Myjava

Na území okresu Myjava tvorí po¾nohospodárska pôda 58,11 % z celkovej výmery územia. Pod¾a jednotlivých druhov pozemkov je výmera nasledovná:

| Kultúra | Výmera v ha | % z po¾nohos-podárskej pôdy | % z ornej pôdy |
| --- | --- | --- | --- |
| Orná pôda | 11880 | 62,43 | 36,39 |
| Chme¾nice | 31 | 0,26 | - |
| Vinice | - | - | - |
| Záhrady | 1169 | 6,15 | 3,58 |
| Ovocné sady | 593 | 3,12 | 1,82 |
| Trvalý trávny porast | 5327 | 28,04 | 16,32 |
| Po¾nohospodárska pôda | 19000 | 100,00 | 58,11 |

Zdroj: Štatistická roèenka o pôdnom fonde v SR pod¾a údajov katastra nehnute¾ností k 1. januáru 1997

Chme¾nice v katastrálnom území Krajné (RPD Krajné) na výmere 31 ha sú len evidované. Ovocné sady v katastrálnom území Myjava na výmere 119 ha obhospodaruje OŠM š.p. Myjava, ALKOP, a.s. Stupava a NVOD Podkylava na výmere 78 ha. Ovocné sady do evidenènej výmery 593 ha sú využívané extenzívne. Pre znaèné odbytové možnosti, i keï pri ovocných sadoch ide o dlhodobejší zámer, sa s rozširovaním výmery ovocných sadov neuvažuje.

Produkèný potenciál bol na základe pôdno-klimatickej regionalizácie (Výskumný ústav pôdnej úrodnosti Bratislava, 1994) zaradený do pôdno-ekologickej podoblasti pohorí a vrchovín západnej èasti flyšového pásma. Ide o zvetraliny flyšových hornín, kde prevládajú kambizeme typické až oglejené, menej rendziny. Agroklimatický región je mierne chladný, vlhký, až chladný, vlhký.

V tejto pôdno-ekologickej podoblasti sa predpokladá nasledujúca typologicko-produkèná kategória (TPK) po¾nohospodárskych pôd (v %):

| Typologicko-produkèná kategória | Pohorie a vrchoviny západnej èasti flyšového pásma |
| --- | --- |
| Orné pôdy: |
| produkèné až najprodukènejšie | 7,5 |
| málo produkèné až stredne produkèné | 22,2 |
| Striedavé polia: |
| stredne produkèné polia a produkèné lúky | 0,1 |
| menej produkèné polia a produkèné lúky | 6,1 |
| málo produkèné polia a produkèné lúky | 11,9 |
| Trávne porasty: |
| produkèné | 19,6 |
| máloprodukèné | 30,5 |
| Nevhodné | 1,8 |

Zdroj: Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Návrh štruktúry po¾nohospodárskych kultúr a osevu plodín v rozdielnych pôdno-ekologických podoblastiach (MP SR 1994) udáva v pôdno-ekologickej podoblasti pohorí a vrchovín západnej èasti flyšového pásma nasledujúci podiel jednotlivých druhov pozemkov:

Druh pozemku

Súèasný stav

| % z po¾nohosp. pôdy | % po¾nohosp. pôdy pod¾a jednotlivých variantov |
| --- | --- |
| Orná pôda | 62,43 | 24,2 - 33,5 |
| Chme¾nice, vinice, záhrady, sady | 9,53 | 4,4 |
| Trvalé trávne porasty | 28,04 | 62,4 - 71,4 |

Zdroj: Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Porovnaním súèasného stavu s návrhom zastúpenia jednotlivých kultúr v rámci po¾nohospo-dárskeho pôdneho fondu sa ukazuje, že bude možné realizova� urèité zmeny. Pôjde o zvýšenie podielu trvalých trávnych porastov na úkor ornej pôdy, èo je v daných pôdno-klimatických podmienkach zodpovedajúce i z h¾adiska racionálneho využívania produkèného potenciálu a typologicko-produkèných kategórií pôd.

Hydromeliorácie

Pod¾a údajov Výskumného ústavu závlahového hospodárstva Bratislava (1997) sú odvodnenia vybudované na výmere 2 453 ha, èo je 12,91 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy a závlahy vzh¾adom na klimatické podmienky na výmere 94 ha.

S ïalšou výstavbou hydromelioraèných stavieb sa neuvažuje.

Organizácia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Z celkovej výmery po¾nohospodárskej pôdy, ktorú eviduje Okresný úrad - odbor katastrálny k 1.1.1997 sa ve¾kovýrobne využíva 81,11 %, t.j. 15 410 ha takto:

| Subjekt | Poèet | Výmera v ha | % z celkovej výmery |
| --- | --- | --- | --- |
| Po¾nohospodárske družstvá | 11 | 14153 | 91,85 |
| Spoloènosti s.r.o. | 2 | 144 | 0,93 |
| Akciové spoloènosti | 1 | 35 | 0,23 |
| Štátne majetky | 1 | 331 | 2,15 |
| Súkromne hospodáriaci ro¾níci (8 subj.do 50 ha) | 9 | 745 | 4,84 |

Zdroj: MP SR, Krajský odbor Trenèín, 1997

Keïže transformácia v po¾nohospodárskej prvovýrobe nie je ukonèená, možno v tejto oblasti oèakáva� zmeny buï v poète subjektov hospodáriacich na pôde, alebo vo výmere obhospodarovanej pôdy.

Projekty pozemkových úprav v zmysle zákona è. 330/1991 Zb. neboli zatia¾ ukonèené ani v jednom katastrálnom území. Vykonávajú sa len registre pôvodného stavu vlastníctva k pozemkom (ZRPS, RVP, ROEP), alebo sa vytyèujú pôvodné a náhradné pozemky.

Termín vypracovania pozemkových úprav pre všetky k.ú. okresu nie je možné z poh¾adu súèasného stupòa poznania urèi�. Bude závisie� od rozpoètu MP SR na ïalšie roky.

Obmedzujúce faktory využitia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Zákonné obmedzenia pre intenzívne hospodárenie predstavujú pozemky nachádzajúce sa v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody, tiež v území CHKO Biele Karpaty. Tieto územia sú vhodné pre organické systémy hospodárenia.

V súlade so „Správou o po¾nohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 1996“ by sa organické po¾nohospodárstvo malo realizova� na 5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy, èo v okrese Myjava predstavuje 950 ha.

Po¾nohospodárska výroba

Rastlinná výroba

Rastlinná výroba prekonáva v súèasnosti znaèné odbytové problémy, èo sa prejavilo i na zmene štruktúry osevných plôch. Rastlinná výroba sa orientuje predovšetkým na výrobu obilovín, strukovín a krmovín pre živoèíšnu výrobu. Znaène poklesli pestovate¾ské plochy zemiakov.

Významné je pestovanie malín na výmere 40 ha (ZOP s.r.o. Myjava) a lieèivých rastlín na výmere 144 ha (Po¾noherbex, s.r.o. Podkylava). Pritom sa využíva i pôvodná sušièka chme¾u (Krajné) s perspektívou finalizácie výrobkov.

Návrh osevu plodín v porovnaní so súèasným stavom je nasledovný:

| Plodina | % z výmery ornej pôdy |
| --- | --- |
|  | súèasný stav | optimálna výmera | návrh pod¾a variantov pohoria a vrchoviny |
| Obiloviny | 50,23 | 49,0 | 42,0 - 47,1 |
| Strukoviny | 2,85 | neudáva | 2,4 - 4,9 |
| Olejniny | 5,09 | 8,5 | 5,2 - 7,9 |
| Zemiaky | 0,51 | neudáva | 4,2 - 8,8 |
| Jednoroèné krmoviny | 9,42 | neudáva | 11,8 - 14,4 |
| Viacroèné krmoviny | 30,32 | neudáva | 20,3 - 29,5 |
| Ostatné | 1,58 | neudáva | neudáva |

Zdroj:	Súèasný stav:	MP SR, KO Trenèín, pracovisko Myjava

Optimálna výmera:	MP SR, KO Trenèín

Návrh:	Komplexný program využitia pôdno-klimatického potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Zmeny v štruktúre rastlinnej výroby výrazne ovplyvnili poèetnos� a využitie hospodárskych objektov. Ubudli kapacitne väèšie manipulaèné strediská na pozberovú úpravu plodín a skladovacie kapacity v po¾nohospodárskej prvovýrobe.

Živoèíšna výroba

V živoèíšnej výrobe možno konštatova� podstatné spomalenie poklesu stavu hospodárskych zvierat a zlepšené využívanie ich úžitkových vlastností.

Na území okresu sú strediská živoèíšnej výroby priestorovo rovnomerne rozložené, v súèasnosti s menšími kapacitami hospodárskych zvierat. Živoèíšna výroba sa orientuje na chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Prakticky zanikol chov oviec - okresné pracovisko MP SR eviduje len 60 kusov, aj to len u SHR. Na PD Poriadie je významný chov líšok a noriek, ktorý sa predpokladá ponecha� i do ïalších rokov. Na PD Vrbovce sa uvažuje so založením chovu kôz.

Stavy hospodárskych zvierat sú nasledovné:

| Kategória | 30.9.1996 | 30.9.1997 | Index |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stav | Hustota/100 ha | Stav | Hustota/100 ha |
| (ks) | PPF | Or. p. | (ks) | PPF | Or. p. |
|  | Hovädzí dobytok | 6478 | 44,1 | - | 5789 | 39,4 | - | 89 |
| Ošípané | 11504 | - | 124,9 | 10542 | - | 114,5 | 91 |
| Ovce | 645 | 4,4 | - | 60 | - | - | 9 |

Zdroj: MPSR, Krajský odbor Trenèín

Zamestnanos� v po¾nohospodárstve

V okrese Myjava je v po¾nohospodárstve zamestnaných 922 osôb, èo na 1 ha po¾nohospodárskej pôdy èiní 16,8 osôb (MP SR, Krajský odbor Trenèín, 1997). V ïalšom období sa predpokladá miernejšie tempo znižovania agrárnej zamestnanosti. Oèakáva sa skôr zmena vnútrorezortných proporcií. Do roku 2000 by sa poèet pracovníkov mal zníži� na 903.

Prepojenie po¾nohospodárskej prvovýroby a spracovate¾ského priemyslu

V súèasnom období privatizácie sa presadila zásada užšieho prepojenia po¾nohospodárskej prvovýroby a nadväzujúceho spracovate¾ského priemyslu, tiež technických a biologických služieb.

Na území okresu pri PD Poriadie a PD Bukovec boli inštalované pasterizaèné linky na spracovanie a balenie mlieka. Zatia¾ žiadny z podnikate¾ských subjektov nemá zámer na výstavbu spracovate¾ských závodov s menšou kapacitou.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Okres Nové Mesto nad Váhom sa vyznaèuje znaènou èlenitos�ou územia. Je zaradený pre potreby návrhu reštrukturalizácie po¾nohospodárstva založenom na ekologických princípoch prevažne do pôdno-ekologickej podoblasti

(PEPO ) 44, t.j. Pohoria a vrchoviny flyšového pásma s regiónom Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina (441),

PEPO 46 - Nižišie pohoria s regiónmi Malé Karpaty (461) a Považský Inovec (462),

PEPO 21 - Podunajská rovina s regiónom 214 - Dolnovážska niva

najmenej je v južnej èasti zastúpená PEPO 22 - Podunajská pahorkatina s regiónom 221 - Trnavská pahorkatina.

V okrese Nové Mesto nad Váhom je pomerne harmonické využitie krajiny, na èo poukazuje i tabu¾ka:

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov

| Druh pozemku (kultúra) | Výmera |
| --- | --- |
|  | v ha |

v %

z po¾noh. Pôdy

v %

| z celk. výmery |
| --- |
| Orná pôda | 18788 | 63,5 |
|  | Chme¾nice | 322 | 1,1 |
|  | Vinice | 69 | 0,2 |
|  | Záhrady | 1324 | 4,5 |
|  | Ovocné sady | 651 | 2,2 |
|  | Trvalé trávne porasty | 8413 | 28,5 |
|  | Po¾nohospodárska pôda okresu | 29567 | 100,0 | 51,0 |
| Lesné pozemky | 21878 |
| 37,7 |
| Rybníky a ostatné vodné plochy | 923 |
| 1,6 |
| Zastavané plochy | 3083 |
| 5,3 |
| Ostatné plochy | 2548 |
| 4,4 |
| Celková výmera okresu | 57999 |
| 100,0 |

Zdroj:	Štatistická roèenka o pôdnom fonde v SR pod¾a údajov katastra nehnute¾ností k 1. januáru 1997

Percento zornenia 63,5 je vyššie ako priemerné zornenie kraja (55,6 %) a tiež vyššie ako celoslovenský priemer (60,4 %).

Plocha trvalých kultúr (chme¾nice, vinice, ovocné sady) je spolu 1 042 ha, èo predstavuje 3,5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy okresu. Z celoslovenského i regionálneho h¾adiska je tu významné chmeliarstvo. Chme¾nice patria do výrobnej oblasti pieš�ansko-topo¾èianskej. Na Slovensku sa pestuje chme¾ na ploche 1 298 ha v 7-mich okresoch, z èoho novomestské chme¾nice tvoria 24,8 %. Chme¾nice sa nachádzajú v katastrálnych územiach Beckov, Beckovská Vieska, Rako¾uby, Bošáca, Horné Bzince, Hrušové, Èachtice, Dolná Súèa, Dolné Srnie, Hrabovka, Nová Ves, Pobedim, Podkylava, Podolie a Rozvadze. Najväèšie pestovate¾ské plochy chme¾u okresu sú v Èachticiach (61,5 %) a v Podolí (46,7 %).

Vinice zaberajú 69 ha, t.j. 0,2 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy okresu Nové Mesto nad Váhom. V žiadnom inom okrese kraja sa vinice nenachádzajú. Významnejšie lokality pestovania vinièa sú len v katastrálnom území Èachtice (37,8 ha) a Èastkovce (15,2 %).

Ovocné sady sú vysadené na ploche 651 ha, t.j. 2,2 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy okresu a 22,3 % z výmery ovocných sadov kraja. Je to najväèšia výmera sadov spomedzi okresov kraja. Významnejšie lokality s výmerou väèšou ako 10,0 ha sa nachádzajú v k.ú. Beckov (12,8 ha), Bošáca (13,1 ha), Èachtice (203,8 ha), Lubina (24,0 ha), Moravské Lieskové (57,0 ha), Nové Mesto nad Váhom (49,8 ha), Podolie (12,2 ha), Stará Turá (95,1 ha) a Haluzice (10,1 ha). Obhospodarujú ich po¾nohospodárske družstvá alebo akciová spoloènos� PODOS so sídlom v Myjave.

Trvalé trávne porasty zaberajú v okrese 8 413 ha, èo predstavuje 28,5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy. Zatrávnenie po¾nohospodárskej pôdy je nižšie ako celoslovenský priemer (34,4 %) i ako priemer kraja (37,1 %).

Hydromeliorácie

Pod¾a údajov Výskumného ústavu závlahového hospodárstva (Bratislava, 1997) sú v okrese Nové Mesto nad Váhom vybudované závlahy na ploche 4 984 ha a odvodnených plôch je 2 253 ha.

Po roku 1990 boli zrušené hnojovicové závlahy. Asi 60 % závlah sú ve¾koplošné závlahy po oboch stranách Váhu. Ostatné závlahové stavby v Kálnici, Bošáci a v Starej Turej sú menšieho rozsahu. 
2 253 ha odvodnených plôch predstavuje 6,7 % z po¾nohospodárskej pôdy okresu. Odvodòované pozemky sa nachádzajú roztrúsene predovšetkým v podhorských oblastiach. Na zmiernenie napätia medzi potrebami a disponibilnými zdrojmi závlahovej vody slúži po¾nohospodárska vodná nádrž v k.ú. Èachtice.

Z h¾adiska dnešného poznania ekonomických, ekologických dôvodov a tiež majetkoprávnych vz�ahov je budovanie nových hydromelioraèných stavieb nereálne. V budúcnosti pôjde väèšinou len o obnovu a sfunkènenie už existujúcich stavieb.

Obmedzujúce faktory využitia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Obmedzenia týkajúce sa využitia PPF a po¾nohospodárskej výroby sa v okrese Nové Mesto nad Váhom vyplývajú zo zákona NR SR o ochrane prírody a krajiny è. 287/1994 Z.z. v CHKO Malé Karpaty a CHKO Biele Karpaty, v ktorých sa uplatòujú organické systémy hospodárenia.

V súlade so Správou o po¾nohospodárstve a potravinárstve v SR by sa organické po¾nohospodárstvo, ktoré sa odporúèa v územiach s obmedzeným hospodárením, malo realizova� na 5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy, èo v okrese Nové Mesto nad Váhom predstavuje 1 478 ha.

Organizácia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Na po¾nohospodárskom pôdnom fonde hospodária nasledovné po¾nohospodárske subjekty:

Organizácia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

| Sektor | Sektorový preh¾ad o plochách kultúr v ha k 1.1.1997 |
| --- | --- |
|  | Poèet závodov | Po¾nohospo-dárska pôda | Orná pôda |
| Štátny sektor |
| Š¾achtite¾ské a semenárske podniky rastl.výroby | 4 | 551 | 513 |
| Plemenárske podniky | 1 | 40 | 39 |
| Ovocinársky štátny majetok Stupava - p.Liko | 2 | 485 | 264 |
| Štátne majetky | 3 | 2409 | 990 |
| Pozemkový fond | 1 | 2 | - |
| Verejný sektor |
| Ostatné podniky verejného sektoru | 177 | 1396 | 1123 |
| Akciové a ïalšie spoloènosti | 59 | 1076 | 948 |
| Cirkvi | 16 | 9 | 2 |
| Družstevný sektor |
| Po¾nohospodárske družstvá | 18 | 20352 | 14202 |
| Záhumienky po¾nohospodárskych družstiev | (2733) | 415 | 149 |
| Súkromný sektor |
| Samostatne hospodáriaci ro¾níci (vrátane držite-¾ov po¾nohosp.pôdy a les. pozem. nad 0,1 ha) | 6228 | 2311 | 1365 |
| Spoloèné majetky urbariátov a komposesorátov | 2 | 32 | 3 |

Zdroj:	Štatistická roèenka o pôdnom fonde SR k 1.1.1997, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava 1997

Po roku 1989 nastal búrlivý proces privatizácie a transformácie. Dopad na po¾nohospodárstvo je hlavne v rozde¾ovaní po¾nohospodárskych podnikov a v drobení pozemkov. Mala by sa nájs� správna miera medzi ve¾ko a malovýrobným hospodárením. Preh¾ad o poète podnikate¾ských subjektov prvovýroby v novembri 1997 bol nasledovný:

| PD | a.s. | s.r.o. | ŠM | SHR | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poèet |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | výmera |
| --- | --- |
| 14 | 17040,0 | 1 | 159,4 | 7 | 6593,5 | 1 | 466,7 | 6 | 406,98 | 24666,6 |
|  | 12231,0 |
| 159,4 |
| 3738,6 |
| 430,3 |
| 393,68 | 16953,0 |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

Èlenenie po¾nohospodárskych subjektov pod¾a ve¾kosti po¾nohospodárskej pôdy je nasledovné:

| Do 50 ha | 50-100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | nad 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. |
| 1 | s.r.o. | 1 | SHR | 1 | ŠM | 7 | PD | 2 | PD | 4 | PD | 1 | PD |
| 4 | SHR | - | - | 1 | a.s. | 1 | s.r.o. | 3 | s.r.o. | 1 | s.r.o. | - | - |
| - | - | - | - | 2 | SHR | - | - | - | - | - | - | - | - |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

Pri pride¾ovaní pozemkov pôvodným vlastníkom je potrebné, aby nenarúšali organizáciu PPF, najmä pokia¾ ide o malé výmery pozemkov. Na jedného samostatne hospodáriaceho ro¾níka,(vrátane užívate¾ov nad 0,1 ha) pripadá 0,371 ha.

V zmysle zákona è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách neboli v okrese Nové Mesto nad Váhom ukonèené žiadne registre pôvodného stavu vlastníctva k pozemkom (RPS), zrýchlené registre pôvodného stavu (ZRPS), ani registre obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Komplexný projekt pozemkových úprav pred ukonèením je v k.ú. Dolné Srnie.

Po¾nohospodárska výroba

Rastlinná výroba

Rozmanité prírodné podmienky majú dopad na po¾nohospodársku výrobu. Na území okresu sú zastúpené všetky štyri výrobné oblasti: kukurièná, repárska, zemiakárska a horská, prièom prevláda zemiakárska a repárska oblas�.

V rastlinnej výrobe je hlavné zameranie na po¾né plodiny (orná pôda tvorí 63,5 % z po¾nohos-podárskej pôdy) a krmoviny (trvalé trávne porasty zaberajú 28,5 % z po¾nohospodárskej pôdy). Na ornej pôde sa pestujú obilniny, olejniny, kukurica na zrno a krmoviny pre živoèíšnu výrobu.

Preh¾ad pestovaných plodín a výh¾ad do roku 2000

| Plodina | Optim. výmera |
| --- | --- |

%

z o.p.

Vým.

skut. r.96

%

z o.p.

Vým.

skut. r.97

%

z o.p.

Vým.

skut. r.98

%

z o.p.

Vým.

výh¾.

r.2000

%

| z o.p. |
| --- |
| Ozimná pšenica | 4746,8 | 28,0 | 5453,0 | 32,2 | 5215,3 | 30,8 | 4746,8 | 28,0 | 4746,8 | 28,0 |
| Ozimná raž | 169,5 | 1,0 | 223,0 | 1,3 | 222,0 | 1,3 | 169,5 | 1,0 | 169,5 | 1,0 |
| Ozimný jaèmeò | 406,9 | 2,4 | 405,0 | 2,4 | 473,0 | 2,8 | 406,9 | 2,4 | 406,9 | 2,4 |
| Jarný jaèmeò | 2712,5 | 16,0 | 1797,0 | 10,6 | 2439,2 | 14,4 | 2543,0 | 15,0 | 2712,5 | 16,0 |
| Ovos | 288,2 | 1,7 | - | - | 287,0 | 1,7 | 288,2 | 1,7 | 288,2 | 1,7 |
| Tritikale | 169,5 | 1,0 | 190,0 | 1,1 | 252,0 | 1,5 | 169,5 | 1,0 | 169,5 | 1,0 |
| Kukurica na zrno | 305,2 | 1,8 | 350,0 | 2,1 | 440,0 | 2,6 | 305,2 | 1,8 | 305,2 | 1,8 |
| Repka | 1322,3 | 7,8 | 1511,0 | 8,9 | 1464,0 | 8,6 | 1322,3 | 7,8 | 1322,3 | 7,8 |
| Slneènica | 172,9 | 1,0 | 223,0 | 1,3 | 175,0 | 1,0 | 172,9 | 1,0 | 172,9 | 1,0 |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

Rastlinná výroba prekonáva v súèasnej dobe znaèné odbytové problémy, èo sa prejavuje i na štruktúre osevných plôch. Nárast pestovate¾ských plôch sa predpokladá iba u jarného jaèmeòa (o 915,5 ha) a u ozimného jaèmeòa (o 1,9 ha). Navrhuje sa pestovanie ovsa, ktorého optimálna výmera by mala by� 288,2 ha. Zmeny v štruktúre rastlinnej výroby výrazne ovplyvòujú poèetnos� a využite¾nos� hospodárskych objektov. Ubúdajú kapacitne väèšie manipulaèné strediská na pozberovú úpravu plodín a skladovacie kapacity v po¾nohospodárskej prvovýrobe.

Zo špeciálnej rastlinnej výroby je zastúpené chmeliarstvo, vinohradníctvo a ovocinárstvo, ktoré sme popisovali èiastoène v kapitole Využitie po¾nohospodárskeho pôdneho fondu. Chme¾ sa pestuje na ploche 322 ha (1,1 % z po¾nohospodárskej pôdy). Dosahujú sa tu najlepšie hektárové úrody spomedzi pestovate¾ských okresov. Z h¾adiska ochrany životného prostredia hygienické pásmo zdravotnej ochrany medzi chme¾nicou a súvislou zástavbou obce je 100 m, prièom 200 m je zákaz používa� leteckú ochranu. Životnos� chme¾níc sa uvádza 20-25 rokov pod¾a konštrukcie a zdravotného stavu.

V Hornej Strede sídli chmeliarske družstvo Slovchme¾, ktoré vzniklo transformáciou zo závodu Slovenský chme¾ - družstevný podnik. Jeho èlenmi je 40 po¾nohospodárskych podnikov v okresoch Trnava, Pieš�any, Trenèín, Nové Mesto nad Váhom, Topo¾èany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Vlastní skladovacie priestory a spracovate¾ské linky na výrobu chme¾u.

Do okresu Nové Mesto nad Váhom zasahuje malokarpatská vinohradnícka oblas� výmerou 69 ha. Pestovanie vinièa vo väèšom rozsahu bolo prerušené koncom 19. storoèia V posledných desa�roèiach sa tradícia obnovuje na predhorí Malých Karpát, hlavne v k.ú. Èachtice a Èastkovce. Sprievodnou plodinou vinohradov sú jedlé gaštany. V budúcnosti sa uvažuje založi� súvislé výsadby gaštanov, tzv. gaštanice. Podpori� by sa malo vinohradníctvo, ovocinárstvo i pestovanie zeleniny, ktoré má zázemie v potravinárskom priemysle.

Ovocné sady sa pestujú na ploche 651 ha (2,2 % z po¾nohospodárskej pôdy okresu). Ovocinárstvo v okrese riadia po¾nohospodárske družstvá a prevažne akciová spoloènos� PODOS so sídlom na Myjave, ktorá má v okrese Nové Mesto nad Váhom prevádzky v Podolí a Novom Meste nad Váhom a pestovate¾ské plochy v k.ú. Podolie, Nové Mesto nad Váhom, Haluzice, Bošáca. Pestované plodiny sú jahody, jablká, marhule, èerešne, slivky, orechy, ríbezle, uhorky nakladaèky, hrach, zemiaky, pšenica, jaèmeò a miešanky.

Z h¾adiska rastlinnej výroby je dôležitá i úspešná š¾achtite¾ská èinnos�. V Hornej Strede pôsobí Š¾achtite¾ská stanica. Zameriava sa na š¾achtenie strukovín, pestovate¾skú a obchodnú èinnos�. V okrese Nové Mesto nad Váhom hospodári na výmere 414 ha v k.ú. Pobedim, Brunovce, Èachtice a Horná Streda.

Živoèíšna výroba

Živoèíšna výroba v okrese sa orientuje prevažne na chov ošípaných a hovädzieho dobytka. V menšej miere je zastúpený chov hydiny a oviec. Z netradièných zvierat sa tu chovajú králiky v PD Podolie - farma Vrbové (1 500 ks) a v s.r.o. Radvaò - farma Predpoloma (2 000 ks).

Stavy hospodárskych zvierat v porovnaní s rokom 1989 znaène poklesli. V súèasnosti sa pokles zmieròuje a na hospodárskom dvore v Starej Turej a Kálnici sa zaznamenal dokonca nárast hospodárskych zvierat. Poèty kusov hospodárskych zvierat v okrese k 30.9.1996 a 1997 v okrese Nové Mesto nad Váhom pod¾a informácie krajského odboru Ministerstva pôdohospodárstva sú nasledovné:

Poèty hospodárskych zvierat

| Kategória | 30.9.1996 | 30.9.1997 | Index |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stav | Hustota na 100 ha | Stav | Hustota na 100 ha |
| v ks | p.p. | o.p. | v ks | p.p. | o.p. |
|  | Hovädzí dobytok | 11593 | 54,9 | - | 10022 | 47,4 | - | 86,4 |
| Ošípané | 230055 | - | 181,5 | 23103 | - | 181,8 | 100,4 |
| Ovce | 666 | 3,2 | - | 788 | 3,7 | - | 118,3 |
| Hydina | 23500 | - | - | 23500 | - | - | 100,0 |

V chove ošípaných je okres na 4. mieste v porovnaní okresov kraja. Chov ošípaných sa za posledný rok zvýšil o 48 ks a oviec o 122 ks.

Vo vývoji hospodárskych stavieb v po¾nohospodárstve pokraèoval pokles využívania ustajòovacích kapacít v nadväznosti na znižovanie stavov hovädzieho dobytka (o 1 571 ks). Napriek ve¾mi zložitej situácii dosiahnuté výsledky v živoèíšnej výrobe zaznamenali prechod k pozitívnemu vývoju. Spomalil sa pokles stavov, znížilo sa hynutie zvierat, èiastoène sa zlepšilo využívanie reprodukèných a úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. Postupne sa vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu trhu so živoèíšnymi produktami.

Stavy hospodárskych zvierat a pásma hygienickej ochrany

P.è.

Ve¾kokapacitné stavby

| pre ŽV | Poèet hospodárskych zvierat |
| --- | --- |

PHO

| v m |
| --- |
|  | -po¾nohospodársky podn. | HD | Ošípané |
| -katastrálne územie | D | VHD | ost.HD | výkrm | ost. ošíp. |

PD Pobedim

| - Pobedim | 150 | - | 550 | 1000 | - | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PDP Tematín

| - Modrovka | 500 | - | - | - | - | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD Kalnica

| - Kalnica | 320 | - | 350 | - | - | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vysvetlivky:

HD	- hovädzí dobytok

D	- dojnice

VHD	- výkrm hovädzieho dobytka

ost.HD	- ostatné kategórie hovädzieho dobytka (odchov mladého dobytka, jalovice, te¾atá))

ost.ošíp	- ostatné ošípané

PHO	- pásmo hygienickej ochrany súvislej obytnej zástavby, t.j. pásmo medzi objektom a zariadeniami ŽV a súvislou bytovou zástavbou, vrátane plôch vyhradených bytovej výstavbe územným plánom pod¾a zák. è. 50/76 Zb., resp. objektami a zariadeniami, ktoré vyžadujú hygienickú ochranu

Väèšiu pozornos� treba venova� ve¾kokapacitným stavbám živoèíšnej výroby. V dotyku, resp. v kolízii s osídlením sú nasledovné farmy živoèíšnej výroby: Pobedim - hovädzí dobytok a ošípané, Modrovka - hovädzí dobytok.V pásme hygienickej ochrany 2o je ve¾kofarma Pobedim.

Nová po¾nohospodárska úèelová výstavba sa v okrese Nové Mestoa nad Váhom nepredpokladá. Zastavi� by sa mala ïalšia redukcia a likvidácia chovov hospodárskych zvierat a následná redukcia po¾nohospodárskych objektov a areálov, do ktorých boli v minulosti vložené vysoké investície. Najmä v oblastiach s vyššou produkciou krmovín, kde je možné väèšie za�aženie, by sa mal podpori� hlavne chov hovädzieho dobytka a oviec.

Zamestnanos� v po¾nohospodárstve

V okrese Nové Mesto nad Váhom je pod¾a údajov krajského odboru MP SR zamestnaných 1 905 pracovníkov, èo je o 69 menej ako v roku 1996. Relatívna zamestnanos� na 100 ha po¾nohos-podárskej pôdy je 12,9 ha. Na jedného zamestnanca pripadá 12,9 ha po¾nohospodárskej pôdy a 8,9 ha ornej pôdy .

V porovnaní s ostatnými ekonomickými odvetviami národného hospodárstva, po¾nohospodárstvo vykazuje najvyššie tempo a intenzitu znižovania zamestnanosti.

V budúcnosti sa predpokladá miernejšie tempo znižovania agrárnej zamestnanosti tak, aby poèet pracovníkov v roku 2000 dosiahol 2 719. Najvyšší pokles pracovníkov medzi rokmi 1996-2000 je predpokladaný v PD Stará Turá (60) a jediný nárast o 9 pracovníkov sa predpokladá v PD Považany.

Prepojenie po¾nohospodárskej prvovýroby a spracovate¾ského priemyslu

Pri podnikoch po¾nohospodárskej prvovýroby vznikli spracovate¾ské závody s menšou výrobnou kapacitou, napr. Noko Nové Mesto nad Váhom - konzerváreò, Nopek, a.s. Nové Mesto nad Váhom - pekáreò, PODOS, a.s. - výroba ovocia a zeleniny na mrazenie a ïalšie menšie prevádzky a predajne v k.ú. Bošáca, Èachtice, Beckov, Podkylava, Podolie.

V súèasnosti je situácia v po¾nohospodárskych podnikoch konsolidovaná. Všetky po¾nohospodárske podniky majú zabezpeèený odbyt produkcie a sú schopné ïalšieho rozvoja. Forma vlastníctva je väèšinou družstevná (14 PD), 1 akciová spoloènos�, 7 spoloèností s ruèením obmedzeným, 1 štátny majetok a  6 súkromne hospodáriacich ro¾níkov.

V hospodárskom obvode PD Bošáca v k.ú. Haluzice na bývalom hospodárskom dvore a na území Starej Lehoty sa zaèali venova� agroturistike.

Okres Partizánske

Okres Partizánske sa vyznaèuje znaènou èlenitos�ou územia. Je zaradený pre potreby návrhu reštrukturalizácie po¾nohospodárstva založenom na ekologických princípoch prevažne do pôdno-ekologickej podoblasti (PEPO) 46., t.j. nižšie pohoria s regiónmi Tribeè (463) a Strážovské vrchy (464). V centrálnej èasti sa rozprestiera Podunajská pahorkatina s regiónom Nitrianska pahorkatina (222). V okrese Partizánske je pomerne harmonické využitie krajiny.

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov:

| Druh pozemku (kultúra) | Výmera |
| --- | --- |
|  | v ha |

v %

z po¾noh. pôdy

v %

| z celk. výmery |
| --- |
| Orná pôda | 11783 | 83,6 |
|  | Chme¾nice | 51 | 0,4 |
|  | Záhrady | 703 | 5,0 |
|  | Ovocné sady | 142 | 1,0 |
|  | Trvalé trávne porasty | 1405 | 10,0 |
|  | Po¾nohospodárska pôda okresu | 14084 | 100,0 | 46,8 |
| Lesné pozemky | 13459 |
| 44,7 |
| Vodné plochy | 398 |
| 1,3 |
| Zastavané plochy | 1616 |
| 5,4 |
| Ostatné plochy | 559 |
| 1,8 |
| Celková výmera okresu | 30116 |
| 100,0 |

Zdroj:	Štatistická roèenka o pôdnom fonde v SR pod¾a údajov katastra nehnute¾ností k 1. januáru 1997

Percento zornenia 83,7 % je najvyššie v kraji. Je znaène vyššie ako priemerné zornenie Trenèianskeho kraja (55,6 %) a tiež Slovenska (60,4 %).

Plocha trvalých kultúr (chme¾nice, ovocné sady) je spolu 193 ha, èo predstavuje 1,4 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy okresu. Chme¾ sa pestuje na ploche 51,0 ha v PD Klátová Nová Ves a  v k.ú. Klátová Nová Ves. Tieto chme¾nice tvoria severovýchodný okraj pieš�ansko-topo¾èianskej výrobnej oblasti.  Ovocné sady o výmere 142,0 ha sa nachádzajú v k.ú. Partizánske a Ostratice.

Trvalé trávne porasty zaberajú iba 1 405 ha, t.j. 10,0  % z výmery po¾nohospodárskej pôdy okresu. V okrese Partizánske je najnižšie zatrávnenie z celého kraja.

Hydromeliorácie

Pod¾a údajov Výskumného ústavu závlahového hospodárstva (Bratislava, 1997) sú v okrese Partizánske vybudované závlahy na ploche 1 462 ha a odvodnených plôch je 3 166 ha. Závlaha je vybudovaná iba v k.ú. Nadlice, Chynorany, Žabokreky  nad Nitrou a Ostratice. Odvodòované pozemky sa nachádzajú roztrúsene predovšetkým v podhorských oblastiach.

Problémom okresu je zavlažovanie menej vhodnou až nevhodnou vodou, ktorá je zneèistená z po¾nohospodárskej výroby, kontaminovaná priemyslom, prípadne rekreáciou.

Obmedzujúce faktory využitia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Obmedzenia týkajúce sa využitia PPF a po¾nohospodárskej výroby v chránených územiach prírody a krajiny - CHKO Ponitrie, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky prírody a v pásmach hygienickej ochrany podzemných a povrchových vodných zdrojov (v okrese Partizánske sú PHO 1o, PHO 2o vonkajšie, PHO 2o vnútorné).

V súlade so Správou o po¾nohospodárstve a potravinárstve v SR by sa organické po¾nohospodárstvo, ktoré sa odporúèa v územiach s obmedzeným hospodárením, malo realizova� na 5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy, èo v okrese Partizánske predstavuje 704 ha.

Organizácia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Na po¾nohospodárskom pôdnom fonde hospodária nasledovné po¾nohospodárske subjekty:

| Sektor | Sektorový preh¾ad o plochách kultúr v ha k 1.1.1997 |
| --- | --- |
|  | Poèet závodov | Po¾nohospo-dárska pôda | Orná pôda |
| Štátny sektor |
| Hydinárstvo a rybárstvo | 1 | 4 | - |
| Štátne majetky | 1 | 2414 | 2201 |
| Pozemkový fond | 1 | 2 | 2 |
| Verejný sektor |
| Ostatné podniky (závody) verejného sektoru | 90 | 159 | 49 |
| Akciové a ïalšie spoloènosti | 10 | - | - |
| Cirkvi | 7 | 4 | - |
| Družstevný sektor |
| Po¾nohospodárske družstvá | 4 | 10978 | 9805 |
| Záhumienky po¾nohospodárskych družstiev | (835) | 89 | 20 |
| Spoloèné po¾nohospodárske podniky | 1 | - | - |
| Súkromný sektor |
| Samostatne hospodáriaci ro¾níci (vrátane držite-¾ov po¾nohosp.pôdy a les. pozem. nad 0,1 ha) | 1799 | 505 | 225 |
| Spoloèné majetky urbariátov a komposesorátov | 1916 | 14704 | 12368 |

Zdroj:	Štatistická roèenka o pôdnom fonde SR k 1.1.1997, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava 1997

Preh¾ad o poète podnikate¾ských subjektov prvovýroby v novembri 1997 je nasledovný:

| PD | s.r.o. | SHR | Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Poèet |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

p.p./o.p.

Výmera

| p.p./o.p. |
| --- |
| 4 | 10545,8 | 1 | 1904,0 | 7 | 645,8 | 13095,6 |
|  | 9357,6 |
| 1744,0 |
| 645,8 | 11747,4 |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

Èlenenie po¾nohospodárskych subjektov pod¾a ve¾kosti po¾nohospodárskej pôdy je nasledovné:

| Do 50 ha | 50-100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | nad 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. |
| 2 | SHR | 2 | SHR | 3 | SHR | - | - | 1 | PD | 1 | PD | 2 | PD |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | s.r.o. | 1 | a.s. |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

V zmysle zákona è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách bol v okrese Partizánske  ukonèený zrýchlený register pôvodného stavu vlastníctva k pozemkom (ZRPS) v k.ú. Ve¾ké Kršteòany. Komplexný projekt pozemkových úprav zatia¾ nie je ukonèený žiadny.

Po¾nohospodárska výroba

Rastlinná výroba

Klimatické a pedologické podmienky okresu dávajú u väèšiny po¾nohospodárskych podnikov predpoklady k dosahovaniu vysokých hektárových úrod. Štrukturálna skladba rastlinnej výroby je v popredí pozornosti výskumu a po¾nohospodárskej praxe.

Štrukturálna skladba hlavných plodín:

| Plodina | Optim.výmera |
| --- | --- |

%

z o.p.

Vým.

skut. r.96

%

z o.p.

Vým.

skut. r.97

%

z o.p.

Vým.

skut. r.98

%

z o.p.

Vým.

výh¾.

r.2000

%

| z o.p. |
| --- |
| Ozimná pšenica | 3348,0 | 28,5 | 3892,0 | 33,1 | 4036,0 | 34,4 | 3348,0 | 28,5 | 3348,0 | 28,5 |
| Ozimná raž | 70,5 | 0,6 | - | - | - | - | 70,5 | 0,6 | 70,5 | 0,6 |
| Ozimný jaèmeò | 170,3 | 1,5 | 281,0 | 2,4 | 313,0 | 2,7 | 170,3 | 1,5 | 170,3 | 1,5 |
| Jarný jaèmeò | 1820,8 | 15,5 | 1790,7 | 15,2 | 1675,8 | 14,3 | 1820,8 | 15,5 | 1820,8 | 15,5 |
| Ovos | 94,0 | 0,8 | - | - | - | - | 94,0 | 0,8 | 94,0 | 0,8 |
| Triticale | 82,2 | 0,7 | 5,8 | - | - | - | 82,2 | 0,7 | 82,2 | 0,7 |
| Kukurica na zrno | 281,9 | 2,4 | 405,0 | 3,4 | 390,0 | 3,3 | 281,9 | 2,4 | 281,9 | 2,4 |
| Repka | 979,7 | 8,3 | 1229,0 | 10,5 | 1228,0 | 10,5 | 979,7 | 8,3 | 979,7 | 8,3 |
| Slneènica | 68,1 | 0,6 | - | - | - | - | 68,1 | 0,6 | 68,1 | 0,6 |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

V rastlinnej výrobe je hlavné zameranie na po¾né plodiny (orná pôda tvorí 83,6 % z po¾nohospodárskej pôdy). Vo výh¾ade do roku 2000 by sa mala zníži� výmera ozimnej pšenice, ozimného jaèmeòa, kukurice na zrno a repky. Zvýši� by sa malo pestovanie jarného jaèmeòa a triticale. Ako nová plodina na pestovanie je navrhovaná ozimná raž a ovos. Výraznú pozornos� si zaslúži pomerne vysoké zastúpenie krmovín na ornej pôde najmä v súvislosti so znižovaním stavov hospodárskych zvierat. Znižuje sa úžitkovos� a rentabilita výroby mlieka.

Zo špeciálnych plodín sa pestuje chme¾ na ploche 51,0 ha v k.ú. Klátová Nová Ves - Po¾nohospodárske družstvo Klátová Nová Ves. V okrese Partizánske sa nepoèíta s väèšou obnovou a rozšírením chme¾u.

Ovocné sady so zameraním na pestovanie jabåk sú v k.ú. Ostratice a Partizánske na výmere 124,0 ha. Ovocinárstvu sa venujú súkromne hospodáriaci ro¾níci vo firmách FRUCTOP, AGRITOP a CEBO-AGROGRUP, s.r.o. Partizánske.

Živoèíšna výroba

Úroveò živoèíšnej výroby a jej stabilitu je potrebné posudzova� z h¾adiska základných ukazovate¾ov plošnej intenzity chovu polygastrických zvierat a výsledku úžitkovosti chovu hovädzieho dobytka ako hlavného èlánku živoèíšnej výroby. Stavy hospodárskych zvierat v porovnaní s rokom 1989 znaène poklesli. Zlomovým rokom bol rok 1991, kedy došlo k výraznému poklesu všetkých ukazovate¾ov. V súèasnosti sa pokles zmieròuje a v chove oviec bol dokonca zaznamenaný medziroèný nárast roku 1996/1997 o 321 ks. Chov oviec má trvale vzostupnú tendenciu vïaka poskytovaným dotáciám i napriek odbytovým a cenovým problémom najmä vlny. Pokles hovädzieho dobytka bude pokraèova� v dôsledku obmedzenej intenzity reprodukcie v uplynulom období. Chov ošípaných v po¾nohospodárskych podnikoch je vcelku stabilizovaný. V èasti po¾nohospodárskych podnikov je dokonca zrejmý aj poèetný rast stavov ošípaných aj dosahované prírastky.

Poèty kusov hospodárskych zvierat k 30.9.1996 a 1997 v okrese Partizánske:

| Kategória | 30.9.1996 | 30.9.1997 | Index |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stav hosp. zvierat | Hustota na 100 ha | Stav hosp. zvierat | Hustota na 100 ha |
| v ks | p.p. | o.p. | v ks | p.p. | o.p. |
|  | Hovädzí dobytok | 7201 | 61,4 | - | 6774 | 57,9 | - | 94 |
| Ošípané | 11584 | - | 112,2 | 10993 | - | 106,5 | 95 |
| Ovce | 332 | 2,8 | - | 653 | 5,6 | - | 196 |
| Hydina | - | - | - | 402198 | - | - | - |

Zdroj: Odbor MP SR - KÚ v Trenèíne

Najlepšie v rámci okresu je PD Chynorany, a to v chove hovädzieho dobytka (priemerná denná dojivos� je 19 l). Druhé najlepšie v živoèíšnej výrobe je PDP Ve¾ké Uherce, kde sa chová hovädzí dobytok, ošípané a ovce. Najslabšie v okrese je PD Skaèany, no v celoslovenskom meradle je to priemerné družstvo. V roku 1996 klesol v PD Klátová Nová Ves poèet ošípaných na 630 ks v dôsledku moru. Ovce chová okrem PDP Ve¾ké Uherce súkromne hospodáriaci ro¾ník v k.ú. Ve¾ké Kršteòany. Hydinu chová ve¾kokapacitne podnik živoèíšnej výroby v Žabokrekoch. Je to 402 198 ks výkrmu kurèiat, z èoho je 26 394 nosníc. Hydinu chová i súkromne hospodáriaci ro¾ník vo firme JUEVOT, ktorá má pôdu v k.ú. Ostratice a hydinársku farmu v Dubnici (okres Ilava) s chovom 
45 100 kureniec.

Ve¾kokapacitné farmy a ich pásma hygienickej ochrany:

P.è.

Ve¾kokapacitné stavby

pre ŽV

Zameranie chovu

| hospodárskych zvierat | PHO v m |
| --- | --- |
|  | -po¾nohos.podn. |
|  | -katastrálne územie |

PŽV Žabokreky nad Nitrou

| - Žabokreky nad Nitrou | hydina | 1000 |
| --- | --- | --- |

PD Chynorany

| - Žabokreky nad Nitrou | hovädzí dobytok | 500 |
| --- | --- | --- |

PDP Ve¾ké Uherce

| - Ve¾ké Uherce | ošípané, ovce, hovädzí do-bytok | 500 |
| --- | --- | --- |
|  | PD Klátová Nová Ves- Janova Ves | hovädzí dobytok | 500 |

PD Klátová Nová Ves

| - Bošany | hovädzí dobytok | 500 |
| --- | --- | --- |

V dotyku, resp. v kolízii s osídlením sú nasledovné farmy: PŽV Žabokreky nad Nitrou - hydina, PD Chynorany, k.ú. Žabokreky nad Nitrou - hovädzí dobytok, PDP Ve¾ké Uherce - ošípané, hovädzí dobytok, ovce, PD Klátová Nová Ves, k.ú. Bošany - hovädzí dobytok, PD Klátová Nová Ves, k.ú. Janova Ves - hovädzí dobytok.

Nová po¾nohospodárska úèelová výstavba sa v okrese Partizánske nepredpokladá. Zastavi� by sa mala ïalšia redukcia a likvidácia chovov hospodárskych zvierat a následná redukcia po¾nohospodárskych objektov a areálov, do ktorých boli v minulosti vložené vysoké investície. Najmä v oblastiach s vyššou produkciou krmovín, kde je možné väèšie za�aženie, by sa mal podpori� hlavne chov hovädzieho dobytka a oviec. Pozitívom živoèíšnej výroby v okrese Partizánske je výroba ekologických vajec v PD Klátová Nová Ves.

Zamestnanos� v po¾nohospodárstve

V okrese Partizánske je pod¾a údajov krajského odboru Trenèín MP SR zamestnaných v roku 1997 celkove 1 208 pracovníkov, èo je o 287 viac ako v roku 1996. Relatívna zamestnanos� na 1 ha po¾nohospodárskej pôdy je 10,8 ha. Na jedného zamestnanca pripadá 10,8 ha po¾nohospodárskej pôdy a ornej pôdy 9,7 ha.

V budúcnosti sa predpokladá mierne tempo znižovania agrárnej zamestnanosti tak, aby poèet pracovníkov v roku 2000 dosiahol 1 179.

Prepojenie po¾nohospodárskej prvovýroby a spracovate¾ského priemyslu, služby a agroturistika

V súèasnom období privatizácie sa presadila zásada užšieho prepojenia po¾nohospodárskej prvovýroby a nadväzujúceho spracovate¾ského priemyslu a tiež podnikov biologických a technic-kých služieb.

Agroslužby, t.j. požièiavanie a opravy strojov v okrese Partizánske zabezpeèuje s.r.o. Agroslužby Ve¾ké Uherce.

Spracovate¾ské prevádzky po¾noproduktov v okrese sú nasledovné:

CEBO AGROGRUP, s.r.o. Chynorany - liehovary, konzervárne a krekery

peèiváreò TOMA, Ve¾ké Uherce - tortové oplatky

A. Poperl, Ve¾ké Uherce - slané oplatky, zmrzlinové kornútky

K+CH, Bošany - pekáreò

ELKA, Partizánske - slíže

Mlyn, Chynorany

f. MAVAL, s.r.o., Ostratice - alkohol

Zdroj-HOS, a.s., Chynorany - potraviny nákup a predaj

f. PERFEKT, súkromník, Partizánske - miestna èas� Ve¾ké Bielice - sýtené nealko nápoje

M. Tomka, Nadlice - krekery

Kolár a manželka, Partizánske - miestna èas� Ve¾ké Bielice - chlieb

KRAB-CON, v.o.s.,  Partizánske - miestna èas� Malé Bielice - spracovanie mäsových výrobkov

WEPA, a.s. - spracovanie mäsa

Peèivárne M.E.J.D., v.o.s., Ve¾ké Uherce

KOROS, Partizánske - liehovar, výroba ovocia, obchod.

Okres Považská Bystrica

Agropotravinársky komplex patrí v súèasnosti k zložitým sektorom.Po¾nospodárstvo je úzko späté s materiálnym, sociálnym a kultúrnym rozvojom vidieka a preto návrh jeho ïalšieho rozvoja  sa orientuje predovšetkým na  zachovanie životaschopnosti vidieckeho osídlenia.

K urèitej stabilizácii agropotravinárskeho sektoru, hlavne pokia¾ ide o odbyt jeho produktov, môže prispie� i rozvoj agroturistiky. Tá sa zaèína rozbieha� v oblasti Dolnej a Hornej Maríkovej.

Na území okresu Považská Bystrica tvorí po¾nohospodárska pôda 28,69 % z celkovej výmery územia. Pod¾a druhov pozemkov je výmera nasledovná:

| Druh pozemku | Výmera v ha | % |
| --- | --- | --- |
| z po¾nohospodárskej pôdy | z celkovej výmery |
| Orná pôda | 6179 | 46,55 | 13,35 |
| Vinice | - | - | - |
| Chme¾nice | - | - | - |
| Záhrady | 526 | 3,96 | 1,14 |
| Ovocné sady | 36 | 0,27 | 0,08 |
| Trvalé trávne porasty | 6534 | 49,22 | 14,12 |
| Po¾nohospodárska pôda | 13275 | 100,0 | 28,69 |

Zdroj: Štatistická roèenka o pôdnom fonde v SR pod¾a údajov katastra nehnute¾ností k 1. januáru 1997

Využívanie pôdneho fondu vychádza z priestorovej diferenciácie stanovištných podmienok a produkèného potenciálu po¾nohospodárskych pôd na  území okresu Považská Bystrica. Ten bol na základe pôdno-ekologickej regionalizácie (Výskumný ústav pôdnej úrodnosti Bratislava 1994) zaradený do  pôdno-ekologickej podoblasti pohorí a vrchovín západnej èasti flyšového pásma. Ide o zvetraliny flyšových hornín, kde prevládajú kambizeme typické až oglejené, menej rendziny. Agroklimatický región je mierne chladný, vlhký až chladný.

V tejto pôdno-ekologickej podoblasti sa predpokladá nasledujúca typologicko-produkèná kategória (TPK) po¾nohospodárskych pôd:

| Typologicko-produkèná kategória | Pohoria a vrchoviny západnej èasti flyšového pásma (%) |
| --- | --- |
| Orné pôdy: |
| produkèné až najprodukènejšie | 7,5 |
| málo produkèné až stredne produkèné | 22,2 |
| Striedavé polia: |
| stredne produkèné polia a produkèné lúky | 0,1 |
| menej produkèné polia a produkèné lúky | 6,1 |
| málo produkèné polia a produkèné lúky | 11,9 |
| Trávne porasty: |
| produkèné | 19,6 |
| máloprodukèné | 30,5 |
| Spolu | 50,1 |
| nevhodné | 1,8 |

Zdroj: Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Návrh štruktúr po¾nohospodárskych kultúr a osevu plodín v rozdielnych pôdno-ekologických podoblastiach (MP SR 1994) udáva v pôdno-ekologickej podoblasti pohorí a vrchovín západnej èasti flyšového pásma nasledujúci podiel jednotlivých druhov pozemkov:

Druh pozemku

Súèasný stav

| % z po¾nohosp.pôdy | % po¾nohosp. pôdy pod¾a jednotlivých variantov |
| --- | --- |
| Orná pôda | 46,55 | 24,2 - 33,5 |
| Chme¾nice, vinice, záhrady a sady | 4,23 | 4,4 |
| Lúky a pasienky | 49,26 | 62,4 - 71,4 |

Zdroj: Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Z h¾adiska racionálneho využívania produkèného potenciálu pôd bude možné realizova� zmenu kultúry v rámci po¾nohospodárskeho pôdneho fondu, a to zvýšenie výmery trvalých trávnych porastov na úkor ornej pôdy, èo sa ukazuje v tomto regióne ako vhodné riešenie. Zmenu kultúry je potrebné posudzova� i pod¾a zamerania živoèíšnej výroby.

Hydromeliorácie

Vzh¾adom na pôdno-klimatické podmienky nebolo potrebné budova� v území rozsiahlejšie hydromelioraèné stavby. Pod¾a údajov Výskumného ústavu závlahového hospodárstva Bratislava (1997) sú odvodnenia vybudované na výmere 205 ha a závlahy na výmere 1 755 ha. S ïalšou výstavbou hydromelioraèných stavieb sa v súèasnosti neuvažuje, pôjde len o rekonštrukciu a sfunkènenie už vybudovaných.

Organizácia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Z celkovej výmery po¾nohospodárskej pôdy, ktorú eviduje Okresný úrad - odbor katastrálny k 1.1.1997 sa ve¾kovýrobne využíva  8 875 ha, èo je 66,85 %  takto:

| Subjekt | Poèet | Výmera v ha | % z celkovej výmery |
| --- | --- | --- | --- |
| Súkromne hospodáriaci ro¾níci (SHR, z toho 2 subjekty pod 100 ha pôdy) | 14 | 4850 | 54,63 |
| Spoloènosti s.r.o. | 4 | 2675 | 30,14 |
| Po¾nohospodárske výrobno-obchodné družstvo (PVOD) | 1 | 1355 | 15,23 |

Zdroj: Z podkladov MP SR, KO Trenèín, pracovisko Považská Bystrica, 1997

Keïže transformácia v po¾nohospodárstve nie je ukonèená, možno v tejto oblasti oèakáva� zmeny buï  v poète subjektov hospodáriacich na pôde, alebo vo výmere obhospodarovanej pôdy.

Je potrebné poveda�, že znaèná výmera po¾nohospodárskej pôdy, prevažne vo vyšších polohách, sa neobrába a postupne zarastá samonáletom. Preto bude potrebné túto problematiku rieši� v rámci projektov pozemkových úprav zmenou kultúry medzi po¾nohospodárskym a lesným pôdnym fondom a ostatnými plochami pôdneho fondu.

Projekty pozemkových úprav v zmysle zákona è. 330/1991 Zb. neboli zatia¾ ukonèené ani v jednom katastrálnom území. Z poh¾adu súèasného stavu poznania nie je možné urèi�, kedy sa ukonèia pre všetky k.ú. v okrese.

Obmedzujúce faktory využitia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Zákonné obmedzenia pre intenzívne hospodárenie predstavujú pozemky nachádzajúce sa v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody, na území CHVO Strážovské vrchy, CHVO Beskydy a CHKO Kysuca. Tieto územia sú však vhodné pre organické systémy po¾nohospodárstva.

V súlade so „Správou o po¾nohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 1996“ by sa organické po¾nohospodárstvo malo realizova� na 5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy, èo v okrese Považská Bystrica predstavuje 665 ha.

Po¾nohospodárska výroba

Rastlinná výroba

Rastlinná výroba prekonáva v súèasnosti znaèné odbytové �ažkosti svojich produktov, èo sa prejavilo aj na zmene štruktúry osevných plôch. Výrazne pokleslo pestovanie zemiakov, ktorých podiel pod¾a produkèného potenciálu by mal by� okolo 6 % z výmery ornej pôdy. Pestuje sa však ani nie na 0,1 % z výmery ornej pôdy. Pod¾a produkèného potenciálu by bolo možné zvýši� i podiel pestovania olejnín a strukovín, tiež hustosiatych obilnín.

Návrh osevu plodín v porovnaní so súèasným stavom je nasledovný:

| Plodina | % z výmery ornej pôdy |
| --- | --- |
|  | Súèasný stav | Optimálna výmera | Návrh pod¾a va-riantov pohoria a vrchoviny |
| Obiloviny | 23,9 | 26,74 | 42,0 - 47,1 |
| Strukoviny | 1,9 | neudáva | 2,4 - 4,9 |
| Kàmna repa | 0,9 | neudáva | 0,9 - 1,0 |
| Zemiaky | 0,1 | neudáva | 4,2 - 8,8 |
| Olejniny | 3,2 | 3,64 | 5,2 - 7,7 |
| Jednoroèné krmoviny | 29,2 | neudáva | 11,8 - 14,4 |
| Viacroèné krmoviny | 37,3 | neudáva | 20,3 - 29,5 |
| Zelenina | - | neudáva | 0,9 - 1,4 |
| ¼an | 3,5 | neudáva | - |

Zdroj:	Súèasný stav pod¾a údajov MP SR,  pracovisko Považská Bystrica

Optimálna výmera:	MP SR, Krajský odbor Trenèín

Návrh:	Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Živoèíšna výroba

V živoèíšnej výrobe možno konštatova� podstatné spomalenie poklesu stavov hospodárskych zvierat a zlepšené využívanie ich úžitkových vlastností. Tým sa postupne vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu trhu so živoèíšnymi produktami.

Stavy hospodárskych zvierat sú nasledovné:

| Kategória | 30.9.1996 | 30.9.1997 | Index |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stav | Hustota/100 ha | Stav | Hustota/100 ha | % |
|  | (ks) | PPF | Or. p. | (ks) | PPF | Or. p. |
|  | Hovädzí dobytok | 2406 | 25,9 | - | 2141 | 23,1 | - | 89,0 |
| Ošípané | 6201 | - | 175,1 | 4523 | - | 127,7 | 72,9 |
| Ovce | 1293 | 13,9 | - | 1649 | 17,8 | - | 127,5 |

Zdroj: Pod¾a údajov MPSR, Krajský odbor Trenèín, 1997

Na území okresu sú strediská živoèíšnej výroby priestorovo rovnomerne rozložené, v súèasnosti s menšími kapacitami hospodárskych zvierat. Mnohé z nich sú však nevyužívané, alebo zmenili funkciu a sú bez živoèíšnej výroby. Živoèíšna výroba je orientovaná predovšetkým na chov hovädzieho dobytka a chov ošípaných. Rozbieha sa i chov oviec, ktorý je sústredený zatia¾ len na hospodárstve Udièa a Papradno, zámer je tiež na hospodárstve Vrchteplá.

Fytos, s.r.o. Plevník-Drienové sa špecializuje tiež na chov kôz, ktorých chov chce postupne rozširova�. Na hospodárstve Brvnište a Podskalie (POVA) sa uvažuje s chovom ošípaných vo väèších kapacitách. Išlo by o hospodárstvo živoèíšnej výroby bez hospodárenia na pôde.

Pre efektívnejšie zhodnotenie trvalých trávnych porastov a ekologickú a krajinnotvornú formu využívania produkèného potenciálu pôdy sa odporúèa na území okresu rozšíri� chov oviec. Na chov oviec bez trhovej produkcie mlieka je zameraná aj dotaèná politika MP SR (1997).

Zamestnanos� v po¾nohospodárstve

V okrese Považská Bystrica je zamestnaných v po¾nohospodárskej prvovýrobe celkom 238 pracovníkov. V porovnaní s ostatnými ekonomickými odvetviami národného hospodárstva, po¾nohospodárstvo vykazuje najväèšie tempo a intenzitu znižovania zamestnanosti. Relatívna zamestnanos� na 100 ha po¾nohospodárskej pôdy je na území okresu 1,79, èo je pod celoslovenským priemerom.

Prepojenie po¾nohospodárskej prvovýroby a spracovate¾ského priemyslu

V súèasnom období privatizácie sa presadila zásada užšieho prepojenia po¾nohospodárskej prvovýroby a nadväzujúceho spracovate¾ského priemyslu, tiež technických a biologických služieb.

Pri podnikoch po¾nohospodárskej prvovýroby vznikli spracovate¾ské závody s menšou výrobnou kapacitou, napr. bitúnok na stredisku Sverepec a na PVOD Horná Mariková.

Okres Prievidza

Okres Prievidza patrí medzi podhorské a horské regióny. Pre potreby návrhu reštrukturalizácie po¾nohospodárstva založenom na ekologických princípoch je zaradený okres do pôdno-ekologickej podoblasti:

PEPO Nižšie pohoria s pôdno-ekologickými regiónmi (PER) Strážovské vrchy (464) a Žiar (465)

PEPO kotliny stredne vysokého stupòa (42) s PER Hornonitrianska kotlina (421)

juhovýchodne zasahuje do okresu PEPO Pohoria a vrchoviny sopeèných Karpát s PER Vtáènik

na severe je najmenším podielom zastúpená PEPO Vysoké pohoria (4 s PER Malá Fatra (471).

Pôdy riešeného územia sa formovali do pôdnych typov: litosol, litozem, rendzina, pararendzina, audosol, kambizem, luvizem, fluvizem, hnedozem, èiernica, pseudoglej, podzol a antropické pôdy, ktoré sa vytvorili v �ažbou postihnutej èasti Hornonitrianskej kotliny Nováky-Zemianske Kosto¾any. Viaceré majú pôvod v havárii popolèeka v roku 1965. Èiastoène sú tiež sprievodným javom po¾nohospodárstva. Pod¾a prírodných stanovíš� prevládajú hnedozeme (59,7 %), kambizeme pahorkatín (20,7 %), kambizeme vrchovín (11,8 %) a kambizeme podzolované horských oblastí (7,8 %).

V okrese Prievidza prevládajú lesné pozemky, ktoré zaberajú 52 408 ha, t.j. 54,6 %. Po¾nohospodárska pôda je zastúpená 37,2 %-ami, èo predstavuje výmeru 35 727 ha.

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov k 1.1.1997

| Druh pozemku (kultúra) | Výmera |
| --- | --- |
|  | v ha |

v %

z po¾noh. pôdy

v %

| z celk. výmery |
| --- |
| Orná pôda | 16000 | 44,8 |
|  | Záhrady | 1472 | 4,1 |
|  | Ovocné sady | 552 | 1,5 |
|  | Trvalé trávne porasty | 17703 | 49,6 |
|  | Po¾nohospodárska pôda okresu | 35727 | 100,0 | 37,2 |
| Lesné pozemky | 52408 |
| 54,6 |
| Vodné plochy | 799 |
| 0,8 |
| Zastavané plochy | 2670 |
| 2,8 |
| Ostatné plochy | 4378 |
| 4,6 |
| Celková výmera okresu | 95982 |
| 100,0 |

Zdroj:	Štatistická roèenka o pôdnom fonde v SR pod¾a údajov katastra nehnute¾ností k 1. januáru 1997

Po¾nohospodárska výroba v okrese má dos� obmedzený potenciál pôdneho fondu s pomerne malým podielom ornej pôdy (44,8 % z po¾nohospodárskej pôdy), prevažne nižšej kvality a výnosnosti.

Popri geomorfologických a pôdnych podmienkach má na tom podiel aj znaèný úbytok pôdneho fondu a rozsiahla kontaminácia a deštrukcia najkvalitnejších pôd v Prievidzkej kotline. Intenzívnym využívaním najmä najprodukènejších po¾nohospodárskych pôd sa zmenil obraz krajiny, hlavne v strednej èasti okresu.

Z trvalých kultúr sú v okrese zastúpené iba ovocné sady na ploche 552 ha (1,5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy). Ovocinárstvo je rozvinuté hlavne v k.ú. Dolné a Horné Vestenice, Bojnice, Nitrianske Pravno, K¾aèno.

Trvalé trávne porasty zaberajú v okrese 17 703 ha a sú najvyššie zastúpenou po¾nohospodárskou kultúrou v okrese (49,6 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy). Zaberajú tiež najvyššiu výmeru v rámci kraja a tvoria 25,4 % z výmery trvalých trávnych porastov kraja.

Hydromeliorácie

Pod¾a údajov Výskumného ústavu závlahového hospodárstva (Bratislava, 1997) sú v okrese Prievidza vybudované závlahy na ploche 1 916 ha a odvodnených plôch je 6 614 ha.

Z h¾adiska dnešného poznania, ekonomických i ekologických dôvodov a tiež majetkoprávnych vz�ahov sa nepredpokladá budovanie nových hydromelioraèných stavieb. V budúcnosti pôjde väèšinou o obnovu a sfunkènenie už existujúcich stavieb.

Problémom okresu je zavlažovanie menej vhodnou až nevhodnou vodou, ktorá je zneèistená po¾nohospodáskou výrobou, kontaminovaná priemyslom, prípadne rekreáciou.

Obmedzujúce faktory využitia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Obmedzenia týkajúce sa využitia PPF a po¾nohospodárskej výroby v chránených územiach prírody a krajiny - CHKO Ponitrie, CHKO Strážovské vrchy ustanovuje zákon NR SR o ochrane prírody a krajiny è. 287/1994 Z.z.

Pri zabezpeèovaní ochrany pôd pred zneèis�ovaním z po¾nohospodárskej výroby sa musí venova� zvýšená starostlivos� ochrane vôd v pásmach hygienickej ochrany podzemných a povrchových vodných zdrojov. V okrese Prievidza sú PHO 1o, PHO 2o vonkajšie, PHO 2o vnútorné.

Ostatné prípadné obmedzenia sa týkajúce prírodných a lieèivých zdrojov (hornonitrianska žriedelná línia Malé Bielice-Chalmová-Bojnice), ciest, elektrických vedení sú uvedené v prísluš-ných kapitolách.

V súlade so Správou o po¾nohospodárstve a potravinárstve v SR by sa organické po¾nohospo-dárstvo, ktoré sa odporúèa v územiach s obmedzeným hospodárením, malo realizova� na 5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy, èo v okrese Prievidza predstavuje 1 786 ha.

Organizácia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Na po¾nohospodárskom pôdnom fonde hospodária nasledovné po¾nohospodárske subjekty:

| Sektor | Sektorový preh¾ad o plochách kultúr v ha k 1.1.1997 |
| --- | --- |
|  | Poèet závodov | Po¾nohospo-dárska pôda | Orná pôda |
| Štátny sektor |
| Š¾achtite¾ské a semenárske podniky RV | 1 | 193 | 142 |
| Ovocinársky ŠM Stupava - podnik LIKO | 1 | 78 | 33 |
| Štátne majetky | 7 | 16823 | 5916 |
| Pozemkový fond | 1 | 4 | - |
| Verejný sektor |
| Ostatné podniky (závody) verejného sektoru | 232 | 801 | 140 |
| Akciové a ïalšie spoloènosti | 170 | 51 | 30 |
| Cirkvi | 12 | 3 | 1 |
| Družstevný sektor |
| Po¾nohospodárske družstvá | 9 | 13584 | 8497 |
| Záhumienky po¾nohospodárskych družstiev | (1482) | 163 | 52 |
| Spoloèné po¾nohospodárske podniky | 1 | - | - |
| Súkromný sektor |
| Súkromne hospodáriaci ro¾níci (vrátane držite-¾ov po¾nohosp.pôdy a les. pozem. nad 0,1 ha) | 7257 | 2125 | 462 |
| Spoloèné majetky urbariátov a komposesorátov | 9 | 70 | - |

Zdroj:	Štatistická roèenka o pôdnom fonde SR k 1.1.1997, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava 1997

Preh¾ad o poète podnikate¾ských subjektov prvovýroby v novembri 1997:

| PD | a.s. | s.r.o. | ŠM | SHR | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poèet |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | výmera |
| --- | --- |
| 6 | 9021,7 | 4 | 7205,39 | 6 | 7123,4 | 3 | 2947,34 | 12 | 3559,1 | 29857,0 |
|  | 5218,7 |
| 4429,39 |
| 2757,5 |
| 943,29 |
| 2465,7 | 15814,6 |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

Rozdiel medzi týmito dvoma uvedenými tabu¾kami je v tom, že v priebehu roku 1997 pokraèovala privatizácia a transformácia po¾nohospodárskych podnikov. V okrese Prievidza boli privatizované nasledovné štátne majetky:

ŠM Valaská Belá	- Èierna hora, a.s. Valaská Belá

ŠM Nitrianske Pravno	- ŠM Nitrianske Pravno, hospodársky dvor Chvojnica

- VJARSPOL, s.r.o. Nitrianske Pravno

ŠM Handlová	- Agroprodukt Slovakia, a.s. Handlová

ŠM Zemianske Kosto¾any	- Agro ¼ubín, a.s. Zemianske Kosto¾any

- Po¾no Vtáènik, a.s. Zemianske Kosto¾any.

Èlenenie po¾nohospodárskych subjektov pod¾a ve¾kosti po¾nohospodárskej pôdy:

| Do 50 ha | 50-100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | nad 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. |
| 1 | s.r.o. | 1 | SHR | 1 | s.r.o. | 3 | PD | 1 | PD | 1 | ŠM | 2 | PD |
| 6 | SHR | - | - | 1 | ŠM | 1 | s.r.o. | 1 | SHR | 1 | a.s. | 2 | s.r.o |
| - | - | - | - | 1 | a.s. | 1 | ŠM | - | - | - | - | 1 | a.s. |
| - | - | - | - | 2 | SHR | 2 | SHR | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1 | a.s. | - | - | - | - | - | - |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

V zmysle zákona è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách bol v okrese Prievidza ukonèený register pôvodného stavu vlastníctva k pozemkom (RPS) v k.ú. Temeš a zrýchlené registre pôvodného stavu k 30.9.1997 v k.ú. Èavoj a Chvojnica. Komplexný projekt pozemkových úprav nie je zatia¾ ukonèený žiaden.

Po¾nohospodárska výroba

Rastlinná výroba

Z h¾adiska výrobných podmienok pre obilninárstvo je vhodných asi 20 % plôch po¾nohospodárskej pôdy, pre zemiakársku výrobu okolo 29 % plôch a pre pasienkársko-krmovinársku produkciu 41 % pôdy. Celkový produkèný potenciál po¾nohospodárskej pôdy Hornej Nitry pod¾a bonitaèného informaèného systému je 815 TJ, èo predstavuje asi 11 % produkèného potenciálu po¾nohospodárskych pôd Slovenska. Výživové potreby obyvate¾ov okresu Prievidza pokrýva na 80 %. Obilninárstvo je rozšírené v Prievidzskej a Oslianskej kotline a v dolnej èasti údolia Nitrice. V lokalitách s �ažšími pôdami sa pestuje pšenica, na ¾ahších pôdach raž. Darí sa tu aj repke olejnej, ¾anu, kukurici, v teplejších polohách sa môže pestova� cukrová repa a takmer všade koreòová zelenina.

Odrazom hospodárenia je štrukturálna skladba hlavných plodín:

| Plodina | Optim.výmera |
| --- | --- |

%

z o.p.

Vým.

skut. r.96

%

z o.p.

Vým.

skut. r.97

%

z o.p.

Vým.

skut. r.98

%

z o.p.

Vým.

výh¾.

r.2000

%

| z o.p. |
| --- |
| Ozimná pšenica | 4349,0 | 27,5 | 4422,2 | 28,0 | 4246,8 | 26,9 | 4349,0 | 27,5 | 4349,0 | 27,5 |
| Ozimná raž | 268,8 | 1,7 | 201,0 | 1,3 | 139,7 | 0,9 | 237,2 | 1,5 | 268,8 | 1,7 |
| Ozimný jaèmeò | 601,0 | 3,8 | 764,0 | 4,8 | 726,0 | 4,6 | 601,0 | 3,8 | 601,0 | 3,8 |
| Jarný jaèmeò | 2055,9 | 13,0 | 1054,7 | 6,7 | 1275,4 | 8,1 | 1802,9 | 11,4 | 2055,9 | 13,0 |
| Ovos | 395,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 279,2 | 1,8 | 347,9 | 2,2 | 395,4 | 2,5 |
| Tritikale | 205,6 | 1,3 | 41,0 | 0,3 | 100,6 | 0,6 | 174,0 | 1,1 | 205,6 | 1,3 |
| Repka | 1439,1 | 9,1 | 1680,0 | 10,6 | 1313,0 | 8,3 | 1439,1 | 9,1 | 1439,1 | 9,1 |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

Z trvalých kultúr sú v okrese Prievidza zastúpené iba ovocné sady na ploche 552 ha (1,5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy). Ovocinárstvo na Hornej Nitre má dlhodobú tradíciu a v Bojniciach aj solídnu výskumnú a š¾achtite¾skú základòu (Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín Bojnice). Majú charakter extenzívnej domácej malovýroby. Pre intenzívne ovocinárstvo v okrese údajne nie sú konkurencieschopné pôdno-ekologické a klimatické podmienky. Výnimkou je len údolie Nitrice okolo Dolných Vesteníc, ale aj tu zakladanie ovocných fariem naráža na ochranu vodných zdrojov. Väèšie ovocné sady sú v k.ú. Handlová (96 ha, PODP Agroprodukt Handlová), Oslany (57 ha, PORS Oslany), Nitrianske Pravno (77 ha, PD Nitrianske Pravno), Dolné Vestenice POPD Dolné Vestenice, Nitrianske Suèany (SHR - Ing. Svitok). Sady sú väèšinou jabloòové, no zastaralé a málo produktívne. V K¾aène (fa EDYMA, Pánis) je na výmere 24 ha zdevastovaná plantáž bobu¾ovín. Navrhovaná je obnova na výmere 3 ha, pestovanie malín.

Ve¾kovýroba zeleniny v okrese zatia¾ nie je na potrebnej úrovni. Uvažuje sa o využití odpadového tepla z ENO pre skleníkové hospodárstvo.

Živoèíšna výroba

Charakteristickým znakom po¾nohospodárstva na Hornej Nitre je výrazná prevaha živoèíšnej produkcie nad rastlinnou. Táto špecializácia sa vyvinula už dávno v minulosti, pretože tu vždy boli pre to vhodné prírodné danosti. Znaèná èas� územia, hlavne v údolí Nitrice, ale aj severne od Prievidze a v okolí Handlovej, má optimálne pôdne a klimatické podmienky pre produkciu kvalitných ïatelinotráv, mimoriadne vhodných pre chov hovädzieho dobytka. V tomto druhu výroby v nedávnej minulosti dosahoval okres Prievidza vysoko nadpriemerné výsledky a v úžitkovosti dojníc sa radil na 3. miesto na Slovensku.

Poèty kusov hospodárskych zvierat k 30.9.1996 a 1997 v okrese Prievidza:

| Kategória | 30.9.1996 | 30.9.1997 | Index |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stav hosp. zvierat | Hustota na 100 ha | Stav hosp. zvierat | Hustota na 100 ha |
| v ks | p.p. | o.p. | v ks | p.p. | o.p. |
|  | Hovädzí dobytok | 14616 | 47,4 | - | 13028 | 42,2 | - | 89,1 |
| Ošípané | 37671 | - | 244,3 | 37831 | - | 245,3 | 100,4 |
| Ovce | 1714 | 5,6 | - | 1609 | 5,2 | - | 93,9 |
| Hydina | - | - | - | 122300 | - | - | - |

Zdroj: Odbor MP, KÚ v Trenèíne

Okres je najlepší v chove hovädzieho dobytka a ošípaných v rámci Trenèianskeho kraja. Chovom hospodárskych zvierat sa zaoberá 15 po¾nohospodárskych podnikov a 7 súkromne hospodáriacich ro¾níkov, spolu na 54 hospodárskych dvoroch. Chov oviec je iba v ŠM Kostolná Ves, Èierna Hora, Valaská Belá, a.s. (hospodársky dvor u Kuricov), Po¾no Vtáènik (Cíge¾), ŠM Chvojnica a Vjarspol, s.r.o. Nitrianske Pravno (hospodársky dvor Solka). Hydina sa chová iba na POPD Dolné Vestenice - hospodársky dvor Dolné Vestenice (10 000 ks), v Agrospole Diviaky - hospodársky dvor Diviaky n/N. (20 000 ks), v a.s. Èierna Hora Valaská Belá - hospodársky dvor u Kuricov (40 000 ks), v Agro ¼ubín - hospodársky dvor Zemianske Kosto¾any (12 300 ks) a v NAVI, s.r.o. Bojnice - hospodársky dvor Dubnica (40 000 ks).

Vytypované ve¾kokapacitné farmy a ich pásma hygienickej ochrany:

| P. è. | Ve¾kokapacitné stavby pre ŽV | Poèet hospodárskych zvierat v ks | PHO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | po¾nohospodársky podnik | HD | Ošípané |
| katastrálne územie | D | ost. HD |

SPP Koš Al Hadi

| - Koš | - | - | 7700 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VVO Koš Rybnikár | - | - | 7880 | 1000 |
|  | RDP Koš - hosp.Koš Grolmus | 248 | 447 | - | 500 |

SHR Ing. Pitner - Koš

| - Koš | - | - | 1949 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PD Horná Nitra

| - Brezany | 371 | 400 | - | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

POPD D.Vestenice - Ing.Svitok

SHR - hos.Nitrianske Suèany

| -Nitrianske Suèany | 310 | 370 | - | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

POPD Dolné Vestenice

| - Nitrica | - | - | 3765 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD Horná Ves | 306 | 463 | - | 500 |

Vysvetlivky:

HD	- hovädzí dobytok,        D	- dojnice

ost.HD	- ostatné kategórie hovädzieho dobytka (odchov mladého dobytka, jalovice, te¾atá))

PHO	- pásmo hygienickej ochrany súvislej obytnej zástavby, t.j. pásmo medzi objektom a zariadeniami ŽV a súvislou bytovou zástavbou, vrátane plôch vyhradených bytovej výstavbe územným plánom pod¾a zák. è. 50/76 Zb., resp. objektami a zariadeniami, ktoré vyžadujú hygienickú ochranu

Radikálna redukcia chovov hospodárskych zvierat a mnohokrát i ich vymiestnenie, resp. likvidácia chovov, objektov, areálov živoèíšnej výroby èiastoène vyriešili mnohé kolízne situácie z minulosti medzi hospodárskymi dvormi a osídlením, prípadne ochranou vôd, ovzdušia a prírody. Z malokapacitných fariem treba rieši� (zruši�, vymiestni� ŽV: 78 ks HD a 586 ošípaných) a hospodárstvo Prievidza-Agrospol Prievidza, pretože je nevhodne umiestnená vzh¾adom na bytovú výstavbu. Väèšiu pozornos� treba venova� ve¾kokapacitným stavbám.

Najproblematickejšie je katastrálne územie Koš s jeho okolím, kde je vysoká koncentrácia chovu hospodárskych zvierat, najmä ošípaných (17 529 ks). Odsúhlasená je už štúdia stavby Komplexné riešenie odpadového hospodárstva RDP Koš, Environmental Institute, s.r.o. Koš, 1997.

Farma hovädzieho dobytka PD Horná Ves je umiestnená na okraji CHKO Ponitrie. Chránenú vodohospodársku oblas� okres nezasahuje. V PHO vodného zdroja 2o vonkajšieho je iba ve¾kofarma ošípaných v POPD Dolné Vestenice, hospodársky dvor Nitrica. V PHO prírodných lieèivých zdrojov a minerálnych vôd sú ve¾kofarmy v k.ú. Koš a farma hovädzieho dobytka v PD Horná Nitra - hospodársky dvor Brezany. Problematická je tiež farma hovädzieho dobytka a oviec na ŠM Kostolná Ves hoci je malokapacitná, lebo je nevhodne umiestnená nad potokom a spôsobuje jeho zneèistenie.

Zamestnanos� v po¾nohospodárstve

V okrese Prievidza je pod¾a údajov krajského odboru MP SR zamestnaných v roku 1997 spolu 2 425 pracovníkov, èo je o 210 menej ako v roku 1996. Relatívna zamestnanos� na 1 ha po¾nohospodárskej pôdy je 12,3 ha. Na jedného zamestnanca pripadá 12,3 ha po¾nohospodárskej pôdy a ornej pôdy 6,5 ha.

V budúcnosti sa predpokladá mierne tempo znižovania agrárnej zamestnanosti tak, aby poèet pracovníkov v roku 2000 dosiahol 2 202.

Prepojenie po¾nohospodárskej prvovýroby a spracovate¾ského priemyslu

V súèasnom období privatizácie a transformácie sa presadila zásada užšieho prepojenia po¾nohospodárskej prvovýroby a nadväzujúceho spracovate¾ského priemyslu. Centrum rozvoja záhradníctva, s.r.o. - skleníkové hospodárstvo s pestovaním zeleniny a škôlkou je v Prievidzi a Po¾nonákup, a.s. Hornonitran je tiež v Prievidzi.

Menšie spracovate¾ské prevádzky sú VJARSPOL, s.r.o. Nitrianske Pravno - mäsovýroba, bitúnok, PD Horná Nitra Nedožery-Brezany - mäsovýroba, bitúnok a Ertel-Koš, POPD Dolné Vestenice tiež mäsovýroba a bitúnok. V Po¾noprodukte Prievidza je výroba prútených košov. Väèšie potravinárske prevádzky sú: Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s., Torzo, s.r.o. Prievidza, Nestlé Food, s.r.o. Prievidza a Prievidzská mliekáreò, a.s.

Okres Púchov

Agropotravinársky komplex patrí v súèasnosti na území okresu Púchov k zložitým sektorom K urèitej stabilizácii agropotravinárskeho sektoru, hlavne pokia¾ ide o odbyt jeho produktov, môže prispie� i rozvoj agroturistiky, ktorý sa rozbieha na PD Mesteèko.

Na území okresu Púchov tvorí po¾nohospodárska pôda 36,67 % z celkovej výmery územia. Pod¾a druhov pozemkov je výmera nasledovná:

| Druh pozemku | Výmera v ha | % |
| --- | --- | --- |
| z po¾nohospodárskej pôdy | z celkovej výmery |
| Orná pôda | 4302 | 31,26 | 11,46 |
| Chme¾nice | - | - | - |
| Vinice | - | - | - |
| Záhrady | 616 | 4,48 | 1,64 |
| Ovocné sady | 141 | 1,02 | 0,38 |
| Trvalé trávne porasty | 8702 | 63,24 | 23,19 |
| Po¾nohospodárska pôda | 13761 | 100,0 | 36,67 |

Zdroj: Štatistická roèenka o pôdnom fonde v SR pod¾a údajov katastra nehnute¾ností k 1. januáru 1997

Pre tento pôdny fond je charakteristický vysoký podiel trvalých trávnych porastov (TTP), ktoré tvoria 63,24 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy, produkène ve¾mi rozdielne.

Ovocné sady na výmere 141 ha v katastrálnom území Púchov sa intenzívne nevyužívajú a sú vedené len evidenène.

Ïalšie využívanie pôdneho fondu ovplyvòuje priestorová diferenciácia stanovištných podmienok a produkèný potenciál po¾nohospodárskych pôd. Na základe pôdno-ekologickej regionalizácie (Výskumný ústav pôdnej úrodnosti Bratislava 1994) bol zaradený do  pôdno-ekologickej podoblasti pohorí a vrchovín západnej èasti flyšového pásma. Ide o zvetraliny flyšových hornín, kde prevládajú kambizeme typické až oglejené, menej rendziny. Agroklimatický región je mierne chladný, vlhký až chladný.

V tejto pôdno-ekologickej podoblasti sa predpokladá nasledujúca typologicko-produkèná kategória (TPK) po¾nohospodárskych pôd (v %):

| Typologicko-produkèná kategória | Pohoria a vrchoviny západnej èasti flyšového pásma - (%) |
| --- | --- |
| Orné pôdy: |
| produkèné až najprodukènejšie | 7,5 |
| málo produkèné až stredne produkèné | 22,2 |
| Striedavé polia: |
| stredne produkèné polia a produkèné lúky | 0,1 |
| menej produkèné polia a produkèné lúky | 6,1 |
| málo produkèné polia a produkèné lúky | 11,9 |
| Trávne porasty: |
| produkèné | 19,6 |
| máloprodukèné | 30,5 |
| Nevhodné | 1,8 |

Zdroj: Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Návrh štruktúry po¾nohospodárskych kultúr a osevu plodín v rozdielnych pôdno-ekologických podoblastiach (MP SR 1994) udáva v pôdno-ekologickej podoblasti pohorí a vrchovín západnej èasti flyšového pásma nasledujúci podiel jednotlivých druhov pozemkov:

Druh pozemku

Súèasný stav

| % z po¾nohosp.pôdy | % po¾nohosp. pôdy pod¾a jednotlivých variantov |
| --- | --- |
| Orná pôda | 31,26 | 24,2 - 33,5 |
| Chme¾nice, vinice, záhrady, sady | 5,50 | 4,4 |
| Trvalé trávne porasty - lúky a pasienky | 63,24 | 62,4 - 71,4 |

Zdroj: Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Porovnaním súèasného stavu s návrhom zastúpenia jednotlivých kultúr v rámci po¾nohospodárskeho pôdneho fondu sa ukazuje, že v tomto smere nebude potrebné z h¾adiska racionálneho využívania produkèného potenciálu a typologicko-produkèných kategórií pôd realizova� podstatné zmeny v štruktúre po¾nohospodárskych kultúr.

Hydromeliorácie

Vzh¾adom na pôdno-klimatické podmienky nebolo potrebné v riešenom území budova� rozsiahlejšie hydromelioraèné zariadenia. Pod¾a údajov Výskumného ústavu závlahového hospodárstva Bratislava (1997) sú odvodnenia vybudované na výmere 177 ha a závlahy na výmere 2 161 ha. S ïalšou výstavbou hydromelioraèných stavieb sa v súèasnosti neuvažuje, pôjde len o rekonštrukciu a sfunkènenie už vybudovaných. Súvisí to i s otázkou obnovovania vlastníckych vz�ahov k po¾nohospodárskym pozemkom a novým poh¾adom na ekologizáciu po¾nohospodárstva.

Organizácia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Z celkovej výmery po¾nohospodárskej pôdy, ktorú eviduje Okresný úrad - odbor katastrálny k 1.1.1997 sa ve¾kovýrobne využíva  72,65 %, t.j.  9 998 ha takto:

| Subjekt | Poèet | Výmera v ha | % z celkovej výmery |
| --- | --- | --- | --- |
| Spoloènosti s.r.o. | 5 | 5019 | 50,22 |
| Po¾nohospodárske družstvá (PD) | 1 | 3576 | 35,76 |
| Súkromne hospodáriaci ro¾níci (SHR) s výmerou nad 150 ha | 4 | 1403 | 14,02 |

Zdroj: Z podkladov MP SR, KO Trenèín, pracovisko Púchov, 1997

Keïže transformácia v po¾nohospodárskej prvovýrobe nie je ukonèená, možno v tejto oblasti oèakáva� zmeny buï  v poète subjektov hospodáriacich na pôde, alebo vo výmere obhospodarovanej pôdy.

Je potrebné poveda�, že znaèná výmera po¾nohospodárskej pôdy, prevažne vo vyšších polohách, sa neobrába a postupne zarastá samonáletom. Preto bude potrebné túto problematiku rieši� v rámci projektov pozemkových úprav zmenou kultúry medzi po¾nohospodárskym a lesným pôdnym fondom a ostatnými plochami pôdneho fondu.

Projekty pozemkových úprav v zmysle zákona è. 330/1991 Zb. neboli zatia¾ ukonèené ani v jednom katastrálnom území. Vykonávajú sa len registre pôvodného stavu vlastníctva k pozemkom (ZRPS, RVT, ROEP). K 10.11.1997 boli ukonèené v k.ú. Dohòany, Lednica, Lúky pod Makytou, Visolaje a Zbora s tým, že sa rokuje o vykonaní dodatoèných zmien pre zmenu špecifických podmienok. Register v k.ú. Steženice je zapísaný do KN, v k.ú. Zárieèie je register ukonèený rozhodnutím. Rozpracované sú v k.ú. Beluša, Lazy pod Makytou, Mojtín a Zubák (pod¾a údajov OÚ Púchov, odbor pozemkový, po¾nohospodárstva a lesného hospodárstva). Tiež sa vytyèujú pôvodné a náhradné pozemky.

Termín vypracovania pozemkových úprav pre všetky k.ú. okresu nie je možné z poh¾adu súèasného stupòa poznania urèi�. Bude závisie� od rozpoètu MP SR.

Obmedzujúce faktory využitia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Zákonné obmedzenia pre intenzívne hospodárenie predstavujú pozemky nachádzajúce sa v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody, na území CHVO Strážovské vrchy a CHVO Beskydy - Javorníky, ako i pozemky nachádzajúce sa v CHKO Kysuce. Tieto územia sú však vhodné pre organické systémy po¾nohospodárstva.

V súlade so „Správou o po¾nohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 1996“ by sa organické po¾nohospodárstvo malo realizova� na 5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy, èo v okrese Púchov predstavuje výmeru 685 ha.

Pri obmedzení po¾nohospodárskej výroby na konkrétnych pozemkoch vyplývajúcich zo zákona je potrebné uvažova� s primeranou kompenzáciou (majetkovou ujmou) pre obhospodarovate¾ov týchto pozemkov.

Po¾nohospodárska výroba

Rastlinná výroba

Rastlinná výroba sa postupne prispôsobuje reálnemu dopytu po jej produktoch, èo sa prejavilo aj na zmene štruktúry osevných plôch. Okrem obilovín sa rastlinná výroba orientuje predovšetkým na produkciu krmovín pre živoèíšnu výrobu. Výrazne pokleslo pestovanie zemiakov, strukovín i olejnín. PD Mesteèko sa špecializuje na výrobu pohánky.

Návrh osevu plodín v porovnaní so súèasným stavom v okrese je nasledovný:

| Plodina | % z výmery ornej pôdy |
| --- | --- |
|  | Súèasný stav | Optimálna výmera | Návrh pod¾a variantov pohoria a vrchoviny |
| Obiloviny | 34,8 | 49,0 | 42,0 - 47,1 |
| Strukoviny | 1,9 | neudáva | 2,4 - 4,9 |
| Kàmna repa | 1,2 | neudáva | 0,9 - 1,0 |
| Zemiaky | 0,5 | neudáva | 4,2 - 8,8 |
| Olejniny | 4,6 | 8,7 | 5,2 - 7,7 |
| Jednoroèné krmoviny | 29,5 | neudáva | 11,8 - 14,4 |
| Viacroèné krmoviny | 27,5 | neudáva | 20,3 - 29,5 |

Zdroj:	Súèasný stav pod¾a údajov MP SR,  pracovisko Púchov

Optimálna výmera:	MP SR, Krajský odbor Trenèín

Návrh:	Komplexný program využitia pôdno-produkèného potenciálu, vrátane ekologických aspektov, ekonomických a právnych mechanizmov na jeho realizáciu, MP SR 1994

Živoèíšna výroba

V živoèíšnej výrobe možno konštatova� podstatné spomalenie poklesu stavov hospodárskych zvierat a zlepšené využívanie ich úžitkových vlastností. Tým sa postupne vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu trhu so živoèíšnymi produktami.

Na území okresu sú strediská živoèíšnej výroby priestorovo rovnomerne rozložené, v súèasnosti s menšími kapacitami hospodárskych zvierat. Strediská živoèíšnej výroby, ktoré si i napriek pretrvávajúcim výrobným a odbytovým problémom zachovali svoj ve¾kovýrobný charakter a ktoré môžu ma� vplyv na okolité životné prostredie, sú:

Púchov-Hloža, farma výkrmu ošípaných U+R, s.r.o. s kapacitou 5 000 ks s otvoreným obratom stáda. Ustajnenie na pilinách.

Púchov-Vieska, farma nosníc, výkrmu brojlerov a moriek - Janek, s.r.o. Ustajnenie podstielkové.

Živoèíšna výroba je orientovaná na chov hovädzieho dobytka a chov ošípaných. Významný je aj chov oviec (Agrodolina, s.r.o., Agrafa, s.r.o., PD Mesteèko, Agrotip, s.r.o., Halász Ján Nimnica).

Stavy hospodárskych zvierat sú nasledovné:

| Kategória | 30.9.1996 | 30.9.1997 | Index |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stav) | Hustota/100 ha | Stav | Hustota/100 ha | % |
|  | (ks | PPF | Or. p. | (ks) | PPF | Or. p. |
|  | Hovädzí dobytok | 3353 | 29,7 | - | 3264 | 28,9 | - | 97 |
| Ošípané | 1963 | - | 60,3 | 3162 | - | 97,1 | 161 |
| Ovce | 4352 | 38,5 | - | 4057 | 35,9 | - | 93 |

Zdroj: Pod¾a údajov MPSR, Krajský odbor Trenèín, 1997

Stabilizácia živoèíšnej výroby a stavov hospodárskych zvierat vytvárajú predpoklady k postupnému prehodnoteniu využitia jednotlivých stredísk (fariem, dvorov, areálov) živoèíšnej výroby a urèenie ich prioritnej funkcie. Využite¾nos� objektov živoèíšnej výroby sa pohybuje od 0-75 %, èím sa znižujú pásma hygienickej ochrany voèi obytnej zóne. Tieto by však bolo žiadúce znižova� zavádzaním nových technológií a celkového usporiadania väèšiny stredísk, ktoré sú plošne využité ve¾mi extenzívne. Preto poskytujú rezervné plochy pre možnú novú výstavbu, nie však obytnú.

Zamestnanos� v po¾nohospodárstve

V okrese Púchov je v po¾nohospodárskej prvovýrobe zamestnaných celkom 1 002 pracovníkov. V porovnaní s ostatnými ekonomickými odvetviami národného hospodárstva, po¾nohospodárstvo vykazuje najväèšie tempo a intenzitu znižovania zamestnanosti.

V ïalšom období sa predpokladá miernejšie tempo znižovania agrárnej zamestnanosti. Oèakáva sa skôr zmena vnútrorezortných proporcií. V rámci riešeného územia sa pokles zamestnanosti odhaduje na cca 2 %. Relatívna zamestnanos� na 100 ha po¾nohospodárskej pôdy je na území okresu 7,28, èo je nad celoslovenským priemerom.

Prepojenie po¾nohospodárskej prvovýroby a spracovate¾ského priemyslu

V súèasnom období privatizácie sa presadila zásada užšieho prepojenia po¾nohospodárskej prvovýroby a nadväzujúceho spracovate¾ského priemyslu, tiež technických a biologických služieb. V okrese v súèasnosti nepracuje ani pri jednom podnikate¾skom subjekte hospodáriacom na pôde spracovate¾ský závod s menšou výrobnou kapacitou, ktorý by spracovával výrobky priamo u producenta základných surovín. Predbežne sa s takouto prevádzkou ani neuvažuje.

Okres Trenèín

Okres Trenèín sa vyznaèuje znaènou èlenitos�ou územia. Je zaradený pre potreby návrhu reštrukturalizácie po¾nohospodárstva založenom na ekologických princípoch prevažne do pôdno-ekologickej podoblasti

(PEPO) 44., t.j. Pohoria a vrchoviny flyšového pásma s regiónom Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina (441)

PEPO 46 Nižšie pohoria s regiónmi Považský Inovec (462) a Strážovské vrchy (464)

v južnej èasti okresu je najmenej zastúpený PEPO Podunajská pahorkatina 22 s regiónom Nitrianska pahorkatina (222).

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov

| Druh pozemku (kultúra) | Výmera |
| --- | --- |
|  | v ha |

v %

z po¾noh. pôdy

v %

| z celk. výmery |
| --- |
| Orná pôda | 16313 | 55,9 |
|  | Chme¾nice | 382 | 1,3 |
|  | Vinice | - | - |
|  | Záhrady | 1317 | 4,5 |
|  | Ovocné sady | 187 | 0,6 |
|  | Trvalé trávne porasty | 11010 | 37,7 |
|  | Po¾nohospodárska pôda okresu | 29209 | 100,0 | 43,3 |
| Lesné pozemky | 30519 |
| 45,2 |
| Rybníky a ostatné vodné plochy | 1077 |
| 1,6 |
| Zastavané plochy | 3692 |
| 5,5 |
| Ostatné plochy | 2966 |
| 4,4 |
| Celková výmera okresu | 67463 |
| 100,0 |

Zdroj:	Štatistická roèenka o pôdnom fonde v SR pod¾a údajov katastra nehnute¾ností k 1. januáru 1997

Percento zornenia 55,9 je približne na úrovni zornenia kraja (55,6 %) a mierne nižšie ako celoslovenský priemer (60,4 %).

Plocha trvalých kultúr (chme¾nice, ovocné sady) je spolu 569 ha, èo predstavuje 1,9 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy okresu. Z celoslovenského i regionálneho h¾adiska je tu významné chmeliarstvo, trenèianske chme¾nice tvoria 29,4 % z celoslovenskej rozlohy. Chme¾nice sa nachádzajú v katastrálnych územiach Adamovské Kochanovce, Bobot, Ivanovce, Melèice, Nemšová, Trenèín, Trenèianske Biskupice, Ve¾ké Bierovce, Ve¾ké Stankovce a Istebník. Najväèšie pestovate¾ské plochy sú v Trenèíne (109,2 ha).

Ovocné sady sú vysadené na ploche 187 ha, t.j. 0,6 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy okresu. Významnejšie lokality s výmerou väèšou ako 10,0 ha sa nachádzajú v k.ú. Trenèín (17,8 ha), Záblatie (12,9 ha), Mníchova Lehota (36,0 ha), Trenèianske Mitice (12,3 ha), Ve¾ké Bierovce (26,3 ha) a Ve¾ké Stankovce (10,1 ha). Obhospodarujú ich po¾nohospodárske družstvá alebo akciová spoloènos� PODOS so sídlom v Myjave.

Trvalé trávne porasty zaberajú v okrese 11 010 ha, èo predstavuje 37,7 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy. Zatrávnením po¾nohospodárskej pôdy presahuje okres Trenèín celoslovenský priemer (34,4 %).

Hydromeliorácie

Pod¾a údajov Výskumného ústavu závlahového hospodárstva (Bratislava, 1997) sú v okrese Trenèín vybudované závlahy na ploche 1 447 ha a odvodnených plôch je 6 341 ha.

Po roku 1990 boli zrušené hnojovicové závlahy. Zostáva iba hnojovicová závlaha v Drietomej (80 ha) a v Trenèianskych Stankovciach (36 ha). Ostatné závlahy sa prevádzajú èistou vodou. Asi 60 % závlah sa nachádza po oboch stranách Váhu. Sú to ve¾koplošné závlahy. Ostatné závlahové stavby, a to pri Trenèíne, Adamovských Kochanovciach, Kostolnej-Zárieèí, Chocholnej-Velèiciach sú menšieho rozsahu.

Odvodnenie pozemkov je na výmere 6 341 ha, èo predstavuje 21,7 % z po¾nohospodárskej pôdy okresu. Odvodòované pozemky sa nachádzajú roztrúsene predovšetkým v podhorských oblastiach. Na zmiernenie napätia medzi potrebami a disponibilnými zdrojmi závlahovej vody slúži po¾nohospodárska vodná nádrž v Svinnej.

Budovanie nových hydromelioraèných stavieb je nereálne. V budúcnosti pôjde väèšinou len o obnovu a sfunkènenie už existujúcich stavieb.

Obmedzujúce faktory využitia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Obmedzenia týkajúce sa využitia PPF a po¾nohospodárskej výroby v chránených územiach prírody a krajiny a CHVO

V súlade so Správou o po¾nohospodárstve a potravinárstve v SR by sa organické po¾nohospodárstvo, ktoré sa odporúèa v územiach s obmedzeným hospodárením, malo realizova� na 5 % z výmery po¾nohospodárskej pôdy, èo v okrese Trenèín predstavuje 1 460 ha.

Pri obmedzení po¾nohospodárskej výroby na konkrétnych pozemkoch vyplývajúcich zo zákona je potrebné uvažova� s primeranou kompenzáciou (majetkovou ujmou) pre obhospodarovate¾ov týchto pozemkov, èo však nie je zatia¾ legislatívne dotiahnuté.

Organizácia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a po¾nohospodárskej výroby

Na po¾nohospodárskom pôdnom fonde hospodária nasledovné po¾nohospodárske subjekty:

| Sektor | Sektorový preh¾ad o plochách kultúr v ha k 1.1.1997 |
| --- | --- |
|  | Poèet závodov | Po¾nohospo-dárska pôda | Orná pôda |
| Štátny sektor |
| Plemenárske podniky | 2 | 2485 | 958 |
| Školské hospodárstva po¾nohosp. odbor. uèilíš� | 1 | 1 |
|  | Štátne majetky | 4 | 2255 | 620 |
| Pozemkový fond | 1 | 6 |
|  | Verejný sektor |
| Ostatné podniky (závody) verejného sektoru | 178 | 290 | 55 |
| Akciové a ïalšie spoloènosti | 141 | 2734 | 2383 |
| Cirkvi | 11 | 10 | 1 |
| Družstevný sektor |
| Po¾nohospodárske družstvá | 16 | 19549 | 12241 |
| Záhumienky po¾nohospodárskych družstiev | (1790) | 362 | 132 |
| Spoloèné po¾nohospodárske podniky | 2 | 37 | 3 |
| Súkromný sektor |
| Samostatne hospodáriaci ro¾níci (vrátane držite-¾ov po¾nohosp.pôdy a les. pozem. nad 0,1 ha) | 6736 | 1952 | 1052 |
| Spoloèné majetky urbariátov a komposesorátov | 3 | 28 |

Zdroj:	Štatistická roèenka o pôdnom fonde SR k 1.1.1997, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava 1997

Po roku 1989 nastal proces privatizácie a transformácie. Dopad na po¾nohospodárstvo je hlavne v rozde¾ovaní po¾nohospodárskych podnikov a v drobení pozemkov. Preh¾ad o poète podnikate¾ských subjektov prvovýroby v novembri 1997 bol nasledovný:

| PD | a.s. | s.r.o. | SHR | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poèet |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

| p.p./o.p. | Poèet |
| --- | --- |

Výmera

p.p./o.p.

Výmera

| p.p./o.p. |
| --- |
| 15 | 17932,2 | 2 | 3150,1 | 4 | 3417,0 | 2 | 146,8 | 24646,1 |
|  | 10631,4 |
| 1279,6 |
| 1923,1 |
| 145,0 | 13979,1 |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

Èlenenie po¾nohospodárskych subjektov pod¾a ve¾kosti po¾nohospodárskej pôdy je nasledovné:

| Do 50 ha | 50-100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | nad 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. | Poè. | Náz. |
| 1 | PD | - | - | 2 | PD | 1 | PD | 6 | PD | 4 | PD | 1 | PD |
| 1 | SHR | - | - | 1 | SHR | 1 | s.r.o. | 3 | s.r.o. | - | - | 1 | a.s. |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

Na jedného samostatne hospodáriaceho ro¾níka (vrátane užívate¾ov nad 0,1 ha) pripadá 0,290 ha.

V zmysle zákona è. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách sú v okrese Trenèín pred ukonèením komplexné projekty pozemkových úprav v k.ú. Nemšová, Horné Srnie, K¾úèové, Trenèianska Závada.

Po¾nohospodárska výroba

Rastlinná výroba

Rozmanité prírodné podmienky majú dopad na po¾nohospodársku výrobu. Na území okresu sú zastúpené všetky štyri výrobné oblasti: kukurièná, repárska, zemiakárska a horská, prièom prevláda repárska a zemiakárska oblas�.

Preh¾ad pestovaných plodín a výh¾ad do roku 2000

| Plodina | Optim.výmera |
| --- | --- |

%

z o.p.

Vým.

skut. r.96

%

z o.p.

Vým.

Skut. r.97

%

z o.p.

Vým.

skut. r.98

%

z o.p.

Vým.

výh¾.

r.2000

%

| z o.p. |
| --- |
| Ozimná pšenica | 3914,1 | 28,0 | 4541,0 | 32,5 | 4208,8 | 30,1 | 3914,1 | 28,0 | 3914,1 | 28,0 |
| Ozimná raž | 209,7 | 1,5 | 94,0 | 0,7 | 74,9 | 0,5 | 167,7 | 1,2 | 209,7 | 1,5 |
| Ozimný jaèmeò | 447,3 | 3,2 | 392,0 | 2,8 | 466,0 | 3,3 | 447,3 | 3,2 | 447,3 | 3,2 |
| Jarný jaèmeò | 1817,3 | 13,0 | 1126,0 | 8,1 | 1494,9 | 10,7 | 1705,5 | 12,2 | 1817,3 | 13,0 |
| Ovos | 363,5 | 2,6 | - | - | 270,0 | 1,9 | 321,5 | 2,3 | 363,5 | 2,6 |
| Triticale | 195,7 | 1,4 | 368,0 | 2,6 | 101,6 | 0,7 | 195,7 | 1,4 | 195,7 | 1,4 |
| Kukurica na zrno | 83,9 | 0,6 | 110,0 | 0,8 | 100,0 | 0,7 | 83,9 | 0,6 | 83,9 | 0,6 |
| Repka | 1170,1 | 8,4 | 1270,0 | 9,1 | 1240,0 | 8,9 | 1170,1 | 8,4 | 1170,1 | 8,4 |
| Slneènica | 19,6 | 0,1 | 25,0 | 0,2 | 40,0 | 0,3 | 19,6 | 0,1 | 19,6 | 0,1 |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

Rastlinná výroba prekonáva v súèasnej dobe znaèné odbytové problémy, èo sa prejavuje i na štruktúre osevných plôch. Nárast pestovate¾ských plôch sa predpokladá iba u ozimnej raži, ozimného jaèmeòa a jarného jaèmeòa. Navrhuje sa pestovanie ovsa, ktorého optimálna výmera by mala by� 363,5 ha. Zmeny v štruktúre rastlinnej výroby výrazne ovplyvòujú poèetnos� a využite¾nos� hospodárskych objektov. Ubúdajú kapacitne väèšie manipulaèné strediská na pozberovú úpravu plodín a skladovacie kapacity v po¾nohospodárskej prvovýrobe.

Živoèíšna výroba

Živoèíšna výroba v okrese sa orientuje prevažne na chov hovädzieho dobytka a ošípaných. V menšej miere je zastúpený chov oviec a hydiny. Z netradièných zvierat sa tu chovajú kozy (80 ks) v Súèanke Horná Súèa, 9 ks kašmírskych kôz vo Výskumnom ústave živoèíšnej výroby v Trenèianskej Teplej a 388 jazdeckých športových koní v žrebèíne Motešice.

Poèty hospodárskych zvierat

| Hovädzí dobytok | Ošípané | Ovce | Hydina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 |
| 13540 | 12310 | 35603 | 32662 | 1837 | 1808 | 147200 | 147200 |

Zdroj:	MP SR - krajský odbor Trenèín, XI/1997

Hustota chovu hovädzieho dobytka je 48,1 ks na 100 ha po¾nohospodárskej pôdy a index rastu 91 %, hustota chovu ošípaných 211,7 ks na 100 ha ornej pôdy a index rastu 92 % a hustota chovu oviec je 7,1 ks na 100 ha po¾nohospodárskej pôdy, index rastu 98 %.

Napriek zlej situácii v živoèíšnej výrobe sa v súèasnosti spomalil pokles stavov hospodárskych zvierat, znížilo sa hynutie zvierat, èiastoène sa zlepšilo využívanie reprodukèných a úžitkových vlastností hospodárskych zvierat. Postupne sa vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu trhu so živoèíšnymi produktami.

Pásma hygienickej ochrany

P.è.

Ve¾kokapacitné stavby

| pre ŽV | Poèet hospodárskych zvierat |
| --- | --- |
|  | -po¾nohos.podn. | HD | Ošípané | Hydina | PHO |
|  | -katastrálne územie | D | VHD | ost.HD | výkrm | ost. ošíp. |

Agrokombinát, a.s

| - Ve¾ké Bierovce | - | - | - | 10000 | 4400 | - | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agrokombinát, a.s. | - | - | - | - | 1000 | 105000 | 2000 |

PD Trenèín-Soblahov

| - Opatovce | - | - | - | 5000 | - | - | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD Melèice-Lieskové

| - Ivanovce | 400 | - | 550 | - | - | 2000 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD Trenèianska Turná

| - Trenèianska Turná | 230 | - | 550 | 2500 | - | - | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD Drietoma

| - Drietoma | 320 | - | 380 | - | - | 20000 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD Dolná Súèa

| - Dolná Súèa | 340 | - | 300 | - | - | - | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD Chocholná-Velèice

| - Velèice | 320 | - | 400 | 600 | - | - | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD Nemšová-Vlára-K¾úèové | 465 | - | 50 | - | - | - | 500 |

Vysvetlivky:

HD	- hovädzí dobytok

D	- dojnice

VHD	- výkrm hovädzieho dobytka

ost.HD	- ostatné kategórie hovädzieho dobytka (odchov mladého dobytka, jalovice, te¾atá)

ost.ošíp.	- ostatné ošípané

PHO	- pásmo hygienickej ochrany súvislej obytnej zástavby, t.j. pásmo medzi objektom a zariadeniami ŽV a súvislou bytovou zástavbou, vrátane plôch vyhradených bytovej výstavbe územným plánom pod¾a zák. è. 50/76 Zb., resp. objektami a zariadeniami, ktoré vyžadujú hygienickú ochranu

V chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy sa nenachádza žiadna ve¾kofarma. V pásme hygienickej ochrany 2. stupòa sú nasledovné ve¾kofarmy: Ve¾ké Bierovce - chov ošípaných, Ve¾ké Bierovce - chov hydiny, Trenèín-Soblahov - výkrm ošípaných. Naproblematickejším z h¾adiska ochrany životného prostredia sa javí okolie Ve¾kých Bieroviec, kde je sústredený ve¾kokapacitný chov ošípaných, hydiny i hovädzieho dobytka. Najviac rušivým je chov ošípaných, so súèasným stavom 14 400 ks. Na ve¾kofarme boli v záujme ochrany životného prostredia uskutoènené nasledovné opatrenia: znížil sa stav hospodárskych zvierat, bola vybudovaná vlastnú ÈOV, urobili sa technické a technologické opatrenia.

Nová po¾nohospodárska úèelová výstavba sa v okrese Trenèín nepredpokladá. V rekonštrukcii s dostavbou v rámci existujúceho areálu je hospodársky dvor Záblatie. Súèasne sa buduje v areáli spevnené po¾né hnojisko.

Pokles stavov hovädzieho dobytka vytvára bohaté rezervy predovšetkým objemového krmu pre ovce. Táto skutoènos�, vzh¾adom na reálne možnosti rastu ich stavov v najbližších rokoch, môže výrazne zvýši� úlohu oviec v oblasti krajinotvornej. Súèasnú depresiu v chove oviec je potrebné odstráni� urýchlenou zmenou úžitkového zamerania z produkcie vlny na produkciu mäsa a mlieka a likvidáciu extenzívneho systému chovu.V okrese Trenèín sa ovèiarstvom zaoberá Výskumný ústav v Trenèianskej Teplej (768 oviec, 9 kašmírskych kôz z Nového Zélandu) zaoberá spracovávaním koncepcií a štúdií v oblasti ovèiarstva výskumnými a š¾achtite¾skými úlohami a obchodno-vývoznou èinnos�ou. V Trenèianskom okrese klesol poèet oviec z 1 837 ks v roku 1996 na 1 808 ks v roku 1997 (rozdiel 29 ks). V súèasnosti sa ovce chovajú v Dúbrave, Záblatí a Omšení.

Zamestnanos� v po¾nohospodárstve

V okrese Trenèín je pod¾a údajov krajského odboru MP SR zamestnaných 2 266 pracovníkov, èo je o 326 menej ako v roku 1996. Relatívna zamestnanos� na 100 ha po¾nohospodárskej pôdy je 10,9 ha. Na jedného zamestnanca pripadá 10,9 ha po¾nohospodárskej pôdy a 6,6 ha ornej pôdy.

V budúcnosti sa predpokladá miernejšie tempo znižovania agrárnej zamestnanosti tak, aby poèet pracovníkov v roku 2000 dosiahol 1 996. Tým stúpne poèet ha po¾nohospodárskej pôdy na 1 pra-covníka na 16,8 a ornej pôdy na 7,0 ha. Oèakáva sa i zmena vnútrorezortných proporcií.

Prepojenie po¾nohospodárskej prvovýroby a spracovate¾ského priemyslu

V súèasnom období privatizácie sa presadila zásada užšieho prepojenia po¾nohospodárskej prvovýroby a nadväzujúceho spracovate¾ského priemyslu a tiež podnikov biologických a technic-kých služieb.

Pri podnikoch po¾nohospodárskej prvovýroby vznikli spracovate¾ské závody s menšou výrobnou kapacitou, napr. Cukrovar - Trenèianska Teplá, Old Herold Ferm - Trenèín (kvasnice, alkohol) Langospol - Trenèín (pekáreò), Maroš -Trenèín (bitúnok) a Ilavský - Trenèianske Stankovce (bitúnok, spracovanie mäsa).

Lesné hospodárstvo

V riešenom území Trenèianskeho kraja zaberajú lesné porasty celkom 220 173 ha, èo je 48,9 % z celkovej výmery kraja. Územie lesnatos�ou prekraèuje celoslovenský priemer lesnatosti a patrí k najlesnatejším krajom Slovenska. Najlesnatejším okresom je Považská Bystrica - 60 % územia okresu tvoria lesy a najmenej lesnatým okresom je Myjava s 33 %-nou lesnatos�ou, èo zodpovedá celoslovenskému priemeru. Preh¾ad LPF v jednotlivých okresoch uvádza nasledovná tabu¾ka.

Lesný pôdny fond a lesnatos�:

| Okres | LPF | % LPF z celkovej výmery okresu |
| --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou | 23933 | 50 |
| Ilava | 18638 | 52 |
| Myjava | 10818 | 33 |
| Nové Mesto nad Váhom | 21878 | 38 |
| Partizánske | 13459 | 45 |
| Považská Bystrica | 28772 | 60 |
| Prievidza | 52408 | 55 |
| Púchov | 19748 | 53 |
| Trenèín | 30519 | 45 |
| Celkom | 220173 | 49 |

Èlenenie LPF a jeho výmera v ha:

| Kategória lesov | % LPF z celk. | Ihliènatá plocha | Listnatá plocha | Výmera LPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( zásoba dreva

| v m3/ha | Celková odhadovaná zásoba dreva v m3/ha |
| --- | --- |
|  | výmery |
| Ihliè. | Listn. | Ihliènatá | Listnatá |

hospodárske

ochranné

osobit.urèenia

spolu

48,9

55 853

9 398 5 372

116596

21 402

11552

220 173

220

198

17 695686

55 021384

V území kraja je LPF rozložený do 28 LHC. Vlastnícke vz�ahy k lesom sú v prospech vlastníctva štátu.

Lesné porasty v území okresu vykazujú pomerne vysokú ekologickú stabilitu a takmer prirodzené spoloèenstvá lesných ekosystémov. V týchto spoloèenstvách sa nachádzajú kvalitní jedinci lesných drevín s genofondovými vlastnos�ami, ktoré ich predurèujú na zber semena.

Jedným zo strategických cie¾ov lesníctva na Slovensku je zachovanie lesov, t.j. udržanie a postupné zvýšenie výmery lesných porastov a lesnatosti ako významného predpokladu z h¾adiska ekologickej rovnováhy a stability krajiny. Tento zámer je potrebné realizova� aj prostredníctvom zalesòovania pôd, ktoré nie je vhodné využíva� na po¾nohospodársku výrobu.

Programom zalesòovania pôd nevyužitých na po¾nohospodársku výrobu sa zaoberala aj vláda SR. Prijala uznesenie è. 550/1994 Z.z., ktorým schválila Program zalesòovania po¾nohospodársky nevyužite¾ných nelesných pôd v rokoch 1994-1996 s výh¾adom do roku 2000. Uložila ministrovi pôdohospodárstva vytvára� finanèné a legislatívne podmienky pre realizáciu tohto programu. Hlavným zdrojom na pokrytie nákladov lesníckych èinností u obhospodarovate¾ov lesov sú výnosy z �ažobnej èinnosti, tvorené predovšetkým tržbami za drevo.

Pestovate¾ská èinnos� je z h¾adiska dôchodkovosti jesnostrannou nákladovou èinnos�ou. Pri súèasných rentových možnostiach lesného hospodárstva sa užívatelia lesov nezaobídu bez finanènej výpomoci z verejných zdrojov. Dôvodom je nielen nízka rentabilita lesného hospodárstva ale aj skutoènos�, že obhospodarovaním lesov sa súèasne priespieva k získaniu nespeòažovaných efektov zahrnutých pod pojem verejnoprospešné funkcie lesov.

Lesy na území kraja obhospodarujú Západoslovenské lesy, š.p. Bratislava, Severoslovenské lesy, š.p. Žilina a Stredoslovenské lesy, š.p. Banská Bystrica prostredníctvom svojich odštepných lesných závodov. Okrem lesov vo vlastníctve štátu obhospodarujú i lesy v nájme od vlastníkov, ktorým už boli vydané a zatia¾ i lesy, kde vlastníctvo a užívacie práva neboli doteraz usporiadané. Ïalej lesy obhospodaruje rezort MO SR (vojenské lesy). Ïalší subjekt, ktorý obhospodaruje lesy prostredníctvom odborných lesných hospodárov sú neštátne lesy (súkromné, spoloèenstiev, mestské a obecné a pod.).

Preh¾ad lesov - Trenèiansky kraj

| Okres | Štátne lesy | Neštátne lesy |
| --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou | 19013 ha | 4806 ha |
| Ilava | 7604 ha | 11033 ha |
| Myjava | - | 10818 ha |
| Nové Mesto nad Váhom | 14791 ha | 6037 ha |
| Partizánske | 10 719 ha | 2892 ha |
| Považská Bystrica | 16027 ha | 12745 ha |
| Prievidza | 31183 ha | 21225 ha |
| Púchov | 12323 ha | 6555 ha |
| Trenèín | 17880 ha | 12639 ha |
| Spolu | 129540 ha | 88750 ha |

Preh¾ad lesov Trenèianskeho kraja pod¾a subjektov užívania

Okres,

| lesy | Bánov-ce n/B. | Ilava | Myja-va | Nové M.n/V. | Partizánske | Považ. Bystrica | Prievi-dza | Púchov | Trenèín | Spolu | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
|  | Organizácie MP SR | 19013 | 7604 | - | 14791 | 10719 | 16027 | 31183 | 12323 | 17880 | 129540 | 59,5 |
| Školské | - | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | 1,0 |
| Súkromné | 401 | 564 | 3000 | 1327 | 125 | 1371 | 4376 | 2724 | 3409 | 17297 | 7,9 |
| Spoloèenstvenné | 4100 | 6247 | 1074 | 2719 | 2146 | 8077 | 12916 | 3523 | 8155 | 48957 | 22,4 |
| Obecné a mestské | 196 | 1 | 6486 | 1974 | - | 3043 | 218 | 164 | 934 | 13016 | 5,9 |
| Cirkevné | - | 93 | 18 | 17 | 621 | 254 | 2839 | 144 | 141 | 4127 | 1,9 |
| Iné | 109 | 1928 | 240 | - | - | - | 876 | - | - | 3153 | 1,4 |
| Spolu | 23819 | 18637 | 10818 | 20828 | 13611 | 28772 | 52408 | 18878 | 30519 | 218290 | 100,0 |

Z preh¾adu údajov vidie�, že lesné porasty zaberajú cca 49,0 % plochy kraja a sú dominantným krajinným prvkom. V zásobách dreva a �ažbe dominuje listnatá drevná hmota, èo poukazuje na skutoènos�, že ihliènaté monokultúry smreka a borovice (èerveného smreka a jedle) sa vyskytujú ojedinele. V plošnom zastúpení jednotlivých kategórií lesa výrazne prevažujú lesy hospodárske, ktoré sú vymedzené na 78 % porastovej plochy lesov. Plošné zastúpenie lesných porastov pod¾a vekových stupòov, s 10-roèným intervalom, charakterizuje lesné porasty ako perspektívne z h¾adiska vývoja zásob drevnej hmoty a pri uplatòovaní ekostabilizaènej funkcie lesov v krajine. Najväèšie plochy lesov sú v štádiu výchovy (41-60 rokov), kedy sa ovplyvòujú ako kvalitatívne, tak aj kvantitatívne vlastnosti drevín a celých lesných porastov.

Priaznivé rozloženie lesných porastov pod¾a veku, pomer jednotlivých kategórií lesa a nové ekologické chápanie hospodárenia v lesoch sú predpokladom pre vyvážený rozvoj drevospracujúceho priemyslu, rekreácie, ochrany a tvorby krajiny.

Pri hodnotení plošného rozloženia lesov v území kraja sa výrazne prejavuje vplyv civilizaèného tlaku na krajinu. Územie nív riek sú úplne zbavené väèších komplexov lesov, ktoré pokrývajú predhoria a horské svahy Bielych a Malých Karpát, Považského Inovca a Strážovských vrchov. Kvalitu lesných porastov a ich ekologickú funkciu podporuje skutoènos�, že v území kraja sú vyhlásené 5 CHKO.

V drevinnej skladbe dominujú listnaté dreviny s prevahou buka - 47 %, z ihliènatých drevín prevláda smrek - 9 %. Táto drevinná skladba lesných porastov je doplnená dubom, hrabom, javorom, borovicou, èerveným smrekom, jaseòom a ïalšími drevinami.

Stav lesných porastov úzko súvisí so spôsobmi a metódami používanými pri ich obhospodarovaní. Ve¾ká intenzita �ažby spolu so znižovaním rubného veku, nevhodná veková a druhová štruktúra, ve¾koplošné holoruby, príliš hustá dopravná sie�, drastické metódy približovania, celoplošná príprava pôdy pri obnove ovplyvòujú stabilitu lesov, ich produkèný potenciál, znižujú biologickú hodnotu lesov a narúšajú plnenie mimoprodukèných, pôdoochranných funkcií lesa.

Prioritne je potrebné pri zlepšovaní stavu lesov ako mimoriadne významnej zložky životného prostredia, zamera� sa na zavádzanie ekologických systémov hospodárenia. Tento trend musí by� ustanovený v èo najkratšom èasovom horizonte, pretože pozitívne prejavy ich pôsobenia sa vzh¾adom na relatívne dlhý vývin lesných ekosystémov prejavia až v neskoršom èasovom období.

Zastúpenie drevín a lesných hospodárskych súborov je dané morfologickým èlenením kraja, geologickými, pedologickými a klimatickými pomermi. Lesy Malých Karpát, Inovca a Strážovských vrchov sú tvorené prevažne listnatými drevinami - buk 40 %, dub 26 % a ihliènaté dreviny - smrek 18 %, jed¾a 5 %, bor 4 % tvoria prímes alebo menšie monokultúry. V Bielych Karpatoch je smerom na sever prevaha listnatých drevín nad ihliènatými. Zastúpenie drevín - buk 37 %, dub 30 %, smrek 12 %, jed¾a 8 % sa postupne v severozápadných èastiach pohoria menia na - smrek 35 %, jed¾a 12 %, buk 25 %, dub 2 %. Inovec a Strážovské vrchy majú vyrovnanejšiu skladbu medzi listnatými a ihliènatými drevinami s miernou prevahou listnatých drevín - dub 27 %, buk 20 %, smrek 25 %, jed¾a 10 %.

Struènú charakteristiku lesov a lesného hospodárenia je uvádzaná pod¾a okresov. Podrobné hospodárske predpisy pre jednotlivé LHC sú uvedené v príslušných LHP.

Okres Bánovce nad Bebravou - lesy sú rozložené v Strážovských vrchoch a svahoch Považského Inovca majú charakter listnatých lesov dubo-hrabín, kde typické buèiny tvoria porasty až vo vrcholových hrebeòoch. V nive rieky Bebravy sú menšie skupiny tvrdého lužného lesa a jelšových podhorských lesov pozd¾ž vodných prítokov. Hlavnou drevinou je dub - 32 %, buk - 25 %, hrab - 18 %, smrek - 10 %, bor - 7 %. Lesné porasty sú zaradené do LHC Slatina, Kšinná, Patrovec, Uhrovec. Zdravotný stav lesov vykazuje poškodenie vegetaèných orgánov 31-40 %, èo radí okres k najviac poškodeným lesom v kraji.

Èlenenie LPF a jeho výmera v ha:

| Kategória lesov | % LPF z celk. | Ihliènatá | Listnatá | Výmera LPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( zásoba dreva

| v m3/ha | Celková odhadovaná zásoba dreva v m3/ha |
| --- | --- |
|  | výmery | plocha | plocha | spolu | Ihliè. | Listn. | Ihliè. | Listn. |

Hospodárske

ochranné

osobit.urèenia

50

3979

1624

-

14605

3698

17

23933

180

191

820910

3127943

Okres Ilava - lesné porasty sú sústredené najmä do horských a podhorských èastí Bielych Kapát a Strážovských vrchov. V lesných porastoch prevažujú listnaté dreviny - buk 45 %, dub 16 %, hrab 5 %, javor 4 % nad ihliènatými - smrek 8 %, bor 7 %, smrekovec 4 %, jed¾a 4 %. V nive Váhu sú zvyšky tvrdých lužných lesov s dubom zimným, topo¾om šedým, jaseòom a najmä agátom bielym. Lesné porasty patria do LHC Dubnica, Lednické Rovne, Ilava, Valaská Belá a osobitne LHC ministerstva obrany medzi Dubnicou-Ilavou a Hornou Porubou. Lesné porasty sú relatívne zdravé a vykazujú defoliáciu vegetaèných orgánov 11-20 %. V horskej oblasti Bielych Karpát sú v èasti veterné polomy a v èasti zlomy spôsobené námrazou alebo snehom.

Èlenenie LPF a jeho výmera v ha:

| Kategória lesov | % LPF z celk. | Ihliènatá | Listnatá | Výmera LPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( zásoba dreva

| v m3/ha | Celková odhadovaná zásoba dreva v m3/ha |
| --- | --- |
|  | výmery | plocha | plocha | spolu | Ihliè. | Listn. | Ihliè. | Listn. |

Hospodárske

ochranné

osobit.urèenia

52

4657

425

284

9013

2925

1334

18638

276

210

1305442

2557609

Okres Myjava - lesné porasty Malých a Bielych Karpát sú prevažne listnaté s prevahou - buk 42 %, dub 20 %, hrab 5 %, smrek 5 %, bor 4 %. Lesné porasty sú zaradené do LHC Myjava, Stará Turá a Vrbové. Hospodárenie v lesoch zabezpeèujú OLZ Šaštín-Stráže, LZ Pieš�any a súkromné spoloènosti. Zdravotný stav lesných porastov je ovplyvnený imisiami a pod¾a stupòa defoliácie je poškodených 11-20 % vegetaèných orgnánov drevín. Výraznejšie sa prejavujú škody vetrom, námrazou a hmyzom.

Èlenenie LPF a jeho výmera v ha:

| Kategória lesov | % LPF z celk. | Ihliènatá | Listnatá | Výmera LPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( zásoba dreva

| v m3/ha | Celková odhadovaná zásoba dreva v m3/ha |
| --- | --- |
|  | výmery | plocha | plocha | spolu | Ihliè. | Listn. | Ihliè. | Listn. |

Hospodárske

ochranné

osobit.urèenia

33

2909

637

-

6798

474

-

10818

215

206

1014640

2175885

Okres Nové Mesto nad Váhom - lesné porasty severnej èasti Malých Karpát, južných èastí Bielych Karpát a Považského Inovca s prevahou tvrdých listnatých drevín - buk 45 %, dub 18 %, hrab 5 %, smrek 8 %, bor 6 %. V nive Váhu sú to zvyšky prechodných a tvrdých lužných lesov s topo¾om šedým, vàbou, jelšou lepkavou, dubom letným a agátom bielym.

Lesné porasty patria do LHC Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Koèovce a èas� LHC Moravany. Zdravotný stav lesov hodnotený pod¾a stupòa defoliácie vykazuje poškodenie 31-40 % vegetaèných orgánov imisiami. Lesné porasty trpia vetrom a námrazou. Z celkovej výmery LPF obhospodaruje štát cca 56 %, spoloèenstvá a súkromníci 44 %.

Èlenenie LPF a jeho výmera v ha:

| Kategória lesov | % LPF z celk. | Ihliènatá | Listnatá | Výmera LPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( zásoba dreva

| v m3/ha | Celková odhadovaná zásoba dreva v m3/ha |
| --- | --- |
|  | výmery | plocha | plocha | spolu | Ihliè. | Listn. | Ihliè. | Listn. |

Hospodárske

ochranné

osobit.urèenia

38

2933

1562

40

14422

2577

347

21878

216

193

2942427

3080299

Okres Partizánske - lesné porasty Tríbeèského pohoria a nivy rieky Nitry sú prevažne listnaté. V nive a predhorí sú to najmä dubo-hrabiny s prevahou duba, hrabu a agátu a miestne s borovicou. Horské polohy sú tvorené dubo-buèinami a buèinami s prímesou smreka a až ojedinele jedle. Celkove v drevinnej skladbe lesov okresu dominuje dub - 32 %, buk - 27 %, hrab - 10 %, smrek - 10 %, bor - 6 %, jed¾a - 4 %. Lesy patria do LHC Partizánske, Ve¾ké Uherce a Vestenice.

Zdravotný stav lesných porastov je pod¾a poškodenia vegetaèných orgánov hodnotený ako ve¾mi  nepriaznivý, keï poškodenie na väèšine územia je 31-40 % a v juhovýchodnej èasti okresu presahuje 41 %.

Èlenenie LPF a jeho výmera v ha:

| Kategória lesov | % LPF z celk. | Ihliènatá | Listnatá | Výmera LPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( zásoba dreva

| v m3/ha | Celková odhadovaná zásoba dreva v m3/ha |
| --- | --- |
|  | výmery | plocha | plocha | spolu | Ihliè. | Listn. | Ihliè. | Listn. |

Hospodárske

ochranné

osobit.urèenia

45

1225

157

427

7670

1163

2817

13459

159

198

720910

3027840

Okres Považská Bystrica - lesné porasty Bielych Karpát a Strážovských vrchov, kde sa prejavuje už prevaha ihliènatých drevín - smrek 42 %, jed¾a 12 %, smrekovec 6 %, bor 6 % nad listnatými - buk 25 %, dub 12 %, javor 8 %. Lesné porasty sú zaradené do LHC Lúky pod Makytou, Mariková, Papradno, Preèín, Beluša. Je to najlesnatejší okres Trenèianskeho kraja so 60 %-nou lesnatos�ou.

Zdravotný stav lesov v okrese sa nevymyká z priemeru. Nemalý podiel na zlom zdravotnom stave majú veterné a snehové kalamity. V súèasnosti s následnými suchými vegetaènými obdobiami, semennými rokmi a premnožením škodcov sú znaène zdecimované najmä monokultúry ihlièòanov v oblasti Javorníkov. Znaène sú poškodené hlavne vrcholové porasty v oblasti Javorníkov, najvyššie polohy v Bielych Karpatoch a Strážovských vrchoch. Lesné porasty vykazujú nízky stupeò defoliácie vegetaèných orgánov - 11-20 %.

Èlenenie LPF a jeho výmera v ha:

| Kategória lesov | % LPF z celk. | Ihliènatá | Listnatá | Výmera LPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( zásoba dreva

| v m3/ha | Celková odhadovaná zásoba dreva v m3/ha |
| --- | --- |
|  | výmery | plocha | plocha | spolu | Ihliè. | Listn. | Ihliè. | Listn. |

Hospodárske

ochranné

osobit.urèenia

60

11719

2048

2437

8359

3318

891

28772

245

165

4278304

2210595

Okres Prievidza - sú to lesné porasty Strážovských vrchov a Vtáènika, kde spoloèenstvá dubo-hrabín vystupujú do buèín. Je to druhý najlesnatejší okres Trenèianskeho kraja. Listnaté dreviny sú v prevahe nad ihliènatými. Najväèšie zastúpenie má buk - 25 %, dub - 20 %, hrab - 18 %, smrek - 17 %, jed¾a - 5 %, bor - 5 %. Lesné porasty patria do LHC Prievidza, Magura, Nitrianske Pravno, Vestenice, Bystrièany, Ráztoèno, Janova Lehota, Ve¾ké Uherce. Zdravotný stav lesov je v okrese narušený a poškodenie vegetaèných orgánov presahuje 41 %, èo predstavuje jedno z najviac poškodených lesov v kraji.

Stupeò pokryvnosti územia regiónu lesmi je v jeho rôznych èastiach rozdielny. V kotlinách a na ich okrajoch je zastúpenie lesov nízke, v okrajových horských masívoch je vysoké až ve¾mi vysoké. Lesná vegetácia si zachovala v znaènom rozsahu pôvodné prirodzené zastúpenie drevín a tým aj pomernú ekostabilitu.

Funkcie lesov a ich využívanie v regióne je mnohostranné a zodpovedá hospodárskemu i environmentálnemu špecifiku územia. Vysoký podiel lesov ochranných a osobitného urèenia vyplýva z toho, že do regiónu zasahujú 2 CHKO, že sa tam nachádzajú prírodné lieèebné kúpele, èas� lesov sa nachádza na poddolovanom území a že znaèné výmery lesa sú imisne poškodené. Poškodenia lesov ešte nie sú zjavne vidite¾né, ani štatisticky alarmujúce, ale majú dlhodobo skrytý priebeh a prejavia sa v blízkej budúcnosti. Hlavné porastotvorné dreviny, t.j. buk a smrek, sú už stredne poškodené, borovica a smrekovec sú slabo, miestami až stredne poškodené. Oproti pôvodnej skladbe drevín sa výrazne znížil podiel jedle, a to až o 80 %.

Všeobecné posilnenie významu lesov a ich rozšírenie na úkor nevyužívaného, alebo nerentabilného po¾nohospodárskeho fondu je aktuálne v katastroch obcí Nitrianske Pravno, K¾aèno a Tužina, v katastroch Šutovce a Kocurany, v katastri mesta Prievidza, èas� štvrte v katastri mesta Handlová a prípadne aj v okrajových èastiach katastrov obcí Valaská Belá, Temeš a Radobica. V územných plánoch nižších stupòov je potrebné návrh na rozšírenie výmery lesov podrobne špecifikova� a územne i vlastnícky identifikova�. Štát obhospodaruje cca 60 % LPF.

Èlenenie LPF a jeho výmera v ha:

| Kategória lesov | % LPF z celk. | Ihliènatá | Listnatá | Výmera LPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( zásoba dreva

| v m3/ha | Celková odhadovaná zásoba dreva v m3/ha |
| --- | --- |
|  | výmery | plocha | plocha | spolu | Ihliè. | Listn. | Ihliè. | Listn. |

Hospodárske

ochranné

osobit.urèenia

55

14178

2259

935

25580

4917

4539

52408

181

152

2874482

5489758

Okres Púchov - lesné porasty prechádzajú z Bielych Karpát cez nivu Váhu až do Strážovských vrchov. V lesoch je už vidite¾ná takmer rovnováha v zastúpení ihliènatých a listnatých drevín. V drevinnej skladbe je to hlavne smrek - 35 %, jed¾a - 8 %, bor - 8 %, smrekovec - 5 %, buk - 27 %, dub - 12 %, hrab - 5 %.

Z celkovej výmery LPF obhospodarujú štátne lesy 12 940 ha, spoloèenstvá 3 854 ha, súkromné lesy 1 773 ha. Lesné porasty sú zaèlenené do LHC Lednické Rovne, Beluša, Lúky pod Makytou, Ilava a v k.ú. Zubák-Lysá pod Makytou sú lesy ministerstva obrany.

V okrese majú najväèšiu rozlohu hospodárske lesy 8 324 ha, do kategórie ochanných lesov sú zaradené porasty chrániace pôdu pred vodnou a veternou eróziou v územiach s extrémnou svahovitos�ou o celkovej výmere 721 ha. Do kategórie lesov osobitného urèenia sú zaradené kúpe¾né lesy, prímestské lesy a iné lesy osobitného urèenia s výmerou 718 ha.

K faktorom, ktoré negatívne ovplyvòujú kvalitu porastov je pôsobenie emisných a imisných vplyvov, nelegálna �ažba, používanie �ažkých mechanizmov pri �ažbe a približovaní dreva, absencia údržby lesných ciest a nedostatoèná likvidácia ohnísk výskytu kalamitných škodcov. Objem kalamitnej �ažby v roku 1996 je 34 936 p/m (lykožrút smrekový, lykožrút lesklý). Poškodenie lesov imisiami je zatia¾ nízke, cca 11-20 %-né poškodenie vegetaèných orgánov.

Èlenenie LPF a jeho výmera v ha:

| Kategória lesov | % LPF z celk. | Ihliènatá | Listnatá | Výmera LPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( zásoba dreva

| v m3/ha | Celková odhadovaná zásoba dreva v m3/ha |
| --- | --- |
|  | výmery | plocha | plocha | spolu | Ihliè. | Listn. | Ihliè. | Listn. |

Hospodárske

ochranné

osobit.urèenia

53

8856

222

907

8324

721

718

19748

250

185

2058000

2555055

Okres Trenèín - lesné porasty Bielych Karpát, Považského Inovca a Strážovských vrchov sú prevažne listnaté s prevahou - buk 47 %, dub 18 %, hrab 7 %, smrek 9 %, bor 8 %. V nive Váhu sú to zvyšky prechodných lužných lesov s topo¾om, vàbou a agátom bielym, dubom zimným, jaseòom a jelšou lepkavou. Lesné porasty sú zaèlenené do LHC ¼uborèa, Dolná Súèa, Drietoma, Opatová, Trenèianske Stankovce, Patrovec. Pod¾a stupòa defoliácie vegetaèných orgánov je zdravotný stav lesných porastov narušený a vykazuje poškodenie 31-40 %. LPF obhospodarujú štátne lesy na 58 % výmery a spoloèenstvá a súkromníci na 42 % výmery lesov. Z lesov osobitného urèenia má význam najmä kúpe¾ný les v Trenèianskych Tepliciach o rozlohe 285,56 ha a lesopark Trenèín-Brezina o rozlohe 21,22 ha.

Èlenenie LPF a jeho výmera v ha:

| Kategória lesov | % LPF z celk. | Ihliènatá | Listnatá | Výmera LPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( zásoba dreva

| v m3/ha | Celková odhadovaná zásoba dreva v m3/ha |
| --- | --- |
|  | výmery | plocha | plocha | spolu | Ihliè. | Listn. | Ihliè. | Listn. |

Hospodárske

ochranné

osobit.urèenia

45

5397

454

342

21825

1612

889

30519

256

285

1680571

5202520

Ekologické zásady obhospodarovania lesov

V rámci rozvoja lesníctva na Slovensku sa ve¾ký dôraz kladie na ekologické obhospodarovanie lesov. Ide o súbor opatrení na postupnú elimináciu negatívnych vplyvov antropogénnej èinnosti, najmä imisií, záchranu a zachovanie genofondu lesných drevín, uplatnenie diferencovaných spôsobov obhospodarovania, zvýšenie podielu prirodzenej obnovy, uplatòovanie lesnej techniky a celých výrobných technológií vhodných z ekologického h¾adiska, uplatòovanie integrovaných metód ochrany lesov a pôd.

Ide najmä o uplatnenie aktivít zameraných na zvýšenie vitality a ekologickej stability lesov biologizáciou, resp. ekologizáciou lesného hospodárstva, rešpektovaním prírodnej podstaty lesa v tzv. prirodzenom lesnom hospodárstve.

Nezastupite¾nú úlohu má a bude ma� záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín a zabezpeèenie dostatoèného množstva provienenène a druhovo vhodných sadeníc. Toto si vyžaduje odborné rozlíšenie, následné špecifické obhospodarovanie génových základní uznaných lesných porastov na zber semena, výberových stromov, semenných sadov a semenných porastov.

Pri obnove porastov ve¾mi významnú úlohu má zabezpeèenie dostatoèného množstva stanovištne vhodných drevín a ekotypov. Je potrebné prehodnoti� doteraz používané technológie výroby, zabezpeèi� kvalitný zber a uskladnenie semien.

Komplexná ochrana proti abiotickým, biotickým a antropogénnym škodlivým èinite¾om je základnou súèas�ou ekologizácie lesov, najmä z dôvodu, že v dôsledku vplyvu èloveka na prírodné prostredie narastá negatívny vplyv škodlivých èinite¾ov. Nahradením chemických prípravkov (prostriedkov) s negatívnymi úèinkami na prírodné prostredie biologickými alebo integrovanými metódami boja.

�ažbovo-výrobný a dopravný proces je osobitne významnou èinnos�ou v lesníctve. Je potrebné zásadne rieši� problematiku �ažby dreva a v jej nadväznosti formy získavania úžitkov z lesných porastov, najmä vo vz�ahu k zabezpeèeniu komplexnej starostlivosti o les v neštátnych, ale aj štátnych lesoch. Je potrebné zníži� negatívne dôsledky približovania dreva na lesné porasty, predovšetkým zvýšením technologickej disciplíny, postupnou zmenou štruktúry približovacích prostriedkov, zvýšením podielu lanových systémov pri približovaní dreva, ¾ahkých lesných kolesových �ahaèov a vy�ahovaèov.

Takto uplatnenými procesmi sa výrazne posilní využívanie lesa z h¾adiska protierózneho, vodoochranného, rekreaèného, po¾ovného a ochrany prírody.

Odporúèania

Z analýzy stavu lesov a lesného hospodárstva môžno vyslovi� nasledovné odporúèania pre ïalšie hospodárenie s lesmi a využívanie ich funkcií v krajine:

usporiada� prevod medzi PPF a LPF v súlade s vlastníckymi a užívate¾skými vz�ahmi a vyrieši� druh kultúr na opustených pôdach v území CHKO Biele Karpaty

pri hospodárskych zásahoch v lesných porastoch, najmä v územiach CHKO a plochách, ktoré sú záujmom ochrany prírody používa� ekologické spôsoby výchovy, �ažby a obnovy porastov

pri obnove lesných porastov nezaklada� monokultúry ihliènatých drevín v území CHKO. Stávajúce monokultúry pri obnove zmeni� na zmiešané porasty tak, aby ihliènaté dreviny nepresiahli 50 % zastúpenia v drevinnej skladbe

neuvažova� so zakladaním tzv. energetických plantáží v CHKO

postupne rieši� problematiku budovania spevnených a nespevnených - približovacích lesných ciest tak, aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch

spracova� program revitalizácie vodných tokov, ktoré pretekajú lesnými komplexami tak, aby nedochádzalo k rýchlemu odtoku

pri obnove lesných porastov používa� autochtónne dreviny z vlastných zdrojov

zabezpeèi� uplatòovanie osobitných režimov v predpisoch LHP na plochách LPF vyèlenených pre záujmy ochrany prírody

pri povo¾ovaní stavieb vo vz�ahu k hranici lesa (lesného porastu) dodržiava� vzdialenos� minimálne 50 m

chráni� lesný pôdny fond pred výstavbou a inou investiènou a neinvestiènou èinnos�ou v zmysle vyhlášky è. 12/78 Zb. a zákona è. 14/1994 Z.z. o lesoch a zákona SNR è. 100/1977 Z.b. v znení neskorších predpisov o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárenia. Osobitne treba zvýši� ochranu lesa v územiach CHKO a priestoroch ochrany prírody na LPF pri umiestòovaní stavieb, ktoré nemajú charakter verejnoprospešný a sú zamerané najmä na rekreáciu a CR

po dohode s vlastníkmi a užívate¾mi pozemkov v území nivy riek Váh, Nitra, Bebrava, atï., najmä okolo vlastného toku rieky, založi� plochy lesných porastov zo stanovištne zodpovedajúcich drevín, ktoré budú plni� najmä ekostabilizaèno-produkènú funkciu v krajine

zalesòova� po¾nohospodársky nevyužite¾né nelesné pôdy v rozsahu 50 ha roène (do roku 2000) za podmienok vyriešenia otázky financovania zalesòovania predmetných plôch, vlastníckych vz�ahov, identifikácie nelesných plôch, ich stabilizácie a zameraní s doterajšími užívate¾mi

uplatòova� jemnejšie formy obnovy lesných porastov s cie¾om minimalizova� holoruby, vykona� inventarizáciu všetkých LHP predpísaných obnovných spôsobov a tam, kde to podmienky a stav porastov umožòujú, prejs� k náhrade holorubnej formy obnovy na formu podrastovú

výchovou porastov zvyšova� odolnos�, zdravotný stav lesných porastov a ich referenènú schopnos�

porasty nevhodnej drevinnej skladby a zlej proveniencie odbornými obnovnými zásahmi postupne v zmysle LHP premieòa� na hospodárske lesy štandardnej kvality

pravidelným a dôsledným spracovávaním kalamity zvyšova� úroveò hygieny porastov

zabezpeèi� v spolupráci s LVÚ Zvolen vypracovanie programu Obnovy odumretých a odumierajúcich porastov v pohorí Vtáènik

prednostné riešenie eróznych situácií v rámci pozemkových úprav a v tvorbe M-ÚSES-ov cez obnovu remízok, protieróznych pásov a vetrolamov

výraznejšie spropagova� a priblíži� vlastníkom a užívate¾om po¾nohospodárskych pozemkov filozofiu „Projektu zalesòovania po¾nohospodárskych plôch s dôrazom na objasnenie dotácií“

uplatòova� integrovanú ochranu lesov pre zvyšovanie stability lesných ekosystémov

v nadväznosti na nové územné èlenenie kraja prehodnoti� zalesnenie nevýnosných a znehodnotených lúk a pasienkov v priebehu roku 1998-1999. Spracova� návrhy a tieto v zmysle metodiky MP SR posla� LVÚ Zvolen

preferova� používanie lánových systémov na extrémnych stanovištiach a tak obmedzi� utláèanie pôdy a podrastu na minimum

využi� chemizáciu lesných porastov len v minimálnej miere na likvidáciu podkôrneho hmyzu, listožravého hmyzu a ochranu kultúr proti ohryzu a lúpaniu zverou

aktualizova� Realizaèný program na odstránenie škôd spôsobených antropogénnou èinnos�ou, najmä imisiami na lesných ekosystémoch (hrebeòové èasti pohorí)

rekreaènú funkciu lesov je treba zoh¾adòova� pri všetkých rekreaèných sídlach a rekreaèných útvaroch regionálneho a vyššieho významu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, s vlastníckymi právami a ekonomickými podmienkami.

Rekreácia a cestovný ruch

Základné východiská a predpoklady rozvoja

Potenciál územia regiónu charakterizujú rozvinuté podmienky pre kúpe¾ný cestovný ruch,letný pobyt pri vode, horskú turistiku a rekreáciu, vidiecky turizmus a v menšej miere aj zimné športy. Rezervy sú najmä vo využití kultúrno-historického potenciálu pre poznávací turizmus.

Pozícia kraja je ve¾mi priaznivá z h¾adiska významného zahranièného cestovného ruchu, ktorého cie¾om sú predovšetkým kúpe¾né miesta Trenèianske Teplice a Bojnice, kúpele Nimnica dosahujú nadregionálny význam. Pre rozvoj medzinárodného cestovného ruchu je dôležitá poloha kraja na dia¾nici, s budúcim napojením na Èeskú republiku a prepojením na územie stredného a východného Slovenska.

Pod¾a prognóz našich aj zahranièných expertov za nosné formy zahranièného CR treba považova�:

cesty za kultúrno-historickými pamiatkami

rozširovanie zimných a letných športových aktivít

kúpe¾nú lieèbu a kúpe¾ný cestovný ruch

Rozvoj aktívneho zahranièného CR budú ovplyvòova� rôzne faktory, najmä však:

dostatoèná propagácia Slovenska

úroveò ubytovacích zariadení a doplnkovej vybavenosti, zodpovedajúca európskemu štandardu

zásadné vylepšenie komunikaènej, najmä dopravnej infraštruktúry.

Po období poklesu a stagnácie domáceho cestovného ruchu sa prejavuje jeho postupné oživenie. Riešené územie kraja má ve¾mi dobré podmienky pre využívanie územia návštevníkmi zo Slovenska.

Prírodné podmienky územia regiónu umožòujú celoroèný cestovný ruch a rekreáciu s prevahou letnej sezóny. V súèasnosti sa využívajú hlavne:

pre pobyt pri vode - vodné plochy Paži� VN Prusy (okres Bánovce nad Bebravou), Bolešov (Okres Ilava), Zelená voda, Dubník I., II. (okres Nové Mesto nad Váhom), Stará Myjava (okres Myjava), Ve¾ké Uherce (okres Partizánske), Nosická priehrada - Udièa (okres Považská Bystrica), Nitrianske Rudno (okres Prievidza), Opatovská dolina, VN Baraèka (okres Trenèín), štrkoviská Dubnica nad Váhom, Prejta (okres Ilava) a ïalšie.

Pretrvávajúcim problémom je nevyhovujúca kvalita vody, ktorá umožòuje v prevažnej èasti lokalít iba využitie na vodné športy a len obmedzene aj na kúpanie

termálne kúpaliská - TK Bánovce nad Bebravou, Partizánske-Malé Bielice, Bystrièany-Chalmová (okres Prievidza), Trenèianske Teplice-Zelená žaba (okres Trenèín), Bojnice (okres Prievidza)

pre letný pobyt v prírode - strediská Opatovská dolina, Kamenická dolina, Kálnická dolina, Pod Ostrým vrchom, Pod Tlstou horou (okres Trenèín), stredisko Striebornica, Jankov vàšok (okres Bánovce nad Bebravou), stredisko Vršatské Podhradie (okres Ilava), strediská Kálnická dolina, Modrová dolina, Bezovec (v okrese Nové Mesto nad Váhom), Matejková dolina (okres Myjava), Ve¾ký Klíž-Slaèe (okres Partizánske), strediská Horná Mariková a Manínska úžina, základòa Papradno-Podjavorník (okres Považská Bystrica), stredisko Belušské Slatiny, Lazy pod Makytou-Èertov (okres Púchov), strediská Bojnice-Vendelín, Chvojnická dolina, Horná Ves-Lômy, Handlová-Remeta (okres Prievidza)

pre letnú turistiku - turistické trasy v pohoriach Malé a Biele Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Javorníky

pre zimné športy - strediská zimných športov Ve¾ká Javorina, Bezovec (okres Nové Mesto nad Váhom), Inovec, Pod Ostrým vrchom (okres Trenèín), Faèkovské sedlo, Homôlka (okres Prievidza), Zliechov (okres Ilava), Lysá pod Makytou-Èertov, Mojtín (okres Púchov), Stará Myjava (okres Myjava), Podjavorník, Horná Mariková (okres Považská Bystrica)

pre vidiecky turizmus - predovšetkým kopanièiarske oblasti s rozvinutou chalupníckou rekreáciou (Myjavská pahorkatina, Strážovské vrchy, Valaská Belá a okolie).

Kultúrno-historický potenciál tvoria hlavne:

národné kultúrne pamiatky - hrad Trenèín, hrad Beckov, zámok Bojnice, obec Uhrovec, Beckov, Brezová pod Bradlom, Poruba

súbor ¾udovej architektúry - Lubina, Bošáca

mestská pamiatková rezervácia - Trenèín

historická architektúra a atraktivity - Trenèín, Bojnice, Èachtice, Tematínsky hrad, hrad Považská Teplá

pamiatkové zóny vyhlásené a navrhované sú vo ve¾kom poète obcí, ktoré sú vymenované v samostatnom preh¾ade.

Ako limity, obmedzujúce a usmeròujúce rozvoj rekreácie a cestovného ruchu vystupuje ochrana prírody a opatrenia vyplývajúce z R-ÚSES-ov. V riešenom území sú vyhlásené chránené krajinné oblasti (CHKO):

CHKO Malé Karpaty, CHKO Biele Karpaty, CHKO Kysuce, CHKO Ponitrie a CHKO Strážovské vrchy. Rozširovanie lôžkových kapacít na území CHKO je podmienené súhlasom orgánu ochrany prírody.

Koncepcia rozvoja

Pod¾a materiálu Koncepcia územného rozvoja, možno aplikova� nasledujúce zásady rozvoja:

Proces cestovného ruchu v regióne treba sledova� s cie¾om zapojenia do systému európskeho cestovného ruchu.

Perspektívne (nosné) formy (aktivity) rozvoja v regióne budú poznávací , kúpe¾ný a horský cestovný ruch, cestovný ruch zameraný na letný pobyt pri vode, turistický tranzit a vidiecky turizmus.

Cestovný ruch a rekreáciu treba rieši� ako funkèno-priestorový systém vo väzbe na rozvoj osídlenia a dopravy. Pritom treba sledova� súèasne obidve stránky - rozvoj jedného z odvetví národného hospodárstva, indikujúceho sociálno-ekonomický rozvoj regiónu, ako aj prostriedku pre zabezpeèenie nárokov domáceho obyvate¾stva.

Pri rozvoji sa zamera� prednostne na dobudovanie a skvalitnenie vybavenosti jestvujúcich rekreaèných útvarov. V prípade novej výstavby treba uprednostni� lokalizáciu do vhodných sídiel. Do vo¾nej krajiny lokalizova� len tie funkcie, ktoré sú nevyhnutne viazané na terén a služby zabezpeèujúce cestovný ruch a rekreáciu treba lokalizova� do východiskových obcí.

Priestorové aspekty koncepcie rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpe¾níctva v Trenèianskom kraji vyjadruje schéma è. 1. V riešenom území možno identifikova� dve �ažiskové územia - póly ich rozvoja:

mesto Trenèín s kultúrno-historickým potenciálom medzinárodného významu a s kúpe¾ným miestom Trenèianske Teplice,ktoré majú medzinárodný význam

mesto Prievidza s kúpe¾ným miestom Bojnice, ktoré umožòuje aktraktivita kultúrno-historického potenciálu medzinárodného významu

Nadregionálny význam majú lokality:

kúpe¾né miesto Nimnica (okres Púchov)

strediská CR a rekreácie Stará Myjava (okres Myjava), Stará Turá-Dubník I., II., Zelená voda (okres Nové Mesto nad Váhom), Lazy pod Makytou-Èertov, Belušské Slatiny (okres Púchov), Horná Mariková, Manínska úžina (okres Považská Bystrica), Bojnice-Vendelín, Nitrianske Rudno, Faèkovské sedlo (okres Prievidza), Kamenická dolina, Baraèka (okres Trenèín).

Rozvoj limitovaný záujmami ochrany prírody treba rešpektova� v lokalitách, ktoré sú lokalizované na území chránených krajinných oblastí. Sú to najmä nasledujúce strediská a základne CR a rekreácie:

stredisko Horná Mariková, základòa Podjavorník a stredisko Manínska úžina (okres Považská Bystrica), stredisko Lazy pod Makytou-Èertov (okres Púchov), stredisko Vršatské Podhradie (okres Ilava), strediská Drietoma-Liešna dolina, Chocholná-Velèice-Pod Tlstou horou (okres Trenèín), základòa V. Javorina (okres Nové Mesto nad Váhom), strediská Stará Myjava, Brezová pod Bradlom-Matejková dolina (okres Myjava), strediská Ve¾ké Uherce, Ve¾ký Klíž-Slaèe (okres Partizánske), stredisko Horná Ves-Lômy (okres Prievidza).

Ako budúce obce - strediská cestovného ruchu a rekreácie sú v riešenom území navrhované najmä obce:

Horná Mariková (okres Považská Bystrica), Mojtín, Lednica (okres Púchov), Zliechov (okres Ilava), Trenèianske Teplice (okres Trenèín), Beckov, Lubina, Nová a Stará Lehota (okres Nové Mesto nad Váhom), Brezová pod Bradlom (okres Myjava), Uhrovec (okres Bánovce nad Bebravou), Klátová Nová Ves (okres Partizánske), Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno a Bojnice (okres Prievidza).

Prímestská rekreácia obyvate¾ov okresných a väèších miest sa bude rozvíja� predovšetkým v priestoroch s funkciou prímestských rekreaèných zón:

| pre mesto Považská Bystrica | - | Manínska úžina, lesopark Manín, lesopark Kalvária, PRZ Vrbie, revitalizované územie Zemiansky Kvašov |
| --- | --- | --- |
| pre mesto Púchov | - | PRZ vymedzená ÚPN SÚ (Keblie) |
| pre mesto Ilava | - | novonavrhovaná RZ Dulov |
| pre mesto Dubnica nad Váhom | - | novonavrhovaná PRZ pri Váhu, Nová Dubnica |
| pre mesto Trenèín | - | Ostrov, Opatovská dolina, Kubrická dolina, lesopark Brezina, Pod Ostrým vrchom, navrhovaná športovo-rekreaèná zóna v k.ú. Trenèianska Turná, Sedlièná (golfové ihrisko) |
| pre mesto Nové Mesto n/Váhom | - | Zelená voda, Kálnická dolina (v zimnej sezóne), lesopark Kamenná |
| pre mesto Stará Turá | - | Dubník I., II. |
| pre mesto Myjava | - | Brestovec, Stará Myjava |
| pre mesto Bánovce nad Bebra-vou | - | PRZ Paži� - VN Prusy |
| pre mesto Partizánske | - | lesopark, chata Ondrej, TK M. Bielice |
| pre mesto Prievidza | - | Prievidza-Púš�, Vlèie kúty, PRZ pri rieke Nitra, navr-hovaný agropark (k.ú. Koš). |

Súèas�ou prímestských rekreaèných zón sú èasto záhradkárske osady, v skôr ojedinelých prípadoch aj nové lokality na základe schválenej ÚPN SÚ. Vybavenos� prímestských rekreaèných zón by mali obohati� priestory pre pikniky s parkoviskami, športovo-rekreaènou vybavenos�ou, stravovacou vybavenos�ou spolu s dopravným napojením (MHD) pre obyvate¾ov miest.

V chatových osadách s individuálnou chatovou rekreáciou, ktoré sa v území vyskytujú samostatne, alebo ako súèas� stredísk cestovného ruchu a rekreácie, prípadne v rámci prímestských rekreaèných zón, treba zachova� dosiahnutý stav. V prípade, že to umožòujú priestorové a územno-technické podmienky, pripusti� ich rozšírenie a novú výstavbu iba na základe schválenej ÚPD sídelného útvaru alebo zóny, ktorá by mala zoh¾adni� a zosúladi� nároky obyvate¾ov so záujmami ochrany prírody a ekologickej stability územia.

Pri dostavbe jestvujúcich rekreaèných útvarov treba uprednostni� komerèné h¾adisko v orientácii na výstavbu verejných ubytovacích zariadení. Prednostne je potrebné zamera� sa na prestavbu a rekonštrukciu jestvujúcich zariadení.

Rozvoj individuálnej rekreácie obyvate¾ov treba i naïalej usmeròova� do vhodných sídiel s rekreaènou funkciou pre chalupnícku rekreáciu. Pre túto formu má územie Trenèianskeho kraja mimoriadne vhodné podmienky (schéma è. 2). Sídla s rozvinutou a potenciálnou rekreaènou funkciou v blízkosti atraktívnych prírodných území (chránené územia) sú ve¾mi vhodné pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky. Vytypované najvhodnejšie obce sú súèas�ou prílohy è. 4.

Pre rozvoj domáceho cestovného ruchu a rekreácie regionálneho a nadregionálneho významu je dôležitá rozvinutá sie� rekreaèných priestorov a útvarov (stredísk a základní cestovného ruchu a rekreácie). Najvýznamnejšie strediská, ich predpoklady a limity rozvoja charakterizuje príloha è. 1. Príloha è. 2 obsahuje orientaèné údaje o ubytovacích možnostiach v strediskách a základniach kraja usporiadaných pod¾a okresov. Príloha è. 3 uvádza orientaèné kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky rekreaèných priestorov a rekreaèných útvarov, èiže stredísk a základní rekreácie a cestovného ruchu.

Zásady rozvoja rekreácie a cestovného ruchu

Okres Bánovce nad Bebravou

V meste Bánovce nad Bebravou dobudova� prímestskú rekreaènú zónu Paži� - VN Prusy pod¾a spracovanej ÚPD.

Podporova� aktivity zoskupenia Podhorie, ktoré združuje obce Podlužany, Timoradza, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou, Slatina nad Bebravou, Šípkov, Èierna Lehota, s cie¾om vytvori� komplexnú ponuku pre návštevníkov s využitím potenciálu pre rozvoj (prírodné podmienky, tradície, ¾udové zvyklosti, kultúrno-historické dedièstvo a pod.). V týchto obciach sa orientova� hlavne na rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky.

Podporova� optimálne podmienky pre rozvoj obce Uhrovec ako strediska cestovného ruchu a rekreácie.

Okres Ilava

Podporova� rozvoj  v lokalite Bolešov - chata Gilianka, v novonavrhovanej lokalite Dubnica nad Váhom - „Pri Váhu“ v súlade so záujmami ochrany prírody a v novonavrhovanej lokalite Dulov.

Rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky usmeròova� predovšetkým v obciach Vršatské Podhradie, Krivoklát, Èervený Kameò, Košecké Podhradie, Košecké Rovne, Zliechov, Mikušovce, Podhorie.

Vytvára� optimálne podmienky pre rozvoj obce Zliechov, ako obce - strediska CR a rekreácie.

Okres Myjava

Využi� optimálne podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu, chalupníckej rekreácie a agroturistiky v obciach Brestovec, Bukovec, Chvojnica, Krajné, Polianka, Stará Myjava, Košariská, Brezová pod Bradlom, Poriadie.

Podpori� vznik novej rekreaènej lokality pri vodnej nádrži Brezová (k.ú. Brezová pod Bradlom).

Vytvori� optimálne podmienky pre rozvoj obce Brezová pod Bradlom ako obce - strediska cestovného ruchu a rekreácie.

V najvýznamnejšom stredisku Stará Myjava - vodná nádrž usmeròova� skvalitòovanie vybavenosti a rekreaèného prostredia vymedzeného rekreaèného prostredia v súlade s podmienkami ochrany prírody. Zabezpeèenie kvality vody pre kúpanie vyžaduje vyhlásenie pásiem hygienickej ochrany pod¾a zákona NR SR è. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ¾udí, § 3 a § 4, ods. 1, písm. j.

Okres Nové Mesto nad Váhom

V stredisku kúpania a vodných športov Zelená voda zabezpeèi� realizáciu navrhovaného rozšírenia s dobudovaním vybavenosti pod¾a ÚPN SÚ Beckov. Rozvoj a využitie jestvujúceho strediska v budúcnosti bude možné len pri dôslednom uplatòovaní a dodržiavaní zásad ochrany prírody a životného prostredia, vzh¾adom na kolísavý charakter kvality vody a skutoènos�, že na stredisko Zelená voda nadväzuje regionálne biocentrum. V záujme zlepšenia kvality vody rieši� reguláciou návštevnosti, alebo technickým riešením (prevzdušòovanie a pod.) a vyhlásením PHO pod¾a zákona è. 272/1994 Z.z., § 3 a § 4, ods. 1, písm. j.

V stredisku kúpania a vodných športov Dubník vytvára� podmienky pre skvalitnenie vybavenosti pre vodné športy (návrh pod¾a urbanistickej štúdie Rozvoja cestovného ruchu stredného Považia) v súlade so záujmami zlepšenia kvality vody.

V stredisku Kálnická dolina - areál lyžovania na tráve, uvažova� s rozvojom a rekonštrukciou objektov pri svahu.

V stredisku zimných športov Ve¾ká Javorina zabezpeèi� prevádzku lyžiarskych vlekov, neuvažova� s výstavbou nových ubytovacích zariadení, dorieši� hygienické problémy a rekonštrukciu Holubyho chaty so zachovaním pôvodného charakteru turistickej chaty.

V stredisku zimných športov Bezovec skvalitni� a doplni� jestvujúcu vybavenos�, rieši� odkanalizovanie a zabezpeèi� zásobovanie pitnou vodou zo zdroja Nová Lehota.

Vytvori� podmienky pre realizáciu nového areálu Golfpark v k.ú. Horná Streda, Lúka pod¾a urbanistickej štúdie (Fi Apel, 1994) s celkovou rozlohou 80,0 ha, s výstavbou 18-jamkového golfového ihriska s komplexom ubytovacích, stravovacích a iných klubových zariadení (navrhovaná kapacita 200 lôžok). Nadväzne na Golfpark zabezpeèi� výstavbu kempingu s kapacitou 200 stanových jednotiek v navrhovanej samostatnej lokalite.

Podporova� rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky v obciach Beckov, Nová a Stará Lehota, Lubina, Bzince pod Javorinou, Stará Turá, Nová Bošáca, Vaïovce, Moravské Lieskové, Zemianske Podhradie, Hrádok, Modrová, Horná Streda, Brúnovce, Lúka, Koèovce, ktoré majú najvhodnejšie podmienky.

Vytvára� optimálne podmienky pre rozvoj obcí Beckov (aj s využitím termálneho vrtu) a Lubina, ako obcí - stredísk cestovného ruchu a rekreácie.

Okres Partizánske

V najvýznamnejších strediskách Ve¾ké Uherce a Ve¾ký Klíž-Slaèe usmeròova� skvalitòovanie vybavenosti a rekreaèného prostredia v súlade s podmienkami ochrany prírody.

Vytvára� podmienky pre dobudovanie vybavenosti pre kúpe¾ný cestovný ruch v záujme prevencie zdravia a relaxácie návštevníkov v areáli termálneho kúpaliska Malé Bielice.

Podporova� rozvoj obce Klátova Nová Ves ako obce - strediska  cestovného ruchu a rekreácie.

Okres Považská Bystrica

V najvýznamnejších strediskách Manínska úžina, Horná Mariková usmeròova� skvalitòovanie vybavenosti a rekreaèného prostredia v súlade s podmienkami ochrany prírody.

Vidiecky turizmus a agroturistiku rozvíja� predovšetkým v obciach Horná Mariková, Dolná Mariková, Papradno, Domaniža, Pružina, Udièa, Dolný Lieskov, Podskalie; pre agroturistiku využi� miestny salaš v Klieštine.

V lokalite Podjavorník využi� vhodné podmienky pre zriadenie klimatických kúpe¾ov - úpravou jestvujúcich objektov na malé penzióny.

Okres Prievidza

Podporova� rozvoj miest Bojnice a Prievidze pri využití ich vysokého rekreaèného, kultúrno-historického a prírodného potenciálu ako cie¾ových miest nadregionálneho cestovného ruchu.

Sídla Nitrianske Rudno, Valaská Belá, Os¾any a  vo výh¾ade  sídla Nitrianske Pravno, Opatovce nad Nitricou, Lehota pod Vtáènikom a Bystrièany rozvíja� ako sídla významné pre cestovný ruch a rekreáciu, vidiecky turizmus a agroturistiku .

Usmeròova� rozvoj sídiel Tužiná, K¾aèno, Chvojnica, Cíge¾, Podhradie pri Novákoch, Horná Ves, Radobica, Èavoj, Malá Èausa, Šútovce, Dlžín, Seè, Lieš�any, Nevidzany, Temeš, Malinová, Pravenec, Poluvsie, Nedožery-Brezany, ako sídiel vhodných najmä pre chalupnícku rekreáciu, vidiecky turizmus a agroturistiku.

Jestvujúce lokality - stredisko prímestskej rekreácie a CR Bojnice-Vendelín, stredisko letnej rekreácie a cestovného ruchu, Nitrianske Rudno - vodná nádrž, stredisko prímestskej rekreácie a zimných športov Ráztoèno-Remeta, horské stredisko zimných športov K¾aèno-Chvojnická dolina, stredisko rekreácie a zimných športov Horná Ves-Lômy, stredisko rekreácie a zimných športov Lehota pod Vtáènikom-Sekaniny a stredisko kúpe¾ného cestovného ruchu Bystrièany-Chalmová rozvíja� ako rekreaèné útvary.

Vytvori� podmienky pre realizáciu novonavrhovanej prímestskej rekreaènej zóny Nováky-Hôrka-Lehota pod Vtáènikom, ktorej �ažiskom bude prírodné kúpalisko na báze �ažobných jám a navrhovaný agropark na revitalizovaných plochách poddolovaného územia v k.ú. Koš.

Rozvoj kúpe¾ného miesta Bojnice rieši� za predpokladu dodržania ochranného režimu v súlade so zákonom NR SR è. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, príslušných vykonávacích predpisov a v súlade so štatútom kúpe¾ného miesta, schváleného uznesením vlády SR è. 740 zo dòa 10. októbra 1995.

Podporova� aktivity mikroregiónu Hornonitrie pri rozvoji vidieckeho cestovného ruchu a cykloturistických trás.

Okres Púchov

V najvýznamnejších strediskách Lazy pod Makytou-Èertov a Lysá pod Makytou-Dešná usmeròova� skvalitòovanie vybavenosti a rekreaèného prostredia v súlade s podmienkami ochrany prírody.

Podnikate¾ské aktivity v záujme skvalitnenia a doplnenia vybavenosti orientova� do strediska Belušské Slatiny.

Vidiecky turizmus a agroturistiku rozvíja� predovšetkým v obciach Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou, Vydrná, Lednica a Mojtín.

Vytvori� podmienky pre rozvoj obce Mojtín ako obce - strediska CR a rekreácie.

Rozvoj kúpe¾ného miesta Nimnica rieši� za predpokladu dodržania ochranného režimu v súlade so zákonom NR SR è. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti príslušných vykonávacích predpisov a v súlade so štatútom kúpe¾ného miesta, schváleného uznesením vlády SR zo dòa 15.11.1997.

Nepodporova� rozvoj rekreaèného využitia lokality Rybníky-Ihrište, ktoré je v rozpore so záujmami ochrany prírody (Ramsarský dohovor o mokradiach).

Okres Trenèín

Zlepši� ponuku a kvalitu ubytovacích a stravovacích zariadení v meste Trenèín, a to zabezpeèením výstavby nového hotela s kapacitou 200-300 lôžok, prípadne na mieste hotela Laugarício v období po roku 2000.

V meste Trenèín dobudova� komplex hradného areálu, lesoparku a mestského jadra na vzájomne prepojenú atraktívnu zónu, s dostatoèným priestorom pre kultúru, umenie, históriu, zábavu, oddych a relaxáciu. V rámci rozvoja aktívneho zahranièného cestovného ruchu prihliada� na špecifické nároky turistov - seniorov (napr. zabezpeèenie vhodnej dopravy na hrad a pohyb v areáli hradu).

V rekreaènom zázemí Trenèianskych Teplíc dobudova� stredisko vodných športov a rekreácie za podmienky vyriešenia dopravného obchvatu a zlepšenia kvality vody vo vodnej nádrži Baraèka (t.j. odkanalizovanie obcí Omšenie I. a Dolná Poruba).

Vytvori� podmienky pre realizáciu navrhovanej športovo-rekreaènej zóny v lokalite Breziny (k.ú. Trenèianska Turná, Sedlièná) s golfovým ihriskom a ïalšou vybavenos�ou.

Podporova� rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky hlavne v obciach Dolná Poruba, Motešice, Bobot, Dubodiel, Chocholná-Velèice, Drietoma, Horná Súèa, Dolná Súèa, Trenèianska Turná, Soblahov, Trenèianske Stankovce, Mníchova Lehota, Trenèianske Jastrabie, Trenèianske Mitice, Svinná, Skala , Selec, Krivosúd-Bodovka, Omšenie.

Rozvoj kúpe¾ného miesta Trenèianske Teplice rieši� za predpokladu dodržiavania ochranného režimu v súlade so zákonom NR SR è. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, príslušných vykonávacích predpisov a v súlade so štatútom kúpe¾ného miesta.

Všeobecne platné zásady pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v Trenèianskom kraji

Podnikate¾ské aktivity usmeròova� do vytypovaných rozvojových rekreaèných útvarov, obcí a novonavrhovaných lokalít v záujme skvalitnenia a doplnenia vybavenosti, ako aj zatraktívnenia rekreaèného prostredia.

Rozvíja� podmienky pre cykloturistiku vybudovaním Vážskej cyklomagistrály s doriešením jej napojenia na sie� celoslovenských a medzinárodných cyklotrás, ako aj ïalších trás, navrhovaných v rámci predchádzajúcich etáp (napr. trasa Púchov-Lednica-Vršatské Podhradie-Ilava-Ladce-Beluša-Púchov a trasa Považská Bystrica-Manínska tiesòava-Záskalie-Vrchteplá-Považská Bystrica a ïalšie).

Zabezpeèenie kvality vody pre kúpanie v nádržiach s rekreaèným využitím vyžaduje vyhlásenie pásiem hygienickej ochrany pod¾a zákona NR SR è. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ¾udí, § 3 a § 4, ods. 1, písm. j.

Príloha è. 1

Perspektívy rozvoja najvýznamnejších lokalít s funkciou cestovného ruchu, rekreácie, kúpe¾ného cestovného ruchu a kúpe¾níctva v Trenèianskom kraji

Najvýznamnejšie lokality

| (SCR, ZCR, TK, KM) | Lokality s perspektívou rozvoja | Lokality s limitovaným rozvojom na území CHKO | Novonavrhované lokality |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres Bánovce nad Bebravou |
| SCR Uhrovec | - Striebornica | x |
|  | - Jankov vàšok | x |
| Bánovce n/B. | - PRZ Paži� |
|  | x |
|  | - TK Bánovce n/B. | x |
| Okres Ilava |
| SCR Vršatské Podhradie |
| CHKO B.Karpaty x |
|  | ZCR Zliechov | - obec | x | CHKO B.Karpaty x |
|  | Dubnica n/ V. | - PRZ Pri Váhu |
|  | x |
| ZCR Dulov |
| x |
| ZCR Bolešov | - Priehrada | x |
| Okres Nové Mesto nad Váhom |
| SCR Zelená voda | x |
| ZCR Kálnická dolina | x |
| SCR St.Lehota | - Bezovec | x |
| SCR St. Turá | - Dubník I., II. | x |
| ZCR Modrová dolina | x |
| ZCR Ve¾ká Javorina |
| CHKO B.Karpaty x |
|  | SCR H.Streda |
| x |
| Okres Myjava |
| SCR Stará Myjava | - vodná nádrž a areál ZŠ |
| CHKO B.Karpaty x |
|  | SCR Brezová p/B. |

- Matejková dolina

- pri VN Brezová

CHKO M.Karpaty x

| x |
| --- |
| Okres Partizánske |
| SCR Ve¾ké Uherce |
| x | CHKO Ponitrie x |
|  | PRZ | - chata Ondrej |
| CHKO Ponitrie x |
|  | ZCR Ve¾ký Klíž | - Sliaèe |
| CHKO Ponitrie x |
|  | TK Partizánske | - M. Bielice | x |
| Okres Považská Bystrica |
| PRZ Považská Bystrica |

- lesopark Kalvária

- lesopark Manín

- Vàbie

- revilalizované územie Zem.Kvašov

x

| SCR H. Mariková | - obec | x | CHKO Kysuce x |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SCR Manínska úžina | x | CHKO Str.vrchy x |
|  | ZCR Udièa | - Nosická priehrada | x |
| ZCR Papradno | - Podjavorník |
| CHKO Kysuce x |
|  | ZCR Podskalie |
| CHKO Kysuce x |
|  | Okres Prievidza |
| SCR Bojnice | - Vendelín | x |
| KM Bojnice |
| x |
| SCR Prievidza | - Púš� - Vlèie Kúty |
|  | SCR Handlová | - Remeta | x |
| SCR Nitrianske Rudno | x |
| SCR K¾aèno | - Faèkovské sedlo | x |
| ZCR Horná Ves | - Lômy |
| CHKO Ponitrie x |
|  | SCR Chvojnica |
| TK Bystrièany | - Chalmová | x |
| Nitrian. Pravno | - obec - SCR | x |
| ZCR Prievidza | - V. Lehôtka |
|  | ZCR Lehota p/V. | - Repiská, Sekaniny |
|  | Okres Púchov |
| SCR Belušské Slatiny | x |
| SCR Lazy p/Makytou | - Èertov |
| CHKO Kysuce x |
|  | ZCR Lysá p/Makytou | - Dešná |
| CHKO Kysuce x |
|  | CHO Púchov | - Cerov |
|  | ZCR Mojtín | - obec | x | CHKO Str.vrchy x |
|  | KM Nimnica |
| x |
| Okres Trenèín |
| KM Trenèianske Teplice | x |
| SCR Kamenická dolina, Baraèka | x |
| SCR Drietoma | - Liešna dolina |
|  | SCR Opatovská dolina |
|  | ZCR Kubrická dolina |
|  | PRZ Ostrov |
| x |
| SCR Soblahov | - Pod Ostrým vrchom |
|  | SCR Mníchova Lehota | - Krásna dolina |
| - Pod Inovcom |
|  | PRZ Trenèian.Turná | - Sedlièna |
|  | x |
|  | - Golfové ihrisko |
|  | x |

Vysvetlivky:

SCR	- strediská cestovného ruchu a rekreácie

ZCR	- základne cestovného ruchu a rekreácie

TK	- termálne kúpaliská

KM	- kúpe¾né miesta

Príloha è. 2

Ubytovacia vybavenos� najvýznamnejších stredísk a základní cestovného ruchu a kúpe¾ných miest Trenèianskeho kraja

| Okres | Mesto, obec, kúpe¾né miesto, stredisko CR, základòa CR | Súèasná štrukt. ubytovacej vybavenosti | Poèet lôžok | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bánovce n/B. | Bánovce n/B., Striebornica | 1H, 2 Os | 264 |
| Uhrovec-Látkovce-Jank.vàš. | 2 Os | 406 | NRV |
| Ilava | Dubnica nad Váhom | 2 H (**), 1 Os | 183 |
| Nová Dubnica | 1 H***, 1 H, 1 Os | 112 |
| Pruské-Vršatec | RZ, PR | 330 |
| Bolešov | chata | 72 |
|  | Nové Mesto n/V. | Nové M.n/V. - Zelená voda | 3 H*, 1 Pe, 1 ATC | 368 | NRV |
|  | Kálnická dolina | 1 RZ | 40 |
| Modrová | 1 H | 125 |
| St.Lehota-Bezovec | 2 RZ, 1 Os | 130 |
| Stará Turá | 2 H**, 1 Pe, 1 ATC | 273-390 | NRV |
| Myjava | Myjava | 1 H** | 58 |
| Stará Myjava | RZ, LT | 200 | NRV |
|  | Krajné | 1 H** | 152 |
| Brezová p/B.-Matejková dol. | CHO, PR | 240 |
|  | Partizánske | Partizánske | 1 H | 94 |
| M. Bielice | 1 H, 1 Pe | 125 |
| V. Uherce | 1 Os | 30 |
|  | Považská Bystrica | Považská Bystrica | 3 H, 1 Pe | 342 |
| Manínska úžina | 1 ATC, CHO | 310 | NRV |
|  | Horná Mariková | 1 Os, PR | 230 | NTV |
|  | Pružina | 1 RZ | 55 |
| Udièa-Upohlav | 1 H | 123 |
| Domaniža | 1 Os | 80 |
| Papradno-Podjavorník |

1 RZ

1PR

102

| 26 |
| --- |
| Podskalie | 1 RZ | 200 |
|  | Prievidza | Prievidza | 1 H***, 1**, 2 H, 1 Pe, 1 RZ | 353 | NRV |
|  | Bojnice | 1 H***, 4 H, 3 Pe, 2 RZ, 2 Os | 523 | NRV |
|  | Kúpele Bojnice | KL | 500 | NRV |
|  | Handlová-Remeta | 1 H, 1 RZ, 1 Os | 213 |
| Horná Ves | 1 RZ | 105 |
| K¾aèno-Faèkovské sedlo | 1 Pe, 2 RZ, 2 Os | 215-300 | NRV |
|  | Nitrianske Pravno | 1 H, 1 RZ | 70 |
| Nitrianske Rudno | 1 H, 1 Pe, 1 ATC, 1 RZ | 210 | NRV |
|  | V. Belá | 1 RZ | 130 |
|  | Púchov | Belušské Slatiny | 3 H, 1 Pe, 1 M, 2 RZ | 553 | NRV |
|  | Lazy p/M. - Èertov | 1 H**, 2 RZ | 212 | NRV |
|  | Mojtín | 1 H | 54 |
| Nimnica | 1 H | 108 |
| Kúpele Nimnica | KL | 300 | NRV |
| Trenèín | Trenèín | 2 H, 5 Pe, 2 RZ, 1 Os | 531 | NRV |
|  | Zamarovce | 1 H |
|  | Trenèianske Teplice | 6 H, 10 Pe, 1 Os | 633 |
| Kúpele Trenè.Teplice | KL | 1400 | NRV |
|  | Opatovská dolina | RZ | 200 |
| Kubrická dolina | PR + RZ | 220 |
| Soblahov-Pod Ostrým vrch. | PR + RZ | 100 |
| Mních. Lehota - Krásna doli-na, Pod Inovcom | PR | 150 |
| Drietoma-Liešna dolina | PR + RZ | 230 |
| Dolná Súèa | 1 RZ |
|  | Chocholná-Velèice | PR, RZ |
|  | Trenèianske Jastrabie | RP + RZ, LT |
|  | Dubodiel | 1 Os |
|  | Ve¾ká Hradná | 1 Os |
|  | Trenèianska Teplá | 1 Os |
|  | Horná Súèa | 1 Os |
|  | Nemšová | 1 Os |

Zdroj: Atlas ubytovania a turistických informácií o všetkých okresoch SR, HOTEL GUIDE THE SLOVAK REPUBLIC, 1997; aktualizované údaje OÚ

Vysvetlivky:

H	- hotel				M	- motel

Os	- ostatné ubytovacie zariadenia		KL	- kúpe¾né lieèebne

RZ	- rekreaèné zariadenia		NRV	- nadregionálny význam

Pe	- penzióny			CHO	- chatová osada

ATC	- autocamping			LT	- letný tábor

PR	- podniková rekreácia

Príloha è. 3

Navrhovaný rozvoj rekreaèných priestorov v Trenèianskom kraji

| Rekreaèný priestor, rekreaèný útvar | Výz-nam1/ | Kraj.a fun- |
| --- | --- | --- |

Rozloha

| (ha) | Denná návšt. v hl. sezóne | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Obec, k.ú. | Názov |

kèný

| typ2/ | Súè. | Ná-vrh | Súè. | Ná-vrh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres Bánovce nad Bebravou: |
| Uhrovec | Striebornica | NR | III. | 60 | 60 | 550 | 550 |
| Látkovce | R | II. | 30 | 30 | 250 | 300 |
| Jankov vàšok | R | III. | 30 | 30 | 400 | 500 |
|  | Uhor.Podhradie | Pod hradom | R | III. | 3 | 3 | 200 | 200 |
| Pod Bukovinou | R | III. | 10 | 10 | 250 | 500 |
|  | Závada Pod Èiernym vrchom | Závada Pod Èier-nym vrchom | R | III. | 20 | 20 | 200 | 300 |
|  | Bánovce n/B. | Paži� pri VN Prusy | R-NP | II. | 200 | 200 | 1000 | 1000 | Prímestská RZ, areál TK; rozloha vrátane lesoparku |
| Okres Ilava: |
| Vršatské Podhradie | Vršatské Podhradie | NR | III. | 200 | 200 | 500 | 800 | Navrhovaný rozvoj musí by� odsúhlasený orgánmi OP |
| Zliechov | Zliechov-obec | NR | III. | 100 | 100 | 200 | 400 |
|  | Dubnica n/V. | Pri Váhu | R | II. | - | cca 40 | - | - | Prímestská RZ |
| Dulov | Dulov | R | II. | - | cca 25 | - | - | Šport.-rekr. zóna; vodné športy rybolov, vybavenos� |
| Bolešov | Priehrada | R | II. | 40 | 40 | 200 | 400 |
|  | Okres Nové Mesto nad Váhom: |
| Nové M.n/V. Beckov | Zelená voda | R-NR | II. | 70 | 77 | 4000 | 7000 |
|  | Kalnica | Kalnická dolina | R | III. | 450 | 450 | 1000 | 2000 |
|  | St.a N.Lehota | Bezovec | NR | III. | 380 | 380 | 1500 | 2500 | Stredisko zim. športov |
| Stará Turá, Va-ïovce | Dubník I.,II. | R-NR | II. | 312 | 312 | 3000 | 3000 |
|  | Modrová | Modrová dolina | R | III. | 70 | 70 | 400 | 500 |
|  | Lubina | Roh | R-NR | III. | 40 | 40 | 2000 | 2000 |
| Ve¾ká Javorina | NR | III. | 45 | 45 | 1500 | 1500 |
|  | Bzince p/J. | Hrubá strana - Kobylie | R | III. | 15 | 15 | 210 | 210 |
|  | Višòové | Višòové | R | III. | 5 | 5 | 150 | 150 |
|  | H.Streda, Lúka | Golfpark | NR | II. | - | 80,6 | - | 200 |
| Kemping | NR | II. | - | cca 4 | - | 200 |
|  | Okres Myjava: |
| Stará Myjava | Stará Myjava | NR | II. | 383 | 383 | 1300 | 1300 |
|  | Brezová p/B. | Matejkova dolina | R | III. | 25 | 25 | 500 | 500 |
| VN Baranec | R | II. | - | cca 15 | - | 500 |
|  | Okres Partizánske: |
| Ve¾ké Uherce | Vodná nádrž | NR | II. | 42 | 42 | 2500 | 4000 |
|  | Partizánske | Chata Ondrej | R | III. | 60 | 60 | 120 | 600 | Prímestská RZ, lesopark |
| Malé Bielice | Termál.kúpalisko | R | III. | 4 | 4 | 400 | 400 |
|  | Ve¾ký Klíž | Slaèe | NR | III. | 30 | 30 | 250 | 400 |
| Slaèe-tábor | R | III. | 12 | 12 | 130 | 250 |
|  | Okres Považská Bystrica: |
| Považ.Bystrica, Kostolec | Manínska úžina | NR | III. | 400 | 400 | 400 | 600 |
|  | Hor.Mariková | Hor.Mariková | NR | III. | 140 | 140 | 400 | 700 |
|  | Udièa | Nosická priehr. | R | II. | - | - | - | - |
|  | Papradno | Podjavorník | R | III. | - | - | 100 | 200 |
|  | Okres Prievidza: |
| Bystrièany | Chalmová | R | III. | 75 | 182 | - | 400 |
|  | K¾aèno | Reváò, Faèkovské sedlo | NR | III. | 210 | 450 | 450 | 900 |
|  | Chvojnica | Chvojnická dolina | R | III. | 439 | 1135 | 600 | 900 |
|  | Cíge¾ | Krištofèek | R | III. | 130 | 130 | 200 | 400 |
|  | Podhradie pri Novákoch | Sivý kameò | R | III. | 107 | 768 | 150 | 500 |
|  | Horná Ves | Lômy | R | III. | 72 | 214 | 200 | 800 |
|  | Bojnice, Opa-tovce n/N. | Vendelín | NR | III. | 464 | 464 | 1400 | 2500 |
|  | Handlová, Ráztoèno | Remeta | R | III. | 354 | 354 | 600 | 1400 |
|  | Nováky | Hôrka | R | II. | - | 390 | 200 | 800 | Prímestská RZ |
| Nitrian. Rudno | Vodná nádrž | NR | II. | 139 | 810 | 1300 | 2800 |
|  | Koš | Prírod. agropark s botanickou zá-hradou | R-NR | II. | - | - | - | - | Prírod.agropark, reani-mácia poddolovaného územia |
| Okres Púchov: |
| Beluša | Belušské Slatiny | NR | III. | 200 | 200 | 1000 | 1800 |
|  | Lazy p/Makytou | Èertov | NR | III. | 250 | 250 | 800 | 1000 |
|  | Mojtín | Obec | NR | III. | 100 | 100 | 800 | 1000 |
|  | Okres Trenèín: |
| Trenèín, Zama-rovce | Ostrov | R-NR | II. | 26 | 26 | 600 | 1500 |
|  | Trenèín, Kubrica | Kubrická dolina | R | III. | 54 | 54 | 300 | 500 |
| Pri kyselke | R | III. | 3 | 3 | 200 | 200 |
|  | Trenèín, Opato-vá nad Váhom | Opatovská dolina | R | II. | 112 | 112 | 1000 | 1200 |
|  | Soblahov | Peòažný vàšok | R | III. | 20 | 20 | 200 | 300 |
| Pod Ostrým vr-chom | R | III. | 160 | 160 | 800 | 1000 |
|  | Dolná Súèa | Hulvák | R | III. | 3 | 3 | 300 | 300 |
|  | Trenè. Teplá | Pod Hradiskom | R | III. | 3,5 | 3,5 | 100 | 100 |
|  | Trenè.Teplice | Baraèka | R-NR | II. | 80 | 80 | 800 | 1200 |
| Kamenická dolin. | R | III. | 120 | 120 | 700 | 1000 |
|  | Mních.Lehota | Krásna dolina | R | III. | 98 | 98 | 500 | 500 |
|  | Mních.Lehota, Trenè.Turná | Pod Inovcom | R | III. | 19 | 19 | 200 | 500 |
|  | Trenè.Turná, Sedlièná | Golfové ihrisko + šport.-rekr. zóna | R-NR | III. | - | 62,5 | - | - |
|  | Dubodiel | Patrovec | R | III. | 3 | 3 | 70 | 100 |
|  | Drietoma | Liešna dolina | R | III. | 30 | 30 | 300 | 300 |
|  | Chocholná-Velèice | Pod Tlstou horou | R | III. | 130 | 130 | 600 | 600 |

Zdroj:  UŠ okresov Trenèín, Prievidza; Stratégia priestorového rozvoja a usporiadania Slovenska, Rekreácia, turizmus a kúpe¾níctvo - analytická èas�, SAŽP, 1996

Vysvetlivky:

1/ NR	- nadregionálny význam				RZ - rekreaèná zóna

R 	- regionálny význam					TK - termálne kúpalisko

2/ II.	- podhorský typ pre rekreáciu a vodné športy

III.	- horský typ pre rekreáciu, turistiku a zimné športy

Poznámka:

Rekreaèný priestor predstavuje plochy pre rozptyl návštevníkov v bezprostrednom i širšom zázemí rekreaèných útvarov, t.zn. stredísk a základní CR a rekreácie.

Príloha è. 4

Perspektíva rozvoja obcí pre poznávací turizmus a vidiecky turizmus v Trenèianskom kraji pod¾a okresov

| Vybrané obce | Mestské ciele poznávacieho cestovného ruchu | Vidiecke ciele poznávacieho cestovného ruchu | Obce - strediská cestovného ruchu a rekreácie | Obce s rekreaè-nou funkciou - �ažisko pre IR - chalupnícku rekreáciu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres Bánovce nad Bebravou |
| Uhrovec |
| x NKP | x | x |
| Perspektívna oblas� Podhorie: |
| Podlužany |
| x |
| Timoradza |
| x |
| Slatina n/B. |
| x |
| Slatinka n/B. |
| x |
| Šípkov |
| x |
| Èierna Lehota |
| x |
| Kšinná |
| x NPZ |
| x |
| Omastiná |
| Závada p/Èerv.vrchom |
| x NPZ |
| Ruskovce |
| x AL |
| Okres Ilava |
| Vršatské Podhradie |
| x |
| Krivoklát |
| x NPZ |
| x |
| Èervený Kameò |
| x |
| Košecké Podhradie |
| x |
| Košecké Rovne |
| x NPZ |
| x |
| Zliechov |
| x NPZ | x | x |
| Pruské |
| x NPZ |
| Mikušovce, Nová Dubnica | x NPZ | x AL |
| Podhorie |
| x |
| Okres Nové Mesto nad Váhom |
| Beckov |
| x NKP,NPZ | x | x |
| N. Lehota |
| x |
| St. Lehota |
| x |
| Lubina |
| x NPZ | x | x |
| Dolné Bzince |
| x NPZ |
| x |
| Stará Turá | x NPZ |
|  | x |
| Nová Bošáca |
| x NPZ |
| x |
| Vaïovce |
| x |
| Moravské Lieskové |
| x |
| Zemianske Podhradie |
| x |
| Hrádok |
| x |
| Modrová |
| x |
| Horná Streda |
|  | x | x |
| Brúnovce |
| x |
| Lúka |
| x |
| Koèovce |
|  | x | x |
| Èachtice |
| x NPZ |
| Nové Mesto nad Váhom |
| x NPZ |
| Hrádok |
| x AL |
| Oèkov |
| x AL |
| Pobedim |
| x AL |
| Okres Myjava |
| Brestovec |
| x |
| Bukovec |
| x |
| Chvojnica |
| x |
| Krajné |
| x NPZ |
| x |
| Polianka |
| x |
| Stará Myjava |
| x |
| Košariská |
| x NKP |
| x |
| Brezová pod Bradlom |
| x NKP,NPZ | x | x |
| Vrbovce |
| x |
| Poriadie |
| x |
| Myjava - U Devánov | x NPZ | x |
| Okres Partizánske |
| V. Uherce |
| x |
| Kolaèno |
| x |
| V. Klíž |
| x AL |
| x |
| Klátová Nová Ves |
| x AL |
| x |
| Okres Považská Bystrica |
| Horná Mariková |
| x NPZ | x | x |
| Dolná Mariková |
| x NPZ,AL |
| x |
| Domaniža |
| Papradno |
| x NPZ,AL |
| x |
| Pružina |
| x |
| Udièa |
| x |
| D. Lieskov |
| x AL |
| Podskalie |
| x |
| P.Bystrica-Bradelné | x NPZ,3 AL |
|  | Okres Prievidza |
| Valaská Belá |
| x |
| Èavoj |
| x |
| Chvojnica |
| x |
| Tužina |
| x |
| K¾aèno |
| x |
| Nitrianske Rudno |
| x |
| Kostolná Ves |
| x |
| Nitrianske Pravno |
| x PZ, AL |
| x |
| M. Èausa |
| x |
| H. Ves |
| x |
| Radobica |
| x |
| Bystrièany |
| x |
| Poruba |
| x NKP |
| x |
| Lazany |
| x NPZ |
| Bojnice | x NKP,PZ,AL |
|  | Handlová | x PZ |
|  | Prievidza | x AL |
|  | Nitrica |
| x AL |
| Diviaky nad Nitricou |
| x AL |
| Malinová |
| x |
| Pravenec |
| x |
| Poluvsie |
| x |
| Nedožery-Brezany |
| x |
| Cíge¾ |
| x |
| Okres Púchov |
| Lazy pod Makytou-Mikluše |
| x NPZ |
| x |
| Lysá pod Makytou |
| x |
| Lednica |
| x |
| Vydrná |
| x |
| Mojtín |
|  | x | x |
| Beluša | x 4 AL |
|  | Streženice | x AL |
|  | Kvašov | x AL |
|  | Púchov | x AL |
|  | Okres Trenèín |
| Trenèín |
| x MPR |
| Dolná Poruba |
| x |
| Motešice |
| x |
| Bobot |
| x |
| Dubodiel | x AL |
|  | x |
| Chocholná-Velèice |
| x NPZ |
| x |
| Drietoma |
| x |
| Horná Súèa | NKP | x NPZ |
| x |
| Dolná Súèa |
| x |
| Tr. Turná |
| x |
| Soblahov |
| x |
| Trenèianske Stankovce |
| x |
| Mníchova Lehota |
| x |
| Trenè. Jastrabie |
| x |
| Trenè. Mitice |
| x |
| Svinná |
| x |
| Skalka nad Váhom |
| x |
| Omšenie |
| x |
| Selec |
| x |
| Trenèianske Teplice | x NPZ |
|  | Ivanovce |
| x AL |
| Krivosúd-Bodovka |
| x |

Vysvetlivky:

NKP	- národná kultúrna pamiatka

NPZ	- navrhovaná pamiatková zóna

PZ	- pamiatková zóna

AL	- archeologická lokalita

Životné prostredie

Riešené územie VÚC Trenèianskeho kraja je nutné z h¾adiska kvality ŽP charakterizova� ako málo až stredne zneèistené, najmä èasti okresov Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenèín, Považská Bystrica, Púchov a to vïaka absencií ve¾kých zdrojov priemyselnej výroby. Ostatná èas� územia kraja okresy Ilava, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, ale najmä Prievidza v dôsledku rýchlej industrializácie a následného rozvoja priemyslu a �ažby nerastných surovín sa zaradili medzi silne zneèistené územie.

V okrese Prievidza, kde kumulácia a synergické úèinky banského, energetického a chemického priemyslu poškodili a znehodnotili všetky zložky životného prostredia sa to najmarkantnejšie prejavuje v oblasti Novák, kde sú lokalizované ve¾ké priemyselné zdroje poškodzujúce životné prostredie ako napr. ENO, NCHZ, Baòa Nováky.

V okrese Ilava sa na negatívnom stave životného prostredia podie¾ajú najmä podniky �ažkého strojárenstva Z�S a ZVS v Dubnici nad Váhom, najmä zneèis�ovaním vodných zdrojov trichlóretylénom, chrómom (najväèším v SR), ale aj pôdy.

Ovzdušie

Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. Zneèistené ovzdušie, najmä v dôsledku silného emisno-imisného za�aženia zo zdrojov zneèis�ovania, je potencionálnou hrozbou pre zdravie obyvate¾stva.

Až v posledných rokoch na základe nových právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, dôsledku znižovania výroby, ale najmä environmentálnymi opatreniami (odsírenie blokov tepelných elektrární, rekonštrukcia zariadení, náhrada kotlov za fluidné, elektromagnetické a elektrostatické odluèovaèe a pod.) sa situácia v oblasti èistoty ovzdušia v kraji zaèína pomaly zlepšova�. Dokumentujú to i hodnoty emisií najza�aženejšieho okresu v kraji v Prievidzi.

Tab. è. 1 Preh¾ad emisií základných zneèis�ujúcich látok ovzdušia v tis.t.rok-1 a percentuálne hodnoty oproti roku 1991

| Zneèis�. Látka | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhé látky |

22,455

100 %

11,248

49,9 %

5,003

77,8 %

4,641

79,4 %

3,110

86,2 %

2,181

90,3 %

Oxid sirièitý

89,305

100 %

78,330

12,3 %

72,235

19,2 %

55,614

37,8 %

47,174

47,2 %

47,013

47,4 %

Oxid dusíka

8,855

100 %

7,067

20,2 %

6,593

25,6 %

6,472

26,9 %

3,279

63,0 %

4,570

49,0 %

Oxid uho¾natý

3,045

100 %

3,475

+ 14,0%

3,260

+ 7,0 %

6,025

+ 97,0 %

3,829

+ 25,0 %

1,219

60,0 %

Uhlovodíky

1,350

100 %

1,211

10,3 %

1,089

19,4 %

0,970

28,2 %

0,977

27,7 %

0,22

84,0 %

Zdroj: KÚ Trenèín

Prevažná èas� emisnej zá�aže Trenèianskeho kraja pochádza najmä z regiónu Hornej Nitry, ktorý bol vyhlásený Vyhláškou è. 112/93 Z. z. za za�ažené územie vyžadujúce si osobitnú ochranu ovzdušia. Je to územie celého okresu Prievidza, kde sa vyskytuje zneèistené ovzdušie, ktoré môže vo zvýšenej miere vyvola� škodlivé úèinky na zdravie obyvate¾stva a zložky životného prostredia.

Tab. è. 2 Emisné za�aženie Trenèianskeho kraja v èlenení pod¾a okresov

| Okres | Poèet VZZO | Poèet prevádzkovate¾ov | Poèet SZZO | Poèet prevádzkovate¾ov | Emisie v t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZZO |
| SZZO | SO2 | NOX | CO | TL |
| Prievidza | 11 | 9 | 311 | 124 | 47 013 | 4 570 | 1 219 | 2302 |
| Trenèín | 9 | 7 | 301 | 122 | 1 285 | 1 175 | 4 192 | 259 |
| Bánovce nad Bebravou | 3 | 3 | 72 | 32 | 291 | 117 | 110 | 108 |
| Partizánske | 7 | 6 | 73 | 34 | 2 030 | 453 | 391 | 966 |
| Považská Bystrica | 3 | 2 | 85 | 42 | 2 596 | 456 | 688 | 223 |
| Púchov | 5 | 4 | 35 | 25 | 1 146 | 406 | 124 | 86 |
| Ilava | 5 | 5 | 91 | 41 | 659 | 952 | 662 | 673 |
| Myjava | 6 | 3 | 73 | 33 | 830,7 | 165,4 | 44,4 | 123,9 |
| Nové Mesto nad Váhom | 2 | 2 | 192 | 92 | 143 | 102 | 848 | 134 |
| Spolu kraj | 51 | 41 | 1233 | 545 | 55993,7 | 8396,4 | 8278,4 | 4874,9 |

Zdroj: KÚ Trenèín

Poznámka:	VZZO - ve¾ké zdroje zneèis�ovania ovzdušia

SZZO - stredné zdroje zneèis�ovania ovzdušia

Z preh¾adu vidie�, že najviac zdrojov zneèis�ovania ovzdušia je v okrese Prievidza (25 VZZO a 311 SZZO), najmenej zdrojov je v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Považská Bystrica a Myjava.

V roku 1996 na území Trenèianskeho kraja 65 VZZO a 1243 SZZO v nasledových množstvách v t:

SO2 55 990, NOX 8 396, CO 8278, Tuhé látky 529, Uhlovodíky 22, trichlóretylén 60;

arzén 0,62; vinylchlorid 529; tetrachlóretylén 5,3; organické látky 60; HCl 5; anorganické zlúèeniny chlóru 1,2; parafíny 74; acetón 10; toluén, xylén 4,3; etylén 145; �ažké kovy a ïalšie.

Emisné za�aženie - predstavuje množstvo zneèis�ujúcich látok vypúš�aných do ovzdušia z jednotlivých zdrojov zneèis�ovania. Vývoj emisií hlavných zneèis�ujúcich látok je sledovaný cez databázu registra emisií a zdrojov zneèistenia ovzdušia (REZZO) a je od roku 1985 spracovávaný SHMÚ. Èlení sa pod¾a výkonu, ve¾kosti a druhu zdrojov na 4 èasti, a to:

REZZO 1 - stacionárne zdroje s tepelným výkonom ( 50 MW a vybrané technológie

REZZO 2 - stacionárne zdroje s tepelným výkonom 0,2 - 50 MW a vybrané technológie

REZZO 3 - stacionárne (lokálne) zdroje s výkonom ( 0,2 MW

REZZO 4 - mobilné zdroje bez oh¾adu na výkon

Preh¾ad najväèších zneèis�ovate¾ov v Trenèianskom kraji Tab. è. 3

Bánovce nad Bebravou

| Por. è. | Zneèis�ovate¾ | Emisie v t za rok 1996 |
| --- | --- | --- |
| Tuhé látky | SO2 | NOX | CO |
| 1 | VAB-Sipox,a.s., Bánovce nad Bebravou | 35,20 | 175,50 | 65,40 | 13,70 |
| 2 | BEBA-INVEST,s.r.o., divízia Dyháreò, Bánovce nad Bebravou | 30,00 | 77,50 | 11,80 | 64,70 |
| 3 | ELMOS,a.s., Partizánska cesta, Bánovce nad Bebravou | 3,50 | 0,01 | 3,90 | 1,20 |
| 4 | TATRAN, s.r.o., Uhrovec | 12,70 | 7,30 | 5,60 | 1,00 |
| 5 | Kovostav, v.d., Slatinka n/B | 0,20 | 22,50 | 0,40 | 0,70 |
|  | Spolu celý okres | 107,80 | 291,50 | 117,40 | 109,90 |

Ilava

| Por.è. | Zneèis�ovate¾ | Emisie v t za rok 1996 |
| --- | --- | --- |
| Tuhé látky | SO2 | NOX | CO |
| 6 | Z�S,a.s., závod Energetika Dubnica nad Váhom - ve¾ký zdroj | 267,663 | 248,452 | 213,720 | 13,056 |
| 7 | Z�S,a.s., závod Metalurgia Dubnica nad Váhom - ve¾ký zdroj | 7,989 | 0,093 | 26,695 | 270,941 |
| 8 | Považská cementáreò,a.s., Ladce - ve¾ký zdroj | 223,590 | 174,638 | 611,413 | 193,724 |
| 9 | ZVS,a.s., Dubnica nad Váhom | 54,078 | 73,096 | 27,158 | 6,031 |
| 10 | MsBP Ilava | 2,449 | 55,601 | 9,378 | 14,731 |
| 11 | NsP Ilava - ve¾ký zdroj | 0,261 | 0,052 | 2,290 | 0,680 |
|  | Spolu celý okres | 672,700 | 658,800 | 952,600 | 661,700 |

Myjava

| Por.è. | Zneèis�ovate¾ | Emisie v t za rok 1996 |
| --- | --- | --- |
| Tuhé látky | SO2 | NOX | CO |
| 12 | SAM, a.s., Myjava - ve¾ký zdroj | 107,846 | 810,828 | 124,081 | 18,323 |
| 13 | Kodreta Slovakia,s.r.o., Turá Lúka | 2,691 | 2,814 | 0,532 | 0,641 |
| 14 | ZsVaK Senica - ÈOV Myjava | 1,920 | 2,736 | 0,280 | 4,320 |
| 15 | NsP Myjava - ve¾ký zdroj | 0,201 | 1,193 | 1,691 | 1,445 |
| 16 | PFS,a.s., Brezová pod Bradlom | 1,338 | 1,632 | 0,246 | 1,536 |
| 17 | Ekoteam,a.s., Brezová pod Bradlom - ve¾ký zdroj | 0,104 | 0,381 | 0,683 | 0,101 |
|  | Spolu celý okres | 120,900 | 827,600 | 164,900 | 43,600 |

Nové Mesto nad Váhom

| Por.è. | Zneèis�ovate¾ | Emisie v t za rok 1996 |
| --- | --- | --- |
| Tuhé látky | SO2 | NOX | CO |
| 18 | Lom Cementáreò Vápenka Werk 7,s.r.o., Nové Mesto nad Váhom - ve¾ký zdroj | 18,595 | 2,140 | 2,161 | 727,089 |
| 19 | Chirana - Prema,a.s., Stará Turá - ve¾ký zdroj | 0,658 | 0,019 | 2,032 | 0,316 |
| 20 | Obal-Vogel Noot Nové Mesto nad Váhom | 0,112 | 1,873 | 0,929 | 15,718 |
| 21 | VZT-Vzduchotechnika,a.s., Nové Mesto nad Váhom | 10,450 | 47,590 | 7,09 | 4,820 |
| 22 | Henkel,s.r.o., Nové Mesto nad Váhom | 1,465 | 0,418 | 1,950 | 0,178 |
|  | Spolu celý okres | 133,90 | 142,60 | 101,80 | 847,80 |

Partizánske

| Por.è. | Zneèis�ovate¾ | Emisie v t za rok 1996 |
| --- | --- | --- |
| Tuhé látky | SO2 | NOX | CO |
| 23 | Cebo Holding Slovakia,a.s., Partizánske - ve¾ký zdroj |

604,370

1115,610

187,340

| 212,720 |
| --- |
| 24 | Partizánske strojárne,a.s., Partizánske - ve¾ký zdroj |

1,969

2,116

0,209

| 11,520 |
| --- |
| 25 | Koželužne,a.s., Bošany - ve¾ký zdroj | 150,934 | 711,002 | 105,532 | 55,971 |
| 26 | Technické služby mesta Partizánske | 156,948 | 156,948 | 19,063 | 6,354 |
| 27 | NsP Partizánske - ve¾ký zdroj | 0,017 | 0,025 | 0,042 | 0,025 |
|  | Spolu celý okres | 965,900 | 2029,600 | 452,600 | 391,000 |

Považská Bystrica

| Por.è. | Zneèis�ovate¾ | Emisie v t za rok 1996 |
| --- | --- | --- |
| Tuhé látky | SO2 | NOX | CO |
| 28 | Považské strojárne,a.s., Považská Bystrica - ve¾ký zdroj | 191,070 | 2555,870 | 367,610 | 611,50 |
| 29 | NsP Považská Bystrica - ve¾ký zdroj | 0,287 | 0,344 | 8,953 | 0,930 |
| 30 | Sule iks Považská Bystrica | 3,320 | 6,670 | 0,950 | 14,350 |
| 31 | Sirmium,s.r.o., Šenkvice - Hotel Sirmium Udièa | 5,190 | 4,550 | 0,990 | 1,660 |
| 32 | Ústav pre mentálne postihnutých Lieskov | 2,680 | 3,830 | 0,670 | 10,170 |
|  | Spolu celý okres | 222,700 | 2596,800 | 456,000 | 687,400 |

Prievidza

| Por.è. | Zneèis�ovate¾ | Emisie v t za rok 1996 |
| --- | --- | --- |
| Tuhé látky | SO2 | NOX | CO |
| 33 | SE,a.s., Elektráreò Nováky, o.z. Zemianske Kosto¾any ve¾ký zdroj |

1106

54844

4170

| 689 |
| --- |
| 34 | SE,a.s., Elektráreò Nováky, závod Tepláreò Handlová ve¾ký zdroj |

37,5

210,4

113

| 9,7 |
| --- |
| 35 | Novácke chemické závody,a.s., Nováky ve¾ký zdroj | 717 | 20 | 34 | 55 |
| 36 | HNB,a.s., Prievidza, Baòa Handlová ve¾ký zdroj | 7 | 37 | 4,6 | 1,9 |
| 37 | NsP Bojnice ve¾ký zdroj | 11 | 68,4 | 10,6 | 22,8 |
| 38 | CMK,s.r.o., Zvolen - Oba¾ovacia súprava Nitr. Suèany ve¾ký zdroj |

6,20

2,30

0,60

| 7,10 |
| --- |
| 39 | Slovasfalt,s.r.o., Bratislava - Oba¾ovacia súprava Prievidza ve¾ký zdroj |

0,20

0,40

0,50

| 7,80 |
| --- |
| 40 | HNB,a.s., Prievidza, Baòa Nováky ve¾ký zdroj | 11,40 | 11,90 | 1,10 | 3,60 |
|  | Spolu celý okres | 2181,00 | 47013,00 | 4570,00 | 1219,00 |

Pozn.: Pod¾a informácií OÚ Prievidza k ve¾kým zdrojom patria aj Krištál - sklárske výrobné družstvo Valaská Belá a dve ve¾kovýkrmne hospodárskych zvierat v obci Koš.

Púchov

| Por.è. | Zneèis�ovate¾ | Emisie v t za rok 1996 |
| --- | --- | --- |
| Tuhé látky | SO2 | NOX | CO |
| 41 | Syenit,š.p., Púchov - ve¾ký zdroj | 27,614 | 62,324 | 14,058 | 4,686 |
| 42 | Matador,a.s., Púchov - ve¾ký zdroj | 23,124 | 1041,454 | 206,265 | 13,641 |
| 43 | Makyta,a.s., Púchov | 5,132 | 7,794 | 9,427 | 26,668 |
| 44 | LR Crystal Lednické Rovne,a.s., - ve¾ký zdroj | 9,545 | 0,374 | 150,117 | 0,959 |
| 45 | Cestné stavby,s.r.o., Žilina - Oba¾ovacia súprava Beluša - ve¾ký zdroj |

0,690

0,949

0,749

| 13,206 |
| --- |
|  | Spolu celý okres | 86,800 | 1146,200 | 406,200 | 124,100 |

Trenèín

| Por.è. | Zneèis�ovate¾ | Emisie v t za rok 1996 |
| --- | --- | --- |
| Tuhé látky | SO2 | NOX | CO |
| 46 | CEMMAC,a.s., Horné Srnie - ve¾ký zdroj | 34,885 | 0 | 95,489 | 3877,691 |
| 47 | Merina,a.s., Trenèín - ve¾ký zdroj | 9,080 | 443,291 | 60,614 | 7,909 |
| 48 | Považský cukrovar,a.s., Trenèianska Teplá - ve¾ký zdroj | 18,157 | 286,126 | 64,379 | 3,456 |
| 49 | Skloobal,a.s., Nemšová - ve¾ký zdroj | 34,299 | 114,625 | 695,721 | 20,225 |
| 50 | TOS,a.s., Trenèín | 15,481 | 244,720 | 53,200 | 2,820 |
| 51 | NsP Trenèín - ve¾ký zdroj | 1,088 | 0,443 | 0,878 | 2,118 |
| 52 | Cesty Nitra,a.s., - Oba¾ovacia súprava Mníchova Lehota - ve¾ký zdroj |

0,303

0,422

2,377

| 17,213 |
| --- |
|  | Spolu celý okres | 259,00 | 1285,00 | 1175,00 | 4192,00 |

Zdroj: KÚ Trenèín

Poznámka : Poradové èíslo zdroja súhlasí s èíslom v grafickom vyjadrení  v mierke 1 . 50 000.

Imisné zneèistenie ovzdušia predstavuje zneèistenie okolitého ovzdušia v konkrétnej lokalite a  je sledované a vyhodnocované prostredníctvom monitorovacích staníc SHMÚ. Na území kraja sa nachádzajú 3 monitorovacie stanice, a to v Prievidzi, Handlovej a v Bystrièanoch. Monitorovacie stanice sú úèelovo vybavené analyzátormi pod¾a zdrojov zneèistenia v danej lokalite. V jednotlivých monitorovacích staniciach na území okresu Prievidza sa sledujú tieto koncentrácie škodlivín: SO2, NOX, polietavý prach, �ažké kovy v polietavom prachu (olovo, kadmium), O3. H2S sa v Prievidzskom okrese nesleduje. CO sa sleduje len v mobilnej monitorovacej stanici, ktorá bola umiestnená v Nitrianskom Rudne a potom v Bojniciach.

Priority v ochrane ovzdušia

Znižovanie emisií oxidov síry najmä v SE, a.s. ENO o. z. Zemianske Kosto¾any, ako aj u ostatných prevádzkovate¾ov VZZO a SZZO.

Znižovanie emisií tuhých látok - popolèeka a �ažkých kovov vo výrobných prevádzkach.

Znižovanie emisií oxidov dusíka a uhlíka v prevádzkach vykazujúcich vysoké emisné za�aženie týmito škodlivinami.

Znižovanie produkcie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme.

Znižovanie produkcie prchavých organických látok.

Postupné odstraòovanie zastaralých technológií poškodzujúcich a zneèis�ujúcich ovzdušie.

Zavádzanie emisného a imisného monitoringu u zneèis�ovate¾ov prekraèujúcich stanovené limity pre ovzdušie.

Postupné budovanie monitorovacieho a informaèného systému o stave kvality ovzdušia kraja.

Postupné rozširovanie plynofikaènej a elektrifikaènej siete v obciach kraja.

Návrh opatrení

Zníženie emisií základných látok zneèis�ujúcich ovzdušie (SO2, NOX, CO, CXHY, tuhých emisií), prchavých organických látok (POPS), �ažkých kovov, CO2 a ostatných emisií plynov spôsobujúcich skleníkový efekt na stav v súlade s medzinárodnými dohovormi

Pre obdobie rokov 1997 - 2000.  Krátkodobé opatrenia

v okrese Bánovce nad Bebravou

plynofikácia kotolne BEBAINVEST Divízia Dýhareò

plynofikácia obce Dvorec

rekonštrukcia kotolne na drevný odpad Elmos, s.r.o.

plynofikácia Slatinskej doliny

plynofikácia obce Podlužany

v okrese Ilava

rekonštrukcia elektrofiltrov na zakapotovanie elektrického oblúka pece v Z�S, a.s. Dubnica nad Váhom

plynofikácia kotolne ÚSS Pruské

výmena odluèovacieho zariadenia na roštovom chladièi v PC Ladce

rekonštrukcia kotolne Z�S, a.s. Dubnica nad Váhom

zriadi� monitorovacie stanice na imisné koncentrácie zneèis�ujúcich látok v mestách Ilava, Dubnica nad Váhom

plynofikova� automobilovú dopravu SAD Ilava

zmeni� technológiu výroby ¾adu na zimnom štadióne v Dubnici nad Váhom (náhrada èpavku za glykol)

v okrese Myjava

plynofikácia kotolne PaÈ Myjava

vybudovanie odsávacieho potrubia s inštaláciou filtraèného zariadenia SAM, a.s. Myjava

plynofikácia tepelného zdroja v SAM, a.s. Myjava

náhrada TCE inými odmas�ovacími látkami v SAM, a.s. Myjava

vybudovanie novej pozinkovacej linky v podniku Siete, s.r.o. Brezová pod Bradlom

rekonštrukcia odluèovacieho zariadenia tuhých emisií v Kodrete Myjava

zníženie emisií NOX z opa¾ovania nainštalovaním zachytávacieho zariadenia v SAM, a.s. Myjava

v okrese Nové Mesto nad Váhom

zabudovanie vysokúèinných filtrov v prevádzke Lom -Cementáreò Nové Mesto nad Váhom

rieši� emisie prchavých organických látok v Obal - Vogel & Noot, a.s. Nové Mesto nad Váhom

technickými opatreniami, resp. zmenou paliva zníži� emisné limity vo VTZ VZDUCHOTECHNIKA, a.s. Nové Mesto nad Váhom

v okrese Partizánske

zníženie emisií CO a TZL v technológiách liatiny, uvedenie do trvalej prevádzky

plynofikácia kotolne Chynorany

náhrada kuplových pecí indukènými ISTOL - NEAP A-1/140

ukonèenie plynofikácie obcí Krásno a Nedanovce

rekonštrukcia kotlov Koželužne Bošany - NEAP A-1/177

plynofikácia obce Skaèany

plynofikácia obcí Klátova Nová Ves - Ve¾ký Klíž

plynofikácia vykurovania skleníkov Partizánske - miestna èas� Ve¾ké Bielice

v okrese Považská Bystrica

plynofikákcie CTZ v Teplárni Považských strojární, a.s.

zateplenie objektov Považských strojární

plynofikácia obce Poèarová

plynofikácia obce Dolný Lieskov

plynofikácia obce Sádoèné

plynofikácia obce Pružiná

plynofikácia kotolne NsP, Považská Bystrica na infekèný odpad

èiastoèná plynofikácia Považských strojární - tepláreò s 30 % odbúraním fosílnych palív

plynofikácia obcí Dolný a Horný Moštenec

plynofikácia obce Bodiná I. a II. etapa

plynofikácie obce Pružina

ukonèenie plynofikácie obcí v Papradòanskej doline

u ve¾kých a stredných zdrojov zabezpeèi� zníženie emisií oxidov síry minimálne o 40 %, TL o 60 % oproti roku 1991

rekonštrukcia elektrofiltrov v Považských strojáròach, a.s., Tepláreò Považská Bystrica

v okrese Prievidza

plynofikácia obce Zemianske Kosto¾any -  NE - AP A-1/93

náhrada kotlov ENO A  I. stavba

plynofikácia kotolne Hotela Regina - Bojnice

elektrifikácia Hotela Hviezda Prievidza

ukonèenie stavby odsírenia spalín bloku 1 a 2 SE, a.s. ENO B Zemianske Kosto¾any

ukonèenie akcie kondicionovanie spalín bloku 3 a 4 SE, a.s. ENO Zemianske Kosto¾any

plynofikácia obce Lehota pod Vtáènikom

rekonštrukcia a modernizácia roštových kotlov vo VEGUM, a.s. Dolné Vestenice

elektrifikácia obce Èereòany

plynofikácia kotolne NsP Handlová - NEAP A-1/79

plynofikácia v oblasti obcí Nitrianske Rudno, Lieš�any, Kostolná Ves, Rudnianska Lehota, Seè, Dlžín, Nevidzany

zavedenie novej technológie výroby liehu enzymatickou degradáciou škrobu Lieskove Èereòany

náhrada ¼VO s obsahom síry 0,2 % na oba¾ovaèke v Nitrianskych Suèanoch

klimatizácia velína SE, a.s. ENO A a náhrada klimatických jednotiek SE, a.s. ENO B Zemianske Kosto¾any

zachytávanie a regenerácia rozpúš�adiel v Tatra nábytku, a.s. Pravenec - NEAP A-1/148

vybudovanie vápencového hospodárstva pre odsírenie spalín fluidných kotlov v Teplárni Handlová

elektrifikácia VOP, š.p. Nováky

plynofikácia mesta Handlová

demerkurizácia haly pri výrobe lúhov Na(OH) v NCHZ Nováky

realizácia opatrení vo výrobni polypropylénu - oxidácia, NCHZ Nováky

rekonštrukcia transformovne Handlová 110/22 kV

rekonštrukcia 22 kV vedení v území okresu

náhrada kotlov ENO A  III. stavba Zemianske Kosto¾any - NEAP A-1/247

rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste, I. etapa Prievidza

transformovòa 220/100/22 kV Nováky

plynofikácia mestskej èasti Ve¾ká Lehôtka - Prievidza

náhrada maloobjemných kontajnerov na dovoz sadzí za ve¾koobjemové cisterny - VEGUM, a.s. Dolné Vestenice

obnova zdroja tepláreò Handlová - NEAP A-1/244

zariadenie III. absorbèného stupòa na stanici Cl2 NCHZ, a.s. Nováky

v okrese Púchov

konštrukèná úprava postrekovacej kabíny autopláš�ou V 02/14 a V 02/18, resp. zníženie obsahu technického benzínu v postreku v MATADOR, a.s. Púchov

inštalácia textilného filtra k èistièke povrchu krytiny v SYENIT, a.s. Púchov

inštalácia textilných filtrov k taviacemu agregátu è. 8 v LR CRYSTAL, a.s. Lednicke Rovne

inštalácia nízkoemisných horákov do kotlov è. 6 a è. 9 v Teplárni MATADOR, a.s. Púchov

dokonèenie plynofikácie mesta Púchov v oblasti ¾ahkého priemyslu SYENIT, SAD, AGROZON

v  okrese Trenèín

zabudovanie vysokoúèinných filtrov na zachytávanie tuhých látok v CEMMAC Horné Srnie.

dokonèenie plynofikácie kotolní NAZA, s.r.o. Trenèín; VOP 027 Trenèín; OZETA, a.s. Trenèín

kontrola emisných limitov jednotlivých zdrojov pri používaní �VO Považský cukrovar Trenèianska Teplá; Merina, a.s. Trenèín; TOS Trenèín

technickými opatreniami, resp. zmenou paliva zníži� emisné limity pre VSB 0816 - Kotolòa Trenèín; CHIRANA Bobot; Nitratex Svinná

plynofikácia kotolne ÚSS Adamovské Kochanovce - NEAP A-1/29

dodržiavanie emisných limitov využitím ekologického paliva, prípadne zmenou technológie pre: MERINA, a.s. Trenèín; NAZA, s.r.o. Trenèín - kotolòa; Cestné stavby Nitra - kotolòa; SKLOOBAL Nemšová - taviaci agregát è. 6;

Pre obdobie rokov 2001 - 2005. Strednodobé opatrenia

v okrese Myjava

rekonštrukcia odluèovacieho zariadenia �ažkých kovov KODRETA Myjava

v okrese Považská Bystrica

plynofikácia Maríkovskej doliny

v okrese Prievidza

inžinierske siete pre novú HBV gestorovanú SSE - RZ Martin.

plynofikácia obcí Tužina - K¾aèno

plynofikácia kotolne na pevné palivo vo NESTLÉ FOOD Prievidza

v okrese Púchov

inštalácia kogeneraènej jednotky na zemný plyn v Teplárni MATADOR, a.s. Púchov

Pre obdobie rokov 2006 - 2010. Dlhodobé opatrenia

v okrese Ilava

ukonèi� plynofikáciu obcí Ladce, Borèice, Bolešov, Slavnica, Kamenièany, Pruské, Tuchyòa, Mikušovce, Èervený Kameò

plynofikácia liehovaru Tuchyòa - Borèice

v okrese Partizánske

rekonštrukcia kotlov Koželužne, a.s. Bošany

plynofikácia kotolne Šípok Partizánske

rekonštrukcia teplárne Partizánske

v okrese Považská Bystrica

inžinierske siete pre novú HBV

úplná plynofikácia PS, a.s. Považská Bystrica - Tepláreò

zavedenie ekologického vykurovania horských oblastí mimo dosahu plynových rozvodov použitím kotlov na pyrolýzne spa¾ovanie dreva

v okrese Púchov

plynofikova� miestnu èas� Lednické Rovne - Medné, dokonèi� plynofikáciu obce Beluša, Horné Koèkovce, Lednické Rovne

vylúèi� používanie plnohalogenových uh¾ovodíkov a halónov, tetrachlórmetánu (CCl4), 1,1,1-trichlóretánu a bromovaných neplnohalogénovaných uh¾ovodíkov, znižovanie spotreby ostatných neplnohalogénovaných a metylbromidu, uplatnenie, dodržiavanie a kontrola výroby a používania látok narušujúcich ozónovú vrstvu

do roku 2000:

v okrese Považská Bystrica

nahradi� trichlóretylén inými odmas�ovacími  prostriedkami v priemyselných technológiách

v okrese Prievidza

nahradi� chlórované uh¾ovodíky pri èistení textílií

nahradi� organické rozpúš�adlá vodorozpustnými vo výrobe kalandzovanej a vytlaèovanej podlahoviny NCHZ,a.s. Nováky

vo všetkých okresoch Trenèianskeho kraja

dôsledne uplatòova� zákon zakazujúci používanie halónov

do roku 2010

v okrese Prievidza

odstavi� prevádzku trichlóretylénu v NCHZ, a.s. Nováky

v okrese Považská Bystrica

vymeni� freónové náplne v mraziacich boxoch a klimatizaèných zariadeniach za médium neškodné pre ozónovú vrstvu v podnikoch JEDNOTA, Zdroj, UNIVO, ABŠO

v okrese Partizánske

zavies� vodorozpustné apretúry v podnikoch KOŽELUŽNE, a.s. Bošany a CEBO Holding Slovakia, a.s. Partizánske

zavádza� voskové povrchy úprav nábytku v BRONA Partizánske

vypracova� a realizova� národné programy zamerané na znižovanie emisí oxidu uhlièitého a ostatných plynov vyvolávajúcich zvýšenie skleníkového efektu, na ktoré sa nevz�ahuje Montrealský protokol o látkach narušujúcich ozónovú vrstvu, vrátane minimalizovania spa¾ovania uhlia a jeho racionálnejšieho zhodnotenia, ako aj používanie vozidiel s benzínovým motorom vybaveným trojcestným katalizátorom

do roku 2010:

zavádza� nové technológie, technologické a energetické zariadenia ve¾kých zdrojov, ktoré zabezpeèia zníženie emisií a zvýšenie výroby tepla

širšie uplatni� pohonné látky a druhy dopravy nezneèis�ujúcich životné prostredie (napr. plyn, elektrina a pod.)

do roku 2000

vybudova� plniace stanice stlaèeného plynu na pohon automobilov v Prievidzi

zabezpeèova� nový vozový park MHD s pohonom na stlaèený zemný plyn v Prievidzi

zabezpeèova� plynofikáciu nákladných vozidiel SAD Prievidza a NAD Nováky, SAD Ilava

plynofikova� automobilovú dopravu v TS Prievidza, Nováky, Handlová, Bojnice

plynofikova� automobilovú dopravu v podniku TORRO, s.r.o. Prievidza

plynofikova� automobilovú dopravu mliekarní, pekární a cukrární

zavies� trojebusovú dopravu v Trenèíne a Trenèiansko-teplickej kotline

Na území Trenèianskeho kraja zavies� komplexný monitorovací a informaèný systém životného prostredia - ovzdušie v súlade s vyhláškou MŽP SR è. 41/1997 Z. z.

do roku 2000

v okrese Prievidza

zriadi� monitorovacie stanice na imisné koncentrácie zneèis�ujúcich látok

vybudova� kontinuálny emisný monitoring v SE, a.s. ENO Zemianske Kosto¾any

vybudova� emisný monitoring v blízkosti ve¾kého zdroja Tepláreò Handlová

v okrese Považská Bystrica

vybudova� kontinuálny monitoring Tepláreò PS, a.s. Považská Bystrica

Voda

Ochrana povrchových a podzemných vôd

V ochrane vôd sú hlavnými usmeròujúcimi dokumentami právne predpisy. Primeraná právna ochrana znamená zásadný a priamy podklad pre ochranu vôd.

Zákon è. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) okrem iného venuje pozornos� aj ochrane vôd. Aktívna ochrana vôd a to tak po stránke kvantitatívnej, ako aj kvalitatívnej vyplýva priamo zo zákona. Ciele zákonnej ochrany sa dosahujú jednak systémom zákazov zneèis�ova� povrchové a podzemné vody, meni� ich teplotu a funkèné zameranie, zasahova� do pôdy a robi� úpravy hospodárenia v povodiach a jednak ustanovením povinnosti zabraòova� nepriaznivým odtokovým pomerom, splavovaniu pôdy, zlepšova� referenèné schopnosti rybníkov ako aj plánovite odstraòova� doterajšie zneèistenie vôd, riadnou správou, prevádzkou a údržbou, prípadne výstavbou potrebných zariadení. Tieto povinnosti sú adresované všeobecne, to znamená nevz�ahujú sa iba na tých, ktorí s vodami nakladajú, ale na každého, prièom pod pojmom ochrana vôd treba zahrnú� nielen ochranu samotného toku, ale aj starostlivos� o pramene, korytá tokov, studne a iné zariadenia pre zadržiavanie a využívanie povrchových resp. podzemných vôd.

Ochranu vodného bohatstva èleníme pod¾a stupòa a spôsobu ochrany na

všeobecnú ochranu (vodný zákon všeobecne)

širšiu regionálnu ochranu (CHVO, CHKO a NP)

sprísnenú tzv. špeciálnu ochranu (PHO, vodárenské toky a ich povodia).

Všeobecná ochrana

Požiadavka na všeobecnú ochranu podzemných a povrchových vôd je uvedená v § 4 zákona o vodách, kde sa užívate¾om ukladá dba� o ich ochranu a úèelné využívanie a ïalej v § 17, kde vlastníkom alebo užívate¾om lesných alebo po¾nohospodárskych pozemkov a rybníkov ukladá povinnos� tieto obhospodarova� takým spôsobom, ktorý by nielen uchovával po¾nohospodársky vhodné podmienky z h¾adiska množstva a akosti vôd a napomáhal tieto ešte zlepši�.

Ochrana akosti povrchových a podzemných vôd je osobitne zdôraznená v § 23 a 25 zákona, kde je uložená povinnos� zneškodni� vypúš�ané odpadové vody tak aby nebola ohrozená alebo zhoršená akos� povrchových alebo podzemných vôd. V § 28 sa zdôrazòuje prednostné postavenie podzemných vôd, ktoré sú prednostne vybrané na zásobovanie obyvate¾stva pitnou vodou a na úèely na ktoré je použitie pitnej vody ustanovené osobitným predpisom.

Regionálna - širšia ochrana

Širšia ochrana znamená, že sa v urèitých hospodárskych územiach uplatòujú všeobecné zásady v širšom regionálnom rozsahu a, že vláda republiky alebo vodohospodárke orgány môžu upravi� alebo zakáza� v týchto oblastiach èinnosti, ktoré by mohli ohrozi� vodohospodárske záujmy. Širšia regionálna ochrana vyplýva z § 18 zákona o vodách a realizuje sa vyhlásením chránených vodohospodárskych oblastí.

CHVO sú oblasti, v ktorých sa v dôsledku priaznivých prírodných podmienok vytvárajú prirodzené akumulácie povrchovýcyh a podzemných vôd. CHVO  majú svoj strategický význam v komplexe ochrany prírodného prostredia a sú plne v súlade s princípom trvale udržate¾ného života na zemi. CHVO možno definova� ako územný celok, v ktorom sa nachádzajú významné povrchové podzemné zdroje vôd zahròujúce ich hydrologické resp. hydrogeologické povodie.

V tomto zmysle sa v riešenom území nachádza èas� CHVO Beskydy a Javorníky. Celková rozloha CHVO je 1856 km2, , prièom v území Trenèianskeho kraja leží približne 375 km2 , èo predstavuje cca 20% z celkovej rozlohy CHVO. Ïalej sa na území kraja nachádza CHVO Strážovské vrchy, ktorého celková rozloha je 757 km2 , prièom na území kraja sa nachádza cca 700 km2 , èo predstavuje cca 92% z celkovej rozlohy CHVO.

Sprísnená, tzv. Špeciálna ochrana

Táto sa uskutoèòuje najmä formou pasívnej hygienickej ochrany (PHO), a to pre všetky využívané zdroje podzemných a povrchových vôd, teda aj lieèivých a univerzálnych vôd, Patrí sem aj ochrana území v rámci vodárenských tokov a ich povodí v zmysle vyhlášky MLVH è. 10/77 Zb. ako i ochrana záujmových - území výh¾adových vodohospodárskych diel. Špeciálna ochrana znamená osobitne sprísnené požiadavky najèastejšie z h¾adiska akosti vod, ale i výdatnosti vodných zdrojov urèených na uvedené zásobovanie obyvate¾stva pitnou vodou, teda zabezpeèujúce ochranu jednej zo zložiek životného prostredia.

Ich stanovenie vyplýva z § 19 zákona o vodách a realizuje sa najmä formou stanovenia pásiem hygienickej ochrany.

Pre stanovenie pásiem hygienickej ochrany platí Úprava o základných hygienických zásadách pre zriaïovanie, vymedzenie a využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov urèené na hromadné zásobovanie pitnou vodou a úžitkovou vodou a pre zriaïovanie vodárenských nádrží, uverejných vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SSR ako Záväzné opatrenia è. 17/74 z. 20.7.1979.

V rámci riešeného územia sa nachádzajú štyri vodárenske toky v èiastkovom povodí Nitra, s ukonèujúcimi profilmi Solka, Tužina, Horná Ves a Lieš�any.

Vodárenske toky

|  | Èiastkové povodie | Ukonèujúci profil | Plocha povodia toku | D¾žka vodár. toku | D¾žka prítoku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov toku |
| názov lokality | km2 | km | km |
| Solka | Nitra | Solka | 14,25 | 5,5 | - |
| Tužina | Nitra | Tužina | 35,60 | 10,5 | 10,0 |
| Oslianský potok | Nitra | Horná Ves | 57,00 | 10,0 | 7,0 |
| Nitrica | Nitra | Lieš�any | 143,70 | 18,9 | 28,0 |

Kvalita povrchových vôd

Èiastkové povodie Váhu:

Na strednom úseku Váhu sa zaznamenáva III. a IV. triedu èistoty, èo spôsobuje najmä poèet koliformných baktérií a zvýšené koncentrácie NL, NEL a N-NH4. V mieste odberu Váh-Trenèín nastalo zhoršenie kvality vody z II. na IV. triedu zvýšením koncentrácie NEL. Najhoršiu kvalitu vody bola zaznamenaná v mieste odberu Opatovce, kde je kvalita vody v V. triede èistoty zvýšením koncentrácie NEL a s poètom koliformných baktérií (priemer za rok 1996 - 3 354 kTJ/ml). Váh je v jeho strednom toku zneèis�ovaný husto osídlenými oblas�ami s rozvinutým priemyslom, kde najväèšími zneèis�ovate¾mi sú ZsVaK a priemysel z mestských aglomerácií Dubnica nad Váhom, Trenèín, Nové Mesto nad Váhom.

Kvalitatívne charakteristiky tokov (vybraných vo vybraných profiloch) - rok 1995-1996:

| Kraj, okres | Tok, profil | Rieèny | STN 75 7221 |
| --- | --- | --- | --- |
| km | Skupina ukazov., | Najnepriaznivejšie ukazovatele a ich charakteristické hodnoty (mg/l) |
|  | trieda | min. | max. | C90 | Triedu urèujúci ukazovate¾ |
| Púchov |

Váh

| Váh - Púchov | 204,30 |
| --- | --- |

A - II.

B - III.

C - III.

D -

E - III.

4,000

0,035

0,005

-

2,000

32,000

0,858

0,080

-

380,000

24,300

0,597

0,070

-

96,000

A04

B08

C11

-

E03

Ilava

Váh

| Váh-Pod Dub-nicou | 177,8 |
| --- | --- |

A - II.

B - III.

C - II.

D -

E - III.

4,000

1,100

0,00

-

1,000

23,000

5,100

0,040

-

450,000

21,260

4,000

0,035

-

50,000

A04

B10

C11

-

E03

Nosický kanál

| Nosic.kan.-Pod Dubnicou | 10,90 |
| --- | --- |

A - II.

B - III.

C - I.

D -

E - IV.

5,000

7,700

28,000

-

1,000

26,000

8,300

67,200

-

420,000

25,000

8,300

57,600

-

171,000

A04

B01

-

-

E03

Trenèín

Váh

| Váh - Trenèín | 165,10 |
| --- | --- |

A - II.

B - III.

C - IV.

D -

E - III.

4,000

2,000

0,004

-

1,000

29,000

136,000

0,169

-

390,000

22,040

47,000

0,106

-

75,000

A04

B05

C11

-

E03

Váh

| Váh-Opatovce | 157,20 |
| --- | --- |

A - IV.

B - IV.

C - V.

D -

E - V.

5,000

0,070

0,008

-

15,000

240,000

0,820

1,160

-

19000,0

40,000

0,526

0,580

-

5152,000

A04

B12

C11

-

E03

Nové Mesto nad Váhom

Váh

| Váh-Nové Mes-to nad Váhom | 142,50 |
| --- | --- |

A - III.

B - III.

C - II.

D -

E - IV.

F - II.

5,000

2,000

43,200

-

1,000

63,000

50,000

110,000

97,900

-

2400,00

368,000

33,780

45,000

85,440

-

767,000

240,000

A04

B05

C02

-

E03

F02

Významné zdroje zneèistenia povrchových vôd v roku 1996:

| Zdroj zneèistenia | Vypúš�ané zneèistenia (t.r-1) |
| --- | --- |
| Tok | Názov | BSK5 | CHSKCr | RAS | NL | NEL |
| Zlatovský p. | ZsVaK Trenèín | 455,890 | 942,780 | 939,260 | 146,640 | 1,3740 |
| Biskupský k. | ZsVaK Nové Mesto nad Vá-hom | 126,330 | 474,140 | 1494,200 | 100,170 | 0,4170 |
| Váh | ZsVaK Trenèín | 215,480 | 752,500 | 3571,200 | 275,220 | 1,2080 |

Èiastkové povodie Myjavy:

Tok Myjava - v profile nad Myjavou v skupine ukazovate¾ov kyslíkového režimu je zaradená do III. triedy èistoty. V tej istej skupine dochádza v profile pod Myjavou k zhoršeniu kvality na IV. triedu èistoty, prièom triedu urèujúcim ukazovate¾om je rozpustený kyslík. K zhoršeniu kvality dochádza v profile „Myjava pod“ aj v skupinách ukazovate¾ov B z III. triedy na V., C z III. triedy na IV., D z II. triedy na III. triedu a nezmenená ostáva skupina ukazovate¾ov E. Pre triedu urèujúcim ukazovate¾om v profile „Myjava pod“, ktorý tok Myjava zaraïuje do V. triedy èistoty, je amoniakálny dusík a celkový fosfor. Významným zdrojom zneèistenia je kanalizácia Myjava.

Kvalitatívne charakteristiky tokov (vybraných vo vybraných profiloch) - rok 1995-1996:

| Kraj, okres | Tok, profil | Rieèny | STN 75 7221 |
| --- | --- | --- | --- |
| km | Skupina ukazov., | Najnepriaznivejšie ukazovatele a ich charakteristické hodnoty (mg/l) |
|  | trieda | min. | max. | C90 | Triedu urèujúci ukazovate¾ |
| Myjava |

Myjava

| Myjava-Nad Myjavou | 67,8 |
| --- | --- |

A - III.

B - III.

C - III.

D - II.

E - IV.

0,500

16,000

0,025

7,000

10,000

7,300

90,000

0,070

60,000

480,000

5,570

51,000

0,063

44,000

357,000

A03

B05

C11

D10

E03

Myjava

| Myjava-Pod Myjavou | 60,4 |
| --- | --- |

A - IV.

B - V.

C - IV.

D - III.

E - IV.

2,700

0,170

0,025

13,000

110,000

13,500

1,900

0,210

139,000

1100,00

4,910

1,440

0,160

93,667

813,000

A01

B12

C11

D10

E03

Myjava

Myjava-Jablonica

A - V.

B - IV.

C - V.

D -

E - IV.

6,000

0,110

0,025

-

40,000

280,000

0,470

1,100

-

420,000

103,400

0,420

0,406

-

363,000

A04

B12

C11

-

E03

Èiastkové povodie Nitry:

V úseku Nitry pretekajúcom cez riešené územie došlo v porovnaní s dvojroèím 1994-1995 k zhoršeniu v A-skupine ukazovate¾ov zvýšením koncentrácií CHSKcr z II. na III. triedu èistoty v profile Nitra-Opatovce a v profile Nitrica-Partizánske a z III. na IV. triedu v profile Bebrava-Krušovce, Nitra-Chalmová. Okrem zvýšenia CHSKcr boli na rieke Nitre zaznamenané zhoršenia kvality v B-skupine z III. na IV. triedu èistoty v mieste odberu Opatovce nad Nitrou zvýšením koncentrácie nerozpustných látok. Pozd¾ž celého toku Nitry je kvalita vody zaradená do IV. a V. triedy okrem miesta odberu nad Kolaènom, kde tento úsek je zaradený do III. triedy èistoty. Hlavnými zneèis�ovate¾mi na toku sú Novácke chemické závody, Škrobárne Chynorany, Koželužne Bošany.

Z prítokov Nitry naïalej nepriaznivý stav zostáva na Handlovke, ktorej vody sú v V. triede èistoty, prièom triedu urèujúcimi ukazovate¾mi sú koliformné baktérie a nepolárne extrahovate¾né látky - ÚV.

Triedu urèujúcim ukazovate¾om v profile Bebrava-Krušovce sú koliformné baktérie, ktoré zaraïujú tento úsek do V. triedy èistoty.

Zneèistenie špecifickými organickými látkami na rieke Nitra v mieste odberu Chalmová malo aj v roku 1996 klesajúcu tendenciu v množstve chloroformu, 1,2 - dichlóretánu a TCE.

Kvalitatívne charakteristiky tokov (vybraných vo vybraných profiloch):

| Kraj, okres | Tok, profil | Rieèny | STN 75 7221 |
| --- | --- | --- | --- |
| km | Skupina ukazov., | Najnepriaznivejšie ukazovatele a ich charakteristické hodnoty (mg/l) |
|  | trieda | min. | max. | C90 | Triedu urèujúci ukazovate¾ |
| Prievidza |

Nitra-1

| Nitra - Nad K¾aènom | 165,0 |
| --- | --- |

A - II.

B - III.

C - I.

D -

E - III.

5,00

7,40

-

-

32,50

25,00

8,60

-

-

211,30

21,78

8,43

-

-

58,12

A04

B01

-

-

-EO3

Nitra-1

| Nitra - Opatovce nad Nitrou | 138,7 |
| --- | --- |

A - III.

B - IV.

C - I.

D -

E - IV.

4,00

2,00

35,50

-

7,00

33,00

136,00

67,20

-

640,00

29,26

71,00

60,10

-

386,00

A04

B05

-

-

-EO3

Handlovka

| Handlovka-Pod Handlovkou | 23,0 |
| --- | --- |

A - IV.

B - V.

C - II.

D -

E - V.

9,00

0,11

62,40

-

63,00

40,00

1,26

163,30

-

13000,0

38,26

1,20

143,50

-

5138,00

A04

B12

C02

-

E03

Handlovka

| Handlovka-Koš | 1,20 |
| --- | --- |

A - IV.

B - V.

C - V.

D - II.

E - V.

7,00

0,90

0,00

4,00

70,00

62,00

1,59

0,67

63,00

3500,00

48,34

1,32

0,30

40,00

1570,00

A04

B12

C11

D10

E03

Nitra-1

| Nitra-Chalmová | 123,8 |
| --- | --- |

A - IV.

B - V.

C - V.

D -

E - IV.

17,00

2,00

0,04

-

20,00

60,00

184,00

0,98

-

1400,00

47,86

118,00

0,69

-

578,00

A04

B05

C11

-

E03

Partizánske

Nitrica

| Nitrica-Partizánske | 0,20 |
| --- | --- |

A - III.

B - III.

C - III.

D -

E - V.

4,00

1,60

0,00

-

5,00

38,00

4,30

0,09

-

320,00

29,78

4,12

0,06

-

97,00

A04

B10

C11

-

E03

Bebrava

| Bebrava - Krušovce | 3,40 |
| --- | --- |

A - IV.

B - V.

C - IV.

D -

E - V.

4,00

0,05

0,003

-

23,00

53,00

3,20

0,16

-

2500,00

37,64

1,14

0,14

-

1588,00

A04

B12

C11

-

E03

Nitra

| Nitra-Prazdnovce | 98,0 |
| --- | --- |

A - IV.

B - IV.

C - V.

D - IV.

E - IV.

10,00

2,00

0,01

3,00

19,00

93,00

288,00

0,62

88,70

600,00

45,80

74,00

0,38

69,70

376,00

A04

B12

C11

D04

E03

Významné zdroje zneèistenia povrchových vôd v roku 1996:

| Zdroj zneèistenia | Vypúš�ané zneèistenia (t.r-1) |
| --- | --- |
| Tok | Názov | BSK5 | CHSKCr | RAS | NL | NEL |
| Handlovka | StVaK Prievidza | 205,300 | 877,000 | 2108,110 | 236,000 | 1,4340 |
| Moštenica | Hornonitrian. Bane Prievidza, a.s. Prievidza Baòa Cíge¾ | 0,000 | 36,900 | 0,000 | 460,800 | 0,3760 |
| Nitra-1 | Novácke chemické závody, a.s. Nováky | 437,680 | 1989,260 | 22326,770 | 210,600 | 11,8290 |
| Nitra-1 | SE, a.s. Elektrárne Nováky, o.z. | 48,130 | 312,830 | 2161,270 | 57,150 | 0,2560 |
| Nitra-1 | Koželužne Bošany, a.s. Bošany | 48,130 | 312,830 | 2161,270 | 57,150 | 0,2560 |

Zhodnotenie podzemných vôd pod¾a STN 75 7111 Pitná voda

Rieène náplavy Nitry od Prievidze po Nové Zámky

Pri porovnaní limitných hodnôt z normy pre pitnú vodu a nameraných koncentrácií vo vzorkách podzemných vôd bolo zistené, že najèastejšie sú prekraèované hodnoty pre Mn, Fe, chloridy, CHSKMn, NELUV, sírne a amónne iony. Zvýšené hodnoty Mn a Fe sú zaznamenané takmer pre celé pozorované územie.

Podzemná voda v hornej èasti tejto oblasti (Opatovce, Nováky, Bystrièany) má pod¾a výsledkov z pozorovania v roku 1995 dobrú kvalitu. V tejto èasti došlo k prekroèeniu iba limitných hodnôt Mn, Fe.

Kvalita vody Nitry sa mení od hornej èasti, kde má dobrú kvalitu až po strednú èas�, kde je kvalita silno ovplyvnená ¾udskou èinnos�ou, kde je vysoká po¾nohospodárska a priemyselná èinnos�.

| Ukazovate¾ | Limitná hodnota | Názov stanice | Èíslo | Dátum | Nameraná hodnota (mg.l-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn | 0,1 | Chynorany | 27790 | 28.9.1995 | 0,70 |
| Fenoly | 0,05 | Chynorany | 27790 | 27.4.1995 | 0,05 |
| NO2 | 0,1 | Chynorany | 27790 | 27.4.1995 | 0,16 |
| FeII | 0,3 | Opatovce | 25490 | 30.4.1995 | 0,53 |
| Opatovce | 25590 | 30.4.1995 | 1,41 |
| Chynorany | 27790 | 27.4.1995 | 1,26 |
| Chynorany | 27790 | 27.4.1995 | 0,71 |
| Chynorany | 27790 | 28.9.1995 | 0,83 |
| Fe-celkové | 0,3 | Nováky | 25690 | 30.4.1995 | 0,37 |
| Opatovce | 25490 | 30.4.1995 | 0,64 |
| Opatovce | 25590 | 30.4.1995 | 1,45 |
| Chynorany | 27790 | 27.4.1995 | 1,50 |
| Chynorany | 27790 | 27.4.1995 | 1,00 |
| Chynorany | 27790 | 28.9.1995 | 1,12 |
| NELUV | 0,05 | Chynorany | 27790 | 27.4.1995 | 0,18 |

Strážovské vrchy

Podzemné vody v oblasti Strážovských vrchov sa zaraïujú medzi tie, ktoré majú dobrú kvalitu pre vysoký obsah sodíka a nízky obsah síranov, chloridov, dusiènanov a stopových prvkov.

Ïalej za pozornos� stojí zvýšená koncentrácia organických látok vyjadrená ako ukazovate¾ NELÚV, ktorá bola nad limitnou hodnotou nameraná takmer vo všetkých pozorovacích objektoch tejto oblasti.

Zvýšený obsah organických látok signalizuje antropogénny vplyv, ktorý môže ma� dlhodobé negatívne následky na využite¾nos� podzemných vôd.

| Ukazovate¾ | Limitná hodnota | Názov stanice | Èíslo | Dátum | Nameraná hodnota (mg.l-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NELUV | 0,05 | Diviaky nad Nitricou | 26290 | 4.5.1995 | 0,06 |
| Dolné Motešice | 100421 | 11.5.1995 | 0,10 |
| Domanižská Lehota | 81800 | 28.4.1995 | 0,07 |
| Hradište | 26690 | 3.5.1995 | 0,08 |
| Mojtín-Uhliská è. 1 | 332321 | 26.4.1995 | 0,07 |
| Nitrianske Rudno-Mrušiná | 366949 | 4.5.1995 | 0,12 |
| Nitrianske Suèany | 366954 | 3.5.1995 | 0,08 |
| Nitrianske Suèany | 366962 | 3.5.1995 | 0,20 |
| Nitrianske Suèany | 366954 | 24.10.1995 | 0,06 |
| Omšenie I. | 113127 | 9.5.1995 | 0,07 |
| Pružina-Býky | 88100 | 26.4.1995 | 0,08 |

Rieène náplavy Varínky a Váhu od Varína po Hlohovec

Pri porovnaní hodnôt ukazovate¾ov kvality vody vo vzorkách podzemných vôd s požiadavkami STN 75 7111 najèastejšie prekraèovali limitné hodnoty dusièòany, sírany, Mn, Fe a dusitany. Najmä zvýšené hodnoty dusièòanov a síranov sú antropogénneho pôvodu z priemyselnej a po¾nohospodárskej èinnosti.

Hodnoty koncentrácií 1,1,2 - trichlóreténu prekroèili limitné hodnoty vo vzorkách vôd vrtu SMZ Dubnica, Hrabové a Horovce, èo je dôsledok priemyselnej èinnosti.

Podzemná voda prameòov má dobrú kvalitu s dobrými kyslíkovými pomermi.

| Ukazovate¾ | Limitná hodnota | Názov stanice | Èíslo | Dátum | Nameraná hodnota (mg.l-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO3 | 50 | Dolné Koèkovce | 217890 | 3.10.1995 | 60,90 |
| Hrabové | 17990 | 23.6.1995 | 54,20 |
| Považany | 18590 | 20.10.1995 | 57,10 |
| Skala | 16390 | 10.5.1995 | 73,00 |
| Ve¾ké Bierovce | 16090 | 10.5.1995 | 81,60 |
| NO2 | 0,1 | Štvrtok nad Váhom | 113191 | 26.5.1995 | 0,26 |
| Fe-celkové | 0,3 | Nové Mesto nad Váhom | 15290 | 25.10.1995 | 1,82 |
| Trichlóre-tén (TCE) | 30 | Dubnica | 332338 | 12.5.1995 | 113,20 |
| Horovce | 17190 | 25.4.1995 | 75,50 |
| Hrabové | 17990 | 23.6.1995 | 61,90 |
| NELUV | 0,05 | Èachtice | 113135 | 19.10.1995 | 0,09 |
| Dobrá - jazero | 113110 | 11.5.1995 | 0,21 |
| Dobrá HD1 | 113109 | 11.5.1995 | 0,07 |
| Dolné Koèkovce | 217890 | 26.4.1995 | 0,07 |
| Drahovce | 14290 | 24.5.1995 | 0,06 |
| Dubnica | 332338 | 12.5.1995 | 0,06 |
| Dubnica SMZ | 332601 | 12.5.1995 | 0,06 |
| Nové Mesto nad Váhom | 15290 | 26.5.1995 | 0,29 |
| Podolie | 14890 | 25.5.1995 | 0,09 |
| Považany | 18590 | 25.5.1995 | 0,08 |
| Považany | 18590 | 20.10.1995 | 0,11 |
| Púchov | 332316 | 25.4.1995 | 0,06 |
| Púchov | 332316 | 5.10.1995 | 0,06 |
| Skala | 16390 | 10.5.1995 | 0,12 |
| Štvrtok nad Váhom | 113191 | 19.10.1995 | 0,08 |
| Ve¾ké Bierovce | 113104 | 10.5.1995 | 0,06 |
| Ve¾ké Bierovce | 16090 | 10.5.1995 | 0,06 |
| Ve¾ké Bierovce | 16090 | 19.10.1995 | 0,13 |

Pôda

Pôda má v životnom prostredí významnú úlohu z dvoch h¾adísk. Jednak ako nenahradite¾ná zložka krajiny plní produkènú funkciu a ako zložka s kapacitne obrovským regulaèným, detoxikaèným a hygienicky èistiacim významom plní funkciu evironmentálnu ako zložka, ktorá ochraòuje iné zložky a prírodné zdroje.

Stále viac vystupuje do popredia poškodenie pôd prírodnými procesmi a to hlavne následkom intenzívnej antropogénnej èinnosti. Hlavnými negatívnymi faktormi, ktoré ovplyvòujú po¾nohospodársku výrobu a environmentálne funkcie sú zhutòovanie a acidifikácia pôd, neuvážené rekultivácie pôd, najmä odvodòovanie, nadmerná chemizácia, divoké skádky, zvýšená veterná a vodná erózia.

Erózia pôd

Erózia sa prejavuje odnosom pôdy vodou alebo vetrom a jej ukladaním na iných miestach vo forme nánosov, náplavov a naviatím. Prejavuje sa dvoma spôsbami. Jednak ako líniová erózia, ktorá vytvára sie� výmolov a jednak ako plošná erózia. Vodná i veterná erózia primerane ich stupòu intenzity sú ve¾mi nebezpeèné a škodlivé. Zmyvom pôdy vodou alebo odviatím vetrom sa strácajú najjemenšie pôdne èastice, hnojivá i vysiate osivá, zoslabuje sa a zhoršuje ornica, nièia sa klíèiace rastliny, poškodzujú sa vzrastlé rastliny, roznášajú sa semená plevelov, šíria sa choroby rastlín prenosom choroboplodných spór a mikróbov, èím sa následne stáva vodohospodárskym polutantom.

Vodnou eróziou sú na území kraja ohrozené takmer všetky orné pôdy s výnimkou tých, ktoré sa nachádzajú v nive rieky Váh a zavlažovaných. Vyskytuje sa tu všetkých 6 stupòov intenzity vodnej erózie od nepatrnej až takmer žiadnej až po ve¾mi intenzívnu (pod¾a Geografického ústavu SAV, Bratislava 1990).

Vodná erózia sa výraznejšie prejavuje v severných okresoch, najmä v podhorských a horských oblastiach, kde je vyššia svahovitos�. Najzložitejšia situácia je v okrese Púchov predovšetkým v oblasti Lazy pod Makytou, Lúky pod Makytou a Lysá pod Makytou, kde je aj územie najväèšieho zosuvu pôd. Toto sa prejavilo hlavne pri povodni v roku 1997. Podobná situácia je aj v okresoch Považská Bystrica, Ilava, Prievidza. Vodná erózia 6. stupòa ve¾mi intenzívna a intenzívna erózia 5. stupòa pôsobí aj na Myjavskej pahorkatine, v oblasti Považského Inovca a ïalších horských oblastiach.

Návrh opatrení proti pôsobeniu vodnej erózie by sa mal rieši� v rámci projektov pozemkových úprav, pri ktorých ide hlavne o racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva pri rešpektovaní ochrany životného prostredia, tvorby územného systému ekologickej stability a prevádzkovo-ekonomických h¾adísk po¾nohospodárskej výroby.

Veterná erózia silná až ve¾mi intenzívna sa v kraji Trenèín nevyskytuje, iba v jeho južnej èasti je mierne až stredne silná. Na väèšine po¾nohospodárskej pôdy sa vyskytuje nepatrná až takmer žiadna veterná erózia. Intenzita je závislá najmä na sklonitosti reliéfu, pokryvnosti vegetáciou a na pôdnom druhu. Silná až ve¾mi intenzívna veterná erózia sa nachádza iba v južnej èasti okresu Nové Mesto nad Váhom na výmere cca 480 ha v oblasti Oèkova v okrajovej èasti Trnavskej sprašovej tabule.

Opatrenia na protieróznu ochranu sú zamerané na zatrávòovanie a zalesòovanie.

Zosuvy

Jedným z najrozšírenejších deštrukèných javov pôdy v kraji sú zosuvy, ktoré majú nepriaznivé dôsledky na využitie územia, najmä na po¾nohospodárstvo. Na druhej strane sa vïaka ním zachovala podstatná èas� genofondu lúk. Vyskytujú sa hlavne v podhorskej oblasti Bielych Karpát a na Myjavskej pahorkatine, v severných èastiach okresov Myjava, Trenèín, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Púchov a Považská Bystrica.

Osobitným problémom z h¾adiska svahových deformácii je okres Prievidza. V okrese Prievidza trvá po roku 1994 havarijný stav v 7- mich lokalitách. Zosuvy v Hornej Nitre sú rozšírené najmä v území Handlovskej kotliny, v èasti Prievidzskej kotliny. Intenzívne sú postihnuté územia v lokalitách Ve¾ká Èausa, Malá Èausa, Dolné Vestenice, Handlová, Opatovce nad Nitrou, Podhradie, Diviaky nad Nitricou, Bojnice - Régia, Lipník. Svahové deformácie v tomto území predstavujú dominantnú grobariéru, ktorá v podstate ovplyvòuje využitie územia. Katastrofálne boli úèinky napr. ve¾kých zosuvov v roku 1960, keï bolo v pohybe cca 30 mil. m3 zeminy na ploche 2 km širokej a 1,8 km dlhej. V území boli už uskutoènené nároèné sanácie a stabilizaèné opatrenia, avšak na mnohých územiach je potrebné k prieskumným inžiniersko-geologickým prácam a sanaèným prácam, aby mohlo prís� k následnému zrušeniu havarijného stavu. Pri umiestòovaní jednotlivých zámerov je potrebné s touto skutoènos�ou poèíta�.

Poddolované územia - povrchová deštrukcia pôdy.

Poddolované územia sú v oblastiach po banskej èinnosti. V riešenom území sa nachádzajú v okrese Prievidza. Staršie vydobyté podzemné priestory sa vyskytujú v oblasti Nová Lehota pri Handlovej, novšie v oblasti Handlovej, Cíg¾a a Novákov. Prejavujú sa deformáciami povrchu poddolovaného územia, na ktorom vznikajú buï poklesy, alebo prepadliny.

Rekultivácia poddolovaného územia sa zabezpeèuje pod¾a rekultivaèných plánov. Ide takmer výhradne o po¾nohospodárske spôsoby rekultivácie, ktoré sú založené na  terénnych úpravách, navážkach úrodných pôd a na systéme hydromelioraèných opatrení.

Kontaminácia po¾nohospodárskej pôdy

Pri hodnotení kontaminácie na Výskumnom ústave ekonomiky po¾nohospodárstva a potravinárstva v rámci úlohy Ekonomický mechanizmus hospodárenia pri znižovaní negatívnych vplyvov na pôdu (VÚEPP Bratislava, 1991) sa použili dostupné informácie o tuhých a plynných imisiách, ich kvalitatívnej skladbe a spôsobe prenosu (VÚPÚ, Kalúz-Rebièová, 1989) a údaje z Bonitaèného informaèného systému o pôde, ktoré boli aktualizované na základe zberu evidenèných listov (overených SHMÚ a VÚPÚ) a z podnikov, ktoré žiadali revíziu PES v súvislosti s imisiami.

Na podklade správy Rozsah a lokalizácia kontaminovaných pôd Slovenska (VÚPÚ Bratislava, 1993) patrí oblas� Hornej Nitry  t.j. okres Prievidza a èiastoène okres Partizánske, medzi vybrané sledované oblasti so zvláš� narušeným prostredím, pre ktorú sú odporúèané opatrenia pre prvú zónu zneèistenia v zmysle všeobecných zásad hospodárenia v imisných oblastiach. Zdrojom zneèis�ovania pôdy je najmä Elektráreò Nováky a Chemické závody Nováky. Najväèšie škody spôsobujú zlúèeniny arzénu. Štúdia Výskumného ústavu oblastného plánovania (1992) odporúèa v celom údolí Nitry južne od Bojníc - Nedožery - Brezany zavies� špecifický spôsob hospodárenia na pôdach s orientáciou na pestovanie plodín vhodných pre priemyselné spracovanie. Jedným z programov je pestovanie repky olejnej. Ïalšou možnos�ou je vybudovanie moderného agropriemyslu s využitím odpadového tepla pre vykurovanie skleníkového hospodárstva.

Za�aženos� pôd agrochemizáciou

V súèasnom období sa nemôže hovori� o poškodení alebo za�ažení pôd agrochemizáciou. Priemerná dávka èistých živín NPK na 1 ha po¾nohospodárskej pôdy sa v roku 1996 pohybovala okolo 50 kg, prièom asi jedna tretina orných pôd sa nehnojí vôbec. Zaznamenal sa úplný prepad v spotrebe hnojív, èo môže ma� v najbližšej budúcnosti nepriaznivý dopad na pôdnu úrodnos� a intenzitu rastlinnej výroby.

Od roku 1991 sa v dôsledku nepriaznivej finanènej situácie v po¾nohospodárskych podnikoch hnoja len trhové plodiny (cukrová repa, chme¾, repka zimná) základnými dávkami. Osobitnú pozornos� je potrebné venova� otázke zvýšenia a skvalitnenia výroby mašta¾ného hnoja. Organické hnojivá sa mnohokrát uskladòujú na hnojiskách, ktoré sú vybudované pri uskladòovacích objektoch. Tieto väèšinou technologicky ani kapacitne nevyhovujú. Množstvo mašta¾ného hnoja sa vyváža na provizórne hnojiská, kde nie je možnos� správneho ošetrenia a dochádza k úniku živín zvetraním a vyplavením, ako aj k devastácii pôdy. Nedostatoène je riešená otázka skladovania a aplikácia tekutých výkalov, vzh¾adom na únik do povrchových a podzemných vôd, štruktúru pôdy a zaburinenie. Skladovanie organických hnojív sa rieši výstavbou spevnených po¾ných hnojísk na každom po¾nohospodárskom podniku. Problematickou je aj nesprávna manipulácia s ropnými látkami, nesprávne skladovanie chemických látok a pod.

Výživa a ochrana plodín a pôdy, pokia¾ sa ešte aplikuje, by sa mala prevádza� pod¾a rozborov pôd a škodlivých èinite¾ov. Najviac fungicídov a insekticídov sa používa na ošetrenie proti chorobám a škodcom. Pri chemickej ochrane je potrebná vèasná úèinnos� zásahu za predpokladu, že nebudú ohrozené vèelstvá, vodné a rybné hospodárstvo. Pre zlepšenie agrochemických vlastností pôdy treba pokraèova� vo vápnení kyslých pôd.

Ochrana po¾nohospodárskeho pôdneho fondu

Ochrana po¾nohospodárskeho pôdneho fondu je právne zabezpeèovaná zákonom SNR è. 307/1992 Zb.

Kvantitatívne odòatie po¾nohospodárskej pôdy z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu sa v posledných rokoch podstatne obmedzilo. V rámci návrhu ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja sú perspektívne zábery po¾nohospodárskeho pôdneho fondu riešené v samostatnej kapitole.

V rámci kvalitatívnej ochrany po¾nohospodárskej pôdy sa odporúèajú hlavne opatrenia proti pôsobeniu vodnej erózie. Jedným z nich je aj návrh, aby sa plochy nad 7o využívali len ako trvalé trávne porasty, prípadne ako striedavé polia a územia nad 15o by bolo vhodné zalesòova�.

Taktiež ve¾ké opodstatnenie pri ochrane po¾nohospodárskeho pôdneho fondu má tzv. ekologické hospodárenie na pôde, ktoré vyžaduje uplatnenie racionálnej sústavy hnojenia po¾nohospodárskych plodín. Zoh¾adòuje sa efektívnos� hnojenia. Navrhujú sa rôzne programy na vylúèenie intenzívneho využívania pôdy pomocou agrochemikálii a návrat k využívaniu prirodzenej úrodnosti pôdy a k uzavretým výrobným cyklom naturálneho hospodárenia na nej. V Trenèianskom kraji sa zatia¾ neuplatòuje organické hospodárenie. Tieto programy je potrebné rozpracúva� pre konkretne podmienky jednotlivých okresov.

Hluk

V problematike ochrany a tvorby životného prostredia nemalý význam zaujíma pôsobenie hluku a vibrácií nielen na zdravie ¾udí, ale aj na faunu a flóru. Nebezpeènos� ich pôsobenia na èloveka je najmä v tom, že zvuková energia v porovnaní napr. s chemickými škodlivinami nezanecháva žiadne merate¾né rezíduá.

| Hluk | ( 55 dB | ( 60 dB | ( 65 dB | ( 70 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % obyvate¾stva |
| Rok 1989 |
| Cestný hluk | 82,0 | 57,0 | 24,0 | 5,0 |
| Železnièný hluk | 40,0 | 26,0 | 11,0 | 2,0 |
| Letecký hluk | 10,0 | 8,0 | 1,5 | 0,5 |
| Priemysekný hluk | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 0,0 |
| Iný (napr. disco) | 7,0 | 3,8 | 2,6 | 0,6 |
| Rok 2000 |
| Cestný hluk | 80,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 |
| Železnièný hluk | 40,0 | 20,0 | 10, | 0,0 |
| Letecký hluk | 10,0 | 8,0 | 1,5 | 0,5 |
| Priemyselný hluk | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 0,0 |
| Iný hluk (napr. disco) | 7,0 | 3,8 | 2,6 | 0,6 |

Preh¾ad hlukovej situácie a expozície obyvate¾stva v sledovaných mestách Trenèianskeho kraja:

| Mesto | Poèet stanovíš� | Prekroè. príp. hod. Laeq | Odhad poèt. obyv. na území s nad-mer. hlad.hluku v: | %-ne prekroè. Laeq v obyt. a zmieš. zóne nad hodnotu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkom | Prekroè. Príp.hod. Laeq v % | a dB(A) | abs. | % | 70 dB(A) | 75 dB(A) |
| Trenèín | 49 | 55,0 | 0,9-25,3 | 30000 | 40,0 | 25,0 | 6,4 |
| Prievidza | 18 | 88,9 | max.13,9 | 13100 | 29,6 | 34,0 | 0,0 |

V Trenèianskom kraji hlukové za�aženie je výrazne koncentrované pozd¾ž hlavnej dopravnej a urbanizaènej osi Slovenska, ktorá nesie všetky druhy najvýznamnejších zdrojov hluku. Najza�aženejším je mesto Trenèín so svojou aglomeráciou. Èiastoèné zlepšenie sa dosiahlo uvedením dia¾nièného "obchvatu" do prevádzky. Situácia sa zlepší skompletizovaním dia¾nice v celej dåžke.

Na Hornej Nitre je hlukove najza�aženejším územím aglomerácia Zemianske Kosto¾any-Nováky-Prievidza. Hlukové pomery v Prievidzi môže výrazne zlepši� zapustenie cesty I/64 v priestore centra, realizácia južného cestného obchvatu mesta. Problematiku hluku v Novákoch a Zemianskych Kosto¾anoch, ako aj v Handlovej èiastoène zlepšia navrhované obchvaty ciest.

Ïalším, hlukove najza�aženejším mestom je Považská Bystrica. Zložité geomorfologické podmienky si vyžadujú nároènejšie riešenie, hlavne v prevedení dia¾nice.

V cestnej doprave najvýraznejším zdrojom hluku je dia¾nica s priemerom 72 dB(A), potom cesty s intenzitou dopravy nad 3 000 vozidiel za 24 hodín. Cesty I. triedy v prechode obytným územím za�ažujú svoje okolie nadlimitnými hodnotami hluku v rozpätí 66-76 dB(A). Limit stanovený pre zmiešanú zónu typu mestského centra je 60 dB(A). Pre obytnú zónu, resp. sídlisko je to 50 dB(A).

Zvýšenú pozornos� z h¾adiska riešenia problematiky hluku je potrebné tiež venova� cestnej doprave cez hranièné obce Vrbovce - U Sabotov, Moravské Lieskové, Drietoma.

Železnièná doprava v celkovom priemere za�ažuje svoje okolie intenzitou hluku na úrovni 70-78 dB(A). Táto sa výrazne a nárazove zvyšuje u nákladných, zoraïovacích staníc a železnièného depa, resp. prekládkových uzlov.

Letisko Trenèín z medzinárodného a vnútroštátneho h¾adiska bude plni� funkciu regionálneho letiska, bude slúži� potrebám vnútroštátnej leteckej doprave s vojenskou a civilnou leteckou prevádzkou. Ïalej pre všeobecné letectvo slúži regionálne letisko Prievidza. Predpokladá sa prevádzka malých až stredných typov lietadiel, ktorá výraznou mierou nenaruší svoje okolie s oh¾adom na oèakávaný typ lietadiel, ako aj ich frekvenciu pohybu na letisku. Ïalej je nutné uvies�, že do roku 2000 bude povolená prevádzka civilných lietadiel s tvorbou hluku v hodnote 1/16 = cca 6,25 % tvorby hluku súèasných lietadiel príslušných ve¾kostných typov.

V súvislosti s rozvojom letiska Trenèín a pripravovaného polyfunkèného motoristického areálu je potrebné prehodnoti� existujúcu stavebnú uzáveru a modifikova� vyhlásené ochranné pásma letiska.

K závažným zdrojom hluènosti patrí  aj vplyv povrchovej �ažby na prostredie a dôsledky trhacích prác. Hlavným zdrojom hluènosti pri povrchovej �ažbe sú technologické zariadenia pre �ažbu, drvenie, triedenie a dopravu. Zvláštnou skupinou zdrojov hluènosti je rozpojovanie hornín trhacími prácami (vàtanie, výbuch) najmä v kameòolomoch. Na území riešeného územia sa tento negatívny vplyv prejavuje v lokalitách �ažby stavebného kameòa v Podlužanoch, Èachticiach, Malých Kršteòanoch, Dolnom Kamenci-Kamenec pod Vtáènikom, Horných Vesteniciach, Mojtíne-Beluši, Rožòových Miticiach a Trenèianskych Miticiach.

Pri návrhu projektov uvažovaných zámerov, u ktorých je predpoklad zvýšených hladín hluku, je potrebné osobitný dôraz klás� na vypracovanie hlukových štúdií (VRT, letisko, ...).

Žiarenie

Žiarenie z prírodných zdrojov

Prírodné zdroje rádioaktivity sú súèas�ou prírodného prostredia. Patrí k nim kozmické žiarenie a prirodzená rádioaktivita hornín, hydrosféry a atmosféry. Prirodzená rádioaktivita hornín je v podstate podmienená prítomnos�ou K, U a Th. Tieto prvky emitujú gama žiarenie a podmieòujú vonkajšie ožiarenie. Horniny používané ako stavebné suroviny sa stávajú zdrojom radiácie v budovách. Z tohto h¾adiska je posúdenie rádioaktivity stavebných surovín a stavebných materiálov ve¾mi významné a je ho potrebné sústavne sledova�.

Požiadavky na obmedzenie ožiarenia z radónu a ïalších prírodných rádionuklidov stanovuje vyhláška è. 406 Ministerstva zdravotníctva SR z 26. júna 1992.

Bývalý Geologický prieskum, š.p. v rámci prieskumu na nerudné suroviny a v rámci úlohy "Stanovenie rádioaktivity stavebných surovín Slovenska" realizoval na území terajšieho Trenèianskeho kraja meranie rádioaktivity u �ažených stavebných surovin - stavebného kameòa, štrkopieskov a tehliarskych surovín.

Všetky hodnoty hmotnostných aktivít rádioaktivity stavebných surovín urèovaných na území kraja vyhovujú norme pod¾a vyhlášky è. 406/92. Sledované stavebné suroviny sú z h¾adiska stanovenej rádioaktivity vhodné pre obytné i neobytné stavby. Na území kraja bude potrebné sledova� z h¾adiska rádioaktivity i ïalšie suroviny používané na obytnú zástavbu vrátane rôznych netradièných materiálov.

Uvedené hodnotenie nemožno vztiahnu� k tzv. radónovému riziku, ktoré je podmienené hlbšími geologickými štruktúrami a stavebným materiálom.

Radónové riziko

Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U238, ktorý je v stopových množstvách prítomný vo všetkých horninách. Radón nie je stabilný, ale ïalej sa rozpadá na tzv. dcérske produkty. Tie sa viažu na aerosolové a prachové èasti v ovzduší, s ktorými vstupujú do živého organizmu ingesciou a inhaláciou. V súèasnosti je známe, že ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných faktorov, ovplyvòujúcich zdravotný stav obyvate¾stva. Obyvate¾stvo je úèinkom radónu vystavené predovšetkým v budovách. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom materiáli a vo vode. Z toho najdôležitejšiu zá�až predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov z podložia stavieb.

Vo sfére zabezpeèovania kvality životného prostredia najmä funkènej zložky bývania obyvate¾stva ide o obmedzovanie vplyvu radónu v novovytváranom i v existujúcom obytnom prostredí. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým úèinkom radónu predovšetkým lokalizáciou stavieb, vo¾bou stavebných materiálov a spôsobom prevedenia stavieb. Ide o nový prístup, s ktorým sa musí v územnom plánovaní i v rezorte stavebníctva poèíta�.

V Trenèianskom kraji realizoval Uranpres, š.p. Spišská Nová Ves v rámci zostavenia odvodenej mapy radónového rizika Slovenska v M 1:200 000 priame merania radónu v pôdnom vzduchu, s vyznaèením plôch s nízkym, stredným a vysokým radónovým rizikom.

Pestrá geologická stavba územia Trenèianskeho kraja sa prejavila aj v kategoriách radónového rizika. Nízke radónové riziko bolo zistené na ve¾kých plochách najmä severných èastí okresov Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenèín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica.

Stredný stupeò radónového rizika bol zistený nad horninami Malých Karpát, Považského Inovca, ale aj v údolných polohách rieky Váh od Trenèianskych Bohuslavíc po Sverepec. K územiu so stredným stupòom Rn rizika patrí západná èas� okresu Bánovce na Bebravou a severná èas� okresu Partizánske, v okrese Prievidza širšie okolie Handlovej.

Vysoké radónové riziko bolo zistené v blízkosti Hôrky nad Váhom, Koèovice, východne od Brezovej pod Bradlom, južne od Nitrianskeho Pravna, severne od Chvojnice, juhovýchodne od Košeckého Podhradia.

Prezentované výsledky radónového prieskumu na území kraja nie je možné použi� ako podklad pre detailné územné plánovanie a nenahradzujú podrobný radónový prieskum. Výsledky podávajú len základné informácie o radónovej situácii a slúžia ako podklad pre usmernenie ïalších prieskumných prác.

V súèasnosti je v schva¾ovacom pokraèovaní legislatíva, pod¾a ktorej pri každej novej výstavbe objektov, kde sú plánované obytné miestnosti, vrátane individuálnej bytovej výstavby, bude potrebné zabezpeèi� vykonanie prieskumu radónu v podloží stavby, bez ktorého nebude možné vyda� stavebné povolenie na stavbu.

V rámci úlohy "Hodnotenie radónového rizika z geologického podložia miest s poètom obyvate¾ov nad 10 000  a okresných miest s vysokým a stredným radónovým rizikom" bolo realizované tiež meranie radónu na referenèných plochách vybraných miest Trenèianskeho kraja.

Preh¾ad radónového rizika v mestách Trenèianskeho kraja

| Mesto | % referenèných plôch v radónovom riziku |
| --- | --- |
|  | nízkom | strednom | vysokom |
| Bánovce na Bebravou | - | 100 | - |
| Dubnica nad Váhom | 46,2 | 53,8 | - |
| Handlová | 71,4 | 28,6 | - |
| Nová Dubnica | 66,7 | 33,3 | - |
| Nové Mesto nad Váhom | 84,6 | 15,4 | - |
| Partizánske | 14,3 | 71,4 | - |
| Považská Bystrica | 52,9 | 47,1 | - |
| Prievidza | 55,0 | 40,0 | 5,0 |
| Púchov | - | 100,0 | - |
| Stará Turá | 54,5 | 45,5 | - |
| Trenèín | 60,0 | 40,0 | - |

Návrh opatrení v oblasti radónového rizika

Realizova� v etape orientaèného prieskumu radónový program v novovzniknutých okresných mestách Ilava a Myjava.

Realizova� radónový program etapy orientaèného prieskumu v kúpe¾och Trenèianské Teplice a Bojnice.

Realizova� orientaèný radónový prieskum v sídlach Trenèianskeho kraja, kde poèet obyvate¾ov prekraèuje hranicu 10 000 alebo sa ku nej blíži a dosia¾ nebol uskutoènený.

Zaradi� radónový prieskum do povinného komplexu prác inžinierskogeologickej predprojektovej prípravy výstavby pobytových priestorov (byty, školské a predškolské zariadenia, kultúrne a spoloèenské priestory, plavárne a pod.), v nadväznosti na uznesenie vlády SR è. 588/1997, zo dòa 12.8.1997.

Seizmicita

Územie riešeného ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja patrí pod¾a Atlasu inžiniersko geologických máp SR z h¾adiska seizmickej intenzity prevažne do 5 a 6o MSK. Iba okolie Brezovej pod Bradlom je zaradené do 7o MSK, èo je potrebné zoh¾adni� pri lokalizácií a projektoch nároènejších stavieb.

Zdravotný stav obyvate¾stva

Zdravotný stav obyvate¾stva v kraji je odzrkadlením vplyvov viacerých faktorov. Jedným z navýznamnejších je faktor vplyvu životného prostredia na zdravie obyvate¾stva, ïalej zlý životný štýl a úroveò zdravotníckej starostlivosti.

Tieto faktory sa podie¾ajú na:

nepriaznivej strednej dåžke života pri narodení, ktorá v roku 1994 dosiahla u mužov hodnotu 68,34 a u žien hodnotu 76,48, èo sú v porovnaní s vyspelými štátmi nízke hodnoty

celkovej úmrtnosti, ktorá od roku 1990 vykazuje mierny pokles

štruktúre príèin smrti (choroby obehovej sústavy, nádory, zranenia a otravy, choroby dýchacej sústavy, choroby tráviacej sústavy)

vysokej dojèenskej a perinatálnej úmrtnosti

raste poètu alergických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení

raste pracovnej neschopnosti a invalidity

vzniku a šírení sociálno-patologických javov, alkoholizmu, fajèenia a toxikománie

chorobách z povolania a profesionálnych otravách

stave a vývoji hygienickej situácie.

Na zlepšenie nežiadúcej situácie bolo zameraných viacero dokumentov schválených vládou SR a NR SR:

Národný program podpory zdravia (NPPZ)

Zásady štátnej zdravotnej politiky

Koncepcia štátnej zdravotnej politiky

Aktualizácia NPPZ

Opatrenia na dosiahnutie zmeny vo vývoji zdravotného stavu obyvate¾stva prostredníctvom ovplyvnenia jeho výživových zvyklostí

Akèný plán pre prostredie a zdravie obyvate¾ov SR.

V súlade s Akèným plánom pre prostredie a zdravie pre Európu, o ktorom rokovali v Helsinkách na II. európskej konferencii ministri zdravotníctva a životného prostredia v júni 1994, sú zadefinované prioritné problémy prostredia a zdravia s návrhom konkrétnych foriem ich riešenia, so zabezpeèovaním:

zdravotnej bezpeènosti potravín

redukcie zneèis�ovania  vo¾ného ovzdušia

kvantitatívne i kvalitatívne zabezpeèenie pitnej vody pre obyvate¾ov

zdravie podporujúcich pracovných podmienok a pracovného prostredia

znižovanie radiaènej zá�aže obyvate¾stva SR

zdravie podporujúceho obytného prostredia v mestách a obciach.

V oblastiach so zneèisteným životným prostredím (v rámci kraja Hornonitrianska oblas�, najmä okres Prievidza) boli opakovane zis�ované špecifické odchýlky v zdravotnom stave obyvate¾stva.

V rámci programu PHARE 2 z projektu Komisie Európskych spoloèenstiev v Bruseli boli riešené „Dôsledky zneèistenia životného prostredia na zdravotný stav populácie v modelových oblastiach“. Z bývalej ÈSFR boli vybrané dve oblasti - na Slovensku to bola oblas� Novák. Táto oblas� patrí medzi najviac zneèistené oblasti najmä v dôsledku viac ako 40-roènej intenzívnej priemyselnej výroby s významným zneèis�ovaním (ENO, NCHZ, Pórobetón). Spomedzi škodlivín je osobitne významná expozícia karcinogénom arzénu a vinylchloridu.

SE a.s. ENO Zemianske Kosto¾any vyrába elektrickú energiu spa¾ovaním nekvalitného uhlia a lignitu so zvýšeným obsahom arzénu od roku 1953 (10-100-násobne zvýšený obsah arzénu oproti iným typom uhlia). Arzén predstavuje závažnú škodlivinu ako pre pracovné, tak aj pre vo¾né ovzdušie. Až v posledných rokoch bolo dosiahnuté zníženie úèinku škodlivín, vrátane arzénu (As - pokles z 224 t v roku 1971 na 8,17 t v roku 1993 a na 0,62 t v roku 1996). Stále však patrí medzi najväèších zneèis�ovate¾ov životného prostredia nielen v kraji, ale aj v rámci SR (SO2, Nox, prach, CO a iné látky).

NCHZ a.s. Nováky sú zamerané na chlórovú chémiu. Do pracovného prostredia sa dostávajú najmä vinylchlorid monomér (VCM), chlór, vinylacetát, dichlóretan, etylénoxid, propylénoxid, ortu�, prach a do vo¾ného ovzdušia VCM a ortu�. V posledných rokoch možno sledova� výrazný pokles za�aženia prostredia škodlivinami, èomu predchádzalo pochopenie závažnosti expozície a následné technické riešenie ozdravenia pracovného prostredia, ako aj zníženie emisií do životného prostredia. Kým v posledných rokoch vykazovali NCHZ roèné emisie vinylchloridu 813 až 992 t, v roku 1993 to bolo 548 t a v roku 1996 529 t. Koncentrácie vinylchloridu poklesli zo stoviek (g/m3 po roku 1991, kedy bola dokonèená tzv. ozdravovacia akcia technológií.

Aj keï v súèasnosti už nevidno rozvinuté �ažké chronické intoxikácie ani anginosarkómy peèene, ešte v nedávnych rokoch tu bol väèší výskyt respiraèných ochorení i odchýlky v neurobehaviorálnej oblasti. Naïalej je tu trvalý nárast alergických ochorení. V rokoch 1978-1984 bol v okrese Prievidza najvyšší výskyt nádrov kože na Slovensku, v súèasnosti je tu podobne ako inde nárast nádorových ochorení, najmä rakoviny p¾úc.

Z príèin úmrtí z celkového súboru úmrtí figurujú na prvom mieste srdcovo-cievne ochorenia (viac ako 50 %), na druhom mieste nádory (cca 23 %), u mužov je percento vyššie (cca 30 %, u žien cca 13 %).

V dlhodobých štúdiách je sledovaná chorobnos� detskej populácie najviac ohrozenej oblasti Novák. Do popredia vystupujú hlavne choroby nervovej sústavy a zmyslového ústrojenstva, choroby kože a podkožia a choroby tráviaceho ústrojenstva, ktorých výskyt v oblasti Novák je výrazne vyšší, ako v kontrolných oblastiach (Banská Bystrica, Nedožery-Brezany) Poèet ochorení pripadajúcich na 100 detí za rok u 7-10-roèných v rokoch 1983-1993 v oblasti Novák a v kontrolných oblastiach sa sledoval u chorôb nervovej sústavy a zmyslového ústrojenstva, chorôb kože a podkožia).

V posledných rokoch v okrese Prievidza je ve¾mi závažným problémom stále rastúci poèet nádorových ochorení. V porovnaní rozsahu zhubných nádorov je okresom s najvyšším výskytom na Slovensku, s trvale stúpajúcim trendom. Z jednotlivých skupín nádorových ochorení je závažný výskyt nádorových ochorení kože.

Podobne nepriaznivá situácia v nádorových ochoreniach (v porovnaní s priemerom SR) je aj v okresoch Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Závažným problémom v týchto okresoch sú ochorenia srdcovo-cievne, ochorenia dýchacieho aparátu a zažívacieho traktu. Pravdepodobná príèina tohoto nepriaznivého stavu je zvýšená za�aženos� týchto okresov zo zdrojov zneèistenia z Hornej Nitry.

Priaznivejšia situácia v zdravotnom stave obyvate¾stva je v okresoch Trenèín, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. V okrese Myjava majú najvyššie zastúpenie choroby srdcovo-cievne, nádorové a choroby dýchacích ciest. V poslednom období je znepokojujúci stav vo výskyte astmatických ochorení detskej populácie.

V bývalom okrese Trenèín je poèet civilizaèných ochorení z dôvodu narušeného životného prostredia najmä v Trenèianskej kotline, na úrovni slovenského priemeru. Predèasné úmrtia predstavujú choroby nádorového charakteru a srdcovo-cievne choroby. Podobná situácia je aj v okresoch Považská Bystrica, Ilava a Púchov, kde negatívny vplyv priemyslu a po¾nohospodárstva, hlavne v Ilavskej a Bytèianskej kotline sa odráža na zdravotnom stave obyvate¾stva.

V súèasnosti Ústav preventívnej a klinickej medicíny spracováva projekt Výskum nehomogenity strednej dåžky života na území Slovenska, ktorý predstavuje prieskumy a analýzu na dvoch lokalitách s extrémne rozdielnou dåžkou života. Kontrolnými regiónmi sú Levice a na druhej strane okres Trenèín ako región, ktorý je v rámci Slovenska vyhodnotený ako región s dobrým zdravotným stavom. Po ukonèení výskumného projektu môžu by� výsledky použité pre potreby krajského a okresných úradov.

V súèasnosti zdravotnú starostlivos� v kraji poskytuje 12 nemocníc s poliklinikami.

Odpadové hospodárstvo

Odpady vznikajú pri každej ¾udskej èinnosti, vo výrobnej, podnikate¾skej aj v spotrebite¾skej sfére. Ich vznik a hromadenie výrazne ovplyvòuje životné prostredie hlavne škodlivými látkami, ktoré odpady obsahujú a v nemalej miere aj z estetického h¾adiska. Nesprávnou manipuláciou a nakladaním s odpadmi je ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd, ale aj ovzdušia a pôdy. Riešenie problémov v oblasti odpadov hrá významnú úlohu. Okrem škodlivých vplyvov na zložky životného prostredia ponúka aj možnos� obnovy využite¾ných zdrojov z odpadov ako druhotných surovín.

V zmysle tohto je nutné rieši� problematiku odpadového hospodárstva komplexne, celoplošne a koncepène.

Už Uznesením vlády SR è. 500/1993 bol schválený Program odpadového hospodárstva SR (POH) ako systémovo-koncepèný dokument, ktorý urèil koncepciu odpadového hospodárstva a spôsob nakladania s odpadmi na území Slovenska. Tento dokument bol následne aktualizovaný.

Pri riešení problematiky odpadového hospodárstva ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja sa vychádza z nasledovných dokumentov:

Program odpadového hospodárstva SR do roku 2000 schválený vládou SR 26. novembra 1996

Program odpadového hospodárstva Trenèianskeho kraja do roku 2000 (Krajský úrad v Trenèíne, marec 1997)

Programy odpadového hospodárstva okresov Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenèín (Okresné úrady, január 1997)

Tvorba odpadu

Na území Trenèianskeho kraja sa v roku 1995 pod¾a hlásení jednotlivých subjektov v zmysle nariadenia vlády SR è. 605/1992 Zb. z. vyprodukovali uvedené množstva odpadov v t

Tvorba odpadu r. 1995 pod¾a údajov pôvodcov

| Okres | Ostatné | Zvláštne | z toho KO | Nebezpeèné | Celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou | 210 000 | 12 800 | 9 600 | 4 900 | 227 700 |
| Ilava | 149,8 | 255,4 | 59,3 | 81,5 | 486,7 |
| Myjava | 161 963 | 18 347,7 | 10 915,5 | 92 788,3 | 273 099 |
| Nové Mesto nad Váhom | 318 466 | 23 322 | 21 962 | 56 949 | 398 737 |
| Partizánske | 108 185 | 26 433 | 15 863 | 13 835 | 148 453 |
| Považská Bystrica | 48 905,3 | 64 139 | 21 026,3 | 40 599,6 | 153 643,9 |
| Prievidza | 607 441 | 920 551 | 57 558 | 38 690 | 1 566 682 |
| Púchov | 59 158,2 | 26 200,9 | 6 800,4 | 1 019,6 | 86 378,7 |
| Trenèín | 421 561 | 75 185 | 35 336 | 121 953 | 618 699 |
| KRAJ SPOLU | 1 935 829,3 | 1 167 234 | 179 120,5 | 370 816 | 3 473 879,3 |

Najviac odpadov pochádza z po¾nohospodárskej výroby, z èoho najväèší podiel predstavujú zvieracie fekálie v množstve 1 151 193,3 t a slama 79 636,2 t. Významný podiel má aj potravinársky priemysel s množstvom 72 939,5 t odpadov, prièom najväèšími producentami sú cukrovary.

Ve¾kú èas� z celkového množstva odpadov tvorí odpad zo septikov a žúmp v množstve 207 920,6 t.

Komunálneho odpadu (KO), vrátane odpadu zo zelene na území Trenèianskeho kraja v roku 1995 vzniklo 179 120,5 t. Najvýznamnejšími separovate¾nými frakciami v KO sú biologické odpady 28,2 %, minerálny odpad 17,5 %, papier 14,7 %, kov 9,0 %, plasty 7,5 %, sklo 6,0 %. V menšej miere pod 5 % sú zastúpené textil, drevo, koža, guma .Problémové látky sa podie¾ajú 1 %.

Pod¾a nového katalógu odpadov (Vyhláška MŽP SR è. 19/1996 Z. z.), však slama a hnoj už nie sú odpadmi. Zmena nastala aj v kategorizácii odpadov zo septikov a žúmp, jeho produkcia z komunálnej sféry nie je zavedená medzi nebezpeèné odpady.

Súèasný stav v nakladaní s odpadmi

Nakladanie s odpadmi je akáko¾vek èinnos�, ktorej predmetom sú odpady, najmä zhromažïovanie, triedenie, úprava a zneškodòovanie. Na území Trenèianskeho kraja boli vybudované zariadenia na nakladanie s odpadmi (skládky, triedièky odpadov, zariadenia na úpravu odpadov ...), ktoré sú pod kontrolou odborov životného prostredia.

Využívanie odpadov

Významným prvkom pre zníženie množstva odpadu je zabezpeèenie jeho využívania v ïalšom hospodárskom procese alebo na iné využitie, ktoré je uvedené v tabu¾ke

Využívanie odpadov bez vybraných odpadov z po¾nohospodárstva v t.r-1 a v %

| Územie | Ostatné | Zvláštne bez NO | Nebezpeèné | Celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou |

32 000

49 %

2 700

21 %

110

2,25 %

34 810

35,2 %

Ilava

65,3

54,3 %

18,8

16,5 %

11,7

12,0 %

95,8

25,3 %

Myjava

8 602

48,38 %

6 690

36,46 %

26 986

29,08 %

42 278

32,70 %

Nové Mesto nad Váhom

20 618,2

5,17 %

935,8

0,23 %

947,9

0,24 %

22 501,9

5,64 %

Partizánske

15 273,4

10,28 %

6 796,7

4,58 %

2 844,7

1,92 %

24 914,8

16,78 %

Považská Bystrica

36 565,3

23,80 %

14 184,1

9,23 %

341,5

0,22 %

51 090,9

33,25 %

Prievidza

230 543

14,72 %

168 234

10,74 %

7 120

0,45 %

405 897

25,91 %

Púchov

6 662,2

22,52 %

1 980,5

10,2 %

152,5

14,96 %

8 795,2

14,9 %

Trenèín

34 875

27,8 %

37 134

30,8 %

48 490

40,2 %

120 499

19,4 %

KRAJ

385 204,4

10,19 %

238 673,9

6,31 %

87 004,3

2,3 %

10 882,6

18,80 %

Nevyužívané odpady a spôsoby nakladania s nimi

Nevyužívané odpady, vznikajúce na území Trenèianskeho kraja sa fyzikálno-chemicky a biologicky upravujú a následne zneškodòujú. Ïalším spôsobom zneškodòovania je i spa¾ovanie a ukladanie na skládky. Preh¾ad o nakladaní s nevyužitými odpadmi je uvedený v tabu¾ke

Spôsoby nakladania s nevyužitými odpadmi

| Spôsob nakladania | Množstvo odpadov v t roku 1995 |
| --- | --- |
| Ostatné | Zvláštne bez NO | Nebezpeèné | Celkom |
| Fyzikálno-chemická úprava | 1796,950 | 2837,105 | 81090,000 | 85724,055 |
|  | 2,10% | 3,31% | 94,59% | 6,28% |
| Skládkovanie | 215816,04 | 256291,44 | 78571,41 | 550678,89 |
|  | 39,19% | 46,54% | 14,27% | 40,36% |
| Skladovanie | 15765,36 | 31407,7 | 15019,665 | 62192,725 |
|  | 25,35% | 50,50% | 24,15% | 4,56% |
| Iný spôsob | 17535,47 | 644055,775 | 4165,48 | 665756,725 |
|  | 2,63% | 96,74% | 0,63% | 48,80% |
| Spolu | 250914,49 | 934593,024 | 178847,885 | 1364352,907 |
|  | 18,39% | 68,50% | 13,11% | 100% |
| Fyzikálno-chemická úprava |
| Bánovce nad Bebravou | 10 | - | 5 | 15 |
| Ilava | 38,5 | 2,1 | 369,4 | 410 |
| Myjava | - | - | 17015 | 17015 |
| Nové Mesto nad Váhom | 7,5 | - | 31266,6 | 31274,100 |
| Partizánske | 200,8 | 2835 | 96,6 | 3132,400 |
| Považská Bystrica | 0,15 | 0,005 | 9439,9 | 9440,055 |
| Prievidza | 1540 | - | 12668 | 14208 |
| Púchov | - | - | - | - |
| Trenèín | - | - | 10229,5 | 10229,500 |
| Kraj celkom | 1796,950 | 2837,105 | 81090,0 | 85724,055 |
| Biologická úprava |
| Bánovce nad Bebravou | 27200 | 1,3 | 530 | 27731,3 |
| Ilava | 85 | 16,4 | 19 | 120,4 |
| Myjava | - | 15 | 315 | 330 |
| Nové Mesto nad Váhom | 6652,9 | 32,2 | 6501 | 13186,1 |
| Partizánske | 382 | - | 6019,7 | 6401,7 |
| Považská Bystrica | 113 | 0,2 | 22485,6 | 22598,8 |
| Prievidza | 15015 | 4393 | 8737 | 28145 |
| Púchov | - | - | - | - |
| Trenèín | 63638,3 | 250,5 | 45751,1 | 109639,9 |
| Kraj celkom | 113086,2 | 4708,6 | 90358,4 | 208153,2 |
| Spa¾ovanie |
| Bánovce nad Bebravou | 3500 | - | 325 | 3825 |
| Ilava | 125 | 65,4 | 793 | 983,4 |
| Myjava | 907 | 0,3 | 499,7 | 1407 |
| Nové Mesto nad Váhom | 1310,5 | 154,2 | 240,4 | 1705,1 |
| Partizánske | 27,1 | - | 285,5 | 312,6 |
| Považská Bystrica | 227,1 | 1191,4 | 167,5 | 1586 |
| Prievidza | 3815 | 23 | 146 | 3984 |
| Púchov | 744,2 | - | 390,9 | 1135,1 |
| Trenèín | 798,6 | 0,6 | 466,9 | 1266,1 |
| Kraj celkom | 11454,5 | 1434,9 | 3314,9 | 16204,3 |
| Skládkovanie |
| Bánovce nad Bebravou | 2200 | 10100 | 3640 | 15940,00 |
| Ilava | 13810 | 28490 | 11296 | 53596 |
| Myjava | 8633 | 11410 | 47789 | 67832 |
| Nové Mesto nad Váhom | 2198,1 | 18455,6 | 110 | 20763,7 |
| Partizánske | 7715,7 | 20894,9 | 4,8 | 28615,4 |
| Považská Bystrica | 489,40 | 48592,15 | 7032,6 | 56114,15 |
| Prievidza | 139133 | 73728 | 944 | 213805 |
| Púchov | 5659,46 | 7177,84 | 76,76 | 12914,06 |
| Trenèín | 35977,38 | 37442,95 | 7678,25 | 81098,58 |
| Kraj celkom | 215816,04 | 256291,44 | 78571,41 | 550678,89 |
| Skladovanie |
| Bánovce nad Bebravou | 100 | - | 306 | 406 |
| Ilava | 42 | 112 | 43 | 197 |
| Myjava | - | - | - | - |
| Nové Mesto nad Váhom | 441,3 | 94,5 | 265,4 | 801,2 |
| Partizánske | 189,14 | 1,1 | 4568,72 | 4758,96 |
| Považská Bystrica | 11510 | 171 | 411 | 12092 |
| Prievidza | 3272 | 30961 | 8963 | 43196 |
| Púchov | 0,86 | - | 225,885 | 226,745 |
| Trenèín | 210,06 | 68,1 | 236,66 | 514,82 |
| Kraj celkom | 15765,36 | 31407,7 | 15019,665 | 62192,725 |
| Iný spôsob zneškodòovania |
| Bánovce nad Bebravou | 50 | 10 | - | 60 |
| Ilava | 127 | 438 | 65,6 | 630,6 |
| Myjava | 15 | 231 | 183 | 429 |
| Nové Mesto nad Váhom | 391 | 33 | 102,7 | 526,7 |
| Partizánske | - | - | 15 | 15 |
| Považská Bystrica | - | - | 682,7 | 682,7 |
| Prievidza | 5 | 643212 | 112 | 643329 |
| Púchov | 1,1 | 62,175 | 159,2 | 222,475 |
| Trenèín | 16946,37 | 69,6 | 2845,28 | 19861,25 |
| Kraj celkom | 17535,47 | 644055,775 | 4165,48 | 665756,725 |
| SPOLU |
| Bánovce nad Bebravou | 33060 | 10111,3 | 4806 | 47977,3 |
| Ilava | 14227,5 | 29123,9 | 12586 | 55937,4 |
| Myjava | 9555 | 11656,3 | 65801,7 | 87013 |
| Nové Mesto nad Váhom | 11001,3 | 18769,5 | 38486,1 | 68256,9 |
| Partizánske | 8514,74 | 23731 | 10990,32 | 43236,06 |
| Považská Bystrica | 12339,650 | 49954,755 | 40219,300 | 102513,705 |
| Prievidza | 162780 | 752317 | 31570 | 946667 |
| Púchov | 6405,62 | 7240,015 | 852,745 | 14498,380 |
| Trenèín | 117570,71 | 37831,75 | 67207,69 | 222610,15 |
| Kraj celkom | 375454,520 | 940735,520 | 272519,855 | 1588709,895 |

Zariadenia na zneškodòovanie odpadov

Skládky

V Trenèianskom kraji sa v roku 1995 nachádzalo 263 skládok. Z celkového poètu 402 skládok v roku 1992, do ktorých boli zapoèítané aj malé miestne smetiská, bolo do roku 1995 zrekultivavaných vyše sto skládok. Väèšina z nich však stále predstavuje staré environmentálne zá�aže. V rámci opatrení sú navrhnuté najrizikovejšie skládky z h¾adiska vplyvu na ŽP na rekultiváciu.

Preh¾ad povolených skládok

| Okres | Poèet skládok | Z povolených skládok |
| --- | --- | --- |
|  | povolených | Technicky vyhovujúcich | Za osobitných podmienok | Regionálnych |
| Bánovce nad Bebravou | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ilava | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Myjava | 8 | 2 P + 1 | 5 | 1 |
| Nové Mesto nad Váhom | 4 | 1 | 3 | - |
| Partizánske | 3 | 3 | - | 3 |
| Považská Bystrica | 4 | - | 4 | - |
| Prievidza | 7 | 4 | 3 | 2 |
| Púchov | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Trenèín | 9 | 1 | 8 | - |
| Kraj spolu | 44 | 2 P + 14 | 28 | 9 |

Pozn.: P - priemyselné skládky bez osobitných podmienok

Okres Bánovce nad Bebravou

Regionálna skládka TKO: v k.ú. Dežerice, lokalita "Veronika" - prevádzka od roku 1996 Prevádzkovate¾: Veronika a. s. Dežerice do r. 1997

Skládky povolené za osobitných podmienok:

v k.ú. Žitná - Radiša, lokalita „Údol“, povolená do r. 1998 pre 7 obcí Uhrovskej doliny

Rekultivácia skládok v k.ú.:

Krásna Ves - ukonèená

Šišov - ukonèuje sa

Rybany

Ve¾ké Hoste

Zlatníky

Okres Ilava

Regionálna skládka k.ú. Dubnica nad Váhom, lokalita "Luštek" - vybudovaná I. etapa k 1.1.1997, III. stavebnej triedy - pre spádové územie Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenèín, Nemšová.Prevádzkuje ju Spoloènos� Stredné Považie, a.s. Ukonèenie prevádzky I. etapy je 08/99.

Skládky povolené za osobitných podmienok:

v k.ú. Tuchyòa, lokalita „Šuštínsky járok“. Prevádzkuje ju ObÚ Tuchyòa. Ukladaný je tu KO z obcí Èervený Kameò, Mikušovce, Dulov a Tuchyòa

v k.ú. Pruské, lokalita „Nad Kamenicami“. Prevádzkuje ju ObÚ Pruské, do roku 1997

v k.ú. Prejta, lokalita „Lieskovec“. Prevádzkovate¾ Z�S, a.s. Dubnica nad Váhom. Zneškodòuje sa na nej priemyselný a vybrané druhy NO. V pláne je rozšírenie výstavbou novej èasti skládky.

Príprava na rekultiváciu skládky v k.ú.:

Pruské TKO

Ladce TKO

Tuchyòa TKO po uzavretí

Bolešov TKO

Ilava TKO

Košeca TKO

Okres Myjava

Regionálna skládka: v k.ú. Kostolné - Hrašné, III. stavebnej triedy. Prevádzkovate¾ Lobbe-Doliny, spol. s.r.o. do roku 2006.

Skládky povolené bez osobitných podmienok:

skládka kalov - ENERGOBLOK, a.s. Brezová pod Bradlom

skládka popolovín - SAM, a.s. Myjava

skládka KO Brezová pod Bradlom

Skládky povolené s osobitnými podmienkami:

v k.ú. Chvojnica, lokalita „Vrbovce“ - KO (do r. 2000)

v k.ú. Bukovec - KO (do r. 2000)

v k.ú. Brezová pod Bradlom - su� a výkopová zeminy

v k.ú. Myjava - STAS, a.s. Senica závod Myjava - su� a výkopová zemina

Neprevádzkované skládky od roku 1996:

v k.ú. Myjava - Holíèov vrch - VPS, s.r.o. Myjava - KO

v k.ú. Myjava - Holíèov vrch - SAM, a.s. Myjava - skládka kalov

v k.ú. Kostolné - KO

v k.ú. Krajné - KO

v k.ú. Podkylava - KO

V územnom obvode Myjava sa nachádza 18 skládok a v prièlenených 4 obciach do okresu 9 skládok. Do roku 1995 bolo sanovaných 5 skládok a teleso skládky kalov v lokalite Suroviny v k.ú. Myjava.

V ïalšom období je nevyhnutné realizova� sanáciu a rekultiváciu:

skládky KO na Surovinách, k.ú. Myjava

skládky kalov na Holíèovom vrchu, k.ú. Myjava

skládky KO Pod Bradlom, k.ú. Brezová pod Bradlom

skládky KO v k.ú. Kostolné, Krajné, Podkylava a Hrašné

skládky KO Vanèiak - v k.ú. Myjava

Po ukonèení prevádzky roku 2000 rekultivova� skládky v k.ú. Bukovce a Vrbovce, ktoré sú prevádzkované za osobitných podmienok.

Okres Nové mesto nad Váhom

Technicky vyhovujúca je skládka KO v k.ú. Nová Ves nad Váhom, lokalita „Novanská dolina“.

Skládky povolené za osobitných podmienok:

v k.ú. Kalnica, lokalita „Poláková dolina“,skládka inertného odpadu

v k.ú. Èastkovce, lokalita „Pod Hájikmi“, skládka inertného odpadu

v k.ú. Stará Turá, lokalita „Drgoòova dolina“, skládka KO

Sanované skládky KO: Èastkovce, Moravské Lieskové, Podolie

Pripravovaná sanácia skládky priemyselných odpadov je na lokalite Dráhy v k.ú. Stará Turá, ktorú prevádzkovala Chirana - Prema, a.s. Stará Turá.

Okres Partizánske

Regionálna skládka:

v k.ú. Ve¾ké Bošany, lokalita „Závodie“, skládka I. stavebnej triedy, prevádzkovaná firmou RENOVA, Bošany, majite¾ obec Bošany, do r. 2000, skládka stavebnej sute

TKO v k.ú. Brodzany, III. stavebnej triedy, riadená, prevádzkovaná Technickými službami mesta Partizánske do r. 2005

Livinské Opatovce - Chudá Lehota, skládka KO a NO. Prevádzkovate¾ Lobbe Borina, s.r.o.

Uzavreté skládky:

v k.ú. Bošany, lokalita „Balica“, skládka KO a priemyselných odpadov (garbiarskych). Lokalizovaná v màtvom ramene rieky Nitry, od zástavby cca 500 m a 20 m od toku. Odpady sú tu aj z ZDA, š.p. Partizánske (Cebo Holding Slovakia, a.s.). Rekultiváciu na nej je potrebné rieši� komplexne za úèasti Cebo Holding Slovakia, a.s. Partizánske, Koželužne, a.s. Bošany a ObÚ Bošany. Uzavretá je od 03/93, vypracovaný je úvodný projekt na rekultiváciu poèíta s potrebou finanèného zabezpeèenia 85 - 150 mil. Sk. Kvôli finanèným problémom nie sú doteraz vykonané..

v k.ú. Brodzany, lokalita „Za oba¾ovaèkou“, skládka škváry, ktorú využívali ZDA, š.p. Partizánske do roku 1978; Prirodzeným náletom sa skládka postupne zaèleòuje do krajiny

Sanácia skládok:

v k.ú. Hradište, skládka TKO, rekultivácia ukonèená 05/95 na ploche 1,5 ha

v k.ú. Skaèany, skládka TKO, rekultivácia ukonèená 06/95 na ploche 1,4 ha

v k.ú. Kližské Hradište, rekultivácia a sanácia skládky TKO

Okres Považská Bystrica

Skládky povolené za osobitných podmienok:

v k.ú. Sverepec - Zátky - Zauhlište, regionálna skládka III. stavebnej triedy. Práce na rozšírení smerujú tak, aby bola dobudovaná pod¾a ustanovení legislatívy odpadového hospodárstva na regionálnu skládku so životnos�ou do roku 2015 až 2020. Povolená je do r. 06/98 za osobitných podmienok

„Žiar“, k.ú. Považská Bystrica - skládka priemyselného odpadu Považských strojární, a.s. Považská Bystrica. Uvažuje sa s jej rozšírením a prebudovaním tak, aby zodpovedala legislatíve odpadového hospodárstva, povolená je do roku 12/98 za osobitných podmienok

v k.ú. Pružina, lokalita Kalina - skládka KO, miestneho charakteru s využívaním a následnou rekultiváciou do roku 2000

v k.ú. Papradno, lokalita „Za predným potokom“ - skládka KO, miestneho charakteru, povolená do roku 2000

Okres Prievidza

Regionálne skládky:

v k.ú. Ve¾ká Lehôtka, lokalita „Ploštiny“, skládka KO III. stavebnej triedy, je riadená, technicky vyhovujúca. Prevádzkovate¾om skládky je TEZAS, s.r.o. Prievidza. Skládka má výmeru 2,04 ha

v k.ú. Handlová, lokalita „Na Scheiblingu“, skládka KO a priemyselného odpadu III. stavebnej triedy; prevádzkovate¾ SATER, s.r.o. Handlová. Povolená do roku 1999, má rozlohu 1,2

povolená miestna skládka KO v k.ú. Vyšehradné, lokalita „Vyšehradné“ je povolená so súhlasom pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) zákona è. 238/1991 Zb., III. stavebnej triedy, prevádzkuje Združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, K¾aèno, Malinová, Poluvsie, Chvojnica. Povolená do roku 2000, jej rozloha je 1,1 ha. Skládka je technicky vyhovujúca.

Skládky povolené za osobitných podmienok:

v k.ú. Nitrianske Suèany - Nováky, lokalita „Brezina“ - skládka KO a priemyselného odpadu III. stavebnej triedy na výmere 4,6 ha s urèenými osobitnými podmienkami. Prevádzkovate¾om skládky sú Novácke chemické závody, a.s., s povolením do roku 2000

priemyselná skládka popolovín v k.ú. Handlová, lokalita „Na Scheiblinbergu“, prevádzkujú Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky, o.z. Zemianske Kosto¾any. Skládka je III. stavebnej triedy a má rozlohu 5,2 ha

v k.ú. Dvorníky nad Nitricou, lokalita „Medvedí járok“. Prevádzkovate¾ VEGUM, a.s. Dolné Vestenice, skládka III. stavebnej triedy na výmere 2,5 ha

v k.ú. Èereòany, skládka stavebného odpadu I. stavebnej triedy. Prevádzkuje ju ObÚ Èereòany na rozlohe 2,5 ha

Sanácia skládok:

v k.ú. Nová Lehota pri Handlovej - KO

v k.ú. Kanianka - KO

v k.ú. Malinová - KO

Okres Púchov

Regionálne skládky:

v k.ú. Horenice, Streženice, lokalita Podstránie, regionálneho významu, III. stavebnej triedy. Skládku KO a priemyselného odpadu prevádzkuje Ledrov, s.r.o. Lednické Rovne, vybudovaný monitorovací systém.Predpoklad ukonèenia prevádzky je v roku 2005

Skládky povolené za osobitných podmienok:

v k.ú. Lúky, lokalita „Chorkov - baòa“, skládka KO III. stavebnej triedy. Slúži na ukladanie KO z obcí Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou (od roku 1996), Lúky, Mesteèko, Zárieèie. Má vybudovaný monitorovací systém,s povolením do roku 2000

v k.ú. Zubák, lokalita „Nad dedinou“, skládka III. stavebnej triedy KO z obce Zubák, má vybudovaný monitorovací systém, povolená je do roku 2000

v k.ú. Lysá pod Makytou, lokalita „Zlochov“, skládka III. stavebnej triedy KO z obce Lysá pod Makytou. Bola povolená do roku 1996, skládkovanie je ukonèené a skládka je pripravená na rekultiváciu

Prebiehajúca rekultivácia starých skládok:

v k.ú. Mesteèko

v k.ú. Zárieèie

v k.ú. Kvašov

v k.ú. Dolné Koèkovce

v k.ú. Beluša

Okres Trenèín

Skládok povolených za osobitných podmienok je v okrese 8 ( skládka v k.ú. Selec lokalita “Dráhy” spåòa technické kritériá). Sú urèené na ukladanie KO, lokalizované v nasledovných katastrálnych územiach: Adamovské Kochanovce, Ivanovce, Krivosúd - Bodovka, Svinná, Trenèianske Teplice, Trenèianske Stankovce, Trenèín - lokalita „Zamostie” je miestneho významu, III. stavebnej triedy, povolená do roku 31.7.2000.

Na ukladanie inertných materiálov je povolená skládka v k.ú. Luborèa - Nemšová - Volovce.

V súlade so všetkými kritériami právnych predpisov v odpadovom hospodárstve je skládka v k.ú. Selec, lokalita „Dráhy“, miestneho významu III. stavebnej triedy, povolená do roku 2007.

Na 60 skládok bolo vydané rozhodnutie o ukonèení prevádzkovania, z nich 28 bolo sanovaných, následne upravených a vèlenených do okolitej krajiny.

Problémom zostáva sanácia starých skládok v k.ú. Štvrtok, Trenèianske Teplice - Kaòová, Nemšová - Volovce v k.ú. Luborèa.

Odkaliská

Pri výrobe energie vznikajúce odpady sú hydraulicky dopravované a ukladané na odkaliská. V Trenèianskom kraji sú 4 odkaliská (pod¾a Smernice MŽP è. 3/1996 - 2.3):

ENO - Pôvodné a ENO - Definitívne - Chalmová, prevádzkovate¾om sú Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, o.z. Zemianske Kosto¾any.Obe odkaliská sú údolného typu. V súèasnosti prebiehajú výstavby ïaších etáp. Výstavba Pôvodného odkaliska má by� ukonèená v roku 2001 s plánovanou kubatúrou 3,56 mil. m3. Definitívne odkalisko v roku 2000 s plánovanou kubatúrou 14 mil. m3. Na všetky etapy existujú stavebné povolenia.

Odkalisko NOVÁKY 6 a NOVÁKY 7 prevádzkujú Novácke chemické závody, a.s. Nováky.

Spa¾ovne

V Trenèianskom kraji je v prevádzke 14 spa¾ovní, z nich 7 je na odpad zo zdravotníckych zariadení. Preh¾ad spa¾ovacích zariadení:

ELMOS, a.s. Bánovce nad Bebravou - drevný odpad ako súèas� technológie

Nemocnica s poliklinikou (NsP) Bánovce nad Bebravou - odpad zo zdravotníckych zariadení

NsP Ilava - odpad zo zdravotníckych zariadení. Prevádzku konèí v roku 1998.

Cementárska pec Ladce - opotrebované pneumatiky a gumárenský odpad, zeminy zneèistené ropnými látkami

Z�S, a.s. Dubnica nad Váhom - spa¾uje odpad po regenerácií TCE, PCE a RL s obsahom chlóru menším ako 1 %

EKOTEAM, a.s. Brezová pod Bradlom - pyrolýzna spa¾ovòa nebezpeèných odpadov

NsP Myjava - odpad zo zdravotníckych zariadení. Prevádzku  konèí v roku 1998. Návrh uvažuje, že následne sa bude odpad vozi� do Senice

CHIRANA - PREMA, a.s. Stará Turá - spa¾ovòa nebezpeèných odpadov

NsP Partizánske - odpad zo zdravotníckych zariadení. Spa¾ovòa má povolenie do roku 1998

NsP Považská Bystrica - odpad zo zdravotníckych zariadení, spa¾ovòa využívaná s urèenými osobitnými podmienkami do roku 02/98

Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica - odpad s obsahom ropných látok, osobitné podmienky do roku 2000

NsP Trenèín - odpad zo zdravotníckych zariadení. Má zlý technický stav, rekonštrukcia sa predpokladá do roku 2000

Merina, a.s. Trenèín - zvyšky textílií, odpadový papier

Zariadenia na úpravu odpadov

Z�S, a.s. Dubnica nad Váhom

regeneraèná stanica na úpravu TCE, PCE s obsahom RL

deemulgaèná stanica na úpravu rezných emulzií s obsahom RL a odpadových vôd z náterových hmôt

neutralizaèná stanica na úpravu odpadových vôd z galvanických povrchových úprav

ZVS, a.s. Dubnica nad Váhom - neutralizaèná stanica odpadových vôd z galvanických povrchových úprav

Z�S NOVA, a.s. Nová Dubnica - deemulgaèná stanica

ENERGOBLOK, a.s. Brezová pod Bradlom - neutralizaèná stanica

GALVANIKA, a.s. Brezová pod Bradlom - redukèná stanica

SLOVENSKÁ ARMATÚRKA, a.s. Myjava

neutralizaèná stanica

deemulganá stanica

flotaèné zariadenie

KODRETA, spol. s.r.o. Myjava - neutralizaèná stanica

EKOTEAM, a.s. Brezová pod Bradlom - deemulgaèná stanica

SAM, a.s. Myjava

flotaèné zariadenie M-WAY systém

2 neutralizaèné stanice

CHIRANA - PREMA, a.s. Stará Turá - regeneraèné zariadenie na odpadové rozpúš�adlá

CHIRANA - PREMA, a.s. Stará Turá - neutralizaèná stanica

HP, s.r.o. Považany - recyklovaný odpad pri výrobe plastových výrobkov

MAGNA SLOVTECA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom - recyklovanie odpadových zrkadiel z výrobného procesu

BPT, rod. podnik Nové Mesto nad Váhom - úprava textilného odpadu

Pradiareò vlny JK Nové Mesto nad Váhom - úprava textilného odpadu

v okrese Prievidza  - 2 recyklaèné zariadenia na spracovanie plastov

EKONASO, Nedožery - Brezany - technológia spracovania opotrebovaných žiariviek a výbojok

Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica

deemulgaèná stanica

neutralizaèná stanica

regeneraèná stanica na opotrebované ropné látky a transformované oleje

recyklaèné zariadenia a spracovacie zariadenia

TOS Trenèín - neutralizaèná stanica

Tieto zariadenia sú predbežne dopåòané, alebo vyraïované, pod¾a podmienok a rozhodnutí vydaných príslušnými úradmi.

Zhodnocovanie odpadov

V rámci kraja okrem odpadov vznikajúcich v po¾nohospodárstve sa využíva 710 882 t odpadu. V tomto množstve sú zahrnuté odpady z potravinárskeho priemyslu, drevospracujúceho priemyslu, stavebníctva a železný šrot. K zhodnocovaniu odpadov prispieva aj postupné zavádzanie separovaného zberu v sídlach. V súèasnosti je zavedený v 179 sídlach Trenèianskeho kraja.

celoplošný separovaný zber druhotných surovín (najmä železo, sklo, papier) v Bánovciach nad Bebravou a väèších obciach okresu, v 19 obciach v okrese Nové Mesto nad Váhom, v Brezovej pod Bradlom, Myjava, Bukovec, Poriadie, Stará Myjava, Chvojnica, vo všetkých sídlach okresu Ilava, Partizánske, Považská Bystrica, v 30 sídlach okresu Prievidza, v meste Púchov a v 2 obciach, a v 33 sídlach okresu Trenèín

poradenská èinnos� v oblasti odpadového hospodárstva

s.r.o. ENZO Žilina, prevádzkáreò Nová Dubnica

HELPEKO - Považká Bystrica

výkup druhotných surovín (bývalé zberne druhotných surovín) vo všetkých okresoch

spracovanie plastových odpadov na regranulát firmou EKOPLAST P.S.P., s.r.o. Partizánske - miestna èas� Ve¾ké Bielice

kompostovanie odpadov v meste Bojnice, Trenèín, Nové Mesto nad Váhom

dotrieïovacia linka vyseparovaných zhodnotite¾ných èastí - papiera, plastov - Mestský úrad Považská Bystrica a Dubnica nad Váhom

spracovanie plastov vyseparovaných z KO - firma Chudovský, Považská Bystrica

a.s. SYENIT Púchov - opätovné využitie odpadov na azbestocementové výrobky

MATADOR, a.s. Púchov - recyklácia odpadov na regenerát

REPLAST Púchov - spracovanie odpadových PE fólií

SKLOOBAL, a.s. Nemšová - spätné využitie odpadového skla

CHIRANA Bobot - využitie zberového papiera

EKOLOGICKÉ STAVBY, s.r.o. Považská Bystrica - výroba drevených brikiet a lisovanie organického odpadu

ENZO - zberné stredisko v k.ú. Dolný Lieskov v areáli bývalého ŠM v okrese Považská Bystrica

Charakteristika zmien v odpadovom hospodárstve v rokoch 1993 - 1996

Oblasti významného zlepšenia nakladania s odpadmi:

znižovanie vzniku odpadov, kde produkcia odpadov klesla o 38,4 %, èo dokumentuje nasledujúca tabu¾ka

Produkcia odpadov

| Okres | Celkové množstvo odpadov v t | Rozdiel |
| --- | --- | --- |
|  | rok 1992 | rok 1995 |
|  | Bánovce nad Bebravou | 580 000 | 227 700 | - 352 300 |
| Ilava | 440,1 | 486,7 | + 46,6 |
| Myjava | 1 202 979 | 273 099 | - 929 880 |
| Nové Mesto nad Váhom | 440 755 | 398 737 | - 42 018 |
| Partizánske | 334 497 | 148 453 | - 186 044 |
| Považská Bystrica | 153 548 | 153 643,9 | + 95,9 |
| Prievidza | 1 866 875 | 1 566 682 | - 300 193 |
| Púchov | 240 773 | 86 378,7 | - 154 394,3 |
| Trenèín | 816 390 | 618 699 | - 197 691 |
| Kraj spolu | 5 636 257,1 | 3 473 879,3 | - 2 162 377,8 |

vo výstavbe skládok odpadov - realizácie výstavby:

riadená regionálna skládka KO v Dubnici nad Váhom „Luštek“, I. etapa

skládka popolovín SAM, a.s. Myjava

skládka KO LOBBE DOLINY, spol. s.r.o. Kostolné

skládka stavebnej sute v k.ú. Bošany „Závadie“, I. stavebnej triedy

rozšírenie regionálnej skládky KO Sverepec

rozšírenie priemyselnej skládky Žiar v okrese Považská Bystrica

skládka KO Nitrianske Pravno, k.ú. Vyšehradné

skládka KO a priemyselného odpadu Handlová

pyrolýzna spa¾ovòa NO a.s. EKOTEAM, Brezová pod Bradlom

zariadenie na zahus�ovanie kalov v Krištáli, k.ú. Valaská Belá

zvýšenie využívania odpadov v súvislosti s odsírením spalín dvoch blokov ENO B v SE, a.s., ENO, o.z., Zemianske Kosto¾any v realizácií

uvedenie skládky odpadov do súladu s platnou legislatívou v lokalite Podstránie Lednické Rovne

skládka zodpovedajúca všetkým technickým kritériám zo zákona o odpadoch v k.ú. Selec

zavádzanie a rozširovanie separovaného zberu KO. Na základe získavaných skúseností je v súèasnosti separovaný zber organizovaný v rôznych formách a rozsahu v 179 sídlach Trenèianskeho kraja, èo je 65 % z celkového poètu sídiel kraja, t.j. 15 % z celkového množstva  KO

ukladanie KO na skládky povolené úradmi životného prostredia. Na území kraja boli vybudované viaceré skládky KO regionálneho významu, niektoré skládky boli technickými opatreniami konvertované na riadené, èas� skládok je prevádzkovaná v režime osobitných podmienok

zníženie produkcie odpadu z kotolní na tuhé palivo plynofikáciou a elektrifikáciou

úprava provizorných skladov zvláštnych a nebezpeèných odpadov v areáloch CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s. Partizánske a Koželužne, a.s. Bošany

separovanie problémových látok z KO. Kontajnerový zber expirovaných liekov od obyvate¾ov, organizovaný zber olovenných akumulátorov, žiariviek a výbojok u väèších producentov

vylúèenie stavebnej sute z odpadov ukladaných na skládky

zaèiatok a postup sanácie starých environmentálnych zá�aží. Pre skládky prevádzkované v režime osobitných podmienok sa spracuvávajú projekty rekultivácie, niektoré sú už v štádiu realizácie

Návrh riešenia nakladania s odpadmi

Návrh riešenia problematiky odpadového hospodárstva v ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja vychádza zo štátnej environmentálnej politiky v odpadovom hospodárstve a nadväzne krajskej a okresnej environmentálnej politiky v odpadovom hospodárstve.

Základom stratégie hospodárenia s odpadmi je integrovaná koncepcia, ktorá je založená na nasledovných princípoch:

obmedzovanie vzniku odpadov

znižovanie obsahu toxických látok v odpade

materiálové zhodnocovanie odpadov v èo najväèšej miere

tepelná úprava odpadov, pokia¾ ich nebolo možné inak využi�, s cie¾om získa� energiu, zníži� objem a hmotnos� odpadov a zníži� obsah škodlivých látok v odpadoch

skládkovanie odpadov v èo najmenšej možnej miere.

Zníženie tvorby odpadov predpokladá:

zavádzanie a používanie nových moderných technológií a èistejších technológií na úrovni „stavu techniky“

používanie surovín a prísad, pri aplikácií ktorých nevznikajú nové nevyužite¾né odpady

návrh výrobkov, ktoré po strate životnosti môžu by� po úprave alebo spracovaní vrátené spä� do spotrebite¾ského alebo materiálového kolobehu

Návrh opatrení na realizáciu koncepèno-systémových cie¾ov odpadového hospodárstva na roky 1997 - 2000, s výh¾adom do roku 2005

Opatrenia pre obdobie rokov 1997 - 2000

zamera� sa na zníženie tvorby odpadov, zvýšenie využívania odpadov, zavedenie kompostovania biologických odpadov, separácie problémových látok z KO a ich úpravu, resp. zneškodnenie.

Proces znižovania vzniku odpadu je potrebné smerova� najmä na:

nebezpeèné odpady - z priemyselných podnikov

z novovzniknutých prevádzok malých a stredných podnikate¾ov vyrábajúcich výrobky, pri ktorých vznikajú nebezpeèné odpady

z novovzniknutých zdravotníckych zariadení, vrátane súkromných

z niektorých prevádzok služieb

odpady z obalov domácej výroby a z dovozu, ktoré nie sú zhodnotite¾né

Proces zvyšovania podielu zhodnotite¾ných odpadov orientova� na tie druhy odpadov, ktoré sú:

v urèitej miere v súèasnosti zhodnocované (zberový papier, sklo, kovy, opotrebované ropné oleje - ORO, pneumatiky a iný gumárenský odpad a pod.)

v súèasnosti využívané len v malej miere (tzv. komoditné programy ako odpadové olovenné akumulátory, stavebný odpad, elektrický a elektronický šrot, žiarivky, výbojky, autovraky, organický a biologický odpad, kaly z èistiarní odpadových vôd a pod.)

vytvori� právnu úpravu, ktorá bude pôvodcom uklada� povinnos� nevyužité odpady, najmä nebezpeèné, pred uložením na skládku upravi� tak, aby sa redukoval ich objem, hmotnos� a obsah vybraných látok, alebo prvkov

právne upravi� a upresni� povinnos� v maximálnej možnej miere využíva� zhodnotite¾né druhy odpadov

prija� súbor priamych alebo nepriamych ekonomických nástrojov, ktoré budú zvýhodòova� procesy zhodnocovania odpadov pred ich zneškodòovaním (spa¾ovaním a skládkovaním). Osobitne sa zamera� na organické a biologické odpady a odpady z plastov a z obalov

vytvori� súbor technických noriem a predpisov, ktoré budú urèova� kvalitatívne parametre odpadov (získané úpravou alebo spracovaním odpadov), s cie¾om ich úèelovej a ekonomickej aplikácie

zneškodni� nevhodne skladované nebezpeèné odpady:

sanáciou skládky NO „Dráhy“ v k.ú. Stará Turá v okrese Nové Mesto nad Váhom

zmenou používaných rozpuš�adiel v technologickom procese v LR CRYSTAL, a.s. Lednické Rovne, PRIVATEX, s.r.o. Púchov, GALVANIKA, s.r.o. Dolná Breznica

prípravou výstavby medziskládky NO a problémových látok na skládke „Podstránie“ Lednické Rovne

zriadením zberného strediska NO a jeho vybavením kontajnermi s certifikátmi skúšobne pri regionálnej skládke v Dežericiach a zabezpeèením prepravy NO do zneškodòovacích centier SR

dobudova� v areáli skládky „Veronika“ v k.ú. Dežerice v okrese Bánovce nad Bebravou zberné stredisko na NO

realizáciou zámeru v okrese Ilava, v k.ú. Ilava na vybudovanie spa¾ovne s komplexným spracovaním separovaného odpadu (triediarne, výroby plastov z vyseparovaných odpadov kompostárne) s finanèným zabezpeèením zahranièných zdrojov, s úvahou možnosti zneškodòovania KO okresov v severnej a severozápadnej èasti Trenèianskeho kraja

dokonèením spa¾ovne NO v NsP Považská Bystrica

ukonèenou rekonštrukciou spa¾ovne NO v NsP Trenèín - skúšobná prevádzka

dobudovaním ekobloku spa¾ovne a.s. Merina Trenèín - skúšobná prevádzka

vybudovaním spa¾ovne NsP Prievidza - Bojnice

zabezpeèi� zber monoèlánkov, liekov po expiraènej dobe, žiariviek a akubatérií v mestách a obciach kraja

zvýši� podiel kompostovaných biologických odpadov

sprevádzkovaním vybudovanej kompostárne v k.ú. Brvnište v okrese Považská Bystrica firmou ENZO

vybudovaním regionálnej kompostárne v k.ú. Partizánske

prípravou výstavby kompostárne na skládke odpadov „Podstránie“ Lednické Rovne

vystavbou kompostárne v k.ú. Bojnice v okrese Prievidza

výstavbou kompostovacieho zariadenia v okrese Bánovce nad Bebravou v nadväznosti na skládku Dežerice "Veronika"

zriadením jednoduchých kompostární pri PD na území kraja

separova� využite¾né druhy odpadov

vybudovaním dotrieïovacieho zariadenia na skládke Dežerice v okrese Bánovce nad Bebravou a  v okrese Myjava (v k.ú. Krajné alebo Myjava)

zneškodòova� odpady vo všetkých vhodných technických zariadeniach, ktoré aj pôvodne neboli urèené na tento úèel napr. pec v Považskej cementárni a.s. Ladce - zneškodòuje vybrané vhodné druhy odpadov a havarijné stavy

uklada� na skládkach vyhovujúcich technickým podmienkam všetky KO urèené na skládkovanie. K tomu je potrebné:

realizova� dostavbu skládky KO a priemyselného odpadu obce Nitrica v k.ú. Dvorníky nad Nitrou, okres Prievidza

vybudova� II. etapu regionálnej skládky „Luštek“ v k.ú. Dubnica nad Váhom, okres Ilava

dobudova� skládku Sverepec , okres- Považská Bystrica

realizova� výstavbu 2 èasti skládky Kostolná, okres Myjava

zaèa� výstavbu novej a sanovanie starej skládky na priemyselný odpad „Lieskovec“ Dubnica nad Váhom, okres Ilava

pokraèova� v sanácií neriadených skládok tzv. environmentálnych zá�aží

v okrese Bánovce nad Bebravou

uzatvori� a rekultivova� skládku KO v k.ú. Žitná - Radiša

ukonèi� rekultiváciu skládky Krásna Ves

v okrese Myjava

„Suroviny“, skládka KO, v k.ú. Myjava

skládku popolovín SAM, a.s. Myjava

„Vanèiak“, skládka KO, v k.ú. Myjava

„Pod Bradlom“, skládka KO, v k.ú. Brezová pod Bradlom

skládky KO v k.ú. Hrašné, Kostolné, Krajné, Podkylava

ukonèi� do roku 2000 prevádzkovanie skládok KO v k.ú. Vrbovce, Bukovec

v okrese Ilava

v k.ú. Ilava, Košeca, Ladce, Pruské, Bolešov

v okrese Nové Mesto nad Váhom

v k.ú. Bošáca, Dolné Srnie, Považany, Trenèianske Bohuslavice

v okrese Partizánske

skládky KO v k.ú. Ve¾ké Uherce, Klíž (Klížske Hradište), Brodzany (skládka škváry) a Bošany „Babica“

v okrese Prievidza

skládky KO Nová Lehota pri Handlovej, Kanianka, Malinová

vybudova� dotrieïovacie zariadenie na separáciu využite¾ných druhov odpadov z KO v k.ú.  Krajné, alebo Myjava, príp. Brezová pod Bradlom

Opatrenia pre obdobie rokov 2000 - 2005

zneškodòova� nebezpeèné odpady vyhovujúcim spôsobom na vyhovujúcich zariadeniach

využívaním všetkých dostupných zariadení na úpravu a zneškodòovanie nebezpeèných odpadov

vybudovaním medziskládky nebezpeèných odpadov v okrese Púchov na skládke „Podstránie“ - Lednicke Rovne

poskytovaním údajov pôvodcom o existujúcich zariadeniach na zneškodòovanie NO

zneškodòova� všetky vyprodukované špecifické odpady a odpady zo zdravotníckych zariadení vyhovujúcim spôsobom, na vyhovujúcich zariadeniach

zvyšova� i naïalej podiel kompostovaných biologických odpadov

využitím kompostární a priestorov v PD (pevné hnojiská) na kompostovanie biologických odpadov

vybudovaním kompostárne pre spádové územie Bošany - Chynorany - Ve¾ký Klíž

dobudova� sie� dotrieïovacích zariadení odpadov slúžiacich na separáciu využite¾ných druhov odpadov

vystavbou pod¾a finanèných možností pri skládkach odpadov v Starej Turej, (v Brezovej pod Bradlom); v areáli skládky „Podstránie“ - Lednické Rovne v okrese Púchov

dobudovaním dotrieïovacieho zariadenia na novej skládke KO v Livinských Opatovciach

zvýši� rozsah využívaných druhov odpadov a ich zložiek

využívaním i naïalej všetkých dostupných zariadení na spracovanie odpadov

vybudovaním spracovate¾ských liniek v Novom Meste nad Váhom na spracovanie stavebného odpadu

pokraèova� v sanácií starých neriadených skládok a ïalších environmentálnych zá�aží

rekultiváciou skládok odpadov pod¾a harmonogramu postupného uzatvárania skládok

KO urèený na skládkovanie, uklada� na skládkach, ktoré vyhovujú technickým podmienkam (po ukonèení prevádzkovania skládok s osobitnými podmienkami)

výstavbou III. etapu regionálnej skládky „Luštek“ - Dubnica nad Váhom do celkovej kapacity 900 tis. m3 úložného priestoru skládky

vystavbou skládky stavebného odpadu v okrese Považská Bystrica

prípravou realizácie novej skládky odpadov III. stavebnej triedy pre okres Púchov (pokraèovanie skládky „Podstránie“ v k.ú. Lednické Rovne)

Návrh riešenia v oblasti odpadového hodpodárstva

rozširova� zber druhotných surovín a problémových látok z KO v sídlach Trenèianskeho kraja s cie¾om vytvori� systému triedenia všetkých problémových látok, pre ktoré bude k dispozícií technológia na zneškodnenie a v každom okrese zabezpeèi� minimálne jedno dotrieïovacie zariadenia  do roku 2005

vybudova� v každom okrese Trenèianskeho kraja minimálne jedno zariadenie na kompostovanie biologických odpadov a podporova� dotaènými fondami aktivity zamerané na kompostovanie biologického odpadu

podporova� aktivity zamerané na zhodnocovanie odpadov v špecializovaných zariadeniach

zabezpeèi� zneškodòovanie špecifických odpadov zo zdravotníckych zariadení Trenèianskeho kraja a k tomu urèených zariadeniach

skládkovanie odpadov rieši� na existujúcich a navrhovaných ve¾kokapacitných regionálnych skládkach:

skládku „Veronika“ v k.ú. Dežerice v okrese Bánovce nad Bebravou

skládku „Lúštek“ v k.ú. Dubnica nad Váhom v okrese Ilava

skládku Kostolné - Hrašné v okrese Myjava

skládku v k.ú. Brezová pod Bradlom v okrese Myjava

skládku v k.ú. Nová Ves v okrese Nové Mesto nad Váhom

na vybudovanej skládke v k.ú. Livinské Opatovce v okrese Partizánske

skládku v k.ú. Sverepec v okrese Považská Bystrica

skládku v k.ú. Považská Bystrica - Žiar v okrese Považská Bystrica

skládku v k.ú. Dvorníky nad Nitricou, Nitrica v okrese Prievidza

skládku „Podstránie“ v k.ú. Lednické Rovne v okrese Púchov

pokraèova� v sanácií starých skládok (environmentálnych zá�aží). V súlade POH SR do roku 2000 sanova� v každom okrese 6 - 10 skládok ohrozujúcich životné prostredie.

Krajinná štruktúra

Ekologické hodnotenie krajinnej štruktúry

Územný systém ekologickej stability

Projekty ÚSES na regionálnej (okresnej) úrovni boli v predchádzajúcom období spracované pre všetky bývalé okresy terajšieho Trenèianskeho kraja. Boli spracované R-ÚSES-y pre okres Prievidza (ekotrust Prešov, 1993),pre okres Trenèín (URBION Bratislava, 1993), pre okres Senica (Halada a kol., Regioplán Nitra, 1995), pre okres Považská Bystrica (SAŽP Žilina, 1994), pre okres Topo¾èany (Ekoland Prešov 1994). Tieto R-ÚSES-y pokrývajú celé riešené územie, v ktorom bolo navrhnutých celkom 200 biocentier, z toho 18 nadregionálnych biocentier a 12 nadregionálnych biokoridorov.

Úroveò spracovania jednotlivých R-ÚSES je rozdielna, ale v zásade spåòa požiadavky vytvorenia kostry prvkov RÚSES v krajine a uvádza súbor opatrení a návrhov na využívanie krajiny. RÚSES-y je možné využi� pre zabezpeèenie systému ekologickej stability v nových okresoch.

V okrese Bánovce nad Bebravou sú vymedzené prvky ÚSES prevzaté z R-ÚSES okresu Topo¾èany. Sú navrhované 2 nadregionálne biocentrá - Rokoš, Nitrické vrchy a 60 regionálnych biocentier. V území je vymedzený iba 1 biokoridor regionálneho významu. Viaceré biocentrá nespåòajú parametre regionálnych biocentier.

Okres Ilava preberá prvky ÚSES z R-ÚSES okresu Považská Bystrica a v území okresu vymedzuje 5 nadregionálnych biocentier - Vápeè, Bolešovská dolina, Èervený Kameò-Lednica, Vršatské bradlá, Podhradská dolina a 4 regionálne biocentrá. Biokoridory sú navrhované 4 nadregionálne a 8 regionálnych, ktoré prechádzajú zo susedných okresov.

Okres Myjava preberá prvky ÚSES z R-ÚSES okresu Senica a vymedzuje v území okresu iba 5 regionálnych biocentier, 1 nadregionálny biokoridor a 5 regionálnych biokoridorov.

Okres Nové Mesto nad Váhom preberá prvky ÚSES z R-ÚSES okresu Trenèín, ktorý vymedzil v okrese 3 nadregionálne biocentrá - Plešivec-Drapliak, Tematínske vrchy-Javorníèek-Kòazí vrch, Javorina a 18 regionálnych biocentier. Územím okresu prebiehajú 4 nadregionálne biokoridory a 9 regionálnych biokoridorov.

V okrese Partizánske boli prvky ÚSES taktiež prevzaté z R-ÚSES okresu Topo¾èany. V území okresu nie je vymedzené žiadne nadregionálne biocentrum a 61 regionálnych biocentier a 2 regionálne biokoridory. Aj pre tento R-ÚSES platí, že viaceré biocentrá nezodpovedajú požiadavkám regionálnych biocentier.

Okres Považská Bystrica má prvky ÚSES prevzaté z R-ÚSES okresu Považská Bystrica, ktorý v terajšom území okresu vymedzuje 4 nadregionálne biocentrá - Ve¾ký Javorník, Maniny-Kostelec, Podskalský Roháè, Strážov-Sádecké vrchy a 6 regionálnych biocentier, 4 nadregionálne biokoridory a 6 regionálnych biokoridorov.

Okres Prievidza preberá prvky ÚSES z bývalého R-ÚSES okresu Prievidza, v ktorom sú pre dnešné územie okresu vymedzené 3 nadregionálne biocentrá - Vtáènik, Nitrické vrchy, Vyšehrad a 8 regionálnych biocentier. Ako biokoridory je navrhovaných 11 migraèných trás na regionálnej úrovni.

Okres Púchov preberá prvky ÚSES taktiež z R-ÚSES okresu Považská Bystrica a vymedzuje v území okresu iba èas� 1 nadregionálneho biocentra - Èervený Kameò-Lednica a 4 regionálne biocentrá, 2 nadregionálne biokoridory a 5 regionálnych biokoridorov.

V okrese Trenèín je vymedzené v R-ÚSES 1 nadregionálne biocentrum - Žih¾avík-Baske a 20 regionálnych biocentier. Navrhované sú 3 nadregionálne biokoridory, ktoré prechádzajú okolitými okresmi a 8 regionálnych biokoridorov.

Na území Trenèianskeho kraja je vymedzených celkom 18 biocentier nadregionálneho významu, kde sú jadrá vytvorené plochami chránených území. Biocentier regionálneho významu je 186, z toho 22 má jadro tvorené prvkami ochrany prírody.

"Projekty R-ÚSES" boli spracované v hraniciach bývalých okresov. Niektoré plochy biocentier a biokoridorov prechádzali z okresu do okresu, avšak neboli na hraniciach kompatibilné v napojení plôch a trás. Administratívne hranice pre prírodné prvky nemožno považova� za bariéry. Návrh ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja tieto nezrovnalosti vo vymedzení prvkov ÚSES odstránil a zosúladil, aj v závislosti na celkovej koncepcii komplexného urbanistického riešenia.

Preh¾ad o poète jednotlivých prvkov ekologickej siete

Prvky ÚSES sú èasto vymedzené aj na rozhraní terajších okresov a nemajú jednotnú charakteristiku, názvy, plochy a pod. V nasledovnej tabu¾ke sa uvádzajú jednotlivé biocentrá pod¾a okresov:

| Okres | Jadrové územia | Biocentrá | Biokoridory |
| --- | --- | --- | --- |
|  | európ-skeho | národ-ného | nadre-gionál- | regionálne | nadre-gionál- | regio-nálne |
|  | významu | významu |

ne

|  | s jadrom | bez jadra |
| --- | --- | --- |

ne

| Bánovce n/B. | - | 2 | 2 | - | 60 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilava | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Myjava | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 6 |
| Nové Mesto n/V. | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 9 |
| Partizánske | 1 | 1 | - | - | 61 | - | 2 |
| Považ.Bystrica | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Prievidza | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 11 |
| Púchov | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Trenèín | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 |
| Kraj spolu | 13 | 10 | 18 | 23 | 165 | 18 | 56 |

| Jadrové územia európskeho významu: | Biele Karpaty, Malé Karpaty, Strážovské vrchy, Kysuce |
| --- | --- |
| Jadrové územia národného významu: | Považský Inovec, Tematínske kopce, Myjavská pahorkatina, Tríbeè, Žiar |
| Nadregionálne biocentrá: | Žihlavník-Baske, Plešivec-Drapliak, Tematínske vrchy-Javorníèek-Kòaží vrch, Javorina, Vápeè, Bolešovská dolina, Èervený Kameò-Lednica, Vršatské bradlá, Podhradská dolina, Ve¾ký Javorník, Maniny-Kostelec, Podskalský Roháè, Strážov-Sádecké vrchy, Vtáènik, Nitrické vrchy, Vyšehrad, Rokoš, Kòaží stôl - Drieòovec. |

V nasledujúcom preh¾ade sú tabu¾kovou formou uvedené názvy všetkých biocentier vymedzených v jednotlivých okresoch. Názvy biocentier v okrese Bánovce nad Bebravou a Partizánske neboli v RÚSES bývalého okresu Topo¾èany slovne oznaèené. Preto sú názvy biocentier odvodené pod¾a miestnych názvov alebo pod¾a názvu sídla, v ktorého katastrálnom území sa biocentrum nachádza.

| Okres | Názov biocentra | Kategória biocentier a identifikaèné èíslo |
| --- | --- | --- |
| NBc | RBc |
| Bánovce nad Bebravou | Trtavka |
| 67 |
|  | Kóta 878,2 |
| 68 |
|  | Èierna hora |
| 69 |
|  | Tisovník + I. |
| 70 |
|  | Závada |
| 71 |
|  | Kamenné vráta |
| 72 |
|  | Javorník-Ostrý vrch |
| 73 |
|  | Moèidla |
| 74 |
|  | Lukovec-kalište |
| 75 |
|  | Ve¾ké |
| 76 |
|  | Španí kameò |
| 77 |
|  | Krásna Ves |
| 78 |
|  | Horné Bory |
| 79 |
|  | Vlèkov |
| 80 |
|  | Ruskovce |
| 81 |
|  | Hradniansky potok |
| 82 |
|  | Èuklasovce + I. |
| 83 |
|  | Cimenná |
| 84 |
|  | Vlèie jamy |
| 85 |
|  | Dub |
| 86 |
|  | Stará hora |
| 87 |
|  | Horný lom |
| 88 |
|  | Bátorová |
| 89 |
|  | Kulháò |
| 90 |
|  | Lipová |
| 91 |
|  | Kulháò II. |
| 92 |
|  | Zlatníky + I., II. |
| 93 |
|  | M. Hoste + I. |
| 94 |
|  | Suchý potok + I. |
| 95 |
|  | Nad borinami |
| 96 |
|  | Chvalov |
| 97 |
|  | Livina |
| 98 |
|  | Libichava |
| 99 |
|  | Hlboká dolina |
| 100 |
|  | Za hájom |
| 101 |
|  | Otrhánky |
| 102 |
|  | Haláèovce |
| 103 |
|  | Cimenská dolina + I., II. |
| 104 |
|  | Žužlatiny |
| 105 |
|  | Drieòovec-Kòaží stôl |
| 106 |
|  | Maïarová |
| 107 |
|  | Lutov |
| 108 |
|  | Dubnièka |
| 109 |
|  | U Breziny |
| 110 |
|  | Bukovina |
| 111 |
|  | Cierny vrch |
| 112 |
|  | Havrania skala |
| 113 |
|  | Homola |
| 114 |
|  | Hajšoviari |
| 115 |
|  | Omastiná |
| 116 |
|  | Slavcové |
| 117 |
|  | Rokoš-Nitrické vrchy | 118 |
| Melková |
| 119 |
|  | Jankov vàšok |
| 120 |
|  | Uhrovec + I., II. |
| 121 |
|  | Ostrý vrch + I., II. |
| 122 |
|  | Drahlov vrch |
| 123 |
|  | Marušiná |
| 124 |
|  | Salaš |
| 125 |
|  | Dubnièka |
| 126 |
|  | Lipový brod |
| 127 |
|  | Prusy |
| 128 |
|  | Háj |
| 129 |
|  | Ve¾ká hora |
| 130 |
|  | Široká |
| 131 |
|  | Pravotice + I. |
| 132 |
|  | Betlehem |
| 133 |
| Ilava | Podhradská dolina*/ | 5 |
| Vápeè | 6 |
| Bolešovská dolina | 7 |
| Vršatské bradlá | 9 |
| Malenice-Svrèinovec |
| 17 |
|  | Norovica-Stráne |
| 18 |
|  | Slopský vrch-Holázne-Beòova skala |
| 19 |
|  | Grófovec-Markovica-Ihrište*/ |
| 20 |
|  | Nebrová |
| 21 |
|  | Prejta-Savèiná |
| 23 |
| Myjava | Uholníèky |
| 60 |
|  | Lipovec |
| 61 |
|  | Biely vrch |
| 62 |
|  | Žalostiná |
| 63 |
|  | Kaštielska hora |
| 64 |
|  | Drviská |
| 65 |
|  | Štvorvršie pri Hradišti |
| 66 |
| Nové Mesto nad | Lopeník |
| 42 |
| Váhom | Nová Hora |
| 43 |
|  | Javorina**/ |
| 44 |
|  | Borotová |
| 45 |
|  | Máleník |
| 46 |
|  | Palèekový vrch |
| 47 |
|  | Plešivec-Drapliak | 48 |
| Dubová |
| 49 |
|  | Horná Streda |
| 50 |
|  | Hrádok |
| 51 |
|  | Hôrka nad Váhom |
| 52 |
|  | Zelená Voda |
| 53 |
|  | Turecký vrch |
| 54 |
|  | Sochoò |
| 55 |
|  | Tematínske vrchy-Javorníèek-Kòaží vrch | 56 |
| Prielaèina |
| 57 |
|  | Dubový vàšok |
| 58 |
|  | Zabudišová |
| 59 |
| Partizánske | Chynoranský luh |
| 134 |
|  | Chynoranský mlyn |
| 135 |
|  | Sádok |
| 136 |
|  | Kostrín |
| 137 |
|  | Kozlica + I. |
| 138 |
|  | Predný Brloh |
| 139 |
|  | Zadný Brloh |
| 140 |
|  | Ve¾ké Zeleno |
| 141 |
|  | Mlynište |
| 142 |
|  | Prostredná skala |
| 143 |
|  | Uhrovská dolina |
| 144 |
|  | Bralo |
| 145 |
|  | Klížske Lúèky |
| 146 |
|  | M. a V. Suchá |
| 147 |
|  | Pod Malou Ostrou |
| 148 |
|  | Medzi jarky |
| 149 |
|  | Pod Ondrášovovu |
| 150 |
|  | Kopanica + I. |
| 151 |
|  | Plešovica + I. |
| 152 |
|  | Kolianova |
| 153 |
|  | Lubín |
| 154 |
|  | Ve¾ká hora |
| 155 |
|  | Ondrej + I. |
| 156 |
|  | Oseèný vrch + I. |
| 157 |
|  | Kamenské prietoky |
| 158 |
|  | Belianske štále |
| 159 |
|  | Šipok |
| 160 |
|  | Èierny vrch |
| 161 |
|  | Trstený vrch |
| 162 |
|  | Rudica |
| 163 |
|  | Oslí vrch |
| 164 |
|  | Veèerové |
| 165 |
|  | Drahožná dolina + I. |
| 166 |
|  | M. a V. Vracov + I. |
| 167 |
|  | Ve¾ký vrch |
| 168 |
|  | Dolný Mlyn |
| 169 |
|  | Široká |
| 170 |
|  | Telesný vrch |
| 171 |
|  | Háj |
| 172 |
|  | Chotárna |
| 173 |
|  | Skaèany |
| 174 |
| Považská Bystrica | Ve¾ký Javorník | 1 |
| Maniny-Kostelec | 2 |
| Podskalský Roháè | 3 |
| Strážov-Sádecké vrchy | 4 |
| Dubové-Hlboké-Kotlina |
| 13 |
|  | Brusné |
| 14 |
|  | Kyku¾a |
| 15 |
|  | Klopy-Lopatiná |
| 22 |
| Prievidza | Nitrické vrchy-Plevòa + I. - Košutova skala-Rokoš | 175 |
| Temešská skala |
| 176 |
|  | Havraní vrch + I. - Faèkovské sedlo |
| 177 |
|  | Vyšehrad | 178 |
| Bojnice-Predné Štefankovo |
| 179 |
|  | Vtáènik | 180 |
| Bystrièanský potok |
| 181 |
|  | Bralová skala-Jazveèia skala |
| 182 |
|  | Trnavý potok |
| 183 |
| Púchov | Èervený Kameò-Lednica*/ | 8 |
| Paseky |
| 10 |
|  | Makyta-Beòadín*/ |
| 11 |
|  | Èertov |
| 12 |
|  | Hradisko-Bukovec-Žiar*/ |
| 16 |
| Trenèín | Antonstal |
| 24 |
|  | Bojková |
| 25 |
|  | Chabová |
| 26 |
|  | Temné |
| 27 |
|  | Kurinov vrch |
| 28 |
|  | Sokolí kameò |
| 29 |
|  | Krasín |
| 30 |
|  | Kamenný vàšok |
| 31 |
|  | Zamarovské jamy-Nemšová |
| 32 |
|  | Trubárka |
| 33 |
|  | Žih¾avník-Baske*/ |
| 34 |
|  | Baba |
| 35 |
|  | Pod Homôlkou |
| 36 |
|  | Bodovka-Malostankovské vresovisko |
| 37 |
|  | Hájnica*/ |
| 38 |
|  | Drieòový vrch*/ |
| 39 |
|  | Považský Inovec*/ |
| 40 |
|  | Svinica |
| 41 |

*/ zasahuje aj do iného okresu

**/ RBc/NBc

Genofondové plochy

Na území Trenèianskeho kraja je vytypovaných celkom cca 350 genofondových plôch flóry, fauny a geologických javov. Ide prevažne o lokality vzácnych chránených alebo ohrozených druhov rastlín a živoèíchov na pomerne zachovalých prírodných biotopoch. Genofondové plochy nie sú legislatívne chránené a nemajú osobitný stupeò ochrany. Jednotlivé lokality genofondových plôch sú graficky zachytené vo výkrese Krajinná štruktúra. Vecný preh¾ad jednotlivých lokalít genofondových plôch je spracovaný podrobnejšie v Projektoch R-ÚSES jednotlivých bývalých okresov.

Odporúèania a návrhy

Pre tvorbu a ochranu prvkov ÚSES  sa ÚPN VÚC zameriava na posilnenie legislatívnej ochrany a stabilizáciu biodiverzity územia nasledovne:

aktualizova� v celom Trenèianskom kraji Projekty R-ÚSES, zosúladi�, upresni� navrhované biocentrá a biokoridory a tak dobudova� kostru ekologickej stability krajiny. V okrese Bánovce nad Bebravou a Partizánske je potrebné prehodnoti� všetky RBc, najmä tie, ktoré sú vymedzené v po¾nohospodárskej krajine, kde RBc je navrhované na takmer všetkých zvyškoch lesíkov v krajine. V týchto okresoch je potrebné vymedzi� aj viacej trás regionálnych biokoridorov.

spracova� projekty obnovy krajiny

postupne spracova� jednotlivé M-ÚSES-y na príslušných katastroch obcí, predovšetkým tam, kde sú odporúèané zmeny krajinnej štruktúry - v oblasti Hornej Nitry, v povodiach riek Váh, Nitra a Bebrava, v okrese Myjava a Ilava. Tieto by mali následne slúži� pre spracovanie dokumentu ochrany prírody a aktualizácii R-ÚSES v hraniciach Trenèianskeho kraja a pri revitalizácii krajiny

upravi� vymedzenie nadregionálneho biocentra Kòaží stôl-Drieòovec medzi obcou Trebichava, Timoradza, ¼utov v okrese Bánovce nad Bebravou pod¾a ÚPN VÚC.

v okrese Partizánske sa odporúèa preveri� možnos� návrhu vyèlenenia RBc v okolí nivy rieky Nitra

revitalizova� NBk Váh

vybrané RBc, po preverení pracovníkmi ochrany prírody a aktualizácii RÚSES, navrhnú� v zmysle zákona è. 287/94 Z.z. na legislatívnu ochranu ako chránené areály

v RBc, ktoré sú v dotyku s lokalitami CR je žiadúce

vylúèi� rozširovanie stavebných aktivít objektov alebo športových zariadení

dovoli� len èinnosti spojené s turistikou (cykloturistika, kone, zber húb a pod.).

Ochrana prírody

Význam ochrany prírody priniesol nové chápanie tohto pojmu platnos�ou zákona NR SR è. 287/94 Z.z., ktorý zaèal plati� od 1.1.1995. Nový význam chápania celoplošnej ochrany krajiny je daný 5-timi stupòami ochrany, novými názvami kategórií ochrany a zvýšením vážnosti názorov a stanovísk pracovníkov ochrany prírody pri rozhodovaní a umiestnení investícií v krajine. Nový zákon o ochrane prírody è. 287/94 Zb. si berie za základ princíp územných systémov ekologickej stability.

S platnos�ou nového zákona o ochrane prírody došlo aj v území Trenèianskeho kraja  k prehodnoteniu jednotlivých kategórií ochrany prírody u súèasných aj navrhovaných prvkov. Pod¾a tohto nového zaradenia jednotlivých chránených území do nových kategórií je v súèasnosti v území kraja celkove 129 chránených priestorov:

národné prírodné rezervácie (NPR)	14

prírodné rezervácie (PR)	47

národné prírodné pamiatky (NPP)	3

prírodné pamiatky (PP)	55

chránené areály (CHA)	10

Ïalej je v území kraja vyhlásených 136 chránených stromov na 54 lokalitách. Na území kraja sa nachádza alebo do neho zasahuje 5 chránených krajinných oblastí.

Preh¾ad poètu vyhlásených chránených území a stromov (CHS) v jednotlivých okresoch uvádza nasledovná tabu¾ka:

| Okres | Kategória chráneného územia |
| --- | --- |
|  | NPR | PR | NPP | PP | CHA | CHS | Spolu |
| Bánovce nad Bebravou | 1+(1) | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Ilava | 3+(1) | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 | 26 |
| Myjava | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 |
| Nové Mesto nad Váhom | 3 | 11 | 1 | 14 | 4 | 5 | 38 |
| Partizánske | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Považská Bystrica | 2+(1) | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 |
| Prievidza | 3+(1) | 4 | 1 | 5 | 0 | 12 | 25 |
| Púchov | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Trenèín | 0 | 13 | 1 | 15 | 4 | 6 | 39 |
| Spolu: | 14 | 47 | 3 | 55 | 10 | 54 | 183 |

+(1) znamená, že NPR zasahuje aj do iného okresu pod¾a tabu¾ky - Preh¾ad CHÚ

Na území kraja sú vymedzené v II. stupni ochrany v zmysle zákona NR SR è. 287/94 Z.z. priestory 5-tich chránených krajinných oblastí (CHKO). Sú to:

| Názov CHKO | Okres | Predmet ochrany |
| --- | --- | --- |
| Malé Karpaty |

Nové Mesto n/V.

| Myjava | ochrana listnatých komplexov,bohatstvo rastlinstva a živoèíšstva teplomilných druhov |
| --- | --- |
| Biele Karpaty |

Myjava

Nové Mesto n/V.

Trenèín

Ilava

| Púchov | ochrana a zve¾aïovanie prírodných hodnôt, zabezpeèenie optimálneho využívania územia so zrete¾om na ich všestranný kultúrny, vedecký, vodohospodársky a zdravotno-rekreaèný význam |
| --- | --- |
| Kysuce |

Púchov

| Považská Bystrica | zabezpeèenie úèinnej komplexnej ochrany a zve¾aïovania prírodných hodnôt Kysúc a Javorníkov, zachovanie lazníckych sídiel so vzácnymi objektami ¾udovej arhitektúry |
| --- | --- |
| Strážovské vrchy |

Považská Bystrica

Púchov

Ilava

| Prievidza | ochrana pozoruhodných tvarov reliéfu, najmä bralných a krasových foriem, tiesòav, hrebeòov, eróznych kotlín, biofondu a genofondu rastlinných a živoèíšnych spoloèenstiev a ukážkových èastí krajiny Strážovských a Su¾ovských vrchov |
| --- | --- |
| Ponitrie |

Prievidza

| Partizánske | ochrana lesných komplexov s bohatstvom morfologických a reliéfových zvláštností a zvyškami teplomilnej flóry |
| --- | --- |

Z fytogenetického h¾adiska najväèšiu èas� územia kraja tvorí obvod predkarpatskej flóry (Preacarpaticum), do ktorého od juhu zasahujú výbežky obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), od severovýchodu okrajovo obvod flóry centrálnych Karpát (Eucarpaticum) a od západu obvod západobeskydskej flóry (Beschidicum occidentale).

Stretávajú a prelínajú sa tu teplomilné floristické elementy (panónske, mediteránne, submediteránne) s karpatskými horskými prvkami, èasto dealpínskeho a demontánneho charakteru, s bohatým zastúpením endemitov. Mnohé druhy v oblasti fytogeografických rozhraní dosahujú okraje svojho areálu v tejto èasti Slovenska, napr. severná hranica výskytu druhov: hlaváèik jarný, poniklec ve¾kokvetý, južná hranica výskytu druhov: soldanelka karpatská, mlieèivec alpínsky.

Floristické a vegetaèné pomery územia kraja sú vzh¾adom na prírodné pomery ve¾mi pestré so znaèným výskytom vzácnych a ohrozených druhov a spoloèenstiev.

Medzi kriticky ohrozené druhy flóry v území Trenèianskeho kraja patria:

Agrostemma githago - kúko¾ po¾ný

Juncus subnodulosus - sitina pošvatá

Linum hirsutum subsp. glabrescens - ¾an chlpatý hladkastý

Onosma visianii - rumenica Visianiho

Ophioglossum vulgatum - hadivka obyèajná

Ophrys apifera - hmyzovník vèelí

Ophrys holosericea subsp. holubyana - hmyzovník ème¾ovitý Holubyho

Pedicularis comosa subsp. comosa - všivec chochlatý pravý.

Zo zoogeografického h¾adiska patrí riešené územie do zóny stepí (zona tesquorum) eurosibírskej podoblasti, pri¾ahlé pohoria do zóny listnatých hájov (zona nemorum) eurosibírskej podoblasti. Stepné elementy prenikli a prenikajú aj do xerotermných biotopov pohorí. Zväèša ide o biotopy ovplyvnené antropogénnou èinnos�ou.

Z chránených rodov a druhov sa tu vyskytujú napr. askalafus (Ascalaphus), cikáda vinièná (Tibicen haematodes), modlivka zelená (Mantis religiosa), pestroò vlkovcový (Zerynthia polyxena), jašterica zelená (Lacerta viridis), vèelárik zlatý (Merops apiaster) a stovky ïalších vzácnych a ohrozených druhov.

Spomedzi typicky horských druhov reprezentujú napr. jasone (Parnassius), fuzáè alpský (Rosalia alpina), mlok karpatský (Triturus montandonii), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), piskor vrchovský (Sorex alpinus), myšovka vrchovská (Sicista betulina), netopiere (Vespertiliodae), rys ostrovid (Lynx lynx).

Najèastejšie vyskytujúcim sa zástupcom fauny v kraji je jelenia, srnèia a diviaèia zver. Vyskytuje sa tu aj introdukovaná zver - muflón a daniel. V kraji má zastúpenie i najväèšia šelma - medveï hnedý (Ursus arctos), a to na území Strážovských vrchov, Javorníkov, Bielych Karpát a Žiaru, kde prechádza až do oblasti Vršatca, preniká aj do pohoria Vtáènik a sporadicky sa vyskytuje aj na území Považského Inovca.

V posledných rokoch je zaznamenaný aj zvýšený výskyt vlka obyèajného (Canis lupus), hlavne migrujúcich svoriek z Bielych Karpát do Malých Karpát. V roku 1996 bola videná jedna menšia svorka v oblasti Strážovských vrchov a nieko¾ko jedincov v oblasti Považského Inovca.

V okolí horného toku Nitry, Tužinky, Chvojnice a Nitrice boli pozorované jedna až dve rodiny vydry rieènej (Lutra lutra). V blízkosti Brezovej pod Bradlom je zaznamenaný výskyt bobra vodného (Castor fiber).

Zo známejších druhov chráneného vtáctva na území kraja v oblasti Strážovských vrchov hniezdia 1 až 2 páry sokola rároha (Falco Cherrug). Na území Vtáènika bol pozorovaný výskyt sokola s�ahovavého (Falco peregrinus), nieko¾ko párov orla krik¾avého (Aquila pomarina) v oblasti Vtáènika a Strážovských vrchov. Z územia Malej Fatry do Strážovských vrchov prelietava a vytvára prvé hniezdiská aj orol skalný (Aquila chrysaetos). Ako jeden z kriticky ohrozených druhov žije v kraji tetrov hlucháò (Tetrao urogallus), ktorý je sporadicky pozorovaný na od¾ahlých miestach pohorí, väèšinou však len jedince samièieho pohlavia. V pohorí Tríbeè a Považský Inovec je pozorovaný výskyt 1 až 3 párov orla krá¾ovského (Aquila heliaca). Na území kraja je zaznamenaný aj výskyt výra skalného (Bubo bubo).

V Trenèianskom kraji je významná aj ichtyofauna, hlavne v horných úsekoch jednotlivých tokov. Z najvýznamnejších druhov rýb je vzácny výskyt hlavátky podunajskej (Hucho hucho) na rieke Váh na úseku Trenèín-Koèkovce a v povodí rieky Nitry.

Preh¾ad chránených území v Trenèianskom kraji pod¾a kategórií uvádza nasledujúca tabu¾ka:

| P.è. | Názov územia | Okres | Katastrálne územie | Rok vyhlásenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Výmera

| v ha | Poznámka |
| --- | --- |
| A. Národné prírodné pamiatky - NPP |
|  | Èachtická jaskyòa | Nové Mesto n/V. | Èachtice | 1972 | 264,53 | Výmera ochranného pásma |
|  | Lánce | Trenèín | Omšenie I. | 1987 | 3,03 |
| Prepoštská jaskyòa | Prievidza | Bojnice | 1964 | 0,53 |
|  | B. Prírodné pamiatky - PP |
|  | Baricovie lúky | Nové Mesto n/V. | Morav.Lieskové | 1994 | 1,62 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Beckov. hrad.bralo | Nové Mesto n/V. | Beckov | 1963 | 1,50 |
| Bestinné | Nové Mesto n/V. | Nová Bošáca | 1993 | 1,29 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Biely vrch | Ilava | Vršat.Podhradie | 1990 | 4,41 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Blažejová | Nové Mesto n/V. | Nová Bošáca | 1993 | 2,16 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Borotová | Nové Mesto n/V. | Stará Turá | 1988 | 1,48 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Bosmany | Považ.Bystrica | Kostolec | 1994 | 7,33 | V CHKO Strážov-ské vrchy |
|  | Brehové porasty Dubovej | Nové Mesto n/V. |

Èachtice

Èastkovce

Podolie

| Pobedim | 1983 |
| --- | --- |
| 2 m na obidve strany toku |
|  | Brezovská dolina | Ilava | Èervený Kameò | 1989 | 2,47 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Briestenné | Považ.Bystrica | Briestenné | 1992 | 6,83 |
| Buèkova jama | Myjava | Vrbovce | 1993 | 38,46 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Draèia studòa | Ilava |

Bolešov

| Krivoklát | 1993 | 7,58 | V CHKO Biele Karpaty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drietomské bradlo | Trenèín | Drietoma | 1965 | 3,92 |
| Grúò | Nové Mesto n/V. | Nová Bošáca | 1992 | 14,32 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Haluzická tiesòava | Nové Mesto n/V. | Haluzice | 1963 | 3,50 |
| Hradisko | Prievidza |

Prievidza

| (Hradec) | 1973 | 86,80 |
| --- | --- | --- |
| Chvojnica | Myjava | Chvojnica | 1991 | 31,65 | Èiastoè. v CHKO Biele Karpaty |
|  | Kobylince | Prievidza | Hradec | 1991 | 2,51 |
| Kohútová | Nové Mesto n/V. | Moravské Lieskové | 1992 | 4,51 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Konèitá | Prievidza | Kamenec pod Vtáènikom | 1973 | 1,00 | Ochranné pásmo 28,76 |
|  | Kožíkov vrch | Myjava | Vrbovce | 1990 | 2,82 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Krivoklátska tiesòava | Ilava | Krivoklát | 1989 | 9,70 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Krivoklátske lúky | Ilava | Krivoklát | 1993 | 4,32 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Kurinov vrch | Trenèín | Adamovské Kochanovce | 1990 | 1,30 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Lednické skalky | Púchov | Lednica | 1993 | 2,71 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Malejov | Myjava | Vrbovce | 1990 | 0,82 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Malostankovské vre-sovisko | Trenèín | Malé Stankovce | 1987 | 2,87 |
| Mitická slatina | Trenèín | Trenè.Mitice | 1985 | 2,83 |
| Mokvavý prameò | Nové Mesto n/V. | Nová Lehota | 1983 | 2,09 |
| Nitrica | Partizánske |

Hradište

| Skaèany | 1986 | 2,96 |
| --- | --- | --- |
| Obtoèník Váhu | Nové Mesto n/V. | Hrádok | 1983 | 1,39 |
| Pavúkov járok | Nové Mesto n/V. | Stará Turá | 1984 | 0,99 |
| Petrová | Trenèín | Chocholná - Velèice | 1993 | 2,91 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Potok Machnáè | Trenèín |

Hor.Motešice

Dol.Motešice

Pe�ovka

Bobotská Lehota

| Horòany | 1983 | 8,88 |
| --- | --- | --- |
| Potok v Havránkovej doline | Trenèín | Omšenie I. | 1984 | 4,76 |
| Preèínska skalka | Považ.Bystrica |
| 1994 |
| V CHKO Strážovské vrchy |
|  | Prielom Nitrice (Belán-ky) | Prievidza | Valaská Belá | 1990 | 6,83 |
| Pseudoterasa Váhu | Nové Mesto n/V. | Hôrka n/V. | 1983 | 11,82 |
| Rajkovec | Trenèín | Horné Srnie | 1992 | 0,94 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Selecké kamenné more | Trenèín | Selec | 1985 | 4,83 |
| Selecký potok | Trenèín |

Selec

| Ve¾ké Stankovce | 1984 | 4,52 |
| --- | --- | --- |
| Sivý kameò | Prievidza |

Podhradie pri Novákoch

| Malá Lehota | 1973 | 64,02 |
| --- | --- | --- |
| Skalice | Ilava | Mikušovce pri Pruskom | 1969 |
| V CHKO Biele Karpaty |
|  | Skalka pri Beckove | Nové Mesto n/V. | Beckov | 1983 | 0,38 |
| Stará Bebrava | Bánovce n/Bebr. | Èierna Lehota | 1987 | 5,91 |
| Strošovský moèiar | Ilava | Èervený Kameò | 1989 | 0,77 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Súèanka | Trenèín |

Dolná Súèa

Hrabovka

| Skala | 1983 | 6,77 |
| --- | --- | --- |
| Svinica | Trenèín |

Ve¾ká Hradná

| Trenè.Jastrabie | 1983 | 2,02 |
| --- | --- | --- |
| Šašnatá | Nové Mesto n/V. | Stará Turá | 1984 | 0,19 |
| Šifflovci | Myjava | Chvojnica | 1994 | 1,85 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Štefanová | Myjava |
| 1990 | 5,47 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Vèelíny | Trenèín | Horná Súèa | 1990 | 1,30 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Žalostinná | Myjava | vrbovce | 1994 | 2,11 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Rieka Myjava | Myjava |

Stará Myjava

Brestovec

| Myjava-Turá Lúka | 1997 | 34,93 |
| --- | --- | --- |
| Na Vàšku | Trenèín | Kostolná-Zárieèie | 1997 | 3,31 |
|  | C. Národné prírodné rezervácie - NPR |
|  | Bradlo | Bánovce n/Bebr. | ¼utov | 1988 | 97,67 |
| Èachtický hradný vrch | Nové Mesto n/V. |

1964

| 1993 |
| --- |
| V CHKO Malé Karpaty |
|  | Javorníèek | Nové Mesto n/V. |

Hrádok

Lúka

| Stará Lehota | 1982 | 15,06 | Návrh na zmenu kateg. - PR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Manínska úžina | Považ.Bystrica | Považská Teplá | 1967 | 117,63 | V CHKO Strážovské vrchy |
|  | Podskalský Roháè | Považ.Bystrica |

Podskalie

| Horný Moštenec | 1993 | 105,57 | V CHKO Strážovské vrchy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rokoš |

Bánovce n/B.

Prievidza

Uhrov.Podhradie

Diviacka N.Ves

Omastiná

Diviaky n/Nitric.

Nitrian.Rudno

| Nitrian. Suèany | 1974 | 460,41 |
| --- | --- | --- |
| Strážov |

Ilava

Považ.Bystrica

Žilina

Zliechov

Pružina

| Èièmany | 1981 | 419,48 | V CHKO Strážovské vrchy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tematínske vrchy | Nové Mesto n/V. | Lúka | 1976 | 59,67 | Ochranné pásmo 7,6 |
|  | Vápeè | Ilava |

Horná Poruba

| Kopec | 1993 | 75,38 | V CHKO Strážovské vrchy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ve¾ká Skala | Prievidza | Bystrièany | 1984 | 59,20 | V CHKO Ponitrie |
|  | Vršatské bradlá | Ilava |

Vršat.Podhradie

Èervený Kameò

1970

| 1986 | 82,39 | V CHKO Biele Karpaty |
| --- | --- | --- |
|  | Vršatské hradné bralo | Ilava | Vršatské Podhradie | 1986 | 12,05 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Vyšehrad |

Prievidza

Turè.Teplice

Nitrian. Pravno

| Jasenovo | 1984 | 28,36 | 48,65 - celková výmera |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vtáènik | Prievidza |

Bystrièany

| Kamenec p/V. |
| --- |
| 86,75 |
|  | D. Prírodné rezervácie - PR |
|  | Biely Kameò | Prievidza |

Nová Lehota pri Handlovej

Cíge¾

1973

| 1975 | 115,90 |
| --- | --- |
| Bindárka | Trenèín | Soblahov | 1983 | 8,98 |
| Buchlov | Prievidza |

Èereòany

| Oslany | 1984 | 103,96 | V CHKO Ponitrie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Èepúšky |

Bánovce n/B.

Topo¾èany

Zlatníky

| Prašice | 1988 | 58,12 |
| --- | --- | --- |
| Èertov | Púchov | Lazy p/Makytou | 1993 | 84,62 | V CHKO Kysuce |
|  | Èervenokamenské bradlo | Ilava | Èervený Kameò | 1969 | 47,52 | V CHKO Strážov-ské vrchy |
|  | Debšín | Trenèín | Horná Súèa | 1984 | 9,61 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Drieòová | Ilava | Krivoklát | 1997 | 25,12 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Dobrolínske skaly | Partizánske | Ve¾ké Uherce | 1980 | 4,39 |
| Dubový vàšok | Nové Mesto n/V. | Nová Lehota | 1993 | 6,24 |
| Hájnica | Nové Mesto n/V. | Tr.Bohuslavice | 1967 | 2,23 |
| Horná Závrska | Trenèín | Horná Súèa | 1983 | 1,50 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Chynoranský luh | Partizánske | Chynorany | 1981 | 44,36 |
| Jankov vàšok | Bánovce n/Bebr. | Uhrovec | 1993 | 103,42 |
| Jedlie | Bánovce n/Bebr. | Uhrov.Podhradie | 1974 | 1,40 |
| Klapy | Považ.Bystrica | Udièa | 1993 | 6,22 |
| Kòaží stôl | Bánovce n/Bebr. |

Trebichava

| ¼utov | 1988 | 88,31 |
| --- | --- | --- |
| Kòaží vrch | Nové Mesto n/V. |

Lúka

Modrová

| Stará Lehota | 1988 | 150,94 |
| --- | --- | --- |
| Kobela | Nové Mesto n/V. | Nové Mesto n/V. | 1988 | 5,42 |
| Kostolecká tiesòava | Považ.Bystrica | Záskalie | 1970 | 29,80 | V CHKO Strážovské vrchy |
|  | Krasín | Trenèín | Dolná Súèa | 1971 | 26,40 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Kulháò | Bánovce n/Bebr. | Zlatníky | 1972 | 7,39 |
| Lednické bradlo | Púchov | Lednica |

1969

| 1986 | 14,28 | V CHKO Biele Karpaty |
| --- | --- | --- |
|  | ¼utovský Drieòovec | Bánovce n/Bebr. |

¼utov

Podlužany

| Timoradza | 1993 | 260,04 |
| --- | --- | --- |
| Makovište | Prievidza | Kamenec p/Vt. | 1973 | 24,11 | V CHKO Ponitrie |
|  | Nebrová | Ilava | Èervený Kameò | 1993 | 53,30 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Omšenská Baba | Trenèín | Omšenie I. | 1967 | 24,63 | Pracuje sa na zmene hraníc |
|  | Ostrý vrch | Trenèín | Soblahov | 1993 | 12,68 |
| Plešivec | Nové Mesto n/V. |

Èachtice

| Èastkovce | 1974 | 52,76 | V CHKO Malé Karpaty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pod Homôlkou | Trenèín | Dolná Poruba | 1988 | 7,60 |
| Považský Inovec | Trenèín | Selec | 1988 | 35,42 |
| Prepadlisko | Trenèín |

Kostolná

| Chocholná-Velèice | 1986 | 7,82 |
| --- | --- | --- |
| Prie¾aèina |

Nové Mesto n/V.

Topo¾èany

Hôrka n/V.

| Podhradie | 1988 | 35,87 |
| --- | --- | --- |
| Smrad¾avý vrch | Bánovce n/Bebr. | Timoradza |

1954

| 1955 | 11,16 |
| --- | --- |
| Sychrov | Nové Mesto n/V. | Beckov | 1984 | 0,48 |
| Švibov | Nové Mesto n/V. | Nová Lehota | 1993 | 3,42 |
| Trubárka | Trenèín | Kubrica | 1982 | 7,40 |
| Turecký vrch | Nové Mesto n/V. |

Nové Mesto n/V.

| Tr.Bohuslavice | 1984 | 30,42 |
| --- | --- | --- |
| Udrina | Bánovce n/Bebr. |

Trebichava

| Timoradza | 1993 | 107,36 |
| --- | --- | --- |
| Ve¾ká Javorina | Nové Mesto n/V. |

Lubina

Dolné Bzince

Horné Bzince

Hrubá Strana

| Hrušové | 1988 | 82,98 | V CHKO Biele Karpaty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ve¾ký vrch | Partizánske | Malé Kršteòany | 1967 | 47,61 |
| Záhradská | Nové Mesto n/V. | Lubina | 1984 |
| V CHKO Biele Karpaty |
|  | Zamarovské jamy | Trenèín |

Zamarovce

| Kubrá | 1984 | 6,49 |
| --- | --- | --- |
| Žih¾avník-Baske | Trenèín |

Dolná Poruba

| Omšenie I. | 1967 | 253,49 | Pripravuje sa úprava hraníc |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Žrebíky | Bánovce n/Bebr. |

Slatina n/Bbebr.

| Krásna Ves | 1993 | 111,26 |
| --- | --- | --- |
| Jachtár | Trenèín | Drietoma | 1997 | 31,67 | V CHKO Biele Karpaty |
|  | Temešská skala | Prievidza |

Temeš

| Èavoj | 1986 |
| --- | --- |
| E. Chránený areál - CHA |
|  | Hradisko | Trenèín | Selec | 1983 | 3,13 | Pripravuje sa zrušenie |
|  | Lipový sad | Nové Mesto n/V. |

Beckov

| Zlatníky | 1983 | 0,99 |
| --- | --- | --- |
| Okšovské duby | Bánovce n/Bebr. | Zlatníky | 1984 | 1,53 | Pripravuje sa zrušenie |
|  | Park v Adamovských Kochanovciach | Trenèín | Adamovské Kochanovce | 1985 | 4,55 |
| Park v Brodzanoch | Partizánske | Brodzany | 1984 | 6,70 |
| Park v Èastkovciach | Nové Mesto n/V. | Èastkovce | 1985 | 4,41 |
| Park v Koèovciach | Nové Mesto n/V. | Koèovce | 1985 | 3,84 |
| Park v Motešiciach | Trenèín | Motešice-obec | 1985 | 4,51 |
| Park v Záblatí | Trenèín | Záblatie | 1985 | 2,70 |
| Park v Zemianskom Podhradí | Nové Mesto n/V. | Zemianske Podhradie | 1985 | 3,22 |

F. Chránené stromy

| P.è. | Názov územia | Okres | Katastrálne územie | Parcela èíslo | Poèet (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaštany na Vinohradoch | Trenèín | Zlatovce | 1661, 1805 | 4 |
| 2. | Lipského lipy | Trenèín | Sedlièná | 289 | 2 |
| 3. | Mitické gaštany | Trenèín | Trenèianske Mitice | 498 | 4 |
| 4. | Nová Hora | Trenèín | Záblatie | 884, 886, 889 | 17 |
| 5. | Tisovec na Baraèke | Trenèín | Omšenie II | 1719 | 1 |
| 6. | Trenèianske ginká | Trenèín | Trenèín | 1282/1 | 3 |
| 7. | Rákociho dub | Bánovce n/Bebr. | Podlužany | 2004/1 | 3 |
|  | Tisy v Pruskom | Ilava | Pruské | 5/1 | 2 |
|  | Hrab v Bohuniciach | Ilava | Bohunice pri Pruskom | 496 | 1 |
|  | Tuja v Klobušiciach | Ilava | Klobušice | 2 | 1 |
|  | Buk v Ladcoch | Ilava | Ladce | 1912 | 1 |
|  | Lipa v Borèiciach | Ilava | Borèice | 2 | 1 |
|  | Jaseò v Zliechove | Ilava | Zliechov | 938 | 1 |
|  | Vàby v Zliechove | Ilava | Zliechov | 1078, 1441 | 2 |
|  | Slávnické lipy | Ilava | Slavnica | 72/2 | 2 |
|  | Bolešovský brest | Ilava | Bolešov | 524 | 1 |
|  | Klobušický javor | Ilava | Klobušice | 2 | 1 |
|  | Klobušické platany | Ilava | Klobušice | 2 | 3 |
|  | Lipa trinitárov | Ilava | Ilava | 1023 | 1 |
|  | Dub na Moravskej ceste | Myjava | Myjava | 1301 | 1 |
|  | Lipa pri Múzeu prvej Sloven-skej národnej rady | Myjava | Myjava | 1406 | 1 |
|  | Lipa u Belanských | Myjava | Turá Lúka | 11953, 11958 | 1 |
|  | Lipy v Turej Lúke | Myjava | Turá Lúka | 394, 424 | 4 |
|  | Myjavská lipa | Myjava | Myjava | 2050 | 1 |
|  | Dve lipy | Nové Mesto n/V. | Beckov | 595/1 | 2 |
|  | Gaštanica | Nové Mesto n/V. | Zemian. Podhradie | 673, 843, 720 | 30 |
|  | Gaštan nad Vápenkou | Nové Mesto n/V. | Nové Mesto n/V. | 5771/1 | 1 |
|  | Lipy v Župnom sirotinci | Nové Mesto n/V. | Beckov | 626 | 2 |
|  | Modrovská metasekvoja | Nové Mesto n/V. | Modrovka | 220/1 | 1 |
|  | Ve¾kouherská lipa | Partizánske | Ve¾ké Uherce | 1444 | 1 |
|  | Lipa v Dolnom Lieskove | Považ.Bystrica | Dolný Lieskov | 118 | 1 |
|  | Dolnomaríkovská lipa | Považ.Bystrica | Dolná Mariková | 2170 | 1 |
|  | Pružinské stromy | Považ.Bystrica | Pružina | 1, 6 | 2 |
|  | Jasenická lipa | Považ.Bystrica | Jasenica | 115 | 1 |
|  | Hatnianska lipa | Považ.Bystrica | Hatné | 790 | 1 |
|  | Praznovská lipa | Považ.Bystrica | Praznov | 84 | 1 |
|  | Domanižské lipy | Považ.Bystrica | Domaniža | 2, 3/3 | 3 |
|  | Kvašovská lipa | Považ.Bystrica | Považ.Bystrica | 2987 | 1 |
|  | Bojnická lipa | Prievidza | Bojnice | 14 | 1 |
|  | Bojnické ginká | Prievidza | Bojnice | 14/1 | 3 |
|  | Lipa na Šajbách | Prievidza | Koš | 2772, 2773 | 1 |
|  | Skupina líp pri kostole na cin-toríne v Porube | Prievidza | Poruba | 543, 546, 547 | 9 |
|  | Lipy na cintoríne vo Ve¾kej Èausi | Prievidza | Ve¾ká Èausa | 1010 | 2 |
|  | Sekvoja obrovská v Novej Lehote | Prievidza | Nová Lehota pri Handlovej | 492 | 1 |
|  | Tis pri fare v Novej Lehote | Prievidza | Nová Lehota | 492 | 1 |
|  | Diviacka gledíèia | Prievidza | Diviaky n/Nitricou | 339/2 | 1 |
|  | Lipy pri kostole v Diviakoch nad Nitricou | Prievidza | Diviaky n/Nitricou | 148 | 3 |
|  | Lipa pri prameni | Prievidza | Diviacka Nová Ves | 183/32 | 1 |
|  | Jaseò pod Buchlovom | Prievidza | Èereòany | 1920 | 1 |
|  | Buk pri Jaseòovej skale | Prievidza | Kamenec p/Vtáènik. | 1765 | 1 |
|  | Lipa v Lednických Rovniach | Púchov | Lednické Rovne | 3/1 | 1 |
|  | Tuja v Mednom | Púchov | Medné | 22 | 1 |
|  | Ginko v Mednom | Púchov | Medné | 22 | 1 |
|  | Zborské lipy | Púchov | Zbora | 733 | 1 |

Navrhovanie nových lokalít ochrany prírody v zmysle zákona NR SR è. 287/94 Z.z. predstavuje v súèasnej dobe spracovania ÚPN VÚC iba perspektívny preh¾ad možných návrhov na vyhlásenie bez èasového upresnenia. Sú to lokality v nasledovnej tabu¾ke.

Navrhované chránené územia pod¾a okresov

Okres: Bánovce nad Bebravou

| P. è. | Názov | Katastrálne územie | Geomorfologická jednotka | Príslušnos� k VCHÚ | Dôvod ochrany | Etapa | Dokument | Index ÚSES | Predpokl. kategória |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výmera

| (v ha) | Èíslo map. listu |
| --- | --- |
|  | Èierna hora | Èierna Lehota | Zliechovská hornina |
| A,E,D,S | S | dokum. OP | RB | PP | 24,84 | 12 |
|  | Hluchá Dolina | Èierna Lehota | Zliechovská hornina |
| A,E,D,S | S | dokum. OP | RB | PP | 69,72 | 12 |
|  | Za cintorínom | Krásna Ves | Zliechovská hornina |
| SF, DR | K | dokum. OP | RB | PP | 1,14 | 17, 11 |
|  | Zrubiská | Uhrovské Podhradie | Nitrické vrchy |
| SF | S | dokum. OP | PR | PR | 281,81 | 18 |
|  | Nitrické vrchy- èas� | Uhrovské Podhradie, Uhrovec, Omastiná, Ž.Radiša | Nitrické vrchy |
| SF,E | V | dokum. OP | NBC | CHKO | 3837,75 | 18 |

Okres: Ilava

| P. è. | Názov | Katastrálne územie | Geomorfologická jednotka | Príslušnos� k VCHÚ | Dôvod ochrany | Etapa | Dokument | Index ÚSES | Predpokl. kategória |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výmera

| (v ha) | Èíslo map. listu |
| --- | --- |
|  | Babiná | Bohunice nad Váhom | Bielokarpatské podhorie | CHKO B.Karpaty | SZ | K | SPRUS | - | PP | 23,0 | 5 |
|  | Okršlisko | Vršatské Podhradie | Vršatské bradlá | CHKO B.Karpaty | SF | S | ÚSES | GP | PP | - | 5 |
|  | Dúbravy | Prejta | Strážovské vrchy (Tren.vrch.) |
| E,SR,SZ | K | R-ÚSES | RB | PR | 30,00 | 12 |
|  | Grófovec | Ve¾ký Kolaèín | Strážovské vrchy (Tren.vrch.) |
| E,DR | S | R-ÚSES | RB | PR | 70,00 | 11 |
|  | Kamenièanský luh | Kamenièany, Slavnica, Prejta | Považské podolie (Ilavská kotl.) |
| E,SZ,R | K | R-ÚSES | RB | CHA | 15-20,00 | 11 |
|  | Kopanica | Prejta | Strážovské vrchy (Tren.vrch.) |
| DR | K | R-ÚSES | GL | CHA | 3,20 | 11 |
|  | Košecká dubina | Košecké Podhradie | Strážovské vrchy (Tren.vrch.) |
| E,SR,SZ | K | R-ÚSES | JB | PR | 67,00 | 12 |
|  | Kvašovec | Dubnica nad Váhom | Považské podolie (Ilavská kotl.) |
| DR | S | R-ÚSES | GL | CHA | 2,00 | 11 |
|  | Markovica | Malý Klokoèín | Strážovské vrchy (Tren.vrch.) |
| E,DR | S | R-ÚSES | RB | PR | 60,00 | 11 |
|  | Nebrová | Èervený Kameò | Kobilináè | CHKO B.Karpaty | E | K | GNÚSES | JB | PR | 192,33 | 5 |
|  | Pancier | Ve¾ké Košecké Pod-hradie | Strážovské vrchy | SV | SF,DR | S | ÚSES | - | CHA | - | 12 |
|  | Podhradská lesostep | Ve¾ké Košecké Pod-hradie | Strážovské vrchy | SV | E,SF,SZ,DR | K | - | BNV | PR | 77,35 | 12 |
|  | Podvápeè | Horná Poruba | Strážovské vrchy | SV | E,SF | K | ÚSES | BNV | CHA | - | 12 |
|  | Sokolie (èas�) | Pružina, Zliechov | Strážovské vrchy | SV | E,SF,Z | S | GNÚSES | BNV | PR | - | 12 |
|  | Trnové | Klobušice | Strážovské vrchy (Tren.vrch.) |
| E,SR,SZ | S | R-ÚSES | RB | PR | 35,00 | 12, 11 |
|  | Ve¾ká Tuchyòa | Ve¾ké Košecké Podhradie | Strážovské vrchy | SV | E,SF,DR | S | ÚSES | BNV | CHA | - | 12 |
|  | Vršatec | Vršatské Podhradie, Èervený Kameò | Vršatské bradlá | CHKO B.Karpaty | A,E,DS | K | GNÚSES | BNV | PR | 161,0 | 5 |
|  | Zliechovský moèiar | Zliechov | Strážovské vrchy | SV | E,SF,SZ | K | ÚSES | - | CHA | - | 12 |

Navrhovaná PR Sokolie zasahuje aj do okresu Považská Bystrica

Okres: Myjava

| P. è. | Názov | Katastrálne územie | Geomorfologická jednotka | Príslušnos� k VCHÚ | Dôvod ochrany | Etapa | Dokument | Index ÚSES | Predpokl. kategória |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výmera

| (v ha) | Èíslo map. listu |
| --- | --- |
|  | Bobová | Brestovec, Vrbovce | Žalostinská vrchovina | - | SF | K | GNÚSES, SPRUS | NB | PR | 9,15 | 15 |
|  | Dlhé rovné | Brezová pod Bradlom | Brezovské Karpaty | CHKO M.Karpaty | SF | S | - | - | CHA | 2,00 | 21 |
|  | Hluchého mlyn | Rudník | Myjavská pahorkatina | - | SF | K | SPRUS | - | PP | 3,99 | 15 |
|  | Kaštie¾ska hora - Malejovský les - èas� | Turá lúka | Žalostinská vrchovina | CHKO B.Karpaty | E | S | GNÚSES, SPRUS | RB | CHA | 77,00 | 14 |
|  | Paseky | Vrbovce | Žalostinská vrchovina | CHKO B.Karpaty | SF | K | - | - | PP | 9,58 | 14 |
|  | Ševcova skala | Brezová pod Bradlom | Brezovské Karpaty | CHKO M.Karpaty | SF | K | - | - | CHA | 3,00 | 21 |
|  | Rubanice | Vrbovce | Biele Karpaty | CHKO | SF | K | Správa CHKO | - | PP | - | 8 |

4. Navrhovaný CHA zasahuje aj do okresu Senica

Okres: Nové Mesto nad Váhom

| P. è. | Názov | Katastrálne územie | Geomorfologická jednotka | Príslušnos� k VCHÚ | Dôvod ochrany | Etapa | Dokument | Index ÚSES | Predpokl. kategória |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výmera

| (v ha) | Èíslo map. listu |
| --- | --- |
|  | Beckovské skalice | Beckov | Inovecké predhorie | - | E | S | - | - | PR | 19,50 | 16 |
|  | Bocháèová | Zemianske Podhradie | Bošácke bradlá | CHKO B.Karpaty | SF | S | - | - | PP | 20,00 | 10 |
|  | Cetuna | Horné Bzince | Bošácke bradlá | CHKO B.Karpaty | DR | K | - | - | PP | 0,29 | 9 |
|  | Figurova lúka | Nová Bošáca | Beštiny | CHKO B.Karpaty | DR | S | - | - | PP | 4,00 | 10 |
|  | Hajdarové | Nová Bošáca | Beštiny | CHKO B.Karpaty | E | S | - | - | PP | 2,00 | 10 |
|  | Hložníky | Moravské Lieskové | Bošácke bradlá | CHKO B.Karpaty | SF | K | SPRUS | - | PP | 3,17 | 10 |
|  | Jastrabské | Nová Bošáca | Bošácke bradlá | CHKO B.Karpaty | DR | S | - | - | PP | 1,00 | 10 |
|  | Lopeníèek | Nová Bošáca | Beštiny | CHKO B.Karpaty | DR | K | - | - | PP | 0,25 | 10 |
|  | Moèariny | Nová Bošáca | Beštiny | CHKO B.Karpaty | E | K | - | - | PP | 3,02 | 10 |
|  | Mravcové | Nová Bošáca | Lopenícka hornatina | CHKO B.Karpaty | SF | K | - | - | PP | 3,00 | 10 |
|  | Švehlech kút | Moravské Lieskové | Bošácke bradlá | CHKO B.Karpaty | SF | K | SPRUS | - | PP | 3,77 | 9 |
|  | Hradecké rameno | Hrádok | Niva Váhu | - | SF | S | SZOPK | - | PP | - | 16 |
|  | Považský Inovec, ktorého súèas�ou sú Tematínske kopce |

Okres Pieš�any

Nové Mesto n/V.

Bánovce n/B.

Topo¾èany

| Trenèín | Považský Inovec | - | S | V | SZOPK | - | CHKO | - | 16,17,22,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Okres: Partizánske

| P. è. | Názov | Katastrálne územie | Geomorfologická jednotka | Príslušnos� k VCHÚ | Dôvod ochrany | Etapa | Dokument | Index ÚSES | Predpokl. kategória |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výmera

| (v ha) | Èíslo map. listu |
| --- | --- |
|  | Bahná | Ve¾ké Bielice | Nitrianska niva | - | SF,SZ | K | dokum. OP | RB | CHA | 2,50 | 24 |
|  | Breziny | Jánova Ves | Nitrianska niva | - | SF | K | dokum. OP | RB | PR | 77,96 | 24 |
|  | Drahožická dolina | Ve¾ké Uherce | Tríbeè-Rádiel | CHKO Ponitrie | DŽ | K | - | - | CHA | 10,00 | 24 |
|  | Plešovica | Brodzany, Ve¾ký Klíž | Tríbeè-Rázdiel | CHKO Ponitrie | SF | S | - | - | CHA | - | 24 |
|  | Stopa | Brodzany | Tríbeè-Rázdiel | - | SF,DR | K | dokum. OP | RB | PR | 24,86 | 24 |

Okres: Považská Bystrica

| P. è. | Názov | Katastrálne územie | Geomorfologická jednotka | Príslušnos� k VCHÚ | Dôvod ochrany | Etapa | Dokument | Index ÚSES | Predpokl. kategória |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výmera

| (v ha) | Èíslo map. listu |
| --- | --- |
|  | Adamkov | Papradno | Vysoké Javorníky | KY | E,SF,Z | S | ÚSES | JB | PR | 100,00 | 2 |
|  | Biela voda | Bodiná | Sú¾ovské vrchyx | SV | E,SF | S | ÚSES | NB | - | - | 7 |
|  | Brehové porasty Domanižanky | Preèín, Domaniža, Zemianky, Kvášov | Sú¾ovské vrchy | SV | E | S | ÚSES | RB | PP | - | 7 |
|  | Dolina Blatnica | Domaniža | Strážovské vrchy (Zliechov.hornat.) | - | DZ,DR,SF | S | R-ÚSES | GL | CHA | 3,00 | 7 |
|  | Dolina Hodoò | Domanižská Lehota | Strážovské vrchy (Zliechov.hornat.) | - | DR,SR | S | R-ÚSES | GL | CHA | 2,00 | 7 |
|  | Galbov (Vlkov) | Horná Mariková | Vysoké Javorníky | KY | E,SF,Z | K | OPM | JB | PR | 63,00 | 2 |
|  | Konèiná | Horná Mariková | Vysoké Javorníky | KY | DF | S | iné | - | CHA | - | 2 |
|  | Líštie | Preèín | Sú¾ovské vrchy | SV | SF,DR | S | ÚSES | - | CHA | - | 7 |
|  | Lopatiná Hôrka | Považské Podhradie, Orlové | Javorníky (N.Javorníky) | - | E | S | R-ÚSES | RB | PR | 50,00 | 6 |
|  | Malé Lednice | Malé Lednice | Žilinská kotlina, Domanižská kotlina | - | SF,DR,Z | K | R-ÚSES | GL | CHA | 0,40 | 7 |
|  | Malenice (èas�) | Tàstie, Slopná, Belušské Slatiny | Strážovské vrchy | SV | E | S | R-ÚSES | RB | CHA | - | 6 |
|  | Manínec | Podmanín | Sú¾ovské vrchy | SV | SZ,DZ,SF | K | R-ÚSES | BNV | CHA | - | 6 |
|  | Sokolie (èas�) | Pružina, Zliechov | Strážovské vrchy | SV | E,SF,Z | S | GNÚSES | BNV | PR | - | 12 |
|  | Svinské chlievy | Tàstie | Sú¾ovské vrchy | SV | A,SF | S | GNÚSES | RB | CHA | - | 6 |
|  | Paprúdne | Preèín | Sú¾ovské vrchy | SV | SF | S | - | .- | CHA | - | 7 |
|  | Údolie Orchideí | Podskalie | Sú¾ovské vrchy | SV | SF,DR | S | GNÚSES | BNV | CHA | - | 6 |
|  | Záluèie | Bodiná | Sú¾ovské vrchy | SV | E,SF,Z | S | GNÚSES | - | CHA | - | 7 |

11. Navrhovaný CHA Malenice zasahuje aj do okresu Púchov

13. Navrhovaná PR Sokolie zasahuje aj do okresu Ilava

Okres: Prievidza

| P. è. | Názov | Katastrálne územie | Geomorfologická jednotka | Príslušnos� k VCHÚ | Dôvod ochrany | Etapa | Dokument | Index ÚSES | Predpokl. kategória |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výmera

| (v ha) | Èíslo map. listu |
| --- | --- |
|  | Bridove štále | Oslany | Vysoký Vtáènik | CHKO Ponitrie | E | S | - | - | CHA | - | 25 |
|  | Brložné | Oslany | Vysoký Vtáènik | CHKO Ponitrie | A | K | - | - | PR | 17,96 | 25 |
|  | Dolina pod Košútovou skalou | Nitrianske Rudno | Nitrické vrchy | - | SF,DR,SZ,DŽ,A | K | dokum. OP | RB | CHA | 164,78 | 18 |
|  | Hrádok | Bystrièany | Vysoký Vtáènik | CHKO Ponitrie | A | K | - | - | CHA | 23,38 | 25 |
|  | Jarabá | Lehota pod Vtáènikom | Vysoký Vtáènik | CHKO Ponitrie | DŽ | S | - | - | CHA | - | 25 |
|  | Kostolíky | Bystrièany | Vysoký Vtáènik | CHKO Ponitrie | DŽ | S | - | - | CHA | - | 25 |
|  | Makovište | Kamenec pod Vtáènikom | Vysoký Vtáènik | CHKO Ponitrie | DŽ | K | - | - | PR | 87,27 | 25 |
|  | Mestská lúka | Pravenec | Prievidzká kotlina | - | E,SF,SZ,D,R,DŽ | K | dokum. OP | G | CHA | 1,65 | 13 |
|  | Martinka |

Handlová

| Nová Lehota | Ve¾ký Vtáènik | - | E,SF,SZ | S | - | - | CHA | 0,5 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nasegrund | K¾aèno | Lúèanská Fatra | - | SF,DR,DŽ | K | dokum. OP | - | CHA | 0,64 | 13 |
|  | Vinièie | Dolné Vestenice | Nitrické vrchy | - | SF,DR | K | dokum. OP | G | CHA | 6,37 | 18 |
|  | Stráž | Radobica | Tríbeè-Rázdiel | CHKO Ponitrie | SF | S | - | - | CHA | - | 24 |
|  | Tajch | K¾aèno | Žiar | - | SF,DR | K | dokum. OP | RB | PP | 0,43 | 13 |
|  | Ve¾ký Griè | Handlová, Cíge¾ | Ve¾ký Vtáènik | - | A,SZ,DŽ | S | dokum. OP | G | CHA | 300,00 | 19 |
|  | Vtáènik (460) | Radobica | Tríbeè-Rázdiel | CHKO Ponitrie | SF | S | - | - | CHA | - | 25 |
|  | Nitrické vrchy - èas� |

Uhrovec

Uhr.Podhradie

Horné a Dolné Ves-tenice

Nitrianske Suèany Divínska Nová Ves Nitrianske Rudno Omastiná

| Diviaky | Nitrické vrchy | - | SF | V | - | BNV, RBC | CHKO | - | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lúèanská Malá Fatra | Klaèno | Lúèanská Fatra | - | SF | D | - | RBC | CHKO | - | 13 |
|  | Rieka Nitra |

Poluvsie

| Prievidza | Niva Nitry | - | Dž | D | SRZ | - | PP | - | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na banskej | Prievidza | Predhorie Vtáènika | - | S | D | SZOPK | - | PP | - | 19 |

Okres: Púchov

| P. è. | Názov | Katastrálne územie | Geomorfologická jednotka | Príslušnos� k VCHÚ | Dôvod ochrany | Etapa | Dokument | Index ÚSES | Predpokl. kategória |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výmera

| (v ha) | Èíslo map. listu |
| --- | --- |
|  | Belušské vráta |

Hloža-Podhradie

| Belušské Slatiny | Strážovské vrchy, Trenèianska vrchovina | - | A,SF | K | R-ÚSES | - | PP | 4,08 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beòadín | Lysá pod Makytou | Ve¾ké Javorníky | KY | E,SF | S | POOP 86 | JB | PR | 6,30 | 1 |
|  | Koèkovská dubina | Horné a Dolné Koèkovce | Javorníky (N.Javorníky) | - | E | K | R-ÚSES | RB | PR | 65,00 | 6 |
|  | Malenice (èas�) | Tàstie, Slopná, Belušské Slatiny | Strážovské vrchy | SV | E | S | R-ÚSES | RB | CHA | - | 6 |
|  | Moèiare Brezie | Nimnica | Javorníky (N.Javorníky) | - | E,SZ,S,SR | S | R-ÚSES | GL | CHA | 3,00 | 6 |
|  | Rohatín | Belušské Slatiny, Mojtín, Hloža | Strážovské vrchy | SV | E,SF,SZ | S | R-ÚSES | RB | CHA | - | 6 |

4. Navrhovaný CHA zasahuje aj do okresu Považská Bystrica

Okres: Trenèín

| P. è. | Názov | Katastrálne územie | Geomorfologická jednotka | Príslušnos� k VCHÚ | Dôvod ochrany | Etapa | Dokument | Index ÚSES | Predpokl. kategória |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výmera

| (v ha) | Èíslo map. listu |
| --- | --- |
|  | Drietomica | Drietoma |

Lopenícka hornatina,

Súèanská vrchovina,

Bošácke bradlá,

| Bielokarpatské podhorie | CHKO B.Karpaty | E | K | GNÚSES | RBK | PP | 25,72 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gregorka |

Chocholná-Velèice

| Adamovské Kocha-novce | Bošácke bradlá | CHKO B.Karpaty | E | K | - | - | PR | 21,97 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tlstá hora - Lúkovský vrch |

Ivanovce

Melèice, Lieskové

Zemianske, Adamovské Kocha-novce

| Chocholná-Velèice | Bošácke bradlá, Bielokarpatské podhorie | CHKO B.Karpaty | SF | S | GNÚSES | RB | CHA | 1100,00 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na vàšku | Kostolná-Zárieèie | Bielokarpatské podhorie | - | DR | K | SPRUS | - | PP | 3,31 | 10 |
|  | Podsalašie | Horná Súèa | Súèanská vrchovina | CHKO B.Karpaty | DR | K | - | - | PP | 14,80 | 10 |

Vysvetlivky k spôsobu ochrany (kategória ochrany v zmysle zákona NR SR è. 287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny):

NP	- národný park

CHKO	- chránená krajinná oblas�

PR	- prírodná rezervácia

PP	- prírodná pamiatka

CHA	- chránený areál

Vysvetlivky k etape vyhlásenia:

K	- krátkodobá (do r. 2000)

S	- strednodobá (do r. 2010)

D	- dlhodobá - strategické ciele (r. 2010-2030)

V	výh¾ad

Vysvetlivky k dôvodu ochrany:

A	- anorganika

E	- ochrana ekosystému

S	- ochrana spoloèenstva

- SZ	- zoocenózy

- SF	- fytocenózy

D	- druhová ochrana

- DR	- rastlín

- DŽ	- živoèíchov

- DN	- nerastov

- DS	- skamenelín

Vysvetlivky k indexu ÚSES:

BBV	- biocentrum biosferického významu

BPV	- biocentrum provincionálneho významu

BNV	- biocentrum nadregionálneho významu

JB	- jadro biocentra

RB	- regionálne biocentrum

RBK	- regionálny biokoridor

RBC	- regionálne biocentrum

IP	- interakèný prvok

Ostatné použité skratky:

SZ ŠEP - Stratégia, zásady a priority environmentálnej politiky

Preh¾ad uvažovaných chránených území Trenèianskeho kraja

Trenèiansky kraj:

| Okres | Navrhov. | Poèet |
| --- | --- | --- |
|  | celková | 2. st.ochr. | 4. st. ochrany | 5. st. ochrany | Spolu |
|  | výmera | CHKO | CHA | OP NPP | PR | PP |
|  | Bánovce nad Bebravou | 377,51 | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 |
| Ilava | 763,50 | - | 7 | - | 9 | 2 | 18 |
| Myjava | 120,72 | - | 3 | - | 1 | 3 | 7 |
| Nové Mesto nad Váhom | 60,00 | 1 | - | - | 1 | 11 | 13 |
| Partizánske | 115,32 | - | 3 | - | 2 | - | 5 |
| Považská Bystrica | 218,40 | - | 12 | - | 4 | 1 | 17 |
| Prievidza | 607,48 | 2 | 12 | - | 2 | 3 | 15 |
| Púchov | 75,38 | - | 3 | - | 2 | 1 | 6 |
| Trenèín | 1197,47 | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 |
| Kraj spolu | 3535,78 | 4 | 41 | - | 23 | 27 | 95 |

Významnejšie mokrade Trenèianskeho kraja zaevidované v rámci mapovania mokradí v Centre mapovania mokradí SZOPK v Prievidzi

| Okres | Lokalita | Katastrálne územie | Výmera |
| --- | --- | --- | --- |
| Bánovce n/Bebrav. | - regionálne | Rataje | Dubnièka | cca | 20,00 ha |
|  | významné | PR Èepúšky | Zlatníky, Prašice |
| 58,13 ha |
|  | mokrade | Dolina pod Trebichavou | Trebichava |
| 1,50 ha |
| Mokraï pri obci Èierna Lehota | Èierna Lehota | cca | 1,00 ha |
| Ilava | - regionálne | Staré rameno Váhu | Podvažie-Savèiná | cca | 2 km |
|  | významné | Moèiare | Èervený Kameò | cca | 1,00 ha |
|  | mokrade | Èas� Tovarského potoka (nad PD) | Èervený Kameò | cca | 3 km |
| PP Krivoklátske lúky | Krivoklát |
| 4,32 ha |
| Porubský potok (od Kokavy po 4 lipy) | Ilava, Hor. Poruba | cca | 5 km |
| Štrkoviskové jazerá | Dubnica nad Váhom | cca | 30,00 ha |
| Partizánske | - region.výz. | PR Chynoriansky luh | Chynorany |
| 44,36 ha |
|  | mokrade | Rašelinisko "Bahná" | Ve¾ké Bielice |
| 500 m2 |
| Považská Bystrica |

- regionálne

| významné | Horná Mariková-Máèkovci | Horná Mariková | cca | 1,00 ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mokrade | Staré koryto Váhu | Pov.Bystrica, P.Podhradie, P.Teplá, Podvažie, Šebeš-�anová | cca | 9 km |
| Prievidza |

- regionálne

| významné | Mokrade v okolí obce Koš | Koš | cca | 25,00 ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mokrade | Údolie potoka Tužina | Tužina |
| 2 km |
| Púchov | - regionálne | Brezie - moèiar | Nimnica |
| 1,79 ha |
|  | významné | VN Nosice | Nimnica, Púchov |
|  | mokrade | Váh pod Priehradou mládeže | Nimnica, Púchov | cca | 18,00 ha |
| Trenèín | - nadregionál. význ. Mokr. | PR Bindárka | Soblahov |
| 8,98 ha |

- regionálne

| významné | PP Mitická slatina | Trenèianske Mitice |
| --- | --- | --- |
| 2,83 ha |
|  | mokrade | U Jurinov | Horná Súèa | cca | 1,00 ha |
| PR Horná Závrská | Horná Súèa |
| 1,50 ha |
| U Lipinických | Horná Súèa |
| 5,00 ha |
| PR Debšín | Horná Súèa |
| 9,61 ha |
| Zakrasínie | Dolná Súèa |
| 1,00 ha |
| PP Kurinov vrch | Adamovské Kochanovce |
| 1,2968 ha |
| Niva Melèického potoka | Melèice |
| 1 km |
| Potok Chocholnica | Chocholná-Velèice |
| 15 km |
| Pod Tlstou horou | Chocholná-Velèice |
| 1,00 ha |
| Slaèe | Klúèové |
| 1,00 ha |
| Slatinisko Dolné Branné | Horné Srnie |
| 2,00 ha |
| Vlára - niva rieky | Horné Srnie, ¼ubovèa, Nemšová |
| 10 km |
| Nové Mesto nad Váhom |

- regionálne

| významné | Zelená voda | Beckov | cca | 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mokrade | PP Borotová | Stará Turá |
| 1,48 ha |
| PR Záhradná (Záhradská) | Lubina |
| 1,28 ha |
|  |  | Cetuna | Horné Bzince |
| 0,29 ha |
| Lojková | Zemianske Podhradie |
| 2,00 ha |
| PP Blažejová | Nová Bošáca |
| 2,16 ha |
| Moèariny (CHPV) | Nová Bošáca |
| 3,02 ha |
| PP Grúò | Nová Bošáca |
| 16,0082ha |
| Hrádocké ramená | Hrádok |
| 3,00 ha |
| Hôrèanské màtve rameno | Hôrka, Nová Ves | cca | 1,00 ha |
| Lúèanské rameno | Horná Streda |
| 0,50 ha |

Územný rozvoj vo vz�ahu k ochranárskym a ekostabilizaèným prioritám je potrebné zamera� na ciele:

zachova� genofond a ekologickú stabilitu pôvodnej krajiny

nerozširova� nepôvodné druhy rastlín a živoèíchov

obmedzova� reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami a mokraïami

predloži� postupne na schválenie navrhované maloplošné chránené územia, pripravené pre legislatívne schválenie podmienok ochrany

spracova� preh¾ad o biotopoch mokradí v celom území, pripravi� návrh na ochranu v súlade s Ramsarskou dohodou

uplatòova� dôsledne osobitné režimy ochrany prírody v LHP aj v realizácii

Starostlivos� o kultúrne dedièstvo

V povahe každého èloveka je pietny vz�ah ku všetkému, èo mu pripomína významné alebo príjemné chvíle, blízke osoby èi miesta. Zároveò má sklon chráni� z minulosti všetko, èo predstavuje pre neho hodnotu a èo mu môže by� užitoèné. Tento subjektívny postoj èloveka k minulosti, raz emociálny, inokedy racionálny, si už dávno vynútil kolektívny výraz a prejavil sa v snahe spoloènosti chráni� doklady minulosti pre ich historickú hodnotu i pre aktuálne potreby.

Už od antiky sú doklady o úsilí chráni� významné diela vytvorené predchádzajúcimi generáciami a zachova� pozoruhodné dokumenty osvet¾ujúce život predkov. Súèasne s ochranou pôvodných diel sa utváral aj zvyk oznaèova� miesta významných udalostí alebo ich pripomína� na inom mieste spravidla monumentálnymi umeleckými dielami. Tak vznikol a vyhraòoval sa pojem historická pamiatka a pamätné miesto a pripravovali sa podmienky na ich ochranu s èoraz zrejmejším úsilím zachráni� ich pred zánikom a zachova� nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie.

Starostlivos� o zachovanie kultúrneho dedièstva v ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja je chápaný zo širších h¾adísk, než je ochrana pamiatok v zmysle inštitucionálnom. Dôraz sa kladie na akceptovanie jeho kultúrno-spoloèenského odkazu v rozsahu celého vývoja osídlenia v jeho charakteristických znakoch identity prostredia, ako i na rozvíjanie kultúrneho dedièstva v bohatstve jeho obsahu a foriem, a to z poh¾adu územnoplánovacieho na regionálnej úrovni.

Špecifikovanie kultúrneho dedièstva vychádza z dokladov celkového vývoja na území regiónu Trenèianskeho kraja, a to najmä jeho sídelnej štruktúry v nadväznosti na:

štruktúry chránené v zmysle zákona è. 27/1987 Zb.

ostatné kultúrno-historické štruktúry, ktoré nie sú v zmysle uvedeného zákona chránené, ale sú nosite¾mi historicko-kultúrnych hodnôt v území:

historické jadrá miest a obcí, vrátane významných èastí mimo intravilánov - areály kalvárií, cintorínov, hradov a pod.

rozptýlené osídlenie - osady, lazy, kopanice, štále, majere

doplòujúce a sezónne prvky osídlenia - senníky, búdy, hajlochy

špecifické prvky osídlenia - technické diela a stopy historickej výrobnej èinnosti (baníctvo, hutníctvo a pod.), prírodné umelé prvky - tajchy, hate, nádrže, aleje a pod. Tieto štruktúry však nie sú chápané ako samostatné prvky alebo solitéry, ale vždy spolu so svojím bezprostredným prírodným okolím, poznamenaným kultivaènou èinnos�ou èloveka (KÚRS - II. návrh).

Zhodnotenie územia z h¾adiska kultúrno-historického potenciálu

Trenèiansky kraj je situovaný v severozápadnej èasti územia Slovenska na hranici s Èeskou republikou, prièom dnešný kraj vytvorený 9-timi okresmi leží v južnej èasti bývalej Trenèianskej župy a severných èastí Nitrianskej župy. Najmä v údolí Váhu a Hornej Nitry vznikli viaceré mestá, z ktorých slobodné krá¾ovské mesto Trenèín a výsadné mesteèká Bánovce nad Bebravou, Beckov, Beluša, Brezová pod Bradlom, Èachtice, Domaniža, Dubnica nad Váhom, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Košeca, Považská Bystrica, Púchov a Stará Turá vytvárali základnú sídelnú kostru.

Ostatné obce spolu s rozptýleným kopanièiarskym osídlením najmä v oblasti Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny mali priamu väzbu na vlastníctvo pozemkov s kombináciou lesov a po¾nohospodárstva a vytvorili základ kultúrno-historických hodnôt kraja.

Trenèiansky kraj je kultúrno-historické územie slovenského národa. Delí sa na špecifické tradièné kultúrno-historické regióny:

Trenèiansky región, zahàòajúci povodie Váhu v okolí Trenèína

Považský región, v okolí Považskej Bystrice a Púchova

Hornonitriansky región, v okolí Prievidze a Bánoviec nad Bebravou

Severozápadná kopanièiarska èas� ve¾kého Záhorského regiónu, v okolí Myjavy.

Územie Trenèianskeho kraja je kontinuitne osídlené autochtónnym slovenským etnikom a jeho etnickými slovanskými predkami minimálne 1 500 rokov (najstaršie slovanské osídlenie územia kraja dokladajú napr. archeologické nálezy osídlenia v Potvoriciach a v Pobedime z 5.-6. storoèia nášho letopoètu).

Najvýznamnejšia tradícia ranoslovenského osídlenia a kultúry kraja s atribútmi európskej kres�anskej kultúry a vzdelanosti je prvý staroslovenský štátny útvar Ve¾ká Morava (9.-10. storoèie), ktorého èas�ou bolo územie kraja (centrum a rotunda - kostol v Trenèíne, významné stredisko v Pobedime, Prievidzi-Bojniciach, Nitrianskom Pravne a i.).

Hoci Ve¾ká Morava ako štátny celok zanikla v roku 907, územie Trenèianskeho kraja bolo do uhorského štátu zaèleòované až neskôr a do poslednej tretiny 10. storoèia (rok 970) nebolo Maïarmi obsadené. I keï sa v nasledujúcom období popri starých Slovákoch na území kraja postupne usadili aj Maïari, archeologické nálezy v krajskom meste i v ïalších mestách a obciach (napr. používanie esovitých náušníc ako bežného slovanského šperku v 9.-12. storoèí nájdených v pohrebisku na Trenèianskom hrade, ve¾komoravská osada s výrobòami dechtu v Bojniciach a Koši, slovanská osada v Považskej Bystrici a ïalšie osady, ktoré existovali i v 10. storoèí) dokladujú kontinuitu staroslovenského osídlenia. V 16.-17. storoèí sa na území kraja v niektorých obciach Záhorského regiónu a v krajskom meste usídlili habánski remeselníci zo Švajèiarska.

Trenèiansky kraj má administratívno-správnu a kultúrno-historickú tradíciu:

súèasti staroslovenského štátu Ve¾ká Morava

Trenèianskej stolice a župy so sídlom v Trenèíne

súèasti Západoslovenského kraja

a tradíciu významného strediska kultúry a vzdelanosti v západnej èasti Slovenskej republiky.

Z predslovanského osídlenia na území Trenèianskeho kraja poukazuje na jeho význam v rímskom období existencia osady Laugaricio na území Trenèína a zachovaný nápis na Trenèianskej hradnej skale z èias cisára Marca Aurélia z roku 179 nášho letopoètu, ktorý je najsevernejšie sa vyskytujúcim latinským nápisom na našom území.

Trenèiansky kraj má významnú tradíciu starodávnej kultúry príchodu a osídlenia Slovanov, etnických predkov Slovákov na našom území (5. storoèie) a jedineènú tradíciu starobylej slovenskej kultúry, jedného z najvýznamnejších stredísk staroslovenského štátu Ve¾ká Morava (9.-10. storoèie), vrátane tradície cyrilometodskej misie a šírenia kres�anstva na území kraja. Predpokladané centrum správy územia a ve¾komoravská rotunda na Trenèianskom hrade, hradiská v Pobedime, Nitrianskom Pravne, Vyšehradnom, Hradci, sídliská a pohrebiská v Považskej Bystrici, Bojniciach a i. dokladajú rozvinutú územno-správnu štruktúru a poukazujú na to, že územie malo úlohu dôležitej správnej organizácie starých Slovákov v rámci Ve¾kej Moravy - vysoká úroveò remesla, najmä šperkárstva (najväèšia v strednej Európe), unikátna ve¾komoravská výrobòa dechtu v Bojniciach a Koši.

Kraj má významnú tradíciu rozmachu pove¾komoravskej stredovekej i novovekej kres�anskej kultúry a vzdelanosti. Kontinuita ve¾komoravskej kultúry v 10.-12. storoèí je doložená pohrebiskom na Trenèianskom hrade, sakrálnou stavbou v Krásne, osadou v Považskej Bystrici, výrobòami dechtu v Bojniciach, Koši a i. Rozvoj kres�anstva dokazujú kostoly v mestách a obciach od 13.-14. storoèia. Významné obdobie Trenèianskej stolice za vlády Matúša Èáka Trenèianskeho v 1. štvrtine 14. storoèia, kedy spravoval Trenèiansku a Nitriansku stolicu a napokon takmer celé územie Slovenska, dokumentujú školy v mestách a obciach od 14.-15. storoèia.

Zaèiatkom 15. storoèia bol Trenèín slobodné krá¾ovské mesto a cechový život a úradovanie v správach miest bolo v slovenèine. Dôkazom je mestská škola v Trenèíne v 15. storoèí, neskôr gymnázium; poèiatky slovenskej divadelnej hry v Trenèíne od 16. storoèia; školy s vysokou úrovòou v Prievidzi a Bánovciach nad Bebravou v 16. storoèí; knižnica, gymnázium, významné výtvarné tradície od 16.-17. storoèia; štúdium a pôsobenie viacerých významných slovenských vzdelancov, napr. S. Timona, M. Hella, tlaèiareò v Trenèíne v 17. storoèí; rozvinutý divadelný život s divadelnými hrami v slovenèine v 17.-18. storoèí; tlaèiareò v 18. storoèí; uèite¾ská knižnica v Novom Meste nad Váhom, rozmach chrámovej a svetskej hudby v 18. storoèí; zborník piesní D. Kubíka v Prievidzi z konca 18. storoèia; sie� ¾udových škôl, rozvinutý výtvarný a hudobný život, slovenské ochotnícke divadlo, nede¾né školy, knižnice, èitate¾ské spolky v 19. storoèí v Trenèíne; najvýznamnejšia umelecko-priemyselná škola s rezbárskou dielòou v poslednej štvrtine 19. storoèia v Uhrovci; múzeum z konca 19. storoèia v Trenèíne, atï.

Trenèiansky kraj má bohatú stredovekú i novovekú tradíciu nezamenite¾ných regionálnych kutlúrnych prejavov slovenskej vidieckej a mestskej tradiènej ¾udovej kultúry Trenèianskeho, Považského, Hornonitrianskeho a Hornozáhorského kultúrneho regiónu, ktoré sú dodnes pestované a rozvíjané.

Tradièná ¾udová kultúra sa uchovala v mnohých obciach a mestách na území kraja. Typická pre kraj a jedineèná v rámci Slovenskej republiky je slovenská ¾udová kultúra sprevádzaná ¾udovou dychovou hudbou s razantnými, dynamickými folklórnymi prejavmi. Trenèianska oblas� (Považie) nesie znaky najmä ro¾níckej kultúry. Ako typická ¾udová muzika v kraji je bohato zastúpená dychová ¾udová hudba, ktorá vytlaèila sláèikovú a cimbalovú muziku a splynula s domácim folklórom. V regióne bola rozšírená vojakmi a vyslúžilcami (najmä z Drotárskeho pluku prevažne slovenského) v Trenèíne.

Pre kraj sú typické najmä slovenské ¾udové tance ro¾níckej kultúry s príznaènými zdvíhaèkami párnic (taneèníèky). Severná oblas� kraja je vo folklórnych prejavoch blízka kysuckej kultúre. Na lazoch Považia na úpätí Bielych Karpát sa vyskytuje pastierska ¾udová kopanièiarska kultúra, èasté sú však aj viachlasné žatevné piesne, mnohí lazníci chodili na žatvy na Dolnú zem.

Bohatá živá ¾udová kultúra, najmä taneèný a hudobný folklór, je aj na Hornej Nitre, kde sa uchováva najmä v po¾nohospodárskom folklóre, v dožinkových, fašiangových a svadobných zvyklostiach, piesòach a tancoch. Známy a osobitý je aj myjavský kopanièiarsky folklór, ktorý je pestovaný i v samotnej Myjave. Slovenská ¾udová kultúra v Trenèianskom kraji na západnej hranici Slovenskej republiky s Èeskou republikou prechádza plynule až na Moravu (ÈR).

Najstaršiu tradíciu na území Trenèianskeho kraja má staroslovenské obradovo-magické zvykoslovie, piesne a tance, napr. jarné obchôdzky s vynášaním Moreny (Vrbovce, Košariská, Horná Súèa, Krásna Ves, Kšiná a i.) a Dedka (Hôrka nad Váhom), prinášaním ratolesti èi leteèka (Lazy pod Makytou, Dolná Poruba, Selec, Stará Turá), jarné a svadobné chorovody (v Púchovskej doline), ohne na Juraja (Stará Turá, Horná Súèa, Moravské Lieskové, Zubák, Opatová a i.) a jánske ohne s vatrami v chotári (Lazy pod Makytou, Mojtín, Vrchteplá) a i.

Dávnovekú tradíciu na území kraja má najmä slovenské kres�anské zvykoslovie, napr. vinšovaèky na Luciu (Hôrka nad Váhom); Štedrý deò (Selec, Lazy pod Makytou, Faèkov, Seè, Kamenec pod Vtáènikom a i.) a pod.; vianoèné sviatky so stromèekom (všetky obce v kraji), slamou (všetky obce okrem okolia Trenèína); fašiangové obyèaje s maskami (Horné Považie, Horná Nitra, okolie Nového Mesta nad Váhom); Ve¾ká noc s oblievaním dievèat chlapcami (celé územie kraja); stavanie májov pred obecnými èi cirkevnými budovami (Moravské Lieskové, Selec, Opatová a Dubodiel, Dolná Poruba, Kšiná a i.); turíèna ratoles� na domoch a v izbách (Horná Súèa, Selec, Mojtín a i.) - slovenské zvykoslovie ro¾níckej kultúry, z nich žatevné obyèaje, napr. hostiny s dožinkovými vencami, kyticami (takmer všetky obce), obetina so zahodením prvého vajíèka (severozápad kraja) - rozlièné rodinné zvykoslovia, najmä svadobné obyèaje, napr. svadobné sprievody s vencom (Opatová), s jablkom (Dubodiel), èi s koláèom, so stromèekom na palici (Dolná Poruba, Valaská Belá); snímanie venca neveste starejšou, krstnou matkou (v Považskej doline), starejším (Valaská Belá); obradné privítanie novorodenca na peci (Horná Súèa), èi stole (Stará Turá, Krásna Ves, Mojtín, Seè, a i.), atï.

V Trenèianskom kraji je ve¾mi významná tradícia slovenského národotvorného procesu, slovenského národného a kultúrneho obrodenia a hnutia, ktorá zahàòa obdobie nezávislosti územia od Uhorska za vlády Matúša Èáka Trenèianskeho, pôsobenie množstva národných dejate¾ov v mestách a obciach kraja, významné obdobia konštituovania slovenského spisovného jazyka, Slovenské národné povstanie meruôsmych rokov i bohatú spolkovú èinnos� na území kraja (zaèiatkom 14. storoèia za vlády Matúša Èáka Trenèianskeho sa Slováci a Slovania etnicky uvedomovali a presadzovali v správe miest a obcí; slovenèina bola rokovacou reèou od 15. storoèia; slovenské divadelné hry od 16. storoèia; Apológia napísaná na obranu trenèianskych a všetkých Slovákov a Slovanov od J.B.Magina zo zaèiatku 18. storoèia; stretnutia mladej inteligencie pre rozvíjanie slovanských kontaktov v Trenèíne v 2. štvrtine 18. storoèia; potvrdenie autochtónnosti Slovákov v Uhorsku zakladate¾om uhorskej historiografie Slovákom S. Timonom v diele Imago z 3. štvrtiny 18. storoèia; dohoda o štúrovskej spisovnej slovenèine na fare v Èachticiach koncom 40-tych rokov 19. storoèia; vyhlásenie Žiadostí slovenského národa stolice nitrianskej na ¾udovom zhromaždení v Brezovej, sídlo Slovenskej národnej rady a velite¾stva Slovenského povstania v Myjave v meruôsmych rokoch; nede¾né školy, slovenské kasína v mestách a obciach, Mestský èítací spolok, Slovenské divadelné družstvo v Bánovciach nad Bebravou, Krajinská umelecká jednota a Zay-uhorský obèiansky kruh v Zay-Uhrovci v 2. polovici 19. storoèia, atï.).

Významná je aj tradícia rozmachu slovenskej kultúry a vzdelanosti na území kraja v 20. storoèí, v ktorom sa Trenèín stal kultúrnym centrom Považia (rozmach vojenskej kultúry, dychovej hudby, folklóru, výtvarníctva; pôsobenie nestora slovenskej fotografie J. Halašu a hudobného skladate¾a K. Pádivého v Trenèíne; rozmach ochotníckeho hnutia a inštitucionalizovanej kultúry v mestách a obciach, atï.). Krajské mesto sa stalo tiež celoštátnym centrom výstavníctva odievania a módy.

Vïaka svojmu jedineènému kultúrnemu duchovnému a hmotnému historickému odkazu, vrátane odkazu starobylej staroslovenskej národnej histórie a histórie Slovenského národného hnutia a povstania v meruôsmych rokoch, Trenèiansky kraj má vytvorený moderný základ pre všeobecnú kultúrnu a duchovnú obrodu a rozsiahlu kultúrno-historickú obnovu slovenskej regionálnej a miestnej identity, vzdelanosti a kultúry, najmä odkrývaním, spoznávaním a šírením slovenskej histórie (slovanské a staroslovenské osídlenie; staroslovenský štát Ve¾ká Morava; obdobie Matúša Èáka Trenèianskeho; písomné pamiatky v slovakizovanej èeštine z miest a miest kraja; Slovenské povstanie meruôsmych rokov; história obcí a miest v 20. storoèí, atï.), ale aj tradièných ¾udových výrob a umeleckých remesiel (novomestská a krajnianska èipka, tradície výroby hraèiek, dreveného riadu v Starej Turej, varechárskej výroby v Selci, košikárstva v Beluši a i.) a ïalších fenoménov rozvoja regionálnej a miestnej kultúry.

Kraj má možnos� širokej urbanisticko-architektonickej obnovy vzácnych mestských i vidieckych historických nehnute¾ných pamiatok v krajskom meste a jeho mestských èastiach a historických pamiatok a pamiatok ¾udovej architektúy v mesteèkách a obciach kraja, kultivácie estetického prostredia obcí a miest, atï. Kraj má možnos� rozvíja� kultúrnu vidiecku a mestskú turistiku s využitím prírodných estetických daností prírody Bielych Karpát, Považského Inovca, povodia rieky Váh, pamiatok z dávnych historických dôb, najmä z èias najstaršieho osídlenia èloveka na území kraja (archaické kamenné nástroje a uhlíky ako pozostatky z ohnísk v Novom Meste nad Váhom-Mnešiciach z vyše 270 000 rokov pred naším letopoètom, ktoré nezvratne potvrdzujú existenciu staropaleolitického osídlenia územia Slovenskej republiky)., významných pamiatok z rímskej doby (nápis na Trenèianskej hradnej skale z èias cisára Marca Aurélia z roku 179 nášho letopoètu, ktorý hovorí o ví�azstve rímskych cisárov nad germánskymi Markomanmi a Kvádmi; rímska osada Laugaricio na území Trenèína) a osobitne pamiatok z obdobia Ve¾kej Moravy (nálezy zvyškov rotundy na Trenèianskej hradnej skale, hradisko v Pobedime, Nitrianskom Pravne, Hradci; výrobne dechtu v Bojniciach a Koši a i.), mestských historických pamiatok (Trenèiansky hrad, župný dom, kasárne, pôvodný gotický kostol a ïalšie pamiatky v MPR v Trenèíne; Bojnický zámok, zrúcaniny hradu Beckov a ïalších slovenských stredovekých hradov; sakrálne stavby, kaštiele v obciach a mestách kraja, ale i pamiatky 20. storoèia, napr. novodobá pamiatka Bradlo, atï.) a pamiatok ¾udovej architektúry (murovaný kamenný prízemný dom, murovaný kamenný vysoký dom, remeselnícky kopanièiarsky dom s ukážkami v Bošáci, na kopaniciach v okolí Starej Turej, v Hornej Súèi, Lednici a i.).

Právna úprava

Analýza sledovaných javov KHP odráža uplatnenie:

právnych noriem vo sfére ochrany kultúrneho dedièstva platných v Slovenskej republike

medzinárodných dohôd záväzných pre revitalizáciu kultúrno-historického potenciálu i na Slovensku, nasledovne:

I.	è.1	Mestské pamiatkové rezervácie (MPR)

è.2	Pamiatkové zóny (PZ)

è.3	Pamiatkové rezervácie ¾udovej architektúry (PR¼A)

a) Zákon SNR è. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti

§ 5 pamiatkové rezervácie

§ 6 pamiatkové zóny

§ 17 ochranné pásma (OP)

Vyhláška è. 21 MK SR zo dòa 17.12.1987

§ 3 pamiatkové zóny

Pod vyššie uvedený zákon a vyhlášku spadajú javy analyzované v území ako "stav" - sú to pamiatkové lokality legislatívne vyhlásené.

b) Benátska charta - 1964 (záchrana a obnova lokalít kategorizovaných ako MPR, PR¼A, PZ)

Washingtonská charta - 1987 (záchrana a obnova historických miest)

Rešpektovanie tohto dokumentu zdôrazòuje uplatòova� ochranu a požiadavky na revitalizáciu kultúrno-historického potenciálu v sídlach, ktoré sú uvedené pod heslom "výh¾ad" (resp. návrhy). Návrhy boli vytypované Ústavom pamiatkovej starostlivosti Bratislava a odborom kultúry Krajského úradu Trenèín a príslušnými okresnými úradmi.

II.	è.4	Pamiatkovo chránené parky - historická zeleò (HZ)

Zákon SNR è. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti

HZ je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky (ÚZ KP SR).

III.	è.5	Národná kultúrna pamiatka (NKP)

è.6	Nehnute¾ná kultúrna pamiatka

Zákon SNR è. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti

§ 4   - národné kultúrne pamiatky

§ 2   - kultúrne pamiatky

§ 17 - ochranné pásma

Kultúrne pamiatky sú zapísané v ÚZ KP SR.

è.7	Archeologická lokalita

Zákon SNR è. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti

§ 23

Archeologické lokality sú zapísané v ÚZ KP SR.

Dohovor Rady Európy o ochrane archeologického dedièstva (Malta ,93, SR/93).

V súèasnosti sa na Slovensku pripravuje zákon o pamiatkach a kultúrnej krajine.

Sídelná štruktúra a KHP

Porovnaním fondu kultúrneho dedièstva zachovaného v súèasnej sídelnej štruktúre územia kraja (poèet sídiel po 1.7.1996):

krajské mesto	1

okresné mestá (mimo kraj.m.)	8

ostatné mestá	9

ostatné obce	257

spolu	275

so štruktúrou už uvedených zákonom chránených území a objektov, t.j. s nehnute¾nými kultúrnymi pamiatkami evidovanými v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR za 9 okresov kraja možno konštatova�, že:

MPR sa nachádza v	1 sídle

PZ sa nachádzajú v	5 sídlach

NKP okrem MPR a PZ sa nachádzajú v	7 sídlach

ostatné KP sa nachádzajú v	158 sídlach

spolu sa KP nachádzajú v	168 sídlach,

t.j. 61 % obcí a miest má zákonom chránené kultúrno-historické hodnoty v území s 582 kultúrnymi pamiatkami (KP), ktoré predstavujú 879 pamiatkových objektov. V štruktúre chráneného pamiatkového fondu sa nachádza prevaha architektonických pamiatok s výrazným zastúpením sakrálnych a mestských stavieb, ktoré akcentujú hradné ruiny kedysi strážiace Považie.

Národné kultúrne pamiatky (NKP) v Brezovej pod Bradlom, Myjave a Uhrovci sa viažu na najvýznamnejšie historické udalosti Slovenska. NKP zámok Bojnice spolu s mesteèkom - pamiatková zóna s kúpe¾mi, vytvára zvláštny a hodnotný súbor kultúrnych pamiatok kraja.

Mestská pamiatková rezervácia (MPR) Trenèín s hradom (NKP) a pamiatkové zóny (PZ) Beckov s hradom (NKP), Nové Mesto nad Váhom, Bojnice, Nitrianske Pravno a Lazany dokumentujú urbanisticko-architektonické štruktúry územia, ktoré dopåòajú aj ïalšie významné hrady v Èachticiach, Uhrovci, Považskom a Vršatskom Podhradí.

Ochrana kultúrneho dedièstva

Kultúrne dedièstvo je potrebné pri riešení územného rozvoja Trenèianskeho kraja zachováva� a sledova� predovšetkým prostredníctvom ochrany pamiatok, prièom hlavnými predmetmi tejto ochrany musia by�:

v urbanistickej polohe mestské pamiatkové územie (príp. pamiatkové rezervácie ¾udovej architektúy) a pamiatkové zóny

v architektonickej a spoloèenskej polohe národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky (nejde len o zachovanie historicko-architektonickej a urbanistickej hodnoty, ale aj o ich aktívne zaèlenenie do života).

Z h¾adiska ochrany pamiatok je mimoriadne dôležité zamera� sa na polohu urbanistickú, nako¾ko ochrana urbanizovaného prostredia sa zaèala uskutoèòova� v znaènom èasovom posune za ochranou objektov

Mestská pamiatková rezervácia

Trenèín (vyhl. 11.9.1987)

B. Pamiatkové zóny

vyhlásené:

1. Nové Mesto nad Váhom (vyhl.1.10.1992)

2. Beckov (vyhl. 1.9.1991

3. Bojnice (vyhl. 19.6.1991)

4. Nitrianske Pravno (vyhl. 1.6.1991)

5. Handlová (vyhl. 1.10.1996)

6. Lazany (vyhl. 1.6.1991)

navrhované na vyhlásenie:

v okrese Ilava:

1. Nová Dubnica (socialistický realizmus)

2. Zliechov

3. Krivoklát-Kopanice

4. Košecké Rovne

5. Pruské

v okrese Myjava:

1. Krajné

2. Brezová pod Bradlom

3. Myjava-U Devánov

v okrese Nové Mesto nad Váhom:

1. Èachtice

2. Bzince pod Javorinou

3. Lubina

4. Nová Bošáca

5. Stará Turá

6. Pobedim

v okrese Partizánske:

1. Partizánske (funkcionalistický urbanistický celok)

v okrese Považská Bystrica:

1. Považská Bystrica-Bradelné

2. Horná Mariková

3. Papradno

4. Domaniža

v okrese Púchov:

1. Lazy pod Makytou-osada Mikluše

v okrese Trenèín:

1. Horná Súèa

2. Chocholná-Velèice

3. Trenèianske Teplice.

C. - Pamiatkové rezervácie ¾udovej architektúry dokumentaène pripravených na legislatívne vyhlásenie:

1. Uhrovecká dolina - Kšinná

2. Závada pod Èiernym vrchom,

vzácne zóny v severnej èasti okresu Bánovce nad Bebravou, ktoré sú vytypované na vyhlásenie.

D. - Súbory ¾udovej architektúry - mimo vyhlásených a zákonom chránených zón

v okrese Ilava:

1. Èervený Kameò

2. Zliechov-Zliechovské Podhradie

v okrese Myjava:

1.  Vrbovce

2. Chvojnica

v okrese Nové Mesto nad Váhom:

1.  Moravské Lieskové

2. Stará Turá-Kopanice-Súš, Papraï, Ïurcech-dolina, Drgoòova dolina

3. Kalnica

v okrese Považská Bystrica:

1.  Dolná Mariková

v okrese Prievidza:

1.  Poruba

v okrese Púchov:

1.  Lednica

v okrese Trenèín:

1. Drietoma

2. Dolná Súèa

3. Melèice-Lieskové

4. Kubrá-Kubrica

5. Soblahov,

zatia¾ sú nechránené, a tým vystavené nebezpeèenstvu pokraèovania ich ïalšieho kultúrno-historického narušovania.

E. Historické krajinné štruktúry. Chránené zákonom è. 27/1987 Zb. O štátnej pamiatkovej starostlivosti - pamiatkovo chránené parky

v okrese Bánovce nad Bebravou

1.Dvorec

2.Uhrovec

3.Šišov

okrese Ilava:

1. Boršice

2. Dubnica nad Váhom

3. Ilava-Klobušice

4. adce

5. Pruské (Pri rybníku) - Bohunice pri Pruskom

6. Pruské

v okrese Myjava

1. Myjava (Múzeum SNR)

v okrese Nové Mesto nad Váhom:

1. Brunovce

2. Koèovce

3. Lúka

4. Zemianske Podhradie

5. Èachtice

6. Èastkovce

v okrese Partizánske:

1.Bošany

2. Brodzany

3. Klátová Nová Ves

4. Klátová Nová Ves -Jánova Ves

5. Partizánske - Šimonovany

6.Ve¾ké Uherce

v okrese Považská Bystrica:

1. Považská Bystrica-Orlové

2. Dolný Lieskov

v okrese Prievidza:

1. Bojnice - hrad

2. Bojnice - Kúpe¾ný ostrov

3. Zemianske Kosto¾any

4. Èereòany

5. . Bystrièany - Chalmová

v okrese Púchov:

1. Horovce

2. . Lednické Rovne - è. Medné

v okrese Trenèín:

1.Adamovské Kochanovce

2. Melèice - Lieskové - è. Zemianske Lieskové

3. Trenèianske Teplice

4. Trenèín - Záblatie

F. Národné kultúrne pamiatky

v okrese Bánovce nad Bebravou

1.Uhrovec

v okrese Myjava

1. Myjava

2. Brezová pod Bradlom

v okrese Nové Mesto nad Váhom:

1. Beckov

v okrese Prievidza:

1. Bojnice

2. Poruba

v okrese Trenèín:

1. Trenèín

G. Nehnute¾né kultúrne pamiatky,ktoré sú zapísané v ÚZ KP SR. Chránené zákonom è. 27/1987 Zb. O štátnej pamiatkovej starostlivosti - pamiatkovo chránené parky

v okrese Bánovce nad Bebravou

41 - pamiatok

56 - objektov

okrese Ilava:

34 - pamiatok

56 - objektov

v okrese Myjava

27 - pamiatok

40 - objektov.

v okrese Nové Mesto nad Váhom:

105- pamiatok

167 - objektov

v okrese Partizánske:

40 - pamiatok

53 - objektov

v okrese Považská Bystrica:

42 - pamiatok

71 - objektov

v okrese Prievidza:

115 - pamiatok

177- objektov.

v okrese Púchov:

37 - pamiatok

51 - objektov

v okrese Trenèín:

135 - pamiatok

215 - objektov.

H. Archeologické lokality zapísané do ÚZ KP SR.

v okrese Bánovce nad Bebravou

1. Ruskovce

okrese Ilava:

1.  Mikušovce

v okrese Nové Mesto nad Váhom:

1. Hrádok

2. Oèkov

3. Pobedim

v okrese Partizánske:

1.Klátová Nová Ves

2. Ve¾ký Klíž

v okrese Považská Bystrica:

1. Dolný Lieskov

2. Domaniža

3. Hatné

4. Horný Lieskov

5. Jasenica

6. Papradno

7. Považská Bystrica - Orlové

8. Považská Bystrica - Jelšové

9. Považská Bystrica - Hrádek.

v okrese Prievidza:

1. Bojnice - Dubnica

2. Diviaky nad Nitricou - Bukovec

3. Diviaky nad Nitricou - Kopec

4. Dlžín

5. Horné Vestenice

6. Nitrianske Pravne

7. Nitrica

8. Prievidza - Hradec

9. Prievidza - V. Lehôtka

v okrese Púchov:

1. Beluša - Pod hájom

2. Beluša - Koštelišèo

3. Beluša - Hrobice

4. Beluša - (mohyla)

5. Kvašov

6. Púchov

7. Púchov - Skalka

8. Streženice

9. Visolaje

v okrese Trenèín:

1.Dubodiel

2. Ivanovce

Reálny známy poèet archeologických nálezísk je nieko¾konásobne vyšší

ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja:

zoh¾adòuje kultúrno-historický potenciál, èi už ide o urbanistické celky alebo formy osídlenia a využitia krajiny, ktoré sa vyvíjali stároèia a sú typické pre danú oblas�

uplatòuje zásady kultúrnej a historickej kontinuity, identity a autentiènosti vo vz�ahu krajina a sídlo v jednotlivých èitate¾ných subregiónoch územia

rešpektuje už sformulované etnicko-kultúrne a hospodársko-sociálne subregióny.

ÚPN VÚC   rešpektuje (zachováva  a chráni) historické sídelné a krajinné štruktúry, ako aj ostatné nehnute¾né kultúrne pamiatky všetkých druhov (t.j. architektonické, archeologické, historickej zelene) zapísané v ÚZ KP SR ako aj pripravované na vyhlásenie a archeologické náleziská evidované AÚ SAV, preh¾ady ktorých boli použité ako významný podklad pri rozhodovaní o funkènom využití územia v budúcnosti, i ako kritérium pri návrhu sídelnej štruktúry Trenèianskeho kraja.

Konkrétne rozvojové zámery vo sfére starostlivosti o kultúrne dedièstvo obsahuje Správa o rozpracovaní a zabezpeèení infraštrukturálnych projektov ( MŽP SR,október 1997(

| Okres | P. è. | Názov a lokalita | Stupeò prípravy | Finanèné zabezp. (mil.Sk) | Èasové etapy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezort. rozpoèet | Rozpo-èet KÚ | do r. 2000 | do r. 2005 | po r. 2005 |
| Bánovce n/B. |
| Kšinná-Závada - ¾udová architektúra | zámer | - | 20,0 | x | x |
|  | Uhorské Podhradie - hrad | zámer | - | 50,0 | x | x |
|  | Ilava |
| Dubnica - kaštie¾ | realizácia | - | 100,0 | x | x |
|  | Klobušice - park, revitali-zácia | zámer | - | - |
|  | x |
| Nové Mesto n/V. |
| Beckov - hrad | projekt | - | 30,0 | x |
| Èachtice - hrad | zámer | - | 30,0 | x | x |
|  | Lubina-Roh - pomník | zámer | - | 2,0 |
| x |
|  | Nová Bošáca-Španie - náhrobník |
| - | 1,0 |
| x |
|  | Nová Bošáca-Grúò - ná-hrobník |
| - | 1,0 |
| x |
|  | Partizánske |
| Sádok - rímsko-katolícky kostol | zámer | - | 10,0 | x |
| Klátova Nová Ves-Sádok - revitalizácia kameòolomu | zámer | - | - |
| x |
|  | Pov. Bystrica |
| Považské Podhradie - hrad |
| - | 20,0 | x | x |
|  | Považské Podhradie - revitalizácia hradného vrchu | zámer |
|  | x |
| Prievidza |
| Poruba - rímsko-katolícky kostol |
| - | 10,0 | x |
| Prievidza - Dom kultúry F. Madvu | projekt | - | 20,0 | x |
| Bojnice - revitalizácia jad-ra mesta | zámer | - | - |
| x |
|  | Púchov |
| Lazy pod Makytou - ¾udová architektúra | zámer | - | 30,0 | x | x |
|  | Púchov - revitalizácia mestského parku | zámer | - | - |
| x |
|  | Trenèín |
| Trenèín - meštianska ar-chitektúra | zámer | - | 100,0 | x | x |
|  | Trenèín - galéria M. Ba-zovského | projekt | 34,4 | - | x |
| Trenèín - Mièátkovec | projekt | 8,0 | - | x |
| Trenèín - rekultivácia zelene MPR | zámer | - | - |
| x |
|  | Trenèín - revital. lesopar-ku Brezina s pamät. SNP | zámer | - | - |
| x |
|  | za kraj |
| Kopanièiarske usadlosti -revitalizácia | zámer |
| x |

Návrh na revitalizáciu a ochranu kultúrneho dedièstva

Z h¾adiska transformácie kultúrno-historického potenciálu do územnoplánovacieho procesu, cie¾om ktorého je rešpektova� vo vyváženej jednote tak kritériá pamiatkovej starostlivosti, ako aj súèasné záujmy spoloènosti je potrebné zabezpeèi�  úlohy ovplyvòujúce revitalizáciu zanedbaných, resp. zdevastovaných sídiel v polohe komplexnej obnovy, humanizácie a estetizácie historických urbanistických súborov, vrátane ich technickej infraštruktúry a dopravných vz�ahov):

Plni� v spolupráci s MK SR opatrenie è. 11 -z uznesenie vlády SR è. 14/91 zo dòa 8.1.1991, ktoré v rámci realizácie „Koncepcie záchrany kultúrneho dedièstva SR s dôrazom na koncepèné zámery a ciele štátnej pamiatkovej starostlivosti“ požaduje:

„Prostredníctvom územného plánu a stavebného poriadku presadzova� revitalizáciu historických jadier miest, záchranu kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón“.Táto úloha je naviazaním SR na tzv. „Washingtonskú chartu o záchrane historických miest“.

V súlade s opatrením è. 12 tohto uznesenia: „V štátnom fonde kultúry a v štátnom fonde životného prostredia vyèleni�, nadobúda� a úèelovo viaza� prostriedky na záchranu kultúrneho dedièstva“ nasmerova� finanèné dotácie predovšetkým na zabezpeèenie ÚPD historických zón, s odôvodnením preferencie ich funkènej a kompoziènej pozície v sídlach, zlepšenie technickej infraštruktúry a estetizácie prostredia, ako aj odbornej a finanènej nároènosti príprav a kvantifikovaného spracovania takéhoto druhu ÚPN.

Z h¾adiska koordinácie spracovania ïalších stupòov ÚPD PZ a historických lokalít je potrebné:

pre všetky sídla s historickým urbanisticko-architektonickým fondom uvedených v ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja spracova� stav a analýzu ich existujúcej ÚPD

stanovi� potrebu prednostného spracovania ÚPD, prípadne zdôrazni� nutnos� jej aktualizácie

pri spracovaní a aktualizácii všetkých týchto ÚPD aplikova� metodické pokyny pre riešenie záchrany a obnovy KHP

premietnutím zachovanej nadèasovosti kultúrno-historickej kontinuity urbanisticko-architektonického vývoja mestských a vidieckych sídiel a ich krajinného prostredia do regulaèných plánovacích materiálov usmeròujúcich ich územný rozvoj - dosiahnu� postupné obnovovanie ich pôvodného estetického pôsobenia, funkènosti, humanizácie a zlepšenia životného prostredia.

Zákonné ustanovenia možností investiènej èinnosti upravi� pre pamiatkové lokality s oh¾adom na rešpektovanie kontinuity ich urbanisticko-architektonického vývoja.

Pri novelizácii zák. SNR è. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti - dosledova�, aby dopady zmien vlastníckych vz�ahov, hlavne reštitúcií, neboli jednak ohrozením vlastnej existencie objektov kultúrneho dedièstva (napr. za úèelom získania nových stavebných pozemkov), ani možnos�ou obchádzania zásad pamiatkovej starostlivosti pri ich obnove.

Iniciova� urýchlenie legislatívneho potvrdenia existujúcich „Návrhov na vyhlásenie pamiatkových zón“, ako špecializovaných územnoplánovacích podkladov (Trenèianske Teplice).

Rieši� problém jednoznaène nevymedzených a právne neexistujúcich ochranných pásiem kultúrnych pamiatok.

Èiastoène aktualizova� (vypusti� všetky prekonané ustanovenia) z metodiky: „Zásady záchrany ¾udovej architektúry“ (ŠÚPS, Bratislava - 1989) a spracova� z nej podklad pre novelu stavebného zákona.

Legislatívne podchyti� ochranu, zachovanie a revitalizáciu charakteristického krajinného prostredia kopanièiarskeho osídlenia najmä Myjavskej pahorkatiny a Bielych Karpát (okr. Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Púchov, Považská Bystrica).

Podporova� zavedenie povinnej výuky estetiky, základov dejín umenia, filozofie a histórie už od najnižších tried, odborníkmi z danej oblasti.

Pomáha� snahám o vytvorenie potrebného špecifického imidžu (genia loci) každého mesta a obce v nadväznosti na ich kultúrne dedièstvo (ZMOS).

Návrh využitia kultúrno-historického potenciálu vo väzbe na cestovný ruch a rekreáciu

Súèas�ou optimálneho územného rozvoja sídiel je snaha pokraèova� v ich civilizaènom a kultúrnom vývoji, èím sa zároveò prejavuje i úroveò vz�ahu ku kultúrnemu a duchovnému odkazu minulosti. Rovnako ponúka možnos� zhodnotenia územia podnikate¾skými aktivitami vo sfére cestovného ruchu (CR) a turistiky , predovšetkým propagáciou a primeraným využitím kultúrnych pamiatok architektúry, urbanizmu a oživením tradícií.

Tento cie¾, v súlade so stratégiou orientácie rozvoja jednotlivých regiónov Trenèianskeho kraja, v nadväznosti na ich prírodný a kultúrno-historický potenciál, ktorého zachovanie je záležitos�ou verejného záujmu, urèuje vo funkèno-priestorovej štruktúre osídlenia  významný perspektívny faktor previazanosti na rozvoj CR. Ide o vytypovanie atraktívnych lokalít, sídiel s pamiatkovými zónami, historickými jadrami a súbormi ¾udovej architektúry, ktoré zvyšujú záujem našej verejnosti o rekreaèný pobyt v prírode a vo vidieckom prostredí s využitím objektov ¾udovej architektúry na turistické úèely.

Základné lokality, sídla KHP vhodné pre úèely CR na území jednotlivých okresov Trenèianskeho kraja sú preh¾adne identifikované a kategorizované v texte.

V týchto by sa malo sta� prioritou presadenie:

ochrany historickej skladby hmôt na osnove historického pôdorysu

ochrany vzh¾adu vnútromestských priestorov jednotlivých historických architektúr

ochrany siluety celého historického útvaru

primeranej úpravy jeho najbližšieho okolia,

s cie¾om nie konzervova� historický urbanistický celok, ale tvorivou urbanistickou úpravou, založenou na „oživení“ stavebno-technicky a dispoziène hodnotných objektov novou funkciou - zapoji� pre úèely rekreácie a CR.

Hodnotným objektom je potrebné venova� zvýšenú pozornos�, ale najmä h¾ada� citlivé formy revitalizácie pre súèasné a budúce využitie (ubytovanie, ïalšie vybavenostné funkcie - športovo-rekreaèné, spoloèenské, zábavné a pod.).

Prenesením rekreaèných aktivít do menších, ale pre tento úèel vyhovujúcich obcí, sa sleduje posilnenie ekonomického postavenia obcí a celková revitalizácia vidieckeho osídlenia pri zachovaní pôvodných špecifík tohto prostredia.

Optimálne možnosti pre rozvoj kultúrnej turistiky v kraji poskytuje využitie živej tradiènej slovenskej ¾udovej kultúry, najmä folklóru, ¾udovej dychovej hudby, piesní, tanca (folklórne festivaly v Trenèíne, Dubnici, Považskej Bystrici, Púchove, Prievidzi, festivaly a prehliadky dychovej hudby v Trenèíne, Dolnej Súèi a i., zvykoslovné podujatia v Chrenovci-Brusne, Hornej Marikovej, K¾aène a i.) a oživovaním tradièného ¾udového remesla (Dni ¾udových remeselníkov a ukážky ¾udového remesla v Považskej Bystrici, Bojniciach a i., banícke jarmoky v Handlovej, Prievidzi, Novomestský jarmok a i.).

Mimoriadne predpoklady na rozvoj kultúrnej turistiky poskytuje aj širšie oživenie a propagácia viacerých európskych perspektívnych turisticko-rekreaèných a kúpe¾ných stredísk, ktoré sa nachádzajú na území kraja (Múzeum, zámok, ZOO a kúpele v Bojniciach, kúpele Trenèianske Teplice, Nimnica, rekreaèná oblas� Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom a i.). Fenoménmi rozvoja kultúrnej turistiky v kraji sú aj viaceré významné podujatia slovenskej kultúry, napríklad celoštátne prehliadky dychových orchestrov Pádivého Trenèín, Trenèín mesto módy, Výtvarné spektrum, Výtvarná Dubnica, Hudobné leto v Trenèianskych Tepliciach, atï., ktoré sa konajú každoroène v krajskom meste a ïalších sídlach kraja.

Keï sa pri kreovaní kultúrnej prítomnosti a budúcnosti kraja využijú všetky kultúrno-historické fenomény kraja a zároveò sa budú rešpektova� nezamenite¾né regionálne a miestne špecifiká, Trenèiansky kraj má možnos� prostredníctvom Trenèianskeho, Považského a Hornonitrianskeho kultúrneho centra rozvíja� sa ako jedno z najvýznamnejších centier slovenskej kultúry a vzdelanosti a má príležitos� by� aktívnym kultúrno-historickým regiónom modernej Európy s vlastnou nezamenite¾nou slovenskou kultúrnou identitou.

Inštitúcie pre zachovanie, zabezpeèenie a zoh¾adòovanie kultúrneho dedièstva a zariadenia pre jeho prezentáciu

Sídla regionálnych kultúrnych centier kraja:

Trenèianske štátne kultúrne centrum v Trenèíne, do ktorého patrí Trenèianske múzeum, Galéria M.A.Bazovského, Trenèianske osvetové stredisko a Trenèiansky hudobný kabinet v Trenèíne

Hornonitrianske kultúrne centrum v Prievidzi, do ktorého patrí Hornonitrianske múzeum, Hornonitrianska knižnica, Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi, Tríbeèská hvezdáreò v Partizánskom-Malých Bieliciach a Hornonitriansky hudobný kabinet v Prievidzi

Považské kultúrne centrum v Považskej Bystrici, do ktorého patrí Považské múzeum, Považská knižnica, Považské osvetové stredisko a Považský hudobný kabinet v Považskej Bystrici.

Preh¾ad kultúrnych zariadení Trenèianskeho kraja pod¾a okresov:

Okres Bánovce nad Bebravou:

Uhrovec - rodný dom ¼. Štúra a A. Dubèeka s pamätnou izbou

Bánovce nad Bebravou - Mestské kultúrne stredisko

Okres Ilava:

Ilava-Klobušice - múzeum obchodu

Ilava - mestské múzeum

Okres Myjava:

Myjava - múzeum SNR

Košariská - rodný dom gen. M.R.Štefánika

Okres Nové Mesto nad Váhom:

Nové Mesto nad Váhom - literárne oddelenie Trenèianskeho múzea

Dolné Bzince-Múzeum ¼. Podjavorinskej

Beckov - kúria Ambrovec - expozícia z dejín Beckova a beckovských rodákov

Èachtice - spolok „Tatrín“

Okres Partizánske:

Brodzany - Múzeum A.S.Puškina

Okres Považská Bystrica:

Považská Bystrica-Orlové  - Vlastivedné múzeum

Okres Prievidza:

Prievidza - Hornonitrianske múzeum

Bojnice - zámok Bojnice

Okres Púchov:

Lednické Rovne - múzeum skla

Okres Trenèín:

Trenèín - Trenèianske múzeum

Trenèín - Galéria M.A.Bazovského.

Priestorové vymedzenie ekologických zón

Vz�ah medzi prírodným a antropogénnym prostredím je jedným zo základných kritérií ekologického hodnotenia krajiny. Ako podklad pre toto hodnotenie sú použité kritériá súboru ekostabilizaèných prvkov a súbor stresových prvkov v krajine. Medzi ekostabilizaèné prvky krajiny sa zaraïujú:

prvky ochrany prírody èlenené pod¾a kategórií

genofondové plochy flóry a fauny

základné prvky RÚSES v èlenení na biocentrá a biokoridory pod¾a kategórií

lesné porasty zaradené do kategórie ochranných a úèelových lesov

hydroekologicky hodnotené územia, ktoré predstavujú potenciál zdrojov a zásob pitnej, minerálnej a termálnej vody.

Súbor stresových prvkov krajiny obsahuje preh¾ad hlavných bodových, líniových a plošných zdrojov poškodení, ktoré môžu negatívne naruši� kvalitu pôdy, vody, ovzdušia a vegeteèný kryt tak vo vo¾nej krajine, ako aj v urbanizovanom prostredí. K stresovým prvkom sa zaraïujú:

zdroje zneèistenia ovzdušia

farmy živoèíšnej výroby s vysokou koncentráciou zvierat

lokality skládok odpadov

líniové bariéry ciest a železníc

rekreaèné plochy s negatívnym vplyvom na okolitú krajinu

priestory devastované �ažbou surovín, ktoré si vyžadujú rekultiváciu alebo ukonèenie �ažby

plochy s intenzívnou po¾nohospodárskou výrobou na ve¾kých honoch ornej pôdy s hydro-melioráciami

V riešenom území tvorí priemet týchto prvkov aj vymedzenie potenciálov a limitov územia, ktoré by mali usmeròova� hospodárske využitie územia a sú premietnuté v komplexnom urbanistickom návrhu.

Hodnotenie súèasného stavu súboru ekostabilizaèných prvkov a súboru stresových prvkov, ktoré v každom mikropriestore predstavujú pomer potenciálu a limitov a majú osobitnú váhu, v území vymedzujú priestory s rôznou úrovòou ekologickej stability krajinnej štruktúry. Táto úroveò sa vyjadruje v 3-stupòovom priestorovom èlenení krajiny na priestory:

| A - | priestor ekologicky hodnotný, ktorý kumuluje súbor ekostabilizaèných prvkov - potenciálu krajiny. Zo súboru stresových faktorov sa v tomto území nenachádzajú výrazné zdroje zneèistenia pôdy, vody, ovzdušia bodové, líniové alebo plošné. V riešenom území predstavuje takýto priestor krajina s komplexami lesov, prvkov ochrany prírody, genofondových plôch, prvkov RÚSES a s rozptýleným osídlením. Z územia kraja zaberajú tieto priestory plochu 239 970 ha, èo predstavuje 53 % plochy z výmery kraja |
| --- | --- |
| B - | priestory ekologicky štandardné, ktoré charakterizuje prelínanie súboru ekostabilizaèných a stresových prvkov s prevahou súboru ekostabilizaèných prvkov potenciálu krajiny. Sú to väèšinou urbanizované štruktúry vidieckeho typu osídlenia s prevahou druhotnej krajinnej štruktúry - po¾nohospodársky využívaných plôch, menšie komplexy lesov, množstvo plôch a línií nelesnej drevinnej vegetácie, menej prvkov ochrany prírody a genofondu. V tomto priestore sa jednotlivo uplatòujú prvky súboru stresov bodových, líniových alebo plošných. V tomto priestore sú zaradené plochy o výmere 153 415 ha, èo predstavuje 34 % plochy z výmery kraja. |
| C - | priestory ekologicky narušené, ktoré sú charakteristické silnou urbanizáciou krajiny a prevahou súboru stresových prvkov - limitov. Tieto priestory si vyžadujú nielen biologickú ale aj technickú revitalizáciu krajiny. V tomto priestore biotické prvky krajiny sú silno pozmenené spoloèenstvom pod neustálym tlakom stresových prvkov. Tieto priestory majú nedostatok prvkov ochrany prírody, prvky RÚSES sú navrhované na nestabilných plochách a nelesná drevinná vegetácia je nedostatoène zastúpená. V riešenom území zaberajú tieto priestory plochu v nive Váhu, Nitry a Bebravy na celkovej výmere 56 715 ha, èo predstavuje 13 % plochy kraja. |

| Okres | Plocha ekologickej zóny |
| --- | --- |
|  | hodnotná | štandardná | narušená |
|  | ha | % | ha | % | ha | % |
| Bánovce nad Bebravou | 27595 | 59 | 12320 | 27 | 6285 | 14 |
| Ilava | 22245 | 62 | 7175 | 20 | 6480 | 18 |
| Myjava | 8280 | 26 | 23000 | 70 | 1320 | 4 |
| Nové Mesto nad Váhom | 21475 | 37 | 20950 | 36 | 15575 | 27 |
| Partizánske | 16760 | 56 | 7850 | 26 | 5490 | 18 |
| Považská Bystrica | 28105 | 60 | 16975 | 37 | 1220 | 3 |
| Prievidza | 60455 | 63 | 25390 | 26 | 10155 | 11 |
| Púchov | 17625 | 47 | 17025 | 45 | 2850 | 8 |
| Trenèín | 37430 | 55 | 22730 | 34 | 7340 | 11 |
| Kraj | 239970 | 53 | 153415 | 34 | 56715 | 13 |

Pre zachovanie alebo zlepšenie úrovne ekologickej stability vo vymedzených priestoroch, ÚPN VÚC odporúèa nasledovné opatrenia:

priestory A - ekologicky hodnotné - vymedzené v prevažne lesnatých horských územiach s maloplošnými a ve¾koplošnými prvkami ochrany prírody, genofondovými plochami a prvkami RÚSES. Tieto priestory majú vysoký ekostabilizaèný vplyv aj na okolitú krajinu s rozptýlenou formou urbanizácie v podhorí. V týchto územiach treba všetky formy intenzívneho využívania krajiny vylúèi�. Ako hlavný regulatív je ochrana a zve¾aïovanie biotopov územia predovšetkým v súlade so zákonom è.287/1994 Z.z.

priestory B - ekologicky štandardné - v územiach s vidieckou formou tlaku na krajinu, považova� za takmer optimálny stav využívania krajiny. Je treba postupne odstraòova� jednotlivé zdroje stresových prvkov - bodové, líniové a plošné. Súèasne sa odporúèa venova� pozornos�:

zvyšovaniu plôch a línií vegetácie, ich ochranu a obnovu

postupne upravova� štruktúru krajiny

chráni� a obnovova� plochy mokradí

plochy biocentier a biokoridorov považova� za potenciál, ale aj limit pre rozvoj územia a zabezpeèova� ich legislatívnu ochranu

postupne rieši� revitalizáciu vodných tokov a nádrží tak, aby sa zvýšil podiel vegetácie vo forme brehových porastov a zvýšila sa retenèná schopnos� krajiny

priestory C - ekologicky narušené - vyžadujú revitalizáciu krajinnej štruktúry. Sú to územia, kde výrazne absentujú ekostabilizaèné prvky, najmä vegetácia a výrazne ovplyvòujú krajinu stresové prvky. Tieto priestory si vyžadujú komplexný revitalizaèný projekt obnovy krajiny s následným obsahom èiastkových projektov. Predovšetkým je potrebné zabezpeèi�:

inventarizáciu cenných biotopov ako potenciálnych prvkov MÚSES

prednostné spracovanie MÚSES a zabezpeèenie realizácie jeho návrhu v katastroch dotknutých sídiel v priestore C

zvýšenie podielu vegetácie v krajine formou výsadby plošnej a líniovej vegetácie lesov, brehových porastov, ochranných lesných pásov, stromoradí a menších skupín NDV. V riešenom území sa navrhuje niektoré lúky a pasienky v nive Váhu, Nitry a Bebravy zalesni� a vytvori� tak predpoklad pre obnovu spoloèenstiev mäkkých luhov

návrh budovania „ekostabilizaèných mostov“ na podklade zvyškov existujúcej vegetácie, ktoré sa budú postupne dobudováva� vegetaènými úpravami tak, aby vytvárali ekostabilizujúci krajinný prvok s možnos�ou priameho previazania s priestorom B, A

zníženie ve¾kohonovej po¾nohospodárskej výroby na minimum a plochy stabilizova� sie�ou vegetaèných úprav

u hlavných zdrojov stresových prvkov požadova� postupnú zmenu technológie výroby alebo iný výrobný program

pri po¾nohospodárskom obrábaní pôd orbou ponecha� bez orby vsakovací pás trávneho porastu pozd¾ž vodných tokov v šírke 5-10 m

spracovanie štúdie využitia materiálových jám po �ažbe štrku pre výstavbu dia¾nic, ktorá by regulovala mieru exploatácie podnikate¾ských aktivít v prospech ochrany a tvorby krajiny

vybudovanie ekologických prechodov cez dia¾nicu vo vybraných trasách migrácie fauny, ktoré by boli súèas�ou regionálneho biokoridoru

v sídlach, ktoré sa nachádzajú v priestore C prednostne zabezpeèi� realizáciu odkanalizovania a vybudovania ÈOV.

Zmeny krajinnej štruktúry

Osobitným problémom v ekologickom hodnotení krajiny sú oblasti zosuvov nevyužívaných po¾nohospodárskych podhorských pôd, zmenené krajinné štruktúry vplyvom intenzívneho hospodárenia a technických zásahov spojených s odvodnením alebo odlesnením, baníckou èinnos�ou.

Tieto priestory sa obyèajne nachádzajú v priestoroch ekologicky štandardných alebo ekologicky narušených. Opatrenia na zlepšenie ich celkovej krajinnej štruktúry si vyžadujú spracova� osobitný program obnovy a režim hospodárenia. V riešenom území Trenèianskeho kraja sú to najmä nasledovné priestory.

| Okres | Priestor |
| --- | --- |
| Myjava | Vrbovce-Chvojnica-Stará Myjava-Brestovec |
|  | Krajné-Rudník-Myjava |
| Ilava | Mikušovce-Tuchyòa |
| Prievidza | Nováky-Koš-Sebedražie-Lehota pod Vtáènikom-Podhradie pri Novákoch |
|  | Kocurany-Šutovce-Dlžín |
|  | Nedožer-Brezany-Lazany |
|  | Pravenec-Klaèno |
|  | Chvojnica |
|  | Dolné Vestenice-Diviaky-Nitrianske Rudno-Lieš�any |
|  | Ve¾ká Èausa-Chrenovec-Handlová |
|  | Os¾any |
|  | Malá Èausa-Chrenovec |
|  | Ve¾ká Èausa-Hradec-Brusno |
|  | Prievidza-východ - Na banskej |

Strety ekologicky hodnotných prvkov s vybranými stresovými faktormi

Pre zabezpeèenie funkènosti ekologicky hodnotných prvkov krajiny (ÚSES, OPaK, ochranné lesy, genofondové plochy) je treba pozna� priestory, body a línie, kde dochádza k stretom s ¾udskými aktivitami. Preh¾ad týchto stretov je zachytený graficky a uvedený v nasledovnej tabu¾ke. Celkove je vytypovaných 32 stretov, z ktorých je 24 s plochami cestovného ruchu, 6 s dopravnými líniami, 2 s �ažbou surovín.

Strety ekologicky hodnotných prvkov s vybranými stresovými faktormi

Mapový list

Por.

| èís. | Katastrálne územie | Stret záujmov |
| --- | --- | --- |
| 34 - 97- A |
| Lúky | biokoridor - doprava |
| 34 - 97 - B |
| Papradno | biocentrum nadregionálne - cestovný ruch |
| 34 - 97 - C |
| Vršatské Podhradie | ochrana prírody + biocentrum nadregionálne - cestovný ruch |
| 34 - 97 - C |
| Ilava | biocentrum nadregionálne - cesta - dia¾nica |
| 34 - 97 - D |
| Púchov | cestovný ruch - ochranné lesy |
| 34 - 97 - D |
| Považská Bystrica | biocentrum -rýchlostná železnica + cestovný ruch |
| 34 - 98 - C |
| Plevník - Drienové | biocentrum nadregionálne - cestovný ruch |
| 34 - 98 - C |
| Preèín - Domaniža | biokoridor - cesta |
| 33 - 120 - A |
| Šance | biokoridor - cesta |
| 33 - 120 - B |
| Horná Súèa | biocentrum - cestovný ruch |
| 33 - 120 - B |
| Adamov.Kochanovce | biocentrum - cestovný ruch |
| 34 - 109 - A |
| Kubrica | biocentrum - cestovný ruch |
| 34 - 109 - A |
| Soblahov (Ostrý vrch) | cestovný ruch - ochranné lesy |
| 34 - 109 - B |
| Šípkov | biocentrum - cestovný ruch |
| 34 - 110 - A |
| Klaèno | biocentrum - cestovný ruch |
| 33 - 120 - C |
| Stará Myjava | biocentrum - cestovný ruch |
| 33 - 120 - D |
| Kalnica | biocentrum - cestovný ruch |
| 33 - 120 - D |
| Potvorice | biocentrum - doprava D1 |
| 33 - 120 - D |
| Bezovec | ochranné lesy - cestovný ruch |
| 34 - 109 - C |
| Dubodiel | biocentrum - cestovný ruch |
| 34 - 109 - C |
| Trenèianske Mitice | �ažba - ochrana prírody |
| 34 - 109 - D |
| Uhrovské Podhradie | biocentrum nadregionálne - cestovný ruch |
| 34 - 109 - D |
| Uhrovec | biocentrum - cestovný ruch |
| 34 - 109 - D |
| Bánovce nad Bebravou (Dubový brod) | biocentrum - cestovný ruch |
| 34 - 110 - C |
| Bojnice | biocentrum - cestovný ruch |
| 34 - 110 - C |
| Podhradie pri Novákoch | biocentrum + ochrana prírody - cestovný ruch |
| 34 - 110 - D |
| Handlová | biocentrum - cestovný ruch |
| 33 - 132 - B |
| Horná Streda | biocentrum - dia¾nica |
| 33 - 132 - B |
| Dolina | biocentrum - cestovný ruch |
| 34 - 121 - B |
| Brodzany | biocentrum + ochrana prírody - cestovný ruch |
| 34 - 121 - B |
| Ve¾ký Klíž | biocentrum - cestovný ruch |
| 34 - 122 - A |
| Kamenec pod Vtáènikom (Paškova dolina) | biocentrum - cestovný ruch + �ažba |
| 33 - 120 - D |
| Nové Mesto | CHKO - Šajba CA - vodný zdroj Teplièka - sídlisko |

Doprava

Širšie dopravné súvislosti riešeného územia

Je potrebné uvies�, že geografická poloha územia Slovenskej republiky vytvorila podmienky pre návrh medzinárodných dopravných koridorov pre cestný systém (schéma è. 1) a železnièný systém (schéma è.2). Obidva koridory prechádzajú riešeným územím. Naviac týmto územím prechádza vodná cesta Váh (schéma è.3).

Pre územie Slovenskej republiky bol vypracovaný návrh „Koncepcie územného rozvoja Slovenska“ (II. návrh), v ktorom medzinárodné koridory tvoria súèas� koridorov vnútroštátnych (schéma è.4).

Z h¾adiska vnútroštátnych, ako aj medzištátnych potrieb pre územie Trenèianskeho kraja boli stanovené aj koridory vnútroštátneho významu s napojením na územie Èeskej republiky. Urèujúcimi faktormi, ktoré vplývali na návrh tohto typu koridorov je existencia Zlínskej a Olomouckej ekonomicky vyspelej aglomerácie v západnej polohe kraja a existencia významného Banskobystricko - zvolenského �ažiska osídlenia vo východnej polohe kraja. Na severnú èas� riešeného územia má silný vplyv Ostravská aglomerácia.

Pre výh¾adové obdobie je potrebné uvažova� so vznikom významných ekonomických, tým aj dopravných vz�ahov, ktoré si vyžadujú kvantitatívne výkonné a kvalitatívne dokonalé dopravné trasy. Okrem týchto predpokladov je potrebné bra� do úvahy aj ïalšie dopravne významné a ekonomicky rozhodujúce priestory ako Nové Zámky, Komárno a európsky významnú aglomeráciu Budapeš� Schéma è.5).

Súhrnom a výsledkom uvedených úvah je návrh významu mesta Trenèín ako dôležitého dopravného transformaèného uzla celoštátneho a regionálneho významu, vrátane návrhu uvedených dopravných koridorov.

Zásady stanovenia dopravných koridorov transeurópskeho a vnútroštátneho významu

Urèujúcou zásadou - princípom stanovenia dopravných koridorov je potreba zabezpeèenia dokonalého cestného a železnièného spojenia riešeného územia s okolitými regiónmi na území Slovenskej republiky, Èeskej republiky a s ekonomickými pólmi a dopravnými uzlami.

Dopravné koridory boli stanovené v princípe v súèasnosti jestvujúcich trasách cestnej a železniènej dopravy. Predstavujú však kvalitatívny systémový krok v kvalite dopravnej infraštruktúry zodpovedajúci narastajúcim kvalitatívnym a kvantitatívnym požiadavkám dopravných prostriedkov, ktorých technický vývoj je dynamickejší než vývoj, resp. zmeny dopravnej infraštruktúry, ktorej charakteristickým znakom je vysoká zotrvaènos� v èase z titulu vysokých realizaèných finanèných nárokov.

Návrh dopravných koridorov s dopravnými trasami v predpokladaných polohách v území musí vylúèi� realizáciu iných urbanistických aktivít v daných trasách, ktoré by mohli v ïalšom období komplikova�, resp. znemožni� realizáciu navrhovaných dopravných trás v èasových horizontoch v súèasnosti obtiažne exaktne stanovených.

Predstavujú strategický cie¾ rozvoja dopravnej infraštruktúry v území, ktorej postupná realizácia je predmetom koncepèných zámerov èasove definovate¾ných v zmysle vyjadreného strategického cie¾a.

Územný priemet rozvoja dopravných zariadení

Stanovenie základných princípov riešenia dopravnej infraštruktúry

Pre potreby rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry je potrebné vychádza� z týchto základných téz:

riešené územie zaujíma významné postavenie z h¾adiska hospodárstva Slovenskej republiky

západná èas� územia tvorí prihranièné územie s Èeskou republikou

nachádza sa v pásme medzinárodných transeurópskych dopravných koridorov

súèasný stav nadradenej dopravnej infraštruktúry výrazne zaostáva v kvalite a kapacite za zhodnou infraštruktúrou vyspelých európskych krajín.

Vychádzajúc z uvedených skutoèností, cie¾om návrhu nadradenej dopravnej infraštruktúry v rámci riešeného územia bolo technicky a funkène definova� a  vytvori� ucelený a homogénny systém na svojej príslušnej významovej úrovni. Týmto by sa získal významovo diferencovaný, ale vzájomne prepojený systém dopravnej infraštruktúry riešeného územia, ktorý má vyhovova� požiadavkám medzinárodných prepravných nárokov a podporova� rozvoj územia štátu.

Úlohou regionálnej dopravnej infraštruktúry je:

vytvori� optimálne podmienky pre dokonalé spojenie medzi prvkami (sídlami) sídelného systému  riešeného územia

vytvori� podmienky pre vyhovujúce napojenie sídla riešeného územia na nadradenú dopravnú infraštruktúru vnútroštátneho a medzinárodného významu.

Výh¾adové prepravné vz�ahy medzi prvkami sídelnej štruktúry v hraniciach riešeného územia

V danom území v súèasnosti prevládajú a je predpoklad, že aj vo výh¾ade budú prevláda� koncentrické vz�ahy, ktorých kvantita bude závisie� od významu príslušného sídla v štruktúre osídlenia riešeného územia.

V prevažnej miere pôjde o vz�ahy za prácou, do školy a za vybavenos�ou uskutoèòované najvýhodnejším dopravným systémom z h¾adiska cestujúceho.

Všeobecný trend uprednostòovania individuálnej automobilovej dopravy pred ostatnými druhmi dopráv nebude výnimkou ani v riešenom území.

Plošná obsluha územia (jeho urbanizovanej èasti) cestnou a železniènou infraštruktúrou bude vyhovova� výh¾adovej forme urbanizácie územia, ako aj výh¾adovým prepravným nárokom.

Uvedené konštatovanie vyplýva z parciálnych uzáverov hodnotení hlavne cestnej infraštruktúry vypracovaných v predchádzajúcej etape ÚPN VÚC. Je však potrebné v ïalšom období sledova� nárasty dopravných objektov a na základe ich vyhodnotení uskutoèni� potrebné dopravno-inžinierske zásahy.

Zásady de¾by dopravnej práce medzi jednotlivými druhmi osobnej dopravy

S oh¾adom na trasy železnièných tratí , hustotu cestnej sieti a prudký vzrast stupòa automobilizácie, treba oèakáva� výrazný podiel automobilovej individuálnej dopravy na celkovej preprave osôb v rámci riešeného územia.

Na osobnú železniènú dopravu na jej výh¾adový rozvoj negatívne vplýva nieko¾ko faktorov:

znižovanie èetnosti vlakových spojov

nízka technická úroveò dopravných prostriedkov

nežiadúca kvalita železnièných tratí

súèasný pokles dopravných vz�ahov, menovite v dochádzkach za prácou a vybavenos�ou

zámery o vyèlenení nerentabilných železnièných tratí zo stany MDPaT SR.

Na osobnú hromadnú cestnú dopravu z poh¾adu jej perspektívneho rozvoja negatívne vplýva permanentný pokles autobusových liniek, spojov a zvyšovanie cien cestovných lístkov, pokles dopravných vz�ahov v dochádzkach do zamestnania a za vybavenos�ou.

V návrhu osobnej hromadnej dopravy a to cestnej, tak aj železniènej ÚPN VÚC zoh¾adnil:

medzištátne dohody

európske rozvojové trendy

požiadavky rozvoja územia štátu

požiadavky rozvoja riešeného územia.

Formulovanie požiadaviek na úpravy alebo realizácie dopravných sietí a dopravných zariadení

Návrh dopravnej infraštruktúry vyjadruje strategický zámer ako realizova� optimálne cie¾ové riešenie dopravnej infraštruktúry v riešenom území.

Cie¾om návrhu je vytvorenie územnej rezervy, ktorá umožní následnú realizáciu jednotlivých trás a ostatných dopravných zariadení pod¾a vznikajúcich potrieb rozvoja riešeného územia, štátu alebo požiadaviek tranzitnej medzinárodnej prepravy. Predmetná územná rezerva vytvára podklad pre vylúèenie alokácie akýchko¾vek zariadení slúžiacich inému funkènému využívaniu územia.

Je nutné zdôrazni�, že pri návrhu hlavne nadradenej dopravnej infraštruktúry sa zoh¾adòoval faktor èasu, ktorý ovplyvòoval dopravný význam príslušnej dopravnej trasy vyjadrený doporuèeným stavebno-technickým zákrokom.

V prvej návrhovej etape sa vychádza zo Zásad pre realizáciu územného rozvoja Koncepcie územného rozvoja Slovenska“II. návrh, v ïalšej vývojovej fáze ako výh¾adovej sa povyšujú trasy do kategórií v zmysle platných STN.

Prvá návrhová fáza do roku 2005 vyjadruje zámer odstráni� v súèasnosti známe dopravno-technické, ako aj ekologické nedostatky trás, oproti tomu však ïalšia etapa do roku 2015 vyjadruje zámer definitívneho riešenia príslušnej trasy z h¾adiska dopravno-inžinierskeho a v neposlednom rade aj z h¾adiska ochrany urbanistickej štruktúry (sídiel) pred nežiadúcimi úèinkami dopravného procesu.

Definitívne riešenie trás bude plne vyhovova� predpokladaným prepravným nárokom a bude tvori� jeden z významných faktorov podporujúcich komplexný rozvoj dotknutých územných èastí riešeného územia a jeho susediacich regiónov.

Výpoèet výh¾adového za�aženia cestnej siete nadradeného významu (cesty I. triedy a dia¾nice) pre riešené územie je vyjadrený v nasledovných tabu¾kách.

Výh¾adové koeficienty rastu intenzity dopravy do roku 2030

| Výh¾adové koeficienty rastu intenzity dopravy na cestnej sieti SR |
| --- |
| Rok | Dia¾nice | I. trieda | I. trieda* | II. trieda | III. trieda | Celá sie� |
| 1995 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2000 | 1,27 | 0,98 | 1,11 | 1,06 | 1,00 | 1,07 |
| 2005 | 1,59 | 0,73 | 1,22 | 1,12 | 1,01 | 1,16 |
| 2010 | 1,86 | 0,73 | 1,32 | 1,19 | 1,01 | 1,24 |
| 2015 | 2,09 | 0,74 | 1,41 | 1,24 | 1,02 | 1,31 |
| 2020 | 2,28 | 0,79 | 1,49 | 1,31 | 1,02 | 1,40 |
| 2025 | 2,45 | 0,85 | 1,57 | 1,38 | 1,02 | 1,49 |
| 2030 | 2,55 | 0,93 | 1,64 | 1,45 | 1,03 | 1,57 |

Výh¾adové koeficienty rastu intenzity dopravy pod¾a druhu vozidiel

| Výh¾adové koeficienty rastu intenzity dopravy pod¾a druhu vozidiel |
| --- |
| Rok | �ažké vozidlá | Osobné vozidlá | Motocykle | Celá sie� |
| Dia¾nice |
| 1995 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2000 | 1,14 | 1,31 | 1,42 | 1,27 |
| 2005 | 1,27 | 1,68 | 1,71 | 1,59 |
| 2010 | 1,36 | 1,99 | 2,00 | 1,86 |
| 2015 | 1,40 | 2,27 | 2,28 | 2,09 |
| 2020 | 1,42 | 2,51 | 2,43 | 2,28 |
| 2025 | 1,42 | 2,71 | 2,57 | 2,45 |
| 2030 | 1,41 | 2,85 | 2,71 | 2,55 |
| Cesty I. triedy |
| 1995 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2000 | 0,88 | 1,01 | 1,00 | 0,98 |
| 2005 | 0,61 | 0,77 | 0,74 | 0,73 |
| 2010 | 0,59 | 0,78 | 0,74 | 0,73 |
| 2015 | 0,57 | 0,79 | 0,74 | 0,74 |
| 2020 | 0,60 | 0,85 | 0,78 | 0,79 |
| 2025 | 0,64 | 0,91 | 0,85 | 0,85 |
| 2030 | 0,69 | 1,00 | 0,92 | 0,93 |
| Cesty I. triedy* (bez vplyvu výstavby dia¾nic) |
| 1995 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2000 | 1,00 | 1,14 | 1,11 | 1,11 |
| 2005 | 1,02 | 1,29 | 1,22 | 1,22 |
| 2010 | 1,05 | 1,40 | 1,29 | 1,32 |
| 2015 | 1,09 | 1,51 | 1,40 | 1,41 |
| 2020 | 1,14 | 1,60 | 1,48 | 1,49 |
| 2025 | 1,19 | 1,69 | 1,55 | 1,57 |
| 2030 | 1,23 | 1,77 | 1,63 | 1,64 |
| Cesty II. triedy |
| 1995 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2000 | 0,92 | 1,10 | 1,04 | 1,06 |
| 2005 | 0,92 | 1,18 | 1,13 | 1,12 |
| 2010 | 0,94 | 1,26 | 1,17 | 1,19 |
| 2015 | 0,96 | 1,31 | 1,26 | 1,24 |
| 2020 | 1,01 | 1,40 | 1,30 | 1,31 |
| 2025 | 1,06 | 1,47 | 1,39 | 1,38 |
| 2030 | 1,11 | 1,55 | 1,43 | 1,45 |
| Cesty III. triedy |
| 1995 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2000 | 0,93 | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| 2005 | 0,89 | 1,05 | 1,00 | 1,01 |
| 2010 | 0,88 | 1,06 | 1,00 | 1,01 |
| 2015 | 0,88 | 1,06 | 1,00 | 1,02 |
| 2020 | 0,88 | 1,07 | 1,00 | 1,02 |
| 2025 | 0,89 | 1,07 | 1,00 | 1,02 |
| 2030 | 0,89 | 1,08 | 1,00 | 1,03 |

Výh¾adové koeficienty pod¾a druhu vozidiel pre celú cestnú sie�

| Výh¾adové koeficienty pod¾a druhu vozidiel pre celú cestnú sie� |
| --- |
| Rok | �ažké vozidlá | Osobné vozidlá | Motocykle | Celá sie� |
| 1995 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2000 | 0,96 | 1,11 | 1,09 | 1,07 |
| 2005 | 0,95 | 1,23 | 1,17 | 1,16 |
| 2010 | 0,98 | 1,32 | 1,26 | 1,24 |
| 2015 | 1,01 | 1,40 | 1,30 | 1,31 |
| 2020 | 1,06 | 1,51 | 1,39 | 1,40 |
| 2025 | 1,12 | 1,60 | 1,48 | 1,49 |
| 2030 | 1,18 | 1,69 | 1,56 | 1,57 |

Zdroj: Slovenská správa ciest Bratislava (1996)

Výpoèet výh¾adového za�aženia cestnej siete nadradeného významu

| Okres | Oznaèenie | Oznaèenie | RPDI/24 hod. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cesty | úseku | 1995 | 2000 | 2005 | 2015 |
| Bánovce n/Bebravou | I/50 | 80659 | 4302 | 4775 | 5248 | 6065 |
|  | bez vplyvu | 80662 | 6253 | 6941 | 7628 | 8816 |
|  | dia¾nice | 80661 | 7026 | 7799 | 8572 | 9907 |
| 83660 | 4083 | 4532 | 4981 | 5757 |
| 83668 | 3631 | 4030 | 4430 | 5120 |
| 83651 | 4211 | 4674 | 5137 | 5937 |
|  | II/579 | 82740 | 3400 | 3604 | 3808 | 4938 |
| Ilava | Výpoèet pod¾a var. I. bez vplyvu dia¾nice |
|  | I/61 | 90019 | 12147 | 4045 | 4446 | 5138 |
|  | D1 | Návrh | - | 9438 | 10373 | 11989 |
|  | I/61 | 90011 | 15201 | 5062 | 5563 | 6430 |
|  | D1 | Návrh | - | 11811 | 12982 | 15003 |
|  | I/61 | 90012 | 14223 | 4736 | 5206 | 6016 |
|  | D1 | Návrh | - | 11051 | 12146 | 14038 |
|  | I/61 | 90010 | 11949 | 3979 | 4373 | 5054 |
|  | D1 | Návrh | - | 9284 | 10205 | 11794 |
|  | I/61 | 90021 | 12427 | 4138 | 4548 | 5256 |
|  | D1 | Návrh | - | 9656 | 10613 | 12266 |
|  | I/61 | 90022 | 11623 | 3870 | 4254 | 4916 |
|  | D1 | Návrh | - | 9031 | 9926 | 11472 |
|  | I/61 | 90026 | 8904 | 2965 | 3259 | 3766 |
|  | D1 | Návrh | - | 6918 | 7604 | 8789 |
|  | Výpoèet pod¾a var. II. dia¾nièné koeficienty |
|  | I/61 | 90019 | 12147 | 4628 | 5794 | 7616 |
|  | D1 | Návrh | - | 10799 | 13520 | 17771 |
|  | I/61 | 90011 | 15201 | 5791 | 7251 | 9531 |
|  | D1 | Návrh | - | 13514 | 16919 | 22239 |
|  | I/61 | 90012 | 14223 | 5419 | 6784 | 8918 |
|  | D1 | Návrh | - | 12644 | 15831 | 20808 |
|  | I/61 | 90010 | 11949 | 4552 | 5699 | 7492 |
|  | D1 | Návrh | - | 10623 | 13300 | 17481 |
|  | I/61 | 90021 | 12427 | 4735 | 5928 | 7792 |
|  | D1 | Návrh | - | 11047 | 13831 | 18180 |
|  | I/61 | 90022 | 11623 | 4428 | 5544 | 7288 |
|  | D1 | Návrh | - | 10333 | 12936 | 17004 |
|  | I/61 | 90026 | 8904 | 3392 | 4247 | 5583 |
|  | D1 | Návrh | - | 7916 | 9910 | 13026 |
|  | II/574 | 92788 | 599 | 635 | 630 | 743 |
| 92770 | 859 | 910 | 962 | 1065 |
| 93222 | 2332 | 2472 | 2612 | 2892 |
| 93221 | 3770 | 3996 | 4222 | 4675 |
|  | II/507 | 92198 | 1244 | 1319 | 1393 | 1543 |
| 92190 | 1898 | 2012 | 2126 | 2354 |
| 92200 | 1879 | 1992 | 2104 | 2330 |
| 92206 | 1705 | 1807 | 2114 | 2114 |
| Myjava | II/581 | 83569 | 2993 | 3173 | 3352 | 3711 |
| 80960 | 1837 | 1947 | 2057 | 2278 |
| 80961 | 3117 | 3304 | 3491 | 3865 |
|  | II/501 | 82010 | 1314 | 1393 | 1472 | 1629 |
| 82011 | 3008 | 3188 | 3369 | 3730 |
|  | II/499 | 81870 | 494 | 523 | 553 | 612 |
| 81880 | 1291 | 1368 | 1446 | 1601 |
| 81890 | 968 | 1027 | 1084 | 1200 |
| 81881 | 1148 | 1217 | 1286 | 1424 |
| 83981 | 2330 | 2470 | 2610 | 2889 |
| 83561 | 6756 | 7161 | 7567 | 8377 |
| 81872 | 5202 | 5514 | 5826 | 6450 |
| Nové Mesto n/Váhom | D61 | 87070 | 7467 | 9483 | 11872 | 15606 |
|  | I/61 | 80250 | 3279 | 3640 | 4000 | 4623 |
|  | Výpoèet pod¾a var. I. bez vplyvu dia¾nice |
|  | I/61 | 80257 | 10778 | 3589 | 3944 | 4559 |
|  | D61 | Návrh | - | 8374 | 9205 | 10638 |
|  | I/61 | 80258 | 11026 | 3671 | 4035 | 4664 |
|  | D61 | Návrh | - | 8567 | 9417 | 10883 |
|  | I/61 | 80260 | 12420 | 4136 | 4545 | 5254 |
|  | D61 | Návrh | - | 9650 | 10607 | 12258 |
|  | I/61 | 80270 | 13620 | 4535 | 4985 | 5761 |
|  | D61 | Návrh | - | 10583 | 11631 | 13443 |
|  | Výpoèet pod¾a var. II. dia¾nièné koeficienty |
|  | I/61 | 80257 | 10778 | 4106 | 5141 | 6758 |
|  | D61 | Návrh | - | 9582 | 11996 | 15768 |
|  | I/61 | 80258 | 11026 | 4201 | 5259 | 6913 |
|  | D61 | Návrh | - | 9802 | 12272 | 16131 |
|  | I/61 | 80260 | 12420 | 4732 | 5924 | 7787 |
|  | D61 | Návrh | - | 11041 | 13824 | 18171 |
|  | I/61 | 80270 | 13620 | 5189 | 6497 | 8540 |
|  | D61 | Návrh | - | 12108 | 15159 | 19926 |
|  | I/54 | 81830 | 1528 | 1696 | 1864 | 2154 |
|  | bez vplyvu | 81840 | 3186 | 3536 | 3886 | 4492 |
|  | dia¾nice | 81846 | 4124 | 4577 | 5031 | 5815 |
| 81842 | 4671 | 5185 | 5698 | 6586 |
| 81841 | 9807 | 10886 | 11964 | 13827 |
|  | II/507 | 82240 | 1029 | 1091 | 1152 | 1276 |
| 82220 | 1448 | 1535 | 1622 | 1795 |
| 82219 | 1215 | 1287 | 1361 | 1506 |
|  | II/504 | 82079 | 2234 | 2368 | 2502 | 2770 |
| 82080 | 6377 | 6759 | 7142 | 7907 |
| 82082 | 4767 | 5053 | 5339 | 5911 |
| 82081 | 10193 | 10804 | 11416 | 12639 |
|  | II/581 | 85539 | 3246 | 3441 | 3635 | 4025 |
| 85531 | 5427 | 5752 | 6078 | 6729 |
| 85532 | 4101 | 4347 | 4593 | 5085 |
| 80980 | 4053 | 4296 | 4539 | 5026 |
| 80990 | 4829 | 5119 | 5408 | 5988 |
| Partizánske | I/64 | 80600 | 5398 | 5914 | 6500 | 7512 |
|  | bez vplyvu | 80612 | 6884 | 7641 | 8398 | 9706 |
|  | dia¾nice | 80611 | 7660 | 8502 | 9345 | 10800 |
| 80620 | 6063 | 6730 | 7397 | 8549 |
| 80628 | 4678 | 5192 | 5707 | 6596 |
|  | II/579 | 82741 | 3982 | 4221 | 4460 | 4938 |
| 82740 | 3400 | 3604 | 3808 | 4216 |
| 83670 | 2700 | 2802 | 3024 | 3348 |
| 83697 | 2727 | 2890 | 3054 | 3381 |
|  | II/511 | 82459 | 2425 | 2570 | 2716 | 3007 |
| Považská Bystrica | Výpoèet pod¾a var. I. bez vplyvu dia¾nice |
|  | I/61 | 90040 | 9188 | 3059 | 3363 | 3886 |
|  | D1 | Návrh | - | 7141 | 7846 | 9069 |
|  | I/61 | 90041 | 11078 | 3689 | 4054 | 4686 |
|  | D1 | Návrh | - | 8608 | 9461 | 10934 |
|  | I/61 | 90050 | 8970 | 2987 | 3283 | 3794 |
|  | D1 | Návrh | - | 6970 | 7660 | 8854 |
|  | I/61 | 90059 | 9858 | 3283 | 3608 | 4170 |
|  | D1 | Návrh | - | 7659 | 8419 | 9730 |
|  | I/61 | 90042 | 11265 | 3751 | 4123 | 4765 |
|  | D1 | Návrh | - | 8753 | 9620 | 11119 |
|  | Výpoèet pod¾a var. II. dia¾nièné koeficienty |
|  | I/61 | 90040 | 9188 | 3500 | 4383 | 5761 |
|  | D1 | Návrh | - | 8169 | 10226 | 18627 |
|  | I/61 | 90041 | 11078 | 4220 | 5284 | 6946 |
|  | D1 | Návrh | - | 9849 | 12330 | 16207 |
|  | I/61 | 90050 | 8970 | 3340 | 4279 | 5624 |
|  | D1 | Návrh | - | 7792 | 9983 | 13123 |
|  | I/61 | 90059 | 9858 | 3756 | 4702 | 6181 |
|  | D1 | Návrh | - | 8764 | 10972 | 14422 |
|  | I/61 | 90042 | 11265 | 4292 | 5373 | 7063 |
|  | D1 | Návrh | - | 10015 | 12538 | 16481 |
|  | II/507 | 92240 | 5407 | 5731 | 6056 | 6705 |
| 92230 | 4567 | 4841 | 5115 | 5663 |
| 92220 | 4388 | 4651 | 4915 | 5441 |
|  | II/517 | 92380 | 3145 | 3333 | 3522 | 3900 |
| 92390 | 1383 | 1466 | 1549 | 1715 |
| 92372 | 10601 | 11237 | 11873 | 13145 |
| 92381 | 10691 | 11332 | 11974 | 13357 |
| 92371 | 14449 | 15316 | 16183 | 17917 |
| Prievidza | I/50 | 92099 | 4953 | 5477 | 6043 | 6984 |
|  | bez vplyvu | 92100 | 6366 | 7066 | 7766 | 8976 |
|  | dia¾nice | 92101 | 5666 | 6289 | 6913 | 7989 |
| 92102 | 9808 | 10887 | 11965 | 13830 |
| 93272 | 12666 | 14059 | 15452 | 17860 |
| 93271 | 13113 | 14555 | 15997 | 18489 |
| 92110 | 5573 | 6186 | 6799 | 7858 |
| 92120 | 4422 | 4908 | 5395 | 6235 |
| 92122 | 6249 | 6936 | 7623 | 8 811 |
| 92121 | 4783 | 5309 | 5835 | 6744 |
| 92138 | 3790 | 4207 | 4624 | 5343 |
|  | I/64 | 91470 | 3986 | 4424 | 4863 | 5620 |
|  | bez vplyvu | 91460 | 5857 | 6500 | 7145 | 8258 |
|  | dia¾nice | 91462 | 7601 | 8437 | 9273 | 10717 |
| 91461 | 7241 | 8037 | 8834 | 10209 |
| 91443 | 11324 | 12569 | 13815 | 15266 |
| 91442 | 12055 | 13381 | 14707 | 16997 |
| 91441 | 11362 | 12612 | 13862 | 16020 |
| 91420 | 1605 | 1781 | 1958 | 2326 |
| 91419 | 1271 | 1411 | 1550 | 1792 |
|  | II/519 | 91488 | 2449 | 2596 | 2742 | 3036 |
|  | II/512 | 90347 | 1167 | 1237 | 1307 | 1447 |
| Púchov | Výpoèet pod¾a var. I. bez vplyvu dia¾nice |
|  | I/61 | 90027 | 8371 | 2788 | 3064 | 3541 |
|  | D1 | Návrh | - | 6504 | 7149 | 8262 |
|  | I/61 | 90030 | 7990 | 2660 | 2924 | 3380 |
|  | D1 | Návrh | - | 6209 | 6824 | 7886 |
|  | I/61 | 90040 | 9188 | 3060 | 3363 | 3418 |
|  | D1 | Návrh | - | 7139 | 7846 | 7975 |
|  | Výpoèet pod¾a var. II. dia¾nièné koeficienty |
|  | I/61 | 90027 | 8371 | 3189 | 3993 | 5248 |
|  | D1 | Návrh | - | 7442 | 9317 | 12247 |
|  | I/61 | 90030 | 7990 | 3044 | 3811 | 5009 |
|  | D1 | Návrh | - | 7103 | 8893 | 11690 |
|  | I/61 | 90040 | 9188 | 3498 | 4379 | 5756 |
|  | D1 | Návrh | - | 8161 | 10217 | 13430 |
|  | I/49 | 91060 | 2233 | 2479 | 2724 | 3148 |
|  | bez vplyvu | 91070 | 2210 | 2453 | 2696 | 3116 |
|  | dia¾nice | 91080 | 3089 | 3429 | 3769 | 4355 |
| 91081 | 1987 | 2205 | 2424 | 2801 |
| 91082 | 6010 | 6671 | 7332 | 8474 |
| 91090 | 4183 | 4643 | 5103 | 5898 |
|  | II/507 | 92220 | 4388 | 4651 | 4915 | 5441 |
| 92212 | 5734 | 6078 | 6422 | 7110 |
| 92211 | 4342 | 4603 | 4863 | 5384 |
| 92210 | 2384 | 2527 | 2670 | 2956 |
| Trenèín | Výpoèet pod¾a var. I. bez vplyvu dia¾nice |
|  | I/61 | 80030 | 12290 | 4093 | 4498 | 5199 |
|  | D1 | Návrh | - | 9549 | 10496 | 12130 |
|  | I/61 | 80034 | 15895 | 5293 | 5818 | 6724 |
|  | D1 | Návrh | - | 12350 | 13571 | 15685 |
|  | I/61 | 80031 | 14831 | 4939 | 5428 | 6274 |
|  | D1 | Návrh | - | 11523 | 12666 | 14368 |
|  | I/61 | 80032 | 24403 | 8126 | 8932 | 10322 |
|  | D1 | Návrh | - | 18961 | 20840 | 24086 |
|  | I/61 | 80033 | 14863 | 4949 | 5440 | 6285 |
|  | D1 | Návrh | - | 11549 | 12693 | 14670 |
|  | I/61 | 80040 | 15862 | 5282 | 5805 | 6709 |
|  | D1 | Návrh | - | 12325 | 13547 | 15656 |
|  | I/61 | 80050 | 12785 | 4257 | 4679 | 5408 |
|  | D1 | Návrh | - | 9934 | 10919 | 12619 |
|  | I/61 | 80035 | 27346 | 9106 | 10008 | 11567 |
|  | D1 | Návrh | - | 21248 | 23354 | 26991 |
|  | I/61 | 90011 | 15201 | 5062 | 5563 | 6430 |
|  | D1 | Návrh | - | 11811 | 12982 | 15003 |
|  | I/61 | 90012 | 14223 | 4736 | 5206 | 6016 |
|  | D1 | Návrh | - | 11052 | 12146 | 14038 |
|  | Výpoèet pod¾a var. II. dia¾nièné koeficienty |
|  | I/61 | 80030 | 12290 | 4682 | 5862 | 7706 |
|  | D1 | Návrh | - | 10926 | 13679 | 17980 |
|  | I/61 | 80034 | 15895 | 6090 | 7582 | 9966 |
|  | D1 | Návrh | - | 14211 | 17691 | 23254 |
|  | I/61 | 80031 | 14831 | 5650 | 7074 | 9299 |
|  | D1 | Návrh | - | 13185 | 16507 | 21698 |
|  | I/61 | 80032 | 24403 | 9298 | 11640 | 15300 |
|  | D1 | Návrh | - | 21694 | 27161 | 35702 |
|  | I/61 | 80033 | 14863 | 5663 | 7089 | 9319 |
|  | D1 | Návrh | - | 13213 | 16543 | 21745 |
|  | I/61 | 80040 | 15862 | 6043 | 7566 | 9945 |
|  | D1 | Návrh | - | 14102 | 17654 | 23207 |
|  | I/61 | 80050 | 12785 | 4871 | 6098 | 8016 |
|  | D1 | Návrh | - | 11366 | 14230 | 18705 |
|  | I/61 | 80035 | 27346 | 10419 | 13044 | 17146 |
|  | D1 | Návrh | - | 24310 | 30436 | 40007 |
|  | I/61 | 90011 | 15201 | 5791 | 7251 | 9531 |
|  | D1 | Návrh | - | 13514 | 16919 | 22239 |
|  | I/61 | 90012 | 14223 | 5419 | 6784 | 8918 |
|  | D1 | Návrh | - | 12644 | 15831 | 20808 |
|  | I/50 | 80000 | 2302 | 2555 | 2808 | 3246 |
|  | bez vplyvu | 80016 | 2049 | 2274 | 2500 | 2889 |
|  | dia¾nice | 80017 | 4727 | 5247 | 5767 | 6665 |
| 80026 | 5720 | 6349 | 6978 | 8065 |
| 80630 | 5675 | 6299 | 6923 | 8002 |
| 80640 | 4572 | 5075 | 5578 | 6446 |
| 80658 | 4294 | 4766 | 5239 | 6054 |
|  | I/57 | 80699 | 742 | 827 | 905 | 1046 |
|  | bez vplyvu | 80690 | 5050 | 5605 | 6161 | 7120 |
|  | dia¾nice | 80691 | 1912 | 2122 | 2333 | 2696 |
|  | II/507 | 82270 | 2393 | 2537 | 2680 | 2967 |
| 82260 | 3007 | 3187 | 3368 | 3729 |
| 81823 | 4917 | 5212 | 5507 | 5948 |
| 81822 | 12726 | 13490 | 14253 | 15780 |
| 81821 | 8518 | 9029 | 9540 | 10560 |
| 82250 | 1775 | 1881 | 1988 | 2201 |
| 82240 | 1029 | 1091 | 1152 | 1276 |
| 82272 | 2161 | 2290 | 2420 | 2680 |
| 82271 | 3957 | 4194 | 4432 | 4907 |
|  | II/516 | 82510 | 1990 | 2109 | 2228 | 2468 |
| 82520 | 3986 | 4225 | 4464 | 4943 |

Výh¾adové koeficienty rastu intenzity dopravy

| Výh¾adové koeficienty rastu intenzity dopravy |
| --- |
| Rok | Dia¾nice | I. trieda | I. trieda* | II. trieda |
| 1995 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2000 | 1,27 | 0,98 | 1,11 | 1,06 |
| 2005 | 1,59 | 0,73 | 1,22 | 1,12 |
| 2015 | 2,09 | 0,74 | 1,41 | 1,24 |

Zdroj: SSC Bratislava, 1996

* bez vplyvu výstavby dia¾nice

Poznámka:

Pre výpoèet predpokladaného za�aženia úseku budúcej trasy dia¾nice D61/D1 sa vychádza z nasledovných predpokladov:

výh¾adové koeficienty rastu intenzity dopravy

výh¾adové hodnoty RPDI/24 hod. pre trasu I/61

rozdelenie dopravy medzi jestvujúcu trasu I/61 a plánovanú D61 pod¾a skutkového stavu v profiloch

D61 úsek è. 87070 RPDI 1995	 =   7 467 voz./24 hod.

I/61 úsek è. 80250   RPDI 1995	 =   3 279 voz./24 hod.

Spolu:		   RPDI 1995	 = 10 746 voz./24 hod.

Rozdelenie za�aženia	D61	 = 69,5 % ( 70 %

I/61	 = 30,5 % ( 30 %

Pre výpoèet za�aženia koridoru (D61 + I/61) sa berie do úvahy RPDI I/61 prenásobený výh¾adovými koeficientami pod¾a SSC pre jednotlivé èasové horizonty bez vplyvu výstavby dia¾nice (var. I.).

Pre výpoèet za�aženia koridoru (D61 + I/61) sa berie do úvahy RPDI I/61 prenásobený výh¾adovými koeficientami pod¾a SSC pre jednotlivé èasové horizonty platnými pre dia¾nice (var. II.).

Predpokladané za�aženie ciest v intravilánoch sídiel, pod¾a sèítania dopravy v r.1995 je znázornené na schémach "D - S".

Dopravné zariadenia cestnej dopravy

Trasy cestnej dia¾niènej dopravy

Sú tvorené úsekmi dia¾nice D61 (Horná Streda-Chocholná - Velèice) a dia¾nice D1 (Skala-Sverepec), ktoré sú predmetom postupnej realizácie do roku 2005 (pod¾a harmonogramu MDPaT SR, schéma è. 6)) a ktoré sú súèas�ami transeurópskych cestných koridorov. Zatia¾ nedoriešeným významným problémom na území Trenèianskeho kraja zostáva prechod trasy dia¾nice D1 cez územie Považskej Bystrice, ktorej variantné riešenia (schéma è.7) sú v súèasnosti v štádiu hodnotenia pod¾a zákona è.127/1994 Z. z.

Ukonèením výstavby dia¾nièných úsekov sa uskutoèní významný presun intenzity automobilovej dopravy z cesty I/61 na dia¾nicu D61/D1, menovite dopravy na väèšie vzdialenosti. Cesta I/61 prevezme prepravu na krátke vzdialenosti a bude ma� charakter regionálneho cestného �ahu, ktorý bude plni� funkciu zbernej trasy pre dopravu uskutoèòovanú na cestách II., resp. III. triedy smerujúcu na dia¾nicu D61/D1.

Predpokladané výh¾adové denné za�aženie cestného koridoru Považia v roku 2015 je graficky naznaèené v schéme „A“. Predpokladané výh¾adové denné za�aženie trás dia¾nic D61/D1 prechádzajúcich Považím pre rok 2015 je vyznaèené v schéme „B“.

Trasy cestnej dopravy

Trasy tejto cestnej kategórie prechádzajú územiami okresov Trenèín, Púchov, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske. Treba zdôrazni�, že ide o trasy smerovej orientácie západ-východ a èiastoène sever-juh. Sú to trasy ve¾mi významné z h¾adiska rozvoja nimi dotknutých území, lebo tvoria jeden z jeho urèujúcich faktorov.

V návrhu trás cestnej dopravy sa zoh¾adòoval faktor èasu, pod¾a ktorého

v etape návrhu ÚPN VÚC sa vychádzalo z charakteristiky cestných trás pod¾a „KURS - II. návrh“, ktorá dotknuté cestné trasy charakterizuje ako „cesty I. triedy s úsekmi rýchlostných komunikácií“

pre výh¾adové obdobie sa uvažuje v závislosti od výh¾adového nárastu intenzity dopravy a ekonomickej aktivity okolitého územia s ich úpravou na súvislé rýchlostné cesty

Formulovanie požiadaviek na úpravy a realizácie ciest

Prvá etapa sa zameriava na postupné odstraòovanie v súèasnosti známych technických nedostatkov trás, ako aj odstraòovanie konfliktných situácií s h¾adiska ochrany životného prostredia, odstraòovaním prie�ahov týchto ciest cez územia sídiel. Vzh¾adom na to, že trasy týchto ciest prechádzajú údoliami s vysokou mierou urbanizácie, ich návrh a následne realizáciu je potrebné zamera� na ochranu sídiel predovšetkým výstavbou obchvatov proti tranzitnej cestnej doprave. Táto skutoènos� je kritickejšia okolo malých obcí, u ktorých tranzitná doprava predstavuje až 80 % z celkovej dopravy v obci. Pomerne vysoký poèet sídiel na cestných �ahoch vyvoláva potrebu samostatnej cestnej trasy v území s návrhovými parametrami trás V=80-100 km/hod. v závislosti od konfigurácie terénu, ktoré by umožnili výh¾adovú dostavbu ïalšieho jazdného pásu za úèelom získania smerove rozdelenej 4-pruhovej cesty ako definitívneho stavu realizácie.

Návrh trás cestnej dopravy

Trasa cesty v úseku štátna hranica ÈR/SR-Drietoma-Trenèín je navrhovaná v súlade s Koncepciou dopravy MDPaT SR ako dia¾nica D1. V tejto súvislosti je potrebné uvies�, že Èeská republika v rámci rozvoja siete dia¾nic a rýchlostných ciest v súèasnosti neuvažuje s týmto ïialnièným prepojením, predovšetkým z dôvodu ochrany prírody. Z Trenèína trasa pokraèuje smerom na Prievidzu a Banskú Bystricu v trase I/50 zaradenej do siete európskych ciest E-572.

Návrh cesty I/50 vychádza z potreby rýchleho spojenia okresných sídiel - Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Prievidza s krajským sídlom v Trenèíne. Ide o cestnú trasu, ktorú je potrebné uvažova� v šírkovom usporiadaní pod¾a kategórie S 22,5/100 s obmedzeným prístupom. Pre túto treba ponecha� územnú rezervu. Návrh cesty I/50 v úseku Prievidza - hranica kraja, je ovplyvnený hustou intenzitou zástavby, z èoho vyplýva návrh trasy mimo sídelné útvary.

V prípadoch, v ktorých bude trasa cesty I/50 realizovaná mimo intravilány obcí, sa odporúèa jestvujúce prie�ahy cesty I/50 prekategorizova� na cesty II. triedy, lokálne prepojenia obcí.

V zmysle schválených ÚHZ VÚC okresu Prievidza uvažuje návrh ÚPN VÚC s vedením trasy cesty I/64 východným okrajom mesta Prievidza, ktoré sa vzh¾adom na rozhodnutie MP SR è.553/98 - 510 zo dòa 6.2.1998 k perspektívnemu použitu PPF navrhuje ako územná rezerva pre výh¾adové obdobie. Pokraèovaním v úseku Prievidza-Nitrianske Pravno sa uvažuje s vedením novej trasy mimo intravilány obcí.

Za úèelom rozvoja vz�ahov územia Hornej Nitry a južného Turca treba vytvori� technické podmienky pre homogenizáciu cesty II/519 po hranicu Žilinského kraja (s pokraèovaním do obce Jaseno a s pokraèovaním v koridore cesty III/06545 do Turèianskych Teplíc) do súvislého cestného �ahu Nitrianske Pravno-Jaseno-Turèianske Teplice-Banská Bystrica vo výh¾adovom období ako cestu I. triedy.

Vo výh¾adovom období po roku 2015, v prípade vysokej intenzity na ceste II/519 v úseku Nitrianske Pravno - Diviaky , ktorá prepája cestu I/ 64 s cestou I/65 je možné uvažova� s cestným prepojením týchto komunikácií samostatnou trasou (tunelový variant).

V rámci ponitriansko-trenèiansko-žilinského koridoru trasu cesty II/592  Bánovce nad Bebravou-Nadlice  a cestu I/64 v úseku Chynorany-Topo¾èany-Nitra v súlade so Zásadami pre realizáciu územného rozvoja KURS - II. návrh je potrebné realizova� ako trasu I. triedy s úsekmi rýchlostných komunikácií. Treba poznamena�, že množstvo obcí v uvedenej trase si vyžiada samostatné smerové riešenie s možnos�ou rozšírenia trasy na 4-pruhovú smerove rozdelenú cestu.

Z dôvodov potreby prepojenia okresného sídla Partizánske s krajským sídlom Trenèín, kde sa predpokladá vyššia frekvencia dopravných vz�ahov, návrh ÚPN VÚC uvažuje s úpravou cesty II/579 v úseku od I/64 (Partizánske - miestna èas� Ve¾ké Bielice) po komunikáciu I/50 (Hradište).

V návrhovom období sa uvažuje s prekládkou cesty I/64 v úseku Chynorany-Nováky do novej trasy mimo intravilán obcí. Pôvodnú trasu tejto cesty, ktorá prechádza obcami je možné prekategorizova� do II. kategórie, s funkciou trasy lokálneho významu.

Cesta I/49 v úseku štatna hranica ÈR/SR-Lysá pod Makytou-Púchov po križovatku dia¾nièného privádzaèa (v súlade s ÚPN SÚ) s II/507 bude plni� funkciu nadregionálnu (medzištátnu), ako západo-východná spojka (KURS -II. návrh), je navrhovaná ako cesta I. triedy. Pre èasový horizont ÚPN VÚC v súlade s uzn. vlády SR è. 166/1993 sa uvažuje ako dvojpruhová kat. S 11,5/70,80. Vzh¾adom na konfiguráciu terénu, hustotu urbanistickej štruktúry si návrh trasy cesty vyžaduje trasovanie v extravilánovej polohe, prièom po jej realizácii trasa jestvujúcej cesty prechádzajúcej intravilánmi obcí môže prevzia� funkciu cesty II. kategórie lokálneho významu. Vo výh¾adovom období sa predpokladá rieši� túto komunikáciu ako 4-pruhovú, smerovo delenú, prièom vo výh¾adovom období je potrebné uvažova� s jej trasovaním mimo sídlo Púchov. Potrebu koridoru tohto druhu si vyžiada potencionálna gravitaèná schopnos� prístavu Púchov na vodnej ceste Váh, ktorá vyvolá zvýšený tovarový tok z moravskej èasti Èeskej republiky.

Trasy cestnej regionálnej dopravy

Z analýzy cestnej siete regionálnej úrovne tvorenej hlavne cestami II. a III. triedy vyplýva, že hustota cestnej siete z h¾adiska smerovania trás v  riešenom území je vyhovujúca. Faktormi, ktoré ovplyvòujú jej polohové riešenie, sú rozmiestnenie sídiel v území a konfigurácia terénu. Kategorizácia jednotlivých cestných �ahov v území vyjadruje ich dopravnú dôležitos� zodpovedajúcu významu sídiel, ktoré sú týmito �ahmi obsluhované.

S oh¾adom na súèasné za�aženie ciest, ktoré sa bude vo výh¾ade zvyšova� úmerne vzrastu životnej úrovne obyvate¾ov v týchto sídlach možno konštatova�, že z h¾adiska kapacitného cesty regionálneho významu budú aj pre výh¾adové obdobie kapacitne vyhovova�.

Smerové a výškové usporiadanie jednotlivých cestných úsekov ako aj z h¾adiska hlukovej zá�aže už v súèasnosti nevyhovuje dopravným prostriedkom, ktoré tieto úseky využívajú. Tento stav sa stáva príèinou dopravných nehôd.

Okresy Bánovce nad Bebravou, Partizánske:

Cestná sie� regionálneho významu obsahuje cestu II/511, ktorá spája mesto Zlaté Moravce s Partizánskym, z polohového h¾adiska zostáva bez zmeny. V rámci údržby cesty je nutné zabezpeèova� skvalitòovanie dopravno-technických parametrov v závislosti od nárastu intenzity cestnej dopravy.

Cestu II/579 spájajúcu cesty I/64 (Bielice) a I/50 (Hradište) je potrebné z h¾adiska vz�ahu mesta Partizánske ku krajskému mestu Trenèín navrhova� s obchvatom sídla Hradište. Úèelom cesty bude zlepšenie spojenia mesta Partizánske s trasou cesty I/50.

Okres Myjava:

Cesta II/581 plní zhodnú funkciu ako v okrese Nové Mesto nad Váhom a mestom Myjava prechádza v tangenciálnej polohe územne aj technicky stabilizovanej. Doporuèuje sa úplná homogenizácia tohto cestného �ahu.

Cesta II/499 prechádzajúca územím okresu plní èiastoène z titulu cestného hranièného priechodu do Èeskej republiky funkciu nadregionálnej trasy. Doporuèuje sa obchvat mesta Myjavy v jeho západnej polohe podobne ako aj v meste Brezová pod Bradlom v polohe severovýchodnej (odstránenie tranzitnej cestnej dopravy).

Cesta II/500 vychádza z okresu Senica a konèí v hraniènom priechode s ÈR. Cesta II/501 vychádza z okresu Senica a konèí v sídle Brezová pod Bradlom.

Ostatná cestná sie� okresu je zahrnutá do III. triedy, ktorá vyhovuje svojím polohovým riešením urbanistickej sídelnej štruktúre okresu, pri dodržaní podmienky jej udržiavania v technickom stave vyžadovanom technickou normou.

Okres Nové Mesto nad Váhom:

Okresom prechádza v pokraèovaní z okresu Trenèín ¾avobrežná cesta II/507, ktorá tvorí dopravnú os obcí nachádzajúcich sa na ¾avom brehu Váhu v okrese. Vzh¾adom na to, že cesta prechádza intravilánmi obcí, treba v závislosti od nárastu intenzity cestnej dopravy vzniku kolíznych situácií uvažova� s homogenizáciou tejto cesty na šírkové usporiadanie S 9,5/80. Vo výh¾adovom období je možné uvažova� pri ïalšom náraste intenzity dopravy s obchvatmi jednotlivých sídiel, prípadne inými opatreniami.

Územím prechádza cesta II/504 prechádzajúca intravilánmi obcí, kde bude potrebné uskutoèòova� opatrenia zhodné ako u cesty II/507.

Treba upozorni�, že hustá sie� ciest III. triedy obsluhujúca obce urbanistickej štruktúry západnej èasti okresu gravituje na cestu II/504 pri obci Èachtice v smere k okresnému sídlu Nové Mesto nad Váhom. Je nutné tomuto úseku, ako k¾úèovému úseku, venova� zvýšenú pozornos� v procese rekonštrukèných prác. Okrem toho, vzh¾adom na negatívne vplyvy dopravy na existujúce vodné zdroje ako aj Èachtický hrad, návrh ÚPN VÚC vo výh¾ade uvažuje s obchvatom cesty II/504 mimo sídla Èachtice.

Cesta II/581 spája dve okresná sídla - Nové Mesto nad Váhom a Myjavu. Jej kategória zodpovedá dopravnému významu trasy, ktorá vzájomne prepája sie�ou ciest III. triedy ostatné sídla - obce okresu.

Okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava:

Okrem nadradenej cestnej infraštruktúry územiami týchto okresov prechádza cesta II/507 nachádzajúca sa na pravom brehu Váhu. Vzh¾adom na to, že cesta prechádza intravilánmi obcí, treba v závislosti od nárastu intenzity cestnej dopravy, vzniku kolíznych situácií uvažova� s homogenizáciou tejto cesty na šírkové usporiadanie S 9,5/80. Vo výh¾adovom období je možné uvažova� pri ïalšom náraste intenzity dopravy s obchvatmi jednotlivých sídiel, prípadne inými opatreniami.

Cesta II/574 v obci Pruské odboèuje smerom do okresného mesta Ilavy, v ktorom vytvára nevyhovujúce dopravné situácie. Doporuèuje sa jej preložka v súlade s dokumentáciou ÚPN SÚ Ilava s pokraèovaním do obce Horná Poruba.

Cesta II/517 vychádzajúca z okresného mesta Považskej Bystrice sa ponecháva v pôvodnej polohe.

Dia¾nièný privádzaè v meste Púchov vyús�uje v zmysle ÚPN SÚ do križovatky ciest II/507 a I/49 (¾avý breh rieky Váh). V návrhovom období z uvedenej križovatky sa napojí na trasu cesty I/49, navrhovanú mimo území intravilánov obcí z ekologických dôvodov. Táto trasa po naplnení jej kapacitných možností vo výh¾adovom období spolu s návrhom trasy situovanej v západnej polohe obce Streženice bude upravená na 4 dopravné pruhy a napojená na dia¾niènú križovatku D1.

Jestvujúce cestné priechody do Èeskej republiky

Èervený Kameò (cesta III/50736)

Lysá pod Makytou (cesta I/49)

budú stavebne upravované v súlade s nárastom intenzity ich využívania.

Okres Prievidza:

Základnou dopravnou kostrou okresu sú okrem ciest I: triedy cesty II. a III.triedy, ktoré majú predovšetkým význam pre okresné väzby, prepojenie osídlenia, hospodárskych èinností a rekreaèných aktivít. Cestná sie� je však nevyhovujúca po kvalitatívnej stránke , èo predstavuje 65,1% na cestách II. triedy a až 84% na cestách III.triedy.Prioritnou úlohou je ich homogenizácia.

V zmysle plánov rozvoja cestnej siete okresu uvažuje sa s návrhom ciest III. triedy medzi obcami Remeta - Sklené, s cestným spojením obcí Valaská Belá - Èierna Lehota (okres Bánovce nad Bebravou) a s cestným spojením obcí Sebedražie - Cíge¾ - Podhradie - Lehota pod Vtáènikom - Kamenec pod Vtáènikom - Bystrièany - Èereòany (pre podporu rozvoja cestovného ruchu).

Okres Trenèín:

Sídlom Trenèianske Teplice, ako sídla kúpe¾ného významu, prechádza cesta II/516, ktorá spája severnú èas� okresu - Bánovce nad Bebravou s južnou èas�ou okresu - Ilava. Tranzitná doprava prechádzajúca Trenèianskymi Teplicami tvorí pod¾a sèítania dopravy z roku 1990 cca 25 % dopravy medzi kúpe¾mi a obcou Trenèianska Teplá. Predmetná hodnota tranzitnej dopravy je s oh¾adom na kúpe¾ný charakter sídla vysoká, ktorá znaène za�ažuje vnútorné kúpe¾né územie. Z tohto dôvodu sa doporuèuje realizácia obchvatu cesty II/516 mimo zastavaného územia kúpe¾ov Trenèianskych Teplíc.

Cesta II/507 je významnou dopravnou trasou nachádzajúcou sa na pravom brehu rieky Váh, ktorá v krajskom meste Trenèín cez jestvujúci cestný most prechádza na ¾avý breh Váhu, kde plní rovnakú funkciu. Vzh¾adom na to, že cesta prechádza intravilánmi obcí, treba v závislosti od nárastu intenzity cestnej dopravy vzniku kolíznych situácií uvažova� s homogenizáciou tejto cesty na šírkové usporiadanie S 9,5/80. Vo výh¾adovom období je možné uvažova� pri ïalšom náraste intenzity dopravy s obchvatmi jednotlivých sídiel, prípadne inými opatreniami.

Riešenie stretov záujmov medzi rozvojom cestnej siete a ochranou životného prostredia

Za úèelom minimalizácie negatívnych vplyvov cestnej infraštruktúry celoštátneho a medzištátneho významu je nutné tieto v prvom rade definova� pre jednotlivé úseky a súèasne formulova� požiadavky na spôsoby ich odstránenia.

S oh¾adom na charakter terénneho reliéfu, jestvujúcu urbanistickú štruktúru a obecné názory na škodlivos� prevádzky motorových vozidiel, je potrebné v prevažnej miere už v prvej etape navrhova� a realizova� vymiestòovanie za�ažených cestných úsekov do polohy extravilánov, èím sa splní jedna z významných požiadaviek ochrany životného prostredia sídiel.

Dopravné zariadenia železniènej dopravy

Trasy nadradenej železniènej dopravy

Železnièná tra� è. 120, ktorá je severojužnej smerovej orientácie ako súèas� transeurópskeho železnièného koridoru, bude v návrhovom období modernizovaná na tra�ovú rýchlos� V=140-160 km/hod., èím sa zvýši jej dopravný význam aj z medzinárodného poh¾adu. Modernizácia tejto železniènej trate je ve¾mi potrebná, nako¾ko táto tra� je zaradená do zoznamu medzinárodných železnièných magistrál a najdôležitejších trás medzinárodnej kombinovanej dopravy pod¾a dohôd AGC a AGTC.

Hlavnými požiadavkami kladenými na modernizáciu sú:

zvýšenie tra�ovej rýchlosti

zlepšenie priestorovej priechodnosti

zvýšenie únosnosti železnièného spodku

zvýšenie bezpeènosti prevádzky

zvýšenie kultúrnosti a rýchlosti cestovania.

Po modernizácii trate sa oèakáva zvýšenie jej za�aženia, menovite dopravou tranzitnou osobnou, ako aj nákladnou.

V jadrovom meste - Trenèíne s oh¾adom na územné problémy a hlavne na jeho dopravný význam sa navrhuje útlm jazdnej rýchlosti až na V=0 km/hod. v stávajúcej železniènej stanici, ktorá voèi centru mesta má ve¾mi výhodnú polohu. Ostatné železnièné stanice umožnia prechod vlakov tra�ovou rýchlos�ou.

Navrhovaná modernizácia tejto trate sa môže uskutoèni� na jestvujúcom železniènom telese pri minimálnych (výnimoèných) záberoch po¾nohospodárskeho pôdneho fondu. Predstavuje minimalizáciu investièných prostriedkov. Pri nevýraznom prepravnom efekte môže znamena� iba istú vývojovú fázu železniènej infraštruktúry v tomto medzinárodnom dopravnom koridore.

S oh¾adom na charakter trasy, úrovòové križovania s infraštruktúrou každého charakteru sú vylúèené. Predpokladané výh¾adové za�aženie železniènej trate è. 120 v roku 2010 je vyznaèené v schéme „C“.

Medzinárodný význam uvedeného koridoru a potreba jeho udržania vyžaduje umiestnenie trasy vysokorýchlostnej železniènej trate pre jazdnú rýchlos� V ( 250 km/hod. v súlade s predpokladaným rozvojom európskych železnièných tratí a v súlade so závermi štúdie “Optimálny systém vedenia vysokorýchlostných tratí na území SR”.

Prevádzka vlakových súprav ako osobnej dopravy, tak aj nákladnej pri vysokých rýchlostiach vyžaduje implantáciu oddeleného tra�ového systému do územia mimo urbanistickú štruktúru, hlavne malých a stredných sídiel. Z tohto dôvodu, napriek predpokladu realizácie VRT vo výh¾adovom období je situaèný návrh trasy VRT vypracovaný ako návrh pre územnú rezervu výstavby tejto trate.

Predmetný výh¾adový návrh prinesie zvýšenie kvality hlavne osobnej dopravy a zvýšenie spo¾ahlivosti dopravy nákladnej predovšetkým z h¾adiska medzinárodného a vyvolá preferenciu medzinárodnej tranzitnej dopravy na tejto trati, ktorá je ekonomicky efektívna.

Podobne ako pri modernizovanej železniènej trati è.120 aj v prípade VRT sa navrhuje v blízkosti jadrového mesta Trenèín jej napojenie na modernizovaný tra�ový systém a v existujúcej železniènej stanici jazdná rýchlos� V=0 km/hod.

V prípade, ak bude mesto Trenèín železniènou stanicou aj na vysokorýchlostnej trati Bratislava-Žilina, bude stanicou (uzlom), kde sa budú uskutoèòova� prepojenia - prestupy cestujúcich a prechody vlakov medzi dvoma samostatnými železniènými systémami.

Zastavovanie vlakových súprav s jazdnou rýchlos�ou V ( 250 km/hod. v ostatných staniciach riešeného územia sa nenavrhuje.

Železnièné trate

è. 125 v úseku hranica ÈR/SR-Púchov

è. 123 v úseku hranica ÈR/SR-Trenèianska Teplá

è. 143 v úseku Trenèín-Chynorany

è. 140 v úseku Chynorany-Prievidza

è. 121 v úseku hranica ÈR/SR-Nové Mesto nad Váhom

è. 145 v úseku Prievidza-Horná Štubòa,

sú tra�ami, o ktorých možno hovori�, že plnia funkciu tratí celoštátneho a medzištátneho významu. Tvoria spolu železnièný dopravný systém spájajúci moravskú èas� Èeskej republiky cez Trenèiansky kraj so stredným Slovenskom, systém má západo-východnú smerovú orientáciu.

V súèasnom stave systém vykazuje výkonové rezervy vzh¾adom k nízkej ekonomickej výkonnosti štátu, ako aj nie vysokým obchodným vz�ahom medzi Èeskou a Slovenskou republikou. Z tohto dôvodu v oblasti železniènej dopravy a na jej vyššie uvedených tratiach sa neuvažuje s významnými investiènými aktivitami v období do roku 2005 (pod¾a KURS-u - II.návrh).

Formulovanie požiadaviek na úpravy železnièných tratí

Ako už bolo vyššie uvedené, pre obdobie blízkej budúcnosti sa neuvažuje s novou výstavbou železnièných tratí. Treba hodnoti� toto obdobie ako prechodné a pre ïalší plánovací horizont je potrebné naznaèi� predpokladané vývojové trendy, vychádzajúce zo zvýšenia ekonomickej aktivity krajiny riešeného územia a zvýšenia obchodných vz�ahov Èeská republika, Po¾ská republika - Slovenská republika.

Ïalším faktorom ovplyvòujúcim vývojové predpoklady je zaèatie procesu modernizácie železniènej trate è. 120 Bratislava-Žilina, predpokladaná realizácia II. etapy výstavby vodnej cesty Váh v úseku Sereï-Púchov s prístavmi, ktorých existencia ovplyvní smerovanie tovarových tokov z okolitých regiónov, t.zn. z moravskej strany Èeskej republiky, východnej èasti riešeného územia a územia stredného Slovenska.

Návrh trás železniènej dopravy

Predpoklady uvedené v predchádzajúcej kapitole vyvolajú zvýšené využívanie železniènej dopravy, ktorá bude v pretrvávajúcom nedostatoènom technickom stave s obtiažami plni� požiadavky moderného prepravného procesu, menovite na trasách, ktoré budú spája� ekonomicky významné aglomerácie medzi sebou alebo s významnými dopravnými uzlami, medzi ktoré treba zaèleni� prístavy na vodnej ceste Váh, ako aj terminál kombinovanej dopravy v lokalite Trenèianska Teplá.

Z týchto dôvodov je potrebné po roku 2005 reálne poèíta� s nutnos�ou zaèa� proces modernizácie železnièných tratí è. 121, 123, 125, 140, 143, 145 a v prípade trate è. 143 je nutné jej využívanie aj pre dopravu nákladnú. Pod pojmom „modernizácia“ treba chápa� zlepšovanie technického stavu tratí, zabezpeèovacej techniky, zvyšovanie jazdných rýchlostí a pod.

Trasy regionálnej železniènej dopravy

Vzh¾adom na to, že riešené územie Trenèianskeho kraja sa nachádza v prihraniènej polohe voèi územiu Èeskej republiky, ako aj v trase transeurópskeho koridoru pre železniènú dopravu, väèšina železnièných tratí situovaných na území tohto kraja plní už v súèasnosti a vo výh¾ade aj bude plni� funkcie tratí aj nadregionálneho významu.

Z tratí regionálneho významu možno pod¾a jednotlivých okresov uvies� nasledovné:

Okresy Bánovce nad Bebravou, Partizánske:

Na území týchto okresov sa nenachádza železnièná tra� regionálneho významu.

Okres Myjava:

Na území tohto okresu sa nachádza èas� úseku železniènej trate Jablonica-Brezová pod Bradlom, ktorej regionálny charakter bude zachovaný. Pre železniènú tra� Nové Mesto nad Váhom-Myjava-hranica ÈR/SR platí zhodné konštatovanie ako v prípade okresu Nové Mesto nad Váhom.

Okres Nové Mesto nad Váhom:

Železnièná tra� Nové Mesto nad Váhom-Myjava-hranica ÈR/SR v súèasnosti plní funkciu regionálnej trate, vzh¾adom na jej prepojenie na Èeskú republiku. Charakter tejto trate sa postupne výrazne zmení v prospech charakteru trate nadregionálneho významu.

Okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava:

Na území týchto okresov sa nachádza železnièná tra� Nemšová-Lednické Rovne, ktorá má vyslovene regionálny význam. Možno poveda�, že plní funkciu vleèky zo Sklárne v Lednickom Rovnom k železniènej trati è. 123 hranica SR/ÈR-Nemšová-Trenèianska Teplá.

Okres Prievidza:

Železnièná tra� regionálneho významu Prievidza-Handlová-Horná Štubòa naväzuje na železniènú tra� Hronská Dúbrava-Vrútky, ktorá je spojnicou severného hlavného �ahu s južným hlavným železnièným �ahom. Ïalšou železniènou tra�ou regionálneho významu je tra� Prievidza-Nitrianske Pravno.

Okres Trenèín:

V území rozmiestnená železnièná dopravná infraštruktúra zodpovedá miere jeho urbanizácie. Vychádzajúc z vnútroregionálnych potrieb daný systém vyhovuje z h¾adiska jeho dopravných, ale v súèasnosti hlavne kvantitatívnych charakteristík. Založený systém svojou výkonnos�ou je schopný plni� dopravné požiadavky územia.

Železnièná tra� Trenèianska Teplá-Trenèianske Teplice, ako tra� úzkoko¾ajná, plní funkciu trate miestneho významu, spájajúca kúpele s ostatným okolím. Tra� plní v prevažnej miere funkciu prepravy rekreaènej. S jej zmenou sa neuvažuje.

Riešenie stretov záujmov medzi rozvojom železniènej siete a ochranou životného prostredia

V ÚPN VÚC odporuèaný výh¾adový proces modernizácie niektorých železnièných tratí v riešenom území bude znamena� stavebno-technický zákrok do priestoru, menovite do intravilánov obcí, ktorými príslušné železnièné trate prechádzajú.

Modernizácia železnièných tratí sa môže v prevažnej miere uskutoèòova� na existujúcich železnièných tratiach bez významných požiadaviek na záber pôdneho fondu. Výnimku z tohto pravidla tvoria úseky tratí v extraviláne v komplikovanom teréne, ktoré si môžu vynúti� polohové zmeny trasy.

V prípade prie�ahu železniènej trate cez urbanizovaný priestor je potrebné zamera� pozornos� na dopravnú bezpeènos� a elimináciu nežiadúceho hluku.

Hranièné priechody

Územie Trenèianskeho kraja ako prihranièné medzi Slovenskou republikou a moravskou èas�ou Èeskej republiky je vybavené hraniènými priechodmi:

pre železniènú dopravu

Lúky pod Makytou (tra� è. 125) pre osobnú a nákladnú dopravu

Horné Srnie (tra� è. 123) pre osobnú dopravu

Vrbovce (tra� è. 121) pre osobnú a nákladnú dopravu

pre cestnú dopravu

Moravské Lieskové (cesta I/54)

Drietoma (cesta I/50)

Horné Srnie (cesta I/57)

Lysá pod Makytou (cesta I/49)

Nová Bošáca (cesta III/06124)

Vrbovce (osada U Sabotov - cesta II/499, II/500).

Na hraniènom priechode Vrbovce (osada U Sabotov) je potrebné vzh¾adom na zvyšovanie za�aženia obytného prostredia uvažova� s vymiestnením priechodu z obytnej zóny obce s možnos�ou rozšírenia areálu colnice a jeho úplným vybavením.

Uvedené priechody sa navrhuje ponecha� pre ïalšie obdobie. Doporuèuje sa s oh¾adom na nárast poètu priechodov hlavne v doprave cestnej, areály  rozšíri� a vybavi� zariadeniami vyhovujúcimi požiadavkám cestujúcej verejnosti.

Železnièný hranièný priechod Horné Srnie na trati è. 123 po dohode s Èeskou republikou je potrebné rozšíri� aj pre dopravu nákladnú železniènú.

Dopravné zariadenia leteckej dopravy

Zásady a princípy rozšírenia a rozmiestnenia nových plôch pre pozemné letecké zariadenia

Na území Trenèianskeho kraja možno využíva� pre vnútroštátnu leteckú dopravu a všeobecné letectvo regionálne verejné letisko Trenèín s vojenskou a civilnou prevádzkou. Letisko má dve vzletové a pristávacie dráhy:

VDP 04/22 - 2 000 m x 30 m s betónovou povrchovou úpravou

VDP 03/21 - 1 000 m x 100 m s trávnatým povrchom.

Výrazne dominantné postavenie mesta Trenèín v oblasti jestvujúcej, ale hlavne výh¾adovej dopravnej infraštruktúry medzinárodného a medzištátneho významu je posilnené aj existenciou letiska, ktoré v prevažnej miere plní funkciu letiska pre vojenské úèely, pre civilnú prevádzku športového charakteru a pre medzinárodné lety všeobecného letectva.

Letisko Trenèín z medzinárodného a vnútroštátneho h¾adiska bude plni� funkciu regionálneho letiska. S oh¾adom na jeho súèasné špecifické využívanie však nemá vytvorené vyhovujúce podmienky a hlavne zariadenia pre uskutoèòovanie civilnej leteckej prevádzky. Tieto bude nutné realizova� na existujúcich pozemkoch letiska pod¾a úèelove vypracovanej rozvojovej dokumentácie, v ktorej budú spracované aj predpoklady vývoja civilnej prevádzky. Súèasné plochy využívané letiskom umožòujú ïalší rozvoj služieb a aktivít spojených s predpokladanou civilnou leteckou prevádzkou.

Vyhlásené ochranné pásma letiska bude nutné modifikova� vzh¾adom na to, že sa predpokladá aj civilná letecká prevádzka.

Letisko Trenèín ako letisko verejné, medzinárodné, regionálneho významu bude slúži� potrebám stredného Považia. Pre splnenie tejto funkcie je nutné zapoji� do rozvoja jeho civilnej èasti prevádzky ekonomické aj aktivity okolia, ktoré môžu jeho funkciu taktiež využíva�, predovšetkým vlastné mesto Trenèín. Zmena osi VPD letiska je technicky vylúèená.

Predpokladá sa prevádzka malých až stredných typov lietadiel, ktorá výraznou mierou nenaruší svoje okolie s oh¾adom na oèakávaný typ lietadiel, ako aj ich frekvenciu pohybu na letisku.

Ïalej je nutné uvies�, že do roku 2000 bude povolená prevádzka civilných lietadiel s tvorbou hluku v hodnote 1/16 = cca 6,25 % tvorby hluku súèasných lietadiel príslušných ve¾kostných typov.

Zásady dopravného napojenia letiska na dopravnú infraštruktúru

Urèujúcou zásadou spojenia letiska s jeho okolím je možnos� napojenia na výkonnú dopravnú infraštruktúru, hlavne cestnú (extravilán) a dopravnú infraštruktúru mesta. Jestvujúca a  v ÚPN VÚC akceptovaná poloha letiska je vo vz�ahu k cestnej infraštruktúre optimálna. Možno hovori� o bezproblémovom spojení letiska s trasovu dia¾nice D61 prostredníctvom trasy dia¾nièného privádzaèa. Spojenie letiska s okresmi v juhovýchodnej polohe riešeného územia je umožnené trasou cesty I/50, ktorej výkonnos� sa bude postupne zvyšova� realizáciou stavebno-technických zmien.

Na území Trenèianskeho kraja pre regíonálnu leteckú dopravu možno využíva� letisko nachádzajúce sa v sídle Prievidza, v súèasnosti využívané pre civilnú prevádzku a pre medzinárodné lety všeobecného letectva. Letisko Prievidza prevádzkuje Slovenský národný aeroklub ako letisko športového charakteru. Jeho vzletová a pristávacia dráha v dåžke 940 m a šírke 45 m má trávnatý povrch. Výhodná poloha vo východnej èasti riešeného územia vytvára reálne predpoklady využíva� toto letisko vo výh¾adovom období ako letisko civilné pre dopravu pravidelnú popri jeho využívaní letectvom všeobecným. Letisko patrí do kategórie letísk vybraných regionálneho významu s rozvojovými možnos�ami.

Okrem toho sa na riešenom území nachádza letisko Dubnica nad Váhom v lokalite Slavnica, ktoré prevádzkuje Slovenský národný aeroklub ako letisko športového charakteru. V súèasnosti však neplní regiónálnu funkciu. Jeho vzletová a pristávacia dráha v dåžke 1 180 m a šírke 150 m má trávnatý povrch. Pre ïalšie obdobie sa nepredpokladá zmena jeho funkcie, ktorá však nebráni využívaniu letiska po potrebnej modernizácii aj pre úèely civilného letectva nie len športového charakteru s používaním malých lietadiel, ktoré môžu využíva� trávnatý povrch dráhového systému. išlo by o cesty obchodného, resp. služobného charakteru pre lokálnu sféru záujemcov.

Podobný charakter má aj letisko Partizánske-Malé Bielice . Blízkos� letiska vo vz�ahu k okresnému mestu, v ktorom sa nachádza výrobná infraštruktúra, vytvára podmienky jeho oživenia, vyvolaného možnos�ou využíva� letiskový areál pre lety komerèného charakteru. Žiadúca je úzka spolupráca medzi miestnymi orgánmi, vedeniami podnikov za úèelom oživenia funkcie letiska.

Pre ïalšie obdobie sa odporúèa pre všetky letiská vypracova� samostatné štúdie ich rozvoja, v ktorých by boli definované rozvojové možnosti a navrhnuté objekty a zariadenia potrebné pre ich prevádzku v ïalšom období spolu so stanovením príslušných ochranných pásiem letísk voèi urbanizovanému okoliu.

Letiská sa nachádzajú v blízkosti sídiel, èím dochádza k vzájomnému ovplyvòovaniu z h¾adiska ïalšieho vývoja ako letísk, tak aj sídiel - ich èastí. Z tohto dôvodu je nutné stanovi� podmienky vzájomnej koexistencie týchto prvkov urbanistickej štruktúry.

Napojenie areálov letísk na jestvujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru je ïalšou urèujúcou podmienkou existencie a ich ïalšieho rozvoja. Vzh¾adom na to, že ide o zariadenia (areály letísk) jestvujúce, je nutné rozvoj ich blízkeho okolia modifikova�.

Dopravné zariadenia vodnej dopravy

Vážska vodná cesta, ktorá je postupne realizovaná na území Slovenskej republiky tvorí súèas� multimodálneho koridoru è. V. (Komárno-Žilina) a koridoru è. VI. (Žilina-Èadca a ïalej po riekach Kysuca-O¾ša-Odra cez Èeskú republiku a Po¾skú republiku k Baltickému moru). Vodná cesta E-81 pod¾a oznaèenia EHK OSN umožní stredoeurópskemu regiónu v èasovom horizonte po roku 2000 využíva� tento koridor (schéma è.8).

Vážska vodná cesta je národným projektom s medzinárodným významom (schéma è.9). V širšej súvislosti je výh¾adovou alternatívou prepojenia integrovanej siete európskych vodných ciest v koridore Balt-Odra-Váh-Dunaj-Jadran.

Svojou prepravnou kapacitou umožní aktívne sa podie¾a� na de¾be dopravnej práce pri preprave tovarov na území Slovenskej republiky. Napojenie riešeného územia na túto vodnú cestu bude realizované navrhovanou sie�ou verejných prístavov umiestnených pozd¾ž celého toku v lokalitách: Nové Mesto nad Váhom, Trenèín, Dubnica (v lokalite Trenèianska Teplá), Púchov, Považská Bystrica v súlade s výskumným projektom Lokalizácia verejných prístavov na Váhu (VÚDS Žilina 1995).

Dopravná infraštruktúra cestnej a železniènej dopravy pripojená k jednotlivým prístavom je ïalším realizátorom napojenia vodnej cesty na riešené územie a jeho blízke okolie. Výkonná cestná a železnièná infraštruktúra prepojená na sie� na území Èeskej republiky umožní smerovanie èasti tovarových substrátov prostredníctvom prístavov na vodnú cestu Váh, èím sa zvýši jej atraktívnos� a dopravný význam.

Dopravné požiadavky vyplývajúce z predpokladaných nárokov výrobných podnikov nachádzajúcich sa v oblasti Považia a na moravskej strane Èeskej republiky, ktoré majú prostredníctvom vodnej cesty Váh využíva� európsku vodnú magistrálu Rýn-Mohan-Dunaj sú vyjadrené v predpokladaných nárokoch na jednotlivé verejné prístavy:

Predpokladané nároky na verejné prístavy

Prístav

Max. kapacita/rok

| (t) | Prepravné nároky/rok (t) | Typ prístavu |
| --- | --- | --- |
| Nové Mesto nad Váhom | 100000 | 4600 | obchodný |
| Trenèín | 400000 | 248000 | obchodný |
| Dubnica (v lokalite Trenèianska Teplá) | 300000 | 143000 | priemyselný |
| Púchov | 350000 | 147000 | priemyselno-obchodný |
| Považská Bystrica | 80000 | 1700 | obchodno-priemyselný |

K lokálnym prepravným nárokom prístavu Trenèín treba zoh¾adni� nároky tranzitného charakteru (Èeská republika) vo výške cca 116 000 t/rok. Podobne pre prístav Dubnica v lokalite Trenèianska Teplá a Púchov treba oèakáva� tovarové prúdy v smere na Èeskú republiku.

Na vodnej ceste Váh v riešenom území sa uvažuje s opravárenskými zariadeniami lodí. Územné nároky a možnosti ich splnenia je potrebné posúdi� v oddelených úèelových štúdiách a v územ-ných plánoch sídiel,v ktorých sa uvažuje s umiestnením prístavov.

Napriek skutoènosti, že v rámci predchádzajúcich koncepèných zámerov boli vybudované parciálne èasti vodnej cesty, ktoré sú v súèasnosti využívané pre energetické úèely (prívodné a odpadové kanály, hate, vodné elektrárne, plavebné komory), je nutné zdôrazni�, že tieto nevyhovujú súèasným ako aj výh¾adovým požiadavkám kladeným na vodnú cestu.

Z tohto dôvodu je nutné rozšíri� plavebnú dráhu na kanalizovanom úseku na šírku min. 34,0 m a na vo¾nom toku na min. 60,0 m v plavebnej hladine, èo znamená uskutoèni� deštrukciu a novú realizáciu jednej strany plavebných kanálov jestvujúcich a výstavbu kanálov v súèasnosti absentujúcich. V súvislosti s touto prestavbou je nutné uskutoèni� rekonštrukèné práce jednotlivých stupòov vodnej cesty.

Uvažované rozšírenie plavebných kanálov

| Uvažované rozšírenie | Úsek medzi sídlami |
| --- | --- |
| ¼avostranné | Horná Streda - Trenèín |
| Pravostranné | Trenèín - Nosice |
| ¼avostranné | Nosice - Považská Bystrica |

To znamená, že súèasne s rozšírením jestvujúcich kanálov pre plavbu budú rekonštruované aj vodné elektrárne prístavbou jedného energetického bloku a jalového priepustu. So zmenou prevádzkového režimu kaskády z titulu splavnenia sa neuvažuje.

Zásady a možnosti umiestnenia napojení prístavov a prekladiskových areálov na ostatnú dopravnú infraštruktúru

Prístav Nové Mesto nad Váhom je umiestnený v priemyselnej èasti sídla. Lokalizovaný je na odpadovom kanáli vodnej elektrárne Nové Mesto nad Váhom na jeho pravej strane (schéma è.10). Rozšírenie Biskupického kanála sa navrhuje v profile prístavu ako ¾avostranné. Konfigurácia terénu je výhodná. Dopravné napojenie prístavu na cestu I/61 je možné. V prípade potreby napojenie prístavu na železniènú stanicu je realizovate¾né.

Prístav Trenèín je umiestnený v lokalite „Urbárska Siho�“. Vytvorí sa na pravej strane zdrže Trenèianske Biskupice (schéma è.11). Bude predstavova� klasický typ obchodného rieèneho prístavu. Dopravné napojenie prístavu na ostatnú dopravnú infraštruktúru je optimálne s oh¾adom na blízkos� dia¾nièného privádzaèa a navrhovanej preložky železniènej trate Trenèín-Bánovce nad Bebravou. Treba zdôrazni� technicky realizovate¾né možnosti jeho napojenia na regionálny a medzinárodný dopravný systém, èo výraznou mierou zvýši jeho dopravný význam.

Prístav Dubnica (v lokalite Trenèianska Teplá) svojím priemyselným charakterom bude zodpoveda� charakteru blízkeho ekonomického prostredia. Jeho lokalizácia sa predpokladá v k.ú. obce Trenèianska Teplá na rozhraní medzi odpadovým kanálom z vodnej elektrárne Dubnica a prívodným kanálom do vodnej elektrárne Trenèín na ¾avej strane. Vznikne rozšírením  materiálovej jamy. Bude napojený na cestu I/61 a vleèkovou ko¾ajou na železniènú stanicu Trenèianska Teplá.

V blízkosti prístavu sa navrhuje vybudova� areál terminálu kombinovanej dopravy s napojením na cestný systém cestou I/61 a železnièný systém vleèkovou ko¾ajou zo stanice Trenèianska Teplá.

Realizácia obidvoch zariadení v tesnej svojej blízkosti predurèuje dané územie s využitím železniènej stanice k vysokoefektívnemu využitu. Využitím železniènej trate è. 123 možno hovori� o významnom transformaènom uzle ( schéma è.12)atraktívnym aj pre Èeskú republiku.

Prístav Púchov bude významným prístavom, pretože bude plni� funkciu koncového prístavu II. etapy výstavby Vážskej cesty. V tomto období bude zabezpeèova� distribúciu tovarov smerom na Moravu a Žilinu. Vybraná lokalita prístavu sa nachádza v k.ú. Beluša s výhodným napojením na dia¾nièný privádzaè. Celkový charakter prístavu bude obchodno-priemyselný. Význam tohto prístavu sa zvyšuje možnos�ou využívania cesty I/49 ako trasy pohybu tovarových tokov z moravskej èasti Èeskej republiky (schéma è.13).

Prístav Považská Bystrica z h¾adiska èasovej postupnosti možnej výstavby je zaradený do III. etapy výstavby vodnej cesty. Lokalita prístavu je situovaná v súlade so schváleným ÚPN SÚ pri vyustení Vážskeho kanála. Bude však potrebné výraznou mierou zvýši� ekonomickú aktivitu mesta a jeho okolia, aby bola efektívnos� prístavu zabezpeèná (schéma è.14).

Napriek tomu, že èas� zariadení vodnej cesty bola už v minulosti realizovaná, nevyhovuje súèasným požiadavkám kladeným na vodné cesty a ich zariadenia. Je preto potrebné prikroèi� k ich rekonštrukciám v zmysle aktuálnych požiadaviek. Rekonštrukèný proces si vyžiada deštrukciu èasti realizovaných zariadení:

| vodná cesta | - | rozšírenie plavebnej dráhy odstránením ¾avej alebo pravej èasti kanálov a výstavbou nových hrádzí |
| --- | --- | --- |
| plavebné komory | - | realizované, pri jednotlivých stupòoch treba rekonštruova� alebo realizova� nové. |

Je nutné uskutoèni� výstavbu nových úsekov plavebných dráh s nutnými zariadeniami, ako aj výstavbu prístavov.

Dopravné zariadenia kombinovanej dopravy

Zásady a princípy rozšírenia a rozmiestnenia nových plôch pre terminály kombinovanej dopravy

Jedným zo základných rozvojových predpokladov pre dopravu kombinovanú sú znalosti výh¾adových tovarových prúdov. Vzh¾adom na rozlohu územia štátu a z nej vyplývajúcich prepravných vzdialeností, bude vnútroštátna kombinovaná doprava menej významná ako doprava medzinárodná, uskutoèòovaná na ve¾ké vzdialenosti.

Skutoènos�, že riešené územie sa nachádza na trasách medzinárodných dopravných koridoroch je vytvorený reálny predpoklad rozvoja a následného využitia terminálov navrhovaných na lokalizáciu v riešenom území. Pre výh¾adové obdobie treba oèakáva� významný podiel cestnej dopravy na de¾be dopravnej práce. Úèinnos� kombinovanej dopravy vyžaduje koncentráciu prepravy na dlhé vzdialenosti. Výhodnou sa javí kombinácia služieb železniènej a vodnej dopravy.

Vývoj kombinovanej dopravy bude ovplyvnený kulminaèným bodom vývoja cestnej a nákladnej dopravy, jeho prekroèenie bude ekologicky a spoloèensky nežiadúce. V tejto situácii sa zaène následne zvyšova� význam kombinovanej dopravy.

Silné stránky kombinovanej dopravy sú založené na využívaní vodnej a železniènej dopravy (nákladovos�, kapacita, bezpeènos�, energetická úèinnos� a nízke emisie) v kombinácii s výhodami cestnej dopravy (rýchlos�, pružnos�, obsluha od dverí ku dverám).

Na území riešeného Trenèianskeho kraja sa uvažuje s terminálom kombinovanej dopravy v lokalite Trenèianska Teplá o celkovej rozlohe 10 ha, ktorý je situovaný severozápadne medzi železniènou tra�ou a Nosickým kanálom. Jeho poloha v kombinácii s prístavom je ve¾mi významná. Projektovaná kapacita prekládky terminálu predstavuje 800 tisíc ton roène.

Jeho poloha voèi územiu Èeskej republiky vytvára predpoklad vzniku tovarových tokov, ktorých realizácia po výh¾adovej dopravnej infraštruktúre zvýši dopravný význam tohto terminálu.

Pre obdobie blízkeho výh¾adu jeho prioritou zostáva kombinácia cesta-železnica. Po svojej realizácii má možnosti èiastoène odbremeni� terminály Žilina, Bratislava.

Zásady dopravného napojenia terminálu na dopravnú infraštruktúru

Urèujúcou zásadou spojenia terminálu s okolím je možnos� jeho napojenia na výkonnú dopravnú infraštruktúru. Navrhovaná poloha terminálu Trenèianska Teplá umožòuje jeho napojenie na infraštruktúru cestnú, prièom je potrebné uvažova� s realizáciou komunikácie vyššieho významu, ktorá bude zabezpeèova� napojenie na cestu I/61. Okrem toho na železniènú dopravu bude napojený z bratislavského zhlavia železniènej stanice Trenèianska Teplá vleèkou o celkovej d¾žke 283 m. Smerom na územie Èeskej republiky možno využi� trasy železniènej trate è. 123 a cesty I/57.

Trasy cyklistickej dopravy

V riešenom území sa uvažuje s návrhom Považskej trasy pre cykloturistiku, ktorá je súèas�ou cyklotrasy vedenej po hrádzach Váhu z Komárna do Žiliny. Považská cyklotrasa sa napája na najdôležitejšiu cyklistickú trasu na Slovensku, ktorá má štatút Medzinárodnej podunajskej cykloturistickej trasy. Trasa je vedená po dunajských hrádzach a predstavuje slovenský úsek dunajskej cyklotrasy z Passau cez Viedeò, Bratislavu a Komárno do Budapešti.

Nadväzne na Považskú cyklotrasu sa navrhuje napoji� odboèku z Nové Mesta nad Váhom do Brezovej pod Bradlom. V smere západovýchodnom sa na Považskú cyklotrasu uvažuje napoji� odboèku na Trenèianske Teplice-Bánovce nad Bebravou, Bojnice-Prievidza.

Z významných novonavrhovaných regionálnych cyklotrás je potrebné uvies� cyklotrasu spájajúcu Trenèianky a Žilinský kraj.

Tieto trasy predstavujú v riešenom území nadregionálnu a regionálnu cykloturistickú kostru.

Integrovaný regionálny systém hromadnej dopravy

Vychádzajúc zo skutkového stavu, súèasné okresné mestá Trenèianskeho kraja vykazujú viac alebo menej intenzívne sociálno-ekonomické väzby vyjadrené v dopravných vz�ahoch so svojím okolím. Možno hovori� o prevládajúcich centrických vz�ahoch uskutoèòovaných po jestvujúcej líniovej dopravnej infraštruktúre.

Pre výh¾adové obdobie (návrhové) sa nepredpokladá výrazná zmena v rozmiestnení sociálno-ekonomickej infraštruktúry na území kraja a jeho okresov. Predpokladá sa vznik fázy kompletizácie sociálno-ekonomickej infraštruktúry na územiach jednotlivých okresných miest, èo bude stabilizova� jestvujúce dopravné vz�ahy medzi okresnými mestami a ich okolím. Z toho vyplýva pokraèovanie centrických dopravných vz�ahov aj pre výh¾adové obdobie.

Hodnotenie jestvujúcej líniovej dopravnej infraštruktúry regionálneho významu konštatuje, že táto v zásade vyhovuje svojou plošnou úèinnos�ou potrebám urbanizovaného územia, tým aj potrebám výh¾adových dostredných dopravných vz�ahov a pohybov.

Pri návrhu Integrovaného regionálneho systému hromadnej dopravy je potrebné bra� do úvahy existenciu dopravných trás cestnej a železniènej dopravy, ako aj dopravných zariadení bodového charakteru, t.j. staníc, zastávok, a pod.

Systém prímestskej dopravy je tvorený hromadnou dopravou železniènou a dopravou cestnou so všetkými ich dopravnými trasami, zariadeniami a dopravnými prostriedkami na hromadnú prepravu osôb. Pri návrhu systému prímestskej dopravy treba bra� do úvahy faktor èasu stráveného jazdou v dopravnom prostriedku z miesta zdroja do miesta cie¾a konanej cesty. Za optimálnu dobu strávenú v dopravnom prostriedku sa považuje hodnota 45 min. (maximálna), z ktorej sa v závislosti od cestovnej rýchlosti dopravného prostriedku stanoví hranica spádového územia prímestskej hromadnej dopravy.

Integrovaný regionálny systém hromadnej dopravy, v rámci ktorého sa uskutoèní vzájomná koordinácia èinnosti jednotlivých dopravcov pri návrhu dopravných trás a dopravných prostriedkov, tvorbe tarifnej politiky a iných spoloèných zámerov a realizácií. Ústredným problémom bude zosúladenie systému mestskej hromadnej dopravy jadrového mesta so systémami hromadných dopráv mimo mestských dopráv.

Ako príklad možno uvies� rozhodnutie o realizácii projektu vytvorenia systému trolejbusovej dopravy medzi sídlami Trenèín - Trenèianska Teplá - Nová Dubnica - Dubnica nad Váhom. Projekt má medziokresný význam a svojou realizáciou zabezpeèí spojenie krajského mesta Trenèín s priemyselne významným sídlom Dubnica nad Váhom. Trasa trolejbusovej dopravy je navrhovaná po ceste I/61.

Zárodkom vzniku prímestskej dopravy v okrese Trenèín je existencia elektrièkovej trate Trenèianska Teplá-Trenèianske Teplice, ktorú sa odporúèa v plnom rozsahu zachova�.

Vodné hospodárstvo

Vodné toky

Z h¾adiska kvantitatívneho hodnotenia vodných tokov na území Trenèianskeho kraja možno vyèleni� deficitné oblasti, v ktorých je pasívny bilanèný stav, a to na tokoch Bebrava, Nitra v uzle Nováky a Nitrica od Nitrianskeho Rudna po ústie do Nitry.

Na toku Bebrava spôsobujú pasivitu odbery pre verejný vodovod.

Na Nitre - uzol Nováky je pasivita spôsobená odbermi ENO Nováky a Chemické závody Nováky.

Na Nitrici je pasivita spôsobená odbermi pre priemysel, po¾nohospodárstvo, vodovody a vply-vom nádrže Nitrianske Rudno.

Túto situáciu je možné rieši� v oblasti Bebravy znížením dodávky vody smerom na Nitru, zvýšením dodávky vody do Nitry zo zdrojov Podunajskej vodárenskej sústavy, èo si vyžaduje dobudovanie úseku Nové Zámky-Nitra.

Oblasti Nitry v uzle Nováky a Nitrice od Nitrianskeho Rudna po ústie do Nitry so sebou úzko súvisia. Deficit zdrojov v uzle Nováky bol riešený výstavbou nádrže Nitrianske Rudno. Uvedená nádrž pri platnej manipulácii a potrebách vody však nestaèí kry� potreby vody v uzle Nováky. Zároveò zaruèený prietok pod nádržou nestaèí vzh¾adom na nízku vodnos� Nitrice na krytie potrieb vody pre ostatných užívate¾ov. Manipuláciu a odbery vody z Nitrianskeho Rudna treba rieši� dispeèerským spôsobom pri redukovaní dodávky vody pod¾a priorít užívate¾ov, ktoré treba urèi�.  Vzh¾adom k tomu, že toto nie je definitívne riešenie, doporuèuje sa tento uzol znova bilanène vyrieši� a navrhnú� príslušné riešenie.

Ekologicko-vodohospodárske opatrenia

Ekologicko-vododohospodárske opatrenia, ktoré treba aplikova� na území Trenèianskeho kraja predstavujú predovšetkým tieto opatrenia:

stabilizácia pozd¾žneho profilu dna koryta a zamedzenie ïalšieho postupného zaklesávania hladiny povrchových a podzemných vôd na Bielej vode

rekultivácia jestvujúcich vy�ažených priestorov štrkovísk so zámerom zvýšenia biodiverzity vodného prostredia Kostolná-Zárieèie, Beluša I., Dubnica nad Váhom, Lednické Rovne

na prieènych hydrotechnických objektoch riešenie otázky ich priechodnosti pre vodné organizmy v úseku Váhu

revitalizácia nevhodne zregulovaných a upravených tokov. Spôsoby a formy revitalizácie treba uplatòova� zásadne individuálne, v závislosti od charakteru toku a spôsobu využívania krajiny, ktorou tok preteká. V riešenom území sa to týka úsekov starého koryta Váhu.

na hranici medzi vodným tokom a po¾nohospodárskou pôdou v svahovitom teréne je potrebné vytvára� pufrovacie zóny - vsakovacie pásy, zachytávajúce odtok a splach z polí. V povodí Nitry nad VN Nitrianske Rudno, VN Ve¾ké Uherce.

úèinná sanácia líniových foriem vodnej erózie (erózne brázdy, výmole, strže), ktoré vznikajú ako nová vodná sie� na miestach, kde je zanedbané plošné riešenie odtokových pomerov a tam, kde je pôvodná sie� zlikvidovaná. V povodí Nitry je potrebná sanácia zosuvných území Handlovky.

zamedzenie zneèistenia tokov v dôsledku splachov pôdy s agrochemikáliami, a to agrotechnickými a lesotechnickými opatreniami v povodí.

Povodie Váh

Odtokové pomery

Hydrologické pomery

Hydrologickú os riešeného územia okresov Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenèín, Nové Mesto nad Váhom tvorí rieka Váh. Toto územie patrí do hydrologického povodia Váhu (4 -21) a èlení sa v prevažnej miere do základných povodí 4-21-10, 4-21-09, 4-21-08, 4-21-07. Hlavnými pravostrannými prítokmi sú Popradnianka, Biela Voda, Vlára, Drietomica, Bošáèka, Klaneènica. ¼avostrannými prítokmi sú Pružinka, Teplièka, Domanižanka. Prietoky v rieke Váh sú ovplyvnené prevádzkou I. a II. vážskej kaskády, prièom tieto prietoky sú nadlepšované vodnou nádržou Orava a vodnou nádržou Liptovská Mara.

Dlhodobý priemerný roèný odtok sa pohybuje od 5,3 do 16,6 l.s-1.km-2. V povodí vlastného Váhu sa pohybuje v rozmedzí od 14,8 do 16,6 l.s-1.km-2. V jednotlivých povodiach hlavných prítokov Váhu má nasledujúce hodnoty (l.s-1.km-2): Pružinka - 12,7, Vlára - 9,0, Teplièka - 12,0, Súèianka - 8,3, Drietomica - 9,0, Bošáèka - 7,9, Klaneènica - 7,3, Jablonka po Èachtice - 5,3. Celkovým ukazovate¾om vodnosti je dlhodobý priemerný roèný prietok Qa. Relatívnu vodnos� jednotlivých èastí povodia ukazuje ich pomer k prietoku Qa vo Váhu nad Pieš�anmi 149,30 m3.s-1. Tento pomer je v profile Koèkovce - 0,897, Dubnica nad Váhom - 0,918, Trenèín - 0,964, Opatovce - 0,972. Podiel výdatnosti hlavných prítokov na vodnosti Váhu v danom úseku je: Vlára - 0,022, Pružinka - 0,012, Teplièka - 0,008, Súèianka - 0,004, Drietomica - 0,007, Bošáèka - 0,009, Klaneènica - 0,007.

Najvodnejšie mesiace sú v profiloch na Váhu marec-máj, v profiloch na prítokoch február-apríl, prièom najvodnejším mesiacom na Váhu je apríl, na prítokoch marec. Tento posun vyplýva z toho, že profily na Váhu sú viazané k celému povodiu Váhu od jeho prameòa, a tým majú vyššiu strednú výšku povodia. Podobne je na to viazaná aj hlavná odtoková depresia v profiloch na Váhu, ktorá je na rozdiel od prítokov, ale i od ostatných hlavných povodí na Slovensku, sústredená nie do jesenných, ale do troch zimných mesiacov.

Najsuchším mesiacom je v profiloch na Váhu január, na prítokoch september. Tak ako v rozdelení vodnosti v roku prevláda na našich tokoch jarný odtok, tak aj vo výskyte maximálnych prietokov prevláda na väèšine tokov jarný výskyt. Nie tak jednoznaèné je to na Váhu. Výskyt roèných maximálnych prietokov je tu tiež v jarných mesiacoch (február-apríl - 38 %), no takmer rovnakým percentom výskytu Qmax sú zastúpené letné mesiace (jún-august - 35 %). Letné kulminaèné prietoky sú jednoznaène vyššie ako jarné kulminácie. Môžno tu preto hovori� o prevahe výskytu letných kulminaèných prietokov, i keï jarné prietoèné vlny majú väèší objem a dlhšie trvanie.

Charakteristika vývoja vodnosti:

| P. è. | Tok - profil |
| --- | --- |

Plocha povodia

F

(km2)

Max. prietok Q100

(m3.s-1)

Špecific. odtok

qa

(l.s-1km-2)

Priemer. prietok Qa

(m3.s-1)

Malý prietok Q355d

(m3.s-1)

Koeficient

Q355d

KQ= ------

| Qa |
| --- |
|  | Papradnianka - ústie | 79,33 | 85,00 | 13,89 | 1,12 | 0,100 | 0,089 |
|  | Domanižanka-P.Bystr. | 100,70 | 70,00 | 14,70 | 1,48 | 0,644 | 0,435 |
|  | Váh - Púchov | 7912,60 | 2360,00 | 16,70 | 131,80 | 31,630 | 0,240 |
|  | Biela Voda-Dohòany | 160,10 | 180,00 | 12,50 | 2,00 | 0,224 | 0,112 |
|  | Biela Voda-Púchov | 172,57 | 190,00 | 12,20 | 2,11 | 0,236 | 0,112 |
|  | Pružinka - ústie | 140,00 | 82,00 | 12,70 | 1,77 | 0,779 | 0,440 |
|  | Vlára - ústie | 372,00 | 370,00 | 9,00 | 3,35 | 0,402 | 0,120 |
|  | Teplièka - ústie | 97,00 | 70,00 | 12,00 | 1,17 | 0,169 | 0,144 |
|  | Súèianka - ústie | 69,00 | 125,00 | 8,30 | 0,57 | 0,068 | 0,119 |
|  | Váh - Trenèín | 9267,00 | 2220,00 | 15,50 | 144,00 | 33,120 | 0,230 |
|  | Drietomica - ústie | 116,00 | 130,00 | 9,00 | 1,05 | 0,127 | 0,120 |
|  | Bošáèka - ústie | 176,00 | 170,00 | 7,90 | 1,45 | 0,177 | 0,122 |
|  | Klaneènica - ústie | 145,00 | 145,00 | 7,30 | 1,03 | 0,126 | 0,122 |
|  | Jablonka - Èachtice | 163,00 | 60,00 | 5,30 | 0,86 | 0,106 | 0,123 |
|  | Váh - Pieš�any | 10273,00 | 2120,00 | 14,80 | 149,30 | 35,080 | 0,235 |

Úpravy tokov

Súèasný stav

Váh - úpravy rieky Váh vychádzajú z potreby chráni� mestá, závody, komunikácie a pri¾ahlé pozemky pred vybrežovaním ve¾kých vôd a zabezpeèenia stability koryta. Ochrana pred povodòami bola komplexne riešená v rámci výstavby vodných diel na Váhu. Z histórie sú známe mimoriadne ve¾ké prietoky:

| v roku 1813 (tzv. Palackého voda) | 3 800 m3.s-1 - profil Trenèín |
| --- | --- |
| 1894 | 2 600 m3.s-1 - profil Trenèín |
| 1903 | 2 300 m3.s-1 - profil Trenèín |
| 1925 | 2 050 m3.s-1 - profil Trenèín |
| 1958 | 2 093 m3.s-1 - profil hate D.Koèkovce |
| 1960 | 1 800 m3.s-1 - profil Trenèín |
| 1965 | 2 175 m3.s-1 - profil hate D.Koèkovce. |

Bošáèka - pravostranný prítok charakteru podhorskej rieèky. Celková dåžka toku je 26,9 km, z toho na území Slovenskej republiky je 16,8 km. Sústavná korytová úprava je prevedená po km 2,134. Prieèny profil je vybudovaný asi na Q20 = 75 m3.s-1. V rkm 2,134 je vybudovaná prepážka, ktorá vytvára nádrž po rkm 2,290. V úseku km 2,290-2,460 je koryto upravené. Od km 2,460 po km 4,275 je tok neupravený. Od km 4,275 po km 5,935 je tok upravený v intraviláne obce Bošáca. Profil je dimenzovaný na Q100 = 110 m3.s-1. V úseku km 5,935-6,530 je tok upravený miestnou úpravou. V ïalšom úseku sú iba miestne úpravy.

Klaneènica - pravostranný prítok charakteru podhorskej rieèky s extrémne rozkolísanými prietokmi, zaústený do odpadového kanála vodnej elektrárne Nové Mesto nad Váhom. Celková dåžka toku je 25,7 km, z toho na území SR 16,5 km. V rkm 0,000-0,036 je vybudovaný betónový sklz, ktorým tok vyús�uje do odpadového kanála. Dimenzovaný je na prevedenie Q = 120 m3.s-1, èo je hodnota medzi Q50 = 108 m3.s-1 a Q100 = 146 m3.s-1. V rkm 0,036-0,200 je koryto upravené. Koryto je ohrádzované hrádzkami, z ktorých pravostranná pokraèuje aj v ïalšom úseku úpravy a tvorí ochranu intravilánu Nového Mesta nad Váhom na prietok Q100 = 146 m3.s-1. V rkm 0,200-1,607 úprava pokraèuje. V rkm 1,607-1,780 po sútok s Klaneènicou je tok neupravený. V ïalších úsekoch je tok upravený najmä v intravilánoch.

Jablonka (Èachtický kanál) - pravostranný prítok charakteru podhorského potoka. Celková dåžka je 33 km. Úsek km 0,000-9,939 tvorí umelý Èachtický kanál. V km 0,000-0,100 je výustný objekt - oblúkový betónový sklz, ktorým kanál ústi do odpadového kanála VE Horná Streda. V rkm 0,100-1,655 a 3,400-9,900 bolo koryto upravené na prietok Q = 132,0 m3.s-1. Obdobne aj v úseku 1,655-3,400 a v úseku 9,900-9,939. Po rekonštrukcii úsek km 1,780-8,600 má prietoènos� 156 m3.s-1. V rkm 3,000-8,600 je koryto ohrádzované hrádzami. Od rkm 9,939 zaèína koryto potoka Jablonka. V rkm 13,908-15,300 je koryto upravené na Q100 = 61 m3.s-1. V rkm 16,783-18,091 v intraviláne obce Hrachovište je koryto upravené na Q = 85,0 m3.s-1, resp. Q = 130 m3.s-1 (dvojitý profil).

Drietomica - pravostranný prítok Váhu stredohorského bystrinného charakteru. Celková dåžka je 18,8 km, z toho v SR - 12,5 km. V rkm 0,000-0,920 je koryto upravené na Q100 = 130 m3.s-1. V rkm 0,920 až po koniec obce Drietoma (km 4,600) je vybudovaná úprava Štátnych lesov. Zvyšok toku je neupravený.

Vlára - pravostranný prítok s charakterom podhorskej rieèky. Podstatná èas� plochy povodia ovplyvòujúca prietokové pomery leží na území Èeskej republiky. Celková dåžka je 42,5 km, z toho v SR - 10,9 km. V rkm 0,000-0,500 má tok vybudované koryto v priepichu a do Váhu je zaústené sklzom. V celej dåžke je vybudovaná pravostranná hrádza. Od rkm 0,500 je vybudovaná ¾avostranná hrádza v dåžke 745 m. V rkm 4,050-6,230 (intravilán obce Horné Srnie) je koryto upravené. V ïalšom úseku po štátne hranice je tok neupravený, resp. upravený len miestne. V súèasnosti je ukonèená výstavba ¾avostrannej hrádze v rkm 0,0-0,5.

Teplièka - ¾avostranný prítok charakteru podhorskej rieèky, dolný úsek má charakter potoka. Celková dåžka toku je 25,1 km. V rkm 0,000-5,380 je prieèny profil upravený na Q100 = 56 m3.s-1. V rkm 5,380-6,600 je profil upravený na Q = 70 m3.s-1, v úseku je vybudovaný jeden stupeò. V rkm 6,600-8,450 je prieèny profil dimenzovaný na Q100 = 56 m3.s-1. Navrhovaný prietok je bez bezpeènostného prevýšenia. Od rkm 9,671 po rkm 10,278 je koryto upravené. V rkm 10,278-10,808 je tok neupravený. V rkm 10,808-13,096 je koryto upravené na prietok Q100 = 42 m3.s-1.

Biela Voda - pravostranný prítok Váhu s celkovou dåžkou 24,750 km. Celé povodie leží v chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky. Kapacita prietoèného profilu je v mnohých úsekoch nedostatoèná. Zvýšené prítoky spôsobujú škody na cestnom telese, s ktorým tok ide v súbehu celým údolím. Sústavná úprava je vybudovaná od zaústenia do Váhu po rkm 2,760 za úèelom ochrany a stabilizácie toku. Prieèny profil je zdeformovaný, kapacita koryta je Q100 = 283,0 m3.s-1. V rkm 3,700-4,022 je ¾avostranná úprava, kapacita koryta Q100 = 283,0 m3.s-1. V rkm 4,022-4,980 je obojstranná úprava, kapacita prieèneho profilu je Q100 = 283,0 m3.s-1. V rkm 8,577-9,878 je úprava vybudovaná v katastri Mesteèko-Zárieèie, prieèny profil dimenzovaný na Q100 = 224,0 m3.s-1. V rkm 9,878-10,593 je sústavná úprava, dimenzovaná na Q100 = 224,0 m3.s-1. V rkm 10,645-12,590 je vybudovaná úprava, prieèny profil dimenzovaný na Q5-Q100. V rkm 12,750-18,455 je sústavná úprava, kapacita profilu je od Q5 po Q100, t.j. 21 m3.s-1 - 83 m3.s-1. V rkm 18,455-22,660 sú miestne úpravy bez dokumentácie.

Maríkovský potok - v rkm 0,000-0,740 korytová úprava. Kapacita koryta je  Q20 = 144 m3.s-1. V rkm 0,740-1,520 je stabilizovaný úsek. V rkm 1,685-2,340 je pomerne stabilizovaný úsek, kapacita koryta je Q = 175 m3.s-1. Úsek rkm 4,400-5,620 má súvislú vegetaènú úpravu. Súèasná kapacita je Q = 158 m3.s-1. Úsek rkm 5,620-6,445 má úprav a kapacitu Q = 142 m3.s-1.

| Úsek rkm 6,445-6,640 | - kapacita Q = 120 m3.s-1 |
| --- | --- |
| 6,640-6,870 | - kapacita Q = 125 m3.s-1 |
| 6,870-7,135 | - kapacita Q = 98 m3.s-1 |
| 7,135-7,370 | - kapacita Q = 99 m3.s-1 |
| 7,370-8,286 | - kapacita Q = 96 m3.s-1 |
| 8,286-8,570 -úprava | - kapacita Q = 125 m3.s-1. |

Domanižanka - sústavná korytová úprava je vybudovaná od rkm 0,000-0,368. Úprava je dimenzovaná na Q100 = 74,8 m3.s-1. V rkm 6,200-8,240 je úprava zameraná na ochranu proti povodniam a dimenzovaná na Q100 = 55 m3.s-1. V rkm 12,500-13,800 je obojstranná korytová úprava, s kapacitou navrhnutou na Q100.

Návrh opatrení

Váh - v rámci stavby dia¾nice D1 v úseku Nemšová-Ladce sa uvažuje so zvýšením pravostrannej hrádze v úseku rkm 185,000-187,770. V rámci budovania dia¾nice v úseku Skalka-Nemšová sú navrhované dve preložky konkáv vyvolané vedením trasy dia¾nice. Preložka v dåžke 1533,80 m (cca rkm 174,500-176,030) a druhá preložka konkávy na òu nadväzuje a je v dåžke 2656,00 m. Zároveò cestné teleso dia¾nice bude slúži� aj ako ochrana na ¾avej strane Váhu.

Klaneènica - uvažuje sa s vybudovaním prepážky nad upraveným úsekom toku v rkm 0,000-1,607, pretože pri ve¾kých vodách je tento úsek a èiastoène aj odpadový kanál pod VE Nové Mesto nad Váhom zanášaný štrkom. Profil prepážky má by� v rkm 1,780.

Biela Voda - v rkm 0,500-2,670 - je potrebné tok stabilizova� zdrsnenými sklzmi a odstráni� prekážky. V rkm 2,770-4,022 - je navrhovaná sústavná úprava toku na Q100 = 283 m3.s-1. V rkm 4,700-10,593 - je potrebné tok stabilizova� zdrsnenými sklzmi a clonovými prahmi. V rkm 10,593-10,645 - je navrhovaná sústavná úprava na Q100 = 224 m3.s-1.

Navrhované miestne úpravy a stabilizácie toku:

rkm 12,550-14,000	- 2 zdrsnené sklzy a dnové prahy

rkm 14,250-15,840	- oprava toku s dnovými prahmi

rkm 16,150-16,930	- oprava toku s dnovými prahmi

rkm 18,170-18,445	- oprava toku s dnovými prahmi

rkm 18,650-19,290	- stabilizácia prieèneho profilu.

Mariková	- navrhované úpravy

rkm 1,520-1,685	- navrhované sporadické úpravy

rkm 2,457-3,180	- navrhovaná sústavná úprava na Q50

rkm 3,180-3,235	- navrhovaná sústavná úprava s oporným múrom na pravej strane

rkm 3,950-4,400	- navrhovaná sústavná úprava na Q100.

Regulovanie odtoku technickými zariadeniami na toku

V povodí Váh ve¾kými regulaènými objektami, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvòujú prietokový režim na Váhu sú:

Ha� Dolné Koèkovce - ha� bola vybudovaná v rokoch 1932-1936 a jej uvedením do prevádzky bola vytvorená prvá vodná zdrž na Váhu. Ha� je vybudovaná ako prvý stupeò derivaènej kaskády vodných elektrární Ladce-Ilava-Dubnica-Trenèín využívajúca 38 km úsek Váhu od Púchova po Trenèín s celkovým spádom 49,7 m. V koryte Váhu pod ha�ou sa prepúš�a prietok Qmin = 0,2 m3.s-1. Tento prietok sa ponechá až do uvedenia ÈOV Žilina, Bytèa, Púchov do prevádzky, vzh¾adom na neprípustnú kvalitu vody, ktorá by sa mala prepúš�a� cez ha�. Po aktivovaní uvedených ÈOV sa stav kvality vody prehodnotí a pod¾a neho sa urèí biologický prietok. Perspektívne sa uvažuje s prietokom 8,5 m3.s-1.

Ha� Trenèianske Biskupice - V koryte pod ha�ou sa prepúš�a Qmin = 8 m3.s-1. Tento prietok sa získa prepustením vody cez rozvod (0,2 m3.s-1) ¾avostranným odvodòovacím potrubím (cca 0,3 m3.s-1) a zbytok vypúš�aním prepadom cez klapky, alebo výtokom pod stavidlom.

V riešenom území sa nachádza viacej malých vodných nádrží, ktoré majú vplyv na prietokové pomery v prítokoch Váhu:

VN Trenèianske Teplice - pod nádržou je treba do toku Teplièka zabezpeèi� Qmin = 50 l.s-1. V prípade väèších prítokov do nádrže, ak Q = 50 l.s-1 až 130 l.s-1 a viac, bude sa dopåòa� úžitkový priestor a voda bude odteka� šachtovým priepadom. Pri prechode povodòovej vlny pri Q100 = 46 m3.s-1 na prepúš�anie vody slúži šachtový priepad.

VN Dubník I. - pod nádržou v toku Kostolník je potrebné zabezpeèi� Qmin = 40 l.s-1.

VN Dubník II. - pod nádržou v toku Kostolník je potrebné zabezpeèi� Qmin = 40 l.s-1. Ak je hladina v nádrži na kóte 262,10 m n.m. a prítok do nádrže väèší ako 40 l.s-1, odvedenie vody bude regulaènými priepadmi cez spádovisko a krytý sklz do toku pod nádržou. V prípade nedostatku vody na Èachtickom kanáli, ak je prietok menší ako 0,07 m3.s-1, alebo pri zhoršení jej akosti, ak je v nádrži Dubník II. dostatoèné množstvo vody, je možnos� nadlepšova� prietoky na urèitú dobu.

VN Dubník I. môže spolupracova� s VN Dubník II. pri nadlepšovaní prietokov na urèitú dobu.

VN Matejovec - pod nádržou je v Matejovskom potoku predpísaný Qmin = 2 l.s-1. Na vypúš�anie ve¾kých vôd slúžia prepady, dnová výpus� a aj závlahové potrubie. Bezpeènostné prepady sú bez pohyblivej hradiacej konštrukcie a majú kapacitu 6 m3.s-1.

V záujmovom povodí sa nachádzajú ešte malé VN Bolešov a VN Dolné Koèkovce, ale ich vplyv na prietokové pomery na toku a manipulácie s vodou sú neznáme, nako¾ko nemajú vypracované manipulaèné poriadky.

V riešenom povodí sa nachádza na Èachtickom kanáli v km 9,4876 ha� Èachtice a súvisiace objekty. Je to pevná ha�. Minimálny prietok v Èachtickom kanáli Q = 0,03 m3.s-1 je zabezpeèený rybovodom a vodnými zdrojmi, ktoré sú v dne pod ha�ou.

V prípade kritického nedostatku vody, ak je prietok v Èachtickom kanáli menší ako Q=0,07 m3.s-1, alebo pri zhoršení akosti vody, prietok sa môže nadlepšova� z nádrží Dubník I. a Dubník II.

Vybudované nádrže a prevody vody a nimi ovplyvnené prietoky

Vodné dielo Nosice - vybudované v rokoch 1949-1958 pozostáva z betónovej gravitaènej priehrady, nádrže, vodnej elektrárne a odpadového kanála. Hlavným úèelom vodného diela je výroba elektrickej energie, prevažne špièkovej a krátkodobé vyrovnanie prietokov na Váhu, s cie¾om skvalitni� výrobu elektrickej energie na nižšie ležiacich vodných elektráròach Vážskej kaskády. Ïalej slúži na èiastoèné zníženie prietokov ve¾kých vôd získaním priestoru manipuláciou poèas povodne. V ÚPN VÚC sa uvažuje s plavbou v rámci splavnenia Váhu.

Vodné dielo - ha� Dolné Koèkovce - bola vybudovaná v rokoch 1932-1936 a jej uvedením do prevádzky bola vytvorená prvá vodná zdrž na Váhu. Vodné dielo pozostáva z hate, regulaèného objektu, pl�ového priepustu, zdrže a prívodného kanála na vodnú elektráreò Ladce. Ha� Dolné Koèkovce je vybudovaná ako prvý stupeò derivaènej kaskády vodných elektrární Ladce-Ilava-Dubnica-Trenèín, využívajúca 38 km úsek Váhu od Púchova po Trenèín, s celkovým spádom 49,7 m. Pohyblivá ha� má štyri polia.

Vodné dielo Trenèianske Biskupice - bolo vybudované na to, aby sa umožnilo energetické využitie Váhu pod Trenèínom trojstupòovou derivaènou kaskádou Kostolná-Zárieèie-Nové Mesto nad Váhom-Horná Streda. Kaskáda využíva 40 km dlhý úsek Váhu medzi Trenèínom a Pieš�anmi s hrubým spádom 50 m. Celkový výkon vodných elektrární kaskády je 76 MW a priemerná roèná výroba 340,9 GWh.

Vodné dielo - vodná nádrž Dubník II. (Bánov) - je vybudovaná na toku Kostolník v km 7,60 pri obci Stará Turá. Úèelom vodného diela je:

retencia povodòovej vlny a zníženie povodòového prietoku, nako¾ko objekty VN Dubník I. boli dimenzované na Q = 38,5 m3.s-1

zabezpeèi� nadlepšenie minimálneho prietoku na Q = 40,0 l.s-1

rekreácia, športový rybolov

zabezpeèi� vodu pre závlahy na ploche cca 400 ha.

Vodná nádrž pozostáva zo zemnej hrádze a funkèného objektu. Pod vodnou nádržou do toku Kostolník sa musí zabezpeèi� minimálny prietok Q = 40,0 l.s-1, èo je prietok prekroèený po 325 dní v roku.

Malé vodné nádrže a rybníky

Sú to nádrže s celkovým objemom do 1 mil. m3. Medzi významnejšie malé vodné nádrže patria:

VN Trenèianske Teplice na Teplièke

VN Dubník I. na Kostolníku

VN Matejovec na Matejovskom potoku.

VN Trenèianske Teplice - sa nachádza na potoku Teplièka medzi obcami Trenèianske Teplice a Omšenie I.. Hlavným úèelom je zníženie povodòových prietokov na potoku Teplièka, a to zo 40 m3.s-1 na 32 m3.s-1, nadlepšenie prietokov v Teplièke poèas repnej kampane pre Cukrovar Trenèianska Teplá, chov rýb a rekreáciu. Hlavné objekty vodného diela sú zemná priehrada a funkèné zariadenie.

VN Dubník I. (Dubník) - patrí do katastra obce Stará Turá. Priehrada na toku Kostolník je umiestnená asi 5,3 km nad zaústením do potoka Jablonka. Vodné dielo slúži na zníženie povodòového prietoku, odber vody do kúpaliska, rekreáciu, chov rýb a šport. Vodné dielo bolo dokonèené v roku 1964.

VN Matejovec - je vybudovaná na Matejovskom potoku. Je vytvorená zemnou hrádzou o celkovej dåžke 177,5 m. Hlavným úèelom VN Matejovec je zabezpeèi� dostatok vody pre závlahu na ploche 94 ha, zníži� povodòový prietok Q100 = 6 m3.s-1 a pri dostatku vody po odskúšaní závlahy na plánovanú výmeru umožni� športový chov rýb.

VN Bolešov - je vybudovaná na Bolešovskom potoku v rkm cca 3,0 o vodnej ploche 0,02 km2 pri dåžke hladiny cca 300 m. Nádrž slúži pre akumuláciu závlahovej vody a pre rybochov.

V ÚPN VÚC v riešenom území povodia Váhu sa s ïalšou výstavbou nádrží s objemom nad 1 mil.m3 neuvažuje a ani sa neuvažuje s prevodom vody.

Odvádzanie vnútorných vôd

V riešenom území povodia Váhu nie sú vybudované ani navrhované žiadne odvodòovacie sústavy.

Vybudované a rozostavané vodné nádrže:

P.è.

Hydrolog. èíslo povodia

Názov nádrže

Tok

Rok uvedenia do prevádzky

Hlavné úèely

Zatopená plocha Q100 (km2)

Hydrol.cha-rakteristika

F (km2)

Qa (m3.s-1)

Q355(m3.s-1)

Q364(m3.s-1)

Q100(m3.s-1)

Objemy

(v mil.m3)

stály

zásobný

reten.ovl.

celk.ovl.

ret.neovl.

cel.neov.

Hladiny

stála

zásobná

reten.ovl.

ret.neovl.  (max.)

Balt m n.m.

Nadlepšený prietok

Qn brutto

Q100 zníž.

(m3.s-1)

4-21-07

Nosice

Váh

1958

Krátkodobé (denné a týžd.) vyrovnávanie prietokov pre e- nergetiku

Ochrana (èias.)

Plavba (persp.)

7,00

7895,60

130,80

30,60

23,80

2360,00

12,000

24,000

-

36,000

-

-

274,60

279,60

-

-

-

-

4-21-07

Dolné Koèkovce

Váh

1936

Energetika

Plavba (persp.)

0,5

8088,00

133,00

31,30

24,00

2440,00

0,2

2,0

-

2,2

-

-

256,39

258,74

-

-

-

-

4-21-09

Trenè. Biskupice

Váh

1959

Energetika

Plavba (persp.)

0,9

9267,00

142,00

34,10

25,60

2500,00

** 2000,00

1,5

1,8

-

3,3

-

-

205,39

207,64

-

208,2

-

-

4-21-09

Dubník II.(Bánov)

Kostolník

Trenèín

1975

Ochrana

Chov rýb

Rekreácia

0,21

25,53

0,17

0,025

0,014

26,00

0,527

0,203

0,292

1,022

0,060

1,082

260,70

262,10

263,60

263,883

0,040

20,781

Vybudované a rozostavané malé vodné nádrže:

| P.è. | Hydrol. èíslo | Názov nádrže | Tok | Okres | Hlavné úèely | Rok uvedenia do prevádzky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hydrolog.cha-rakteristiky:

F (km2)

Qa (m3.s-1)

Q355d(m3.s-1)

Q364d(m3.s-1)

Q100(m3.s-1)

Objemy

(v tis.m3)

stály

zásobný

reten.ovl.

celk.ovl.

ret.neovl.

cel.neov.

Kóty hladín (m n.m.)

stáleho obj.

zásob.obj.

ovl.ret.obj.

| maximálna | Poznámka |
| --- | --- |
|  | 4-21-09 | VN Matejovec | Matejovský potok | Trenèín | Z,O,R | 1989 |

1,830

0,015

0,002

-

6,000

-

215,0

-

-

32,0

32,0

281,30

288,55

-

| 288,95 |
| --- |
| 4-21-08 | VN Trenè.Teplice | Teplièka | Trenèín | O,R,Rb | 1971 |

37,100

0,465

O,070

0,045

46,000

13,313

214,687

92,000

320,000

-

320,000

299,60

304,07

304,99

| 304,99 |
| --- |
| 4-21-08 | VN Dubník I. | Kostolník | Trenèín | O,R,Rb | 1970 |

27,300

0,180

0,026

0,015

26,000

315,0

141,0

204,0

660,0

-

660,0

245,53

246,53

247,70

247,70

Podzemné vodné zdroje

Rozvoj priemyslu a po¾nohospodárstva v údolnej nive Váhu podmienil zvýšenú potrebu pitnej a úžitkovej vody. Kumulácia ¾udských aktivít v doline stredného Váhu má za následok zhoršenie kvality vody v kvartérnych sedimentoch.

Z vodohospodárskeho a hydrogeologického h¾adiska najperspektívnejšie oblasti pre získanie nových vodných zdrojov predstavujú mezozoické komplexy hornín a hlavne fluviálne sedimenty v údolí Váhu.

V Strážovských vrchoch do predmetného územia zasahujú dve hydrogeologické štruktúry budované horninami choèského a strážovského príkrovu - hydrogeologická štruktúra karbonátov medzi Rajcom, Zemianskou Závadou, Košeckým Podhradím a Èièmanmi. Podzemné vody sa sústreïujú do stredu synklinály s tendenciou prestupu pod Domanižskú kotlinu. Prevažná èas� vôd vystupuje v doline Strážovského potoka, narezávajúcej naprieè karbonáty synklinály. V povodí Pružinky boli regionálnym hydrogeologickým prieskumom stanovené využite¾né zásoby podzemných vôd v kategórii C1 a C2 na 348,0 l.s-1. Väèšina prameòov je zachytená pre skupinový vodovod a pre obecné vodovody. Štruktúra disponuje ešte asi s 500,0 l.s-1 nevyužitých podzemných vôd.

Z hydrogeologickej štruktúry karbonátov choèského a strážovského príkrovu medzi Kšinnou, Omšením I. a Èerveným hostincom je možné získa� len menšie množstvá z menej výdatných prameòov a skrytých prestupov do povrchových tokov.

Z kvartéru a neogénu Ilavskej kotliny napriek znaèným využite¾ným zásobám podzemných vôd (870,0 l.s-1) je odber nepomerne nízky. Zo zásob schválených KKZ v kategórii B (268,0 l.s -1) sa využíva len 3,5 l.s-1. Ide o úseky Savèina-Podvažie, Kamenièany-Slavnica, Lednické Rovne-Horovce. Ïalšie potenciálne nevyužité zdroje podzemných vôd sú aj v blízkosti Ilavy, Nemšovej, Dubnice nad Váhom, Bolešova - Pruského, Ladcov (cca 150,0 l.s-1).

Zaujímavý je styk Považského Inovca a Èachtických Karpát s Trenèianskou kotlinou a tiež samotná Trenèianska kotlina. Lokálnymi hydrogeologickými prieskumami boli v Trenèianskej kotline (Beckov, Krivosúd-Bodovka, okolie Trenèína, Melèice, Trenèianske Bohuslavice, Kostolná-Zárieèie) stanovené zásoby podzemných vôd na 719,0 l.s-1. Vzh¾adom na prestup z mezozoika do kvartérnej výplne kotliny medzi Beckovom a Krivosúdom-Bodovkou sumárne asi 100,0 l.s-1, javí sa táto oblas� ako najperspektívnejšia. Málo využívané sú aj územia pri Melèiciach (256,1 l.s-1), Krivosúd-Bodovka (81,6 l.s-1), Beckove (79,8 l.s-1) a Opatovciach-Nozdrkovciach (36,6 l.s-1).

V oblasti Èachtických Karpát prestupuje do toku Jablonka cca 100,0 l.s-1 podzemných vôd z mezozoika, èo predstavuje významný potenciálny zdroj podzemnej vody z h¾adiska využívania.

V úseku medzi Hôrkou nad Váhom a Hubinou prestupuje do kvartérnych sedimentov Váhu 90,0-100,0 l.s-1; významný je tiež nevyužitý potenciál prestupu podzemných vôd do Modrovského potoka, èo spolu s prameòmi predstavuje 100,0-110,0 l.s-1 podzemných vôd.

V úseku medzi Pieš�anmi a Novým Mestom nad Váhom boli KKZ schválené zásoby v kategórii C1 na 158,0 l.s-1, prièom nie sú vôbec využívané. Tieto využite¾né množstvá je možné pri súèasných nízkych odberoch považova� za urèitú rezervu.

Výstavbou energetického systému na toku Váhu sa podstatne zmenil režim podzemných a povrchových vôd. Váh spolu so zahåbenými úsekmi kanálov má väèšiu èas� roka drenážny úèinok. Znížením prítoku vo Váhu sa znížila samoèistiaca schopnos� toku. Táto skutoènos� podstatne ovplyvòuje kvalitu vody vo Váhu.

Minerálne, banské a geotermálne vody

Minerálne vody

Využívajú sa predovšetkým v zdravotníctve ako terapeutický faktor, alebo v bežnom živote ako osviežujúci nápoj. Na území povodia Váhu sa nachádzajú dva druhy minerálnych vôd - studené minerálne vody uhlièité známe ako kyselky a vody termálne, ktorých prirodzená teplota je vyššia ako 25o C. Oba druhy vyvierajú v prirodzených prameòoch a zistili sa aj vrtnými prácami v priebehu rôznych geologických výskumov.

V Trenèianskych Tepliciach - prírodné lieèebné kúpele (PLK) celoštátneho významu -  sa z 9-tich prameòov využíva 6 prameòov:

Tomáš

Letný prameò

Wernher

Príma

Sina I

Sina II,

ktorých celková výdatnos� je 22,76 l.s-1. Nieko¾ko ïalších prírodných zdrojov minerálnych vôd sa využíva na pozorovanie stability žriedelnej štruktúry.

Recipientom odpadových vôd z prevádzky areálu SLK Trenèianske Teplice je tok Teplièka. Tieto vody sú odvádzané krytým profilom a v množstve 15 l.s-1 s teplotou do 35o C sú vyústené pri železniènej stanici. Nako¾ko manipulácia VN Trenèianske Teplice nemôže zabezpeèi� vždy potrebný minimálny bilanèný prietok v koryte pod nádržou (50 l.s-1), nastáva nepriaznivý stav pre riedenie vypúš�aných vôd, èo negatívne pôsobí na život v toku.

Na poskytovanie kúpe¾nej starostlivosti sa využívajú aj prírodné lieèivé zdroje kúpe¾ného mesta  Nimnica, kde sa minerálna voda využíva na lieèenie. Využívané sú tri vrty s výdatnos�ou od 0,3 do 1,1 l.s-1 s teplotou vody 11,2-13,2o C. Vypúš�ané vody nie sú vo ve¾kých množstvách a nemajú negatívny vplyv na recipient.

V lokalite Belušské Slatiny sa využíva len Kúpe¾ný prameò s výdatnos�ou 2,67 l.s-1. Hydro-geologický prieskum ukázal možnosti vybudovania usmernenej rekreácie, najlepšie formou podnikových zariadení. Po odbornom zachytení a úprave okolia sú vhodné pre verejné využitie v pitnom pavilóne zdroje:

Bošáca - Jastrabská

Dolná Súèa - Slatina na Zarieèí

Kadlub na hornom konci

Horná Súèa - Slatina I

Horné Srnie - prameò v po¾nej èasti Kopaná

Hrabovka - prameò pri JRD

Chocholná - Velèice- Kyselka v Jarku, Kadlub po Tlstou horou, Bet. skruž pod Tlstou horou, Morské oko

Melèice - prameò Kyselka

Mníchova Lehota - Kyselka v Jarkoch, Kyselka v Krásnej doline, Kyselka v dedine, Kyselka v Brezinách, Vrt pri chate PE

Nová Bošáca - prameò za Predpolomou, Kadlub v Španej doline

Selec - Kyselka v obci

Streženice - Slatina v obci, prameò Podkeblí

Trenèianska Turná - Ve¾ká kyslá, prameò nad Ve¾kou kyslou

Záblatie - Dolná kyslá

„Kyselka“ v Trenèianskych Miticiach

Závažie - Medokýš pri ceste.

Za úèelom plnenia do fliaš sú vhodné tri zdroje:

Kostolná-Zárieèie - Vrt K-4

Kubra - prameò Medokýš

Závažie - studòa na dvore è.d. 245.

Na zdravotné úèinky treba upozorni� u 5-tich zdrojov, ktoré sú vhodné aj na verejné využitie:

Mníchova Lehota - Kyselka v Krásnej doline, Kyselka v Breznách, Vrt pri chate PE

Streženice - Slatina v obci

Trenèianska Turná - Ve¾ká kyslá.

Po odbornom zachytení a úprave okolia je vhodných 6 zdrojov ako cie¾ový turistický bod:

Dobrá Súèa - prameò pod Hlbokým

Modrová - Kyslá voda

Nová Bošáca - prameò v záhrade A. Vráblika

Trenèianska Turná - Kyselka pod Olšinou

Trenèianska Turná - Malá kyslá

Zubák - Sirková voda.

Banské vody

Tieto zvláštne vody sa v záujmovom povodí vyskytujú v lokalitách Kalnica a Trenèianske Stankovce, kde boli vykonávané prieskumné banské práce Uránovým prieskumom k.p., závod Spišská Nová Ves.

Z vyhodnotenia celkového za�aženia toku a vplyvu vypúš�aných banských vôd zo štôlne è. 60 vyplýva, že podzemné vody z horninového masívu vtekajúce do štôlne a sústredene odvádzané štôlòou do recipientu zvláš� neovplyvòujú kvalitu vody po sútoku Kálnického potoka.

Geotermálne vody

Geotermálne vody sú prírodné podzemné vody ohriate zemským teplom tak, že ich teplota po výstupe na zemský povrch (povrchová teplota) je vyššia ako priemerná roèná teplota vzduchu v danej lokalite.

V našich podmienkach prichádza do úvahy teplota 15o C, ktorá približne zodpovedá priemernej teplote vzduchu v nížinách Slovenskej republiky. Teplotu 15o C považujeme preto v odbore využívania geotermálnych vôd za retenènú teplotu - nulový stav.

Uvedené vymedzenie obvykle spåòajú podzemné vody hlbšieho obehu, ktorých pôvod môže by� atmosférogénny, marinogénny alebo juvenilný. S håbkou kolektorov a pôvodom geotermálnych vôd súvisí aj ich zloženie, konkrétne obsah minerálnych solí a plynov. Prevažná väèšina zdrojov SR sa vyznaèuje mineralizáciou väèšou ako 1000 mgl-1, ako aj agresivitou, prípadne náchylnos�ou na tvorbu tuhých inkrustov v podstatne väèšej miere, než ostatné podzemné vody. Prírodné vlastnosti geotermálnych vôd znaène ovplyvòujú ich využite¾nos� a postup nakladania s nimi.

Vodohospodárske špecifiká geotermálnych vôd z h¾adiska ich využívania možno zhrnú� takto:

na rozdiel od ostatných vôd sú výhradne médiom na prenos tepelnej energie

prevažná väèšina geotermálnych vôd má už pri výtoku zo zdroja vlastnosti škodlivé vodám. Kvalifikujeme ich ako odpadové vody

pri odbere geotermálnych vôd je nutné dodržiava� osobitný režim vyplývajúci z ich hydrogeologických vlastností. Je potrebné zabezpeèi� sledovanie režimových charakteristík zdroja vo väèšom rozsahu než je to obvyklé u ostatných podzemných vôd.

Geotermálne vody v užšom slova zmysle sa èlenia na nízkopotenciálne (30-100o C), na strednopotenciálne (100 -150o C) a vysokopotenciálne ( nad 150o C).. Vody s teplotou 15-30o C sa oznaèujú ako subpotenciálne. Treba ich bilancova� ako výh¾adový zdroj tepla využite¾ný pomocou tepelných èerpadiel èi iných zariadení na zvyšovanie teplotnej úrovne.

Pod¾a „Smerníc pre komplexné využívanie geotermálnych vôd z vodohospodárskeho h¾adiska“ (J. Pôbiš, 1990) sú spôsoby zneškodòovania tepelne a energeticky využívaných geotermálnych vôd, ktoré sú známe zo zahraniènej literatúry a odborných prác pracovníkov VÚVH Bratislava, nasledovné:

zmiešaním termálnych vôd z 2 horizontov v geotermálnom vrte

riedením vodou priaznivejšieho zloženia a potom vypúš�aním do povrchového toku alebo infiltráciou do pôdy

použitím riedených geotermálnych vôd na závlahy

èiastoènou demineralizáciou

priemyselným využitím geotermálnych vôd

vypúš�aním do mestskej kanalizácie

reinjektážou.

V našich pomeroch je z vodohospodárskeho h¾adiska najvhodnejší spôsob zneškodòovania využitých geotermálnych vôd v poradí: 1, 7, 6, 2.

Využívané zdroje geotermálnych vôd spravované MZd SR:

| Lokalita | Sumárna výdatnos� |
| --- | --- |

Povrchová teplota vody

| od - do (oC) |
| --- |
| Prírodné lieèebné kúpele celoštátneho významu centrálne spravované MZd SR |
| Trenèianske Teplice | 22,0 | 38,0 - 40,0 |

Ïalej sa v území vyskytujú nasledujúce geotermálne vrty:

Teplota vo vrtoch a hustota tepelného toku:

| Vrt - lokalita | Súradnice | Teplota T v håbke m | Hustota tep. tok. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šírka | Dåžka | T500 | T1000 | T1500 | T2000 | T4000 | T5000 | T6000 | mWm-2 |
| RK-25 Preèn | 49o 05( 21“ | 18o 30( 46“ | 16 | 30 | 43 | 55 | 105 | 128 | 157 |
|  | BHS-3 Bel.Slatiny | 49o 02( 35“ | 18o 20( 21“ | 17 | 31 | 44 | 58 | 107 | 129 | 156 | 52,7 |
| DB-12 Svinná | 48o 47( 01“ | 18o 09( 21“ | 23 | 33 | 44 | 54 | 108 | 138 | 163 |
|  | DB-15 Horòany | 48o 47( 15“ | 18o 13( 01“ | 16 | 23 | 36 | 49 | 106 | 136 | 163 |
|  | SBM-1 Soblahov | 48o 50( 58“ | 18o 05( 42“ | 21 | 33 | 48 | 58 | 109 | 138 | 163 | 79,8 |

Využitie hydroenergetického potenciálu

Na úseku Váhu pretekajúceho riešeným územím sú vybudované energetické zariadenia VE Považská Bystrica s inštalovaným výkonom 58,2 MW, VE Nosice s inštalovaným výkonom 67,5 MW.

Kaskáda Dolné Koèkovce - Ladce

Ha� v Dolných Koèkovciach je vybudovaná ako prvý stupeò derivaènej kaskády VE Ladce-Ilava-Dubnica-Skala využívajúca 38 km úsek Váhu od Púchova po Trenèín s celkovým spádom 49,7 m. Kaskáda konèí odpadovým kanálom z VE Trenèín (Skala), ktorý ústí do zdrže Trenèianske Biskupice. Celkový inštalovaný výkon na kaskáde je 68,4 MW a celková výroba v priemernom roku je 315,6 Gwh. Zaruèená dåžka špièky je 11,5 h.D1.

VE Ladce má inštalovaný výkon 13,6 MW

VE Ilava má inštalovaný výkon 15,0 MW

VE Dubnica má inštalovaný výkon 16,5 MW

VE Trenèín (Skala) má inštalovaný výkon 16,1 MW.

Kaskáda Trenèianske Biskupice - Horná Streda

Ha�ou v Trenèianskych Biskupiciach zaèína druhá trojstupòová derivaèná kaskáda Kostolná-Zárieèie-Nové Mesto nad Váhom-Horná Streda. Využíva 40 km dlhý úsek Váhu medzi Trenèínom a Pieš�anmi s hrubým spádom 50 m. Celkový výkon VE kaskády je 76,5 MW a priemerná roèná výroba 340,9 GWh. Energetické využitie celej kaskády je v priemernom roku cca 4 000 hodín. Využívaný prietok je 180 m3.s-1. Derivaèný kanál má celkovú dåžku 38,850 km a je rozdelený na tri stupne:

I. stupeò zahròuje úsek kanála v km 0,000-11,500, vrátane VE Kostolná-Zárieèie v km 4,800

II. stupeò zahròuje úsek kanála v km 11,500-26,100 o dåžke 14,600 km, vrátane VE Nové Mesto nad Váhom v km 18,230

III. stupeò zahròuje úsek kanála v km 26,100-38,850 o dåžke 12,750 km, vrátane VE Horná Streda v km 31,000.

Celková dåžka prívodných kanálov je 16,430 km a odpadových kanálov 22,420 km.

VE Kostolná-Zárieèie má inštalovaný výkon 25,5 MW

VE Nové Mesto nad Váhom má inštalovaný výkon 25,5 MW

VE Horná Streda má inštalovaný výkon 25,5 MW.

Ïalšie ve¾ké vodné elektrárne sa na riešenom úseku neplánujú.

Vybudované malé vodné elektrárne

MVE Dohòany je vybudovaná na ¾avostrannej derivácii toku Biela Voda v km 4,475

MVE Preèín je vybudovaná na náhone potoka Domanižanka cca v km 7,2 v objekte rekonštruovaného starého mlyna.

Navrhované malé vodné elektrárne

MVE Nosice sa uvažuje vybudova� na objekte VD - priehrady Nosice v rkm 209,2 Váhu

MVE Trenèianske Biskupice je navrhnutá na hati v Trenèianskych Biskupiciach v km 163,116

MVE Trenèianske Teplice je navrhnutá na VN Trenèianske Teplice na Teplièke v km 14,500

MVE Dubník I. je navrhnutá na VN Dubník I. na Kostolníku v km 4,300

MVE Dubník II. je navrhnutá na VN Dubník II. na Kostolníku v km 6,000

MVE Nemšová I. - ide o ha�ový systém vodohospodárskeho a energetického využitia Vláry. Profil hate je umiestnený v km 0,055

MVE Nemšová II. - ide o ha�ový systém umiestnený na Vláre cca 100 m nad CM v Nemšovej v km 0,770

MVE Nemšová III. - ide o derivaèný systém, situovaný po pravej strane toku Vláry medzi rkm 2,070-2,640

MVE Horné Srnie je navrhnutá ako derivaèný systém situovaný po pravej strane rieky Vlára medzi rkm 3,050-3,720.

Povodie Myjava

Odtokové pomery

Hydrologické pomery

Okres Myjava z h¾adiska hydrologického èlenenia patrí do povodia Myjavy (4-13-03) a povodia Váhu (4-21-10). Najvýznamnejším tokom okresu je tok Myjava prameniaci pod vrchom Èupec (819,0 m n.m.) v nadmorskej výške 690,0 m n.m. Dåžka toku je 79 km. Myjava ústi do rieky Morava v rkm 71,500 v nadmorskej výške 148,70 m.

Myjava je málovodný tok, ktorého vodnos� vztiahnutá k závereènému profilu je q=4,09 l.s -1 km-2, èo predstavuje iba 50 % celoslovenského priemeru. Smerom proti toku so zmenšujúcou sa plochou povodia priemerný prietok klesá, ale špecifický odtok narastá. Vodnos� Myjavy v jednotlivých profiloch nevykazujú ve¾ké rozdiely. V hornej èasti povodia dosahuje hodnotu 9,76 l.s-1.km-2, v ústí 4,09 l.s-1.km-2. Vcelku má Myjava v strednej a dolnej èasti, ako aj u prítokov výraznú až rovnomernú vodnos�. Vodnos� je v povodí Myjavy zvýšená v jarných mesiacoch (február-apríl), kedy v dlhodobom priemere odteèie až 39 % roèného objemu odtoku. Malá vodnos� je sústredená do letno-jesenných mesiacov (august-október), v ktorých v dlhodobom priemere odteèie 13 % roèného objemu odtoku.

Aj výskyt povodòových prietokov je sústredený do mesiacov január-marec. Výskyt roèných kulminaèných prietokov v mesiacoch január-marec predstavuje až 53 % z celoroèného výskytu týchto akumulácií.

Rieka Myjava sa  považuje z h¾adiska malej vodnosti i minimálnych prietokov za povodie menej vodné.

Charakteristika vývoja vodnosti:

| P. è. | Tok - profil |
| --- | --- |

Plocha povodia

F

(km2)

Max. prietok Q100

(m3.s-1)

Špecific. odtok

qa

(l.s-1km-2)

Priemer. prietok Qa

(m3.s-1)

Malý prietok Q355d

(m3.s-1)

Koeficient

Q355d

K= -------

| Qa |
| --- |
|  | Myjava - Myjava nad | 32,28 | 30 | 9,76 | 0,315 | 0,026 | 0,082 |
|  | Myjava - Myjava | 33,09 | 30 | 9,67 | 0,320 | 0,026 | 0,081 |
|  | Myjava - Myjava | 67,36 | 43 | 7,43 | 0,500 | 0,061 | 0,122 |
|  | Brezovský p.-Osuské | 82,31 | 46 | 5,47 | 0,450 | 0,055 | 0,122 |

Úpravy tokov

Myjava - v rámci riešeného územia je Myjava upravená v intraviláne obce Turá Lúka (km 62,000-62,700), Myjava (km 65,5-68,0) a krátke úseky v okolí vodnej nádrže Stará Myjava (km 74,0-75,0 a km 75,396-75,324).

Teplica - upravená v úseku 17,8-25,8 km.

Brezovský potok - upravený úsek km 5,395-7,935 na Q20 = 28 m3.s-1.

Návrh opatrení

V povodí Myjavy sú lokálne záplavy vo väèšine prípadov spôsobené nedostatkami v prevádzke vodných tokov (prekážky v toku, svojvo¾ný zásah do koryta toku). Preto z h¾adiska ochrany pred povodòami nie je nutné navrhova� nové úseky toku na systematickú úpravu. So sporadickými úpravami treba uvažova� len v lokalitách, kde pri prechode ve¾kých vôd môže dochádza� k narušeniu stability koryta, prípadne objektov. Vplyv vodnej erózie možno preventívne eliminova� výsadbou vhodných drevín, ktorých koreòový systém brehy stabilizuje.

Regulovanie odtoku technickými zariadeniami

Myjava - v riešenom území sú vybudované dve stavidlové a jedna pevná ha� v katastri obce Myjava.

Návrhované riešenie:

V riešenom území nie sú navrhované žiadne významné zariadenia na regulovanie odtoku.

Vybudované nádrže a prevody vody a nimi ovplyvenené prietoky

Ve¾ké vodné nádrže:

V rámci riešeného územia sa nenachádzajú žiadne vodné nádrže s objemom nad 1 mil.m3. Èiastoène do okresu Myjava zasahuje Navrhovaná VN Sobotište zaradená do kat. C.

Navrhované a uvažované významné vodné nádrže (nad 1 mil.m3 Vco):

| P.è. | Hydrol. Èíslo | Názov nádrže | Tok | Okres | Hlavné úèely (skratky) | Kate-gória pod¾a spôso-bu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hydrolog. Charakte-ristiky:

F (km2)

Qa (m3.s-1)

Q355(m3.s-1)

Q364(m3.s-1)

Q100(m3.s-1)

Objemy

(v mil.m3)

stály

zásobný

reten.ovl.

celk.ovl. Vco

ret.neovl.

Kóty hladín
(m n.m.):

zásob.objemu

ovl.ret.objemu

maximálna

Nadlepšený prietok Qn brutto

(m3.s-1)

| pod nádrž. (príp. v niž-ších profi-loch toku) |
| --- |
| 1 | -39 | Sobo-tište | Myjava | èas� v okrese Myjava |

priemysel

závlahy

| povodòová ochrana | C |
| --- | --- |

81,05

0,460

0,033

0,016

40,0

0,50

10,30

10,80

11,90

-

260,80

280,0

max 254,0

0,31

-

-

-

-

-

Vybudované a rozostavané malé vodné nádrže (do 1 mil.m3 Vco):

VN Stará Myjava

VN Brestovec

VN Myjava (Arm.)

VN Brezová

VN Vrbovce.

Prevody vody:

S prevodmi vody sa neuvažuje .

Navrhované nádrže

V riešenom území sa neuvažuje s budovaním nádrží nad 1 mil.m3 Vco.

Využitie hydroenergetického potenciálu

Nádrž Stará Myjava je súèas�ou areálu rekreaèného strediska. V pravom boènom múre je armatúrová šachta. Toto odberné zariadenie sa dá využi� na pripojenie prívodného potrubia k turbíne na energetické využitie vypúš�aného prietoku do koryta Myjavy.

Vybudované a rozostavané malé vodné nádrže:

| P.è. | Hydrol. Èíslo | Názov nádrže | Tok | Okres | Hlavné úèely | Rok uvedenia do pre-vádzky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hydrolog.cha-rakteristiky:

F (km2)

Qa (m3.s-1)

Q355d(m3.s-1)

Q364d(m3.s-1)

Q100(m3.s-1)

Objemy

(v tis.m3)

stály

zásobný

celk.ovl.

ret.neovl.

cel.neovl.

Kóty hladín (m n.m.)

stály

zásobný

celk.ovl.

ret.neovl.

e) cel.neovl.

Plocha nádrže

| (ha) |
| --- |
|  | 4-13-03-001 | VN Stará Myjava | Myjava (74,300) | Myjava | R,O,P | 1970 |

6,13

0,05

0,01

-

25,00

0,0105

0,0447

0,0552

0,0136

0,0688

431,50

434,60

434,60

435,20

435,20

-

2,2

-

-

| 2,4 |
| --- |
|  | 4-13-03-002 | VN Brestovec | Myjava (73,75) | Myjava | Z | 1993 |

17,85

0,15

-

-

38,00

0,001

0,342

0,343

0,062

0,405

347,32

354,74

-

-

355,33

-

9,80

-

-

| 10,92 |
| --- |
|  | 4-13-03-003 |

VN Myjava

| (Arm.) | Myjava (67,900) | Myjava | A,O | 1964 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

32,200

0,315

0,026

-

25,000

0,00775

0,05115

0,05890

0,01100

0,06990

330,09

332,69

332,69

333,19

333,19

-

2,35

-

-

| 2,70 |
| --- |
|  | 4-13-03-019 | VN Brezová | Bystrina (2,000) | Myjava | Z | 1985 |

5,310

0,035

0,003

-

15,000

0,01118

0,27980

0,29090

0,04757

0,33860

279,00

286,50

286,50

287,00

287,00

-

8,000

-

-

| 8,024 |
| --- |
|  | 4-13-03-038 | VN Vrbovce | Zápaseèník (1,350) | Myjava | Z,U | 1964 |

3,200

0,061

0,001

-

32,000

-

-

0,033

-

-

-

-

353,20

-

-

-

-

1,000

-

-

Podzemné vody

Oblas� povodia Myjavy napriek pestrému geologickému a hydrogeologickému zloženiu je pomerne jednotná v nízkej zvodnenosti jednotlivých hydrogeologických štruktúr a v malých verziách na možnosti exploatácie doteraz nevyužívaných vodných zdrojov. Celkové zásoby v povodí Myjavy èinia 600 l.s-1. Okrem 10 l.s-1 schválených KKZ v kategórii C2 sú to všetko neschválené zásoby v KKZ.

V oblasti paleogénu Bielych Karpát sa registruje len nieko¾ko prameòov, ktoré dosahujú výdatnosti len 0,2-0,3 l.s-1. Využívané sú hlavne pramene v oblasti Vrboviec. Najvyššie výdatnosti vrtov z hydrogeologických prieskumov dosahujú maximálne 2,0 l.s-1. Ve¾ká èas� z nich však obsahuje neprípustné množstvo Fe, Mn, NH4, príp. je bakteriologicky závadná a preto nevhodná na využitie.

Subrajóne povodia Myjavy v HG2 044 je  jeden významnejší pozorovaný prameò Bukovec s výdatnos�ou 4,32-8,44 l.s-1. Ostatné pramene majú výdatnos� pod 1 l.s-1 (s výnimkou u Mosnákov s jednorázove zistenou výdatnos�ou Q=7,3 l.s-1).

Minerálne, banské a geotermálne vody

V rámci riešeného územia sa nenachádzajú významnejšie zdroje minerálnych, banských a ani geotermálnych vôd.

Povodie Nitra

Odtokové pomery

Hydrologické pomery

Okresy Prievidza, Partizánske patria z h¾adiska hydrologického èlenenia do povodia 
Váhu - èiastkového povodia 4-21-11 Horná Nitra. Okres Bánovce nad Bebravou svojou južnou èas�ou prechádza do povodia 4-21-12 Stredná Nitra, prièom z neho zaberá podstatnú èas� povodia 
4-21-12-008.

Kostru rieènej siete v riešenom území tvorí rieka Nitra so svojimi hlavnými prítokmi Handlovka, Nitrica, Bebrava. Dåžka hlavného toku rieky Nitra je 168 km a priemerná šírka povodia 26,7 km. Celkový spád rieky je 673 m s pozd¾žnym sklonom 4 (.

Dlhodobý priemerný roèný prietok z povodia Qa = 22,5 l.m3.s-1, èomu odpovedá roèný odtok 710,3 mil. m3. Najväèší prietok Q100 = 385 m3.s-1, najmenší pozorovaný Qmin = 0,030 m3.s-1. Najväèší dlhodobý mesaèný prietok je v marci, najmenší v septembri.

Špecifický odtok sa na území Hornej Nitry pohybuje v rozmedzí 17,7-1,17 l.s-1/km-2. Najväèšiu hodnotu dosahuje v oblasti nad K¾aènom, najnižšiu v povodí Dlhého kanála. V povodiach významných prítokov v riešenom území sú tieto hodnoty nasledujúce: Bebrava 5,88, Nitrica 8,56, Handlovka 10,3 l.s-1.km-2.

Èasové rozdelenie vodného fondu je nerovnomerné s ve¾kou rozkolísanos�ou prietoku .

Charakteristika vývoja vodnosti:

| P.è. | Tok - profil |
| --- | --- |

Plocha povodia F

km2

Q100

m3.s-1

Špecific. odtok

qa

(l.s-1km-2)

Qa

m3.s-1

Q355d

m3.s-1

Koefi-cient

| K=Q355d/Qa |
| --- |
|  | Nitra-K¾aèno | 10,50 | - | 17,71 | 0,186 | 0,059 | 0,317 |
|  | Nitra-Nitrianske Pravno | 51,72 | 50 | 15,00 | 0,776 | 0,136 | 0,175 |
|  | Tužina-Tužina | 35,60 | 45 | 16,24 | 0,578 | 0,104 | 0,180 |
|  | Chvojnica-Chvojnica | 17,82 | - | 14,48 | 0,258 | 0,034 | 0,132 |
|  | Nitra-Nedožery | 181,29 | 95 | 12,80 | 2,320 | 0,429 | 0,184 |
|  | Handlovka-Handlová | 39,58 | 55 | 14,73 | 0,583 | 0,105 | 0,180 |
|  | Handlovka-Prievidza | 132,15 | 95 | 10,31 | 1,363 | 0,249 | 0,182 |
|  | Nitra-Nováky | 489,78 | - | 10,79 | 5,285 | 0,893 | 0,168 |
|  | Nitra-Chalmová | 601,08 | 175 | 10,43 | 6,270 | 1,179 | 0,188 |
|  | Osliansky potok-Oslany | 50,06 | 40 | 10,31 | 0,516 | 0,062 | 0,120 |
|  | Drahožica-Ve¾ké Uherce | 53,50 | - | 5,72 | 0,306 | 0,030 | 0,098 |
|  | Nitrica-Lieš�any | 143,76 | 80 | 12,31 | 1,770 | 0,280 | 0,158 |
|  | Nitrica pod VD N.Rudno | 177,24 | - | 11,11 | 1,970 | 0,305 | 0,154 |
|  | Nitrica-Ve¾ké Bielice | 314,12 | 110 | 8,56 | 2,690 | 0,398 | 0,148 |
|  | Nitra pod Nitricou | 1100,73 | 240 | 9,09 | 10,010 | 1,851 | 0,185 |
|  | Nitra-Chynorany | 1134,28 | - | 8,87 | 10,060 | 1,811 | 0,180 |
|  | Vyèoma-Hájovòa | 32,26 | - | 7,44 | 0,240 | 0,039 | 0,162 |
|  | Bebrava-Krásna Ves | 63,19 | - | 9,21 | 0,582 | 0,084 | 0,144 |
|  | Bebrava-Biskupice | 312,64 | 85 | 7,26 | 2,270 | 0,485 | 0,214 |
|  | Radiša-Bánovce n/Bebravou | 109,05 | 50 | 6,50 | 0,709 | 0,128 | 0,180 |
|  | Bebrava-Nadlice | 585,62 | 120 | 6,13 | 3,590 | 0,790 | 0,220 |
|  | Bebrava-ústie | 650,54 | 125 | 5,88 | 3,730 | 0,821 | 0,220 |

Úpravy tokov

Nitra - v riešenom území je rieka Nitra upravená na kapacitu 380 m3.s-1 po km 101,36. Od tohoto km po km 105,6 je upravená na kapacitu 310 m3.s-1, v km 105,6-111,0 je kapacita koryta 
270 m3.s-1, v km 112,1-112,8 je kapacita 225 m3.s-1, v km 112,8-113,8 je kapacita 195 m3.s-1, ïalej v km 112,8-120,5 na kapacitu 195 m3.s-1, v km 120,5-127,9 na kapacitu 175 m3.s-1, v km 127,9-131,0 na kapacitu 160 m3.s-1, v km 131,0-133,1 - kapacita 150 m3.s-1, v km 138,0-138,6 - kapacita 115 m3.s-1, v km 138,6-140,14 - kapacita 115 m3.s-1, v km 142,0-144,6 - kapacita 115 m3.s-1, v km 151,2-153,4 - kapacita 115 m3.s-1, v km 153,5-154,17 - kapacita 85 m3.s-1, v km 154,17-154,5 - kapacita 75 m3.s-1, prièom ide o obojstranné úpravy. V km 102,2 je vybudovaná ha�.

Bebrava - je upravená v 21 úsekoch s úhrnnou dåžkou 18,57 km. Ohrádzovaná je v úhrnnej dåžke 10,7/9,21 km. V rámci úprav boli vybudované 2 klapkové hate, 3 stupne a 2 sklzy.

Nitrica - bola upravená v 17-tich úsekoch s úhrnnou dåžkou 24,94 km. Hrádze boli vybudované v úhrnnej dåžke 2,77 (1,48) km. V rámci úprav boli vybudované: priehrada Nitrianske Rudno, 3 hate (1 pevná), 10 stupòov a 12 sklzov.

Handlovka - je upravená v 16-tich úsekoch s celkovou dåžkou 14,36 (14,08). Obojstranne bola ohrádzovaná vo výustnej trati v dåžke 0,69 km. Neupravená je v rkm 8,00-14,50, 19,31-23,28. Prvý úsek tvorí chránené územie s názvom „Alúvium Handlovky“ a úprava rieky tu nie je žiadúca.

Chotina - úsek v riešenom území nie je upravovaný a má prírodný charakter.

Radiša - bola upravená v rkm 1,46-10,85. Úhrnná dåžka je 8,22 km. Rieka je neohrádzovaná. V rámci úprav boli vybudované pevné hate v km 2,21, 2,68 a pohyblivá ha� v rkm 4,24.

Návrh opatrení

Nitra - z posúdenia kapacity koryta vyplýva nutnos� vybudovania, èi zvýšenia hrádze alebo brehov koryta (prípadne i zväèšenie jeho kyvety) v rkm: 99,8-101,0, 102,9-112,1, 112,1-113,3, 118,2-129,1, 127,37-127,6, 133,65-134,4-137,3, 140,0-144,0, 144,58-151,12, 154,50-161,40.

Ïalej je navrhované vytvori� dva poldre nad Partizánskym ako druhotnú rezervnú ochranu proti povodniam a pre zamedzenie erózie a zabezpeèenie tvarovej stálosti koryta vytvorenie kamenných prahov na dne v rkm 112,0-116,2 Partizánske. Stabilizaèné opatrenia sa navrhujú vytvorením kamenných prahov v úseku Partizánske 112,0-116,2.

Bebrava - navrhujú sa úpravy rieky v 26-tich úsekoch s celkovou dåžkou 30,12 km. ¼avostranná ochranná hrádza sa navrhuje v úseku Ostravice-Livina (rkm 9,17-10,43) v dåžke 1,26 km. V rámci úprav je navrhnutých 18 stupòov a 9 sklzov.

Radiša - navrhuje sa úprava vo výustnej trati (km 0,0-1,46) rekonštrukcia v intraviláne Bánoviec (rkm 1,46-2,68) v dåžke 1,22 km so zväèšením koryta na Q100, ïalej je to úprava medzi Hornými Našticami a Uhrovcom (rkm 7,8-8,97) v dåžke 1,17 km a medzi Uhrovcom a Kšinou (rkm 10,85-15,38) v dåžke 4,53 km. V úpravách sú 2 stupne a 5 sklzov.

Nitrica -  navrhované sú nasledujúce úpravy v úsekoch:

Návojovce-Skaèany		(rkm 3,67-5,22)		- 1,55 km

Hradište			(rkm 8,14-9,1)		- 0,96 km

Diviaky-Nitrianske Rudno	(rkm 24,19-26,2)	- 2,00 km

Nitrianske Rudno		(rkm 26,62-27,87)	- 1,27 km

Lieš�any			(rkm 29,90-33,46)

Valaská Belá			(rkm 38,10-41,99)	- 3,89 km.

Úhrnná dåžka navrhovaných úprav je 13,23 km. Ohrádzovanie nie je potrebné. V rámci úprav je navrhnutých 42 balvanitých sklzov s výškou 0,8-1,3 m.

Handlovka - navrhované sú úpravy v èastiach Koš-Opatovce (rkm 0,0-2,3), Prievidza-Handlová (rkm 7,0-21,5).

Regulovanie odtoku technickými zariadeniami na tokoch

Bebrava

Ha� Nadlice na Bebrave vybudovaná v rkm 7,1. V zdrži sa akumuluje voda pre priemysel a na závlahy.

Ha� Bánovce nad Bebravou je umiestnená v rkm 19,8 m v intraviláne mesta. V zdrži sa akumuluje voda na závlahy. Ha� udržiava stálu vyššiu hladinu v intraviláne mesta.

Radiša

Ha� v Horných Našticiach - rkm 4,4. Hlavným úèelom je zabezpeèi� odbery vody. Ïalej sú to hate v rkm 2,206 a 2,68.

Nitrica

Ha� vo Ve¾kých Bieliciach vytvorená v rkm 2,085 zabezpeèuje odber vody pre tepláreò obuvníckých závodov a pre závlahy.

Priehrada VN Nitrianske Rudno bola postavená v rkm 28,28. Ve¾ké vody odvádza bezpeènostný priepad so sklzom (95 m3.s-1). Malé prítoky prepúš�a cez dnový výpust.

Priehrada VN Ve¾ké Uherce bola vybudovaná v rkm 5,1 potoka Drahožice. Manipulaèný odberný objekt tvorí 3-podlažný monoblok. Vo vrchnom podlaží odvádza ve¾ké vody 
(22,0 m3.s-1), v strednom sú vedené odberné potrubia a dolné tvorí dnový výpust (12,0 m3.s-1). V nádrži sa akumuluje voda pre obuvnícké závody a na závlahy.

Nitra

Dolná ha� v Novákoch - rkm 122,25. Úèelom je krátkodobá rezerva pre AN Nováky.

AN Nováky - vybudovaná ako boèná nádrž s priehradou v rkm 131,2. Voda sa akumuluje na krytie denných špièiek.

Horná ha� v Novákoch sa nachádza v rkm 134,0. Jej úèelom je vzdutie vody pre jej odber do akumulaènej nádrže.

Handlovka

Pevná ha� v Prievidzi - rkm 10,1.

Návrh opatrení

Bebrava - v rámci úprav sú navrhované hate v Dolných Našticiach - rkm 16,90, Podlužanoch - rkm 27,20 a Timoradzi - rkm 30,01. Boli navrhované najmä pre odbery na závlahy.

Radiša - evidovaná priehrada VN Radiša - rkm 14,52.

Nitrica - navrhovaná je priehrada nádrže Lieš�any - rkm 33,6 a evidovaná priehrada nádrže Nitrianske Suèany - rkm 18,15. Realizácia prvej je naliehavá z h¾adiska zabezpeèenia zásobovania energetiky a priemyslu v Novákoch.

Tužina - uvažuje sa s výstavbou priehrady nádrže v rkm 7,6 s vodárenským využitím.

Odvodnenia samostatnými kanálmi

OSK-8 Rajèany-Rybany - odvodòované územie má rozlohu 14,5 km2 a hlavným zberaèom je Rybiansky kanál dlhý 7,2 km. Do Bebravy ústi v rkm 5,14 cez hrádzové stavidlo. Potoky Hydinu a Dendeš podchádza zbytkami.

OSK-9 Žabokreky nad Nitrou - Malé Bielice - odvodòované územie má rozlohu 9,1 km2. Zberným tokom je Žabokrecký kanál s dåžkou 3,7 km, ktorý ústi do Nitry v rkm 106,085 cez hrádzový vpust 2xDN 1000.

OSK-10 Prievidza-Koš - zberné územie má rozlohu 1,5 km2. Vnútorné vody odvádza hlavný kanál s dåžkou 2,8 km, ktorý vo¾ne ústi do Handlovky v rkm 1,1 pri Koši.

Návrh opatrení

V riešenom území sa nenavrhujú nové odvodnenia samostatnými kanálmi.

Vybudované nádrže a prevody vody a nimi ovplyvnené prietoky

Ve¾ké vodné nádrže

VN Nitrianske Rudno na Nitrici s priehradou nádrže v rkm 28,28 je vybudovaná v rokoch 1951-1957. Hlavným úèelom je akumulácia vody pre priemysel v Novákoch. Nadlepšenie prietoku je 0,30 m3.s-1 a zníženie kulminaèného prietoku je o 20 m3.s-1.

VN Bánovce na Dubnièke s priehradou v rkm 2,40 bola aktivovaná v roku 1987. Nadlepšenie prietoku je približne 0,040 m3.s-1. Úèelom sú závlahy, ochrana územia, chov rýb a rekreácia.

VN Ve¾ké Uherce na Drahožici s priehradou v rkm 5,10 vybudovaná v rokoch 1964-1970. Nadlepšenie prietoku je 0,004 m3.s-1. Hlavným úèelom je odber vody pre obuvnícké závody v Partizánskom a na závlahy.

Vybudované a rozostavané nádrže (nad 1 mil. Vco):

| P.è. | Hydrol. èíslo | Názov nádrže | Tok | Okres | Hlavné úèely (skratky) | Rok uvedenia do prevádzky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hydrologické
charakteristiky:

F (km2)

Qa (m3.s-1)

Q355(m3.s-1)

Q364(m3.s-1)

Q100(m3.s-1)

Objemy

(v mil.m3)

stály

zásobný

reten.ovl.

celk.ovl. Vco

ret.neovl.

celk.obj.

Kóty hladín (m n.m.):

stáleho objemu

zásob.objemu

ovl.ret.objemu

max.ne-ovládat.

Nadlepšený prietok Qn brutto pod nádrž. (príp. v nižších profiloch toku)

Q100 znížené

(m3.s-1)

Poznámka (vysvetlivky, doplnky, informácie)

zatopená plocha

| km2 |
| --- |
| I. | 4-21-11-097 | Nitrianske Rudno | Nitrica | Prievidza | O,P,Z.R,C | 1957 |

177,200

1,970

0,305

0,199

110,000

0,350

2,930

-

3,280

0,450

3,730

315,0

321,5

-

-

-

323,0

0,30

20,00

| 0,72 |
| --- |
| II. | 4-21-11-080 | Ve¾ké Uherce | Drahožica | Partizánske | O,P,Z.R,C | 1970 |

25,500

0,180

0,018

0,013

22,000

0,022

0,893

-

0,915

0,185

1,100

240,0

247,8

-

247,8

-

| 248,3 | 0,004 |
| --- | --- |

| 0,209 |
| --- |
| III. | 4-21-11-143 | VN Bánovce (Pru-sy) | Potok Dubnièka | Bánovce nad Bebravou | Z,Rb,O,R | 1987 |

18,960

0,170

0,035

0,027

20,000

0,181

1,384

-

1,565

0,182

1,747

218,0

-

-

224,0

-

225,0

0,38

Zoznam vybudovaných malých nádrží (do 1 mil. m3 Vco):

| P.è. | Hydrol. èíslo | Názov nádrže | Tok | Okres | Hlavné úèely | Rok uvedenia do prevádzky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hydrolog.cha-rakteristiky:

F (km2)

Qa (m3.s-1)

Q355d(m3.s-1)

Q364d(m3.s-1)

Q100(m3.s-1)

Objemy

(v tis.m3)

stály

zásobný

reten.ovl.

celk.ovl.

ret.neovl.

| cel.neov. | Kóty hladín (m n.m.) | Zatopená plocha |
| --- | --- | --- |
|  | 4-21-11-185 | Nedašovce | Hydina | Bánovce nad Bebravou | Z, Rb, R | 1960 |
| f/ 60 |
| 6,0 |
|  |  | Brezolupy | Hydina | Bánovce nad Bebravou | O,Z,Rb,R | 1968 |

23,64

-

-

30,0

b/ 93,2

e/ 62,8

f/ 156,0

205,50

-

| 207,75 | 9,8 |
| --- | --- |
|  | 4-21-11-173 | Haláèovce | Haláèovka | Bánovce nad Bebravou | O,Z,Rb | 1990 |

-

-

0,007

10,000

a/  22

b/ 331

d/ 353

e/  92

f/ 445

226,0

230,0

-

230,6

| - | 15,85 |
| --- | --- |
|  | 4-21-11-083 | Partizánske |
| Partizánske | Z,Rb,R | 1968 |

b/ 39,7

f/ 40,0

192,3

| 192,6 | 4,0 |
| --- | --- |
|  | 4-21-11-081 | Kolaèno | Kolaèiansky potok | Partizánske | Z,Rb,, chov kaèíc, R | 1966 |

b/ 22,6

e/ 15,5

f/ 38,1

248,00

-

| 248,75 | 2,0 |
| --- | --- |
|  | 4-21-11-025 | Brezany | Breziansky potok | Prievidza | Z | 1972 |

10,560

0,017

22,000

a/  6,0

b/ 39,0

d/ 45,0

f/ 67,5

311,00

313,55

314,40

-

2,4

| 3,1 |
| --- |
|  | 4-21-11-027 | Lazany | Porubský potok | Prievidza | Z | 1975 |

8,085

0,013

20,000

a/  20

b/ 166

d/ 186

f/ 192

335,0

339,3

339,9

-

5,7

| 6,1 |
| --- |
|  | 4-21-11-031 | Bojnice, Kanianka | Ploský, Kanianka | Prievidza | Y | 1984 |

2,75 + 3,95 = 6,7

0,015

10,000

a/   51,0

b/ 445,9

d/ 497,2

f/ 512,9

330,0

337,0

337,5

3,01

9,80

| 10,20 |
| --- |
|  | 4-21-11-145 | Svinná | Svinica | Trenèín | O,Z,Rb,R | 1979 |

8,135

0,060

0,010

13,000

a/   2,7

b/  408,9

c/  54,2

d/ 411,6

f/ 465,8

279,0

286,3

-

| 286,6 | 12,5 |
| --- | --- |

Prevody vody

Do povodia Nitry boli zatia¾ uskutoènené 2 prevody vody. Sú to prevody pitnej vody z povodia Turca. Prvý prevod pitnej vody z Polrieky (prameò Jazero) do SKV Prievidza. Priemerné prevedené množstvo je 1,4 mil. m3, èo predstavuje 44,3 l.s-1. Druhý prevod pitnej vody z Turèeka do SKV Turèek-Handlová-Prievidza.

Vnútorný prevod úžitkovej vody z povodia Nitrice do povodia Nitry sa uskutoèòuje z VN Nitrianske Rudno do priemyselného centra v Novákoch a z neho do rieky Nitry. S novými prevodmi sa v riešenom území neuvažuje.

Navrhované nádrže

VN Lieš�any na Nitrici - navrhnutá s priehradou v rkm 33,75. Plocha povodia nádrže je 119,9 km2, maximálna prevádzková hladina je v úrovni 398 m n.m. Zatopená plocha pri nej 1,42 km2, dåžka vzdutia 4,2 km, priemerná håbka vody 19,8 m. Nádrž bude ma� priaznivý vplyv na nadlepšenie prietokov a vyrovnanie odtoku z povodia. Nádrž je z h¾adiska naliehavosti prvá v povodí. Je potrebná na zásobovanie elektrárne a chemických závodov v Novákoch, ktorým po zrušení výnimky na maximálny zaruèený prietok v rieke Nitra pod odbermi hrozí v suchom období na 2-3 mesiace ve¾ké obmedzenie a prerušenie dodávky vody. Nádrž bude ma� kladný vplyv na nadlepšenie prietoku Nitrice pod vlastnou nádržou a ve¾ký prírastok pod VN Nitrianske Rudno alebo v rieke Nitra pod hornou ha�ou v Novákoch, èím sa zníži nerovnomernos� odtoku.Nádrž je zaradená do kategórie B.

VN Tužina na Tužine - s priehradou v rkm 7,73. Zatopená plocha pri max. prevádzkovej hladine je 0,55 km2, dåžka vzdutia 2,7 km, priemerná håbka 19,8 m.Nádrž je zaradená do kategórie C.

Evidované nádrže

VN Radiša na Radiši - rkm 14,60. V súèasnosti sa jej realizácia neodporúèa.

VN Nitrianske Suèany na Nitrici - s priehradným profilom rkm 18,10 je zaradená medzi evidované nádrže. Nádržou s hladinou v úrovni 265,8 by sa zatopilo 4,27 km2 pri dåžke vzdutia 2,5 km a priemernej håbke vody 5,7 m. Mala by slúži� pre závlahy.

VN Chvojnica na Chvojnici - s priehradným profilom v rkm 8,04 so zásobnou hladinou v úrovni 470,0 m n.m. a zatopenou plochou 0,244 km2.

Navrhované a uvažované významné vodné nádrže (nad 1 mil.m3 Vco):

| P.è. | Hydrol. Èíslo | Názov nádrže | Tok | Okres | Hlavné úèely (skratky) | Kategória pod¾a spôsobu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hydrolog. Charakteris-tiky:

F (km2)

Qa (m3.s-1)

Q355(m3.s-1)

Q364(m3.s-1)

Q100(m3.s-1)

Objemy

(v mil.m3)

stály

zásobný

reten.ovl.

celk.ovl. Vco

ret.neovl.

Kóty hladín (m n.m.):

zásob.objemu

ovl.ret.objemu

maximálna

Nadlepšený prietok Qn brutto

(m3.s-1)

| pod nádrž. (príp. v niž-ších profi-loch toku) |
| --- |
| cel.neov. |
| zatopená plocha km2 |
| V. | 4-21-11 | Lieš�any | Nitrica | Prievidza | POH, R,Z,C | B |

11,99

1,40

0,22

0,85

2,1

22,8

3,00

27,90

2,10

30,0

374,3

-

398,0

-

399,5

-

0,75

-

-

-

1,42

| - |
| --- |
| VI. | 4-21-11 | Tužina | Tužina | Prievidza | vodárenské | C |

26,00

0,42

0,08

31,00

0,4

10,5

10,9

0,6

11,5

430,0

-

460,0

-

-

0,36

-

-

-

0,55

Evidované významné vodné nádrže (kategória E):

| P.è. | Hydrol. èíslo | Názov nádrže | Tok | Okres | Hydrologická charakteristika | Objemy (mil.m3) | Kóta max. ovlád. | Zato-pená plocha | Poznámky (vysvetlivky doplnkové |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F

(km2)

Qa

(m3.s-1)

Qn

| (m3.s-1) | Zásobný | Celkový ovládat. | hladiny m n.m. | pri Vco km2 | informácie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-21-11 | Nitrian.Suèany | Nitrica | Prievidza | 214,4 | 2,25 | 1,00*/ | 22,1 | 26,5 | 265,8 | 4,27 |
| 4-21-11 | Radiša | Radiša | Bánovce nad Bebravou | 43,8 | 0,32 | 0,21 | 8,4 | 9,2 | 320,0 | 0,71 |
| 4-21-11 | Chvojnica | Chvojnica | Prievidza | 25,2 | 0,34 | 0,25 | 4,6 | 5,0 | 470,0 | 0,24 |

* spolu s vybudovanou nádržou Nitrianske Rudno

Navrhované malé vodné nádrže v povodí Nitry:

Por.

èís.

Názov nádrže

| Tok - km | Okres |
| --- | --- |

Plocha povodia

| km2 | Priem. prietok m3.s-1 | Celkový objem tis.m3 |
| --- | --- | --- |

Vodná plocha

| km2 | Závlaha z MVN ha |
| --- | --- |

Chynorany

| Rajèiansky p. - 4,6 | Partizánske |
| --- | --- |

490,85

2,00

0,012

6645

150

2,88

0,09

70

Klátová

| Vyèoma - 12,1 | Partizánske |
| --- | --- |

50,0

0,346

433

0,13

200

Ruskovce

| Ordoková - 1,25 | Bánovce nad Bebravou |
| --- | --- |

3,0

0,027

234

0,10

110

Malá Hradná

| Hradnianka - 2,2 | Bánovce nad Bebravou |
| --- | --- |

15,0

0,135

397

0,17

190

Dežerice

| Machnáè - 1,55 | Bánovce nad Bebravou |
| --- | --- |

57,0

0,480

280

0,12

130

Zlatníky

| Livina - 16,6 | Bánovce nad Bebravou |
| --- | --- |

16,0

0,144

480

0,18

230

Malé Hoste

| Višnová - 4,85 | Bánovce nad Bebravou |
| --- | --- |

3,0

0,009

105

0,04

40

Nedožery

| Rysný potok | Prievidza |
| --- | --- |

320,0

112

Lipník

| Lipníèek | Prievidza |
| --- | --- |

400

100

Ve¾ká Èausa

| Èausiansky potok | Prievidza |
| --- | --- |

550

| 176 |
| --- |
|  | Lehota pod Vtáènikom | Prievidza | - | - | 485 | 0,087 | zavl.rek. |

Využitie hydroenergetického potenciálu

MVE Bošany - pri hati na Nitre v rkm 102,2, s priemernou roènou výrobou 1,30 GWh

MVE Ve¾ké Bielice na Nitrici v rkm 2,09

MVE Nitrianske Rudno je na odbernom potrubí do vodojemu Breziny

Návrhový stav

MVE pri VD Nadlice na Bebrave v rkm 6,60

MVE pri VD Bánovce na Bebrave v rkm 20,1

MVE Bánovce na Radiši v rkm 2,2

MVE na VD Ve¾ké Uherce v rkm 5,05

MVE na VD Nováky II v rkm 131,1

MVE na VD Nováky v rkm 132,65

Podzemné vodné zdroje

Priestorové a èasové rozloženie fondu podzemných vôd v povodí Nitry je nerovnomerné. Oblas� Hornej Nitry (4-21-11) má v porovnaní so Strednou a Dolnou Nitrou (4-21-12, 4-21-14) využite¾né zásoby vody väèšie.

Predmezozoické horniny majú zvodnenie malé, èo sa prejavuje aj na výdatnosti prameòov. Z kryštaliniku Inovca sú znaèné prestupy podzemnej vody do neogénu Bánovskej pahorkatiny a neogénu Nitrianskej pahorkatiny.

Horniny mezozoika tvoria najlepšie zvodnené komplexy v okrajových pohoriach povodia.

Vnútrokarpatský paleogén buduje malé ostrovèeky na okraji Bánovskej a Hornonitrianskej kotliny. V rozsahu celého paleogénu povodia majú pramene výdatnos� 80-100 l.s-1.

Do povodia Nitry zasahujú neovulkanické komplexy pohorí Vtáènik, Pohronský Inovec. Nieko¾ko výdatnejších prameòov vyviera na styku Handlovskej kotliny s Kremnickými vrchmi. Banské diela nováckej a handlovskej uho¾nej panvy odvádzajú puklinovú vodu neovulkanitov z rozsiahlych priestorov.

Kvartérne fluviálne sedimenty viažu na seba najväèšie zásoby podzemných vôd. Sú ve¾mi dobre vyvinuté v dolinných nivách riek a potokov a èiastoène aj na ich terasách. Takmer na celom úseku povrchových tokov je podzemná voda v priamej hydraulickej spojitosti s povrchovými vodami v tokoch, èo trvale zabezpeèuje dopåòanie zásob týchto podzemných vôd. Vodohospodársky význam majú aj zvodnené kvartérne sedimenty strednej èasti tokov Nitry a Nitrice. Táto skutoènos� pôsobí priaznivo na množstvo, no zároveò je ovplyvòovaná aj kvalita vody v zdrojoch.

Z vodohospodárskeho h¾adiska sa prejavuje urèitý nedostatok kvalitnej pitnej vody v oblasti Handlová-Prievidza, miestne aj v niektorých obciach ležiacich na Nitrianskej pahorkatine. Pre deficitnú oblas� Handlová-Prievidza sa privádza voda z povodia Turca. Príèiny vzniku deficitu nie sú v prírodných podmienkach. Okres Prievidza mal predpoklady pre samozásobovanie dobrou podzemnou vodou. Zásoby podzemných vôd však boli poškodené �ažbou uhlia a zneèis�ovaním prírodného prostredia. Okrem všade sa vyskytujúcich faktorov zneèistenia tu pôsobí aj energetika, chemický priemysel a baníctvo.

Vody odèerpávané z baní pochádzajú prevažne z nadložných súvrství. V baniach sa miešajú s vodami podložných súvrství a zneèis�ujú sa ropnými a inými látkami pochádzajúcimi z banskej èinnosti. Okrem toho sa zvyšuje ich mineralizácia vplyvom oxidaèných a iných procesov (najmä stariny). V desa�roèí 1965-1974 sa zo všetkých troch baní (Handlová, Cíge¾, Nováky) odèerpávalo 169-247 l.s-1 roène v závislosti od štádia �ažby a klimatických podmienok (priemer 190 l.s-1). Èerpanie ovplyvnilo režim viacerých významných využívaných prameòov (napr. Tri studnièky, Ve¾ký Griè, Schneiderova lúka).

Zarážajúcim faktorom je ve¾mi slabá preskúmanos� podzemných vôd v povodí Nitry a najmä na Hornej Nitre. Prieskum s výpoètom zásob (nepostaèujúci na schválenie v KKZ) má iba èas� Hornonitrianskej kotliny severne od Prievidze. Z ostatných prác možno spomenú� zásoby v kategórii C2 - 45 l.s-1 schválené pri Vesteniciach a Nitrici a okrajovo do okresu Prievidza zasahujúci prieskum so schválenými zásobami v pohorí Tríbeè.

Ekologické dôsledky využívania podzemných vôd majú obyèajne dopad v úzkom okolí lokality (miznú mokradné stanovištia), alebo majú líniový charakter (zmena režimu malého povrchového toku až po vyschnutie). Vážne zmeny väèšieho rozsahu možno pozorova� v oblastiach s koncentráciou ve¾kých odberov. Takouto je povodie Bebravy nad Bánovcami. Vplyvom využívania 285 l.s-1 nad Krásnou Vsou a 47 l.s-1 nad Timoradzou (max. odber môže by� až 135 l.s-1) je Bebrava ekologicky ohrozeným tokom najmä v bezzrážkových periódach v úseku Slatinka nad Bebravou - sútok s Machnáèom. V takýchto prípadoch odbery až desa�násobne prevyšujú zvyškový prietok. Preto v povodí Bebravy po sútok s Machnáèom je neprípustné rozširovanie exploatácie podzemných vôd. Bolo by vhodné zavies� regulaèné opatrenia pre odbery v suchých obdobiach, prièom ako signálne dáta môžu slúži� prietoky z vodomernej stanice v Krásnej Vsi.

Odlišná situácia je na Nitrici v úseku Nitrianske Rudno - ústie. Prírodný režim Nitrice je vážne narušený manipuláciou na vodnej nádrži Nitrianske Rudno. Vplyvom odberov povrchových aj podzemných vôd a manipuláciou na nádrži sa obdobia malých prietokov predlžujú, prièom minimálne prietoky sú len 10-30 % neovplyvnených prietokov. Aj pri ústí Nitrice sú minimálne prietoky (napriek dvojnásobnej ploche povodia) nižšie o 40-70 % oproti neovplyvneným minimám. Tento faktor spolu s reguláciou toku Nitrice negatívne vplývajú na zásoby podzemných vôd alúvia Nitrice.

Záverom možno konštatova� potrebu hydrogeologického prieskumu významných celkov, ktorých výsledkom bude najmä:

presná dokumentácia doteraz známych zásob

zistenie nových zásob so zoh¾adnením bilanèných a ekologických možností štruktúr

zváženie možnosti využitia banských vôd v rajóne 086 NA 10.

Minerálne, banské a geotermálne vody

Minerálne vody

Na území povodia rieky Nitra sa nachádzajú dva druhy minerálnych vôd - studené minerálne vody uhlièité, známe ako kyselky a vody termálne, ktorých prirodzená teplota je vyššia ako 25o C. Oba druhy vôd vyvierajú v prirodzených prameòoch a zistili sa aj vrtnými prácami v priebehu rôznych geologických výskumov.

V Bojnických PLK celoštátneho významu sa na poskytovanie kúpe¾nej starostlivosti využívajú PLZ Jesenius, Termálne jazero, Banský, Vrt BR-3 a Starý prameò, ktorých celková výdatnos� je 35,2 l.s-1. Nieko¾ko ïalších zdrojov sa využíva na sledovanie stability žriedelnej štruktúry. Recipientom odpadových vôd v množstve 17 l.s-1 bez možnosti obmedzenia z areálu kúpe¾ov je tzv. Teplý potok, ktorý zaús�uje do rieky Nitra v km 140,80.

V Chalmovej-Bystrièanoch sa využívajú 3 pramene (Kúpe¾ný bazén I., Kúpe¾ný bazén II., Betónová nádrž) na rekreaèné kúpanie v bazénoch. Nevyužívajú sa 3 pramene (Dolný výver, Horný prameò, Vrt CH-2). Sú vhodné na zriadenie ambulantného kúpe¾ného strediska. Na lokalite možno budova� rekreaèné zariadenia. Po úprave termálnej vody do 35o C sú pramene vhodné i ako oèistné kúpele. Lokalitu treba hydrogeologicky a krenotechnicky dorieši�.

V Malých Bieliciach sa z 5-tich prameòov 4 využívajú  (Krytý bazén, Bazén pred budovou, Bazén ved¾a budovy a Vrt MB-2) na rekreaèné úèely v podnikovom zariadení. Nevyužíva sa 1 prameò (Výver pred bazénmi).

Termálne pramene a vrty v Koši, Handlovej, Opatovciach nad Nitrou, Ve¾kých Bieliciach, Nováckych uho¾ných baniach a Bánovciach nad Bebravou v poète 9 s výdatnos�ou cca 62 l.s-1 sa nevyužívajú.

Prírodné minerálne pramene využívané ako osviežujúce nápoje v bežnom živote sú v Chudej Lehote - prameò Kyslá, Norovciach - prameò Na Lúkach. Pre potreby po¾nohospodárstva našli využitie tri zdroje: Chudá Lehota - studòa v JRD, Norovce - studòa JRD, Šišov - studòa na ŠM. Po odbornom zachytení a úprave okolia sú vhodné zdroje pre verejné využitie: Chudá Lehota - prameò Kyslá, Norovce - prameò Na Lúkach.

Banské vody

V povodí Nitry sú najbohatšie územia na ložiská uhlia a banské vody sú situované hlavne na ložiskách hnedého uhlia v Handlovej a Novákoch.

Baòa Cíge¾:

Banské vody v podmienkach o.z. tvorí:

voda z hydrogeologických vrtov, ktoré slúžia na odvodnenie nadložia, nutné z h¾adiska bezpeènosti dobývania

priesaková voda z nadložných a podložných hornín uho¾ného sloja

voda z pracovísk v podzemí.

Banské vody sa odvádzajú z podzemia na povrch v nasledovných miestach:

hlavná štôlòa do toku Moštenica v mieste asi 3,9 km od prameòa. Množstvo banských vôd vypustených z banskej štôlne je 84-85 l.s-1. Koryto potoka je vo väèšine roka suché

banské vody zo VI. a VI.B úseku vytekajú do Krivého potoka cca 3,8 km od prameòa. Aj tento tok je vplyvom banskej èinnosti prevažnú èas� roka suchý

banské vody z III. �ažobného úseku sa èerpajú a na povrch odvádzajú pomocnou štôlòou. Výtok je zaústený do jedného z boèných prítokov potoka Ciglianka, cca 1,5 km od prameòa. Banské vody boli vypúš�ané v množstve 9,5-11,4 l.s-1

chodba 30 148-0 vychádza na povrch nad obcou Cíge¾. Cez chodbu vyteká 5-20 l.s-1 banskej vody za úèelom nahradenia straty vody v potoku teèúcom obcou Cíge¾. Zníženie prietoènosti toku bolo spôsobené banskou èinnos�ou Bane Handlová a neskôr Bane Cíge¾.

Množstvo banských vôd je premenlivé a závisí od výdatnosti hydrogeologických vrtov, od množstva použitej vody na jednotlivých pracoviskách, od plavenia vyrúbaných plôch a od množstva priesakových vôd. Kvalitu banských vôd ovplyvòuje pracovná disciplína na pracoviskách a charakter vykonávanej práce.

Baòa Nováky:

Dobývací priestor sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Bojnických kúpe¾ov južne od termálnych zdrojov.

Banské vody boli vypúš�ané

do potoka Lehota z BML

do potoka Lehota z BL

do suchého koryta potoka �akov z jám A, B

do potoka Ciglianka z jamy G

do potoka Ciglianka z jamy H.

Banské vody sú vypúš�ané do povrchových vôd priamo bez èistenia.

Baòa Handlová:

Zdroje banských vôd sú:

Hydrogeologické a odvodòovacie vrty. Voda z týchto zdrojov je èistá, skoro bez nerozpustných látok a voda z niektorých hydrogeologických vrtov vyhovuje na pitné a hygienické úèely. V súèasnosti sú využívané na pitné a hygienické úèely vody z vrtov v množstve 8,5-9,5 l/sek.

Vody vytekajúce spoza hrádz opustených banských diel. Vody z týchto zdrojov, pokia¾ je hladina za hrádzou v k¾ude, sú èisté s malým obsahom anorganických nerozpustných látok. Tieto vody sú èerpané alebo samotokom vypúš�ané do úsekových alebo hlavných èerpacích staníc a odtia¾ sú èerpané ako banské vody do povrchových tokov.

Vody, ktoré vytekajú zo starín poèas banskej èinnosti. Tieto vo¾ne vytekajú a sú zachytávané v žumpách, odkia¾ sú èerpané do úsekových alebo hlavných èerpacích staníc a sú preèerpávané do povrchových tokov ako banské vody. Tieto vody sú zneèistené uho¾ným prachom a inými anorganickými látkami.

Èas� banských vôd je vypúš�aná do troch povrchových tokov:

výpus� „Pri pekárni“ vypúš�a banskú vodu do toku Handlovka

vetracím prekopom Južná III sa vypúš�a banská voda do potoka Hlboká

vetracou šachtou Južná V sa vypúš�a banská voda do Schechwaldského potoka.

Množstvá banských vôd z dôvodov znižovania banskej èinnosti neustále klesajú a pre budúcnos� sa neuvažuje s iným využitím ako je v súèasnosti. Pri znižovaní �ažby sa bude znižova� i podiel banských vôd využívaných pre potreby technológie - úprava uhlia.

Geotermálne vody

Geotermálne vody sú prírodné podzemné vody ohriate zemským teplom tak, že ich teplota po výstupe na zemský povrch (povrchová teplota) je vyššia ako priemerná roèná teplota vzduchu v danej lokalite.

V našich podmienkach je to teplota 15o C, ktorá približne zodpovedá priemernej teplote vzduchu v nížinách Slovenskej republiky. Teplota 15o C sa preto považuje v odbore využívania geotermálnych vôd za retenènú teplotu - nulový stav.

Teplota vo vrtoch a hustota tepelného toku:

| Vrt - lokalita | Súradnice | Teplota T v håbke m | Hustota tep. tok. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šírka | Dåžka | T500 | T1000 | T1500 | T2000 | T4000 | T5000 | T6000 | mWm-2 |
| BNB Bánovce n/B. | 48o 42( 54“ | 18o 14( 45“ | 24 | 35 | 42 | 51 | 107 | 138 | 165 |
|  | VB-1 Opatov. n/N. | 48o 45( 59“ | 18o 34( 12“ | 22 | 36 | 53 | 70 | 120 | 144 | 173 |
|  | NB-2 Opatov n/N. | 48o 45( 44“ | 18o 34( 36“ | 22 | 36 |
| 80-86 Podhradie pri Novákoch | 48o 39( 55“ | 18o 41( 05“ | 28 | 46 | 61 | 76 | 129 | 153 | 179 | 74,0 |
| Š1-NB Koš | 48o 43( 58“ | 18o 34( 41“ | 34 | 51 |
| 79,4 |
| Š1-NBH Koš | 48o 43( 41“ | 18o 34( 23“ | 44 | 57 | 66 | 75 | 122 | 145 | 175 | 79,4 |
| VTV-46H Podhrad. | 48o 39( 25“ | 18o 39( 29“ | 24 |
|  | 2-292 Koš | 48o 45( 23“ | 18o 34( 58“ | 26 |
|  | 2-305P Nováky | 48o 45( 21“ | 18o 36( 39“ | 25 | 41 | 56 | 71 | 121 | 145 | 173 |
|  | 2-300H Nováky | 48o 45( 10“ | 18o 36( 31“ | 24 |
|  | 2-305P Nováky | 48o 44( 58“ | 18o 35( 57“ | 29 |
|  | 2-363P Koš | 48o 45( 20“ | 18o 35( 47“ | 22 |
|  | 2-370P Nováky | 48o 45( 24“ | 18o 34( 36“ | 29 |
|  | 2-379P Nováky | 48o 45( 26“ | 18o 35( 47“ | 29 |

Využívané zdroje geotermálnych vôd spravované MZd SR:

| Lokalita | Sumárna výdatnos� |
| --- | --- |

Povrchová teplota vody

| od - do (oC) |
| --- |
| Prírodné lieèebné kúpele celoštátneho významu centrálne spravované MZd SR |
| Bojnice | 35,7 | 28,6 - 48,1 |
| Miestne prírodné kúpele a termálne kúpaliská chránené MZd SR |
| Partizánske - miestna èas� Malé a Ve¾ké Bielice | 30,0 | 38,0 |
| Chalmová | 20,0 | 39,0 |

Zásobovanie pitnou vodou

Podiel obyvate¾ov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov dosiahol v roku 1996 v Trenèianskom kraji 86,26 %, èo predstavuje 526 241 obyvate¾ov z celkového poètu obyvate¾ov kraja, prièom 15 933 obyvate¾ov bolo zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov v správe obecných úradov, èo z celkového poètu obyvate¾ov kraja 610 094 predstavuje 2,6 % a z celkového poètu zásobovaných obyvate¾ov 3,02 %.

V rámci kraja najvyššiu mieru nasýtenosti dosahujú okresy Prievidza - 98,86 %, Partizánske - 93,83 %, Trenèín - 92,53 %. Naopak, najnižšiu mieru nasýtenosti vykazujú okresy Púchov - 59,48 %, Považská Bystrica - 73,73 %, Ilava - 77,87 % a Myjava - 77,90 %.

Pre dosiahnutie cie¾ov vyplývajúcich z Koncepcie vodohospodárskej politiky SR dosiahnu� mieru napojenosti na verejný vodovod v SR k horizontu roku 2000 - 84 %, 2010 - 91,4 % je potrebné vychádza� pri rozvoji verejných vodovodov z nasledujúcich zásad:

postupne zvyšova� podiel zásobovaných obyvate¾ov v sídlach z vybudovaných verejných vodovodov

postupne budova� vodovody v sídlach ležiacich v blízkosti jestvujúcich skupinových vodovodov

vytvára� podmienky pre budovanie nových verejných vodovodov na báze zdokumentovaných vodných zdrojov

samostatné vodovody budova� tam, kde sú disponibilné miestne zdroje, pretože prívody z jestvujúcich skupinových vodovodov, by boli neekonomické.

Ïalej je potrebné zamera� sa aj na realizáciu týchto programov:

sanáciu, prípadne renováciu potrubí s vysokým stupòom poruchovosti a s ve¾kými stratami vody

sanácia vodojemov a rozšírenie akumulaèných priestorov na zvýšenie spo¾ahlivosti dodávky vody

modernizáciu strojno-technologických zariadení a dispeèerského riadenia za úèelom zvýšenia bezpeènosti prevádzky.

Medzi krajské priority v tejto oblasti do roku 2006 sú zaradené rozšírenie zásobovania pitnou vodou v obciach ležiacich na pravej strane Váhu v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava, vybudovanie prívodu vody z Motešíc do Trenèiansko-teplickej doliny (r. 2005), využitie zdokumentovaného vodného zdroja Beckov a jeho prepojenie na SKV Trenèín-Nové Mesto nad Váhom-Èachtice-Stará Turá (r. 1999-2000).

Poèet obyvate¾ov s verejným vodovodom a kanalizáciou pod¾a okresov stav k 31.12.1996

| Èís. okr. | Názov okresu | Poèet obyva-te¾ov |
| --- | --- | --- |

Poèet obyvate¾ov zásobených vodou

z verejného vodovodu

% poètu obyvat.

v zásob. Vodou

z verej. Vodov.

Poèet obyvate¾ov

s verejnou kanalizáciou

% poètu obyvat.

s verej. kanal.

z celk. poètu

Poèet obyvate¾ov

s verejnou kanalizáciou + ÈOV

% poètu obyvat.

s verej. kanal.

+ ÈOV

| z celk. |
| --- |
|  | v správe VaK | v správe OÚ | spolu | z celk. poètu | v správe VaK | v správe OÚ | spolu |
| v správe VaK | v správe OÚ | spolu | poètu |
| 301 | Bánovce nad Bebr. | 38691 | 30741 | 1149 | 31890 | 82,42 | 19260 | 0 | 19260 | 49,78 | 19260 | 0 | 19260 | 49,78 |
| 302 | Ilava | 62334 | 46777 | 1765 | 48542 | 77,87 | 39570 | 1450 | 41020 | 65,81 | 39570 | 600 | 40170 | 64,44 |
| 303 | Myjava | 29866 | 20992 | 2274 | 23266 | 77,90 | 14286 | 91 | 14377 | 48,14 | 14286 | 0 | 14286 | 47,83 |
| 304 | Nové Mesto n/V. | 64389 | 52606 | 4006 | 56612 | 87,92 | 28452 | 0 | 28452 | 44,19 | 28452 | 0 | 28452 | 44,19 |
| 305 | Partizánske | 48428 | 45438 | 0 | 45438 | 93,83 | 22080 | 1460 | 23540 | 48,61 | 22080 | 1460 | 23540 | 48,61 |
| 306 | Považská Bystrica | 65691 | 47497 | 934 | 48431 | 73,73 | 35050 | 216 | 35266 | 53,68 | 35050 | 216 | 35266 | 53,68 |
| 307 | Prievidza | 141311 | 139377 | 330 | 139707 | 98,86 | 83430 | 1650 | 85080 | 60,21 | 83430 | 0 | 83430 | 59,04 |
| 308 | Púchov | 45772 | 27225 | 0 | 27225 | 59,48 | 15299 | 0 | 15299 | 33,42 | 15299 | 0 | 15299 | 33,42 |
| 309 | Trenèín | 113612 | 99655 | 5475 | 105130 | 92,53 | 62260 | 2370 | 64630 | 56,89 | 54316 | 0 | 54316 | 47,81 |
| Spolu za kraj | 610094 | 510308 | 15933 | 526241 | 86,26 | 319687 | 7237 | 326924 | 53,59 | 311743 | 2276 | 314019 | 51,47 |

Bilancia zdrojov a potrieb pitnej vody v jednotlivých okresoch pri redukcii jestvujúcich a zdokumentovaných zdrojov o zdroje neperspektívne pri teoretickom 100 %-nom napojení obyvate¾ov k roku 2015

| Okres | Qm | VZ | Bilancia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l.s-1 |
|  | Bánovce nad Bebravou | 147,7 | 114,5-114,51/ | -33,2 -3,2 | nárok na Ponitriansku vodárenskú sústavu |
| Ilava | 241,6 | 136,7 | -104,9 | nárok na VZ Považská Bystrica |
| Myjava | 129,8 | 75 | -54,8 | nárok na VZ okr. Nové Mesto nad Váhom 30 l.s-1; Holdošov mlyn okr. Senica |
| Nové Mesto nad Váhom | 244,0 | 384,7 | +140,7 |
|  | Partizánske | 126,0 | 158 | +32 |
|  | Považská Bystrica | 282,5 | 579,0 | +296,5 |
|  | Prievidza | 544,2 | 330,5 | -213,7 | nárok na dodávku z VN Turèek |
| Púchov | 154,1 | 37,9 | -116,2 | nárok na VZ Považská Bystrica |
| Trenèín | 410,5 | 641,82/ | +231,8 |

1/ Bez VZ Ponitrianskej vodárenskej sústavy o výdatnosti 255,5-2940 l.s-1 pri redukcii o VZ Timoradza 120,5-2805 l.s-1

2/ Bez VZ Motešice o výdatnosti 120 l.s-1

Okres Bánovce nad Bebravou

Poèet obyvate¾ov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 1996 dosiahol v okrese 31 890 obyvate¾ov, èo z celkového poètu obyvate¾ov predstavuje 82,42 %, prièom z vodovodov v správe obecných úradov bolo zásobovaných 1 149 obyvate¾ov. Sídla v okrese sú zásobované z Ponitrianskeho skupinového vodovodu (PnSV). Zdrojmi PnSV sú triasové pramene Považského Inovca a Strážovskej hornatiny:

prameò Pri mlyne v Èiernej Lehote

prameò Pri moste v Slatine nad Bebravou

prameò Pri mlyne v Slatine nad Bebravou

prameò Vrchovište v Slatine nad Bebravou

prameò Jazero v Motešiciach okres Trenèín

vodný zdroj Timoradza - studne slúžia iba ako intervenèný vodný zdroj vzh¾adom na to, že je ohrozovaná ich kvalita antropogénnou èinnos�ou v území.

Na trase PnSV v okrese sú vybudované vodárenské objekty v Šípkove - rozde¾ovacia komora, 2 prerušovacie komory 200 m3 v Slatine nad Bebravou a Slatinke nad Bebravou a vodojem Bánovce nad Bebravou-Juh 2x2000 m3, do ktorého je privádzaná aj voda z ÈS Motešice.

SKV Bánovce nad Bebravou tvorí vodovod ¼utov-Prusy a vodnými zdrojmi sú pramene Starý ¼utov a Jelešnica, odkia¾ je voda dopravovaná do VDJ 1x1000 m3 Bánovce nad Bebravou - sever. Súèas�ou SKV Bánovce nad Bebravou je aj vodovod Uhrovec s vodným zdrojom prameò Dobranská. SKV Bánovce nad Bebravou je dotovaný z PnSV a cez prívod vody DN 500 z VZ Motešice.

Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov:

Vzh¾adom na to, že sídla Šíšov, Chudá Lehota, Borèany, Peèeòany, ktoré sú súèas�ou Uhroveckého vodovodu nemajú vybudované patrièné akumulácie a spôsobujú prevádzkové problémy, na vodovode je potrebné dobudova� prislúchajúce akumulácie.

Zdokumentovaný vodný zdroj Uhrovec (50 l.s-1) sa navrhuje využi� pre krytie potrieb Bánoviec nad Bebravou aj s vodným zdrojom Garajka (12 l.s-1).

Výstavba vodovodu sa ïalej navrhuje v obciach Ruskovce-Ve¾ké Držkovce-Èuklasovce-Cimenná-Zlatníky-Hoste-Libichava s napojením na prívod Motešice-Bánovce nad Bebravou, Nedašovice-Vysoèany s pripojením na prívod od Pravotíc a Haláèovce-Ostrhanky s napojením na prívod do Ve¾kých Chlievan.

Okres Ilava

Poèet obyvate¾ov zásobovaných vodou z verejných vodovodov dosiahol v roku 1996 v okrese Ilava 48 542 obyvate¾ov, èo predstavuje z celkového poètu obyvate¾ov okresu 77,87 %, prièom na vodovod v správe obecných úradov bolo napojených 1 765 obyvate¾ov.

Najvýznamnejším skupinovým vodovodom okresu je SKV Pružina-Púchov-Dubnica, ktorý je dotovaný vodou z vodných zdrojov ležiacich v prevažnej miere v okrese Považská Bystrica o celkovej výdatnosti 268,8 l.s-1 a zo zdrojov na území okresu Ilava o celkovej výdatnosti 224,5 l.s-1, prièom zo zdrojov na území okresu bol zdroj Kamenièòany o kapacite 75 l.s-1  využívaný len na 0,8 % a vodné zdroje Dubnica a Nová Dubnica o sumárnej kapacite 134,3 l.s-1 neboli využívané vôbec z dôvodu ich kontaminácie.

Z uvedeného SKV sú zásobované sídla na ¾avej strane Váhu ležiace pozd¾ž trasy SKV. Za rozhodujúce vodárenské objekty na území okresu prislúchajúce SKV možno považova�: vodojem - Ladce 2x650 m3, Košeca 2x400 m3, Ilava 2x1500 m3, Dubnica 2100 m3, Nová Dubnica 2000 m3; èerpacie stanice - Kamenièòany 75 l.s-1, Ilava 15 l.s-1, Dubnica 78 l.s-1, Nová Dubnica 83 l.s-1.

Okrem uvedeného SKV sa na ¾avej strane Váhu nachádzajú miestne vodovody: Horná Poruba - zdroj o kapacite 1,3 l.s-1, Zliechov - zdroj o kapacite 1,9 l.s-1, rozostavaný je vodovod Kopec-Košecké Podhradie na báze v.z. Kopec - 6,5 l.s-1.

Na pravej strane Váhu je vybudovaný SKV Nemšová-Bolešov-Borèice a vodovod je vybudovaný aj v sídlach Kamenièòany, Slavnica, Pruské, Tuchyòa, Èervený Kameò, Mikušovce, Sedmerovec.

Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov:

Rozvoj verejných vodovodov v okrese Ilava sa navrhuje predovšetkým na pravej strane Váhu. Ide predovšetkým o využitie VZ Kamenièòany a zdokumentovaného VZ Slavnica pre vytvorenie SKV Kamenièòany-Sedmerovec-Slavnica, s pripojením sídiel Krivoklát, Vršatecké Podhradie.

Okres Myjava

Poèet obyvate¾ov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov v roku 1996 v okrese Myjava dosiahol 23 266 obyvate¾ov, èo z celkového poètu obyvate¾ov predstavuje 77,90 %, prièom z vodovodov v správe obecných úradov bolo zásobovaných 2 274 obyvate¾ov.

Najvýznamnejším skupinovým vodovodom okresu je SKV Myjava, ktorý je zásobovaný pitnou vodou z vodných zdrojov v lokalite Prašník-Fajnory o celkovej výdatnosti cca 60 l.s-1, ïalej je to SKV Myjava dotovaný zo SKV Èachtice-Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá s povoleným odberom 30 l.s-1, ktorý v súèasnosti vzh¾adom na klesajúce potreby je minimálne využívaný. Rozhodujúcimi vodárenskými objektami sú vodojem Èervená Hora - 2x500 m3, vodojemy Myjava pre I. a II. tlakové pásmo - 2x1 000 m3, 2x400 m3, 2x250 m3, na prívode zo Starej Turej je to ÈS -84 l.s-1 a vodojem 2x1000 m3 pri sídle Poriadie.

SKV Brezová-Košariská využíva pre zásobovanie pitnou vodou pramene v oblasti Brezovej (Žriedlová dolina, Periská) a v oblasti Košarísk, spolu o výdatnosti 27,0 l.s-1.

Vodovod Bukovec - voda z prameòov je preèerpávaná do vodojemu 100 m3, z ktorého je gravitaène zásobovaná obec Bukovec. Výdatnos� vodného zdroja bude vyhovova� aj pre výh¾ad.

Samostatné vodovody sú zásobované z lokálnych zdrojov malých výdatností.

Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov:

Prioritou v okrese je návrh rekonštrukcie vodovodnej siete Myjava, ktorá bola budovaná v 50-tych rokoch a vykazuje znaèné straty.

Vzh¾adom na to, že v súèasnosti sa v okrese nenachádzajú významnejšie zdokumentované vodné zdroje, výh¾adovo možno ako s alternatívnymi vodnými zdrojmi uvažova� len so zdrojmi mimo okresu, prièom jednou z alternatív je aj privedenie vody zo zdrojov na Žitnom ostrove na Senicu s pokraèovaním na Myjavu. Z lokality Holdošov Mlyn o zdokumentovanej výdatnosti 50 l.s-1 je možné zásobova� sídlo Brezová pod Bradlom.

Rozvoj verejných vodovodov sa navrhuje predovšetkým v sídlach s vybudovaným vodovodom, kde podiel zásobovaných obyvate¾ov sa pohybuje pod 90 %.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Poèet obyvate¾ov napojených na verejný vodovod v okrese Nové Mesto nad Váhom v roku 1996 dosiahol 56 612 obyvate¾ov, èo predstavuje 87,92 %, prièom poèet obyvate¾ov napojených na verejný vodovod v správe obecných úradov dosiahol 4 006 obyvate¾ov.

Najvýznamnejším skupinovým vodovodom v okrese je SKV Nové Mesto nad Váhom-Èachtice-Stará Turá. Vodnými zdrojmi SKV sú zdroje Teplièka v Èachticiach, Cetuna o celkovej výdatnosti 275,0 l.s-1. Zo SKV Nové Mesto nad Váhom-Èachtice-Stará Turá sú zásobované aj sídla okresu Myjava s povoleným odberom cca 30 l.s-1.

Rozhodujúcimi vodárenskými objektami sú ÈS Štvrtok nad Váhom - 105 l.s-1, ÈS Èachtice- 205 l.s-1, vodojemy: Cetuna 100 m3, Hrèiarové 1000 m3, Stará Turá 400 m3, Stará Turá 2x1000 m3, Èachtice 2x1000 m3, Èachtice-hrad 250 m3, Višòové 100 m3, Nové Mesto nad Váhom 2x500 m3, Nové Mesto nad Váhom II. tlakové pásmo, Na Turecku 2x3000 m3 a 2x650 m3. Akumulaèná nádrž pri VZ Štvrtok nad Váhom 2x1500 m3, akumulaèná nádrž pri VZ Teplièka 2x600 m3 a na Myjavu je voda dodávaná cez vodojem 1000 m3

Vodovod v Bzinciach je zásobovaný vodou z VZ Cetuna. Znaèná rozkolísanos� tohoto vodného zdroja spôsobuje nedostatok vody v tomto vodovode. Nepriaznivú situáciu navrhujeme rieši� napojením na zdokumentovaný VZ Dolné Srnie. Ïalej sú v okrese vybudované SKV Lúka-Modrovka, Stará Lehota, vodovody Beckov, Kalnica, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Modrová, Nová Lehota vo výstavbe, Lubina.

Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov:

Výh¾adové zámery v realizácii vodovodov sú orientované predovšetkým na dobudovanie existujúcich vodovodov s cie¾om dosiahnu� 100 %-nú zásobovanos� obyvate¾stva vodou.

SKV Nové Mesto nad Váhom - s cie¾om zlepši� a výh¾adovo pokry� potreby vody tohoto SKV sa navrhuje využitie zdroja Dolné Srnie pre tento SKV s tým, že bude umožnené rozširovanie vodovodných sietí. Na báze VZ tohoto SKV je navrhované riešenie zásobovania sídiel Podolie-Oèkov - prívod vybudovaný po sídlo Èastkovce, Brunovce-Horná Streda-Pobedim - prívod vybu-dovaný po Potvorice.

Vodný zdroj Nová Lehota-Zvarca o výdatnosti 15,0 l.s-1 sa navrhuje využi� pre potreby sídla Nová a Stará Lehota. Pre plynulejšie zásobovanie Starej Turej je potrebné vybudova� prívod vody od zdokumentovaného zdroja Dolné Srnie cez Bzince pod Javorinou smerom na Lubinu s pokra-èovaním do vodojemu 1000 m3 pod VZ Cetuna.

Vodný zdroj Šachor o výdatnosti 34 l.s-1  sa navrhuje využíva� pre krytie potrieb vody obcí Lúka-Modrovka-Modrová a potrieb plniarne vody s orientovaním sa predovšetkým na produkciu stolovej vody.

Zdokumentovaný vodný zdroj Beckov (40 l.s-1) sa navrhuje využi� na krytie potrieb SKV Trenèín. Na báze miestnych zdrojov návrh predpokladá vybudovanie SKV vodovodu Nová Ves nad Váhom-Koèovce, ktorý bude zásobovaný z vrtu NVV-1 vybudovanom na katastrálnom území Nová Ves nad Váhom a z vodného zdroja HKM-1 Koèovce.

Okres Partizánske

Poèet obyvate¾ov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov dosiahol v roku 1996 45 438 obyvate¾ov, èo predstavuje z celkového poètu obyvate¾ov 93,83 %.

Sídla okresu sú zásobované pitnou vodou sèasti na báze vodných zdrojov Ponitrianskeho skupinového vodovodu, ktoré sa nachádzajú sèasti v okrese Bánovce nad Bebravou. Ide o zdroje, prameò:

Pri mlyne v Èiernej Lehote

Pri moste v Slatine nad Bebravou

Pri mlyne v Slatine nad Bebravou

Vrchovište v Slatine nad Bebravou

a vodný zdroj Timoradza, studne HT 1-8, v okrese Trenèín je to prameò „Jazero“ v Motešiciach.

Na trase Ponitrianskeho skupinového vodovodu sú vybudované vodárenské objekty, z ktorých v okrese Partizánske sa nachádza vodojem Partizánske-Brodzany (2x1000 m3), ktorý ale slúži ako akumulácia len pre Partizánske a ÈS Partizánske-Brodzany, ktorá slúži na preèerpávanie vody z PnSV do vodojemu Partizánske a na dotáciu SKV Brodzany-Krásno-Nedanovce-Chynorany.

Ïalším významným SKV je SKV Partizánske, ktorý je zásobovaný vodou z vodných zdrojov Šiare, Lúky, Belanaje, Fatimeje, Drndava a z PnSV cez ÈS Brodzany a vodojem.

Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov:

SKV Partizánske v súèasnosti nevykazuje deficit pitnej vody. Na báze VZ SKV Partizánske sa nenavrhuje zásobova� žiadne ïalšie sídla. Prakticky všetky sídla SKV Partizánske dosahujú takmer 100 %-nú zásobovanos�. Rozvoj vodovodnej siete návrh predpokladá v sídle V. Kršteòany, kde je podiel obyvate¾ov zásobovaných pitnou vodou len 28 %-ný.

Nárast potreby vody v SKV Partizánske bude možné do výšky 14 l.s-1 pokry� zo zdokumentovaného zdroja Kolaèno. Na báze VZ PnSV z vodojemu 2x400 m3 Žabokreky nad Nitrou sa navrhuje zásobova� sídla Ostratice, Livina, Livinské Opatovce.

Zdokumentovaný zdroj Sádok (50 l.s-1) nachádzajúci sa v južnej èasti okresu cez navrhovaný vodojem 3 000 m3 v lokalite Sádok môže by� využitý pre Ponitriansku vodárenskú sústavu.

Za nedostatoènú možno považova� akumuláciu Partizánske 2x1000 m3 - Šimonovany, ktorá v súèasnosti pri útlme výroby síce postaèuje, ale za predpokladu oživenia výroby obuvníckej výroby akumulácia bude nedostatoèná. Z tohoto dôvodu bude výh¾adovo potrebné uvažova� s rozšírením akumulácie pre Partizánske o 2000 m3.

Ïalšie navrhované vodojemy:

Sádok	-	3000 m3

Janova Ves	-	500 m3

Turèianky	-	150 m3.

Sídla okresu Partizánske sú zásobované na báze VZ Ponitrianskej vodárenskej sústavy, ïalší rozvoj tejto sústavy je navrhovaný zabezpeèi� využitím zdokumentovaných VZ Sádok, Uhrovec, Kolaèno, Garajka. Vzh¾adom na to, že miestne vodné zdroje nepokryjú oèakávané potreby, bude potrebné poèíta� s dotáciou vody z bilanène aktívnej Podunajskej vodárenskej sústavy, èo je podmienené vybudovaním prívodu Nové Zámky-Nitra.

Okres Považská Bystrica

Poèet obyvate¾ov zásobovaných vodou z verejných vodovodov dosiahol 48 431 v roku 1996, èo z celkového poètu obyvate¾ov predstavuje 73,73 %, prièom z vodovodov v správe obecných úradov bolo zásobovaných 934 obyvate¾ov.

Na území okresu sa nachádzajú zdrojové oblasti SKV Pružina-Púchov-Dubnica o celkovej výdatnosti 268,8 l.s-1 a zdrojové oblasti SKV Považská Bystrica o celkovej výdatnosti 280,7 l.s-1. V rámci SKV Pružina-Púchov-Dubnica sú zásobované sídla Pružina, Dolný Lieskov, Slopná, Sverepec. Zo SKV Považská Bystrica sú zásobované sídla Domanižanskej doliny od Èelkovej Lehoty cez Považskú Bystricu po Plevník-Drienové. Najvýznamnejšie vodárenské objekty SKV Považská Bystrica sú vodojemy: Èelkova Lehota - 100 m3, Domaniža - 200 m3, Preèín - 100 m3, Považská Bystrica - 10 750 m3; èerpacie stanice Domaniža - 105 l.s-1, Považská Bystrica - 287 l.s-1.

Ïalej na ¾avej strane Váhu je vodovod vybudovaný v sídlach Tàstie - zdroj o kapacite 1,4 l.s-1, Záskalie - zdroj o kapacite 0,2 l.s-1, Zemianska Závada -zdroj o kapacite 0,6 l.s-1, Podskalie - zdroj o kapacite 0,6 l.s-1.

Na pravej strane Váhu sú vybudované vodovody v sídlach Papradno - zdroj o výdatnosti 3,0 l.s-1, Šebaš�anová - zdroj o výdatnosti 1,6 l.s-1, Udièa - zdroj o výdatnosti 10,0 l.s-1.

Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov:

Z h¾adiska zásobovania pitnou vodou v okrese Považská Bystrica je potrebné vybudova� prepojenie SKV Pružina-Púchov-Dubnica a SKV Považská Bystrica .Ïalej sa navrhuje vybudova� prepojenie Domaniže smerom na Kardošovu Viesku a Malé Lednice. Zdokumentovaný VZ Bodiná (11,1 l.s-1) je navrhovaný využi� pre sídlo Bodiná s možnos�ou prepojenia na SKV Považská Bystrica.

SKV Považská Bystrica sa navrhuje rozšíri� o sídla smerom na Papradno a tým zabezpeèi� zásobovanie sídiel Podvažie, Jasenice, Stupné, Brvnište, Papradno. Obce Horná a Dolná Mariková, Hatné, Udièa sa navrhuje zásobova� na báze miestnych zdrojov, prièom perspektívne je možné uvažova� s prepojením celej Marikovskej doliny na SKV Považská Bystrica.

Okres Prievidza

Podiel obyvate¾ov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov dosiahol v roku 1996 139 707, èo predstavuje 98,86 % z celkového poètu obyvate¾ov. Najvýznamnejší skupinový vodovod v okrese je Prievidzský skupinový vodovod, ktorý predstavuje spojený pôvodný SKV K¾aèno-Prievidza a SKV Turèek-Handlová-Prievidza.

SKV Prievidza popri zdrojoch v okrese Prievidza využíva aj zdroje mimo okresu, a to v povodí Turca zdroje podzemnej vody v Polrieke (44,3 l.s-1), odber z Turèeka 200-220 l.s-1 a v povodí Hrona (odber do Handlovej 7,5 l.s-1).

SKV Nováky využíva zdroje podzemnej vody v povodí Nitrice. K významným zdrojom patria zdroje v Nitrianskych Suèanoch, Ježkovej Vsi a pri Nitrianskom Rudne a Hornej Vsi.

SKV Lehota pod Vtáènikom-Podhradie pri Novákoch zásobuje uvedené obce zo zdrojov vody o celkovej kapacite Qmin = 14,9 l.s-1. SKV Tužina-Kanianka, okrem spomínaných obcí zásobuje aj obec Malinová zo zdrojov o výdatnosti Qmin = 26,8 l.s-1.

V okrese sú napojené na verejný vodovod všetky sídla okrem Kocúran. Medzi významnejšie nevyužívané zdokumentované vodné zdroje v okrese Prievidza môžeme zahrnú� Solku HSA 1A - 10 l.s-1, Dolné Vestenice HSV 6,7-45,0 l.s-1, Oslany - 14,0 l.s-1.

Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov:

Pre krytie potrieb pitnej vody treba vychádza� z nasledujúcich zásad:

región nemá dostatoèné vodné zdroje a i naïalej bude odkázaný na dotáciu vody z iných regiónov

pre nerealizáciu VN Tužina bude potrebné deficit zdrojov kry� zdrojmi z územia mimo okresu z VN Turèek

potreba vody pre Nováky bude krytá zo zdokumentovaného vodného zdroja Dolné Vestenice o kapacite 45,0 l.s-1

potreba vody na ostatných vodovodoch bude krytá zo zdrojov v okrese.

Akumulácia:

Z dôvodu nedostatoènej akumulácie bude potrebné dobudova� nasledovné akumulácie:

Nitrianske Pravno	-	650 m3

Poluvsie	-	2x400 m3

Nedožery-Brezany	-	2x400 m3

Poruba	-	2x150 m3

Prievidza	-	5000 m3

Nováky	-	2500 m3

Oslany	-	650 m3

Valaská Belá	-	2x150 + 250 m3

a po roku 2000 uvažova� s rekonštrukciou prívodu z Turèeka.

Okres Púchov

Poèet obyvate¾ov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov dosiahol 27 225 obyvate¾ov v roku 1996, èo z celkového poètu obyvate¾ov predstavuje 59,48 %.

Najvýznamnejším SKV v okrese je SKV Pružina-Púchov-Dubnica, ktorý je dotovaný zo zdrojov okresu Považská Bystrica o celkovej výdatnosti 268,8 l.s-1 a zo zdroja Stráne v okrese Púchov o výdatnosti 47,4 l.s-1. Najvýznamnejšími vodárenskými objektami tejto èasti SKV sú vodojemy: Visolaje - 2x100 m3, Púchov - 6 980 m3, Nimnice - 500 m3, Beluša - 2 000 m3; èerpacia stanica: Púchov - 46,0 l.s-1.

Ïalej sa na pravej strane Váhu nachádza SKV Zárieèie-Mesteèko so zdrojmi o celkovej výdatnosti 4,0 l.s-1, SKV Horovce-Lednické Rovne-Horenická Hôrka-Medené zásobovaný z vodných zdrojov o celkovej kapacite 24,0 l.s-1, vodovod Mostište a rozostavaný vodovod Dohòany.

Na ¾avej strane Váhu je to ešte sídlo Mojtín s vybudovaným vodovodom so zdrojom o kapacite 9,6 l.s-1.

Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov:

Rozvoj verejných vodovodov v okrese Púchov je navrhovaný na pravej strane Váhu, a to na báze zdokumentovaného vodného zdroja Lednické Rovne (58,0 l.s-1) s využitím pre sídla Dolná a Horná Breznica.

Za prioritu èíslo jedna z h¾adiska zásobovania pitnou vodou sa považuje vybudovanie prepojenia SKV Pružina-Púchov-Dubnica a SKV Považská Bystrica.

Potrebné je naïalej sledova� VZ Uhliská pod Mojtínom, kde možno predpoklada� po zachytení kapacitu 10-100 l.s-1 s možnos�ou prepojenia na SKV Pružina-Púchov-Dubnica:

vodovod Lysá pod Makytou - VZ v realizácii

vodovod Lazy pod Makytou - VZ v realizácii

vodovod Dohòany - realizácia v súèasnosti

vodovod Lednica - realizácia v súèasnosti

vodovod D. Breznica, H. Breznica pripoji� na SKV Lednícké Rovne.

Okres Trenèín

Poèet obyvate¾ov zásobovaných vodou z verejných vodovodov dosiahol v roku 1996 v okrese Trenèín 105 130 obyvate¾ov, èo predstavuje z celkového poètu obyvate¾ov okresu 92,53 %, prièom z verejných vodovodov v správe obecných úradov bolo zásobovaných celkom 5 475 obyvate¾ov.

Najvýznamnejším skupinovým vodovodom okresu je SKV Trenèín. Zdrojmi pre tento skupinový vodovod sú vodné zdroje v oblasti Nemšovej, Dobrej, Trenèína, Soblahova, Selca a aj zdroj Štvrtok nad Váhom. Spolu je pre SKV Trenèín k dispozícii cca 494,6 l.s-1.

Rozhodujúce vodárenské objekty SKV sú èerpacie stanice Nemšová - 170 l.s-1, Kubrá - 132 l.s-1, Dobrá - 115 l.s-1, ïalej sú to vodojemy Nemšová - 2x1500 m3, Zamarovce - 2x2250 m3, Dobrá - 400 m3, Kubrá - 2x1000 m3, vodojemy Juh o kapacite 11 000 m3, Soblahovská cesta 2x1000 m3, Selec 100 m3, Trenèianske Stankovce 2x250 m3, Melèice-Lieskové 1x250 m3, Trenèín-Šianec.

SKV Trenèianske Teplice-Omšenie I. - zdrojmi vody pre SV sú pramene medzi Dolnou Porubou a Trenèianskymi Telicami o celkovej výdatnosti 77,8 l.s-1. Rozhodujúce vodárenské objekty sú ÈS 10 l.s-1, vodojemy Klepáè 2x1500 m3, 2x250 m3, 250 m3.

SKV Trenèianske Mitice-Svinná - zdrojmi vody sú pramene Klapaèka, Zadná studòa, Skalické, Èervený Hostinec, Svitava I-II o celkovej výdatnosti 17,3 l.s-1.

Ïalej sú to menšie sídla zásobované vodou z miestnych zdrojov.

Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov:

SKV Trenèín - krytie potrieb pitnej vody bude možné pokry� na báze vodného zdroja Beckov z okresu Nové Mesto nad Váhom.

Vodný zdroj Motešice o kapacite 120,0 l.s-1, ktorý v súèasnosti dotuje Ponitriansku vodárenskú sústavu, sa navrhuje využi� do kapacity cca 50,0 l.s-1 pre potreby SKV Trenèianske Teplice a SKV Trenèín, èo je podmienené dobudovaním prívodu Nové Zámky-Nitra a tým prepojenie bilanène aktívnej Podunajskej sústavy s Ponitrianskou vodárenskou sústavou.

Výh¾adovo možno oèakáva� nedostatoènos� v akumuláciách, èo je navrhované rieši� výstavbou vodojemu 2x2500 m3 „Kubrá“ na kóte 263,0 m n.m. Po stavebnej stránke nevyhovujú potrubia Dobrá-Trenèín, Skala-Zamarovce.

Prílohy

Preh¾ad o poète obyvate¾ov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov v správe podnikov VaK - rok 1996

| Okres | Obyvatelia v obciach s vodovodom |
| --- | --- |
|  | Celkom | Zásobovaní vodou | Podiel z celkového poètu |
| Okres Bánovce nad Bebravou |
| Bánovce nad bebravou | 20577 | 20577 | 100,0 |
| Dežerice | 571 | 571 | 100,0 |
| Dolné Naštice | 437 | 437 | 100,0 |
| Dubnièka | 93 | 93 | 100,0 |
| Horné Naštice | 469 | 469 | 100,0 |
| Krásna Ves | 513 | 513 | 100,0 |
| Kšinná | 612 | 612 | 100,0 |
| ¼utov | 142 | 142 | 100,0 |
| Peèeòany | 473 | 473 | 100,0 |
| Podlužany | 840 | 840 | 100,0 |
| Pochabany | 251 | 251 | 100,0 |
| Prusy | 541 | 541 | 100,0 |
| Rybany | 1491 | 1491 | 100,0 |
| Slatina nad Bebravou | 537 | 537 | 100,0 |
| Slatinka nad Bebravou | 251 | 251 | 100,0 |
| Šípkov | 197 | 197 | 100,0 |
| Timoradza | 525 | 525 | 100,0 |
| Uhrovec | 1611 | 1611 | 100,0 |
| Ve¾ké Chlievany | 379 | 379 | 100,0 |
| Žitná-Radiša | 475 | 475 | 100,0 |
| Okres Ilava |
| Ilava | 5401 | 5225 | 96,7 |
| Košeca-Nozdrovice | 2406 | 305 | 12,7 |
| Kamenièòany | 441 | 384 | 87,1 |
| Dubnica | 26287 | 25052 | 95,3 |
| Nová Dubnica | 12551 | 11778 | 93,8 |
| Horná Poruba | 1105 | 884 | 80,0 |
| Pruské | 2683 | 119 | 4,4 |
| Zliechov | 721 | 412 | 57,1 |
| Košecké Podhradie-Kopec | 1075 | 195 | 18,1 |
| Bolešov | 1450 | 1447 | 99,8 |
| Borèice | 378 | 371 | 98,1 |
| Ladce | 2603 | 195 | 7,5 |
| Slavnica | 798 | 60 | 7,5 |
| Okres Myjava |
| Myjava | 13260 | 12783 | 96,4 |
| Brestovec | 1043 | 981 | 94,1 |
| Brezová pod Bradlom | 5682 | 5477 | 96,4 |
| Bukovec | 458 | 458 | 100,0 |
| Hrašné | 538 | 538 | 100,0 |
| Jablonka | 610 | 395 | 64,8 |
| Kostolné | 699 | 650 | 93,0 |
| Košariská | 431 | 431 | 100,0 |
| Polianka | 408 | 401 | 98,3 |
| Poriadie | 722 | 628 | 87,0 |
| Priepastné | 426 | 328 | 77,0 |
| Rudník | 869 | 824 | 94,8 |
| Stará Myjava | 734 | 116 | 15,8 |
| Okres Nové Mesto nad Váhom |
| Nové Mesto nad Váhom | 21376 | 21376 | 100,0 |
| Beckov | 1387 | 1248 | 90,0 |
| Bošáca | 1394 | 976 | 70,0 |
| Bzince pod Javorinou | 2021 | 566 | 28,0 |
| Èachtice | 3600 | 3600 | 100,0 |
| Èastkovce | 1014 | 1014 | 100,0 |
| Dolné Srnie | 867 | 850 | 98,0 |
| Haluzice | 77 | 67 | 87,0 |
| Hrachovište | 681 | 681 | 100,0 |
| Lubina | 1643 | 263 | 16,0 |
| Lúka | 791 | 791 | 100,0 |
| Modrová | 503 | 493 | 98,0 |
| Moravské Lieskové | 2607 | 600 | 23,0 |
| Potvorice | 1250 | 600 | 48,0 |
| Považany | 1224 | 600 | 49,0 |
| Stará Turá | 10593 | 9640 | 91,0 |
| Trenèianske Bohuslavice | 900 | 900 | 100,0 |
| Vaïovce | 680 | 666 | 98,0 |
| Višòové | 205 | 205 | 100,0 |
| Zemianske Podhradie | 824 | 659 | 80,0 |
| Okres Partizánske |
| Partizánske | 27515 | 26415 | 96,0 |
| Bošany | 4260 | 4260 | 100,0 |
| Hradište | 1081 | 1081 | 100,0 |
| Chynorany | 2792 | 2792 | 100,0 |
| Ješkova Ves | 518 | 518 | 100,0 |
| Kolaèno | 933 | 933 | 100,0 |
| Krásno | 567 | 567 | 100,0 |
| Malé Kršteòany | 434 | 434 | 100,0 |
| Nadlice | 630 | 630 | 100,0 |
| Nedanovce | 563 | 563 | 100,0 |
| Paži� | 355 | 355 | 100,0 |
| Skaèany | 1257 | 1257 | 100,0 |
| Ve¾ké Kršteòany | 5118 | 593 | 28,0 |
| Ve¾ké Uherce | 1901 | 1901 | 100,0 |
| Ve¾ký Klíž | 1009 | 1009 | 100,0 |
| Žabokreky nad Nitrou | 1632 | 1632 | 100,0 |
| Okres Považská Bystrica |
| Považská Bystrica | 42455 | 38695 | 91,1 |
| Pružina | 1929 | 1292 | 67,0 |
| Dolný Lieskov | 718 | 125 | 17,4 |
| Slopná | 505 | 475 | 94,1 |
| Sverepec | 1061 | 706 | 66,5 |
| Èel. Lehota | 142 | 128 | 90,1 |
| Sádoèné | 177 | 145 | 81,9 |
| Domaniža | 1533 | 1304 | 85,1 |
| Preèín | 1063 | 833 | 74,8 |
| Plevník-Drienové | 1555 | 1453 | 93,4 |
| Tàstie | 253 | 106 | 41,9 |
| Záskalie | 240 | 235 | 97,9 |
| Papradno | 2700 | 397 | 14,7 |
| Šebeš�anová | 714 | 580 | 86,2 |
| Podskalie | 165 | 132 | 80,0 |
| Udièa | 2173 | 959 | 44,1 |
| Zemianska Závada | 205 | 115 | 56,1 |
| Okres Prievidza |
| Prievidza | 51900 | 51900 | 100,0 |
| Bojnice | 4980 | 4980 | 100,0 |
| Opatovce | 1493 | 1493 | 100,0 |
| Nitrianske Pravno | 2694 | 2694 | 100,0 |
| Vyšehrad | 212 | 212 | 100,0 |
| Solka | 164 | 164 | 100,0 |
| Klaèno | 1088 | 1088 | 100,0 |
| Pravenec | 1198 | 1198 | 100,0 |
| Poluvsie | 543 | 543 | 100,0 |
| Nedožery-Brezany | 1839 | 1839 | 100,0 |
| Lazany | 1390 | 1390 | 100,0 |
| Koš | 799 | 799 | 100,0 |
| Sebedražie | 1679 | 1679 | 100,0 |
| Cíge¾ | 993 | 993 | 100,0 |
| Hradec | 785 | 785 | 100,0 |
| Malá Lehota | 600 | 600 | 100,0 |
| Ve¾ká Lehota | 1120 | 1120 | 100,0 |
| Šutovce | 382 | 382 | 100,0 |
| Budiš | - | - | - |
| Tužina | 1183 | 1183 | 100,0 |
| Kanianka | 3679 | 3679 | 100,0 |
| Poruba | 1262 | 1262 | 100,0 |
| Malinová | 831 | 831 | 100,0 |
| Nováky | 4320 | 4320 | 100,0 |
| Zemianske Kosto¾any | 1628 | 1628 | 100,0 |
| Kamenec | 1849 | 1849 | 100,0 |
| Bystrièany | 1798 | 1798 | 100,0 |
| Èeròany | 1701 | 1701 | 100,0 |
| Oslany | 2124 | 2124 | 100,0 |
| Horná Ves | 1090 | 1090 | 100,0 |
| Radobica | 623 | 623 | 100,0 |
| Nitrianske Rudno | 1836 | 1836 | 100,0 |
| Kostolná Ves | 454 | 454 | 100,0 |
| Rudná Lehota | 720 | 720 | 100,0 |
| Ješková | 285 | 285 | 100,0 |
| Banky | 275 | 275 | 100,0 |
| Máèov | 285 | 285 | 100,0 |
| Diviacka Nová Ves | 1732 | 1732 | 100,0 |
| Diviaky | 907 | 907 | 100,0 |
| Podhradie pri Novákoch | 326 | 326 | 100,0 |
| Lehota pod Vtáènikom | 3701 | 3701 | 100,0 |
| Valaská Belá | 2577 | 2577 | 100,0 |
| Temeš | 322 | 322 | 100,0 |
| Nevidzany | 307 | 307 | 100,0 |
| Lieš�any | 1177 | 1177 | 100,0 |
| Dlžín | 214 | 214 | 100,0 |
| Seè | 413 | 413 | 100,0 |
| Nové Suèany | 1202 | 1202 | 100,0 |
| Horné Vestenice | 616 | 616 | 100,0 |
| Nitrica | 1217 | 1217 | 100,0 |
| Dolné Vestenice | 2712 | 2204 | 81,3 |
| Handlová | 17680 | 17608 | 99,6 |
| Ráztoèno-Jalovec | 1735 | 1735 | 100,0 |
| Chrenové | 1262 | 1262 | 100,0 |
| Lipník | 493 | 493 | 100,0 |
| Ve¾ká Èausa | 417 | 417 | 100,0 |
| Morovno | 510 | 510 | 100,0 |
| Malá Èausa | 635 | 635 | 100,0 |
| Okres Púchov |
| Púchov | 19052 | 17058 | 89,5 |
| Visolaje | 940 | 934 | 99,4 |
| Dolné Koèkovce | 1164 | 1037 | 89,1 |
| Streženice | 791 | 722 | 91,3 |
| Nimnica | 646 | 579 | 89,6 |
| Beluša | 5952 | 3118 | 52,4 |
| Zárieèie | 671 | 428 | 63,8 |
| Mesteèko | 513 | 340 | 66,3 |
| Mojtín | 665 | 659 | 99,1 |
| Lednické Rovne | 4060 | 2157 | 53,1 |
| Dohòany-Mostište | 1708 | 193 | 11,3 |
| Lednické Rovne - Medené | 169 | 108 | 63,9 |
| Lednické Rovne - Hôrka | 488 | 59 | 12,1 |
| Okres Trenèín |
| Trenèín | 58176 | 57013 | 98,0 |
| Adamovské Kochanovce | 750 | 60 | 8,0 |
| Bobot | 767 | 760 | 99,0 |
| Dolná Poruba | 1034 | 983 | 95,0 |
| Horòany | 429 | 425 | 99,0 |
| Horné Srnie | 2839 | 1760 | 62,0 |
| Chocholná-Velèice | 1591 | 1400 | 88,0 |
| Melèice-Lieskové | 1547 | 1300 | 84,0 |
| Mníchova Lehota | 1139 | 900 | 79,0 |
| Motešice | 780 | 780 | 100,0 |
| Nemšová | 5971 | 5732 | 96,0 |
| Trenèianska Závada | 321 | 299 | 93,0 |
| Neporadza | 820 | 820 | 100,0 |
| Omšenie I. | 1930 | 1930 | 100,0 |
| Opatovce | 405 | 405 | 100,0 |
| Selec | 917 | 917 | 100,0 |
| Skala | 996 | 827 | 83,0 |
| Soblahov | 1833 | 1650 | 90,0 |
| Svinná | 1504 | 1474 | 98,0 |
| Štvrtok nad Váhom | 345 | 345 | 100,0 |
| Trenèianska Teplá | 3762 | 2445 | 65,0 |
| Dobrá | 558 | 480 | 86,0 |
| Trenèianska Turná | 2463 | 2463 | 100,0 |
| Trenèianske Jastrabie | 1211 | 1211 | 100,0 |
| Trenèianske Mitice | 730 | 730 | 100,0 |
| Trenèianske Stankovce | 2670 | 2670 | 100,0 |
| Trenèianske Teplice | 4622 | 4622 | 100,0 |
| Ve¾ké Bierovce | 604 | 604 | 100,0 |
| Zamarovce | 654 | 654 | 100,0 |

Preh¾ad o vodných zdrojoch

Okres

Vodovod

Zdroj

| Kapacita vodného zdroja (l.s-1) | Katastrálne územie |
| --- | --- |
| Okres Bánovce nad Bebravou | 64,5 - 94,5 |
|  | SKV Bánovce nad Bebravou | 54,0 |
|  | Pažitné | 14,0 | Dubnièka |
| Starý ¼útov | 7,0 | Dubnièka |
| Jelašnica | 8,0 | Dubnièka |
| Dobranská | 25,0 | Dubnièka |
| SKV Omastiná - Uh.Podhradie | 3,0 |
|  | Pod horáròou | 3,0 | Omastiná |
| SKV Krásna Ves-Timoradza | 7,0 |
|  | Kopanièka | 7,0 | Krásna Ves |
| SKV Slatina-Slatinka | 0,5 - 30,0 |
|  | Pod Skalou | 0,5 - 30,0 | Slatinka nad Bebravou |
| Ponitrianska vodárenská sústava | 255,5 - 2940,0 |
|  | Kalište | 0,5 - 2,0 | Šípkov |
| Pri Mlyne | 6,0 - 220,0 | Èierna Lehota |
| Pri Moste | 38,0 - 664,0 | Slatinka nad Bebravou |
| Pri Mlyne | 20,0 - 54,0 | Slatinka nad Bebravou |
| Vrchovište | 56,0 - 2000,0 | Slatinka nad Bebravou |
| Timoradza HT-1-8 | 135,0 | Timoradza |
| Okres Ilava | 236,0 |
|  | SKV P-P-D | 224,5 |
|  | Nozdrov PR 1-3 | 0,3 | Nozdrovice |
| VRT 4 - Kamenièòany | 75,0 | Kamenièòany |
| Iliavka PR 1-10 | 4,4 | Ilava |
| Vrt Klobušice | 10,5 | Klobušice |
| Dubnica ST - vrty | 54,3 | Dubnica |
| Nová Dubnica ST - vrty | 80,0 | Ve¾ký Kolaèín |
| Poruba-Vápeè | 1,3 | Horná Poruba |
| Pruské - vrt | 1,8 | Pruské |
| Zliechov PR 1-3 | 1,9 | Zliechov |
| Prameò kopec | 6,5 | Kopec |
| Okres Myjava | 75,0 |
|  | SKV Brezová-Košariská | 27,0 | Brezová |
| SKV Myjava | 48,0 |
|  | Okres Nové Mesto nad Váhom | 309,7 |
|  | SKV Trenèín-Nové M.n/V.-St.Turá | 275,0 |
|  | Cetuna | 70,0 | Cetuna |
| Teplièka HP-1-3 | 205,0 | Èachtice |
| SKV Lúka-Modrovka | 34,7 |
|  | Šachov I., II. | 34,7 | Lúka |
| Okres Partizánske | 144,0 |
|  | SKV Partizánske | 139,0 |
|  | Lúky | 11,0 | Hradište |
| Šiavc | 24,0 | Hradište |
| HVL-1 | 8,0 | Hradište |
| HM-1-6 | 80,0 | Hradište |
| Drudava I | 4,0 | Kolaèno |
| Drudava II | 4,0 | Kolaèno |
| Belaneje | 6,0 | Ve¾ké Uherce |
| Fatinaje | 2,0 | Ve¾ké Uherce |
| SKV Brodzany-Krásno | 5,0 |
|  | Geradza | 5,0 | Brodzany |
| Okres Považská Bystrica | 568,1 |
|  | SKV P-P-D | 268,8 |
|  | Býky | 20,7 | Pružina |
| Biele járky | 9,0 | Pružina |
| Bobot | 7,0 | Pružina |
| Pod hájovòou | 44,8 | Tàstie |
| Cinková | 40,0 | Pružina |
| Centrálny výver | 40,0 | Pružina |
| Na ihrisku | 80,0 | Pružina |
| Mokrá | 1,7 | Pružina |
| Mlynský náhon | 25,0 | Pružina |
| Rieènica | 0,9 | Pružina |
| SKV Považská Bystrica | 280,7 |
|  | Sádoèné jazero | 28,1 | Sádoèné |
| Hodoò | 12,7 | Domaniža |
| Blatnica 1-3 | 32,4 | Domaniža |
| Dolná Lehota - vrty | 66,0 | Domaniža |
| Èervená Skala | 94,4 | Domaniža |
| Praznov Bystré | 5,1 | Praznov |
| Krá¾ovka | 4,0 | Zemiansky Krašov |
| Manínska úžina | 46,0 | Považská Teplá |
| Tàstie-Podlazany | 1,4 | Tàstie |
| Pod Nivami | 0,2 | Záskalie |
| Papradno | 3,0 | Papradno |
| Šebes�anová | 1,6 | Šebes�anová |
| Moèidlá | 0,6 | Podskalie |
| Studòa Udièa | 10,0 | Udièa |
| Klapy | 1,2 | Udièa |
| Zemianska Závada | 0,6 | Zemianska Závada |
| Okres Prievidza | 261,5 |
|  | SKV Prievidza | 128,5 |
|  | Ráztoèno | 13,0 | Ráztoèno |
| Vyšehradné | 34,0 | Vyšehradné |
| Tužina prameò nad | 15,5 | Tužina |
| Nitr.Pravno-Solka HS-2 | 22,0 | Nitrianske Pravno |
| Ráztoèno-V Bialskom tuneli | 18,0 | Ráztoèno |
| Pravenec | 12,0 | Pravenec |
| Prievidza HVK-1 | 14,0 | Prievidza |
| SKV Nováky | 92,0 |
|  | Ješkova Ves | 40,0 | Ješkova Ves |
| Nitrianske Rudno-Jama | 16,0 | Nitrianske Rudno |
| Nitrianske Suèany | 22,0 | Nitrianske Suèany |
| Horná Ves-Os¾any HGB-1 | 14,0 | Horná Ves |
| SKV Lehota p/Vtáènik.-Podhradie pri Novákoch | 15,0 |
|  | SKV Tužina-Kanianka | 26,0 |
|  | Okres Púchov | 85,3 |
|  | SKV P-P-D | 47,4 |
|  | Stráne | 47,4 | Púchov |
| SKV Zárieèie-Mesteèko | 4,0 |
|  | Klecenec | 2,8 | Zárieèie |
| Bukoviny | 0,2 | Mesteèko |
| Mesteèko | 1,0 | Mesteèko |
| Uhliská | 9,6 | Mojtín |
| Háj | 3,0 | Lednické Rovne |
| Skalka | 6,0 | Lednické Rovne |
| HLR-40 | 13,2 | Horovce |
| Horná Hôrka | 2,0 | Hôrka |
| Prameò 2 Mostište | 0,1 | Mostište |
| Okres Trenèín | 641,8 |
|  | SKV Trenè.-N.M.n/V.-Èachtic.-St.Turá | 494,6 |
|  | Selec I.-III. | 32,1 | Selec |
| Selec IV. | 25,0 | Selec |
| Jazero | 12,1 | Soblahov |
| Huk | 3,3 | Soblahov |
| Soblahovská cesta | 18,7 | Trenèín |
| Horná Siho� | 35,0 | Trenèín |
| Jazero (S-1) | 74,6 | Dobrá |
| HD1 + HDŠ-2 | 41,6 | Dobrá |
| Nemšová | 112,2 | Nemšová |
| Štvrtok nad Váhom | 140,0 | Štvrtok nad Váhom |
| SKV Trenèianske Teplice | 77,8 |
|  | HTT-1 | 6,0 | Trenèianske Teplice |
| HVT-1 | 5,4 | Trenèianske Teplice |
| HVT-2 | 2,1 | Trenèianske Teplice |
| Alžbetin I-III | 5,6 | Trenèianske Teplice |
| Nový I-IVa | 9,6 | Trenèianske Teplice |
| Henrich | 4,1 | Trenèianske Teplice |
| Kamenné vráta I-III | 2,3 | Omšenie I. |
| Krá¾ovce I-II | 18,0 | Omšenie I. |
| Laštek | 1,05 | Omšenie I. |
| Brodky | 5,3 | Omšenie I. |
| B.Brodky | 3,3 | Omšenie I: |
| U Suchých | 3,0 | Omšenie I. |
| SKV Trenèianske Mitice-Svinná | 36,4 |
|  | Klapaèka | 1,6 | Trenèianske Mitice |
| Zadná studòa | 6,0 | Trenèianske Mitice |
| Skalické | nemeria sa | Trenèianske Mitice |
| Èervený hostinec | 12,0 | Trenèianske Mitice |
| Svitava I-II | 17,3 | Neporadza |
| Ponitrianska vodárenská sústava | 120,0 | Využívaný pre iné okresy |
| Motešice | 120,0 | Motešice |
| Chocholná | 19,0 |
|  | Horné Srnie | 14,0 |

Nevyužívané vodné zdroje

| Okres | Druh | Bilanèná výdatnos� | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov zdroja |

Zdokum.

l.s-1

Prognózna

| l.s-1 |
| --- |
|  | Okres Bánovce nad Bebravou | 50,0 |
| Uhrovec HV 1, 2 | S | 50,0 |
| Okres Ilava | 142,0 |
| Savèina-Podvažie | S | 95,0 |
| dusièòany, chloridy, sírany |
| Slavnica | S | 35,0 |
| Tuchyòa | S | 12,0 |
| Ca, Mg |
| Okres Nové Mesto nad Váhom | 150,0 |
| Beckov | S | 40,0 |
| Dolné Srnie | S | 75,0 |
| Nové Mesto n/V. HSP-14 | S | 20,0 |
| Nová Lehota | S | 15,0 |
| Okres Partizánske | 64,0 |
| Kolaèno | S | 14,0 |
| Sádok | S | 50,0 |
| Okres Považská Bystrica | 11,1 |
| Bodina | P | 11,1 |
| Okres Prievidza | 69,0 |
| Solka | S | 10,0 |
| Dolné Vestenice HSV 6, 7 | S | 45,0 |
| Oslany | S | 14,0 |
| Okres Púchov | 70,0 | 32,0 |
|  | Lednické Rovne | S | 58,0 |
| dusièòany, vod.15 mg l.s-1 |
| Dohòany HVD 3 | S | 12,0 |
| Dohòany HVD 1-2 |
|  | 32,0 | kvalita vody nevyhovuje |

Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd

Poèet obyvate¾ov Trenèianskeho kraja napojených na verejnú kanalizáciu dosiahol poèet 326 924 obyvate¾ovv v roku 1996, èo predstavuje 53,59 % a poèet obyvate¾ov napojených na verejnú kanalizáciu s ÈOV dosiahol 314 019 obyvate¾ov v roku 1996, èo predstavuje 51,47 % z celkového poètu obyvate¾ov kraja 610 094. Na kanalizáciu s ÈOV v správe obecných úradov bolo napojených 2 276 obyvate¾ov, èo predstavuje 0,37 % z celkového poètu obyvate¾ov kraja a 0,72 % z celkového poètu obyvate¾ov napojených na verejnú kanalizáciu s ÈOV.

V porovnaní so zásobovaním pitnou vodou rozvoj verejných kanalizácií zaostáva o 34,79 %, preto za hlavný cie¾ z h¾adiska ochrany životného prostredia možno považova� zníženie rozdielu medzi podielom obyvate¾ov zásobovaných vodou z verejných vodovodov a podielom obyvate¾ov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu. Pre dosiahnutie tohoto cie¾a je potrebné:

Zabezpeèi� postupné zosúladenie vypúš�ania odpadových vôd so zákonom è. 138/73 Zb. o vodách a nariadením vlády SR è. 242/93 Z.z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného zneèistenia vôd.

Zabezpeèi� ochranu rozhodujúcich zdrojov pitnej vody, lieèivých prameòov a geotermálnych zdrojov.

Pre zabezpeèenie týchto cie¾ov je potrebné dokonèi� rozostavané stavby, dorieši� intenzifikáciu a rekonštrukciu kapacitne pre�ažených ÈOV a postupne budova� nové ÈOV za úèelom ochrany vodných zdrojov.

Na úseku odvádzania a likvidácie odpadových vôd je potrebné z h¾adiska kraja predovšetkým zabezpeèi�:

ÈOV Trenèín, pravý breh

Dobudovanie kanalizácie Domaniža, Pružina a pri¾ahlých obcí

Èachtice, kanalizácia a ÈOV II. stavba

Borèice-Bolešov-Kamenièòany - odkanalizovanie obcí s èistením na ÈOV Nemšová

Kubrá-Dobrá-Opatová, kanalizácia

Myjava, kanalizácia a rozšírenie ÈOV

Handlová - rozšírenie ÈOV

Beluša, kanalizácia a ÈOV, ukonèenie

Chynorany - kanalizácia a ÈOV

ÈOV Mojtín,

Rozšírenie ÈOV Trenèín,¾avý breh

Odkanalizovanie Trenèiansko-teplickej kotliny

ÈOV Nové Mesto - rozšírenie

Stará Turá, ÈOV dostavba

Bánovce nad Bebravou - ukonèenie intenzifikácie

Slatina-Slatinka-Èierna Lehota-Krásna Ves - stoková sie� a ÈOV

Soblahov - stoková sie�

Brezová pod Bradlom - intenzifikácia ÈOV.

Okres Bánovce nad Bebravou

V okrese Bánovce nad Bebravou bolo v roku 1996 napojených na verejnú kanalizáciu s ÈOV 19 260 obyvate¾ov, èo z celkového poètu obyvate¾ov predstavuje 49,78 %. V okrese je v súèasnosti vybudovaná ÈOV Bánovce nad Bebravou, ktorá je v súèasnosti hydraulicky pre�ažená, je na nej zaèatá intenzifikácia, ktorú treba dokonèi�. Rozostavaná je ÈOV Timoradza, na ktorú sa navrhujú napoji� sídla Èierna Lehota-Šípkov-Slatina nad Bebravou-Slatinka nad Bebravou-Krásna Ves-Timoradza.

Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií:

vybudovanie kanalizácií a ÈOV v sídlach:

Omastiná-Žitná-Radiša-Uhrovec s ÈOV pod Uhrovcom

Kšinná

¼utov-Prusy

Pravotice-Rybany

Dvorec-Ve¾ké Chlievany

Dolné Naštice.

Postupne bude potrebné budova� kanalizáciu a ÈOV v sídlach napojených na vodovod a v sídlach, s ktorými sa uvažuje s napojením na verejný vodovod.

Okres Ilava:

Poèet obyvate¾ov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu s ÈOV dosiahol v roku 1996 v okrese Ilava 40 170 obyvate¾ov, èo z celkového poètu obyvate¾ov predstavuje 64,44 %. Rozvoj verejných kanalizácií s ÈOV zaostáva za rozvojom verejných vodovodov o 13,43 %.

V súèasnosti sú v okrese Ilava tieto kanalizácie s ÈOV:

ÈOV Ilava - v súèasnosti prebieha rekonštrukcia a rozšírenie

ÈOV Dubnica - v súèasnosti vyhovuje

ÈOV Ladce - v súèasnosti vyhovuje

Nová Dubnica - vybudovaná kanalizácia, odpadové vody sú èistené mimo okresu.

Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií:

ukonèi� rekonštrukciu ÈOV Ilava

prepoji� sídlo Nová Dubnica nad Váhom na ÈOV Dubnica, kde je už zberaè o dåžke cca 2 km vybudovaný

ÈOV Dulov - rozostavaná, v správe obecného úradu - ukonèi�

ÈOV Zliechov - rozostavaná - ukonèi�

sídla Slavnica, Kamenièòany, Bolešov, Borèice napoji� na ÈOV Nemšová - okres Trenèín, kde je vo¾ná kapacita

ÈOV Dulov spoloèná aj pre obec Horovce

vybudova� skupinovú kanalizáciu Savèina, Bohunice, Pruské-Podvažie so spoloènou ÈOV s možnos�ou pripojenia Tuchyne, Mikušoviec a Èerveného Kameòa

samostatná ÈOV a kanalizácia pre Vršatské Podhradie, Krivoklát

kanalizácia a ÈOV Košeca

kanalizácia a ÈOV Košecké Podhradie

kanalizácia a ÈOV Horná Poruba

Okres Myjava

Poèet obyvate¾ov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu s ÈOV dosiahol v roku 1996 v okrese Myjava 14 286 obyvate¾ov, èo z celkového poètu obyvate¾ov predstavuje 47,83 %. Rozvoj verejných kanalizácií zaostáva za rozvojom verejných vodovodov o 30,07 %.

V okrese sa v súèasnosti nachádzajú tieto ÈOV:

ÈOV Myjava - v súèasnosti pre�ažená s nízkym èistiacim efektom

ÈOV Brezová pod Bradlom - v hydraulickom a látkovom za�ažení má ÈOV rezervy. Úèinnos� èistenia je 88 %.

Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií:

Intenzifikácia a rozšírenie ÈOV Myjava

ÈOV a kanalizácia Vrbovce

ÈOV a kanalizácia v obci Krajné - potrebné dobudova�

ÈOV a kanalizácia Brestovec

ÈOV a kanalizácia Stará Myjava

ÈOV a kanalizácia Bukovec

ÈOV a kanalizácia Priepasné

ÈOV a kanalizácia Košariská.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Poèet obyvate¾ov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu s ÈOV dosiahol v roku 1996 v okrese Nové Mesto nad Váhom 28 452 obyvate¾ov, èo predstavuje 44,19 % z celkového poètu obyvate¾ov. Rozvoj verejných kanalizácií s ÈOV aj v tomto okrese znaène zaostáva za rozvojom verejných vodovodov, a to o 43,73 %.

V súèasnosti sú v okrese vybudované nasledovné ÈOV:

| ÈOV Nové Mesto n/V. | - | v súèasnosti je pre�ažená |
| --- | --- | --- |
| ÈOV Stará Turá | - | je dobudovaná. Má kapacitu 10 000 EO, ale s malou úèinnos- �ou - cca 75 % |
| ÈOV Bzince p/Javorinou | - | nie je v prevádzke, je potrebné dobudova� kanalizáciu |
| ÈOV Èachtice | - | ÈOV II. stavba a dobudovanie kanalizácie |
| ÈOV Èastkovce | - | nie je dobudovaná kanalizácia |
| ÈOV Brunovce | - | nie je dobudovaná kanalizácia. |

Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií:

ukonèenie ÈOV a kanalizáciu Èachtice

rozšírenie ÈOV Nové Mesto nad Váhom

dobudovanie ÈOV Stará Turá - rozšírenie

skupinová kanalizácia Moravské Lieskové-Dolné Srnie na ÈOV Nové Mesto nad Váhom

kanalizácia a ÈOV Zemianske Podhradie-Bošáca

kanalizácia a ÈOV Trenèianske Bohuslavice

vybudova� skupinovú kanalizáciu Lubina-Bzince pod Javorinou

ÈOV Vaïovce

ÈOV Kostolné

ÈOV Beckov

ÈOV Modrová-Modrovka - Lúka

spoloèná ÈOV pre sídla Kalnica-Koèovce-Nová Ves nad Váhom-Hôrka nad Váhom-Hrádok

skupinová kanalizácia Pobedim, Oèkov, Podolie na ÈOV Pieš�any.

Ïalej postupne budova� kanalizáciu a ÈOV v sídlach s vodovodom a bez verejného vodovodu predovšetkým v pásmach PHO a v ich blízkosti.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v roku 1996 napojených na verejnú kanalizáciu s ÈOV 23 540 obyvate¾ov, èo predstavuje 48,61 % z celkového poètu obyvate¾ov. Z uvedeného vyplýva, že rozvoj kanalizácií s ÈOV znaène zaostáva za rozvojom verejných vodovodov, a to až o 45,2 %.

Na území okresu sú v súèasnosti vybudované tieto kanalizaèné systémy s ÈOV:

kanalizácia a ÈOV Partizánske, ktorá v súèasnosti vyhovuje a má vo¾nú kapacitu

ÈOV Žabokreky nad Nitrou - v súèasnosti vyhovuje

ÈOV Chynorany

ÈOV Bošany - èiastoène funguje pre obec.

Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií:

Vzh¾adom na znaèné zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom verejných vodovodov je potrebne  v prvej etape vybudova�:

skupinovú kanalizáciu Ve¾ký Klíž, Jánova Ves, Klátova Nová Ves

využi� kapacitu ÈOV Partizánske pre èistenie odpadových vôd zo sídiel Kolaèno, Ve¾ké Uherce a sídla Hradište, Skaèany

dobudovanie kanalizácie miestnych èastí Partizánskeho - M. a V. Bielice a Návojovce.

V druhej etape postupne budova� kanalizácie s ÈOV v sídlach s vybudovaným vodovodom.

Okres Považská Bystrica

Poèet obyvate¾ov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu s ÈOV dosiahol v roku 1996 v okrese Považská Bystrica 35 266 obyvate¾ov, èo z celkového poètu obyvate¾ov predstavuje 53,68 %. V správe obecných úradov je na kanalizáciu s ÈOV napojených 216 obyvate¾ov. Rozvoj verejných kanalizácií s ÈOV zaostáva v okrese za rozvojom verejných vodovodov o 20,05 %.

V okrese sú v súèasnosti vybudované kanalizácie s ÈOV:

ÈOV Považská Bystrica - v súèasnosti vyhovuje

ÈOV P.Bystrica-Milochov - v súèasnosti má nízky èistiaci efekt, pre�ažená

ÈOV Udièa-Okru� - pre�ažená

ÈOV Malá Udièa - vyhovuje

Domaniža, Pružina - ÈOV - potreba dobudova� kanalizáciu.

Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií:

skupinová kanalizácia Predhorie-Pružina s ÈOV v Pružine

skupinová kanalizácia s ÈOV Èelkova Lehota, Sádoèné, Domanižská Lehota, Domaniža, Kardošova Vieska

kanalizácia s ÈOV Kostolec, Záskalie, Malé Lednice

kanalizácia s ÈOV Sverepec

Praznov, Preèín s napojením na kanalizáciu Považská Bystrica

postupné budovanie kanalizácií s ÈOV v sídlach na pravej strane Váhu.

Okres Prievidza

V okrese Prievidza v roku 1996 dosiahol poèet obyvate¾ov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu s ÈOV 83 430, èo predstavuje 59,04 % z celkového poètu obyvate¾ov. Poèet obyvate¾ov napojených na verejnú kanalizáciu dosiahol 85 080, èo predstavuje 60,21 % z celkového poètu obyvate¾ov okresu, prièom na kanalizáciu v správe obecných úradov bolo napojených 1 650 . Zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom verejných vodovodov predstavuje rozdiel 39,82 %.

V súèasnosti je vybudovaná skupinová kanalizácia Prievidza-Bojnice-Kanianka s ÈOV Prievidza. Kanalizaèná sie� s komunálnou ÈOV je vybudovaná v Handlovej a Lehote pod Vtáènikom. V sídlach Pravenec, Nováky a Dolné Vestenice sú komunálne odpadové vody èistené v priemyselných ÈOV.

Najvážnejším problémom v okrese je likvidácia priemyselných odpadových vôd. Nariadenie vlády SR è. 242/1993 Z.z., ukazovatele prípustného stupòa zneèistenia vôd, sa vážne dotýka NCHZ Nováky. Musia realizova� nový rozvojový program propylénoxidovej chémie, v opaènom prípade budú musie� odstavi� existujúcu starú výrobu v termíne do 31.12.1999.

V roku 1995 bola ukonèená intenzifikácia ÈOV Handlová, ktorá bude vyhovova� do roku 2000. Po tomto období bude vyžadova� rozšírenie.

Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií:

vybudovanie kanalizácie s ÈOV pre sídla:

Malinová, Nedožery, Poruba, Lazany s napojením na ÈOV Prievidza.Výh¾adovo uvažova� s intenzifikáciou ÈOV Prievidza

Nevidzany, Dobroèná, Lieš�any, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno s ÈOV v Nitrianskom Rudne

Nitrianske Pravno

rozšírenie ÈOV Pravenec aj pre odpadové vody z Poluvsia

Brusno, Chrenovec, Lipník, Malá Èausa, Ve¾ká Èausa s ÈOV vo Ve¾kej Èause

Ráztoèno, Jalovec s ÈOV Jalovec

K¾aèno

Tužina

Bystrièany, Èereòany, Radobica, Horná Ves, Os¾any s ÈOV v Os¾anoch

Banky, Ješkova Ves, Diviaky nad Nitricou s ÈOV v Diviakoch nad Nitricou

Diviacka Nová Ves

Dolné Vestenice

Valaská Belá

Nitrianske Suèany

ÈOV Sebedražie-Cíge¾.

Okres Púchov

Poèet obyvate¾ov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu s ÈOV dosiahol v roku 1996 v okrese Púchov 15 299 obyvate¾ov, èo predstavuje 33,42 % z celkového poètu obyvate¾ov. Rozvoj verejných kanalizácií s ÈOV zaostáva za rozvojom verejných vodovodov o 23,06 %.

V súèasnosti je kanalizácia a ÈOV v okrese vybudovaná:

ÈOV Púchov - v súèasnosti vyhovuje

kanalizácia Straženice - èistené na ÈOV Púchov

ÈOV Lednické Rovne - v súèasnosti vyhovuje

Horovce - zaèatá kanalizácia

Lysá pod Makytou-Lúky - zaèatá kanalizácia a ÈOV.

Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií:

Beluša - kanalizácia a ÈOV

dobudovanie kanalizácie a ÈOV Mojtín

ukonèenie rozostavaných stavieb Lysá pod Makytou-Lúky

vybudovanie kanalizácie a ÈOV v sídlach Lednica, Horná Breznica, Mesteèko, Zubák

využitie vo¾nej kapacity ÈOV Púchov pre sídla Dohòany, Vieska-Bezdedov

Nimnica - kanalizácia vo výstavbe

Mesteèko-Zárieèie - spoloèná ÈOV a kanalizácia vo výstavbe

spoloèná ÈOV pre Horovce, Dulov, Kvašov

Horná Mariková - ÈOV

Dolná Mariková - ÈOV

Klieština-Hatné-Udièa - spoloèná kanalizácia a ÈOV.

Okres Trenèín

Poèet obyvate¾ov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu s ÈOV v roku 1996 dosiahol v okrese Trenèín 54 316 obyvate¾ov, èo predstavuje 47,81 % z celkového poètu obyvate¾ov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu. Rozvoj verejných kanalizácií za rozvojom verejných vodovodov zaostáva o 44,72 %.

V súèasnosti sú v okrese Trenèín tieto kanalizácie a ÈOV:

ÈOV Trenèín - ¾avý breh - rozšírenie ÈOV zo súèasnej kapacity 180 000 EO na 310 000 EO. Napriek tomu bude potrebné ïalšie rozšírenie ÈOV.

kanalizácia Trenèín - pravý breh - nie je vybudovaná ÈOV. Ide o najväèšie bodové zneèistenie Váhu na strednom Považí.

ÈOV Trenèianska Teplá - je dokonèená rekonštrukcia ÈOV. Kapacita bude vyhovova� do roku 2000. ÈOV sa nachádza v PHO vodného zdroja.

ÈOV Nemšová - nie je kapacitne vy�ažená ani na 50 %.

Predpokladaný rozvoj verejných kanalizácií:

v okrese Trenèín je z h¾adiska èistenia odpadových vôd prioritou vybudovanie pravostrannej ÈOV Trenèín V súèasnosti je spracovaná dokumentácia pre ÈOV o kapacite 44 820 m3.D1, EO 41 880 a úèinnos� pod¾a BSK5 92 %.

vybudovanie skupinovej kanalizácie Kameniènany-Bolešov-Borèice s vyústením na ÈOV Nemšová

rozšírenie ÈOV Trenèín - ¾avá strana

Opatová-Kubrá s napojením na kanalizaènú sie� Trenèína - vo výstavbe

odkanalizovanie Trenèiansko-teplickej kotliny

skupinová kanalizácia Štvrtok nad Váhom, Ivanovce, Melèice, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velèice s ÈOV pri sídle Ivanovce

skupinová kanalizácia Drietoma-Záblatie-Kostolná-Zárieèie so zaústením na ÈOV Trenèín - pravý breh

Mníchova Lehota, Trenèianska Turná, Opatovce, T. Stankovce, V. Bierovce, Selec so spoloènou ÈOV v Trenèianskych Stankovciach

Motešice-Bobot-Horòany s ÈOV pod Horòanmi

Kostolné Mitice-Trenèianske Mitice-Trenèianske Jastrabie s ÈOV Trenèianske Jastrabie

Hrabovka, Horná Súèa, Dolná Súèa

Svinná

Horné Srnie so zaustením na ÈOV Nemšová

Preh¾ad ÈOV v správe podnikov VaK

| ÈOV | Merná jednotka | Pov. Bystr. | Pov.Byst.-Milochov | Udièa-Okru� | Malá Udièa | Lednic. Rovne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poèet obyv. napojen.na kanaliz. s ÈOV | obyv. | 34207 | 326 | 205 | 136 | 2166 |
| Kapacita ÈOV | l.s-1 | 412,0 | 1,5 | 0,6 | 10,5 | 25,5 |
| Zneèistenie na prítoku ÈOV - BSK5 | mg.l-1 | 164,8 | 122,2 | 164,5 | 15,4 | 125,0 |
| Zneèistenie na odtoku ÈV - BSK5 | mg.l-1 | 10,8 | 75,6 | 66,6 | 3,9 | 9,7 |
| Úèinnos� v BSK5 | % | 92,5 | 30,3 | 32,1 | 55,0 | 91,3 |
| Hydraulické za�aženie | % | 36,8 | 60,0 | 66,7 | 20,0 | 52,2 |
| Látkové za�aženie | % | 71,1 | 71,8 | 99,6 | 3,7 | 28,5 |

| ÈOV | Merná jednotka | Púchov-Streženice | Ilava | Dubnica n/V. | Ladce | Nová Dubnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poèet obyv. napojen.na kanaliz. s ÈOV | obyv. | 12662+471 | 4114 | 22023 | 938 | 12495 |
| Kapacita ÈOV | l.s-1 | 369,0 | 41,5 | 401,0 | 4,3 |
|  | Zneèistenie na prítoku ÈOV - BSK5 | mg.l-1 | 160,0 | 303,0 | 191,8 | 132,5 |
|  | Zneèistenie na odtoku ÈV - BSK5 | mg.l-1 | 9,1 | 5,5 | 7,2 | 10,6 |
|  | Úèinnos� v BSK5 | % | 91,7 | 98,6 | 96,2 | 90,1 |
|  | Hydraulické za�aženie | % | 36,3 | 79,9 | 41,5 | 46,5 |
|  | Látkové za�aženie | % | 42,4 | 97,9 | 109,6 | - |

ÈOV

|  | Merná jednotka | Trenèín - ¾avý breh | Trenèín - pravý breh | Nové Mesto n/V. | Trenè. Teplá | Stará Turá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poèet obyv. napojen.na kanaliz. s ÈOV | obyv. | 44182 |

9768

| bez ÈOV | 18731 | 7685 | 9259 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapacita ÈOV | m3.D1 | 25920 |
| 12182 | 9314 | 7290 |
| Zneèistenie na prítoku ÈOV - BSK5 | t.r-1 | 1388 | 457,2 | 1143,3 | 282,5 | 83,7 |
| Zneèistenie na odtoku ÈV - BSK5 | t.r-1 | 216,8 |
| 177,9 | 60,9 | 29,7 |
| Úèinnos� v BSK5 | % | 84,4 |
| 84,4 | 78,4 | 64,5 |
| Hydraulické za�aženie | % | 79,3 |
| 67,0 | 122,2 | 55,6 |
| Látkové za�aženie | % | 45,4 |
| 92,0 | 39,1 | 21,3 |

| ÈOV | Merná jednotka | Brezová p/B. | Myjava | Partizánske | Bánovce n/B. | Nemšová |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poèet obyv.napojen.na kanaliz. s ÈOV | obyv. | 3753 | 10539 | 22000 | 18040 | 1000 |
| Kapacita ÈOV | m3.D1 | 3035 | 3938 | 23906 | 4320 | 3404 |
| Zneèistenie na prítoku ÈOV - BSK5 | mg.l-1 | 138,5 | 136,5 | 55,5 | 202,6 | 254 |
| Zneèistenie na odtoku ÈV - BSK5 | mg.l-1 | 20,9 | 38,2 | 13,2 | 17,9 | 15,3 |
| Úèinnos� v BSK5 | % | 85,0 | 72,0 | 76,3 | 91,2 | 93,9 |
| Hydraulické za�aženie | % | 84,1 | 174,4 | 41,6 | 156 | - |
| Látkové za�aženie | % | - | - | 27,2 | 90,6 | - |

| ÈOV | Merná jednotka | Prievidza | Bojnice | Kanianka | Lehota p/Vtáè. | Handlová |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poèet obyv. napojen.na kanaliz. s ÈOV | obyv. | 51360 | 4980 | 2790 | 1450 | 17700 |
| Kapacita ÈOV | m3.D1 | 41000 | èis.v ÈOV | èis.v ÈOV | 2445 | 14989 |
| Zneèistenie na prítoku ÈOV - BSK5 | mg.l-1 | 207,7 | Prievidza | Prievidza | 52,8 | 126,2 |
| Zneèistenie na odtoku ÈV - BSK5 | mg.l-1 | 24,34 |
|  | 6,12 | 12,2 |
| Úèinnos� v BSK5 | % | 88,2 |
|  | 88,4 | 90,3 |
| Hydraulické za�aženie | % | 56,35 |
|  | 51,53 | 32,01 |
| Látkové za�aženie | % | 53,2 |
|  | 15,4 | 31,08 |

Energetika

Širšie vz�ahy

Trenèiansky kraj je na energetické siete republiky zapojený sústavou 110 KV vedení odvinutých z nadradených uzlov Križovany, Bystrièany, Považská Bystrica, Senica. Spo¾ahlivos� zásobovania sa ešte zvýši dostavbou trafostanice 400 kV/110 v Bošáci a s plánovanou trafostanicou 400/110 KV Považská Bystrica spolu s prívodmi 400 KV.

Z h¾adiska zásobovania plynom sa kraj opiera o plynovody 500-64 a 300-25 prechádzajúce územím. Spo¾ahlivos� sa ešte zlepší diverzifikáciou zdrojov - vybudovaním plynovodu z iného zdroja, výstavbou podzemných zásobníkov zemného plynu na východnom Slovensku a realizáciou uvažovaného zámeru tranzitného plynovodu Skalité-Plavecký Peter vo výh¾adovom období.

Infraštruktúru, ktorá utvára optimálne podmienky pre zabezpeèenie súèasných ako aj výh¾adových potrieb predstavujú najmä tieto zariadenia:

významné elektroenergetické uzly napájané sústavou vedení VVN - 110 kV

väzba na sústavu vodných elektrární nachádzajúcich sa aj na území regiónu

nadradený uzol 400 kV Bošáca, ktorý sa doplní o transformáciu 400/110 kV, v dôsledku èoho bude možné posilni� existujúce stanice 110/22, respektíve zapoji� nové.

plynovod VVTL - 500-64 (Považský)prechádzajúci regiónom s väzbou na tranzit, medzištátny plynovod ako aj na podzemné zásobníky zemného plynu

dobre vybudovaná sie� VTL plynovodov s možnos�ou jej rozvoja

�ažba domáceho uhlia (novácko - handlovská panva), dobré podmienky pre dovoz uhlia.

V záujme bezpeènosti a spo¾ahlivosti zásobovania však treba realizova� pre hlavné zdroje energie zásadu všeobecne platnú v energetike a to zásobovanie aspoò z dvoch zdrojov. Toto opatrenie sa týka najmä zemného plynu.

V dotyku s krajom vedie ropovod, ktorý dopravuje ropu z Ruska. Reverzným chodom ropovodu však možno dopravova� túto surovinu aj z iných zdrojov z ÈR

Riešenie uvedených problémov v rámci kraja do znaènej miery znamená zlepšenie spo¾ahlivosti zásobovania pre celú našu republiku.

Zásobovanie elektrickou energiou

Elektrické siete 400 kV

K zásobovaniu Trenèianského kraja elektrickou energiou slúží sústava vedení , ako ich uvádza nasledovný preh¾ad.

Vedenia VVN - Trenèiansky kraj

| È.ved. | Názov územie | okresy, ktorými vedenie prechádza. |
| --- | --- | --- |
| 400 kV |
| 496 | Križovany - Bošáca | TT,PN,NM |
| 043 | EBO 2 - Bošáca | PN,NM |
| 495 | Bošáca - Varín | NM,TN,IL,PU,PB |
| 220 kV |
| 274 | Križovany- Bystrièany | TT,NR |
| 275 | Križovany - P. Bystrica | TT,NR |
| 271 | Bystrièany - Suèany | PD |
| 270 | P. Bystrica - Lískovec | (ÈR) PB |
| 110 kV |
| 8758 | Nové Mesto n.V-Z�S Dubnica | NM,TN,IL |
| 8740 | Nové Mesto n.V- VAB Bánovce | NM,BN |
| 8760 | Nové Mesto n.V - VE Hor. Streda | NM |
| 8502 | Nové Mesto n.V - Myjava | NM,MY |
| 8853 | Nové Mesto n.V - JE A1 | NM,TT |
| 8757 | Nové Mesto n.V - VE Kostolná-Zárieèie | NM,TN |
| 8750 | Nové Mesto n.V - Topo¾èany | NM,TO |
| 8505 | ŽSR Nové Mesto n.V - Pieš�any | NM,PN |
| 8506 | ŽSR N. Mesto/V - Tesla Pieš�any | NM,PN |
| 8746 | Såòava - Pieš�any (H.Streda) | PN |
| 8759 | Trenèín/Juh - VE Dubnica | TN,IL |
| 7772 | VE Dubnica - Z�S Dubnica | IL |
| 7773 | VE Dubnica - Z�S Dubnica | IL |
| 8707 | VE Kostolná-Zárieèie - VE Trenèín/Skala | TN |
| 8706 | VE Trenèín/Skala - Nemšová | TN |
| 8704 | Nemšová - VE Dubnica | TN |
| 7706 | VE Dubnica - Ilava | IL |
| 7705 | VE Ilava - VE Ladce | IL |
| 7780 | VE Ladce - Z�S Dubnica | IL |
| 7800 | VE Ladce - Cementáreò Ladce | IL |
| 7771 | Pov. Bystrica - Z�S Dubnica | PB,PU,IL |
| 7774 | Pov. Bystrica - VE Ladce | PB,PU,IL |
| 7781 | Pov. Bystrica - Púchov | PB,PU |
| 7778 | Pov. Bystrica - Støelná | PB,ÈR |
| 7775 | Pov. Bystrica - VE Nosice | PB,PU |
| 7776 | Pov. Bystrica - VE Nosice | PB,PU |
| 7777 | Pov. Bystrica - VE Nosice | PB,PU |
| 7806 | Pov. Bystrica - VE Pov. Bystrica | PB |
| 7807 | Pov. Bystrica - VE P. Bystrica | PB |
| 7803 | Pov. Bystrica - VE Mikšová | PB,BY |
| 7804 | Pov. Bystrica - VE Mikšová | PB,BY |
| 7702 | Pov. Bystrica - Bytèa | PB,BY |
| 7801 | VE Mikšová - VE Hrièov | BY,ZA |
| 7802 | VE Mikšová - VE Hrièov | BY,ZA |
| 7661 | VE Ladce - Rajec | IL |
| 7703.1 | Rajec - Pravenec | PD |
| 7703.2 | Pravenec - Handlová | B,PU |
| 7670 | Púchov -ŽSR Púchov | PU |
| 8743 | VE H. Streda - Križovany | NM,TN |
| 7892 | Bystrièany - Chem. Nováky | PD |
| 7738 | Bystrièany - Nováky | PD |
| 7739 | Bystrièany - Nováky | PD |
| 7631 | Bystrièany - ENO B | PD |
| 7632 | Bystrièany - ENO B | PD |
| 7812 | Bystrièany - ENO B | PD |
| 7747 | Bystrièany - Hor. Ždaòa | PD,ZH |
| 7748 | Bystrièany - Hor. Ždaòa | PD,ZH |
| 7754 | Bystrièany - Partizánske | PD,PE |
| 7750 | Bystrièany - Dolné Vestenice | PPD |
| 8798 | Dolné Vestenice - Zlaté Moravce | PD,ZM |
| 7891 | Nováky - Chem. Nováky | PD |
| 7763 | Nováky - Chem. Nováky | PD |
| 7740 | Nováky - Cíge¾ | PD |
| 7760 | Prievidza - Cíge¾ | PD |
| 7811 | Prievidza - Hand¾ová | PD |
| 7502 | Hand¾ová - Kremnica | PD,ZH |
| 7783 | ENO B - Hor. Ždaòa | PD,ZH |
| 7784 | ENO B - Hor. Ždaòa | PD,ZH |

zdroje elektrickej energie

Zdroje elektrickej energie na území SR pracujú do spoloènej elektroenergetickej sústavy. Na území Tranèianského kraja sú zdroje, ktoré využívajú vodnú energiu a hnedé uhlie. Najdôležitejšie diela sú - v èlenení pod¾a okresov v nasledovnom preh¾ade.

Zdroje elektrickej energie v èlenení pod¾a okresov

(nad 1 MWE)

| Okr. | Mesto | Názov | Výkon-MWE | rieka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IL | Dubnica n/V | VE Dubnica | 16.5 - | Váh |
| IL | Ilava | VE Ilava | 15.0 - | Váh |
| IL | Ladce | VE Ladce | 13.8 - | Váh |
| IL | Dubnica n/V | Tepláreò Dubnica | 16.5 - |
|  | IL | Dubnica n/V | Tepl. Z�S Dubnica | 12.4 - |
|  | NM | N. Mesto n/V. | VE N. Mesto | 25.5 - |
|  | NM | Horná Streda | VE H. Streda | 25.5 - |
|  | PE | Partizánske | Tepláreò CEBO | 7.6 - |
|  | PE | Bošany | Tepláreò Koželužne | 4.O - |
|  | PB | Pov. Bystrica | Tepláreò Pov. stroj | . 12.0 - |
|  | PB | Pov. Bystrica | VE Pov. Bystrica | 55.2 - |
|  | PD | Prievidza | ENO A | 178.0 |
|  | PD | Prievidza | ENO B | 220.0 |
|  | PD | Prievidza | ENO B | 220.0 |
|  | PU | Púchov | VE Nosice | 67.5 | Váh |
| TN | Trenèín | VE Trenèín-Skala | 16.0 | Váh |
| TN | Kostolná - Zárieèie | VE Kostolná - Zárieèie | 25.5 | Váh |

Transformaèné stanice v èlenení pod¾a okresov

| Okr. | Názov | Nap.(kV) | Výkon(MVA) | Správca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BN | VAB Bánovce | 110/22 | 25 | VO |
| IL | Cementáreò Ladce | 110/22 | . 25 | VO |
| IL | Z�S Dubnica | 110/22 | 2x25 | VO |
| IL | VE Dubnica | 110/22 | 2x25 | VE |
| IL | SSE Dubnica | 110 | 2x40 | VE |
| IL | Ilava | 110 | bdt | VE |
| IL | Ladce | 110/22 | 2x25 | VE |
| MY | Myjava | 110/22 | 1x25 | ZSE |
| NM | Nové Mesto n.V | 110/22 | 2x25 | ZSE |
| NM | ŽSR N.Mest n.V | 110/22 | 2x12.5 | VO |
| (bez možnosti zapojenia do distrib. siete) |
| NM | Bošáca | 400 | bdt | SE |
| NM | VE Horná Streda | 110 | bdt | VE |
| PE | Partizánske | 110/22 | 2x25 | ZSE |
| PB | Pov. Bystrica | 220/11O | 3x33.3 4x66. | SE |
| PB | Pov. Bystrica | 110/22 | 6x40 | SE |
| PB | VE Pov. Bystrica | 110 bdt |
| VE |
| PD | Bystrièany | 220/110 | 7x33.3 | SE |
| PD | Pravenec | 110/22 | 25 | VO |
| PD | Chem. Nováky | 110/22 | 3x40 | VO |
| PD | Nováky(ENO) | 110 | bdt | SE |
| PD | Prievidza | 110/22 | 2x40 | SSE |
| PD | Handlová | 110/22 | 2x16 | SSE |
| PD | Cíge¾ | 110/22 | 3x25 | VO |
| PD | Dol.Vestenice-Gum. | 110/22 | 2x25 | VO |
| PU | Púchov | 110/22 | 2x40 | SSE |
| PU | ŽSR Púchov | 110/22 | 25 | VO |
| PU | VE Nosice | 110 | bdt | VE |
| TN | Trenèín/Juh | 110/22 | 2x40 | ZSE |
| TN | Trenèín/Skala | 110/22 | 2x25 | VE |
| TN | Skloobal Nemšová | 110/22 | 2x25 | VO |
| (bez možnosti zapojenia do distrib. siete) |
| TN | VE Kostolná - Zárieèie | 110 | bez. transf. | VE |

Mimo kraja

| TT | Križovany | 400/220 400 | SE |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Križovany | 220/110 2x200 | SE |
| BY | VE Mikšová | 110/22 3x40 | VE |
| BY | Bytèa | 110/22 2x25 | SSE |
| TO | Topo¾èany | 110/22 2x25 | ZSE |
| ZH | Horná Ždaòa | 400 /110 2x400 | SE |
| TT | JE A1 | 110 bdt | SE |

Legenda:

SE - Slovenské elektrárne

ZSE - Západoslovenské energ. závody

SSE - Stredoslovenské energ. závody

VE - Vodné elektrárne

VO - Ve¾koodberate¾ská stanica

bdt - bez distr. transformátorov 110/22

Rozvody VN - 22 kV

Ide prevažne o vzdušné siete, ktoré zásobujú distribuèné transformovne 22/0.4 kV. Vychádzajú z vyššieuvedených transformovní 110/22. Sústava rozvodní s transformátormi 110/ 22 kV umožòuje pružne reagova� na požiadavky odberate¾ov. Spo¾ahlivos� sa ešte zvýši v dôsledku realizovanej dostavby uzal 400 kV Bošáca o transformovòu 400/110 kV .

Rekonštrukcia VE na Váhu

Pod¾a stanoviska VE Trenèín k plánovanému rozšíreniu jestvujúcich prírodných a odpadových kanálov pre plavbu budú rekonštruované vodné elektrárne pre stavbu jedného energetického bloku a jalového priepustu. So zmenou prevádzkového režimu kaskády z titulu splavnenia sa neuvažuje.

Návrh

Z h¾adiska zásobovania elektrickou energiou návrh ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja uvažuje s nasledovným rozvojom:

Okres Ilava

V etape do roku 2005 s rekonštrukciou HE Ladce

Okres Nové Mesto nad Váhom

V súèasnosti prebieha realizácia transformovne 400/110 kV Bošáca, vrátane prípojných vedení. Uzol 400kV, v ktorom prebieha výstavba predmetnej TS 400/110 kV je pripojený vedeniami 400 kV è. 496, 043 a 495. Po realizácii transformovne v horizonte do roku 1999 s presmerovaním 110 kV smerujúcich v súèasnosti do TS Nové Mesto nad Váhom. Ide o vedenia è. 8502, 8740, 8750, 8757.

perspektívne vo výh¾adovom období sa uvažuje s novým 400 kV vedením Bošáca-Otrokovice (ÈR)

perspektívne vo výh¾adovom období sa uvažuje s novým 400 kV vedením Bošáca-Ždaòa.

Okres Považská Bystrica

V etape po roku 2005 s transformovòou 400/110 kV Považská Bystrica, vrátane vedenia 400 kV. Uvedeným riešením sa predpokladá nahradi� TS 220/110, 220 kV s možnos�ou odboèky 400 kV v súbehu s linkou 220 kV è. 270, 275.

Okres Prievidza

V etape do roku 2005 s rekonštrukciou transformovne Handlová

V etape do roku 2005 s rozvodòou 220 kV Bystrièany

V súèasnosti sa v ENO - A v rámci II. stavby sa pripravuje realizácia náhrady dožitých kotlov za fluidné, ktorej ukonèenie sa predpokladá do roku 2005

Okres Trenèín, Nové Mesto nad Váhom, Ilava

rekonštrukcia 110 kV vedení è. 8758, 8759 (Nové Mesto nad Váhom, Trenèín Ilava).

Pre obdobie rokov 2000 - 2005 sa pre územie celého kraja uvažuje s rekonštrukciou distribuèných sietí, ktorá bude predstavova� zlepšenie spo¾ahlivosti v zásobovaní elektrickou energiou.

Nárast spotreby elektrickej energie do roku 2015

Prognóza spotreby elektrickej energie pre novú bytovú výstavbu a obèiansku vybavenos�. Uvažuje sa s príkonom (podielom) 1,5 kVA na byt, vrátane vybavenosti a dobou využitia 2 000 hod.

| Okres | 1991 - 2005 | 2005 - 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | b.j. | MW | MWh | b.j. | MW | MWh |
| Bánovce nad Bebravou | 1560 | 2,340 | 4680 | 1530 | 2,295 | 4590 |
| Ilava | 2196 | 3,294 | 6588 | 1340 | 2,010 | 4012 |
| Myjava | 631 | 0,946 | 1892 | 1170 | 1,755 | 3510 |
| Nové Mesto nad Váhom | 2131 | 3,196 | 6392 | 2350 | 3,525 | 7050 |
| Partizánske | 1802 | 2,703 | 5406 | 1660 | 2,490 | 4980 |
| Považská Bystrica | 2977 | 4,465 | 8930 | 1810 | 2,715 | 5430 |
| Prievidza | 5434 | 8,151 | 16302 | 3190 | 4,785 | 9570 |
| Púchov | 2131 | 3,196 | 6392 | 1400 | 2,100 | 4200 |
| Trenèín | 5526 | 8,289 | 16578 | 4050 | 6,075 | 12150 |
| Kraj | 24388 | 36,582 | 73164 | 18500 | 27,750 | 55500 |

Zásobovanie zemným plynom

Zásobovania celého kraja sa zakladá na týchto plynovodoch:

plynovod 500-64, ktorý vedie Považím a napája sa z tranzitného plynovodu pri trasovom uzávere TU 39 pri Špaèinciach, severne od Trnavy.

plynovod 300/25, ktorý sa napája na medzištátny  plynovod 700/55 cez prepúš�aciu stanicu pri Èerveníku (severne od Leopoldova)

plynovod 300/25 , pripojený na medzištátny plynovod 700/55 cez prepúš�aciu stanicu ¼udovítova (južne od Výèap - Opatoviec), vedúci v trase Topo¾èany - Partizánske - Nováky - Prievidza s prepojením na Martin.

plynovod 500/25 Jablonica - Senica (Brestovec) pripojený na prepojku medzi tranzitným plynovodom (2x700/64) a medzištátnym plynovodom (700/55) cez prepúš�aciu stanicu Jablonica

pokraèovanie vyššie uvedeného plynovodu dimenziou 300 do Myjavy (Zemanovci), ktorý je prepojený s považským plynovodom dimenziou 200/25 v N. Meste n/V.

Plynovod 500/64 slúži na posilnenie plynovodu 300/25, ale aj na priame pripojenie odberate¾ov.

K tomuto úèelu slúžia prepúš�acie stanice Považany (Mošovce) a Považská Bystrica (Sverepec)

Pre zásobovanie kraja ïalej slúžia tieto najvýznamnejšie plynovody odvinuté od základných plynovodov:

v západnej èasti kraja

| 200/25 | Nové Mesto - Bzince pod Javorinou - Stará Turá |
| --- | --- |
| 100/25 | Bzince pod Javorinou - Kvìtná (ÈR) |
| 200/25 | Pieš�any - Vrbové |
| 150/25 | N. Dubnica - Trenèianske Teplice |
| 150/25 | N. Dubnica - H. Srnie |
| 150/25 | Ladce - Lednické Rovne |
| 200/25 | Beluša - Púchov |

vo východnej èast kraja

| 300/25 | Nedožery (Brezany) - Handlová - Žiar n/Hronom |
| --- | --- |
| 150/25 | Z. Kostolany - D. Vestenice |
| 200/25 | Chynorany - Bánovce nad Bebravou |
| 150/40 | Bánovce nad Bebravou (Malé Chlievany) - Svinná. |

Z uvedných plynovodov sa napájajú regulaèné stanice na STL. Niektoré sídla sú napojené na STL zo susednej obce, kde sa nachádza RS.

Stupeò plynofikácie - Trenèiansky kraj

|  | Poèet plynofikovaných obcí | Poèet odberate¾ov | D¾žka plynovodu |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres | abs. | % |
| km |
| Bánovce nad Bebravou | 18 | 42 | 8225 | 96,5 |
| Ilava | 10 | 50 | 14576 | 120 |
| Myjava | 7 | 41,1 | 4888 | 49,3 |
| Nové Mesto nad Váhom | 18 | 53 | 14936 | 157,3 |
| Partizánske | 16 | 69,6 | 12049 | 64,5 |
| Považská Bystrica | 9 | 32,2 | 13450 | 134 |
| Prievidza | 37 | 71 | 12860 | 432,9 |
| Púchov | 6 | 28,6 | 6615 | 90 |
| Trenèín | 20 | 46 | 26772 | 267,3 |
| Kraj | 141 | 48,2 | 114371 | 1441,8 |
| SR | 1193 | 41,25 |

Zdroj:Krajská energetická koncepcia Trenèianskeho kraja (2.etapa KEK 1997)

Dodávky zemného plynu v okresoch Trenèianskeho kraja rok 1997

| Okres | Ve¾koodber | Maloodber | Obyvate¾stvo | Splu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (tis.m3) | (tis.m3) | (tis.m3) | (tis.m3) |
| Bánovce nad Bebravou | 23883 | 2408 | 7202 | 33493 |
| Ilava | 62290 | 2707 | 15818 | 80815 |
| Myjava | 15540 | 1283 | 6529 | 23352 |
| Nové Mesto nad Váhom | 40840 | 5413 | 22266 | 68519 |
| Partizánske | 9739 | 3500 | 8350 | 21589 |
| Považská Bystrica | 22515 | 2290 | 13010 | 37815 |
| Prievidza | 41181 | 7016 | 36410 | 84607 |
| Púchov | 53820 | 1310 | 8511 | 63641 |
| Trenèín | 96194 | 10574 | 39366 | 146134 |
| Kraj | 366002 | 36501 | 157462 | 559965 |

Zdroj:Krajská energetická koncepcia Trenèianskeho kraja (2.etapa KEK 1997)

Návrh

Z h¾adiska širších súvislostí  sa vo výh¾ade uvažuje s výstavbou magistrálneho severojužného plynovodu, ktorého trasovanie je v zmysle vypracovanej štúdie naftprojekt-om - CP Ltd. „Tranzitný plynovod Skalité-Plavecký Peter. Trasovanie tranzitného plynovodu je na území kraja v dvoch alternatívach. Alternatíva I. je vedená od Bošáce územím Myjavskej pahorkatiny do uzla Plavecký Peter s konfiguráciou plynovodu  DN 1200/7,5 MPa s dvoma kompresorovými stanicami KS 1 Skalité a KS 2 Kamenièany (na území Trenèianskeho kraja). Alternatíva II. je vedená  od Bošáce pozd¾ž severných svahov Malých Karpát do uzla Plavecký Peter s konfiguráciou plynovodu DN 1400/7,5 MPa. Dopravu do uzla Plavecký Peter zabezpeèuje kompresorová stanica KS 2 - Kamenièany.

Z h¾adiska zásobovania územia kraja zemným plynom návrh ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja v súlade so zámermi SPP uvažuje s nasledovným rozvojom:

Okres Bánovce nad Bebravou

ÚPN VÚC uvažuje s nasledovným rozvojom rozvodných sietí:

STL plynovody Slatinskej doliny z RS Dežerice, a to: Dežerice, Podlužany, Timoradza, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou, Slatina nad Bebravou, rok 1998

VTL prípojka Rybany (BN) - Livinské Opatovce (PE), rok 1998

STL plynovody obcí Borèany, Chudá Lehota, Šišov, Libichava, Ve¾ké Hoste, Pochabany, Malé Hoste, Zlatníky, rok 1998

V štádiu posudzovania možností plynofikácie sú nasledovné skupiny obcí, bez urèenia termínu realizácie:

Šípkov, Èierna Lehota, Prusy, ¼utov s napojením na existujúcu RS Dežerice

Ruskovce, Malá Hradná, Dolné Ve¾ké Držkovce, Horné Ve¾ké Držkovce, Èuklasovce, Cimenná s vybudovaním prípojky a RS Ruskovce

Peèeòany, STL z RS Livinské Opatovce

Dolné Naštice, vrátane RS v obci a prípojky VTL.

Okres Ilava

ÚPN VÚC uvažuje s rozvojom plynofikácie obcí:

Košecké Podhradie

Zliechov

Horná Poruba

Krivoklát

Vršatské Podhradie.

Okres Myjava

ÚPN VÚC uvažuje v okrese Myjava s nasledujúcim rozvojom plynofikácie:

Obec Kostolné, rok 1999; pripojenie STL z RS Vaïovce

Rudník, rok 1999; RS sa pripojí na VTL Stará Turá-Nové Mesto nad Váhom.

Ïalej sa uvažuje s plynofikáciou obcí:

Polianka, Priepasné, Hrašné, Poriadie, Vrbovce u Sabotov.

Okres Nové Mesto nad Váhom

ÚPN VÚC uvažuje s nasledovným rozvojom plynofikácie obcí:

Hrádok, Nová Ves nad Váhom, Kálnica, Beckov, rok 1998; RS uvedených obcí sa napája na plánovanú VTL prípojku z obce Lúka, ktorá má už vybudovaný VTL

Vaïovce, Hrachovište, Višòové, rok 1999; RS vo Vaïovciach sa pripojí VTL zo Starej Turej.

uvažuje sa s plynofikáciou obce Bošáca

Okres Partizánske

ÚPN VÚC uvažuje s nasledovným rozvojom plynofikaènej siete:

STL plynovody Ve¾ký Klíž a Turèianky z postavenej RS Klátova Nová Ves, rok 1998

STL plynovody Livinské Opatovce, vrátane RS a prípojky VTL Rybany (BN) - Livinské Opatovce, rok 1998

Nadlice; pod¾a SPP OZ Nitra sa posudzuje možnos� plynofikácie z RS Krušovce (TO) alebo Chynorany (PE).

Okres Považská Bystrica

ÚPN VÚC uvažuje s nasledovným rozvojom rozvodných sietí a plynofikáciou obcí:

Sverepec, rok 1999; z VVTL 500/63, ktorý vedie popri obci sa napojí RS VVTL/STL

Bodina, STL z RS Preèin, rok 1998

Poèarová, RS napojená na VVTL, rok 1998

ÚPN VÚC uvažuje s plynofikáciou Papradnianskej doliny (Papradno, Brvnište, Stupné, Jasenica) a plynofikáciou miestnych èastí Považskej Bystrice (Horný a Dolný Milochov, Praznov, Podmanín, Podvažie, Šebeš�anová, Cingelov Laz)

Okres Prievidza

ÚPN VÚC v súlade so SPP OZ Prievidza, uvažuje s nasledovnou plynofikáciou:

Poluvsie, rok 1998; plynofikácia sa uskutoèní cez RS v obci, ktorá sa pripojí na VTL plynovod Nedožery-Nitrianske Pravno

Malinová, rok 1999; obec sa pripojí STL z RS Poluvsie

Nitrianske Rudno, rok 1999; pripojenie RS v obci sa urobí VTL z Diviakov nad Nitricou

Lazany, rok 1999; prípojka pre RS z VTL pri obci Nedožery

Kostolná Ves, Rud. Lehota, Nevidzany, Lieš�any, Dlžín, Seè, rok 1999; obce sa pripoja STL z RS Nitrianske Rudno

Tužina, K¾aèno, rok 1999; prípojka VTL z Nitrianskeho Pravna sa napojí na RS v K¾aène, odkia¾ sa bude STL zásobova� aj Tužina

Horná Ves, Radobica; VTL z obce Os¾any sa pripojí RS v Hornej Vsi, odkia¾ sa na STL napojí tiež Radobica

Šutovce, po roku 2003; STL z Bojníc

Èereòany, po roku 2003; RS sa napojí z VTL Os¾any-Bystrièany

Podhradie, po roku 2003; STL z Lehoty pod Vtáènikom

Èavoj, Temeš, rok 1998-1999; VTL prípojka z Nitrianskeho Pravna do RS Èavoj. Temeš pripojený STL

Chvojnica, rok 1998-1999; RS z uvažovaného VTL Nitrianske Pravno-Èavoj

Valaská Belá, rok 1998-1999; VTL prípojkou z Èavoja sa napojí RS.

Okres Púchov

ÚPN VÚC uvažuje s nasledovným rozvojom:

Plynofikácia Lednickej doliny: Dolná Breznica, Horná Breznica, Zubák, Lednice; akcia zahàòa RS Breznica, Zubák, Lúky

VVTL 63/2 Dulov - Lednické Rovne, rok 1999

Plynofikácia Púchovskej doliny: Mesteèko, Dohòany, Lúky pod Makytou, Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou, Zárieèie, vrátane RS Mesteèko a VVTL prípojky 63/80 do RS, po roku 2000.

Zásobovanie teplom

Územie kraja je v prevažnej miere zásobované teplom z ve¾kých zdrojov, ktoré patria priemyselným podnikom alebo bytovému hospodárstvu. Palivová základòa je prevažne zemný plyn. Vo väèšine tieto zdroje prešli alebo prechádzajú z pevného a tekutého paliva na zemný plyn. V Trenèianskom kraji je prevádzkovaných 352 tepelných zdrojov zásobujúcich bytovokomunálnu sféru.

Z ve¾kých zdrojov prevažne v mestách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve bytového hospodárstva, alebo priemyselných podnikov sa napájajú sústavy centralizovaného zásobovania teplom.

Energetická bilancia v bytovokomunálnej sfére v Trenèianskom kraji za rok 1997

|  | Zdroje tepla |
| --- | --- |
| Okres | Spotreba paliva | Vyrobené teplo | Predané teplo | Poèet zdrojov |
|  | Uhlie | Plyn |
| Byty | Vybavenos� |
|  | (ton) | (tis.m3) | (GJ) | (GJ) | (GJ) | (ks) | (%) |
| Bánovce nad Bebravou | 70 | 10326 | 303148 | 121131 | 32112 | 11 | 3,1 |
| Ilava | 19370 | 43753 | 1570253 | 730958 | 627735 | 30 | 8,5 |
| Myjava | 0 | 8988 | 248962 | 219452 | 0 | 12 | 3,4 |
| Nové Mesto nad Váhom | 282 | 28034 | 842892 | 686789 | 125170 | 24 | 6,8 |
| Partizánske | 109553 | 6933 | 1382275 | 411139 | 960744 | 32 | 9,1 |
| Považská Bystrica | 122437 | 16771 | 1904981 | 460024 | 1106303 | 62 | 17,7 |
| Prievidza | 814750 | 21726 | 7366061 | 249186 | 2972542 | 24 | 6,8 |
| Púchov | 21936 | 40481 | 2045996 | 160147 | 1644937 | 16 | 4,6 |
| Trenèín | 22249 | 351221 | 1939634 | 1073707 | 392923 | 141 | 40,0 |
| Kraj | 1110647 | 528233 | 17604202 | 4112533 | 7862466 | 352 | 100 |

Zdroj:Krajská energetická koncepcia Trenèianskeho kraja (2.etapa KEK 1997)

V roku 1997 v bytovokomunálnej sfére bolo spotrebované 1 110 647 t uhlia a 528 233 tis. m3 zemného plynu na vyrobenie 17 604 202 GJ.

Zásobovanie obcí teplom je zabezpeèené z individuálnych zdrojov na tuhé palivo, zemný plyn a v ojedinelých prípadoch elektrinou. V podhorských obciach sa spa¾uje aj palivové drevo.

Zásobovanie tuhými palivami

Napriek tomu, že v Trenèianskom kraji sa realizuje až 78% celoslovenskej �ažby uhlia, spotrebováva sa tu prevažne èeské hnedé uhlie. Ve¾kých spotrebite¾ov slovenského hnedého uhlia ako aj drobných z najbližšieho okolia zásobujú priamo bane, ostatných predajcovia uhlia, ktorých je nieko¾ko v okrese.

Spotreba tuhých palív v okresoch Trenèianskeho kraja za rok 1997

| Okres | HU Slov. | HU Èes. | ÈU | Koks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Kt) | (Kt) | (Kt) | (Kt) |
| Bánovce nad Bebravou | 25,02 | 23,15 | 0,18 | 0 |
| Ilava | 0 | 5,18 | 17,32 | 0 |
| Myjava | 8,29 | 16,59 | 0,08 | 0,14 |
| Nové Mesto nad Váhom | 0 | 8,40 | 0,16 | 0,20 |
| Partizánske | 12,0 | 90,24 | 0 | 0,20 |
| Považská Bystrica | 0 | 123,59 | 0,42 | 0,15 |
| Prievidza | 2088,0 | 0,20 | 0,13 | 0,60 |
| Púchov | 2,21 | 4,31 | 0,60 | 0,29 |
| Trenèín | 2,30 | 4,27 | 1,09 | 0 |
| Kraj | 2137,82 | 275,93 | 19,98 | 1,58 |

Zdroj:Krajská energetická koncepcia Trenèianskeho kraja (2.etapa KEK 1997)

Nasledovný preh¾ad uvádza najvýznamnejšie zdroje tepla s inštalovaným výkonom nad 5 MW v èlenení pod¾a okresov.

Okres: Bánovce nad Bebravou

| Názov zdroja | Celkový inštalovaný výkon v MW | Druh paliva |
| --- | --- | --- |

Celková spotreba

tis. ton

| mil.m3 |
| --- |
| VAB SIPOX, a.s., Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou | 125,2 |

HU prachové

ZP

18,270

| 6,787 |
| --- |
| MILSY, a.s., Partizánska 224/8, Bánovce nad Bebravou | 7,4 | ZP | 0,862 |

BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, Bánovce nad Bebravou

| Kotolòa Prednádražie, Bánovce nad Bebravou | 6,7 | ZP | 1,096 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZORNICA BANKO FASHION, a.s., Textilná 4, Bánovce nad Bebravou | 16,3 | ZP | 1,310 |
| BEBA INVEST, spol.s r.o., divízia dyháreò, Bánovce nad Bebravou Trenèianska cesta 24, Bánovce nad Bebravou | 9,3 |

HU triedené

drevný odpad

4,606

5,297

BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, Bánovce nad Bebravou

| Kotolòa Stred, Bánovce nad Bebravou | 8,1 | ZP | 1,446 |
| --- | --- | --- | --- |

BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, Bánovce nad Bebravou

| Kotolòa Sever 2, Bánovce nad Bebravou | 8,9 | ZP | 1,408 |
| --- | --- | --- | --- |

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, Bánovce nad Bebravou

| Spalovòa, Školská ul., Bánovce nad Bebravou | - | ZP | 0,001 |
| --- | --- | --- | --- |

BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, Bánovce nad Bebravou

| DTZ Dubnièka, Bánovce nad Bebravou | 17,0 | ZP | 4,846 |
| --- | --- | --- | --- |
| TATRAN UHROVEC, spol. s r.o., M. R. Štefánika 26, Uhrovec | 14,2 |

drevný odpad

¼VO

ZP

0,801

0,272

0,221

Zdroj REZZO I. REZZO II., 31.12.1997

Okres: Ilava

| Názov zdroja | Celkový inštalovaný výkon v MW | Druh paliva |
| --- | --- | --- |

Celková spotreba

TJ/rok

ZÁVODY �AŽKÉHO STROJÁRSTVA, a.s., Dubnica nad Váhom

| Dubnica nad Váhom, závod | 148,1 |
| --- | --- |

ÈU prachové

ZP

16,131

| 18,311 |
| --- |
| ZÁVOD VŠEOBECNÉHO STROJÁRSTVA, Štúrova, Dubnica nad Váhom | 40,0 |

HU prachové

ZP

5,183

| 3,137 |
| --- |
| DOPRASTAV, a.s., odštepný závod Žilina, Jesenského 18, Dubnica nad Váhom | - | ZP | 1,269 |
| POLIKLINIKA, Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou, Ilava | 5,6 | ZP | 1,151 |
| NÁPRAVNOVÝCHOVNÝ ÚSTAV, Ilava | 8,7 | HU triedené | 1,194 |

POVA�SKÉ CEMENTÁRNE, a.s., Ladce

| Považská cementáreò, a.s., ul. J. Krá¾a, Ladce | 13,3 | �VO | 43,818 |
| --- | --- | --- | --- |

Zdroj REZZO I. REZZO II., 31.12.1997

Okres: Myjava

| Názov zdroja | Celkový inštalovaný výkon v MW | Druh paliva |
| --- | --- | --- |

Celková spotreba

| TJ/rok |
| --- |
| BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Družstevná 589/9, Brezová pod Bradlom Záhumie, Brezová pod Bradlom | 6,8 | ZP | 1,233 |
| SIETE, s.r.o., Brezová pod Bradlom | - | ZP | 0,177 |
| BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Družstevná 589/9, Brezová pod Bradlom Sídlisko Sever, Brezová pod Bradlom | 10,0 | ZP | 1,718 |
| ENERGOBLOK, a.s., Brezová pod Bradlom | 20,6 | ZP | 1,922 |
| PFS, a.s., Brezová pod Bradlom | - | ZP | 0,019 |
| MYJAVSKÝ M(SOPRIEMYSEL, a.s., závod Myjava, Simonovièova ul | 6,6 | ZP | 0,880 |
| SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a.s., Myjava | 128,9 |

HU prachové

ZP

24,112

| 0,789 |
| --- |
| NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, Staromyjavská 59, Myjava | 7,8 | ZP | 0,717 |

BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., M. R. Štefánika 506/4, Myjava

| Kotolòa 612, Myjava | 5,7 | ZP | 0,836 |
| --- | --- | --- | --- |

BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., M. R. Štefánika 506/4, Myjava

| Kotolòa K2, Myjava | 8,5 | ZP | 1,383 |
| --- | --- | --- | --- |

BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., M. R. Štefánika 506/4, Myjava

| Dlhé štvrte 2, Myjava | 11,5 | ZP | 1,265 |
| --- | --- | --- | --- |

Zdroj REZZO I. REZZO II., 31.12.1997

Okres: Nové Mesto nad Váhom

| Názov zdroja | Celkový inštalovaný výkon v MW | Druh paliva |
| --- | --- | --- |

Celková spotreba

| TJ/rok |
| --- |
| COCA-COLA AMATIL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, Na Pántoch 1Závod Lúka nad Váhom | 5,8 | HU triedené | 2,640 |

VZT VZDUCHOTECHNIKA, a.s., Nové Mesto nad Váhom

| Závod Nové Mesto nad Váhom | 15,9 |
| --- | --- |

HU triedené

ZP

2,582

0,335

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad V.

| CTZ, Banská ul. 1, Nové Mesto nad Váhom | 49,3 |
| --- | --- |

�VO

ZP

0,227

9,851

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad V.

| Kotolòa, SNP 386, Nové Mesto nad Váhom | 4,4 | ZP | 1,107 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOM CEMENTÁREÒ VÁPENKA WERK 7, s.r.o., Nové Mesto n V. | - | koks | 3,011 |

PALMA-TUMYS, a.s., Raèianska 76, Bratislava

| Malinovského 36, Nové Mesto nad Váhom | 83,0 | ZP | 5,300 |
| --- | --- | --- | --- |

VOJENSKÁ UBYT. A STAV. SPRÁVA, Bratislava

| Vojenský útvar 1890, Nové Mesto nad Váhom | 7,4 | ZP | 1,177 |
| --- | --- | --- | --- |
| MILEX, a.s., Pieš�anská 31, Nové Mesto nad Váhom | 13,3 | ZP | 2,712 |
| JASEK, spol. s r.o., Trenèianska 24, Nové Mesto nad Váhom | 5,6 | ZP | 0,252 |
| CHIRANA-PREMA, a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá | 47,2 | ZP | 6,098 |

MESTO STARÁ TURÁ V ZAST. TURBYT, s.r.o., M. R. Štefánika 380

| Kotolòa, Mýtna 145, Stará Turá | 14,5 | ZP | 3,634 |
| --- | --- | --- | --- |
| HYDROSTAV, a.s., Trenèianske Bohuslavice | 22,9 | ZP | 1,119 |

Zdroj REZZO I. REZZO II., 31.12.1997

Okres: Partizánske

| Názov zdroja | Celkový inštalovaný výkon v MW | Druh paliva |
| --- | --- | --- |

Celková spotreba

| TJ/rok |
| --- |
| KOŽELUŽNE BOŠANY, a.s., Bošany | 93,3 |

ZP prachové

ZP

39,774

0,490

ARTTEP-STAV, a.s., Topo¾èany

| Oba¾ovaèka - Brodzany | - | ZP | 0,075 |
| --- | --- | --- | --- |

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, PARTIZÁNSKE

| Spa¾ovòa odpadu, Partizánske, Nová nemocnica | - | drevný odpad | 0,001 |
| --- | --- | --- | --- |

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE, ul. Nemocnièná 979

| CTZ, Partizánske, Sídlisko Šipok | 34,8 | HU triedené | 6,355 |
| --- | --- | --- | --- |

CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s., Partizánske

| Divízia Cebo Invest | 98,7 | HU prachové | 49,760 |
| --- | --- | --- | --- |

PARTIZÁNSKE STROJÁRNE, a.s.,

| Zlieváreò v areáli Cebo Holding Slovakia, a.s. | - | koks | 0,124 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotolne LUHY (A, B, C, D) | 24.6 | ZP |
|  | Blok kotolne K1 - K11 | 7.99 | ZP |

Zdroj REZZO I. REZZO II., 31.12.1997

Okres: Považská Bystrica

| Názov zdroja | Celkový inštalovaný výkon v MW | Druh paliva |
| --- | --- | --- |

Celková spotreba

| TJ/rok |
| --- |
| NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, Považská Bystrica | 10,4 | ZP | 2,207 |

POV BYT, s.r.o., Kuzmányho 903/3, Považská Bystrica

| Plynová kotolòa, Rozkvet, Považská Bystrica | 34,9 | ZP | 7,005 |
| --- | --- | --- | --- |

POV BYT, s.r.o., Kuzmányho 903/3, Považská Bystrica

| Plynová kotolòa K-1+K3, Sídlisko SNP, Považská Bystrica | 44,8 | ZP | 7,075 |
| --- | --- | --- | --- |

POVAŽSKÉ STROJÁRNE, a.s., Považská Bystrica

| Tepláreò Považských strojární, Považská Bystrica | 282,2 |
| --- | --- |

HU prachové

ZP

122,292

0,445

Zdroj REZZO I. REZZO II., 31.12.1997

Okres: Prievidza

| Názov zdroja | Celkový inštalovaný výkon v MW | Druh paliva |
| --- | --- | --- |

Celková spotreba

| TJ/rok |
| --- |
| KÚPELE BOJNICE, a.s. | 6,6 | ZP | 0,633 |

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, Prievidza

| Nemocnica Bojnice, Nemocnièná 2, Prev. | 10,4 |
| --- | --- |

HU triedené

nafta

2,898

0,002

HBP, a.s. Baòa Cíge¾, odštepný závod

| Baòa Cíge¾, Prievidza | 24,2 | HU triedené | 11,120 |
| --- | --- | --- | --- |
| VEGUM, a.s., Dolné Vestenice | 33,0 | ZP | 5,476 |

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s., Elektrárne Nováky

| Závod Tepláreò, Handlová, Štrajkova 1 | 92,6 |
| --- | --- |

HU prachové

ZP

26,974

10,344

HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a.s., Prievidza

| Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Baòa Handlova | 6 | HU triedené | 1033,022 |
| --- | --- | --- | --- |

OBEC LEHOTA POD VTÁÈNIKOM

| Lehota pod Vtáènikom, Nám. SNP 33/1 | 6,3 | HU triedené | 1,543 |
| --- | --- | --- | --- |

CESTY MOSTY KONŠTRUKCIE, s.r.o., Zvolen,Neresnicka cesta 3

| Zvolen, Neresnicka cesta 3 - obalovacia súprava, Nitrianske Suèany | - | ¼VO | 0,192 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOVACKE CHEMICKÉ ZÁVODY, a.s., Nováky, Štefánikova 1 | 13,3 |

ZP

iné kvapalné palivá

iné plynné palivá

5,962

7,469

| 33,803 |
| --- |
| VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 015, š.p., Nováky | 8,4 | HU triedené | 4,372 |
| TATRA NÁBYTKÁREÒ, a.s., Pravenec | 45,2 |

drevný odpad

ZP

14,752

| 1,588 |
| --- |
| PRIEVIDZSKÁ MLIEKÁREÒ, a.s., Prievidza, J. I. Bajzu 14 | 8,9 | ZP | 0,747 |
| TATRA NÁBYTKÁREÒ, a.s., Prievidza, Športová ul. 23 | 8,4 |

drevný odpad

ZP

0,078

| 0,508 |
| --- |
| NESTLE FOOD, s.r.o., Kosovská cesta 11, Prievidza | 11,9 | HU prachové | 4,824 |
| OBUVNÍCKY ZÁVOD JASPOL., a.s., Prievidza, ul. Priemyselná 2 | 6,2 | ZP | 0,309 |

SLOVASFALT, spol. s r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 61/A

| Prievidza, oba¾ovaèka | - | ¼VO | 0,131 |
| --- | --- | --- | --- |
| STROJÁRNE, a.s., Prievidza, ul. Priemyselná | 12,5 |

HU triedené

drevný odpad

0,615

| 2,363 |
| --- |
| TORRO, s.r.o., Prievidza, Sebedražská cesta | 23,7 | ZP | 1,702 |

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s., Bratislava, Hranièná 12

| Elektrárne Nováky, o.z., Zemianske Kosto¾any | 1648,1 |
| --- | --- |

HU prachové

�VO

2736,122

7,600

Zdroj REZZO I. REZZO II., 31.12.1997

Okres: Púchov

| Názov zdroja | Celkový inštalovaný výkon v MW | Druh paliva |
| --- | --- | --- |

Celková spotreba

| TJ/rok |
| --- |
| BEST, a.s., Beluša, Továrenská 422 | 19,3 | ZP | 1,270 |

CESTNÉ STAVBY, spol. s r.o., Milcova 14, Žilina

| Oba¾ovacia súprava, Beluša | - | ¼VO | 0,145 |
| --- | --- | --- | --- |
| LR CRYSTAL, a.s., Sklárska 117, Lednické Rovne | 18,5 | ZP | 13,405 |

MAKYTA, a.s., Púchov

| Závod Púchov, ul. 1. mája | 11,9 | ZP | 2,591 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYENIT, a.s., Púchov, Trenèianska 452 | 17,8 | HU prachové | 4,686 |
| MATADOR, a.s., Púchov, T. Vansovej 1054/45 | 192,5 |

�VO

ZP

21,427

37,737

Zdroj REZZO I. REZZO II., 31.12.1997

Okres: Trenèín

| Názov zdroja | Celkový inštalovaný výkon v MW | Druh paliva |
| --- | --- | --- |

Celková spotreba

TJ/rok

LUDOPRINT, Trenèianske tlaèiarne, Trenèín

| Prevádzka, Bobot | 7,8 | HU prachové | 1,320 |
| --- | --- | --- | --- |
| CEMMAC, a.s., Horné Srnie | - |

ZP

iné tuhé palivá

1,794

49,142

CESTY NITRA, a.s., Riadite¾stvo, Murgašova ul.

| Oba¾ovaèka, Mníchova Lehota | - | ¼VO | 0,225 |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLOOBAL, a.s., Nádražná ul., Nemšová | 17,8 | ZP | 30,444 |
| POVAŽSKÝ CUKROVAR, a.s., Trenèianska Teplá | 77,0 |

koks

�VO

ZP

0,996

6,220

0,588

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, Trenèianske Teplice

| Kotolòa - Panovce, Trenèianske Teplice | 14,5 | ZP | 1,510 |
| --- | --- | --- | --- |

SLOVENSKÉ LIEÈEBNÉ KÚPELE, Trenèianske Teplice

| Kotolòa, M. R. Štefánika, Trenèianske Teplice | 29,6 | ZP | 4,429 |
| --- | --- | --- | --- |
| OZETA ODEVNÉ ZÁVODY, a.s., Ve¾komoravská 9, Trenèín | 35,6 |

¼VO

ZP

0,009

| 4,615 |
| --- |
| TOS TRENÈÍN, a.s., Súvoz 1, Trenèín | 43,0 | �VO | 5,319 |
| MERINA, a.s., M. R. Štefánika 19, Trenèín | 93,3 |

�VO

ZP

9,574

| 0,220 |
| --- |
| NSP TRENÈÍN, Legionárska 28, Trenèín | 19,9 | ZP | 3,205 |
| TEBYS, spol. s r.o., Centrálna kotolòa - Siho�, Trenèín, Považská 1713 | 17,4 | ZP | 3,825 |
| TEBYS, spol. s r.o., Centrálna kotolòa, Krátka 2412, Trenèín | 14,5 | ZP | 2,369 |
| LETECKÉ OPRAVOVNE, š.p., Legionárska 160, Trenèín | 40,8 |

ZP

iné kvapalné palivá

3,295

| 0,003 |
| --- |
| TEBYS, spol. s r.o., CTZI, Liptovská 2655, Trenèín | 22,0 | ZP | 6,599 |
| TEBYS, spol. s r.o., Nálepkova 1684, Trenèín | 7,6 | ZP | 0,757 |
| TEBYS, spol. s r.o., Kotolòa - Horný Sianec 234, Trenèín | 9,4 | ZP | 0,909 |
| TEBYS, spol. s r.o., Ve¾komoravská 2163, Trenèín | 7,6 | ZP | 1,361 |
| TEBYS, spol. s r.o., Švermova 1630, Trenèín | 5,1 | ZP | 0,844 |
| TEBYS, spol. s r.o., 28. októbra 1173, Trenèín | 6,0 | ZP | 1,446 |
| NAZA, spol. s r.o., Kasárenská 9, Trenèín | 7,8 | ¼VO | 0,464 |

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027, š.p., Trenèín

| Trenèín - Zlatovce | 15,7 | ¼VO | 0,122 |
| --- | --- | --- | --- |
| OLD HEROLD FERM, a.s., Bratislavská 36, Trenèín | 35,6 | ZP | 4,112 |
| CIPRA, s.r.o., Práèovòa a èistiareò, Zlatovská 24, Trenèín | 5,8 | ZP | 0,790 |

Zdroj REZZO I. REZZO II., 31.12.1997

Legenda

ZP - Zemný plyn

Èu - Èierne uhlie

HU - Hnedé uhlie

¼VO - ¼ahký vykurovací olej

�VO - �ažký vykurovací olej

D - Drevo

Z ve¾kých zdrojov, spravidla v mestách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve bytového hospodárstva, alebo priemyselných podnikov, sa napájajú sústavy centrálneho zásobovania teplom.

Obce sa zásobujú z individuálnych zdrojov, alebo z decentralizovaných kotolní, ktoré sú v obciach so zavedenou plynofikáciou na zemný plyn. Inak najèastejšie na pevné alebo tekuté palivo palivo.

V jednotlivých mestách sú z h¾adiska zásobovania teplom nasledovné pomery:

Bánovce nad Bebravou

Mesto sa zásobuje z decentralizovaných zdrojov.

Ilava

Zásobovanie je z decetralizovaných a lokálnych zdrojov

Dubnica nad Váhom

Sústava centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) sa opiera o zdroj Z�S. Ïalej je utvorených viac ostrovných sústav zásobovania teplom napájaných z decetralizovaných zdrojov.

Nová Dubnica

Zásobovania teplom je z decetralizovaných a lokálnych zdrojov na ZP.

Èas� mesta sa napája na tepelný zdroj v Cukrovare Trenèianska Teplá odkia¾ sa privádza teplo tepelným napájaèom.

Myjava

Zásobovanie teplom je z decentralizovaných zdrojov tepla prevažne na báze zemného plynu

Nové Mesto nad Váhom.

V meste sú vybudované dve sústavy CZT a to horúcovodná výhrevòa OPBH prebudovaná z mazutu na zemný plyn a Kotolòa Palma s výkonom 40,0 MW na ZP. V súèasnosti sa realizuje rekonštrukcia centrálneho systému výroby tepla na blokový systém pod¾a obytných súborov.

Stará Turá

Zásobovanie teplom je z decentralizovaných a lokálnych zdrojov tepla prevažne na báze zemného plynu

Partizánske

Zásobovanie teplom je z decentralizovaných a individuálnych zdrojov.

Považská Bystrica

V sídle je vybudovaná horúcovodná sústava so zdrojom tepla v teplárni Považských strojární, ktoré dodávajú teplo jednak pre technologické úèely PS ako aj pre vykurovanie a prípravu TUV v bytovej výstavbe (cca 3200 bytov), vrátane objektov vybavenosti.

Prievidza

Zásobovanie mesta teplom v bytovo-komunálnej sfére je vysokocentralizované. V priemyselnom sektore decentralizované. V meste sú tri základné horúcovodné sústavy CZT so zdrojmi K1, K4 a K6.

èas� tepla sa privádza teplovodom z ENO

Bojnice

Zásobovanie teplom je z decentralizovaných a individuálnych zdrojov.

Handlová

V meste je vybudovaná parná sústava s jedným centrálnym zdrojom tepla - bývalá EHA, prebudovaná na tepelný zdroj. Sústava má 24 výmenníkových staníc (cca 4 100 bytov).

Nováky

Zásobovanie teplom je z decentralizovaných a individuálnych zdrojov. Hlavným zdrojom tepla je tepelný napájaè z ENO 2x600, s výkonom 135 MWTT.

Púchov

V meste je vybudovaná sústava CZT, ktorú zásobuje tepláreò z Gumárni. Ïalej v meste fungujú sústavy na decentralizované zdroje

Trenèín

Sústavy CZT sa opierajú o zdroje OOBPH SIHO� , Kotolòa TOS 35.0 ZP a Kotolòa MERINA.

Nemšová

Zásobovanie je z DZT a lokálnych zdrojov.

Trenèianske Teplice

Èas� výstavby zásobuje tep. zdroj Cukrovar Trenèianska Teplá.

V súlade s “Aktualizovanou energetickou koncepciou SR do roku 2005” (AEK) sa poèíta s výrazným rozvojom plynofikácie.

Konkurenèné prostredie, ktoré už niekde vzniká zo strany dodávate¾ov zemného plynu a elektrickej energie bude pôsobi� na ve¾kovýrobcov, aby znižovali straty pri výrobe a rozvode. K takému stavu bude dochádza� postupne, ako sa bude realizova� reálny vz�ah ceny energie za úžitkovú hodnotu.

Obnovite¾né zdroje energie.

Od¾ahlé èasti kraja, menovite menšie obce a kopanice, kde  z ekonomických dôvodov nie je možné zavies� zemný plyn, má perspektívu moderného zásobovania teplom využívaním obnovite¾ných zdrojov ako drevný odpad, slama, využívanie bioplynu a pod.

Vyššie využitie obnovite¾ných a druhotných zdrojov energie patrí k hlavným cie¾om energetickej politiky.

Pre územie kopaníc, vzh¾adom na vysokú finanènú nároènos� a nerentabilnos� plynofikácie je vhodné využíva� obnovite¾né zdroje energie:

Lesnú biomasu: Vývoj roènej produkcie využite¾ných množstiev lesnej biomasy vhodnej na energetické úèely (štiepky, kusové odpady a piliny z malých drevospracujúcich prevádzok, tenèina a hrubina po �ažbe v porastoch, odpady z manipulácie v lesných skladoch, pne a korene po celoplošnej príprave pôdy) do roku 2010 bude závislý na výške roèných �ažieb, orientácii drevospracujúceho priemyslu a zmenách cien sortimentov dreva.

Ïalším potenciálnym palivovým zdrojom sú tzv. energetické lesy s rubnou dobou 3 až 5 rokov. Pod¾a súèasných poznatkov možno na Slovensku založi� do roku 2005 až 25 000 ha energetických lesov, èím sa pri vynaložení 96 TJ energie získa palivo s energetickou hodnotou 5 100 TJ a z neho následne vyprodukuje 4 128 TJ energie.

Na základe analýzy vypracovanej v rámci KEK je najrožšírenejšie spa¾ovanie drevného odpadu v drevárskych a nábytkárskych závodoch (Tatra nábytok Pravenec, BEBA s.r.o. Bánovce nad Bebravou, Tatran s.r.o. Uhrovec)

Biomasu v po¾nohospodárstve: U slamy a po¾nohospodárskeho odpadu je základným problémom vybilancovanie disponibilného množstva.

Na území kraja sa rozbiehajú aktivity zamerané na možnosti využitia nízkopotenciálnych geotermálnych vôd a realizaèné projekty malých zdrojov v lokalitách Bojnice, Bánovce nad Bebravou a pod. Geotermálna energia sa využíva na rekreaèné úèely na ohrev bazénovej vody v obci Bystrièany, miestna èas� Chalmová a v Bánovciach nad Bebravou.

Na základe analýzy vypracovanej v rámci KEK je najrozšírenejšie spa¾ovanie drevného odpadu v drevárskych a nábytkárskych závodoch (Tatra nábytok Pravenec, BEBA s.r.o. Bánovce nad Bebravou, Tatran s.r.o. Uhrovec).

Výroba bioplynu je na území Trenèianskeho kraja realizovaná len v ÈOV. V súèasnosti zabezpeèuje výrobu bioplynu 11 ÈOV, z toho v 5-tich je spa¾ovaný v kogeneraèných jednotkách, z ktorých sa èiastoène kryje vlastná spotreba tepla a elektriny. V 6-tich ÈOV sa vyrobený bioplyn zatia¾ energeticky nevyužíva a vypúš�a sa do ovzdušia.

Návrh

V súèasnosti sa spracováva štúdia tepelného napájaèa ENO - Partizánske,Topo¾èany, Bánovce nad Bebravou, v rámci ktorej bude posúdená efektívnos�, ako aj realizovate¾nos� stavby tepelného napájaèa, resp. dodávok tepla z ENO do uvedených miest. Na základe záverov štúdie bude možné rozhodnú� o zabezpeèení dodávok tepla pre uvedené mestá s tým, že štúdiu bude možné zapracova� do energetickej koncepcie kraja, ktorá sa v súèasnosti pripravuje.

Ako ve¾mi naliehavá sa javí výstavba nového zdroja tepla pre Handlovú, kde je nutná náhrada za dožitú uholnú výhrevòu. Predpokladá sa palivo zemný plyn a využitie kogenerácie.

V etape po roku 2005 sa uvažuje s plynofikáciou centrálnych zdrojov tepla v mestách Prievidza, Bojnice, Handlová, Nováky, Považská Bystrica.

Potreba tepla pre bytový fond a obèiansku vybavenos�

Uvažuje sa 8,1 KW/b.j., vrátane vybavenosti a doba využitia 2 120 hod., èo èiní 61,5 GJ/rok/b.j.

| Okres | 2005 | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | b.j. | MW | TJ/rok | b.j. | MW | TJ/rok |
| Bánovce nad Bebravou | 1560 | 12,6 | 95,9 | 1530 | 12,4 | 94,1 |
| Ilava | 2196 | 17,8 | 135,0 | 1340 | 10,9 | 82,4 |
| Myjava | 631 | 5,10 | 38,8 | 1170 | 9,5 | 71,9 |
| Nové Mesto nad Váhom | 2131 | 17,30 | 131,1 | 2350 | 19,0 | 144,5 |
| Partizánske | 1802 | 14,6 | 110,8 | 1660 | 13,4 | 102,1 |
| Považská Bystrica | 2977 | 24,1 | 183,1 | 1810 | 14,7 | 111,3 |
| Prievidza | 5434 | 44,0 | 334,2 | 3190 | 25,8 | 196,2 |
| Púchov | 2131 | 17,3 | 131,1 | 1400 | 11,3 | 86,1 |
| Trenèín | 5526 | 44,8 | 339,8 | 4050 | 32,8 | 249,1 |
| Kraj | 24388 | 19,8 | 1499,9 | 18500 | 149,9 | 1137,8 |

Problematika kogeneraènýc zdrojov(PPC)

Trenèianský kraj má vysoké nároky na teplo, ktoré sa najèastejšie zabezpeèujú zdrojmi na výrobu tepla. Zdroje elektrickej energie má kraj prakticky len vo vodných elektráròach a teda je odkázaný na dovoz elektrickej energie. Z tohoto h¾adiska je vhodné rieši� zdroje tepla pri výstavbe nových alebo rekonštrukcii existujúcich pomocou PPC (kogenerácia). Takto by sa mala rieši� problematika zásobovania kraja elektrickou energiou najmä vo väèších mestách.

Problematiku je potrebné spracova� v rámci regionálneho energetického generelu.

Produktovody

Pod¾a všeobecných informácií územím kraja vedú produktovody, ktoré sú v správe organizácie Slovenské produktovody, a.s. Nitra, K¾aèany.

Obmedzujúce podmienky - limity

Energetické zariadenia je potrebné považova� od vyššieho stupòa za konštanty v území a rešpektova� ochranné pásma, ktoré sú nasledovné:

400 kV - 25 m od krajného vodièa, èím vzniká koridor široký pod¾a konštrukcie stožiara 
60 - 74 m

110 kV - 25 m od krajného vodièa, koridor 37 - 39 m

VVTL plynovody do DN 500 : 50 - 150 m pod¾a charakteru objektu

do DN 700: 90-180 m "

VTL plynovody do DN 300: 20 m

VVTL stanice : 20 m

VTL stanice : 10 m

Prekládka vedení v prípade rozvojových zámerov na území, ktorým prechádzajú energovody je prakticky možná len pre kratšie úseky a to u VTL a nižšie. Pre elektrické vedenia len do napätia 110 KV.

Použité podklady

Infraštrukturálne projekty

Tepelný atlas

Energetická koncepcia SR

Stratégia priestorového rozvoja a usporiadania Slovenska (SPRUS)

Telekomunikácie a pošta

Telekomunikácie

V zmysle dvojstupòového èlenenia telekomunikaènej siete pokrývajú teritórium Trenèianskeho kraja nasledovné primárne oblasti (PO) s napojením na príslušne sekundárne centrá (SC)

| Primárna oblas� | Sekundárne centrá |
| --- | --- |
| Pov. Bystrica | Žilina |
| Prievidza | B. Bystrica |
| Trenèín | Bratislava |
| Topo¾èany | Bratislava |
| Senica | Bratislava |

Trnava (pre MTO Modrovka v okr. N. M. n/V.)

Telekomunikaèný systém je pripojený na medzinárodné telefónne ústredne Bratislava a Banská Bystrica (pod¾a prevádzkových pomerov)

Väzbu jednotlivých okresov na primárne oblasti (PO) a uzlové telefónne obvody (UTO) ukazuje nasledovný preh¾ad:

| Okres | Primárna oblas� | UTO |
| --- | --- | --- |
| BN | Topo¾èany | Bánovce n/B |
| IL | Pov. Bystrica | Dubnica n/V |
| MY | Senica | Senica |
| Trenèín | N. Mesto n/V |
|  | NM | Trenèín | N. Mesto n/V |
| Trnava | Pieš�any |
|  | PE | Topo¾èany | Bánovce n/B |
| Topo¾èany | Topo¾èany |
|  | PB | Pov. Bystrica | Pov. Bystrica |
| PD | Prievidza | Prievidza |
| PU | Púchov | Púchov |
| TN | Trenèín | Trenèín |

Miestne telefónne obvody (MTO) sa napájajú na UTO pod¾a spádu.

V kraji prebieha modernizácia telekomunikaènej siete (digitalizácia), ktorá je bez ïalších nárokov na priestory, lebo sa uplatòujú prvky, ktoré nezvyšujú nároky na miesto ani pri výraznom zvyšovaní kapacity. Pre �ažko dostupné oblasti, kde je problematická výstavba klasických metalických sieti, sa využíva rádiový úèastnícky systém.

Z poh¾adu riešenia ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja sú zoh¾adnené uvažované zariadenia a vytvorené územné predpoklady pre ich realizáciu a ïalší rozvoj v súlade s materiálom „Telekomunikaèná politika (Projekt rozvoja telekomunikácií do roku 2000)“. Tento materiál bol schválený vládou SR uzn. è. 981/1995 a predstavuje zásadný dokument štátnej telekomunikaènej politiky a nadväzuje na „Koncepciu rozvoja spojov do roku 2000“.

Priority rozvoja telekomunikaèného sektora sú:

úprava legislatívy

liberalizácia telekomunikaèných služieb

regulaèný rámec

transformácia telekomunikaèného operátora

urýchlenie technického rozvoja

Všetky vyššie uvedené zámery sú v súlade s trendom EÚ a zabezpeèujú riešenie povinností SR v oblasti telekomunikácií vyplývajúce z Asociaènej dohody.

V rámci zabezpeèovania telekomunikaènej politiky v uvedenej oblasti je vypracovaný dokument MDPT „Liberalizácia telekomunikaèného sektora v SR“. Princípom liberalizácie je zámer od roku 1996 vytvori� liberalizovaný telekomunikaèný trh pre všetky telekomunikaèné služby okrem základnej hlasovej služby. Liberalizácia základnej hlasovej služby bude pripravovaná v súlade s trendom krajín EÚ do roku 2003.

Termínom telekomunikácie sa oznaèujú technické prostriedky, ktoré riadia telekomunikaèné organizácie, pomocou ktorých sa zabezpeèujú telekomunikaèné služby.

Na realizáciu týchto prostriedkov vplýva v súèasnosti nové územné èlenenie telefónnej siete spojené s tvorbou digitálnej telefónnej siete. Nové digitálne èlenenie telefónnej siete bude dvojstupòové (primárna oblas�, sekundárna oblas� - primárna oblas� je nižšou územnou jednotkou).

Prechod na dvojúrovòovú digitálnu sie� z doterajšej trojúrovòovej analógovej siete predpokladá digitalizáciu transportnej siete, èo znamená digitalizáciu koaxiálnych káblov, symetrických káblov a rádioreleových trás, ako aj vybudovanie kostry optických káblov a optické káble na nižšej úrovni pre primárne obvody. Priame alebo nepriame medzinárodné prepojenie zabezpeèuje medzinárodná ústredòa v Bratislave a medzinárodná ústredòa v Banskej Bystrici s takými kapacitami, aby sa ústredne mohli navzájom zálohova�.

Slovenské telekomunikácie, š.p. sú najväèším poskytovate¾om telekomunikaèných služieb v Slovenskej republike. Vlastnia a prevádzkujú telekomunikaènú sie� pokrývajúcu celú krajinu. Poskytujú miestne, medzimestské a medzinárodné telefónne služby, služby prenájmu okruhov, dátových sietí, telexové a telegrafické služby, distribúciu a šírenie rozhlasového a televízneho signálu a ïalšie telekomunikaèné služby.

Z poh¾adu prognózy rozvoja Trenèianskeho kraja je v ÚPN VÚC potrebné uvies�, že Slovenské telekomunikácie, š.p. dobudujú v tomto èasovom horizonte sie� DOK a OOK prislúchajúcich tomuto kraju. Snahou Slovenských telekomunikácií, š.p. už v najbližšom období je vybudova� takú telekomunikaènú infraštruktúru, na takej technologickej báze, aby bolo možné vèas a v po-žadovanej kvalite uspokoji� požiadavky zákazníkov na rôzne druhy služieb.

Za rozhodujúcu úlohu možno považova� pokraèovanie v digitalizácii miestnych ústrední tak, aby okolo roku 2003 bola dosiahnutá ich 100 %-ná digitalizácia.

Dominantným zdrojom príjmov Slovenských telekomunikácií, š.p. je telefónna služba, ktorá predstavuje 80 % tržieb. V roku 1996 dosiahol poèet zákazníkov telefónnej služby hodnotu 1 246 471, z èoho 26 % sú podnikate¾skí zákazníci a 74 % bytoví zákazníci. Hustota telefonizácie týmto prekroèila úroveò 23 hlavných telefónnych staníc na 100 obyvate¾ov. Saturácia trhu v základnej telefónnej službe sa predpokladá až o nieko¾ko rokov. V blízkej budúcnosti sa oèakáva vstup strategického partnera, od ktorého sa okrem kapitálovej injekcie oèakáva tiež poskytnutie odborných, riadiacich a technických znalostí na zvýšenie efektívnosti podniku.

Pod¾a správy Štatistického úradu SR o situácii v odvetví spojov za prvý štvr�rok roku 1998 sa vytvorila pridaná hodnota v sume 3,2 miliardy korún, z èoho až 77,9 % pripadá práve na telekomunikaènú èinnos� - telekomunikácie, rádiokomunikácie. Ak sa toto èíslo porovná s minuloroènými výsledkami za rovnaké obdobie, potom sa zistí že je vyššie o 27,3 %, pri tempe rastu telekomunikaènej èinnosti o 32,1 %.

Celkový poèet telefónnych staníc sa zvýšil oproti I. štvr�roku 1995 o 35,9 % na 1 mil. 649 tis., pri raste poètu hlavných telefónnych staníc o 40 % na 1 mil. 156 tis. Z toho sa poèet bytových staníc zvýšil na 852 tis. - o 39,4 %.

V prevádzke bolo viac ako 15 600 mobilných telefónov, ktoré zaznamenali aj najprudkejší rozvoj - zvýšenie ich poètu až o 101,4 %. Prudký nárast zaznamenávajú aj telefaxy, ktorých poèet vzrástol o 47 900 (rast o 45,6 %). Napriek tomu, že poèet nevybavených telefónnych staníc je oproti rovnakému obdobiu minulého roku nižší o 19,1 %, ešte stále na telefón èaká viac ako 164 tis. žiadate¾ov.

Na Slovensku poskytujú služby GSM dvaja prevádzkovatelia, EuroTel Bratislava, a.s. a Globtel GSM, a.s. Obe siete zaèali prevádzku sietí v prvých mesiacoch 1997 a v súèasnosti pokrývajú územie s viac ako 60 % populácie (30 % územia SR). Globtel plánuje do konca roka 1997 vybudova� vyše 600 základòových staníc BTS pokrývajúcich územie s 91 % obyvate¾stva, resp. 75 % územia SR do konca roka 1997. V polovici júla 1997 bolo pokryté územie, na ktorom žije 58 % obyvate¾stva.

Slovenské telekomunikácie poskytujú prostredníctvom svojich sietí aj služby prenosu a distribúcie rozhlasového a televízneho signálu pre rastúci poèet súkromných rozhlasových a televíznych staníc. Táto služba je v SR liberalizovaná a Slovenské telekomunikácie majú v jej poskytovaní dominantné postavenie. V rokoch 1995, 1996 pribudli k dvom kanálom verejnoprávnej televízie ïalšie dve súkromné televízne stanice. Jedna z nich vysiela prostredníctvom satelitu. Slovenské telekomunikácie poskytujú nasledovné rádiokomunikaèné služby:

lokálne, regionálne, celoštátne a zahranièné šírenie rozhlasového signálu v pásme KV, SV a VKV

lokálne, regionálne a celoplošné šírenie televízneho signálu

prenos modulácie rozhlasového a televízneho signálu prostredníctvom rádioreléových spojov

prenos doplnkových informácií systémom RDS vysielaèmi FM v pásme VKV II

prenos informácií systémom teletex v televíznom vysielaní

vnútroštátne mobilné prenosy pre rozhlasové a televízne vysielanie

prenos analógových a digitálnych telefónnych signálov, dátových kanálov a iných služieb prostrednítvom rádioreléových spojov

údržba technológie VSAT

iné.

Pokrytie územia SR rozhlasovým signálom

Program S1 v pásme VKV I	63,0 %

Program S1 v pásme VKV II	0,8 %

Program S2 v pásme VKV I	61,0 %

Program S2 v pásme VKV II	34,3 %

Program S3 v pásme VKV II	60,0 %

Pokrytie územia televíznym signálom - v % plochy územia SR

Prevádzkovatelia zo zákona

Program STV 1	97,3 %

Program STV 2	89,4 %

Držitelia licencií

VTV	satelit

Markíza	50,0 %

Z h¾adiska navrhovaného rozvoja telekomunikaèných služieb v súlade so zámermi „Telekomuni-kaèného projektu“ možno považova� do roku 2000:

dosiahnu� obdobnú úroveò v kvantitatívnych aj kvalitatívnych telekomunikaèných ukazovate-¾och akú v súèasnosti dosahujú niektoré krajiny EÚ (Španielsko, Portugalsko, Grécko, Írsko)

dosiahnu� úroveò základných telekomunikaèných služieb, ktorá pokryje uspokojenie požiada-viek zákazníkov nasledovne:

zriadenie bytových staníc v rozsahu 95 % do 6 mesiacov od podania požiadavky, ostatné do 1 roka

zriadenie podnikate¾ských staníc v rozsahu 95 % do 1 mesiaca od podania požiadavky, ostatné do 6 mesiacov.

Stanovené ciele v oblasti rozvoja telekomunikaènej siete:

moderná transportná sie� (1997-2005)

celoštátne pokrytie digitálnymi spojovacími systémami (2000)

celoplošne implementova� sie� signalizácie è. 7 (1999)

zavádzanie najnovších technológií (napr. ATM - 2000)

modernizácia prístupových sietí (1996-2000)

urýchlený rozvoj pozemných rádiokomunikaèných sietí

vybudovanie infraštruktúry pre satelitné komunikácie (1998)

vybudovanie informaènej siete podniku (1997).

Ciele pre oblas� rozvoja telekomunikaèných služieb:

extenzívny rozvoj základnej telefónnej služby (v roku 2000 dosiahnu� hustotu telefonizácie 35 HTS na 100 obyv.)

odbúranie statových služieb (2000)

implementácia multimediálnych služieb (2000)

služby ISDN a IN (2000).

Ciele pre oblas� skvalitòovania služieb a zákazníckej orientácie:

vybudovanie moderného jednotného zákazníckeho systému (1998)

poskytovanie kvalitných služieb

segmentácia trhu (2000).

V rámci Telekomunikaèného projektu II je pozornos� zameraná taktiež na rádiokomunikácie:

výstavbu a obnovu vysielaèov a prevádzaèov

výstavbu siete vysielaèov VKV II

výstavbu pozemnej stanice pre satelitné vysielanie

vybudovanie tretieho TV okruhu.

Všetky zámery sú podrobnejšie rozpracované v dokumente „Telekomunikaèný projekt II. a Tele-komunikaèná politika SR do roku 2000“. Urèenie priorít rozvoja telekomunikaèného sektoru do roku 2000, stanovenie trendu realizácie telekomunikaènej politiky SR vo všetkých prioritných oblastiach, rozhodnutie o postavení súèasného monopolného operátora a vstup strategického partnera do tohto telekomunikaèného podniku patrí medzi najdôležitejšie rozhodnutia vlády v súèasnej dynamickej epoche rozvoja telekomunikácií a informatiky. Tieto rozhodnutia budú významne ovplyvòova� nielen úroveò telekomunikaènej infraštruktúry na Slovensku, ale sa tiež premietnu v rozvoji telekomunikácií Trenèianskeho kraja.

Pošta

Rozvoj a prevádzku 179 pôšt v Trenèianskom kraji riadi Západoslovenské riadite¾stvo pôšt Bratislava a èiastoène Stredoslovenské riadite¾stvo pôšt Banská Bystrica.

Západoslovenskému riadite¾stvu pôšt Bratislava organizaène podliehajú strediská poštovej prevádzky (SPP) Trenèín, Topo¾èany a Senica. Stredoslovenskému riadite¾stvu pôšt Banská Bystrica podliehajú SPP Považská Bystrica a Prievidza. Tieto Strediská poštovej prevádzky  zabezpeèujú èinnos� pošty po organizaènej a hospodárskej stránke v novovytvorených okresoch takto:

SPP Trenèín zabezpeèuje okresy Trenèín, Nové Mesto nad Váhom a èiastoène Myjavu

SPP Topo¾èany zabezpeèuje okresy Topo¾èany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske

SPP Senica zabezpeèuje okresy Senica a èiastoène Myjavu

SPP Považská Bystrica zabezpeèuje okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava

SPP Prievidza zabezpeèuje okres Prievidza

Uvedené organizaèné èlenenie je prispôsobené poštovej prepravnej sieti a jej technológii. Hustota poštovej siete v Trenèianskom kraji je daná poètom obyvate¾ov na 1 poštu, ktorá je 3409 obyvate¾ov.

Najväèšie pošty v kraji sú Trenèín 1, Považská Bystrica 1, kde je najväèšia intenzita prevádzky a záujem o poštovú službu.

Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb bude Slovenská pošta š.p. v Trenèianskom kraji realizova� na základe vypracovaných rozvojových programov, pod¾a Projektu rozvoja poštovej služby do roku 2000 ako aj rozvojových zámerov do ïalších rokov.

Rozvojové ciele do roku 2002

rekonštruova� 35 pôšt a zmodernizova� ich vybavenos�

dokonèi� univerzálnu automatizáciu poštových operácií na 18 poštách v kraji

pripravi� pripojenie okresných a poverených pôšt v kraji na základnú sie� pre vybudovanie informaèného systému Slovenskej pošty.

Rozvojové cie¾e do roku 2010

zavie� službu Track and Trace (sledovanie zásielok)

dobudova� automatizáciu poštových operácií na všetkých poštách v kraji

dokonèi� pripojenie všetkých pôšt v kraji na základnú sie� informatiky

zavies� službu hybridnej pošty

rozšírenie ponuky bankových služieb s využitím automatizácie pôšt

Rozvojové ciele vo výh¾ade do roku 2014

vybudova� elektronickú poštu

zavies� nové služby typu "home shoping" (predaj do domácnosti)

Komplexné hodnotenie navrhnutého riešenia,
najmä environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov

Komplexné vyhodnotenie kvality životného prostredia

V súlade s cie¾mi územného plánovania v zmysle stavebného zákona ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja utvára predpoklady na zabezpeèenie trvalého súladu všetkých prírodných, civilizaèných a kultúrnych hodnôt v území, najmä so zrete¾om na starostlivos� o životné prostredie a ochranu jeho hlavných zložiek - pôdy, vody a ovzdušia.

ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja zoh¾adòuje zásady rozvoja obsiahnuté v Koncepcii starostlivosti o životné prostredie okresov,v Národnom a Krajskom environmentálnom akènom programe (1997) a v environmentálnych akèných programoch jednotlivých okresov.

Návrh ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja vychádza podobne ako predchádzajúce uvedené dokumenty zo Stratégie, zásad a priorít štátnej environmentálnej politiky, ktoré boli schválené uznesením vlády SR è. 619/93 a uznesením NR SR  è. 339/93, ktoré boli rozpracované v priebehu rokov 1994 a 1995 na podmienky vtedajších okresov a boli orientované na:

zníženie negatívneho dopadu zneèisteného a poškodeného životného prostredia na vek a zdravie obyvate¾stva

zabránenie ïalšieho vzniku nežiadúcich zmien ekosystémov, devastaèných procesov a javov v krajine

zamedzenie rastu environmentálnej zadåženosti a zabezpeèenie jej znižovania

zvýšenie podielu zneèis�ovate¾ov a poškodzovate¾ov životného prostredia, na zlepšenie jeho stavu a zainteresovanos� podnikate¾ských subjektov na výrobe a službách zameraných na starostlivos� o životné prostredie

utváranie podmienok pre transformáciu hospodárstva z vysoko energeticky a surovinovo nároènej štruktúry na štruktúru s úsporou a racionálnejším využitím energie a surovín, s vyšším podielom spracovania a finalizácie, s uplatnením dekontaminaèných postupov a moderných environmentálne vhodných technológií, so zavedením dopravy spåòajúcej environmentálne požiadavky, s bezpeèným skladovaním materiálov, predåžením ich životnosti a ich opätovným využívaním

širšie uplatnenie energie z netradièných zdrojov (slneènej, veternej, geotermálnej, ...), šetrné využívanie prírodných zdrojov, biologizáciu po¾nohospodárstva, revitalizáciu poškodených lesov a zdevastovaných území, ozelenenie a optimálne usporiadanie a využívanie krajiny

zvýšenie environmentálneho vedomia obyvate¾stva, s dôrazom na podnikate¾skú sféru a mládež, jeho informovanosti o stave životného prostredia, o možnostiach, príprave a realizácii opatrení na jeho zlepšenie

dôsledné uplatòovanie a dodržiavanie predpisov, prehåbenie spolupráce v ochrane a tvorbe životného prostredia a v procese dosiahnutia trvale udržate¾ného rozvoja.

Konkretizáciu opatrení na dosiahnutie cie¾ov Stratégie podrobnejšie uviedol Národný environmentálny akèný program a následne Krajský environmentálny akèný program.

Tieto dokumenty zodpovedajú AGENDE 21, vývoju vo svete a vychádzajú z princípov trvalo udržate¾ného rozvoja.

Trvalo udržate¾ný rozvoj sa chápe ako rozvoj, ktorý uspokojuje potreby prítomnosti bez toho, aby oslaboval možnosti budúcich generácií napåòa� ich vlastné potreby, a to z h¾adiska potrieb ekonomických, sociálnych a environmentálnych. Životné prostredie pri napåòaní princípov trvalo udržate¾ného rozvoja nie je iba rešpektované, ale jeho ochrana je samozrejmou súèas�ou všetkých oblastí života spoloènosti a súèasne je ukazovate¾om jej úspešnosti.

Za vybrané kritériá trvalej udržate¾nosti pre ÚPN VÚC možno považova� (Martiš a kol. 1995):

obnovenie systému ekologickej stability krajiny, ktorý zabezpeèuje jej väèšiu odolnos� voèi nepriaznivým vonkajším vplyvom (a tým zároveò i vyššiu prirodzenú odolnos�) a umožòuje zachovanie genofondu živých organizmov

racionálne èerpanie prírodných zdrojov a zabezpeèenie rekultivácie miest �ažby neobnovite¾ných zdrojov, resp. reprodukciu obnovite¾ných zdrojov

optimalizácia vodného režimu krajiny, starostlivos� o vodné zdroje

ekologické po¾nohospodárstvo a lesníctvo s využitím alternatívnych technológií

optimalizácia zásahov do vo¾nej krajiny pri výstavbe komunikácií, vodných diel, melioráciách a priemyselnej výstavbe a pod.

optimálna urbanizácia krajiny a vytváranie kvalitného a esteticky hodnotného sídelného, obytného a pracovného prostredia

vytváranie miestnych, relatívne uzatvorených cyklov výroby a spotreby, umožòujúcich èo najdokonalejšie využitie hmotných, energetických i informaèných vstupov a tým i minimalizáciu dopravných nákladov a negatívnych vplyvov na životné prostredie regiónu

ekologicky únosná lokalizácia tých výrob ohrozujúcich prostredie, ktoré nebude možné zruši�, ïalej lokalizácia centier zneškodòovania nebezpeèných odpadov, spa¾ovní, riadených skládok, závodov na spracovanie odpadov a pod.

podstatne dokonalejšia ochrana prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok, zahròujúca aj racionálne riadenie chránených krajinných oblastí.

Z h¾adiska súèasného hodnotenia kvality životného prostredia Trenèianskeho kraja možno konštatova�, že je ve¾mi rôznorodé.

Východná èas� územia predstavuje územie Hornej Nitry, ktoré patrí medzi 9 zdravotne závadných a ohrozených oblastí. Oblas� je za�ažená najmä èinnos�ou energetického, chemického priemyslu a baníctva.

Západná èas� riešeného územia (okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenèín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica) a stredná èas� je zasiahnutá menej, najmä územie jednotlivých pohorí dotknutého územia. V horšej situácii je údolná niva Váhu, v ktorej sa koncentruje sídelná štruktúra, priemysel a hlavné trasy dopravnej a technickej infraštruktúry.

Najvýznamnejšiu èas� environmentálnej zá�aže predstavuje zneèistené ovzdušie, najmä exhaláty z priemyselnej výroby. Zneèistené ovzdušie je potencionálne najzávažnejšou krátko až strednodobou hrozbou pre zdravie obyvate¾stva. Rieka Váh už priteká na územie Trenèianskeho kraja znaène zneèistená, kde ve¾ká koncentrácia sídiel, intenzívna po¾nohospodárska výroba, rozvinutý priemysel a na druhej strane nezabezpeèené èistenie odpadových vôd má za dôsledok, že aj na území kraja dochádza k zhoršeniu kvality vody. Podobne aj rieky Nitra, Vlára, Myjava a Bebrava sú pomerne zneèistené.

Podrobné hodnotenie jednotlivých zložiek životného prostredia je uvedené v kapitole životného prostredia.

Komplexné hodnotenie navrhnutého riešenia, najmä ekologických dôsledkov

ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja, z h¾adiska ekologického hodnotenia vychádza zo zásady, že cie¾om jeho návrhu nie je len návrh opatrení na zlepšenie súèasného stavu jednotlivých zložiek životného prostredia, ktoré je aj predmetom koncepcie ochrany životného prostredia, environmentálnych akèných programov, ale že predovšetkým riešenie jednotlivých koncepèných navrhovaných zámerov, rozvoja jednotlivých funkèných zložiek musí by� navrhované z poh¾adu minimalizácie ekologických dôsledkov.

Vzh¾adom na to, že mnohé navrhované koncepèné zámery vychádzajú z plnenia medzinárodných dohovorov a celoštátnych koncepcií je potrebné, aby pri ich následnej realizácii boli aj realizované potrebné opatrenia na odstránenie prípadných nežiaducich následkov.

V rámci spracovania predchádzajúcich etáp ÚPN VÚC, a to urbanistických štúdií pre ÚPN VÚC jednotlivých regiónov, t.j. regiónu Trenèín, okresu Prievidza, okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava, regiónu Topo¾èany, prípadne konceptu riešenia ÚPN VÚC regiónu Senica boli tieto posudzované v súlade s ust. § 35 zákona NR SR è. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z h¾adiska ich predpokladaných vplyvov na životné prostredie a návrhu opatrení na vylúèenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov.

ÚPN VÚC vychádza zo stanovísk environmentálneho hodnotenia a z h¾adiska miery poznania možných dopadov jednotlivých navrhovaných koncepèných zámerov.

ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja

hodnotí súèasný stav kvality prostredia a na základe zhodnotenia existujúcich stretov a problémov (etapa prieskumov a rozborov spracovaných pre ÚPN VÚC jednotlivých príslušných regiónov, týkajúcich sa Trenèianskeho kraja) navrhuje príslušné opatrenia, ktoré je potrebné vykona� na elimináciu negatívnych dopadov

navrhuje jednotlivé rozvojové zámery so zrete¾om na zachovanie trvalo udržate¾ného života, prípadne navrhuje príslušné opatrenia, ktoré by zamedzili už v tejto etape prípravy zámeru poškodeniu jednotlivých zložiek životného prostredia.

Tvorba životného prostredia Trenèianskeho kraja sa v ïalšom období musí odvíja� od princípov prijatých medzinárodných dohôd, hovoriacich o znižovaní za�ažovania prírodného prostredia emisnými látkami, zachovávania fauny a flóry, ich druhovosti a pod., a to všetko v intenciách princípov trvalo udržate¾ného rozvoja. ÚPN VÚC v plnej miere rešpektuje zásady ochrany prírody. Odporúèa vytvára� základnú kostru ekologickej stability, navrhuje konkrétne druhy a typy jednotlivých prvkov územného systému ekologickej stability, ako aj technické opatrenia na elimináciu negatívnych dôsledkov na prírodné prostredie vyplývajúce z rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry. V ïalších konkrétnych úvahách bude potrebné všetky ïalšie otázky rozvoja aktivít rieši� v súlade s platnými právnymi predpismi, zabepeèujúcimi tvorbu kvalitného životného prostredia.

Územný rozvoj kraja sa navrhuje realizova� komplexne so zoh¾adnením všetkých známych skutoèností ovplyvòujúcich kvalitu životného a sídelného prostredia jeho obyvate¾ov. V návrhu územného rozvoja a využívania územia kraja sa zoh¾adnili hlavné priority, zásady a ciele štátnej environmentálnej politiky.

V návrhu riešenia rozvoja a využívania územia regiónu sú zosúladené a prehodnotené parciálne územné a vecné problémy stavu životného prostredia a jeho zložiek, vz�ahujúcich sa ku  konkrétne vymedzujúcim priestorom v rámci kraja.

Do záväznej èasti územného plánu - regulatívov územného plánu sú premietnuté myšlienky z „Národného environmentálneho akèného programu“ (NEAP), ako i z „Krajského environmentálneho akèného programu“ (KEAP), ktoré sú relevantné pre rozvoj územia a vz�ahujú sa k územiu kraja. Dôsledky týchto opatrení sú zosúladené s celkovými tendenciami rozvoja územia s prihliadnutím na plnenie programových cie¾ov dokumentu „Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politky“.

Komplexné riešenie vyžaduje okrem základných územnoplánovacích opatrení najmä konkrétne opatrenia vo všetkých hospodárskych odvetviach, prièom za prvoradé treba považova� realizáciu nápravných opatrení, smerujúcich k zmierneniu a postupnej eliminácii súèasných negatívnych environmentálnych javov a trendov.

Objektívne je kvalita životného prostredia determinovaná celkovou úrovòou spoloènosti, stavom národného hospodárstva, materiálno-technickou základòou výrobných procesov, progresivitou a kvalitou technológií, ako aj investiènými možnos�ami do opatrení na ochranu životného prostredia. Technológiu jednotlivých výrob a rozširovanie prepravy tovaru je potrebné v ïa¾šom odbobí orientova� tak, aby bol zabezpeèený  trvalo udržate¾ný rozvoj.

Hodnotenie dopravného riešenia

Súèasný rozvoj dopravy je charakterizovaný v cestnej doprave zvýšením podielu osobnej dopravy voèi nákladnej doprave. Zároveò je charakteristický pokles železniènej dopravy.

Negatívne úèinky dopravy pochádzajú predovšetkým z jej dynamickej zložky. Prejavujú sa najmä:

dopadmi intenzívnej premávky na obyvate¾ov a faunu - hluk, exhaláty, vibrácie, nehodovos�

dopadmi na prostredie - emisie (kontaminácia, odpady, havárie, požiare)

bariérovými úèinkami - narušenie vo¾ného pohybu ¾udí v urbanizovanej krajine a v prírodnom prostredí i fauny

znížením hodnoty okolitého územia

limitnými hodnotami hlukových úèinkov, ktoré majú najširšie pôsobenie - ekvivalentná hluková hladina 60 dB(A) v dennom èase a 50 dB(A) v noènom èase

osobitným problémom je ochrana územia pred negatívnymi dopadmi železnièných tratí osobitného urèenia (vysokorýchlostná tra�), kde je najmä problém hluènosti, vibrácií, záberu plôch a bariérového efektu. V riešenom území je vedenie trate mimo osídleného územia a eliminovanie negatívnych úèinkov tejto dopravy je predmetom zvláštneho riešenia. Vedenie trás cestnej a železniènej dopravy si vyžaduje zachovanie ochranných pásiem.

Pri hodnotení cestných a železnièných zariadení sa sledujú nasledovné kritériá:

vplyv na životné prostredie

hlukové za�aženie okolia trasy

zneèistenie ovzdušia a pôdy exhalátmi z dopravy

trasovanie komunikácií cez chránenú vodohospodársku oblas�

trasovanie komunikácií cez prvky ÚSES - biocentrá a koridory na rôznych hierarchických úrovniach

zábery po¾nohospodárskeho a lesného pôdneho fondu

vplyv na tvorbu medzisídelných vz�ahov

miera podpory medzisídelných vz�ahov

miera zlepšenia obsluhy územia.

Riešenie negatívnych vplyvov na dia¾niciach

Investièný zámer výstavby dia¾nice D1 a D61 bol v predchádzajúcich obdobiach posudzovaný pod¾a zákona è. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V súèasnosti zostáva otvoreným úsek trasy dia¾nice v Považskej Bystrici, ktorý je osobitne hodnotený z h¾adiska vplyvu na životné prostredie.

Riešenie negatívnych vplyvov na cestách I. triedy

Cesta I/61

v celom riešenom území od Hornej Stredy po Plevník-Drienové realizáciou dia¾nice D61, D1 dôjde k eliminácii negatívnych vplyvov hlavne z tranzitnej dopravy

v úseku mesta Dubnica nad Váhom je návrh obchvatu mimo mesta.

v úseku mesta Považská Bystrica je návrh obchvatu mimo centrálnu mestskú zónu

Cesta I/50

Podstatné zvýšenie významu zaznamenala cesta I/50, zabezpeèujúca najmä prepojenie okresov Prievidza a Bánovce nad Bebravou na sídlo kraja a prepojenie kraja na Banskobystrický kraj. Na tejto trase sú predpokladané obchvaty sídelných útvarov, aby sa znížil negatívny vplyv dopravy, najmä hluènosti. Návrhy obchvatov a nových trás zvyšujú v protiklade zábery po¾nohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.

v úseku Trenèín-Bánovce nad Bebravou je navrhovaný obchvat obcí a miest Trenèianske Jastrabie, Svinná, Bánovce nad Bebravou

v úseku Bánovce nad Bebravou-Prievidza je navrhovaný obchvat obcí a miest Dolné Vestenice, Nováky, Prievidza

v úseku Prievidza-hranica riešeného územia je návrh obchvatu obcí Ve¾ká Èausa, Lipník, Chrenovec, Ráztoèno, Handlová, Nová Lehota pri Handlovej.

Cesta I/64

v úseku Chynorany - Partizánske - Nováky je navrhovaný obchvat obcí Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Partizánske, Malé Uherce, Os¾any, Èereòany, Bystrièany, Zemianské Kosto¾any, Nováky

v úseku Prievidza-hranica riešeného územia v smere na Žilinu je pre výh¾adové obdobie uvažovaný obchvat obcí a miest Prievidza, Nedožery-Brezany, Pravenec, Nitrianske Pravno.

Cesta I/49

v úseku Beluša-hranica ÈR je navrhnutý obchvat obcí Dolné Koèkovce, Púchov, Dohòany, Mesteèko, Lúky, Lysá pod Makytou.

Riešenie negatívnych vplyvov na cestách II. triedy

Cesta II/516

v úseku Trenèianske Teplice je navrhovaný obchvat mesta.

Negatívne vplyvy železniènej dopravy

navrhovanou modernizáciou železniènej trate è. 120 v celom úseku riešeného územia na tra�ovú rýchlos� V=140-160 km/hod. sa zvýši plynulos� železniènej prevádzky

navrhovanou modernizáciou železniènej trate Trenèín-Bánovce nad Bebravou sa zlepší celková situáciou v plynulosti železniènej trate.

Železnièná doprava nepredpokladá mimo rezervovania koridorov pre VRT podstatný záber nových plôch. Podstatou je modernizácia najdôležitejších tratí, ktoré majú nadregionálny význam. Modernizácia zahròuje maximálne úpravy smerových oblúkov. Dôležitým momentom je návrh úpravy trate Bánovce nad Bebravou-Trenèín z h¾adiska zlepšenia dostupnosti krajského sídla hromadnou dopravou z okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.

Uvedené úpravy nevyvolajú podstatné zmeny v pôsobení negatívnych vplyvov železniènej dopravy na životné prostredie s výnimkou VRT, kde ochrana životného prostredia musí by� súèas�ou riešenia a budovania týchto tratí.

Hodnotenie návrhu riešenia z h¾adiska ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov

Pod¾a h¾adiska výkonnosti hospodárstva dosiahnutej v 1. polroku 1997 Trenèiansky kraj pod¾a dosahovanej hodnoty hrubej produkcie patrí medzi kraje s priemernou výkonnos�ou hospodárstva a nadpriemernou efektívnos�ou hospodárstva. ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja vychádza z dynamického modelu rozvoja územia, pre ktoré má vhodné podmienky. Navrhovaný rozvoj hospodárstva je potrebné založi� na èerpaní vnútorných rezerv a na procese zmeny jeho štruktúry. Kraj má ve¾ké rezervy v sektore stavebníctva. V sektore po¾nohospodárstva sú v kraji dosahované pomerne dobré výsledky s oh¾adom na pôdno-klimatické podmienky.

Najväèšou rezervou hospodárstva je maloobchodný predaj a tržby. Budúci rozvoj hospodárstva Trenèianskeho kraja je potrebné popri èerpaní jeho vnútorných zdrojov zamera� na zmenu štruktúry hospodárstva posunom z primárnych výrobných èinností do terciálnej sféry reprezentovanej obchodom a službami.

Vzh¾adom na ekologickú únosnos� jednotlivých území regiónu je optimálne územne usmeròova� hospodársko-ekonomický rozvoj tak, aby bolo územie regiónu rovnomerne ekologicky za�ažené bez ve¾kých disproporcií medzi jednotlivými èas�ami regiónu. Preto bude potrebné regionálnou politikou vytvára� také podmienky rozvoja, ktoré by umožnili potrebnú územnú diverzifikáciu priemyselných èinností a dopravných nárokov tak, aby sa vytvorili rovnocenné podmienky podnikania a rozvoja obytných funkcií.

Z h¾adiska hodnotenia prínosu v hospodársko-ekonomickej a sociálnej sfére treba poznamena�, že pre územie Trenèianskeho kraja nebola spracovaná žiadna dokumentácia regionálneho rozvoja a v dobe riešenia územného plánu ve¾kého územného celku nebola dostupná žiadna komplexná dokumentácia sociálno-ekonomického rozvoja, preto územný plán ve¾kého územného celku Trenèianskeho kraja iba v základných rysoch naèrtáva predpokladanú a požadovanú predstavu sociálno-ekonomického rozvoja, ktorú vyjadruje v globálnych požiadavkách na jej riešenie.

ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja potvrdzuje postavenie Trenèína, Prievidze, Púchova, Nového Mesta nad Váhom, Dubnice nad Váhom a Považskej Bystrice, Partizánskeho, Bánoviec nad Bebravou a Myjavy ako priemyselných centier a uvažuje s ïalším rozvíjaním priemyselných aktivít existujúcej základne v smere progresívnych, z poh¾adu životného prostredia prijate¾ných technológií.

ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja neuvažuje s novými navrhovanými plochami pre rozvoj hospodárstva. Vychádza z poznania, že lokalizácia jednotlivých týchto zariadení je možná v rámci existujúcich zastavaných území sídiel, príp. prípadne nevyužívaných po¾nohospodárskych dvoroch a na navrhovaných rozvojových plochách jednotlivých ÚPN sídelných útvarov a zón.

Z h¾adiska hodnotenia prínosu v územno-technickej sfére, a tým aj dopadov na formovanie sídelnej štruktúry, krajiny a dopravnej siete sa návrh ÚPN VÚC prejaví:

rozvojom výstavby - bytová výstavba, dopravné stavby, výstavba výrobných zariadení, výstavba zariadení sociálnej infraštruktúry, výstavba zariadení technickej infraštruktúry

zvýšením nárokov na saturáciu územia energiami

zvýšením nárokov na udržanie úrovne hygieny prostredia - likvidácia komunálnych a nebezpeèných odpadov

zvýšením nárokov na udržanie ekologickej stability územia.

Demografický vývoj a jeho štruktúra sú v návrhu chápané ako základný vstupný predpoklad, aj keï rozvoj kraja, a to najmä po stránke ekonomickej a sociálnej, ho následne spätne ovplyvòujú. V základnej vstupnej úvahe o demografickom vývoji sa nepredpokladá jeho radikálny rast ani na základe prirodzeného pohybu, ani migraèným pohybom. Uvedené vychádza zo základných úvah oficiálnych projekcií vykonaných v poslednom období Štatistickým úradom SR. Ovplyvnenie tohto vývoja je možné niektorými nástrojmi ekonomickými a sociálno-politickými.

ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja nedeterminuje žiadnym spôsobom možný demografický rozvoj. Naopak, svojím riešením cestou regionálnych rozvojových pólov a rozvojových centier vytvára predpoklady pre flexibilné reagovanie na rôznu dynamiku rastu obyvate¾stva.

Koncepcia rozvoja sídelnej štruktúry je navrhovaná tak, aby umožnila podporova� rozvoj všetkých dominujúcich pozitívnych faktorov kraja. Systém rozvojových centier dáva predpoklady pre tvorbu kvalitného životného prostredia, prièom súèasne umožòuje diverzifikova� všetky základné funkcie do celého priestoru. Tento prístup umožòuje vytvára� vysokokvalitné životné prostredie so šetrným formovaním krajiny. Územie kraja je navrhované na rovnomerné zapojenie do sídelnej de¾by práce, èím sa vytvoria predpoklady na zabezpeèenie trvalo udržate¾ného rozvoja.

Riešenie na regionálnej úrovni rozvíja koncepciu formovania štruktúry osídlenia, optimálne formuje regionálne �ažiská osídlenia a vytvára územno-technické predpoklady pre vznik medzisídelných väzieb a vz�ahov. Formovanie regionálnych �ažísk osídlenia je do znaènej miery determinované intenzitou rozvoja hospodárskych aktivít a ich územným rozložením v regióne, ale rovnako aj ekonomickou silou obyvate¾stva a jeho schopnos�ou optimálne priblíži� pracovisko a bývanie. Je založený na dynamickom rozvoji hospodárstva, a tým aj zlepšení ekonomickej situácie obyvate¾stva. Formovanie �ažísk osídlenia v návrhu je sústredené prevažne na priestory pri¾ahlé centrám osídlenia, ktoré sa budú aj územne dynamicky rozvíja� mimo zastavané územie sídla.

Navrhnuté je formovanie centier osídlenia na všetkých hierarchických úrovniach. ÚPN VÚC poèíta so zvýšením hierarchického postavenia centier osídlenia takmer na každej úrovni, èo súvisí jednak s novým územným a správnym èlenením SR, ale aj s postupným rastom hospodárskych aktivít a zlepšovaním vybavenia sídiel technickou a sociálnou vybavenos�ou.

ÚPN VÚC je nároèný na koordináciu aktivít v priestore, t.j. aj na územno-technickú prípravu, vrátane územného plánovania. Predovšetkým na sídelnej úrovni bude dôležité racionálne koordinovanie, riadenie a rozhodovanie o územnom rozvoji miest a obcí.

Územný plán ve¾kého územného celku v súlade s platnými právnymi predpismi nevstupuje do riešenia územia jednotlivých sídiel, èo patrí plne do kompetencií príslušných obecných samospráv. ÚPN VÚC odporúèa niektoré základné smery rozvoja, ktoré budú následne predmetom riešenia územných plánov sídelných útvarov a zón.

Perspektívne použitie po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu pre navrhovaný urbanistický rozvoj

(Perspektívne použitie po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu pre navrhovaný urbanistický rozvoj je v podobe, v akej bolo predložené na MP SR k žiadosti o perspektívne použitie po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu pre navrhovaný urbanistický rozvoj. Prílohu tejto kapitoly tvorí rozhodnutie MP SR, s tabu¾kovým preh¾adom jednotlivých lokalít navrhovaného urbanistického rozvoja ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja, na ktoré bol udelený súhlas a na ktoré nebol udelený súhlas).

Urbanistická koncepcia ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja predpokladá jeho rozvoj predovšetkým v intraviláne krajského mesta, v intravilánoch jednotlivých miest okresov a obcí. Výmerou menšie investície pre rozvoj týchto sídiel, ktoré budú umiestnené mimo intravilán na plochách v súèasnosti obrábanej po¾nohospodárskej pôdy sa musia rieši� v územných plánoch sídelných útvarov a zón pre tieto obce. V rámci nich sa vyhodnocuje aj odòatie po¾nohospodárskej pôdy z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu v zmysle platných právnych ustanovení zákona  è. 307/1992 Zb. o ochrane PPF a lesného pôdneho fondu v zmysle zákona NR SR è 14/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a najmä vzhlášky MLVH SSR è.103/1977 o postupe pri ochrane LPF a vyhlášky FMTIR è. 12ú1978 Zb. o ochrane LPF pri územnoplánovacej èinnosti. Spracovanie tejto územnoplánovacej dokumentácie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení v kompetencii jednotlivých obcí.

V rámci ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja sa navrhuje odòatie pôdy z po¾nohospodárskeho a lesného pôdneho fondu pre rozvoj nadradených komunikaèných systémov regionálneho a nadregionálneho významu a tiež pre výstavbu vodnej nádrže Lieš�any, urèenej pre zásobovanie obyvate¾stva Hornej Nitry pitnou vodou, ako i pre výstavbu golfového parku, ktorý má vzh¾adom na blízkos� krajského sídla Trenèín, svetoznámych kúpe¾ov Pieš�any nadregionálny význam. Všetky ostatné sociálno-ekonomické aktivity, ktoré sú pre rozvoj regiónu nevyhnutné (viï jednotlivé kapitoly) sa riešia v rámci jednotlivých sídiel v súlade so spracovanými územnoplánovacími dokumentáciami, prípadne sa vyòatie z pôdneho fondu rieši individuálne pri konkrétnych akciách (výstavba dialníc aj s prívádzaèmi, vodná cesta Váh ).

Perspektívne použitie po¾nohospodárskeho pôdneho fondu pre navrhovaný urbanistický rozvoj

Odòatie po¾nohospodárskej pôdy z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu sa v rámci kraja navrhuje takto:

| Okres | Výmera odnímanej pôdy celkom (ha) | Z toho po¾nohospodár-skej pôdy (ha) | Z toho vykonané investièné zásahy (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bánovce nad Bebravou | 34,8 | 33,0 | 4,0 |
| Nové Mesto nad Váhom | 73,1 | 51,7 | - |
| Partizánske | 25,6 | 24,7 | 9,6 |
| Prievidza | 150,6 | 68,2 | 10,9 |
| Púchov | 36,5 | 30,5 | - |
| Trenèín | 52,9 | 47,1 | 13,5 |
| Kraj spolu | 373,5 | 255,2 | 38,0 |

Treba zdôrazni�, že výmery odnímaných plôch, ako i skupiny BPEJ, ktoré pre potreby tejto úlohy poskytol Výskumný ústav pôdnej úrodnosti v Bratislave, sú generalizované a zodpovedajú mierke grafickej èasti, ktorá sa vyhotovila v mierke 1:50 000.

Pôdne a klimatické pomery na jednotlivých lokalitách odòatia po¾nohospodárskej pôdy z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu sú ve¾mi rôznorodé a sú vyjadrené v skupine BPEJ od 1 -9, èomu zodpovedá aj výška odvodu do štátneho fondu pre zúrodnenie pôdy.

Charakteristika jednotlivých lokalít odòatia po¾nohospodárskej pôdy z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu je uvedená v prílohe è. 1 - Tabu¾ka preh¾adu perspektívneho použitia po¾nohospodárskej pôdy na jednotlivých lokalitách ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja.

Odvody za predpokladané odòatie po¾nohospodárskej pôdy z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu

Odvody za odòatie po¾nohospodárskej pôdy z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu, ktoré sú príjmom štátneho fondu ochrany a zve¾aïovania po¾nohospodárskeho pôdneho fondu, boli vypoèítané pod¾a nariadenia vlády SR è. 152 z roku 1996, prièom sú plne rešpektované ust. § 5 a 7 o zvýšení základnej sadzby odvodov, alebo o oslobodení od odvodov za odòatie pôdy.

Odvody v jednotlivých okresoch kraja sú nasledovné:

Bánovce nad Bebravou	196 540 tis. Sk

Nové Mesto nad Váhom	67 520 tis. Sk

Partizánske	176 068 tis. Sk

Prievidza	196 225 tis. Sk

Púchov	16 107 tis. Sk

Trenèín	150 972 tis. Sk

Kraj spolu	803 432 tis. Sk

Oslobodená od odvodov je lokalita è. 12 v okrese Prievidza - vodná nádrž „Lieš�any, ktorá je urèená na zriadenie vodnej nádrže pitnej vody (§ 7, odsek C nariadenia vlády SR è. 152 z roku 1996).

Podrobný preh¾ad za jednotlivé lokality odòatia po¾nohospodárskeho pôdneho fondu je uvedený v Prílohe 2 - Výpoèet odvodov do ŠFOZ PPF v zmysle nariadenia vlády SR è. 152/1996 za predpokladané odòatie po¾nohospodárskej pôdy pod¾a jednotlivých lokalít urbanistického riešenia ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja.

Preh¾ad perspektívneho použitia po¾nohospodárskej pôdy na jednotlivých lokalitách ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja

Žiadate¾: Krajský úrad Trenèín
Dátum: január 1998

| Loka-lita | Èíslo mapového | Katastrálne územie | Funkèné využitie | Výmera lokality | Predpokladaná výmera po¾nohospodárskej pôdy | Užívate¾ po¾nohospodárskej pôdy | Vykonané investièné zásahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

súhlas

| nesúhlas |
| --- |
| èíslo | listu |
|  | celkom | celkom | z toho |
| (závlahy, odvodn.) |
|  | v ha | v ha | skupina BPEJ |

výmera

v ha

|  | v ha |
| --- | --- |
|  | okres Bánovce nad Bebravou |
| 1. |

M 34

-109C

-109D

Horné Ozorovce

Dolné Ozorovce

Bánovce nad Bebravou

Dolné Naštice

| Rybany | cesta I/50 | 10,40 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- |

2

4

5

6

3,2

1,4

2,7

2,7

PD Dežerice

PD Prusy

PD Ruskovce

PPD Rybany

PD Uhrovec

| MVL Agro, s.r.o. | - | súhlas |
| --- | --- | --- |
| 2. |

M 34

| -109 D | Bánovce nad Bebravou | križovatka I/50 | 1,0 | 1,0 | 4 | 1,0 | MVL Agro, s.r.o. | - | súhlas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |

M 33

-109 D

-121 B

Bánovce nad Bebravou

Dolné Naštice

Rybany

prepoje-nie ciest I/65

| a I/50 | 23,4 | 22,0 |
| --- | --- | --- |

2

3

4

5

6,0

2,2

12,5

1,3

PPD Rybany

MVL Agro, s.r.o.

3,0 ha - sk. 2

| 1,0 ha - sk. 4 | súhlas |
| --- | --- |
| Okres spolu: | 34,8 | 33,0 | - | - | - | hydromeliorácie 4,0 ha |
|  | okres Nové Mesto nad Váhom |
| 4. |

M 33

-132 B

-120-D

Brunovce

Horná Streda

| Lúka | golfové ihrisko | 73,1 | 51,7 | 6 | 51,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD Považie-Považany

| PDP Tematín-Modrovka | - | súhlas |
| --- | --- | --- |
| okres Partizánske |
| 5. |

M 34

| -109 D | Hradište | cesta I/50 | 6,0 | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5

7

4,0

| 2,0 | PD Skaèany | 0,8 ha - sk. 5 | súhlas |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. |

M 34

| -109 D | Hradište-Dolné Vestenice (okres Prievidza) | križovatka I/50 | 1,0 | 1,0 | 7 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD Skaèany

| PDP Dol.Vestenice | - | súhlas |
| --- | --- | --- |
| 7. |

M 34

| -109 D | Hradište | cesta II/579 | 3,7 | 3,5 | 5 | 3,5 | PS Skaèany | 1,2 ha | súhlas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. |

M 34

-121 B

Partizánske

Malé Uherce

| Ve¾ké Uherce | cesta I/64 | 4,8 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- |

2

3

5

1,7

0,9

1,9

PDP Ve¾ké Uherce

| PD Skaèany | 0,5 ha - sk. 5 | súhlas |
| --- | --- | --- |
| 9. |

M 34

| -121 B | Chynorany | križovatka | 1,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | PD Chynorany | 1,0 ha hydromelirácie | nesúhlas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.

pokraè. z okres. Bánov-ce n/B.

M 34

-121 B

-121 A

Malé Ostratice

Nadlice

| Chynorany | prepoje-nie cesty I/50 a I/64 | 9,1 | 8,7 |
| --- | --- | --- | --- |

2

3

4

5,0

2,3

| 1,4 | PD Chynorany |
| --- | --- |

4,7 ha - sk. 2

| 1,4 ha - sk. 4 | súhlas |
| --- | --- |
| Okres spolu: | 25,6 | 24,7 | - | - | - | 9,6 ha hydro-meliorácie | - |
| okres Prievidza |
| 10. |

M 34

-110 A

M 34

-110 C

Nitrianske Pravno,

| Prievidza, Necpaly (miestna šas� Prievidze) | cesta I/64 | 23,10 | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- |

2

3

4

5

6

7

9

2,4

1,0

1,0

4,3

8,5

0,8

2,0

PPD Agrospol Prievidza

ŠM Nitrian.Pravno

0,8 ha - sk. 2

1,0 ha - sk. 3

0,4 ha - sk. 5

| 4,9 ha - sk. 6 | nesúhlas |
| --- | --- |
| 11. |

M 34

| -109 B | Lieš�any, Lomnica | cesta II/574 | 6,3 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

9

1,4

| 0,6 | ŠM Nitrian.Pravno | - | neposudzované |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. |

M 34

| -109 B | Lieš�any | VN Lieš�any | 68,3 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

9

0,5

| 1,7 | ŠM Nitrian.Pravno | - | neposudzované |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. |

M 34

-110 C

-110 D

-122 A

Prievidza, Ve¾ká Èausa,

Jalovec, Chrenovec,

Nová Lehota pri Handlovej, Handlová,

| Ráztoèno | cesta I/50 | 34,1 | 27,6 |
| --- | --- | --- | --- |

5

6

7

9

6,0

1,4

10,8

9,4

Agroprodukt Slovakia, a.s. Handlová

Agrospol PPD Prievidza

1,0 ha - sk. 5

1,0 ha - sk. 7

| 0,5 ha - sk. 9 | súhlas |
| --- | --- |
| 14. |

M 34

-110 C

Nováky

| Hradište | cesta I/50 | 6,8 | 5,4 |
| --- | --- | --- | --- |

2

6

0,7

| 4,7 | Po¾novtáènik, a.s. Zemian.Kosto¾any | 1,0 ha - sk. 6 | súhlas |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. |

M 34

-109 D

Nitrica

| Nitrianske Suèany | cesta I/50 | 2,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |

2

3

6

0,5

0,5

| 1,0 | POP Dol.Vestenice | - | súhlas |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. |

M 34

-109 D

Dolné Vestenice

Horné Vestenice

| Nitrica | cesta I/50 | 10,0 | 9,0 |
| --- | --- | --- | --- |

2

6

8,0

| 1,0 | POP Dol.Vestenice | 0,3 ha - sk. 2 | súhlas |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres spolu: | 150,6 | 68,20 | - | - | - | 10,9 ha hydro-meliorácie | súhlas |
| okres Púchov |
| 17. |

M 34

-97 A

-97 B

-97 D

Dolné Koèkovce, Púchov,

Vieska, Dohòany,

Mesteèko, Zárieèie,

| Lúky, Lysá pod Makytou | cesta I/49 | 36,50 | 30,5 |
| --- | --- | --- | --- |

5

7

9

3,2

14,0

13,3

PD Mesteèko

Agrovieska, SHR

| Agrotip, s.r.o. |
| --- |
| súhlas |
| Okres spolu: | 36,50 | 30,5 |
| - |
|  | okres Trenèín |
| 18. |

M 34

-109 C

Mníchova Lehota

Trenèianske Jastrabie

| Svinná | cesta I/50 | 17,8 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- |

5

6

7

9

1,8

4,8

0,9

7,5

PD Bobot-Horòany

PD Trenè.Mitice

PD Trenèín-Soblahov

0,8 ha - sk. 5

3,0 ha - sk. 6

| 0,5 ha - sk. 9 | súhlas |
| --- | --- |
| 19. |

M 34

-109 A

-109 C

Mníchova Lehota

Trenèianska Turná

Trenèianske Mitice

| Svinná | železnica | 29,9 | 27,4 |
| --- | --- | --- | --- |

4

5

6

7

8,0

8,2

10,0

1,2

PD Bobot-Horòany

PD Trenè.Mitice

PD Trenèín-Soblahov

2,5 ha - sk. 4

1,5 ha - sk. 5

5,2 ha - sk. 6

| 1,5 ha chme¾nice v skupine 4 | súhlas |
| --- | --- |
| 20. |

M 34

| -109 A | Trenèianske Teplice | cesta II/516 | 5,2 | 4,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1

2

1,4

| 3,3 | Pasia, s.r.o. | - | súhlas |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres spolu: | 52,9 | 47,10 | - | - | - |

13,5 ha hydro-meliorácie

| 1,5 ha chme¾nice |
| --- |
|  | Trenèiansky kraj spolu: | 373,50 | 255,20 | - | - | - |

38,0 ha hydromeliorácie

1,5 ha chme¾nice

Príloha è. 2

Výpoèet odvodov do ŠFOZ PPF v zmysle nar.vl.SR è. 152/96 za predpokladané odòatie po¾nohospodárskej pôdy pod¾a jednotlivých lokalít urbanistického riešenia ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja

Žiadate¾: Krajský úrad Trenèín

Dátum: január 1998

| Loka-lita èíslo | Èíslo mapové-ho listu | Katastrálne územie | Výmera lokality celkom v ha | Predpokladaná výmera po¾nohospodárskej pôdy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Základ.sadzba odvod.

| v tis.Sk | Základ.odvod v tis.Sk | Dôvod zvýš. (zníž.) základ. | Zvýšenie (zníženie) odvodov | Celkov. odvod do ŠFOZ | Oslob. od odv. v zmys-le ust. §7 pís. a-h Nar.vl. SR | Poz-námky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celkom | z toho |
|  | sadzby | v % | PPF | è.152/96 |
|  | v ha | skupina BPEJ | výmera v ha |
|  | odvod. |
| v Sk | Z.z. |
|  | okres Bánovce nad Bebravou |
| 1 |

M 34

-109 C

-109 D

Horné Ozorovce

Dolné Ozorovce

| Bánovce nad Bebravou | 10,4 | 10,0 |
| --- | --- | --- |

2

4

5

6

3,2

1,4

2,7

2,7

8465

4170

2510

1306

27088

5838

6777

3526

-

-

-

-

-

-

-

-

27088

5838

6777

3526

43229

-

-

-

| - | - |
| --- | --- |
| 2 |

M 34

| -109 D | Bánovce nad Bebravou | 1,0 | 1,0 | 4 | 1,0 | 4170 | 4170 | - | - | 4170 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |

M 33

-109 D

-121 B

Bánovce nad Bebravou

Dolné Naštice

| Rybany | 23,4 | 22,0 |
| --- | --- | --- |

2

3

4

5

6,0

2,2

12,5

1,3

8465

6090

4170

2510

50790

13398

52125

3263

3,0 ha/h

1,0 ha/h

100 %

100 %

76185

13398

56295

3263

149141

-

-

-

| - |
| --- |
|  | Okres spolu: | 34,8 | 33,0 | - | - | - | - | - | - | 196540 | - | - |
| okres Nové mesto nad Váhom |
| 4 |

M 33

-132 B

-120 D

Brunovce,

Horná Streda

| Lúka | 73,1 | 51,7 | 6 | 51,7 | 1306 | 67520 | - | - | 67520 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| okres Partizánske |
| 5 |

M 34

| -109 D | Hradište | 6,0 | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- |

5

7

4,0

2,0

2510

535

10040

1070

0,8 ha/h

-

100 %

-

12048

1070

| 13118 | - |
| --- | --- |
|  | 6 |

M 34

| -109 D | Hradište - Dolné Vestenice (okres Prievidza) | 1,0 | 1,0 | 7 | 1,0 | 535 | 535 | - | - | 535 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |

M 34

| -109 D | Hradište | 3,7 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2510 | 8785 | 1,2 ha/h | 100 % | 11797 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |

M 34

-121 B

Partizánske

Malé Uherce

| Ve¾ké Uherce | 4,8 | 4,5 |
| --- | --- | --- |

2

3

5

1,7

0,9

1,9

8465

6090

2510

14390

5481

4769

-

-

0,5 ha/h

-

-

100 %

14390

5481

6024

| 25895 | - |
| --- | --- |
|  | 9 |

M 34

| -121 B | Chynorany | 1,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 8465 | 8465 | 1,0 ha/h | 100 % | 16930 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

pokraè. z okres. Bánov-ce n/B.

M 34

-121 B

-121 A

Malé Ostratice

Nadlice

| Chynorany | 9,1 | 8,7 |
| --- | --- | --- |

2

3

4

5,0

2,3

1,4

8465

6090

4170

42325

14007

5838

4,7 ha/h

-

1,4 ha/h

100 %

-

100 %

82110

14007

11676

107793

-

-

-

|  | Okres spolu: | 25,60 | 24,70 | - | - | - | - | - | - | 176068 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| okres Prievidza |
| 10 |

M 34

-110 A

-110 C

Nitrianske Pravno,

| Prievidza, Necpaly (miestna èas� Prievidze) | 23,10 | 20,0 |
| --- | --- | --- |

2

3

4

5

6

7

9

2,4

1,0

1,0

4,3

8,5

0,8

2,0

8465

6090

4170

2510

1306

535

50

20316

6090

4170

10793

11101

428

100

0,8 ha/h

1,0 ha/h

-

0,4 ha/h

4,9 ha/h

-

-

100 %

100 %

-

100 %

100 %

-

-

27088

12180

4170

11797

17500

428

100

73263

-

-

-

-

-

-

| - |
| --- |
|  | 11 |

M 34

| -109 B | Lieš�any, Lomnica | 6,3 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |

8

9

1,4

0,6

103

50

4120

-

-

-

-

-

4120

30

| 4150 | - |
| --- | --- |
|  | 12 |

M 34

| -109 B | Lieš�any | 68,3 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- |

8

9

0,5

1,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

| - | oslobodené - zásobovanie obyvat. pitnou vodou |
| --- | --- |
| 13 |

M 34

-110 C

-110 D

-122 A

Prievidza, Ve¾ká Èausa,

Jalovec, Chrenovec,

Nová Lehota pri Handlovej, Handlová,

| Ráztoèno | 34,1 | 27,6 |
| --- | --- | --- |

5

6

7

9

6,0

1,4

10,8

9,4

2510

1306

535

50

15060

1828

5778

470

1,0 ha/h

-

1,0 ha/h

0,5 ha/h

100 %

-

100 %

100 %

17570

1828

6313

495

26209

-

-

-

| - |
| --- |
|  | 14 |

M 34

-110 C

Nováky

| Hradište | 6,8 | 5,4 |
| --- | --- | --- |

2

6

0,7

4,7

8465

1306

5925

6138

-

0,3 ha/h

-

-

5925

6530

-

| - |
| --- |
|  | 15 |

M 34

-109 D

Nitrica

| Nitrianske Suèany | 2,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- |

2

3

6

0,5

0,5

1,0

8465

6090

1306

4232

3045

1306

-

-

-

-

-

-

4232

3045

1306

8583

-

-

| - |
| --- |
|  | 16 |

M 34

-109 D

Dolné Vestenice

Horné Vestenice

| Nitrica | 10,0 | 9,0 |
| --- | --- | --- |

2

6

8,0

1,0

8465

1306

67720

1306

0,3 ha/h

-

-

-

70259

1306

71565

-

| - |
| --- |
|  | Okres spolu: | 143,0 | 68,2 | - | - | - | - | - | - | 196225 | - | - |
| okres Púchov |
| 17 |

M 34

-97 A

-97 B

-97 D

Dolné Koèkovce, Púchov,

Vieska, Dohòany,

Mesteèko, Zárieèie,

Lúky

| Lysá pod Makytou | 36,50 | 30,5 |
| --- | --- | --- |

5

7

9

3,2

14,0

13,3

2510

535

50

8032

7490

685

8032

7490

685

| 16107 |
| --- |
| Okres spolu: | 36,50 | 30,5 |
|  | 16107 | - | - |
| okres Trenèín |
| 18 |

M 34

-109 C

Mníchova Lehota

Trenèianske Jastrabie

| Svinná | 17,8 | 15,0 |
| --- | --- | --- |

5

6

7

9

1,8

4,8

0,9

7,5

2510

1306

535

50

4518

6268

481

375

0,8 ha/h

3,0 ha/h

-

0,5 ha/h

100 %

100 %

-

-

6526

10186

481

400

17593

-

-

-

hydrom.

hydrom.

-

hydrom.

19

M 34

-109 A

-109 C

Mníchova Lehota

Trenèianska Turná

Trenèianske Mitice

| Svinná | 29,9 | 27,4 |
| --- | --- | --- |

4

5

6

7

8,0

8,2

10,0

1,2

4170

2510

1306

535

33360

20582

13060

642

2,5 ha/h,ch

1,5 ha/h

5,2 ha/h

-

100 %

100 %

100 %

-

44785

24347

19851

642

89625

-

-

-

-

hydr.chm.

hydrom.

hydrom.

-

20

M 34

| -109 A | Trenèianske Teplice | 5,2 | 4,7 |
| --- | --- | --- | --- |

1

2

1,4

3,3

11300

8465

15820

27934

-

-

-

-

15820

27934

| 43754 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Okres spolu: | 52,90 | 47,1 | - | - | - | - | - | - | 150972 | - | - |
| Trenèiansky kraj spolu: | 373,5 | 255,2 | - | - | - | - | - | - | 803432 | 2,2 ha | - |

Poznámky ku skratkám:  h  - vykonané hydromeliorácie na príslušnej ploche ha

ch -chme¾nice

Perspektívne použitie lesného pôdneho fondu pre navrhovaný urbanistický rozvoj

Odòatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu sa v rámci kraja navrhuje takto:

Okres

Výmera odnímanej pôdy v ha

| na lokalitách | Výmera odnímanej pôdy v ha na lokali-tách s odòatím lesných pozemkov |
| --- | --- |

Z toho lesných pozemkov

v ha

Prievidza

150,6

138,6

74,5

Púchov

36,5

36,5

4,2

Trenèín

52,9

17,8

2,0

Spolu

240,0

192,9

80,7

Treba zdôrazni�, že výmery odnímaných plôch sú generalizované a zodpovedajú mierke grafickej èasti, ktorá sa vyhotovila v mierke 1:50 000.

Najväèšie odòatie lesných pozemkov sa predpokladá v okrese Prievidza pre výstavbu vodnej nádrže Lieš�any, ktorá je urèená pre zásobovanie obyvate¾stva pitnou vodou. Lesné porasty patria do LHC Nitrianske Pravno, kde spoloèenstvá dubo-hrabín vystupujú do buèín. Listnaté dreviny prevažujú nad ihliènatými. Zdravotný stav lesa je dos� narušený a v niektorých lokalitách poškodenie vegetaèných orgánov presahuje 41 %. Podobná situácia je aj v ïalších LHC Prievidza, Ráztoèno a Vestenice, do ktorých sa zaraïujú odnímané lesné pozemky na lokalitách okresu Prievidza.

V okrese Púchov sa predpokladá odòa� 4,2 ha lesných porastov, ktoré sú zaèlenené do LHC Lúky a Beluša. Zastúpenie listnatých a ihliènatých drevín je takmer v rovnováhe pri prevládajúcom zastúpení smreku a buka.

V okrese Trenèín sú lesné porasty navrhnuté na odòatie zaradené do LHC Trenèianske Stankovce. Prevládajú tu porasty (až 47 % buk) nad ihliènatými ( 9 % smrek), prièom ich zdravotný stav vykazuje poškodenie 31-40 %. Ide o hospodársky les.

Pri príprave jednotlivých investièných zámerov, pri ktorých dochádza k odòatiu lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu, je potrebné ich vyhodnoti� pod¾a jednotlivých lokalít v zmysle zákona NR SR è. 14/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a príslušných vyhlášok, najmä vyhlášky FMTIR è. 12/1978 Zb. o ochrane lesného pôdneho fondu pri ÚPD a Nariadenia vlády SR è.1/1994 Z.z. o sadzbách odvodov za vyòatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu.

Tabu¾ka è. 1 - Preh¾ad perspektívneho použitia lesnej pôdy na jednotlivých lokalitách ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja - január 1998

| Loka-lita èíslo | Èíslo mapového listu | Katastrálne územie | Úèel využitia |
| --- | --- | --- | --- |

Celk. výmera lokality

v ha

Výmera lesných pozem.

v ha

Predpokl. finanè.ná-klady zá-beru LPF

| tis.Sk | Lesný hos-podársky celok | Kategória lesa |
| --- | --- | --- |
| okres Prievidza |
| 10 | M34-110C |

Prievidza

| Necpaly | cesta I/64 | 23,1 | 2,0 | 160 | Prievidza | hospodársky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | M34-109B |

Lieš�any

| Lomnica | cesta II/574 | 6,3 | 4,0 | 320 | Nitrianske Pravno | hospodársky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | M34-109B | Lieš�any | VN Lieš�any | 68,3 | 64,0 | 5120 | Nitrianske Pravno | hospodársky |
| 13 |

M34-110D

M34-122A

Handlová

| Nová Lehota pri Handlovej | cesta I/50 | 34,1 |
| --- | --- | --- |

1,5

2,0

3,5

120

160

| 280 | Ráztoèno | hospodársky |
| --- | --- | --- |
| 14 | M34-110C | Hradište | cesta I/50 | 6,8 | 1,0 | 80 | Vestenice | hospodársky |
| Okres Prievidza spolu: | 138,6 | 74,5 | 5960 |
| okres Púchov |
| 17 | M34-97A |

Púchov

Lúky

| Dolné Koèkovce | cesta I/49 | 36,5 |
| --- | --- | --- |

1,0

1,2

2,2

80

96

176

Lúky

| Beluša | hospodársky |
| --- | --- |
| okres Trenèín |
| 18 | M34-109C | Trenèianske Jastrabie | cesta I/50 | 17,8 | 2,0 | 160 | Trenèian. Stankovce | hospodársky |
| Kraj Trenèín spolu: | 192,9 | 78,7 | 6296 |

Návrh regulatívov územného rozvoja

Záväzné regulatívy územného rozvoja

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

| 1.1 | Pri územnom rozvoji kraja vychádza� z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych a vnútroregionálnych vz�ahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických podmienok. |
| --- | --- |
| 1.2 | �ažiská osídlenia celoštátneho, nadregionálneho a regionálneho významu formova� ako priestorovo-plošné sídelné systémy, ktoré sú tvorené sie�ou vzájomných vz�ahov jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia, pri¾ahlých obcí a vidieckeho priestoru. |
| 1.3 |

Podporova� rozvoj krajského mesta Trenèín ako centra osídlenia nadregionálneho významu s predpokladom rozvoja ako centra celoštátneho významu. Trenèín formova� ako centrum

1.3.1. administratívno-správne Trenèianskeho kraja,

1.3.2. kultúrno-spoloèenské,

1.3.3. vzdelávacie, ako sídlo vysokej školy,

1.3.4. výstavno-nákupno-obchodné,

1.3.5. hospodársko-ekonomické,

1.3.6. športu,

1.3.7. cestovného ruchu  a rekreácie,

1.3.8. ako významný dopravný uzol,

1.4

Podporova� rozvoj centier regionálneho významu s možnos�ou plnenia nadregionálnych funkcií, a to miest: Prievidza, Považská Bystrica a Nové Mesto nad Váhom s perspektívou ich formovania ako sídiel nadregionálneho významu. V týchto centrách podporova� rozvoj týchto zariadení:

1.4.1. správy a súdov okresného významu,

1.4.2. vyššieho systému vzdelávania nadväzujúceho na stredné vzdelanie s maturitou, príp. vysunutých poboèiek vysokých škôl,

1.4.3. zdravotníctva a sociálneho zabezpeèenia s funkciou poskytovania špecifických služieb,

1.4.4. kultúrnych,

1.4.5. športových,

1.4.6. nákupných a obchodných,

1.4.7. vo¾ného èasu, cestovného ruchu a rekreácie,

1.4.8. technologických centier a parkov,

1.4.9. priemyslu,

1.5

Podporova� rozvoj centier regionálneho významu, a to: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Dubnica nad Váhom, Myjava, Partizánske, Púchov, predovšetkým rozvoj týchto zariadení

1.5.1. správy a súdov regionálneho významu,

1.5.2. stredných škôl s maturitou,

1.5.3. špecifických škôl,

1.5.4. inštitútov vzdelávania dospelých,

1.5.5. zdravotníctva a sociálneho zabezpeèenia,

1.5.6. kultúrnych zariadení okresného a nadregionálneho významu,

1.5.7. nákupných a obchodných stredísk,

1.5.8. cestovného ruchu a rekreácie, vo¾ného èasu,

1.5.9. priemyslu,

1.6

Podporova� rozvoj centier osídlenia subregionálneho významu v sídlach Bojnice, Handlová, Nováky, Stará Turá, Trenèianske Teplice, u ktorých je predpoklad plnenia niektorých regionálnych funkcií a v sídlach Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nemšová, Nová Dubnica, Svinná, Pruské, Ladce, Beluša, Lednické Rovne, Bošany, Brezová pod Bradlom. V týchto centrách podporova� predovšetkým tieto zariadenia:

1.6.1. stredné odborné a uèòovské školy,

1.6.2. zdravotnícke strediská všeobecných lekárov a zubných ambulancií,

1.6.3. výrobné služby,

1.6.4. obchodné zariadenia s komplexným sortimentom tovarov,

1.6.5. cestovného ruchu, rekreácie a vo¾ného èasu,

1.7

Podporova� rozvoj centier osídlenia lokálneho významu v sídlach, ktoré zabezpeèujú komplexné základné vybavenie pre obyvate¾ov bezprostredného zázemia. Ide o sídla:

1.7.1. v okrese Bánovce nad Bebravou: Uhrovec, Rybany, Ve¾ké Ve¾ké Držkovce, Podlužany a  Slatina nad Bebravou,

1.7.2. v okrese Ilava: Košeca, Košecké Podhradie, Horná Poruba, Bolešov a Mikušovce,

1.7.3. v okrese Myjava: Krajné, Vrbovce a Brestovec,

1.7.4. v okrese Nové Mesto nad Váhom: Bošáca, Zemianske Podhradie, Moravské Lieskové, Bzince pod Javorinou, Lubina, Koèovce, Považany, Lúka, Èachtice, Podolie a Horná Streda,

1.7.5. v okrese Partizánske: Chynorany, Klátova Nová Ves, Žabokreky nad Nitrou a Ve¾ké Uherce,

1.7.6. v okrese Považská Bystrica: Horná Mariková, Dolná Mariková, Papradno, Udièa, Plevník-Drienové, Brvnište, Pružiná, Domaniža a Sverepec,

1.7.7. v okrese Prievidza: Pravenec, Kanianka, Nedožery-Brezany, Lazany, Chrenovec, Ráztoèno, Sebedražie, Valaská Belá, Lieš�any, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Lehota pod Vtáènikom, Bystrièany, Os¾any a Zemianske Kosto¾any,

1.7.8. v okrese Púchov: Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou, Dohòany, Lúky, Lednica, a Dolné Koèkovce,

1.7.9. v okrese Trenèín: Horné Srnie, Horná Súèa, Dolná Súèa, Drietoma, Motešice, Trenèianske Jastrabie, Trenèianska Turná, Trenèianske Stankovce a Melèice-Lieskové.

V týchto centrách podporova� predovšetkým rozvoj následných zariadení:

základných škôl,

predškolských zariadení,

zdravotníckych zariadení všeobecných lekárov, zubných lekárov a lekární,

stravovacích zariadení s možnos�ou ubytovania,

pôšt,

zariadenia opravárenských a remeselníckych služieb na pokrytie základnej potreby,

nákupných zariadení na pokrytie základnej potreby,

| zariadení vo¾ného èasu a rekreácie s dostatoènými plochami zelene, |
| --- |
| 1.8 | podporova� rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov �ažísk osídlenia s cie¾om vytvori� rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvate¾ov so zachovaním špecifických druhov osídlenia, |
| 1.9 | zachova� pri novej výstavbe a ïalšom rozvoji územia jestvujúce vojenské objekty a zariadenia a rešpektova� ich ochranné pásma( poskytova� pri majetkovom prevode urèitého jestvujúceho vojenského objektu po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky rovnocennú náhradu( prerokova� jednotlivé stupne ïalšej projektovej dokumentácie stavieb s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. |

2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu

2.1

podporova� najvýznamnejšie �ažiskové územia rekreácie, cestovného ruchu a kúpe¾níctva:

2.1.1. mesto Trenèín a kúpe¾né miesto Trenèianske Teplice,

2.1.2. mesto Prievidza s kúpe¾ným miestom Bojnice,

2.1.3. kúpe¾né miesto Nimnica,

2.2

usmeròova� rozvoj rekreácie a cestovného ruchu do vhodných obcí a rekreaèných lokalít, najmä v okrese:

2.2.1. Bánovce nad Bebravou: Uhrovec a Bánovce nad Bebravou - Paži�,

2.2.2. Ilava: Zliechov, Bolešov - vodná nádrž, Dulov a Dubnica nad Váhom - Pri Váhu,

2.2.3 Myjava: Brezová pod Bradlom, Stará Myjava a Brezová pod Bradlom - vodná nádrž Brezová,

2.2.4. Nové Mesto nad Váhom: Beckov, Lubina, Nové Mesto nad Váhom - Zelená Voda, Stará Turá-Dubník, Kalnica-Kalnická dolina a Stará Lehota-Bezovec,

2.2.5. Partizánske: Klátova Nová Ves, Partizánske-miestna èas� Malé Bielice, Ve¾ké Uherce - vodná nádrž a Ve¾ký Klíž-Slaèe,

2.2.6. Považská Bystrica: Horná Mariková, Papradno, Udièa - Nosická priehrada, Manínska úžina a Považská Bystrica-Vàbie,

2.2.7 Prievidza: Valaská Belá, Nitrianske Pravno, Lehota pod Vtáènikom, Opatovce nad Nitrou, Os¾any, Bystrièany, Nitrianske Rudno - priehrada, K¾aèno-Faèkovské sedlo, Handlová-Remeta, Bojnice-Vendelín, Horná Ves-Lômy, Chvojnica-Chvojnická dolina a Bystrièany-Chalmová,

2.2.8. Púchov: Mojtín, Beluša-Belušské Slatiny

| 2.2.9. Trenèín: Trenèín - Ostrov, Trenèianske Teplice-Baraèka a Kamenická dolina, |
| --- |
| 2.3 | skvalitòova� a vytvára� podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít( podporova� združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja, |
| 2.4 | usmeròova� rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu, |
| 2.5 | zabezpeèi� podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvate¾ov okresných a väèších miest v ich záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreaèných zón, |
| 2.6 | vytvori� podmienky pre realizáciu Golfparku v katastrálnom území Horná Streda, Lúka a golfového ihriska Breziny v katastrálnom území Trenèianska Turná a Sedlièná, |
| 2.7 |

pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja:

2.7.1. sústavne zvyšova� kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov a služieb cestovného ruchu,

2.7.2. postupne vytvára� komplexný systém objektov a služieb pre turistov na dia¾niènej a ostatnej cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu,

2.7.3. pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využíva� najnovšie technické a technologické prvky a zariadenia,

| 2.7.4. všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybavi� komplexným vzájomne prepojeným informaèno-rezervaèným systémom pre turistov s možnos�ou jeho zapojenia do medzinárodných informaèných systémov, |
| --- |
| 2.8 | podporova� rozvoj využívania geotermálnych vôd v cestovnom ruchu a v kúpe¾níctve. |

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry

| 3.1 | rieši� rozvoj zdravotníckych zariadení v súlade s koncepciou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky "Perspektívna sie� lôžkových zdravotníckych zariadení v SR", |
| --- | --- |
| 3.2 | vytvori� podmienky pre rozvoj vysokých škôly v Trenèíne. |

4. V oblasti usporiadania územia z h¾adiska kultúrno-historického dedièstva

| 4.1 | rešpektova� kultúrno-historické dedièstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie, |
| --- | --- |
| 4.2 | rešpektova� typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja (kopanièiarske osídlenie), |
| 4.3 | uplatòova� a rešpektova� typovú a funkènú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídiel, |
| 4.4 | rešpektova� dominantné znaky typu krajinného prostredia, |

5. V oblasti usporiadania územia z h¾adiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany po¾nohospodárskeho a lesného pôdneho fondu

| 5.1 | rešpektova� po¾nohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej èasti územného plánu. |
| --- | --- |
| 5.2 | realizova� systémy správneho využívania po¾nohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi odpadov, |
| 5.3 | pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov zoh¾adòova� požiadavky ochrany prírody, |
| 5.4 | v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužite¾né po¾nohospodárske pozemky navrhnú� na zalesnenie, |
| 5.5 | podporova� riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav a projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok, protierózných pásov a vetrolamov, |
| 5.6 | zabezpeèova� vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability predovšetkým v okresoch Prievidza a Partizánske (oblas� hornej Nitry), |
| 5.7 | obmedzova� reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami a mokraïami, |
| 5.8 | vytvára� podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja, |
| 5.9 | podporova� opatrenia na sanácie zosuvných území a rekultivácie poddolovaného územia, |
| 5.10 | riešenie po¾nohospodárskej výroby v oblasti hornej Nitry zamera� na biologicko-organické po¾nohospodárstvo, skleníkové hospodárstvo v agroparku na poddolovanom území medzi Prievidzou a Novákmi, |
| 5.11 | postupne rieši� problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch, |
| 5.12 | revitalizova� priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou pod¾a osobitných revitalizaèných programov, |
| 5.13 | zabezpeèi� revitalizaèné práce kontaminovaného horninového prostredia a podzemnej vody najmä v oblastiach so silne zneèisteným životným prostredím ( Nováky, Prievidza, Partizánske, Nová Dubnica, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom a i.(, |
| 5.14 | rekultivova� jestvujúce vy�ažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov, |
| 5.15 | uplatòova� opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených krajských a okresných environmentálnych akèných programov, |

6. V oblasti usporiadania územia z h¾adiska hospodárskeho rozvoja

| 6.1 | vytvára� podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využíva� celé územie kraja, |
| --- | --- |
| 6.2 | nové podniky lokalizova� predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažova� s možným využitím uvo¾nených areálov po¾nohospodárskych dvorov, |

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

7.1. Cestná doprava

| .1 | dorieši� trasovanie dia¾nice D1 v meste Považská Bystrica, |
| --- | --- |
| 7.1.2 | vytvori� podmienky pre realizáciu dia¾nice D1 v úseku štátna hranica s Èeskou republikou-Drietoma-Trenèín, |
| .3 | vybudova� cestu I/49 v úseku štátna hranica s Èeskou republikou po križovatku II/507 s dia¾nièným privádzaèom v meste Púchov v navrhovanej novej trase s obchvatmi obcí Dohòany, Lúky, Lysá pod Makytou, Mesteèko a vytvori� územnú rezervu pre jej úpravu na rýchlostnú komunikáciu, |
| 7.1.4 | preloži� cestu I/64 v úseku Chynorany - Partizánske - Nováky do novej trasy mimo intravilány obcí v kategórií S 11,5/ 80-60, |
| .5 | upravi� cestu I/50 na cestu nadregionálneho významu v šírkovom usporiadaní S 22,5/100 s obmedzeným vstupom s obchvatmi obcí Trenèianske Jastrabie, Svinná, Bánovce nad Bebravou, Dolné Vestenice, Nováky, Prievidza, Ve¾ká Èausa, Lipník, Chrenovec, Ráztoèno, Handlová( vytvori� územnú rezervu pre jej dobudovanie na rýchlostnú komunikáciu, |
| 7.1.6 | vybudova� dia¾nièný privádzaè do Trenèína v úseku dia¾nica D61 po cestu II/507 |
| .7 | vytvori� obchvat cesty II/516 v sídle Trenèianske Teplice, |
| 7.1.8 | homogenizova� cestu II/579 na šírkové usporiadanie S 9,5 v úseku Partizánske - miestna èas� Ve¾ké Bielice-Hradište s obchvatom obce Hradište, |
| .9 | homogenizova� cestu II/507 na šírkové usporiadanie S 9,5 v celom úseku riešeného územia, |
| 7.1.10 | homogenizova� cestu II/574 na šírkové usporiadanie S 9,5 v celom úseku riešeného územia, |
| .11 | homogenizova� cestu II/519 na šírkové usporiadanie S 9,5 v úseku Nitrianske Pravno - hranica kraja (Jaseno - Turèianske Teplice - Banská Bystrica), vo výh¾adovom období ako cestu I. triedy, |
| 7.1.12 | zabezpeèi� územnú rezervu pre cestu I/64 obchvatom Prievidze a obcí Nedožery-Brezany, Pravenec, Nitrianske Pravno, |
| .13 | rezervova� územný koridor pre cestu I. triedy v úseku Chynorany-Bánovce nad Bebravou, ako prepojenie ciest I/64 a I/50, |
| 7.1.14 | zabezpeèi� preložky ciest II/500 II/499 v úseku hranièného priechodu s Èeskou republikou v obci Vrbovce z obytnej zóny, |
| 7.1.15 | vytvori� podmienky na realizáciu polyfunkèného areálu v Trenèíne. |

7.2. Železnièná doprava

| 7.2.1 | modernizova� tra� è. 120 s potrebnými úpravami na tra�ovú rýchlos� V=140-160 km/hod., |
| --- | --- |
| 7.2.2 | modernizova� tra� è. 143, |
| 7.2.3 | rezervova� územný koridor pre vysokorýchlostnú železniènú tra�, |

7.3. Vodná doprava

|  | zabezpeèi� realizáciu projektu Vážskej vodnej cesty s prístavmi v Novom Meste nad Váhom, Trenèíne, Dubnici nad Váhom (katastrálne územie Trenèianska Teplá), Púchove (katastrálne územie Beluša) a Považskej Bystrici, |
| --- | --- |

7.4. Letecká doprava

|  | pre rozvoj civilnej leteckej dopravy realizova� prevádzkovo-technické objekty letiska regionálneho významu Trenèín s medzinárodným štatútom a regionálneho letiska Prievidza pre všeobecné letectvo. |
| --- | --- |

7.5. Kombinovaná doprava

|  | vytvori� územné podmienky pre terminál kombinovanej dopravy regionálneho významu v Trenèianskej Teplej. |
| --- | --- |

7.6. Hromadná doprava

|  | vybudova� integrovaný dopravný systém pre koordináciu tarifných prepravných podmienok a budovanie vhodných kapacitných druhov dopráv. |
| --- | --- |

7.7. Cyklistická doprava

|  | vytvori� územné podmienky pre rozvoj považskej nadregionálnej cyklistickej trasy s pripojeniami na jednotlivé regionálne trasy |
| --- | --- |
| 7.7.1 | Trenèianske Teplice-Bojnice-Prievidza, |
| 7.7.2 | Nové Mesto nad Váhom-Brezová pod Bradlom, |
| 7.7.3 | oblas� Bielych Karpát. |

8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry

8.1. Energetika

| 8.11 | rešpektova� jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre ve¾mi vysoké napätie, |
| --- | --- |
| 8.1.2 | zabezpeèi� dostavbu a pokraèova� v realizácii TR 400/110 kV Bošáca, vrátane prípojných vedení, |
| 8.1.3 | rezervova� koridor pre 400 kV vedenie Bošáca-Otrokovice (Èeská republika), |
| 8.1.4 | rezervova� koridor pre 400 kV vedenie Bošáca-Horná Ždaòa, |
| 8.1.5 | vytvori� podmienky pre realizáciu rekonštrukcie a rozšírenie transformovne Považská Bystrica na 400/110 kV vrátane vedenia 400 kV do rozvodne Považská Bystrica, |
| 8.1.6 | zabezpeèi� rekonštrukciu 110 kV vedenia è. 8758, 8759 Nové Mesto nad Váhom-Trenèín-Dubnica nad Váhom, |
| 8.1.7 | zabezpeèi� rekonštrukciu rozvodne 220 kV Bystrièany, |
| 8.1.8 | vytvori� podmienky pre realizáciu rekonštrukcie transformovne Handlová, |
| 8.1.9 | zabezpeèi� výstavbu nového zdroja tepla Handlová, |
| 8.1.10 | chráni� koridor pre výstavbu magistrálneho severojužného plynovodu riešeným územím, |
| 8.1.11 | zabezpeèi� náhradu kotlov ENO - A, III. stavba, |
| 8.1.12 | zabezpeèi� rekonštrukciu tepelných rozvodov Prievidza, |
| 8.1.13 | chráni� koridor pre horúcovodný napájaè ENO - Partizánske - Topo¾èany, |
| 8.1.14 | zabezpeèi� realizáciu vysokotlakového plynovodu Malé Chlievany - Svinná - Slatinská dolina, |
| 8.1.15 | vytvára� podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja. |

8.2. Vodné hospodárstvo

| 8.2.1 | Rešpektova� pásmo hygienickej ochrany vodných zdrojov a chránené vodohospodárske oblasti Strážovské vrchy, Beskydy-Javorníky a povodia vodárenských tokov Solka - Vyšehradný potok, Tužina a Nitrica a záujmové územia výh¾adových vodohospodárskych diel, |
| --- | --- |
| 8.2.2 | rešpektova� ochranné pásma prírodných lieèivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd, |
| 8.2.3 |

Na úseku zásobovania pitnou vodou prednostne zabezpeèi� výstavbu týchto stavieb:

doplnenie vodného zdroja Holdošov Mlyn pre skupinový vodovod Brezová pod Bradlom,

doplnenie vodného zdroja Beckov pre skupinový vodovod Trenèín,

doplnenie vodného zdroja Kamenièany pre skupinový vodovod Kamenièany - Sedmerovce - Slavnica s možnos�ou pripojenia obcí Krivoklát -Vršatské Podhradie,

doplnenie vodného zdroja Uhrovec pre skupinový vodovod Bánovce nad Bebravou,

prívod vody Bánovce nad Bebravou do Zlatníckej doliny ( Ruskovce - Ve¾ké Ve¾ké Držkovce - Cimenná -  Zlatníky - Malé Hoste - Pochabany - Ve¾ké Hoste -  Libichava),

prívod vody Nedašovce - Vysoèany - Pravotice,

prívod vody Ve¾ké Chlievany - Haláèovce - Ostrhánky,

prívod  vody Motešice - Trenèianske Teplice,

doplnenie vodného zdroja Lednické Rovne pre obce Dolná Breznica a Horná Breznica,

rozšírenie skupinový vodovod Nové Mesto nad Váhom (Podolie - Oèkov, Brunovce - Horná Streda - Potvorice),

prepojenie skupinový vodovod Pružina - Púchov - Dubnica so skupinový vodovod Považská Bystrica,

prívod vody Domaniža Kardošova Vieska - Malá Lednica,

rozšírenie skupinový vodovod Považská Bystrica o obce v papradnianskej doline,

doplnenie vodného zdroja Dolné Vestenice pre skupinový vodovod Nováky,

Handlová, prívod vody a vodojem,

rekonštrukcia prívodu vody z Turèeka.

8.2.4

postupne znižova� zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s èistiaròami odpadových vôd za rozvojom verejných vodovodov:

výstavbou èistiarní odpadových vôd v rozhodujúcich zdrojoch zneèistenia,

prioritnou výstavbou kanalizácií s èistiaròami odpadových vôd v obciach ležiacich v pásmach hygienickej ochrany zdrojov pitných vôd, prípadne v obciach ležiacich v ich blízkosti,

výstavbou skupinových kanalizácií s èistiaròami odpadových vôd.

8.2.5

prednostne zabezpeèi� výstavbu týchto stavieb:

Trenèín, pravý breh, èistiareò odpadových vôd,

dobudovanie kanalizácie Domaniža, Pružina a pri¾ahlých obcí

Èachtice, kanalizácia a èistiareò odpadových vôd,

Borèice-Bolešov-Kamenièany-Slavnica, odkanalizovanie obci s èistením na èistiareò odpadových vôd Nemšová,

Kubra - Dobrá - Opatová , kanalizácia,

Myjava, kanalizácia s rozšírením èistiarne odpadových vôd,

Handlová, rozšírenie èistiarne odpadových vôd,

Beluša, kanalizácia a èistiareò odpadových vôd,

Chynorany, kanalizácia a èistiareò odpadových vôd,

Mojtín, èistiareò odpadových vôd,

Trenèín, ¾avý breh, rozšírenie èistiarne odpadových vôd,

odkanalizovanie Trenèiansko-teplickej kotliny

Nové Mesto nad Váhom, rozšírenie èistiarne odpadových vôd -,

Stará Turá, rozšírenie èistiarne odpadových vôd,

Bánovce nad Bebravou, intenzifikácia èistiarne odpadových vôd,

Slatina nad Bebravou - Slatinka nad Bebravou - Èierna Lehota - Krásna Ves, stoková sie� a èistiareò odpadových vôd,

Soblahov - stoková sie�,

| Brezová pod Bradlom - intenzifikácia èistiareò odpadových vôd, |
| --- |
| 8.2.6 | zabezpeèi� prerozdelenie prietoku Jablonky |
| 8.2.7 | využi� možnosti pripojenia sa na jestvujúce skupinové vodovody z h¾adiska zásobovania obyvate¾stva pitnou vodou, |
| 8.2.8 | samostatné vodovody zriaïova� pre jednotlivé obce najmä tam, kde sú kapacitne lokálne vodné zdroje (resp. hydrogeologickým prieskumom preukáza� možnos� získania takýchto zdrojov)( v obciach Bodiná, Dolná Mariková, Horná Mariková, Hatné - rozostavané, Lysá pod Makytou - rozostavané, Lazy pod Makytou - rozostavané, Lednica - rozostavané, |
| 8.2.9 | zabezpeèi� ochranu inundaèného územia, v tomto území nepripusti� výstavbu a iné nevhodné èinnosti, vyhodnoti� rozširovanie zemníkov pre �ažbu štrkov v území, |
| 8.2.10 | z h¾adiska ochrany vodných zdrojov zabezpeèi� lokality perspektívnych vodných zdrojov tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, prípadne následnej kontaminácii, |
| 8.2.11 |

zabezpeèi� územné rezervy pre vodné nádrže:

vodná nádrž v kategórii B - Lieš�any,

vodná nádrž v kategórii C - Tužina, Sobotište,

vodná nádrž v kategórii E - Nitrianske Suèany, Radiša, Chvojnica.

9.1. V oblasti odpadového hospodárstva

| 9.1 | rozširova� separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu v sídlach Trenèianskeho kraja s cie¾om vytvorenia systému triedenia všetkých problémových látok, pre ktoré bude k dispozícii technológia na zneškodnenie a v každom okrese zabezpeèi� minimálne jedno dotrieïovacie zariadenie do roku 2005, |
| --- | --- |
| 9.2 | vybudova� v každom okrese Trenèianskeho kraja minimálne jedno zariadenie na kompostovanie biologických odpadov a podporova� dotaènými fondami aktivity zamerané na kompostovanie biologického odpadu. |
| 9.3 | podporova� aktivity zamerané na zhodnocovanie odpadov. |
| 9.4 | zabezpeèi� zneškodòovanie špecifických odpadov zo zdravotníckych zariadení Trenèianskeho kraja a v tomu urèených zariadeniach |
| 9.5 |

skládkovanie odpadov rieši� na existujúcich a navrhovaných ve¾kokapacitných regionálnych skládkach:

skládku „Veronika“ v k.ú. Dežerice v okrese Bánovce nad Bebravou,

skládku „Lúštek“ v k.ú. Dubnica nad Váhom v okrese Ilava,

skládku Kostolné - Hrašné v okrese Myjava,

skládku v k.ú. Brezová pod Bradlom v okrese Myjava,

skládku v k.ú. Nová Ves v okrese Nové Mesto nad Váhom,

na vybudovanej skládke v k.ú. Livinské Opatovce v okrese Partizánske,

skládku v k.ú. Sverepec v okrese Považská Bystrica,

skládku v k.ú. Považská Bystrica - Žiar v okrese Považská Bystrica,

skládku v k.ú. Dvorníky nad Nitricou - Nitrica v okrese Prievidza,

| skládku „Podstránie“ v k.ú. Lednické Rovne v okrese Púchov, |
| --- |
| 9.6 | pokraèova� v sanácii starých skládok (environmentálnych zá�aží). |

Verejnoprospešné stavby

Pre zabezpeèenie územného rozvoja Trenèianskeho kraja sa navrhujú nasledovné verejnoprospešné stavby regionálneho a nadregionálneho významu. V návrhu nie sú uvedené tie verejnoprospešné stavby, ktorých zabezpeèenie je v kompetencii príslušných obecných zastupite¾stiev, tzn. komunálna úrovò.

Východiskom pre návrh verejnoprospešných stavieb (VPS) boli:

verejnoprospešné stavby uvedené v Koncepcii územného rozvoja Slovenska II návrh, spracované pod¾a rezortných programov,

návrh dlhodobých zámerov KÚRSR - II. návrh,

Správa o rozpracovaní a zabezpeèení uvažovaných infraštrukturálnych projektov (MŽP SR, Materiál na rokovanie vlády SR, október - 1997),

požiadavky obstarávate¾a Krajského úradu v Trenèíne,

Krajský environmentálny akèný program (Krajský úrad Trenèín - 1997),

Návrh ÚPN VÚC Trenèianskeho kraja.

Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry

Cestná doprava

Trasa dia¾nice D1 v meste Považská Bystrica,

Dia¾nica D1 v úseku štátna hranica s Èeskou republikou-Drietoma-Trenèín,

Cesta I/49 - obchvaty obcí na úseku hranica Èeská republika/Slovenská republika - Púchov: Dohòany, Lúky, Lysá pod Makytou, Mesteèko,

Cesta I/64 - preložka v úseku Chynorany - Partizánske - Nováky,

Cesta I/50 - preložka cesty s obchvatmi obcí: Trenèianske Jastrabie, Svinná, Bánovce nad Bebravou, Dolné Vestenice, Nováky, Prievidza, Ve¾ká Èausa, Lipník, Chrenovec, Ráztoèno, Handlová,

Výstavba dia¾nièného  privádzaèa do Trenèína v úseku dia¾nica D61 po cestu II/507,

Cesta II/516 - obchvat Trenèianskych Teplíc,

Cesta II/579 - smerová úprava trasy v úseku Partizánske - miestna èas� Ve¾ké Bielice-Hradište s obchvatom obce Hradište,

Hranièný priechod s Èeskou republikou v obci Vrbovce,

polyfunkèný areál v Trenèíne.

Železnièná doprava

Modernizácia trate è. 120 s potrebnými úpravami na tra�ovú rýchlos� V=140-160 km/hod.,

Modernizácia trate è. 143 s úpravou smerových oblúkov,

Vodná doprava

Vybudovanie Vážskej vodnej cesty,

Výstavbu prístavov v Novom Meste nad Váhom, Trenèíne, Dubnici nad Váhom (katastrálne územie Trenèianska Teplá), Púchove (katastrálne územie Beluša) a Považskej Bystrici.

Letecká doprava

Prevádzkovo-technické objekty  letiska regionálneho významu Trenèín.

Kombinovaná doprava

Terminál kombinovanej dopravy regionálneho významu v Trenèianskej Teplej.

Hromadná doprava

Trolejbusová doprava Trenèín - Dubnica nad Váhom.

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva

Oblas� zásobovania pitnou vodou

Doplnenie vodného zdroja Holdošov Mlyn pre skupinový vodovod Brezová pod Bradlom,

Doplnenie vodného zdroja Beckov pre SKV Trenèín,

Doplnenie vodného zdroja Kamenièany pre skupinový vodovod Kamenièany - Sedmerovce - Slavnica s možnos�ou pripojenia obcí Krivoklát -Vršatské Podhradie,

Doplnenie vodného zdroja Uhrovec pre SKV Bánovce nad Bebravou,

Prívod vody Bánovce nad Bebravou do Zlatníckej doliny ( Ruskovce - Ve¾ké Ve¾ké Držkovce - Cimenná -  Zlatníky - Malé Hoste - Ve¾ké Hoste - Libichava),

Prívod vody Nedašovce - Vysoèany - Pravotice,

Prívod vody Ve¾ké Chlievany - Haláèovce - Ostrhánky,

Prívod  vody Motešice - Trenèianske Teplice,

Doplnenie vodného zdroja Lednické Rovne pre obce Dolná Breznica a Horná Breznica,

Rozšírenie skupinového vodovodu Nové Mesto nad Váhom (Podolie - Oèkov, Brunovce - Horná Streda - Potvorice),

Prepojenie skupinového vodovodu Pružina - Púchov - Dubnica so skupinovým vodovodom Považská Bystrica,

Prívod vody Domaniža - Kardošova Vieska - Malá Lednica,

Rozšírenie skupinového vodovodu Považská Bystrica o obce v Papradnianskej doline,

Doplnenie vodného zdroja Dolné Vestenice pre skupinový vodovod Nováky,

Handlová, prívod vody a vodojem,

Rekonštrukcia prívodu vody z Turèeka.

Oblas� odvádzania a èistenia odpadových vôd

Trenèín, pravý breh, èistiareò odpadových vôd,

Èachtice, kanalizácia a èistiareò odpadových vôd,

Myjava, kanalizácia s rozšírením èistiarne odpadových vôd,

Handlová, rozšírenie èistiareò odpadových vôd,

Trenèín,¾avý breh, rozšírenie èistiarne odpadových vôd,

Nové Mesto nad Váhom, rozšírenie èistiarne odpadových vôd,

Stará Turá, rozšírenie èistiarne odpadových vôd,

Bánovce nad Bebravou, intenzifikácia èistiarne odpadových vôd,

Brezová pod Bradlom, intenzifikácia èistiarne odpadových vôd,

Ilava, rekonštrukcia èistiarne odpadových vôd,

Vybudovanie kanalizácie a èistiarne odpadových vôd v obciach: Omastinná, Žitná - Radiša, Chynorany, Uhrovec, Kšinná, ¼utov, Prusy, Pravotice, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Èierna Lehota, Krásna Ves, Dvorec, Ve¾ké Chlievany, Dolné Naštice, Borèice, Bolešov, Kamenièany, Slavnica, Pruské, Tuchyòa, Mikušovce, Èervený Kameò, Vršatské Podhradie, Krivoklát, Košeca, Košetské Podhradie, Horná Poruba, Vrbovce, Krajné, Brestovec, Stará Myjava, Bukovec, Priepasné, Košariská, Moravské Lieskové, Dolné Srnie, Zemianske Podhradie, Bošáca, Trenèianske Bohuslavice, Lubina, Bzince pod Javorinou, Vaïovce, Kostolné, Beckov, Modrová, Modrovka, Lúka, Kalnica, Koèovce, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Pobedim, Oèkov, Podolie, Ve¾ký Klíž, Klátova Nová Ves, Kolaèno, Ve¾ké Uherce, Hradište, Skaèany, Domaniža, Pružina, Èelková Lehota, Sádoèné, Domaniža, Kostelec, Záskalie, Malé Lednice, Sverepec, Preèín, Malinová, Nedožery - Brezany, Poruba, Lazany, Nevidzany, Lieš�any, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno, Chrenovec - Brusno, Lipník, Malá Èausa, Ve¾ká Èausa, Ráztoèno, Jalovec, K¾aèno, Tužina, Bystrièany, Èereòany, Radobica, Horná Ves, Oslany, Ježková Ves, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Valaská Belá, Nitrianske Suèany, Sebedražie, Cíge¾, Beluša, Mojtín, Lednica, Horná Breznica, Mesteèko, Zubák, Dohòany, Zárieèie, Horovce, Dulov, Kvašov, Horná Mariková, Dolná Mariková, Klieština, Hatné, Udièa, Kubra, Opatová, Omšenie, Dolná Poruba, Štvrtok nad Váhom, Ivanovce, Melèice - Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná - Velèice, Drietoma, Záblatie, Kostolná . Zárieèie, Mnichova Lehota, Trenèianska Turná, Opatovce, Trenèianske Stankovce, Ve¾ké Bierovce, Selec, Motešice, Bobot, Horòany, Svinná, Trenèianske Mitice, Trenèianske Jastrabie, Habovka, Horná Súèa, Dolná Súèa, Soblahov,

rozšírenie èistiarne odpadových vôd Pravenec, dokonèenie èistiarne odpadových vôd Lysá pod Makytou - Lúky, dokonèenie kanalizácie Nimnica,

Verejnoprospešné stavby energetiky

Energetika a teplárenstvo

dostavbu transformovne 400/110 kV Bošáca, vrátane prípojných vedení,

rekonštrukcia  a rozšírenie transformovne Považská Bystrica  na 400/110 kV vrátane vedenia 400 kV do rozvodne Považská Bystrica,

rekonštrukciu 110 kV vedenia è. 8758, 8759 Nové Mesto nad Váhom-Trenèín-Dubnica nad Váhom,

rekonštrukcia rozvodne 220 kV Bystrièany,

rekonštrukcia transformovne Handlová,

výstavba nového zdroja tepla Handlová,

rekonštrukcia tepelných rozvodov Prievidza.

Plynárenstvo

VTL plynovod M. Chlievany - Svinná - Slatinská dolina.

plynofikácia obcí: Dežerice, Podlužany, Timoradza, Krásna Ves, Slatinka nad Bebravou, Slatina nad Bebravou, Livinské Opatovce, Borèany, Chudá Lehota, Šišov, Libichava, Ve¾ké Hoste, Pochabany, Malé Hoste, Zlatníky, Šípkov, Èierna Lehota, Prusy, ¼utov, Ruskovce, Malá Hradná, Dolné Ve¾ké Držkovce, Horné Ve¾ké Držkovce, Èuklasovce, Cimenná,  Peèeòany, Dolné Naštice, Košecké Podhradie, Zliechov, Horná Poruba, Krivoklát, Vršatské Podhradie, Kostolné, Rudník, Polianka, Priepasné, Hrašné, Poriadie, Vrbovce, Hrádok, Nová Ves nad Váhom, Kalnica, Nová Bošáca, Beckov, Vaïovce, Hrachovište, Višòové, Ve¾ký Klíž Turèianky, Klátova Nová Ves, Nadlice, Sverepec, Bodina, Preèin, Poèarová, Papradno, Brvnište, Stupné, Jasenica a plynofikáciou miestnych èastí Považskej Bystrice (Horný a Dolný Milochov, Praznov, Podmanín, Podvažie, Šebeš�anová, Cingelov Laz), Poluvsie, Malinová, Nitrianske Rudno, Lazany, Kostolná Ves, Rudnianska Lehota, Nevidzany, Lieš�any, Dlžín, Seè, Tužina, K¾aèno, Horná Ves, Radobica, Šutovce, Èereòany, Podhradie, Èavoj, Temeš, Chvojnica, Valaská Belá, Dolná Breznica, Horná Breznica, Zubák, Lednica, Lúky, Dulov, Mesteèko, Dohòany, Lúky pod Makytou, Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou, Zárieèie.

# Footnotes

Koncepcia územného rozvoja Slovenska - II. návrh, MŽP SR, 1997

Koncepcia územného rozvoja SR, II. návrh, MŽP SR, 1997

Prepoèítané miesta na poèet obyvate¾ov k 31.12.1995

Rozširovanie lôžkových kapacít je podmienené súhlasom orgánu ochrany prírody

Pre poznávací CR boli vybrané obce s evidovaným, alebo navrhovaným kultúrnym dedièstvom - výskytom národnej kultúrnej pamiatky (NKP), pamiatkovej zóny (PZ), mestskej pamiatkovej rezervácie (MPZ)